紫金矿业集团股份有限公司

招 标 文 件

项目名称：新疆紫金有色低压燃气锅炉及辅机成套设备采购项目

招标编号：ZJWLBS20180052

招 标 人：紫金集团采购中心-紫金矿业物流有限公司

2018年09月26日

目录

第一章  招标公告	4

1、采购方式	4

2、合格投标人的资格要求	4

3、招标文件的发售	4

4、投标截止时间和地点	5

5、开标时间和地点	5

6、有效投标	5

7、投标回执表	5

8、招标人联系方式	6

9、注意事项	6

第二章  投标人须知	6

1、总则	6

1.1使用范围	6

1.2 定义	6

1.3 招标方式	7

1.4 招标项目要求及技术规范	7

1.5 招标项目商务要求	7

1.6 合格投标人的资格要求	7

1.7 联合体投标	7

1.8投标委托	7

1.9投标费用	7

1.10投标截止时间和地点	7

1.11开标时间和地点	7

1.12投标保证金	8

1.13 履约保证金	8

1.14 投标有效期	8

1.15 转包与分包	9

2、招标文件	9

2.1招标文件的构成	9

2.2 投标人的风险	9

2.3 招标文件的澄清与修改	9

3、投标文件	9

3.1投标文件的编写	9

3.2投标的语言及计量单位	10

3.3投标文件构成	10

3.4投标保证金	10

3.5资信文件	10

3.6商务文件	10

3.7技术文件	11

3.8投标报价文件	11

3.9 投标文件的制作要求	12

3.10投标文件的修正	13

3.11 投标无效的情形	13

第三章  招标项目要求及技术规范	14

1、项目要求	14

2、质量、技术规范要求	14

3、其他要求	14

第四章  招标项目商务要求	27

1、招标项目商务要求	27

第五章  开标与评标	27

1、开标	29

1.1 开标准备	29

1.2 开标程序	29

2、评标	29

2.1组建评标委员会	29

2.2评标的方式	30

2.3评标原则和评标办法	30

2.4投标文件的澄清	31

3、确定中标人	31

第六章  授予合同	32

1、签订合同	32

第七章  合同条款	32

第八章  投标文件格式	41

1、整套投标文件的外包装袋封面格式	41

2、资信文件外包装袋封面格式	42

3、资信文件封面格式	43

4、资信文件目录	44

5、法定代表人授权委托书	45

6、投标人组织机构、财务状况	46

7、商务文件外包装袋封面格式	47

8、商务文件封面格式	48

9、商务文件目录	49

10、商务响应表	50

11、技术文件外包装袋封面格式	53

12、技术文件封面格式	56

13、技术文件目录	57

14、货物说明一览表	57

15、规格偏离表	59

16、项目实施人员一览表	60

17、投标报价文件外包装袋封面格式	61

18、投标报价文件封面格式	62

19、投标报价文件目录	63

20、投标声明书	64

21、开标一览表/投标价格表	65

22、投标货物详细清单	66

23、近五年以来同类项目的业绩表	67

24、投标回执表	68

# 第一章  招标公告

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金集团”）是中国500强企业、A+H股上市公司，是中国最大的黄金生产企业、第二大矿产铜生产企业和重要的锌、钨、铁生产企业。紫金矿业物流有限公司是紫金集团下属全资子公司暨紫金集团的采购中心，主要履行集采职责，承接紫金集团总部或各权属企业采购业务。现因紫金矿业下属子公司新疆紫金有色金属有限公司锌冶炼项目生产建设项目的需要, 需采购 低压燃气锅炉及辅机设备成套2 台套，欢迎具备资质和能力的供应商前来密封投标。

新疆紫金有色金属有限公司：新疆紫金有色金属有限公司是紫金矿业集团锌冶炼板块新增骨干企业，于2018年2月6日正式注册成立，注册地址：新疆克州喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区，公司注册资本4亿元、总投资约13.9亿元新建十万吨锌冶炼项目，选址位于新疆克州乌恰县常州工业产业园。据查，克州境内铅锌矿资源丰富，我司自有矿山年产锌金属10万吨以上，满足锌冶炼项目的原料保障。该项目工程建设和企业准入申报要求符合国家产业各项规范条件，工程建成后可安置就业1000人左右，带动三产2000人左右，实现工业产值15亿元，将对地方经济的发展和社会长治久安做出积极贡献。本项目根据原料特点选择工艺为兼顾金属回收与渣资源化综合利用，经济效益好，环境保护好，能耗低，符合铅锌规范条件和各项相关法律法规的锌精矿焙烧-常规浸出-回转窑处理浸出渣工艺流程。项目所在地海拔标高：约2202m~2234m，当地大气压：~78.77kPa，地震基本烈度 8度，年平均气温6.8℃，年极端气温-29.9℃-34.7℃，年平均相对湿度 39%，年平均风速 2.68m/s，年平均主导风向西风，年平均降雨量163mm ，年平均蒸发量 2564.9mm。

公司致力于以最低成本、最高效率、最大适应能力实现矿产锌资源的充分利用，秉承集团“要金山银山，更要绿水青山”的环保理念，严格履行社会责任，实现企业、员工、社会协调发展。

## 1、采购方式

## 1.1本次采购活动，招标人决定采用公开招标的方式进行。

## 2、合格投标人的资格要求

2.1具备生产或供应能力的企业法人。实行生产、销售许可证制度的须持有生产、

销售许可证和必须具备的安装资质（锅炉特种设备制造许可证、锅炉特种设备安装改造维修许可证）。

2.2必须具有不低于招标文件规格型号的成功业绩。

2.3参标单位必须是标的物制造厂家，能够提供受托人的身份证明（包括但不限于劳动合同和社保局出具的连续缴费一年以上的《基本养老保险个人账户对账单》）。

2.4参标单位注册资金不低于2000万人民币，公司成立时间不少于10年。

## 3、招标文件的获取

3.1拟参与投标人可通过邮件向招标商务部分联系人索取等方式获取本招标文件，本项目不收取招标文件未明确约定的费用，包括报名费或工本费。

## 4、投标截止时间和地点

4.1请拟参与此项目的投标人于 2018 年 10 月 16 日9:00（北京时间）前提交投标回执表并投标保证金。请完整填写投标文件格式章节的投标回执表，并盖章回传至zjcg@zjky.cn。投标人提交投标保证金后，应立即以电子邮件或邮寄方式将转账凭证扫描件发送至zjcg@zjky.cn，与商务联系人确认投标保证金是否已到达招标人指定账户。逾期的将予以拒绝。

4.2投标文件递交截止时间为 2018 年 10 月 17 日9:00（北京时间）请投标人于该时间前将投标文件按本招标文件要求密封并送交到福建省上杭县紫金大道一号紫金矿业集团股份有限公司总部大厦五楼会议室（接收人：吴文昌13159308095），逾期送达或未按本招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

4.3招标人可根据需要推迟投标截止日期并以书面、邮件或传真的形式通知所有回传投标回执的投标人。招标人和投标人受投标截止日期约束的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

## 5、开标时间和地点

5.1本次招标将于 2018 年 10 月 17 日上午9:00（北京时间）在福建省上杭县紫金大道一号紫金矿业集团股份有限公司总部大厦五楼会议室开标，投标人应派授权代表出席开标会议（为方便现场答疑，建议投标人派出技术人员参加）

6、有效投标

6.1有效投标是指按照招标文件要求提交投标回执表和投标保证金，递交投标文件，并通过资格审核的投标人。如有效投标不足三家，招标人可选择重新组织招标或与有效投标人进行竞争性商务谈判，竞争性商务谈判可进行多轮次报价。

7、投标保证金

7.1投标人应提交不低于10万元（大写：壹拾万元）的投标保证金，作为其投标文件的一部分。投标保证金以银行转账或者银行保函形式于上述时间之前提交至招标人指定的以下银行账户。其他规定见投标人须知。

开户名称：紫金矿业物流有限公司

开户银行：福建上杭农村商业银行股份有限公司龙岩支行闽西交易城分理处

账号：9090530020010000032137

行号：314405094580

## 8、招标人联系方式

招标人：紫金矿业集团采购中心-紫金矿业物流有限公司

商务联系人：梁晋榕，联系电话：15960305639

技术联系人：潘晓明，联系电话：15142932223

投标文件接收人：吴文昌，电话：13159308095

投标保证金提交核对联系人：梁书娴，电话：0597-2991089

9、注意事项

9.1请各投标单位务必重视及时发送投标回执表，组织单位将在招标文件发送后7日内组织统一技术澄清会，澄清方式将采用现场、视频或邮件方式统一澄清，具体澄清对象以收到的回执函单位为准。

9.2本次采购招标活动采用一次报价。投标人应一次性报出最优惠价格，若发现投标人在招标过程中未报出最优惠价格而被拒绝、但在招标后又报出较低价格时，认定为不诚信、扰乱紫金矿业集团采购招标活动的行为，直接取消其与紫金矿业集团合作资格，并列入供应商黑名单。

9.3投标人应认真阅读本招标文件中所有事项、格式、条款和规范等要求，若有偏离需在投标文件中说明，未单独说明的视作响应相关条款；投标文件中未单独说明且开标后拒不响应的将给予废标并酌情扣减应退投标保证金。

招标组织方：紫金矿业物流有限公司

2018年09月01日

# 第二章  投标人须知

## 1、总则

## 1.1使用范围

本招标文件仅适用于本次公开招标中所叙述项目的货物及服务采购。

## 1.2 定义

招标文件中下列术语应解释为：

1.2.1 “招标人”系指紫金集团采购中心-紫金矿业物流有限公司。

1.2.2 “投标人”系指向招标人提交投标文件的制造商或供货商。

1.2.3 “货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的设备、材料及其备品备件、易损件、专用工具、成套技术资料及手册等。

1.2.4 “服务”系指合同规定卖方必须承担的设计、安装、调试、技术指导、培训以及其他类似的承诺义务。

1.2.5 “买方”系指在合同的买方项下签字的法人，即新疆紫金有色金属有限公司。

1.2.6 “卖方”系指提供合同货物及服务的中标人。

1.2.7“使用方”系指新疆紫金有色金属有限公司。

## 1.3 招标方式

1.3.1本次招标采用公开招标的方式进行。

## 1.4 招标项目要求及技术规范

1.4.1见本招标文件第三章。

## 1.5 招标项目商务要求

1.5.1见本招标文件第四章。

## 1.6 合格投标人的资格要求

1.6.1具备生产或供应能力的企业法人。实行生产、销售许可证制度的须持有生产、销售许可证和必须具备的安装资质（锅炉特种设备制造许可证、锅炉特种设备安装改造维修许可证）。

1.6.2必须具有不低于招标文件规格型号的成功业绩。

1.6.3参标单位必须是标的物制造厂家，能够提供受托人的身份证明（包括但不限于劳动合同和社保局出具的连续缴费一年以上的《基本养老保险个人账户对账单》）。

1.6.4参标单位注册资金不低于2000万人民币，公司成立时间不少于10年。

## 1.7 联合体投标

1.7.1本次招标不接受联合体投标。

## 1.8投标委托

1.8.1投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书和身份证明（包括但不限于劳动合同和社保局出具的连续缴费一年以上的《基本养老保险个人账户对账单》）。

## 1.9投标费用

1.9.1投标人应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 1.10投标截止时间和地点

1.10.1见招标公告。

## 1.11开标时间和地点

1.11.1见招标公告。

## 1.12投标保证金

1.12.1 投标保证金金额和账户见招标公告。

1.12.2投标人提交投标保证金后，应立即以电子邮件方式将转账凭证扫描件发送至zjcg@zjky.cn，与商务联系人确认投标保证金是否已到达招标人指定账户。未按规定提交投标保证金的投标，招标人将视为非响应性投标而予以拒绝。

1.12.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1) 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回投标的。

(2) 投标人串通投标、围标或有其他损害招标人利益的违法违规行为的。

(3) 投标人拒绝根据本招标文件规定对投标文件的有关错误进行修正的。

(4) 中标人未在本招标文件规定的期限内与招标人签订合同的。

(5) 中标人拒绝根据本招标文件的规定提供履约担保的。

（6）投标人未按要求详尽提交《特定关系人申报登记表》。

(7) 投标文件中资质和业绩存在造假现象。

(8) 投标受托人非投标单位正式聘用员工或提供证明文件造假。

1.12.4 非候选单位的投标保证金在开标后五个工作日内予以无息退还，未中标候选单位的投标保证金，将在确定中标单位后五个工作日内予以无息退还。中标人的投标保证金在中标人缴纳中标总金额2 %的履约保证金后退回。

## 1.13 履约保证金

1.13.1合同签订前，中标人必须按中标总额的2 %向买方提交履约保证金（电汇）。中标人的投标保证金在中标人缴纳履约保证金后退回。如中标人拒不提交履约保证金的，其中标资格将被取消，投标保证金也不予退还。如中标人在货物使用验收合格之前无违约行为，其履约保证金在货物使用验收合格后五个工作日内无息退还。

## 1.14 投标有效期

1.14.1投标有效期为自投标截止之日起90天内。中标人投标文件有效期延长至合同有效期。有效期不足的投标文件将被拒绝。

1.14.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

1.14.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

1.14.4中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕之日止均应保持有效。

## 1.15 转包与分包

1.15.1本招标项目不允许转包或分包。

## 2、招标文件

## 2.1招标文件的构成

本招标文件由以下部分组成：

(1) 招标公告

(2) 投标人须知

(3) 招标项目要求及技术规范

(4) 招标项目商务要求

(5) 开标与评标

(6) 签订合同

(7) 合同条款

(8) 投标文件格式

## 2.2 投标人的风险

2.2.1投标人未按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人未对招标文件在各方面做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

## 2.3 招标文件的澄清与修改

2.3.1任何要求澄清招标文件的投标人，均应在投标截止日前 五 天以书面形式、邮件或传真通知招标人。招标人将以书面形式予以答复。

2.3.2在投标截止日期前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改。

2.3.3招标文件的修改将以书面形式通知所有已回传投标回执表的投标人，并对他们具有约束力。投标人应立即以邮件或传真形式确认收到修改文件。

2.3.4为使投标人在编写投标文件时，有充分时间为招标文件的修改部分进行研究，招标人可以酌情延长投标截止日期，并以书面形式通知已回传投标回执表的每一投标人。

2.3.5 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标货物使用地的自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

## 3、投标文件

## 3.1投标文件的编写

3.1.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求。在完全了解招标货物的要求、技术规范、商务要求后，编制投标文件。

## 3.2投标的语言及计量单位

3.2.1投标文件以及投标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

3.2.2投标文件中所使用的计量单位应一律使用中国法定计量单位，投标货币应为人民币。

## 3.3投标文件构成

3.3.1投标文件由以下文件组成：

(1) 投标保证金

(2) 资信文件

(3) 商务响应文件

(4) 技术响应文件

(5) 投标报价文件

(6) 附件

## 3.4投标保证金

3.4.1有关投标保证金的规定详见第二章投标人须知的总则部分。

## 3.5资信文件

3.5.1投标人的资信文件包括但不限于以下资料（不得包含任何投标报价文件）：

(1) 年检合格的企业法人营业执照副本（复印件须加盖公章）。

(2) 法定代表人参与开标的提供法人代表身份证明及身份证复印件。

(3) 非法定代表人参与开标的，提供法定代表人授权委托书、受托人身份证复印件、受托人的劳动合同、社保局出具的参标单位为受托人连续缴费一年以上的《基本养老保险个人账户对账单》（格式见投标文件格式章节）。

(4)法人代表或董事长或总经理名片（或清楚的联系方式）。

(5) 产品生产许可证、销售许可证（如法律要求具备，复印件须加盖公章）。

(6) 产品获国优、部优、省优的证书（如有，复印件须加盖公章）。

(7) 联合投标时，应提供《联合投标协议书》（原件）。

(8) 投标人组织机构、财务状况简介（见投标文件格式章节）。

(9) 投标人近三年（2015年、2016年、2017年）的年度财务审计报告（复印件须加盖公章）。

(10) 其他能够证明投标人具备投标资格的文件。

## 3.6商务文件

3.6.1投标人的商务文件包括但不限于以下资料（不得包含任何投标报价文件）：

(1) 商务响应表（格式见投标文件格式章节）

（2）特定关系人申报登记表（格式见投标文件格式章节）

## 3.7技术文件

3.7.1投标人必须提交其所投标货物和服务符合招标文件的技术响应文件，依据招标文件中招标项目要求及技术规范的要求逐条说明投标货物的适用性。

3.7.2本招标文件的技术规范中所指出的工艺、材料和设备的标准，以及商标或样本目录号码的参考资料仅系说明并非进行限制。投标人可提出替代标准、商标或样本目录号码，但该替代应基本上相当于或优于技术规格中的规定，以满足招标人需求。

3.7.3如有需要，应在规格偏离表上逐项说明投标货物和服务的不同点以及完全不同之处。

3.7.4投标人的技术文件可以是文字资料、图纸和数据，包括但不限于以下资料（不得包含任何投标报价文件）：

(1) 货物说明一览表（格式见投标文件格式章节）

(2) 投标货物详细清单（格式见投标文件格式章节，不得含价格）

(3) 规格偏离表（格式见投标文件格式章节）

(4) 产品执行标准

(5) 近两年国家主管部门对产品的抽检报告或有资质机构出具的检测报告（如有，每年提供一份，复印件须加盖公章）。

(6) 产品图纸或样本、中文使用说明书等。

(7) 项目实施人员一览表（格式见投标文件格式章节）

(8) 技术服务、技术培训的内容和措施。

(9) 投标人建议的安装、调试、验收方法或方案。

(10)提供近三年以来同类项目的业绩表，附合同复印件（无合同复印件不作为本次招标业绩，不在三年内的业绩不作为本次招标业绩，低于招标文件规格型号要求的业绩不计入本次招标业绩，无上述要求业绩的不入围商务标评定程序）、用户验收报告、用户评价（格式见投标文件格式章节），以上附件原则上不低于5份，另提供业绩及反馈无低压燃气锅炉设备业绩的不入围商务标评定程序。

（11）其他投标人认为应当提交的技术文件。

## 3.8投标报价文件

3.8.1投标报价文件包括：

(1) 投标声明书（格式见投标文件格式章节）

(2) 开标一览表/投标价格表（格式见投标文件格式章节）

投标人对投标货物及服务应报出最具有竞争力的价格。每种货物只允许有一种报价，任何有选择报价将不予接受。报价含税。

(3) 投标货物详细清单（格式见投标文件格式章节）

必须逐项填写货物各组成部分的名称、品牌、规格型号、数量、出厂单价、总价等，运保费须单独报出。报价含税。

- 提供近三年以来同类项目的业绩表、用户验收报告、用户评价（格式见投标文件格式章节），以上附件原则上不低于5份，另提供业绩及反馈无低压燃气锅炉设备业绩的不入围商务标评定程序。

(5) 涉及设备采购时的备品备件价格清单。

（6）投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠。

## 3.9 投标文件的制作要求

3.9.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱，导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由投标人自行承担后果。

3.9.2 投标文件应打印或用不褪色的墨水填写。

3.9.3投标人应编制技术文件正本一份、副本两份；资信、商务和报价文件正本一份、副本一份；投标文件电子版本一份（2个U盘，word版本电子标书，技术标和商务资信标在1个U盘存放单独密封，报价文件需单独一个U盘存放密封）。每份投标文件应按招标文件要求细分为资信文件、商务文件、技术文件、投标报价文件四部分内容，并分别装订成册、分别装袋密封和标识，最后四部分内容一并装入另一文件袋并密封，作为一份完整的投标文件。

3.9.4 投标文件外包装袋封面应写明：

(1) 招标项目名称。

(2) 招标编号。

(3) 招标人、招标文件所指明的投标文件送达地址。

(4) 投标企业名称和地址（加盖公章）。

(5) 注明 “开标时间之前不得启封”。

3.9.5 资信文件、商务文件、技术文件、投标报价文件外包装袋封面应写明：

(1) 注明资信文件或商务文件或技术文件或投标报价文件。

(2) 招标项目名称。

(3) 招标编号。

(4) 招标人、招标文件所指明的投标文件送达地址。

(5) 投标企业名称和地址（加盖公章）。

(6) 注明 “开标时间之前不得启封”。

3.9.6 各类文件袋密封口应由投标人的法定代表人或授权委托人签字并加盖单位公章。

3.9.7投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

3.9.8投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字。

3.9.9未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

## 3.10投标文件的修正

3.10.1投标文件中有下列错误必须修正并确认，否则投标文件将被拒绝，其投标保证金不予退还：

(1) 单价累计之和与总价不一致，以单价为准修改总价。

(2) 用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。

(3) 文字表述与图形不一致，以文字表述为准。

## 3.11 投标无效的情形

3.11.1有下列情形之一的，投标人的投标将被认定为无效：

(1) 未按本招标文件的规定提交投标保证金、投标回执函的。

(2) 必须提交的资信文件不全的，或者不符合招标文件明确的资格要求的。

(3) 投标文件未按本招标文件规定密封或标记的。

(4) 投标人拒绝对本招标文件规定的有关投标文件错误进行修正的。

(5) 投标文件的有关资料被证明是伪造或虚假的。

(6) 投标人有串标、围标、行贿等违法违规行为的。

（7）投标人提交的资信文件、商务响应文件、技术响应文件含有投标报价内容的。

# 第三章  招标项目要求及技术规范

## 一、项目要求

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用途 | 到货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压燃气锅炉及辅机设备成套 | 额定蒸发量Q=20t/h，额定压力：1.25MPa，饱和蒸汽，设计燃料：天然气，配套辅机设备 | 2台套 | 采暖、工业用蒸汽 | 2019年4月1日 |
| 使用地点 | 新疆克州乌恰县常州工业园紫金有色锌冶炼厂内 |
| 备 注 | 投标厂家需根据投标设备情况列明设备主要部件及易损件详细清单及图纸（名称、规格/件号、材质），报价并承诺备件使用周期及3-5年内价格优惠承诺。 |

二、质量、技术规范要求

1、低压燃气锅炉及辅机成套设备项目要求：

| 设备名称 | 低压燃气锅炉及辅机设备成套 | 使用地点 | 工业锅炉房 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规格型号 | 额定蒸发量Q=20t/h，额定压力：1.25MPa，饱和蒸汽，设计燃料：天然气，配套辅机设备 | 用 途 | 采暖、工业用蒸汽 |
| 数 量 | 2台套 | 到货时间 | 2019年4月1日 |
| 技术参数 及订货要求 | 投标总则 公用条件 设备参数、技术性能要求 订货范围及要求 相关技术资料及其他说明 技术服务与培训 其他要求与说明 （以上内容详见附件） |

附件：

- 投标总则

- 本技术文件适用于新疆紫金紫金有色金属有限公司新建10万t/a电锌冶炼项目工程低压燃气饱和蒸汽锅炉及辅机采购项目所需设备。并提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

- 本技术文件提出的是最低限度的技术要求，并未约定所有的技术要求和适用的标准，投标方应提供一套满足本技术合同和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

- 投标方须执行本技术文件所列标准。有矛盾时，按较高标准执行。投标方在设备设计和制造中所涉及的各项规程，规范和标准必须遵循现行最新版本的标准。

- 设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，投标方应保证买方不承担有关设备专利使用的一切责任。

- 投标方中标并在签订合同之后，买方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由买卖双方共同商定，设备不加价。

- 一旦投标方中标，本技术文件将做为订货合同的附件，与订货合同正文具有同等法律效力。

（二）公用条件：

### 1、地理位置条件：工程项目位于新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县城东3km处的工业开发区内。

### 2、自然气象条件：乌恰县地处内陆，山高峰巅、四季积雪、冬季严寒而漫夏季温凉而短促，风沙大而多，属中温带大陆性荒漠气候，具有山地气候特征。

年平均气温	6.8℃

极端最高气温	34.7℃

极端最低气温	-29.9℃

年平均相对湿度	39%

年平均风速	2.68m/s

年平均主导风向	WSW、W

冬季主导风向	W（西风）

年平均降雨量	163mm

年平均蒸发量	2564.9mm

年平均日照时间	2797.2h

最大冻土深度	1.39m

年均积雪厚度	14mm

地震烈度抗震设防烈度不低于8度

海拔高度厂址自然地形高程为2202m-2234m之间。

当地大气压：～78.77kPa

- 电源条件：

中压：AC 3P 10KV±5%    50Hz±0.5

低压：AC 3P 380/1P 220V±5%   50Hz±0.5

（三）设备技术参数及性能要求：

1、燃气锅炉建议采用WNS卧式内燃室燃锅炉,全湿背结构

1）额定蒸发量：20t/h；

2）额定工作压力：1.25Mpa，饱和蒸汽；

3）锅炉给水温度：104℃，应考虑到锅炉投入运行后,除氧器未投入运行的工况；

4）设计热效率：大于90%；

5）设计燃料：天然气；

6）天然气压力：0.03MPa；

7）天然气成分低位发热量：38930kJ/m3；

8）负荷调节范围：30~110%（锅炉负荷为额定负荷的30~110%保证各项指标正常运行）；

9）锅炉补给水由化学水站集中供除盐水；

10）锅炉布置形式：室内布置；

11）锅炉烟气排放符合GB13271《锅炉大气污染物排放标准》的要求，排烟温度≤160℃

12）锅炉运行时外包表面温度≤45℃；

13）卖方提供设备的设计应考虑烟气中凝结水的排放和处理，并有相关的措施和装置；

14)卖方提供的锅炉须是技术成熟及先进的全新定型产品，锅炉本体及辅助设备的设计选型满足防爆、防火、防水、防腐、防尘、防干扰的有关要求。锅炉的制造按国家颁发的现行相关技术标准及规范进行选型、设计和制造,并经过国家相关部门的检验和认证；

15）设备、管路布置合理，节省占地，工艺符合要求，管线连接简捷；能够保证设备的安全稳定连续运行，安全生产；

16）工作制度：本锅炉为备用锅炉，每年使用时间不确定。

2、给水泵：

1）流量：25m3/h

2）扬程：145m

3）工作温度：104℃

4）进口压力：0.03MPa

5）介质密度：953.1kg/m3

3、组合式加药装置：

1）磷酸盐溶液箱（V=1m3）           1个

2）加药泵（Q=0-30L/h    扬程=145米）       2台

3）所有与输送相应药液而接触的金属及非金属部件应采用耐相应药液腐蚀的材料。

4、旋膜式热力除氧器：

1）工作压力：0.02MPa；

2）进水温度：20℃；

3）出水温度：104℃；

4）额定出力：20t/h；

5）出水含氧量：≤15μg/L

6）除氧水箱容积：10m3

7）负荷调节范围：30~110%（锅炉负荷为额定负荷的30~110%保证各项指标正常运行。

5、排汽消音器：

1）排汽量：25t/h

2）排汽压力：1.25MPa

3）排汽温度：190℃

4）排放噪音：≤80dB

5）工作介质：饱和蒸汽。

6、取样冷却器：

1）规格：3xΦ273mm

2）管程工作压力：1.25MPa

3）管程工作温度：190℃

4）管程材质：不锈钢

5）工作介质：给水、炉水、饱和蒸汽

7、连续排污扩容器：

1）V=1.5m3

2）工作压力 0.15Mpa（绝对压力）

3）工作温度 130℃

4）工作介质：锅炉排污水、二次蒸汽

5）腐蚀裕量：1.5mm

8、定期排污扩容器：

1）V=2m3/h

2）工作压力：0.12MPa（绝对压力）

3）工作温度：120℃

4）工作介质：锅炉排污水、二次蒸汽

5）腐蚀裕量：1.5mm

9、天然气调压箱：

本地天燃气供气条件：压力0.2-0.4MPa，流量:6800Nm3/h，管径：DN150

- 分汽缸等其他设备

（四）设备订货范围及要求（包括但不限于）：

- 设备订货范围：

1.1燃气锅炉成套设备2台套，每台套设备包括：

1）燃气锅炉成套，包括：受热面部分、金属结构部分、设备支撑钢结构、燃烧系统部分、控制系统部分、成套燃气调压保护装置、汽水系统（包括汽水取样装置，连续、定期排污扩容器）安全附件、分汽缸、除氧器、加药装置、节能器、烟风系统、地脚螺栓、烟囱、成套测量和控制系统、电气及控制电源系统；锅炉范围内成套工艺管道、阀门、挡板、膨胀节、电气和仪表安装材料、配件等；锅炉本体耐火材料、保温材料及管道保温；

2）配套鼓风机，变频电机,带变频器，入口阀门，电机底座，联轴器，法兰及连接标件，地角螺栓，电动机，测温元件，电缆，控制系统；

3）配套引风机（如果需要）变频电机,带变频器，入口阀门，电机底座，联轴器，法兰及连接标件，地角螺栓，电动机，测温元件，电缆，控制系统；

4）锅炉本体范围内所有测点的一次测量仪表、元件（温度、压力、液位等）及其附件，需列详细清单。锅炉系统的控制组态及控制柜；控制柜预留DP通讯协议，可上传至控制室，锅炉配电柜及操作台等；

5）配套燃烧器及附件（包括消音器）要求采用纯原装进口品牌，采用奥林、威索（WEISHAUPT）、百得(BALTUR)等品牌或同等产品，要求有燃烧器组的分项报价，原产地证明等资料；

6）燃烧器的选型应保证与锅炉技术参数相匹配，火焰粗细、长短与炉膛形状相适应，不得冲刷受热面；

7）配备汽包水位自动报警、超压自动排汽装置，排汽消音器；

8）锅炉上锅筒至少应装设2只全启弹簧式安全阀，1只板式水位计，1只双色水位计（或两只双色水位计）；

9）配套节能器（省煤器）要求采用钢管式省煤器(ND钢)，并严格按照国家相关标准制造、检验；

10）所有排污、疏水、放气、加药、充氮气、取样及仪表管反冲洗管道等，每根管道上应串联2 只阀门；

11）炉膛承压能力应按国家相应规范要求设计，并应装设自动复原(重力或弹簧)式防爆门，防爆门不少于2个，总排放面积不少于0.4m2；；

12）锅炉主蒸汽出口应串联装有1只手动阀和1电动隔离阀门 (能远方操作)；

13）本锅炉设独立的烟囱，烟气通过引风机（如果有）排至烟囱。卖方应负责锅炉的排烟系统设计并供货(包括烟囱、防爆装置、钢烟道等)；

14）为保证定期排污效果，应设两个以上手动定期排污点，汇集后进入定排扩容器，应装设连续排污装置，排污水经节流后流入连排扩容器；

15）安全阀、液位计及各种阀门要求选用国内知名产品并注明生产厂家；

16）锅炉及附属设备应采取可靠的降噪音措施，使锅炉正常运行时噪声不大于85dB(A)；

17）锅炉安装应符合GB50273《工业锅炉安装工程施工及验收规范》；

18）锅炉的结构和受压元件的材料选用应符合《蒸汽锅炉安全技术监察规程》有关规定；

19）卖方应提出锅炉的启动清洗方案和停炉保护方案，有关接口设备由卖方设计并供货(如阀门，管座或法兰等)；

20）电气及控制系统要求；

电气技术要求：

a.设备所配套电机：要求根据工况条件及海拔高度（2200米）核定电机的实际功率；需要变频驱动的选用变频电机；要求选用上电、湘电、东元等国内一流产品，要求电机绝缘等级不低于F级，防护等级不低与IP54，选用高效节能型电机，能耗等级2级。

b.配电系统所配置低压配柜要求选用MNS型，要求按照双回路进线，单母线分段进行配置。柜内元器件选用ABB、西门子、施耐德或同等水平的系列产品，要求配电系统进出线柜配置智能电能计量装置，电机出线回路配置智能马达保护器。

c.配置变频装置的要求：系统内所配置变频装置要求选用ABB、艾默生、施耐德品牌。

d.要求现场控制箱考虑防水、防潮、防腐等因素，防护等级为IP55或以上。柜内元器件要求选用ABB、西门子、施耐德或同等水平的相关系列的产品。

e.要求所提供电气范围内的配电柜、控制柜、现场操作箱、检修电源箱等内部元器件布置合理、接线规范，电缆两端及各类器件要求有设备位号标识。

控制系统要求：

a.要求采用PLC（西门子S7系列）的自动控制系统，操作站（22＂液晶显示器），对整个系统工艺参数指示、报警，并对系统实现运行监示、管理、自动保护、报警与监控；要求控制系统对整个燃气锅炉系统进行控制、锅炉系统所有设备的主要运行参数、安全监测系统（如汽包压力、温度、液位、流量的控制等）等所有运行参数均能够在操作控制台上显示。要求PLC控制系统IO冗余20%，方便增加仪控点。

b.投标方提供一套完整的锅炉房控制系统（含操作台）及一套完整的现场仪表及控制设备，实现锅炉启/停控制、正常运行的监视和控制以及异常与事故工况的处理。控制系统是采用集中监视、分散控制的模式，在投标文件中给出完整的自动化控制方案。控制系统需配置MODBUS通讯接口、Profibus通讯接口和以太网接口与厂区DCS系统通讯。配合DCS系统完成全部所需连接的数据通信的实现，投标时说明联网方案、通信协议并应提供软、硬件的详细技术资料和说明。中标单位提供的设备检测、控制方案需经买方审核并满足买方自动化控制要求，并不得再增加费用。

c.锅炉控制系统要带UPS电源，供电时间不少于60分钟。当AC220V外部供电电源断电时，系统会发出“外部供电电源断电”信号。

锅炉自动监视及控制的主要要求（包括但不限于）：

a、自动控制功能，并可手动、自动切换，带相应的开/停机按钮、紧急停机按钮和指示灯；

b、显示功能及非正常情况下的预警，故障报警，显示锁定功能；

c、自动停机保护功能；

d、负荷自动调节功能；

e、锅炉出口温度显示功能；

f、燃气系统燃气泄漏检测和泄漏报警；

g、燃气压力过高、过低报警及安全保护显示报警；

h、锅炉汽包液位采用三冲量调节,自动给水，水位报警及低水位联锁保护；

i、燃气锅炉的风机故障停运，自动点火、熄火，点火程序控制和熄火保护装置；

j、燃气和燃烧风的自动控制,达到最佳燃烧效果，并控制蒸汽压力；

k、给水流量、压力和温度测量，蒸汽流量和压力测量，以及其它所必须的压力、温度测量、自动控制和保护装置。

21)供货范围内需要的各类电缆及穿线管/桥架要求：电缆选型要考虑阻燃、耐高温等特性；穿线管/桥架根据工况环境选用合理的材质，要求动力、控制及信号电缆分开敷设。

22）仪表选型（仅供参考）及安装调试要求

a、采用两套自动测量液位计进行锅炉汽包液位测量，4～20mA输出信号。锅炉汽包液位测量采用电容液位计(北京科普斯特产品）；

b、差压和压力变送器建议采用日本横河EJA系列、美国罗斯蒙特（ROSEMOUNT）及美国威力巴等国际知名品牌；

c、给水流量和蒸汽流量建议采用美国罗斯蒙特（ROSEMOUNT）的8800系列法兰连接型涡街流量计或日本横河的DY型法兰连接型涡街流量计或德国E+H公司的72F或73F系列法兰连接型涡街流量计，其中蒸汽流量要带温度压力自动补偿功能；

d、因安装投运时无压缩空气源，在自动调节中需选用防爆智能型电子式电动调节阀；

e、提供整个锅炉的仪表和控制系统的所需的所有安装材料及附件，如电缆桥架、保护管、电缆、仪表阀门、导压管、气源管、接地系统、控制盘、箱、盒等等，并负责安装调试。所供电缆均为阻燃，高温场合应为耐高温电缆，仪表信号电缆采用屏蔽电缆。仪表阀门及导压管为不锈钢(1Cr18Ni9Ti)配置。提供的控制盘、箱、盒应为防尘、防水、防潮、防结露、其防护等级符合IP56防护等级，所有电缆线须注明型号及品牌厂家；

f、所选仪表需全部为防爆型。

1.2给水泵3台，包括：

1）泵（包括机械密封）；2）联轴器及联轴器防护罩；3）配套变频电机(防护等级IP55, 绝缘等级F级)；4）冷却水管线和热交换器，及冷却水指示器；5）泵的排水阀（如果需要）；6）联合底座（包括调整垫片和地脚螺栓）；7）与用户连接的配对法兰（包括螺栓、螺母和垫片）；8）泵及电机测温。

1.3组合式加药装置1套，包括：

1）磷酸盐溶液箱；2）搅拌装置；3）计量泵（带变频器）；4）安全阀；5）缓冲蓄能器；6）机架及整体底座（含地角螺栓）；7）装置内管路、阀门、仪表及电控柜；8）与外部接口的配对法兰（包括螺栓、螺母和垫片）。

1.4旋膜式热力除氧器及控制系统设备2套，包括：

1）除氧头及组合件；2）水箱、支座及水箱组合件；3）安全阀、排气截止阀；4）就地液位计及阀门、水位平衡容器及阀门、液位变送器；5）温度计、压力表及阀门、压力变送器；6）所有与外界接口的配对法兰（包括螺栓、螺母和垫片）。

7）含本体及附属管道、附件等安装

1.5排汽消音器2套，包括：

1）排汽消音器；2）配支座（包括地角螺栓和调节片）。

1.6取样冷却器2套，包括：

1）组合式取样冷却器本体；2）支架、水槽；3）配套阀门及管路等。

1.7连续排污扩容器1套，包括：

连续排污扩容器包含安全阀、压力表、温度计、就地水位计、电接点液位计一次测量筒、所有接口的配对法兰及其紧固件等。

1.8定期排污扩容器1套，包括：

定期排污扩容器包含进水分配器、压力表、温度计、就地液位计、所有接口的配对法兰及其紧固件等），要求内部设计降温花洒装置，外部有冷却水接口。

1.9 天然气调压箱1套，包括：

1）天然气调压箱；2）装置内管路、阀门、仪表及电控柜；3）与外部接口的配对法兰（包括螺栓、螺母和垫片）。

附注：以上是主要构件清单，还应包括其它所有必要的附件和紧固件，所提供的供货及设计能够组成完整的符合采购要求的整套设备，对于所提供的产品完整性、可靠性负责。

1.10分汽缸等其他设备

- 其他订货要求：

2.1要求提供配套内所有设备使用一年的备品备件及易损件。（价格不含在本次投标总价内）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.2燃气锅炉要求：

1）燃气蒸汽锅炉、鼓风机、引风机（如果需要）有法兰连接的接口，均需要提供配对法兰（包括螺栓、螺母和垫片）；

2）管道法兰按机械部法兰标准；

3）要求供货商提交下述技术资料：锅炉成套图纸（包括总图、基础荷载图、汽水系统图、燃烧系统图、控制原理图、所有与外界接口详图、汽包本体接口图、平台扶梯图、锅炉本体仪表测点图、烟风阻力计算书、省煤器水阻力）；风机图纸（包括风机的总图、基础荷载图、性能曲线、风机进、出口详图；冷却水量及冷却水水质、水温要求等）。

2.3给水泵要求：1）供货商应提交下述资料：泵的外形尺寸图；泵的基础图；泵的性能曲线；泵进、出口允许荷载；冷却水量及冷却水水质、水温要求等；2）管道法兰配置按机械部法兰标准。

2.4组合式加药装置：1）供货商应提交下述资料：加药装置流程图、设备性能参数、外形尺寸图、接口图、基础图；2）管道法兰配置按机械部法兰标准。

2.5旋膜式热力除氧器：1）供货商应提交下述资料：除氧器总图、设备性能参数、基础荷载图、接口图；2）管道法兰配置按机械部法兰标准。

2.6配套其余设备：1）供货商应提交下述资料：设备性能参数、外形尺寸图、接口图、基础图；2）管道法兰配置按机械部法兰标准。

2.7卖方有义务提供上述供货范围中未列出的，但是系统运行必须的设备和部件，且不发生额外费用。卖方所提供的货物及设计应能够组成完整的符合采购要求的整套设备，对于所提供的产品完整性、可靠性负责。卖方负责所供货物的安装、调试，包括安装前的告知、锅炉监检、本体及附属设备、管道仪表、控制系统、烟囱的安装调试，无损探伤检测、操作培训、单体整体试车、安全阀定压、压力仪表安全阀二次检定、系统联动运行调试、整体验收，并配合买方办理锅炉使用手续等（即交钥匙工程）；

2.8投标单位可以根据所提供设备的特点，对上述辅机设备进行优化选型，但必须满足整个系统连续安全稳定运行及功能完整可靠，且必须经买方及设计院确认。

不在招标范围内的内容：

1）土建工程：卖方仅提供所需的土建条件（包括防腐要求），买方负责土建设计与施工；

2）外部动力管线：外部供电、供水、供气、供汽以界区（锅炉房）外1米分界，卖方提供接口条件，买方负责外部动力管线设计与施工；

3）辅助设施：站区照明、防雷接地、采暖通风与空调、通信等不包括在招标范围内，投标单位仅提出工艺要求，甲方负责辅助设施和管线设计与施工。

（五）相关技术资料及其他说明：

1.合同范围内的锅炉成套图纸(包括锅炉总图、设计说明书、热力计算书、基础载荷图、汽水系统图、电控原理图,包括电气连锁、控制图、开关柜设备重量、外形尺寸、内、外部端子接线图、烟风道接口图、汽包本体接口图、其他与外界接口详图、平台扶梯图、锅炉本体仪表测点图、烟风阻力计算书、烟风管道配置参考图纸)；风机图纸（包括风机总图、基础载荷图、性能曲线、风机进出口详图、冷却水接口图、冷却水量及冷却水水质、水温要求等）

2.外购辅机设备的清单及技术规格说明书等

3.锅炉安装申报所需的图纸资料

4.根据劳动部门法规，提供压力部件的测试报告和验收证书

5.提供技术参数一览表、物料消耗表、设备总图、基础条件图、接管方位图

6.提供带仪表测点的工艺流程图（P&ID图）、仪表设备清单、联锁逻辑图、仪表说明书、接线图及PLC控制系统的应用软件等

7.提供本体、辅机设备、阀门、常用备品备件、易损件及专用维修工具的详细清单，应包括设备名称，规格型号、材质、重量、数量、生产厂家等

8.其他卖方应提供的资料

9.上述资料必须包含签字、盖章的纸质版（6套）和CAD电子版

10. 设备制造厂须向设计院提交的文件包括但不限于以下内容：

1）提供设备总图（比例1:1）（包括主要技术性能、设备外形图及总重量、最大件吊装重量、设备基础图、电机功率等）、配置安装要求、设备电气、仪表等控制的相关资料等。

2）要求提供平面布置图；主要设备、材料明细表；工艺原理图；电气原理图；设备外形图及基础图；最大检修件重量；水、电、气消耗等资料。

3）要求提供设备电气、仪表等控制的相关资料及其他要求

4）所提交的图纸及文件须由有关人员签字，并加盖供货厂商公章，以作为工程设计的最终依据。

11.电气仪表自动控制的配置及设计需经设计院审核确认.

（六）技术服务与培训

1.为保证所供设备的正确安装、启动、安全运行和性能指标，以及相互的工作联系，供货方方应派若干合格的现场服务人员到现场服务。投标时应将服务人/月数计划列出；

2.供货方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验及买卖双方的日常技术联络。在设备开始安装后的任务为安装和调试工作，监督工程质量及调试质量，并符合工厂设计要求，处理设备缺陷及设计变更等，后期要参加试运行和性能考核试验。

3.在安装和调试前，供货方技术服务人员向买方进行设计意图和安装程序及安装要点的技术交底和解释，必要时进行示范操作。对重要工作项目实行每个工序的检查指导和监督，实行工序签证制度。如因供货方技术服务人员的指导错误而发生的问题，由供货方负全部责任。供货方的技术服务应满足现场的安装进度要求。

4.供货方产品出现质量问题时，接到通知后要求在2小时内答复，服务人员要在48小时内到现场解决问题。

5.为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，供货方有责任提供相应的技术培训。培训内容与工程进度相一致。

6.在设备安装及调试和投运期间,供方应派工艺技术人员到场,对设备工艺进行培训,投标时应提供培训时间计划表。

7.供方培训应能使参加培训人员熟练掌握锅炉、配套设备和系统的正确操作方法，保证设备安全运行。能够进行锅炉设备的日常维护和保养，处理一般的锅炉故障。对锅炉和系统知识有一定的了解和认识。

8.培训安排：由供方提供培训方案，买方确认后实施。

（七）其它要求与说明

1.投标时要提供初步设计方案，安装方案；

2.投标时要提供带仪表测点的工艺流程图（P&ID图）和所配置仪表设备清单（注明生产厂家）；

3.投标时要提供本体、辅机设备、阀门、常用备品备件、易损件及专用维修工具的详细清单，应包括设备名称，规格型号、材质、重量、数量、生产厂家等；

4.投标报价除报出总价外，还应有分项报价，如：设备单价、管道附件报价、安装报价、调试费以及合理利润等，报价中应含锅炉无损探伤、锅炉监检、安全阀仪表检定等费用；

5.投标人要确认此范围并提供细化清单（买方如有遗漏，不作为买方的责任，卖方应提供完整的设备供货范围,不得额外增加费用）；

6.最终技术参数、订货要求及资料提交时间等在技术谈判时确定；

7.因设备专利问题，与第三方有任何纠纷，与买方无关。

# 第四章  招标项目商务要求

## 1、招标项目商务要求

| 总体要求 | 卖方需按本招标文件的要求完成货物的设计、制造、包装、运输、保险、安装、调试、检验、培训及售后技术服务等工作，按工作顺序提交所需的资料，所有资料必须符合本招标文件的要求，费用应全部包含在总报价中（含税）。 |
| --- | --- |
| 供货要求 | 卖方负责在招标项目要求供货时间内，送货至买方指定地点。具体交货期根据施工进度提前一个月通知供货厂家。货物交货前的一切风险和责任由卖方承担，卖方提供必要的设备吊装专用吊具等（卖方委托买方卸货，产生的费用由卖方承担）。 |
|  | 交付的货物必须附随货必须的一切技术文件和资料（中文版本），卖方须列明清单，在货物交付时一并移交买方。 |
| 安装调试 要求 | 卖方负责安装、调试工作。 |
| 付款方式 | 1、货物总价的20%为预付款，该款以下条件全部满足之日起五个工作日内以银行转账形式支付：（1）合同签订生效。（2）买方收到卖方提交的合同全额2%履约保证金。 2、货物总价的40%为初步验收合格款，以下条件全部满足之日起五个工作日内以银行电汇形式支付：（1）卖方向买方提交了授权其工作人员或买方进行货物初步验收的书面授权委托书（原件）。（2）货物初步验收合格且双方签署了货物初步验收合格报告（双方盖章或双方授权人员签字、原件）。（3）收到卖方开具的全额16%增值税专用发票。 3、货物总价的30%为安装调试使用验收合格款，以下条件全部满足之日起五个工作日内以银行电汇形式支付： （1）卖方向买方提交了授权其工作人员安装或买方进行货物调试验收的书面授权委托书（原件）。 （2）卖方对货物安装调试验收合格且双方签署调试验收合格报告（双方盖章或双方授权人员签字、原件），自安装调试验收合格之日起三个月内买方对货物使用验收合格且双方签署了货物使用验收合格报告（双方盖章或双方授权人员签字、原件）后五个工作日内以银行电汇形式支付。 4、货物总价的10%为质保金，以下条件全部满足之日起五个工作日内以银行电汇形式支付：（1）质保期内，卖方履行了合同约定的全部质保义务，由买方使用部门出具证明（原件）。（2）卖方向买方提交了授权其工作人员或买方进行货物质保验收的书面授权委托书（原件）。（3）质保期届满之日，双方签署的确认货物无质量问题的报告（双方盖章或双方授权人员签字、原件）。 5、合同签订前，中标人必须按中标总额的2 %向买方提交履约保证金（电汇）。中标人的投标保证金在卖方缴纳履约保证金后退回。如中标人拒不提交履约保证金的，其中标资格将被取消，投标保证金也不予退还。如中标人在货物使用验收合格之前无违约行为，其履约保证金在货物使用验收合格后五个工作日内无息退还。 |
| 质量 保证期 | 质保不少于 1 年，自货物使用验收合格之日起算。（具体质保期由卖方提出，并作为买方评分的重要依据） |
| 售后服务 要求 | 在质量保证期内，卖方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。卖方应在接到买方通知后8小时内响应，24小时内到达现场，48小时内修复。特殊情况无法在48小时内修复的，卖方将在72小时内予以更换新货物或提供代用货物。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质量保证期的货物终生维修，维修时只收部件成本费。 |
| 合同文本 | 买方和卖方依据招标文件中的合同文本签订合同，对实质性条款不得做出变更。 |

# 第五章  开标与评标

## 1、开标

## 1.1 开标准备

1.1.1招标人将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。为便于现场答疑，请投标人派出技术人员参加开标。投标人的法定代表人或其授权代表、技术人员未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

## 1.2 开标程序

1.2.1 主持人宣布开标会开始。

1.2.2 主持人介绍参加开标会的人员名单。

1.2.3 主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

1.2.4 通报投标人的投标保证金提交情况，未按招标文件规定时间提交的投标人其投标无效。

1.2.5 检查投标人的投标文件密封的完整性，不符合招标文件规定的投标无效。投标人退场。

1.2.6检查投标文件是否按资信文件、商务文件、技术文件、投标报价文件分别密封装袋。

1.2.7审查投标人的资信情况，未通过资信审查的投标人，其投标文件按无效标处理，不再进入后续评审。

1.2.8 评审投标人的技术文件和商务文件，对招标项目要求及技术规范（本招标文件第三章）有重大偏离的，不再进入后续评审。

1.2.9投标人投标报价文件的评审。

1.2.10 公布评标结果（中标单位或候选单位）。

1.2.11 开标会议结束。

## 2、评标

## 2.1组建评标委员会

2.1.1招标人根据招标货物的特点组建评标委员会。评标委员会由招标人代表和技术、经济等有关方面的专家组成。评标委员会对所有投标人的投标书采用相同程度的标准评标。

## 2.2评标的方式

2.2.2本项目采用不公开的方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

## 2.3评标原则和评标办法

2.3.1评标原则

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.3.2评标办法

(1)评分办法

评标采用评分法。评标委员将以招标文件、补充公告、投标文件为依据，分技术和商务两部分进行评分，汇总出投标人的综合得分，并按投标人的综合得分从高到低依次进行排序。若出现综合得分相同的情况，则其中技术得分较高的投标人将被排序在前；若综合得分和技术得分仍相同，则其中报价较低的投标人将被排序在前。最后，评标委员会将按综合得分排序推荐两至三家候选单位。

各包段评分分值如下：

技术部分评分       满分50分

商务部分评分       满分50分

技术部分和商务部分的最终得分为各个评委评分的算术平均值，并四舍五入取小数点后2位数）。

第三章项目要求及技术规范如有一项不满足视为技术严重偏离，不进入商务评分环节。若投标人的技术部分得分低于30分，则该投标人将被视为技术部分严重偏离招标文件要求，不进入商务标的评分环节。

综合得分=技术部分评分+商务部分评分

(2)投标响应性评审（不符合要求的做废标处理）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 生产、经营许可 | 应具有相应的生产和经营许可证（不需要生产经营许可证的行业除外） |
| 财务状况 | 提供2015-2017年经第三方审计的企业财务报表（若企业成立时间不足三年，则提供己有财务报表；还未完成审计的提供已有财务报表） |
| 投标有效期 | 符合招标文件要求 |
| 交货时间 | 符合招标文件要求 |
| 投标保证金 | 符合招标文件要求 |
| 质保期 | 符合招标文件要求 |
| 标的物生产制造企业 | 符合招标文件要求 |
| 受托人证明 | 符合招标文件要求 |

## 2.4投标文件的澄清

2.4.1为有助于投标书的审查、评价、比较，评标委员会有权请投标人就投标文件中的有关问题予以说明和澄清。

2.4.2投标人对要求说明和澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法定代表人或法人授权代表的签署。

2.4.3投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并替代投标文件中被澄清的部分。投标文件的澄清不得改变投标文件的实质内容。

## 3、确定中标人

3.1本次评标由评标委员会依据评标原则和评标办法推荐两至三家候选中标单位，5家（含5家）以内投标单位的推荐2家候选中标单位，5家以上投标单位的推荐3家候选中标单位。最终提交招标人的审核委员会审核，招标人的审核委员会可根据情况授权评标委员会直接确定中标人。

3.2 招标人保留在公布中标人前的任何时间拒绝任何投标、取消招标活动的权利，对由此给投标人造成的影响不负任何责任、不作任何赔偿，同时对此亦不作任何解释。

3.3 目前项目部分证照手续仍在办理中，为确保买方与中标人双方共同利益，在买方取得项目所有合法性手续后正式发中标通知书并签订合同。

# 第六章  授予合同

## 1、签订合同

1.1中标人应按《中标通知书》中规定的时间地点与招标人签订合同。招标文件、投标文件均作为签订合同的依据。

1.2合同签订前，中标人必须按中标总额的 2 %向买方提交履约保证金（电汇）。如中标人拒不提交履约保证金的，其中标资格将被取消，投标保证金也不予退还。

1.3 如中标人未按《中标通知书》中规定的时间地点与招标人签订合同的，招标人有权取消其中标资格，投标保证金不予退还，并可从候选中标人中重新选定中标人。

# 第七章  合同条款

买卖合同

合同编号：

买方：新疆紫金有色金属有限公司_

卖方：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，经协商一致，买卖双方同意按下列条款签署本合同。

1、货物名称、品牌、规格型号、材质、数量、单价、总价

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 单价(元) | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |

1．1本合同项目货物总价共计      元人民币。该价格包含货物的设计、制造、包装、运输、保险、安装、调试、检验、培训及售后技术服务、技术资料、税费等费用。

1.2合同履行期间，因货物数量增减导致的货物总价变化，按实际增减数额结算；

1.3标准备品备件、易损件

1.3.1本合同货物配备的标准备品备件、易损件详见附件1《标准备品备件、易损件表》（价格不包含在本次投标总价内）；

1.3.2本合同货物配备的标准备品备件、易损件清单，卖方保证在1—2年内（备注：参考期限，根据实际需要确定），销售给买方的本合同货物的标准备品备件、易损件价格保持不变，且价格有下调时，卖方必须及时通知买方并予以下调，卖方保证其给予买方的价格不高于同时期、同等条件下给予任何第三方的最低价。

1.4附件、专用工具

1.4.1本合同货物配备的赠送附件、专用工具详见附件2《附件、专用工具表》。

1.4.2 本合同货物配备的赠送附件、专用工具总价合计  元。卖方保证在3-5年内（备注：参考期限，根据实际需要确定），销售给买方的本合同货物的附件、专用工具价格保持不变，且价格有下调时，卖方必须及时通知买方并予以下调，卖方保证其给予买方的价格不高于同时期、同等条件下给予任何第三方的最低价。

2、货物质量、技术规范要求

2.1根据货物设计、使用部门或技术部门、专家的意见写入合同。（定制货物对其生产出的最终产成品质量有要求的，最终产成品的质量要求作为对货物质量、性能要求之一，列入合同条款）

2.2 卖方供应的货物应符合现行国家标准（写明具体国标名称）和法律、法规规定的质量标准。

3、货物安装质量、技术规范要求

3.1根据货物设计、使用部门或技术部门、专家的意见写入合同。

4、供货方式

4.1卖方负责在招标项目要求供货时间内，送货至买方指定地点。具体交货期根据施工进度提前一个月通知供货厂家。货物交货前的一切风险和责任由卖方承担，卖方提供必要的设备吊装专用吊具等（卖方委托买方卸货，产生的费用由卖方承担）。

4.2交付的货物必须附随必须的一切技术文件和资料（中文版本），卖方须列明清单，在货物交付时一并移交买方。

5、包装

5.1卖方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

6、质量保证和售后技术服务

6.1卖方保证货物是全新、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或质量问题负责。

6.2卖方负责派出专业技术人员对买方工作人员进行现场培训，直至买方工作人员能够熟练操作运转为止。

6.3货物的质量保证期为   年，自货物使用验收合格之日起算。

6.4在质量保证期内，卖方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。卖方应在接到买方通知后 8 小时内响应， 24 小时内到达现场， 48 小时内修复。特殊情况无法在 48 小时内修复的，卖方将在 72 小时内予以更换新货物或提供代用货物。超过质量保证期的货物终生维修，维修时只收部件成本费。

7、监造

7.1买方有权在货物制造过程中派人到制造厂进行监造，卖方有义务为买方监造人员提供食宿和工作方便，买方监造人对货物质量不负任何责任。

8、验收程序、方法

8.1 初步验收

8.1.1货物运抵现场后，买方会同卖方对货物的品牌、规格、外观、数量等进行初步验收：如发现货物的品牌、规格、外观等与合同约定不符，卖方应无条件免费更换，更换货物应在五个工作日内到货，因此产生的费用全部由卖方承担；如货物数量不足，卖方应保证在五个工作日内补足，超出合同约定数量的货物，买方有权拒绝接收。

8.2、安装调试验收

8.2.1卖方负责货物的安装、调试工作，对安装调试质量双方依据合同约定的标准进行验收。货物安装调试验收合格、能够正常运行后，进入使用验收阶段。卖方安装、调试人员到现场必须与使用方签订安全协议。

8.3、使用验收

8.3.1货物安装调试验收合格之日起三个月内，双方对货物的质量、技术规范及性能、安装质量等依据合同约定的标准进行使用验收。验收合格的，双方签署货物使用验收合格报告。

8.4 验收程序要求

8.4.1卖方必须授权其工作人员参与货物的初步验收、安装调试验收、使用验收、质保验收，并分别出具书面授权委托书，委托书内容包括：卖方工作人员姓名、身份证号码；授权其工作人员参与货物的初步验收、安装调试验收、使用验收、质保验收，认可其验收结果并承担法律责任。卖方也可以出具书面授权委托书，委托买方验收，委托书内容包括：委托买方对货物进行初步验收、安装调试验收、使用验收、质保验收，认可买方验收结果并承担法律责任。卖方既未授权其工作人员参与验收，也未授权买方验收的，在形成有效的初步验收、安装调试验收、使用验收报告、质保验收报告之前，买方有权拒付相应货款。

- 付款方式

9.1货款按以下条件及期限分期支付：

9.1.1、货物总价的20%为预付款，该款以下条件全部满足之日起五个工作日内以银行转账形式支付：（1）合同签订生效。（2）买方收到卖方提交的合同全额2%履约保证金。

9.1.2、货物总价的40%为初步验收合格款，以下条件全部满足之日起五个工作日内以银行电汇形式支付：（1）卖方向买方提交了授权其工作人员或买方进行货物初步验收的书面授权委托书（原件）。（2）货物初步验收合格且双方签署了货物初步验收合格报告（双方盖章或双方授权人员签字、原件）。（3）收到卖方开具的全额16%增值税专用发票。

9.1.3、货物总价的30%为安装调试使用验收合格款，以下条件全部满足之日起五个工作日内以银行电汇形式支付：

（1）卖方向买方提交了授权其工作人员安装或买方进行货物调试验收的书面授权委托书（原件）。

（2）卖方对货物安装调试验收合格且双方签署调试验收合格报告（双方盖章或双方授权人员签字、原件），自安装调试验收合格之日起三个月内买方对货物使用验收合格且双方签署了货物使用验收合格报告（双方盖章或双方授权人员签字、原件）后五个工作日内以银行电汇形式支付。

9.1.4、货物总价的10%为质保金，以下条件全部满足之日起五个工作日内以银行电汇形式支付：（1）质保期内，卖方履行了合同约定的全部质保义务，由买方使用部门出具证明（原件）。（2）卖方向买方提交了授权其工作人员或买方进行货物质保验收的书面授权委托书（原件）。（3）质保期届满之日，双方签署的确认货物无质量问题的报告（双方盖章或双方授权人员签字、原件）。

9.2买方开票信息：

户名：新疆紫金有色金属有限公司

纳税人识别号：91653000MA77UCN92A

地址：新疆克州喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区总部服务中心6楼612室

联系人：

电话：

开户银行：中国农业银行乌恰县支行营业部

账号：30470101040014513

9.3卖方银行账户信息：

户名：

开户行：

账号：

10、知识产权保护

10.1卖方保证货物及其包装、标识等未侵犯任何第三人的知识产权，不论任何原因，因卖方货物及其包装、标识等涉嫌侵犯第三人知识产权，而导致买方所购买货物被工商、司法等部门查扣或被第三人索赔等情形，卖方必须赔偿买方因此所产生的一切损失，并按合同总价的20%向买方支付违约金。

11、不可抗力

11.1任何一方因不可抗力影响，无法履行合同义务时，应在不可抗力事件发生后以最快的方式通知另一方，并在事件发生后3天内，将有关部门出具的证明文件以特快专递送达另一方。如果不可抗力事件影响时间持续20天以上的，双方应通过友好协商处理合同的履行或解除事宜。

12、违约责任

12.1卖方未按合同约定期限（具体以买方书面通知为准）送货至买方指定地点的，每逾期一天，支付延迟交货货物价值的1‰作为违约金；逾期超过30天的，买方有权单方解除合同，卖方必须按合同总价的20%向买方支付违约金，违约金不足以弥补买方损失的，对超出部分买方有权进行索赔。

12.2卖方交付的货物其品牌、规格、外观等经初步验收与合同约定不符，卖方应无条件免费更换，更换货物应在五个工作日内到货，卖方承担因此发生的全部费用，并按合同总价的5%向买方支付违约金；卖方拒绝更换的，买方有权单方解除合同，卖方必须按合同总价的20%向买方支付违约金，违约金不足以弥补买方损失的，对超出部分买方有权进行索赔。

12.3卖方交付的货物经安装调试验收不符合合同约定的质量、技术规范及性能等要求的，卖方必须在五个工作日内无条件免费更换或修理至符合合同约定的标准，卖方承担因此发生的全部费用，并按合同总价的5%向买方支付违约金；卖方拒绝更换或无法修理至符合合同约定的标准，买方有权单方解除合同，卖方必须以合同总价的20%向买方支付违约金，违约金不足以弥补买方损失的，对超出部分买方有权进行索赔。

12.4 卖方交付的货物经使用验收不符合合同约定的质量、技术规范及性能等要求的，卖方必须在五个工作日内无条件免费更换或修理至符合合同约定的标准，卖方承担因此发生的全部费用，并按合同总价的5%向买方支付违约金；卖方拒绝更换或无法修理至符合合同约定的标准，买方有权单方解除合同，卖方必须以合同总价的20%向买方支付违约金，违约金不足以弥补买方损失的，对超出部分买方有权进行索赔。

12.5 买方未按合同约定期限向卖方支付货款的，每逾期一天，按应付未付金额的日万分之一向卖方支付违约金。

12.6 在质保期内，卖方未履行其售后服务承诺的，买方有权拒付质量保证金。

13、争议和纠纷的解决方式

13.1因履行本合同引起的及与本合同相关的一切争议和纠纷，双方应协商解决，协商不成的，依法向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

14、通知

14.1本合同的一方给另一方的通知都应以书面形式（含电子邮件）按如下通讯方式和地址送达对方：

买方通讯方式和地址：

公司名称：新疆紫金有色金属有限公司

公司地址：新疆克州喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区总部服务中心6楼612室

收 件 人：

联系电话：

电子邮箱：

卖方通讯方式和地址：

公司名称：

公司地址：

收件人：

联系电话：

电子邮箱：

14.2如任何一方的“通讯方式和地址”有改变应及时通知到对方，如因未及时通知对方而造成不能及时收到对方信函、文件等资料的，对方将信函、文件等按本合同约定的“通讯方式和地址”发出，有以下任何一种情形均视为送达，由此造成的一切损失等后果由未通知方负责：

14.2.1信函、文件发出的时间加上正常的在途时间视为已送达的时间。

14.2.2 邮件回执注明“查无此人”、“拒收”等类似表述的。

14.2.3在工作日通过双方约定的电子邮箱将通知发送至对方指定电子邮箱的即视为送达。

15、转让或分包

15.1本合同不允许任何形式的转让或分包。

16、廉政条款

16.1买方特别声明：在本合同的谈判、签约、执行等全过程中，买方拒绝一切形式的有违国家法律法规、有违买方规章制度及本合同规定、有违商业道德和职业道德的行为。买方请卖方给予监督、配合，并欢迎卖方如实反映可能出现的问题。

举报投诉电话：0597-3833182，举报投诉信箱：jcsjs@zjky.cn。

16.2卖方特别声明：在本合同的谈判、签约、执行等全过程中，卖方不做任何形式的有违国家法律法规、有违买方规章制度及本合同规定、有违商业道德和职业道德的尝试。如出现上述行为，卖方确认愿意承担买方可能采取的解除合同、依法追索经济损失等措施所带来的一切后果，确认愿意赔偿买方的经济损失并对买方的措施和举动给予配合。

17、合同生效

17.1本合同壹式肆份，买卖双方各持贰份，自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。

18、履约担保

18.1在签订合同之前，卖方必须按货物总价的2%向买方提交履约保证金。卖方在货物使用验收合格之前如无违约行为，履约保证金将在货物使用验收合格之日起五个工作日内无息退还。

19、社会责任

19.1卖方应承担其相应的社会责任，包括企业环境保护、安全生产、社会道德以及公共利益等方面。不论任何原因，因卖方未承担社会责任，而导致买方货物损失、名誉受损等情形，买方有权单方解除合同，同时卖方必须赔偿买方因此所产生的一切损失，并按合同总价的20%向买方支付违约金。

（以下无正文，为各方签字盖章处）

买方：

法定代表人或委托代理人：

卖方：

法定代表人或委托代理人：

合同签订日期：   年   月   日

合同签订地点：新疆克州乌恰县

附件1

本项目设备全寿命使用周期内备品备件、易损件表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 单价(元) | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |

注：

1、填写内容应包括该设备全寿命使用周期内使用的备品备件、易损件，本表必须详细填写。

2、本表价格总计与投标文件其他部分有差异，以投标价格表为准。

附件2

附件、专用工具表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 单价(元) | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |

注：

1、填写内容应包括该设备项下应提供的随机赠送备品备件、易损件，本表必须详细填写。

2、本表价格总计与投标文件其他部分有差异，以投标价格表为准。

# 第八章  投标文件格式

## 1、整套投标文件的外包装袋封面格式

投标文件（电子版应标记为“电子版”）

招标项目：

招标编号：

招标人：

投标文件送达地址：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

## 2、资信文件外包装袋封面格式

资信文件

招标项目：

招标编号：

招标人：

投标文件送达地址：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

## 3、资信文件封面格式

资信文件

招标项目：

招标编号：

招标人：

投标文件送达地址：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

年    月   日

## 4、资信文件目录

资信文件目录

投标人的资信文件包括但不限于以下资料（不得包含任何投标报价文件）：

(1) 年检合格的企业法人营业执照副本（复印件须加盖公章）。

(2) 法定代表人参与开标的提供法人代表身份证明及身份证复印件。

(3) 非法定代表人参与开标的，提供法定代表人授权委托书、受托人身份证复印件、受托人的劳动合同、社保局出具的参标单位为受托人连续缴费一年以上的《基本养老保险个人账户对账单》（格式见投标文件格式章节）。

(4)法人代表或董事长或总经理名片（或清楚的联系方式）。

(5) 产品生产许可证、销售许可证（如法律要求具备，复印件须加盖公章）。

(6) 产品获国优、部优、省优的证书（如有，复印件须加盖公章）。

(7) 联合投标时，应提供《联合投标协议书》（原件）。

(8) 投标人组织机构、财务状况简介（见投标文件格式章节）。

(9) 投标人近三年（2015年、2016年、2017年）的年度财务审计报告（复印件须加盖公章）。

(10) 其他能够证明投标人具备投标资格的文件。

## 5、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本人     ，系               （投标人全称）的法定代表人，现任    职务，现授权我单位员工       （职务：      身份证号码：           ）为本单位的全权代表，参加贵公司组织的           项目（招标编号：       ）招投标活动，并全权代表本单位处理招投标活动中的一切事宜，由此产生的一切法律责任本单位均予以认可。

受托人无权转委托。

投标人全称（公章）：

法定代表人签字：

受托代理人签字：

日期：    年   月   日

特别注意：

1、参与投标的卖方代表，必须是制造厂家的正式聘用员工（须提供制造厂家代表的身份证明文件，如劳动合同、社保局出具的连续缴费一年以上的《基本养老保险个人账户对账单》等），并要求制造厂家资质文件中随附法人代表或董事长或总经理名片（或清楚的联系方式）。来人如假冒厂家人员被查实，我方有权将其本人列入商务黑名单并通报全集团，后续将立即禁止集团各单位与其发生任何业务联系。

2、若制造厂家派出人员提供的相关证明文件造假，可直接认定该参与人员为“掮客”，取消其供货或投标资格，参与人员直接列入“黑名单”并发函告知制造厂家。同一制造厂家在集团范围内发生两起此类事件的，该制造厂家列入“黑名单”。

## 6、投标人组织机构、财务状况

（投标人）组织机构、财务状况简介

1、投标人组织机构

单位简况（200字左右）：

单位组织机构（可以图示）：

单位职工总数、其中各级技术人员的情况、人数和组成比例：

单位的优势及特长：

2、投标人财务状况

资产总额：

流动资产：

其中：自由资金   万元，银行贷款   万元。

固定资产：原值    万元，净值   万元。

负债总额：

流动负债：

长期负债：

企业开户行、关系行的银行名称、地址：

## 投标人（加盖公章）：

## 法定代表人或受托代理人签字：

## 日期：    年    月    日

## 7、商务文件外包装袋封面格式

商务文件

招标项目：

招标编号：

招标人：

投标文件送达地址：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

## 8、商务文件封面格式

商务文件

招标项目：

招标编号：

招标人：

投标文件送达地址：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

年   月  日

## 9、商务文件目录

商务文件目录

- 商务响应表（不得包含任何投标报价文件）

- 特定关系人申报登记表。

## 10、商务响应表

商务响应表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体要求 | 卖方需按本招标文件的要求完成货物的设计、制造、包装、运输、保险、安装、调试、检验、培训及售后技术服务等工作，按工作顺序提交所需的资料，所有资料必须符合本招标文件的要求，费用应全部包含在总报价中（含税）。 |  |  |
| 供货要求 | 卖方负责在招标项目要求供货时间内，送货至买方指定地点。具体交货期根据施工进度提前一个月通知供货厂家。货物交货前的一切风险和责任由卖方承担，卖方提供必要的设备吊装专用吊具等（卖方委托买方卸货，产生的费用由卖方承担）。 |  |  |
|  | 交付的货物必须附随货必须的一切技术文件和资料（中文版本），卖方须列明清单，在货物交付时一并移交买方。 |  |  |
| 安装调试 要求 | 卖方负责安装、调试工作。 |  |  |
| 付款方式 | 1、货物总价的20%为预付款，该款以下条件全部满足之日起五个工作日内以银行转账形式支付：（1）合同签订生效。（2）买方收到卖方提交的合同全额2%履约保证金。 2、货物总价的40%为初步验收合格款，以下条件全部满足之日起五个工作日内以银行电汇形式支付：（1）卖方向买方提交了授权其工作人员或买方进行货物初步验收的书面授权委托书（原件）。（2）货物初步验收合格且双方签署了货物初步验收合格报告（双方盖章或双方授权人员签字、原件）。（3）收到卖方开具的全额16%增值税专用发票。 3、货物总价的30%为安装调试使用验收合格款，以下条件全部满足之日起五个工作日内以银行电汇形式支付： （1）卖方向买方提交了授权其工作人员安装或买方进行货物调试验收的书面授权委托书（原件）。 （2）卖方对货物安装调试验收合格且双方签署调试验收合格报告（双方盖章或双方授权人员签字、原件），自安装调试验收合格之日起三个月内买方对货物使用验收合格且双方签署了货物使用验收合格报告（双方盖章或双方授权人员签字、原件）后五个工作日内以银行电汇形式支付。 4、货物总价的10%为质保金，以下条件全部满足之日起五个工作日内以银行电汇形式支付：（1）质保期内，卖方履行了合同约定的全部质保义务，由买方使用部门出具证明（原件）。（2）卖方向买方提交了授权其工作人员或买方进行货物质保验收的书面授权委托书（原件）。（3）质保期届满之日，双方签署的确认货物无质量问题的报告（双方盖章或双方授权人员签字、原件）。 5、合同签订前，中标人必须按中标总额的2 %向买方提交履约保证金（电汇）。中标人的投标保证金在卖方缴纳履约保证金后退回。如中标人拒不提交履约保证金的，其中标资格将被取消，投标保证金也不予退还。如中标人在货物使用验收合格之前无违约行为，其履约保证金在货物使用验收合格后五个工作日内无息退还。 |  |  |
| 质量 保证期 | 质保不少于 1 年，自货物使用验收合格之日起算。（具体质保期由卖方提出，并作为买方评分的重要依据） |  |  |
| 售后服务 要求 | 在质量保证期内，卖方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。卖方应在接到买方通知后8小时内响应，24小时内到达现场，48小时内修复。特殊情况无法在48小时内修复的，卖方将在72小时内予以更换新货物或提供代用货物。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质量保证期的货物终生维修，维修时只收部件成本费。 |  |  |
| 合同文本 | 买方和卖方依据招标文件中的合同文本签订合同，对实质性条款不得做出变更。 |  |  |

## 投标人（加盖公章）：

## 法定代表人或受托代理人签字：

## 日期：    年    月   日

## 11、特定关系人申报登记表

| 特定关系人申报登记表 |
| --- |
| 客户基本情况 | 公司名称 |  | 企业代码 |  |
|  | 注册地 |  | 法人代表 |  | 联系方式 |  |
| 1、有特定关系人（如没有，请划掉） |  |
| 姓名 | 本公司职务 | 紫金矿业特定关系人姓名 | 关系人工作单位 | 关系人职务 | 何种关系 | 本投标项目或项目后续执行可能的利益冲突 |
| 如行数不够，可自行加行 |
| 2、没有特定关系人（如有，请划掉） |
| 在本投标项目的业务洽谈、投标过程中，我公司高管人员及本项目投标人员没有特定关系人需要申明。 |
| 申报单位法人或法人代理签名（章） | 本公司确认以上信息在填表时准确无误。不存在隐瞒、谎报等情形 | 登记申报 时间 |  | 登记申报地点 |  |
| 注：注：紫金方人员含项目使用单位，项目采购单位和项目设计单位等。 特定关系人指的是：1、夫妻关系；2、直系血亲关系，包括祖父母、外祖父母、父母、子女、孙子女、外孙子女；3、三代以内旁系血亲关系，包括伯叔姑舅姨、兄弟姐妹、堂兄弟姐妹、表兄弟姐妹、侄子女、甥子女；4、近婚亲关系，包括配偶的父母、配偶的兄弟姐妹及其配偶、子女的配偶及子女配偶的父母、三代以内旁系血亲的配偶；5、同乡关系：以申报人祖籍地、供应商注册地为准，申报人祖籍地与供应商注册地相同时视为同乡。其中，跨省以设区市为单元；跨市以县为单位；跨县以乡镇为单元；6、同系同学（三年及以上）、同部队战友（三年及以上）、同事关系（曾在同单位共事三年及以上）；7、其他关系人：可能影响到公平性原则的利害关系人。 |

## 12技术文件外包装袋封面格式

技术文件

招标项目：

招标编号：

招标人：

投标文件送达地址：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年    月   日

## 13、技术文件封面格式

技术文件（选择写明正本或副本）

招标项目：

招标编号：

招标人：

投标文件送达地址：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

年    月   日

## 14、技术文件目录

技术文件目录

投标人的技术文件可以是文字资料、图纸和数据，包括但不限于以下资料（不得包含任何投标报价文件）：

1、货物说明一览表

2、投标货物详细清单（不得含价格）

3、规格偏离表

4、产品执行标准

5、近两年国家主管部门对产品的抽检报告或有资质机构出具的检测报告（如有，每年提供一份，复印件须加盖公章，提供原件备查）。

6、产品图纸或样本、中文使用说明书等。

7、项目实施人员一览表

8、技术服务、技术培训的内容和措施。

9、投标人建议的安装、调试、验收方法或方案。

10、提供近三年以来同类项目的业绩表，附合同复印件（无合同复印件不作为本次招标业绩，不在三年内的业绩不作为本次招标业绩，低于招标文件规格型号要求的业绩不计入本次招标业绩，无上述要求业绩的不入围商务标评定程序）、用户验收报告、用户评价（格式见投标文件格式章节），以上附件原则上不低于5份，另提供业绩及反馈无低压燃气锅炉设备业绩的不入围商务标评定程序。

11、投标人认为应当提交的其他技术文件。

15、货物说明一览表

货物说明一览表

| 货物名称及型号： |
| --- |
| 序号 | 项目 | 货物技术性能数据 | 配套的主要外购件制造厂、采用标准 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |

## 投标人（加盖公章）：

## 法定代表人或受托代理人签字：

## 日期：    年    月   日

## 16、规格偏离表

规格偏离表

| 货物名称 | 规格条目 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表详细规格说明栏目可文字补充说明，并紧随表后。

## 投标人（加盖公章）：

## 法定代表人或受托代理人签字：

## 日期：    年    月   日

## 17、项目实施人员一览表

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 投标人（加盖公章）：

## 法定代表人或受托代理人签字：

## 日期：    年    月   日

## 18、投标报价文件外包装袋封面格式

投标报价文件

招标项目：

招标编号：

招标人：

投标文件送达地址：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

在   年  月  日  时  分之前不得启封

年   月   日

## 19、投标报价文件封面格式

投标报价文件

招标项目：

招标编号：

招标人：

投标文件送达地址：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

年    月   日

## 20、投标报价文件目录

投标报价文件目录

1、投标声明书

2、开标一览表/投标价格表

投标人对投标货物及服务应报出最具有竞争力的价格。每种货物只允许有一种报价，任何有选择报价将不予接受。报价含税。本次投标仅接受一次报价。如有效投标不足三家，招标人可选择重新组织招标或与有效投标人进行竞争性商务谈判，竞争性商务谈判可进行多轮次报价。

3、投标货物详细清单

必须逐项填写货物各组成部分的名称、品牌、规格型号、数量、出厂单价、总价等，报价含16%增值税。（必须详细列出本次投标组成部分的详细分项报价）

4、提供近三年以来同类项目的业绩表、用户验收报告、用户评价（格式见投标文件格式章节）。

5、投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括延长质保期、售后服务等方面的具体优惠。

## 21、投标声明书

投标声明书

致                        （招标人）：

我公司已详细审查并充分理解了贵公司关于                   项目公开招标的招标文件（招标编号：      ），现自愿参加投标，并承诺如下：

1、在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

2、我公司      万元人民币的投标保证金以       形式与投标文件同时递交。

3、投标过程中产生的费用，无论中标与否均由我公司自行承担。

4、如我公司中标，我公司将在中标通知书规定的期限内与贵司签订合同，并将按招标文件的规定递交履约担保、全面履行合同责任和义务。

5、如我公司中标，我公司将派出投标文件项目实施一览表中的工作人员，按合同约定的期限履行完毕合同义务。

6、受托人如假冒我公司正式聘用员工或非我司正式聘用员工，招标人有权扣除我公司本次投标保证金且有权将我公司及受托人列入商务黑名单并通报全集团，禁止招标人全集团各单位与我公司发生任何业务联系

我公司在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容真实、准确，无任何虚假陈述，如有任何弄虚作假等违法行为，给贵公司造成损失的，我公司愿承担全部法律责任。

投标人：                 （盖投标单位公章）

法定代表人或其受托代理人：         （签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年      月      日

## 22、开标一览表/投标价格表

开标一览表/投标价格表

单位：元（人民币）

| 序号 | 项目 | 数量 | 单价（元） | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 锅炉重量（kg） |  |
| 总价 |  |
| 交货期 |  |
| 付款方式 |  |
| 质保期 |  |

注：

1、投标人的报价包括按本招标文件的要求完成货物的设计、制造、包装、运输、保险、安装、调试、检验、培训及售后技术服务等工作所发生的全部费用及税费。

2、投标货物的各组成部分及其品牌、规格型号、材质、数量、单价等详见投标货物详细清单。

3、本次招标仅接受一次性报价。

投标人（加盖公章）：

法定代表人或受托代理人签字：

日期：    年    月   日

## 23、投标货物详细清单

投标货物详细清单

| 序号 | 货物分项 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 材质 | 数量 | 单价(元) | 总价（元） | 外协件制造厂 | 重量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、填写内容应包括招标货物项下的所有组成单元货物部件内容。

2、本表价格总计与投标文件其他部分有差异时，以本表各项目所列单价计算结果得出的总价修订投标文件其他部分的总价。

3、此表行项目由投标人自行添加，此表必须填写。

## 投标人（加盖公章）：

## 法定代表人或受托代理人签字：

## 日期：    年   月  日

24、投标货物备品备件

24.1、本项目设备全寿命使用周期内备品备件、易损件表（本表必须详细、完整填写，价格不包含在本次总价内）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 单价(元) | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |

注：

1、填写内容应包括该设备全寿命使用周期内使用的备品备件、易损件，本表必须详细填写，行项目由投标人自行添加。

2、本表价格总计与投标文件其他部分有差异，以投标价格表为准。

24.2、本项目设备一年期使用周期内备品备件、易损件表（本表必须详细、完整填写，价格不包含在本次总价内）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 单价(元) | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |

注：

1、填写内容应包括该设备一年使用周期内使用的备品备件、易损件，本表必须详细填写，行项目由投标人自行添加。

2、本表价格总计与投标文件其他部分有差异，以投标价格表为准。

25、随机赠送附件、专用工具表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 单价(元) | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |

注：

1、填写内容应包括该设备项下应提供的随机赠送备品备件、易损件，本表必须详细填写，行项目由投标人自行添加。

2、本表价格总计与投标文件其他部分有差异，以投标价格表为准。

26、近三年以来同类项目的业绩表

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

## 投标人（加盖公章）：

## 法定代表人或受托代理人签字：

## 日期：   年   月   日

## 27、投标回执表

投标回执表

| 招标单位 |  |
| --- | --- |
| 招标项目 |  |
| 招标编号 |  |
| 投标人名称 |  |
| 投标人地址 |  |
| 投标人的受托代理人 |  |
| 联系方式 |  |
| 邮箱 |  |
| 户名 |  |
| 开户行 |  |
| 账号 |  |

如拟参与此次投标，请在收到招标文件后完整填写投标回执表并盖章回传至招标公告公布的投标文件接收人邮箱：49426030@qq.com（邮件名：招标编号+投标人全称）。

注意：

- 请各投标人于技术标书内附带提供近三年以来同类项目的业绩表，附合同复印件（无合同复印件不作为本次招标业绩，不在三年内的业绩不作为本次招标业绩，低于招标文件规格型号要求的业绩不计入本次招标业绩，无上述要求业绩的不入围商务标评定程序）、用户验收报告、用户评价，以上附件原则上不低于5份，另提供业绩及反馈无低压燃气锅炉设备业绩的不入围商务标评定程序。

- 由于本次投标项目为交钥匙工程项目，请各投标人将锅炉制造、安装改造维修资质附带于技术标书内，无资质的投标人不入围商务评定程序直接废标淘汰。