LSZ-802B全自动破裂强度试验机

全自动纸箱破裂强度仪器  是国际通用型缪纶（Mullen）式仪器，广泛地适用于包装材料，主要用于测定各种纸板及单层和多层瓦楞纸板，也可用于丝绸、棉布等非纸质材料的耐破强度的测试。只要放进材料，即自动侦测，自动试验，自动油压回位及自动计算、储存测试数据、打印仪器用数字显示并能自动打印测试结果和数据处理。

一、设计标准：

JIS-L1004、L1018、L1031、K6328、P8131、P8112及ASTM-D2210、TAPPI T403、ISO2759-2001、GB/T1539

二、主要技术参数：

感应方式：

压力转换器指示方式：LCD显示操作方式:

全自动力量单位: kpa、psi (Lbs/in^2)、kgf/cm^2，

带单位切换功能容量选择: 高压式0~100kgf/cm^2(0.1kgf/cm^2)

夹环材质: 不锈钢SUS#304

夹环内径: 上、下夹环内径φ31.5±0.05mm

液 压 油: 甘油85%,蒸馏水

15%加压速度：高压式170±10ml/min

马    力：1/4防震马达530*360*590

外型尺寸：(L×W×H)450×530×520mm

重    量：64kg

电    源：1∮,AC220V

标准配置：橡皮膜1片，扳手1把，