片冰机蒸发器单体

- 片冰的特点

- 片冰是约1.5~2.2mm厚、1~5平方厘米大小不规则的鳞片状冰；

- 直接低温成冰，温度可达-7℃以下；

- 较大的接触面积，保证与物品充分接触，保鲜效果好；

- 应用范围

- 超市冰鲜展示、肉类屠宰行业的急速降温、水产品的加工、染料颜料生产过程中降温、混凝土搅拌降温等行业

- 片冰蒸发器设计工况

- 电源要求：国际通用的标准的全电制电源

- 标准产冰量：供水温度16 ℃，环境温度25 ℃

- 适用工况：环境温度5~40 ℃，水温0.5~35 ℃

- 制冷剂类型：R717、R22、R404A、R507A

- 片冰蒸发器材料

| 片冰蒸发器材料可供客户选择： |
| --- |
| 蒸发器结冰面 | ①Q345表面镀铬 | 蒸发器上、下体 | ①Q345表面镀铬 |
|  | ②SUS304 |  | ②SUS304 |
|  | ③SUS316L |  | ③SUS316L |

技术参数

| 片冰蒸发器各种型号与性能参数表 |
| --- |
| 型号 | 5M-50S | 5M-100S | 5M-200S | 5M-300S | 5M-500S | 5M-800S | 5M-100FS | 5M-150FS | 5M-200FS | 5M-250FS | 5M-300FS | 5M-400FS | 5M-500FS |
| 制冰能力（Ton/day) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| 蒸发温度℃ | -20 | -20 | -20 | -20 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | -25 | -25 | -25 | -25 |
| 必要制冷量(KCAL/h) | 2350 | 4700 | 9400 | 14100 | 23500 | 37600 | 47000 | 70500 | 94000 | 117500 | 141000 | 188000 | 282000 |
| 减速机功率Kw | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 |
| 制冰循环泵功率Kw | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 净重Kg | 105 | 120 | 220 | 260 | 550 | 846 | 1150 | 1760 | 2670 | 3560 | 4200 | 4900 | 6100 |
| 直径（mm) | 560 | 560 | 660 | 658 | 967 | 1256 | 1256 | 1600 | 1600 | 1900 | 1900 | 2338 | 2338 |
| 高度（mm) | 758 | 858 | 970 | 1167 | 1267 | 1537 | 1688 | 2130 | 2470 | 2476 | 2728 | 2690 | 3290 |

片冰机整体机组

- 片冰工况要求

- 电源要求：国际通用的标准的全电制电源

- 标准产冰量：供水温度16 ℃，环境温度25 ℃

- 适用工况：环境温度5~40 ℃，水温0.5~35 ℃

- 制冷剂类型：R22、R404A、R507A

- 冷却方式：水冷、风冷、蒸发冷

- 片冰蒸发器材料

| 片冰蒸发器材料可供客户选择： |
| --- |
| 蒸发器结冰面 | ①Q345表面镀铬 | 蒸发器上、下体 | ①Q345表面镀铬 |
|  | ②SUS304 |  | ②SUS304 |
|  | ③SUS316L |  | ③SUS316L |

片冰机整体机组特点

- 选择氟利昂冷媒制冷

冰人片冰机采用氟利昂（R22 、R404A、 R507A）冷媒制冷机组。

- 维护简单，移动方便

冰人片冰机采用模块化设计。现场维护简单，一旦其中部件需要更换时，您很容易拆除旧部件换上新部件。模块化组合设计，充分考虑了今后设计的移动方便。

- 高可靠性、低故障率

冰人片冰机继承了日本冰人株式会社的制冰系统加工设计技术及经验。设备结构都是以耐高负荷、能长期使用的设计。经过长期实验及研究，冰人片冰机具有高可靠性，设备能承受26000小时以上的无故障连续运行，现在冰人片冰机在世界各领域广泛使用。

- 高效节能

优化设计的片冰机组，保证冰人内刮式片冰机组连续性的运行，无能量浪费的运转。采用特殊合金材料和专利加工技术，确保高效热传导性能，冰人片冰制冰机生产的片冰的冷却表面为1750m2以上/吨。与其它品牌的片冰机组对比，使用同样压缩机的情况下，冰人片冰机能生产出更多的冰。

- 科学的设计和多年的工程经验

——冰人公司将为您量身定制方案，为您设计出最佳制冰系统。我们已经向全球各地提供了各类型保鲜片冰机系统，并随时为顾客提供技术。

- 优秀的电控系统

1.冰人片冰机电控系统采用LG国际著名品牌，延长了设备使用寿命，降低设备维护成本。
   2.全自动精确控制，把压缩机的制冷性能调节到最佳状态，提高COP值实现节能增效。
   3.直观的使用，从简单的画面配置到详细的调整设备参数，能在需要维护时发出信号。
   4.从系统间的连锁信息，从生产菜单到生产数据，对所有数据进行高速最佳时机的数据交换来提高设计、安装、维护更新的作业效率。

| 片冰机各种型号与性能参数表 |
| --- |
| 型号 | 制冰能力（T/day） | 蒸发温度（℃） | 冷凝温度（℃） | 必要制冷量 (KCAL/h) | 压缩机 | 冷却方式 | 安装功率（kw） | 净重(kg) | 尺寸（mm） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 长/L | 宽/W | 高/H |
| 5M-50 | 0.5 | -20 | 40 | 2350 | 3P（涡轮） | 风冷 | 2.01 | 170 | 1320 | 1050 | 1980 |
| 5M-75 | 0.75 | -20 | 40 | 3225 | 4P（涡轮） | 风冷 | 2.5 | 190 | 1320 | 1050 | 1980 |
| 5M-100 | 1.0 | -20 | 40 | 4700 | 4P（涡轮） | 风冷 | 4.05 | 280 | 1320 | 1050 | 2080 |
| 5M-150 | 1.5 | -20 | 40 | 7050 | 5P（涡轮） | 风冷 | 5.06 | 350 | 1530 | 1200 | 2684 |
| 5M-200 | 2.0 | -20 | 40 | 9400 | 6P（涡轮） | 风冷 | 6.6 | 390 | 1530 | 1200 | 2684 |
| 5M-250 | 2.5 | -20 | 40 | 11750 | 8P（涡轮） | 风冷 | 8.19 | 450 | 1530 | 1200 | 2684 |
| 5M-300 | 3.0 | -20 | 40 | 14100 | 12P（活塞） | 风冷/水冷 | 8.85 | 1100 | 2500 | 780 | 1300 |
| 5M-500 | 5.0 | -22 | 40 | 23500 | 20P（活塞） | 风冷/水冷 | 13.57 | 1260 | 3000 | 1000 | 1525 |
| 5M-800 | 8.0 | -22 | 40 | 37600 | 30P（活塞） | 风冷/水冷 | 20.61 | 1500 | 4000 | 1256 | 1760 |
| 5M-100F | 10.0 | -22 | 40 | 47000 | 40P（活塞或螺杆） | 风冷/水冷 | 23.91 | 1700 | 4000 | 1256 | 1960 |
| 5M-150F | 15.0 | -22 | 40 | 70500 | 60P（螺杆） | 风冷/水冷 | 46.55 | 3500 | 4000 | 1600 | 2400 |
| 5M-200F | 20.0 | -22 | 40 | 94000 | 80P（螺杆） | 水冷/蒸发冷 | 62.75 | 4200 | 4500 | 1600 | 2670 |
| 5M-250F | 25.0 | -25 | 40 | 117500 | 100P（螺杆） | 水冷/蒸发冷 | 79.25 | 4700 | 4500 | 1900 | 2870 |
| 5M-300F | 30.0 | -25 | 40 | 141000 | 120P（螺杆） | 水冷/蒸发冷 | 88.45 | 5600 | 4500 | 1900 | 3120 |
| 5M-400F | 40.0 | -25 | 40 | 188000 | 160P（螺杆） | 水冷/蒸发冷 | 124.4 | 6200 | 4500 | 2390 | 3390 |
| 5M-500F | 50.0 | -25 | 40 | 235000 | 200P（螺杆） | 水冷/蒸发冷 | 155.5 | 6500 | 4500 | 2390 | 3590 |

注：1、以上配置是以片冰机蒸发器结冰面材质为Q345所配的。如果片冰机蒸发器结冰面材质为SU304，那么片冰机蒸发器和压缩机组都要比Q345大一型号才能达到所需冰量。

2、5M-50~~5M-250这几种型号的高度是含储冰库的。