挂壁式/吸顶式系列高能离子空气净化器

技术参数一览表:

| 型号 | AY-270-2A |
| --- | --- |
| 机型 | 壁挂式 |
| 使用电压 | AC100-240V/60Hz/50Hz |
| 功率 | 48w |
| 处理一般办公间 | ≤160m3 |
| 处理公共卫生间 | ≤40m3 |
| 风量 | 150m3/h |
| 离子产生器机箱尺寸 | W480*D180*H115mm |
| 离子调节段数 | 低至高4档可调 |
| 离子管长度 | 270mm |
| 离子管直径 | 38mm |
| 离子管型号及支数 | D型 2支 |
| 离子发生量 | 200万个/cm3左右 |
| 适应周围温度 | 运行时≤60度（但不结冻） 保管时≤50度（但不结冻） |
| 适应周围湿度 | 运行时≤90％（但不结露） 保管时≤70％（但不结露） |
| 工作环境臭氧浓度 | ≤0.02ppm |
| 噪音 | ≤35dB |
| 离子管使用寿命 | 20000h以上 |
| 主机使用寿命 | 10年以上 |
| 机体重量 | 6kg |

| 型号 | AY-350-2A |
| --- | --- |
| 机型 | 壁挂式 |
| 使用电压 | AC100-240V/60Hz/50Hz |
| 功率 | 50w |
| 处理一般办公间 | ≤210m3 |
| 处理公共卫生间 | ≤55m3 |
| 风量 | 150m3/h |
| 离子产生器机箱尺寸 | W600*D180*H115mm |
| 离子调节段数 | 低至高4档可调 |
| 离子管长度 | 350mm |
| 离子管直径 | 38mm |
| 离子管型号及支数 | E型 2支 |
| 离子发生量 | 200万个/cm3左右 |
| 适应周围温度 | 运行时≤60度（但不结冻） 保管时≤50度（但不结冻） |
| 适应周围湿度 | 运行时≤90％（但不结露） 保管时≤70％（但不结露） |
| 工作环境臭氧浓度 | ≤0.02ppm |
| 噪音 | ≤35dB |
| 离子管使用寿命 | 20000h以上 |
| 主机使用寿命 | 10年以上 |
| 机体重量 | 6.5kg |

| 型号 | AY-80-2A1 |
| --- | --- |
| 机型 | 壁挂式 |
| 使用电压 | AC100-240V/60Hz/50Hz |
| 功率 | 28w |
| 处理一般房间 | ≤40m3 |
| 风量 | 60m3/h |
| 处理家庭卫生间 | ≤18m3 |
| 离子产生器机箱尺寸 | W270*D110*H80mm |
| 离子调节段数 | 低至高4档可调 |
| 离子管长度 | 80mm |
| 离子管直径 | 10mm |
| 离子管型号及支数 | A1型 2支 |
| 离子发生量 | 200万个/cm3左右 |
| 适应周围温度 | 运行时≤60度（但不结冻） 保管时≤50度（但不结冻） |
| 适应周围湿度 | 运行时≤90％（但不结露） 保管时≤70％（但不结露） |
| 工作环境臭氧浓度 | ≤0.02ppm |
| 噪音 | ≤30dB |
| 离子管使用寿命 | 20000h以上 |
| 主机使用寿命 | 10年以上 |
| 机体重量 | 2.5kg |

| 型号 | AY-350-2C |
| --- | --- |
| 机型 | 吸顶式 |
| 使用电压 | AC100-240V/60Hz/Hz |
| 功率 | 50w |
| 处理一般办公间 | ≤210m3 |
| 处理公共卫生间 | ≤55m3 |
| 风量 | 150m3/h |
| 离子产生器机箱尺寸 | W6000*D200*H300mm |
| 离子调节段数 | 低至高4档可调 |
| 离子管长度 | 350mm |
| 离子管直径 | 38mm |
| 离子管型号及支数 | E型 2支 |
| 离子发生量 | 200万个/cm3左右 |
| 适应周围温度 | 运行时≤60度（但不结冻） 保管时≤50度（但不结冻） |
| 适应周围湿度 | 运行时≤90％（但不结露） 保管时≤70％（但不结露） |
| 工作环境臭氧浓度 | ≤0.02ppm |
| 噪音 | ≤35dB |
| 离子管使用寿命 | 20000h以上 |
| 主机使用寿命 | 10年以上 |
| 机体重量 | 8kg |