河北流延机电加热导热油锅炉_流延机辊筒热油系统导热油锅炉操作规程:一、启动前的检查  ..倒通工艺设备及流程，检查膨胀槽油位是否在1／4－1／2液位以上位置，温度计、压力表等是否正常；..加热炉及其附近是否清洁无杂物，检查炉体、燃烧器、控制器、看火孔、烟（囱）道等是否正常；    ..调整好燃气主减压阀、次减压阀，使压力控制为0.005 MPa。..接通加热炉控制柜电源，检查电压是否正常，检查指示灯及各显示仪表是否正常；

二、启动  ..按燃烧器启动按钮，观察炉膛火焰是否正常燃烧，若不点火，应在排除故障后，再次启动燃烧器。 ..启动导热油炉轮回泵（运一备一，参照水泵操纵规程执行），启泵后正常轮回0.5小时左右使压力平稳；

三、停炉操纵 ..正常停炉 ·待热油温度降至70℃以下，休止热油轮回泵的运行（参照水泵操纵规程执行）； ·逐步降低温度，封闭燃烧器，休止燃烧；  ·封闭总电源，做好交接班记实。 ..紧急停炉  假如因紧急情况紧急停炉时，应迅速封闭燃烧器，同时沿燃烧器铰轴将燃烧器移开，让炉膛与烟囱之间形成天然透风状态，将炉膛内的蓄热披发，以便导热油天然冷却，防止过热。 四、留意事项  ..巡回检查时应留意检查导热油炉附近是否发生泄漏，四周应有配置足够的油类及电器类的消防器材，不准用水作为灭火剂； ..膨胀槽不得介入系统试压，膨胀槽的溢流管及放空管不得加设阀门；正常工作时，膨胀槽内导热油应处于约1/2左右；..导热油炉的最高工作温度不得超过300℃，高温状态时应确保导热油轮回良好；   ..停炉时必需待导热油温度降到70℃以下方可休止热油轮回泵运行；  ..假如燃烧器没有正常点燃，应立刻封闭燃气阀，检查并排除故障后再启动燃烧器重新点火。..抽重油及柴油时注意储罐液位高度，不得溢出罐外

河北流延机电加热导热油锅炉_流延机辊筒热油系统电热锅炉优势：小巧科学的外观设计：   1该产品采用柜式的设计风格，外表美观大方，内部结构紧凑，是节省空间的理想选择。2精准的温度控制系统：  用户可根据需要从常温到200度任意调节，让用户使用更贴心。温度控制精度±0.1℃ 3独特的内部结构设计：  电热管与炉体与法兰连接，利于更换、维修和保养。

奥瀚德机械专业研发生产导热油电加热器、油温加热机、油加热器、导热油炉。根据所需要的最高油温，有200度普通油加热器、300度高温油加热器、350度高温油加热器、370度油温机。目前，奥瀚德机械的300度油加热器在辊筒控温、热压机成型、平板加热、加热板控温、加热机控温、油压机控温、液压机加热、硫化机平板加热、反应釜控温等油加热设备方面得到好评和信赖。