三进单出变频电源（OYHS-98800系列）

公司电话：0755-23088216（总机）

全国热线：400-830-5877

欧阳华斯官方网：http://www.ouyanghuasi.com

三相稳压器：http://www.ouyanghuasi.cn

三相稳压电源：http://www.szoyhs.net

三相变频电源：http://www.oyhs.com.cn

| 输出电压：0-300V连续可调（可特殊定制做至1000V） |
| --- |
| 输出频率：60HZ，50HZ，40-499.9HZ连续可调 |
| 超臷能力强，瞬间电流可承受三倍额定电流 |
| 故障时一键停机功能，反应速度快，反应时间在2ms以内 |
| 具有过流，过压，过温，短路，过载等多重保护及报警功能 |
| 高精度的稳频稳压功能，快速调节电压，频率 |
| 主要元器件均采用原装进口品牌，品质可靠 |
| 三进单出变频电源技术参数 |
| 型号（OYHS-） |
| 98810 | 98815 | 98820 | 98830 | 98845 | 98850 | 98860 | 98875 | 988100 |
| 输出容量（KVA） |
| 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 50KVA | 60KVA | 75KVA | 100KVA |
| 电路方式 | IGBT/PWM脉宽调制方式 |
| 交流输入 |
| 相数 | 三相 |
| 波形 | SINEWAWE |
| 电压 | 380V±15% |
| 频率波动范围 | 50HZ or 60HZ±15% |
| 功率因数 | ﹥0.9 |
| 交流输出 |
| 相数 | 单相 |
| 波形 | SINE WAVE |
| 低档电压 | 0-150V |
| 高档电压 | 0-300V |
| 频率 | 60HZ，50HZ，40-499.9HZ连续可调 |
| 频率稳定率 | ≤0.01% |
| 低档最大电流（0-150V）（A） |
| 83.3 | 125 | 166.7 | 250 | 375 | 416.7 | 500 | 625 | 834 |
| 高档最大电流（150-300V）（A） |
| 41.7 | 62.5 | 83.3 | 125 | 187.5 | 208.3 | 250 | 312.5 | 417 |
| 整机性能 |
| 电源稳压率 | ﹤1% |
| 负载稳压率 | ﹤1% |
| 波形失真度 | ﹤1% |
| 效率 | ﹥90% |
| 反应时间 | ≤2ms |
| 波峰因子 | 3：1 |
| 保护装置 | 具有过压，过流，超载，输入欠压，过高温，短路等多重保护 |
| 显示 |
| 显示介面 | 数位式LED显示 |
| 电压 | 4位数，数位电压表，解析度0.1V |
| 电流 | 4位数，数位电流表，解析度0.1A |
| 功率 | 4位数，数位瓦特表 |
| 频率 | 4位数，数位频率表 |
| 环境及其它 |
| 冷却装置 | 高速变频风扇冷却，强制冷风 |
| 工作温度 | -10℃ to 50℃ |
| 相对湿度 | 0～90%（非凝结状态） |
| 海拔高度 | ≤1500m |
| 重量（KG） |
| 155 | 180 | 230 | 350 | 450 | 510 | 600 | 660 | 750 |
| 尺寸(H*D*W）mm |  |  |  |  |
| 790*650*350 | 850*650*500 | 1100*750*550 | 1310*800*600 | 1680*930*850 |
| 注：1以上尺寸不含脚输高度 |
| 2可根据顾客要求规格特别定制 |