招   标   文   件

项目编号：  JG2011-260

项目名称：  海洋化工综合实训装置

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

二零一一年五月

第一部分   招标邀请函

受天津渤海职业技术学院委托，天津市教育委员会教学仪器设备供应中心就海洋化工综合实训装置等设备项目进行公开招标,欢迎合格的投标人参加投标。

1．项目编号：JG2011-260

2．项目名称：海洋化工综合实训装置等设备

3．采购货物名称、数量： （见采购货物一览表）

4．交货期：用户指定（特殊情况以合同为准）

5．交货地点：用户指定

6．发售招标文件时间：2011年5月31日至2011年6月17日12：00止，每日8：30至16：30（节假日除外），一经售出的文件恕不退还。

7．发售招标文件地点：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心财务科（购买招标文件时须持有产品生产销售许可证，加盖公章的法人营业执照复印件及其它有效的资质证明文件）。

8.开标时间：2011年6月20日9：00时， 各投标单位须于2011年6月20日9：00时前递交投标文件。逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

9．开标地点：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心开标室

地址：天津市河东区万新村八区嵩山道

邮编：300162

业务咨询：24710333（刘刈） 24710300（邓国彬）

购买招标文件：24710319  24710335（孟玉全）24717379（传真）

采购人：86848394（林岩）

单位名称：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

开户银行：工行万新村支行

账户：0302011429300093709

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

2011年5月31日

第二部分   采购项目招标要求

1、本次公开招标为海洋化工综合实训装置等设备项目。

2、投标人须为信誉好、实力强，有采购项目要求相应资质且符合《政府采购法》第二十二条规定的法人、其它组织。

3、投标文件应提供报价、供货周期、交货地点、安装调试及验收方式、售后服务等内容。

4、投标人提供的设备必须是全新的，且符合国家质量检测标准（对于没有国家标准的，应符合行业标准或企业标准。其中国家有强制性技术标准要求的产品，还应符合国家强制性技术标准）。该设备能够满足采购人要求，产品质量稳定，售后服务方便、快捷。投标人对所供设备提供最低一年全质保和免费上门服务（特殊情况以采购货物一览表要求为准）及7*24小时技术响应服务。投标人所供产品若出现质量问题，现场无法修复的提供备机（性能不低于原设备）。保修期自货到验收合格之日开始计算。投标人应对所供产品负责终身维护，并保证有充足的部件或配件。超过保修期后，维修如需更换主要部件或配件时，经采购人同意，应给予价格优惠，折扣率不低于本次招标优惠幅度。

5、未在招标文件中明确规定允许采购进口设备的，视同为拒绝采购进口设备。在采购进口设备时，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口设备，但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购的，采购人及其委托的采购代理机构不得对其加以限制，应当按照公平竞争原则实施采购。

6、投标人提供的设备及系统经连续运行三个月内出现质量问题的，应给予无条件更换或退货。

7、投标人应在采购人规定的时间内将全部设备安装、调试完毕，提供给采购人正常使用，并免费提供中文使用说明书及有关设备使用和管理的培训。

8、投标人所报的价格为到达采购人指定地点的设备单价和总价，其中进口产品为最终优惠的到岸价格。

投标文件中开标一览表内容与投标文件中其它表格内容不一致的，以开标一览表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9、投标人所报价格应包括：设备主机及附件货款、运输费、保险费、装卸费、安装调试费、系统集成费、技术培训费、保修费以及其它应有的费用。

10、报价及结算币种：国产设备以人民币报价及结算；进口免税设备以美元或欧元报价及结算，请注明“免税价：XX美元（或欧元）”，如进口免税设备使用人民币填报的将按照当日外汇牌价折合为美元或欧元报价。

11、付款方式：

（1）国产设备和非免税进口设备结算：签订合同并送至天津市教委供应中心后15个工作日内，需方向供方支付货款的30%，货到需方指定地点安装、调试完毕并经验收合格后支付货款总额的70%（特殊情况以合同为准）。

（2）进口免税设备结算：采购人自行付款时：需方在合同签订后15个工作日内将设备全款汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。国库集中支付时：需方在合同签订后15个工作日内将设备款的40%汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证，货到采购人指定地点、验收合格后15个工作日内需方将设备款的60%汇入外贸代理公司指定银行。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。

实行国库集中支付，付款日期从合同送至天津市教委供应中心签收后第二日起开始计算。

12、供应商在政府采购活动中有下列情形之一的，作为不诚信行为予以记录：

（一）以虚假行为谋取中标、成交的：

1.以他人名义参加政府采购活动的；

2.伪造有关资质证明文件的；

3.提供虚假财务报告的；

4.隐瞒在经营活动中重大违法记录的；

5.虚报产品质量的；

6.提供货物、工程和服务与招标投标文件要求不符的。

（二）与采购人、其他供应商串通围标的；

（三）在采购活动开展前和进行中，采取不正当手段，散发信函等材料，诋毁、排斥其他供应商参与竞争的；

（四）不按照招标文件和投标文件确定的事项签订政府采购合同，或与采购人签订有悖于合同内容协议的；

（五）中标、成交后不与采购人签订政府采购合同的；

（六）在合同执行中，未按合同约定履行合同义务的；

（七）查无实据的质疑、投诉或者捏造事实和提供虚假质疑、投诉材料，以及不配合有关部门办理质疑、投诉的；

（八）向采购人、采购代理机构、采购管理部门、评审专家和监督员等工作人员行贿或提供不正当利益的；

（九）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（十）政府采购监督管理部门认定的其他行为。

13、诚信等级管理制度

供应商诚信等级根据其不诚信记录情况划分为五级，存在上述其中一项或一次不诚信记录的，为一级不诚信供应商；存在两项或两次不诚信记录的，为二级不诚信供应商；存在三项或三次不诚信记录的，为三级不诚信供应商；存在四项或四次不诚信记录的，为四级不诚信供应商；存在五项或五次及以上不诚信记录的，为五级不诚信供应商。

14、验收：由采购人负责货物验收工作，必要时由天津市教育委员会教学仪器设备供应中心和采购人共同组织验收工作。

15、投标人须由法定代表人或其代理人（须提供法人代表签字并盖章的授权委托书）参加投标，随时对评委的询问予以解答。法定代表人或其代理人参加投标时，须携带身份证或其它有效证件，以备检查。

16、投标资质文件实质性要求：

（1）投标人为经销代理商的须提供主要设备生产厂商的授权委托文件或正式有效的代理文件，医疗设备须提供生产及代理经销专用许可证。

（2）投标人须提供营业执照和税务登记证副本。

（3）五级不诚信供应商不准参加政府采购活动。

17、投标人需提供经会计师事务所审计的上年度财务报告或银行等有关部门出具的资信证明；投标人需提供依法缴纳税收的记录和依法缴纳社会保障资金的记录；投标人需提供与本项目最具相关性和代表性的成功案例，并附合同首页和验收报告复印件。

18、投标人须按采购文件提供的技术要求提供货物。属于《第一批实施强制性产品认证的产品目录》中的投标产品，需提供3C认证。属于“环保产品”、“节能产品”、《政府采购自主创新产品目录》（以下简称自主创新目录）中品目的，应提供相应的证明文件。

投标人提供的产品属于自主创新目录中品目的，对投标人规模、业绩、资格和资信等方面可适当降低要求。联合体参与投标时，联合体中一方为提供自主创新产品的投标供货商的，联合体视同自主创新产品供货商。

19、投标文件须用不褪色的墨水书写或打印，由正式授权的投标人代表签字、盖章并加以密封。投标文件要求一份正本、五份副本并注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本出现差异，以正本为准。

投标人还须提供电子版投标文件，未提供电子版投标文件的投标将被视为无效投标。当电子版投标文件与纸质投标文件不一致时，以纸质投标文件为准。

20、投标文件应包含：投标书、开标一览表、开标分项一览表、投标应答表、偏离说明一览表、投标产品技术说明文件、售后服务承诺、营业执照副本复印件等实质性要求的资质文件（须加盖公章）。

21、参加开标的代表应签到。在有投标人代表及相关人员在场的情况下，按照招标邀请函规定的时间、地点公开开标。开标时，投标人代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和其它主要内容。未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

22、采购代理机构将根据项目的特点组建评标委员会，其成员由有关技术、经济等方面的专家和采购人代表组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。评标委员会负责审查投标文件，当认为有必要时，可向投标人质疑。评标委员会负责全部评标过程，并向采购人提出有签字的书面评标报告。

23、如果出现投标截止时间后参加投标的供货商不足三家、符合条件的供货商不足三家或投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付时，评标委员会有权宣布废标。公开招标采购项目开始后， 符合条件的供应商不足３家的，在采购文件、公告时间和采购程序符合法律规定的前提下，经采购人申请，可以继续按照公平、公正和竞争原则，进行竞争性谈判采购；符合条件的供应商只有１家的，采购人既可以中止竞争性谈判，重新组织采购，也可以根据需求的紧急情况，提出申请并经采购代理机构依法报财政部门批准，采用单一来源采购或其他采购方式。

24、评标原则执行“公开、公平、公正、择优”的原则。对所有投标人的投标评估都采用相同的程序和标准。不以最低的投标报价作为中标的唯一依据。对投标截止时间后投标人提交、补交的资质性文件，评审时不予承认。

25、本次评标采用“综合评分法”。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，各项得分汇总后为该评委对该投标人的打分，对各评委的打分汇总后取平均分，该平均分为投标人的得分。不能满足任何一条实质性要求的投标文件和经评标小组认定有重大偏离的投标文件为无效投标，不进入评议打分阶段。投标报价超过采购预算的投标为无效投标。

26、如公开招标方式转为竞争性谈判方式，比照最低评标价法进行评审，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供货商作为成交供货商。谈判分为两个阶段：1、对投标人的技术方案、设备性能、服务承诺、实力、业绩等方面进行综合评议并排名。2、投标人完成最终报价后，计算各投标人的评标价。计算方法为：评标价=[（排名-1）*10%+1]*最终报价

对自主创新目录中的投标产品，在满足采购需求、质量和服务相等的前提下，自主创新产品报价不高于一般产品当次最低报价的5%的，应当确定自主创新产品投标人为中标供货商。

27、评分因素

（1）业绩和实力（8分）

a.供货商业绩：0-2分；

三个及以上成功案例：2分；1-2个成功案例：1分；没有成功案例：0分。

b.供货商实力（供货能力、诚信度等）：1-3分；

好：3分；较好：2分；一般：1分。

c.本次招标前两年内供货商履行合同有无不良记录：0-3分；

无：3分；有：0分。

（2）产品（48分）

a.产品信誉（市场占有率、品牌美誉度、生产厂家实力等）：1-5分；

好：4-5分；较好：2-3分；一般：1分。

b.设备技术性能指针：1-12分；

好：9-12分；较好：5-8分；一般：1-4分。

c.产品质量和稳定性：1-9分；

好：7-9分；较好：4-6分；一般：1-3分。

d.产品的兼容性和耐用性：1-8分；

好：6-8分；较好：3-5分；一般：1-2分。

e.技术参数、配置是否符合招标文件要求：0-6分；基础分：3分；一项负偏离减1分，一项正偏离加1分，最低0分，最高6分。

f.设备综合评价（包括外观、内部结构和理性、材质、工艺等）：1-3分；

好：3分；较好：2分；一般：1分。

g.属于“环保产品”：2分。

h.属于“节能产品”：2分。

i.属于“自主创新产品目录”中品目的：1分。

（3）售后服务（14分）

a.产品免费服务年限：1-2分；

符合招标文件要求：1分；优于招标文件要求：2分。

b.设备原厂售后服务水平（服务机构设置、备品备件库等）：1-3分；

好：3分；较好：2分；一般：1分。

c.供货商服务实力（技术服务人员及相关设备情况、服务协调能力等）：1-6分；

好：5-6分；较好：3-4分；一般：1-2分。

d.技术培训：0-2份；

e.其它服务措施：0-1分。

（4）价格（30分）

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其它投标人的价格分统一按照下列公式计算（投标人的价格超出预算价格的以零分计算）：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）x30

对自主创新目录中的投标产品，在满足基本技术条件的前提下，其评标得分调整为：总分=(1+4%)*原总分

根据供应商的诚信等级状况扣减总分值分别为：一级不诚信扣减总分值5%、二级不诚信扣减总分值10%、三级不诚信扣减总分值20%、四级不诚信扣减总分值25%。

28、开标后，如果几个投标人所投产品为同一品牌、同一型号时，报价最低的进入评分阶段。

29、中标供货商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供货商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供货商；得分且投标报价相同的，按技术指针优劣顺序确定中标候选供货商。保留采购人在确定中标供货商之前进行考察的权利。

30、投标人应按每次投标总金额1%缴纳投标保证金，只接受汇款方式（应在汇款时写明投标项目号），应在开标当天早8时30分之前到账，财务科工作人员根据到账情况开具投标保证金收据，如到时未到帐废除其投标资格。开标时由政府采购监督员负责在验标时，根据投标文件正本总报价，检查该供应商缴纳投标保证金收据数据是否正确，如不足该供应商投标总额1%，废除其投标资格。未中标供应商可凭保证金收据及《清退投标保证金说明》到中心财务科办理相关手续，财务科将在5个工作日之内将该供应商投标保证金无息汇款至原账号。中标的供应商将按照中标货物总金额的10%交纳履约保证金（质量保证金）（不接受银行保函），设备验收合格正常使用12个月后15个工作日内无息退还。

本次招标收取招标代理服务费，经协商由投标人缴纳，招标代理服务费须在签订合同时缴纳。

招标代理服务费收费标准：

| 中标金额（万元） | 招标代理服务费 |
| --- | --- |
| 100（含）以下 | 1% |
| 100-500（含） | 0.6% |
| 500-1000（含） | 0.4% |

招标代理服务费按差额定率累进法计算。例如某货物招标代理业务中标金额为600万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元*1%=10000元

（500-100）万元*0.6%=24000元

（600-500）万元*0.4%=4000元

合计收费=10000+24000+4000=38000元

31、本次招标必须整包进行投标。

32、合同签订方式：中标供货商应在收到中标通知书发出之日起三十日内到天津市教育委员会教学仪器设备供应中心签订书面合同，并缴纳招标代理服务费。

33、未经采购人同意，中标供货商不得转让合同，转包或分包。

34、本投标有效期为60天。

35、无论出于何种原因，采购人可主动或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改。招标文件的修改将以书面（或网上公示）形式通知所有购买招标文件的投标人，并对他们具有约束力。投标人应立即以传真形式确认收到修改文件。为使投标人在编写投标文件时，有充分时间为招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可以酌情延长投标日期，并以书面（或网上公示）形式通知已购买招标文件的每一投标人。

36. 凡参加投标的投标人均被视为接受上述采购项目的招标要求。投标人如对本招标文件或补充文件有疑义的，请在开标截止日15日前以书面形式送达本中心，逾期将视为认同本招标文件和补充文件的公平、公正性。

37、本招标文件未作明示的事项按《政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》中的规定执行。

附：1.采购货物一览表

2.投标文件格式（参考）

3.采购货物合同样本

附件1

采购货物一览表

第一包：海洋化工综合实训装置

一、采购内容：

| 序号 | 货物内容 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料制备单元 | 1.0m3 | 1套 |
| 2 | 蒸发结晶单元 | 1.0m3 | 1套 |
| 3 | 离心分离单元 | 50kgNaCl产品 | 1套 |

二、技术要求：

海洋化工综合实训装置总体要求：

实训装置规模达到中试水平，设有计算机集中控制的DSC和手动两套操作系统，并在计算机上动态显示整个系统的操作参数，同时在计算机上实现设备的启动、控制、调节、停车及装置的清洗等全过程，验收时，除各种设备运转正常外，所有设备联动，生产出符合设计要求的产品（精制盐（国标标准））,并提供由精制盐生产强化营养盐的方法和配方五种，提供小型包装机壹台。

投标时应提交全系统的工艺流程图（施工图）、平立面布置图、设备一览表及非标设备的条件图等设计资料。供应商提供10万字以上实验讲义指导书。中国教学仪器设备行业协会会员证书（2011年度）。

# （一）原料制备单元技术要求：

参数：

原料制备单元包括反应釜、上料装置、原料泵、多介质过滤器、原料贮槽，设置一个整体的钢结构操作平台，平台要求有护栏，并设置小型爬梯一个；

1、反应釜：容积1m3，316L材质，液位计，设置溢流管、排空管和排净管，设置喷淋清洗涤管路，配置搅拌器（316L材质，转速100r/min，变频调速）；

2、上料装置：上料量为每次25~50kg；

3、原料泵：单级卧式离心泵，不锈钢材质，流量2.0m3，扬程25m；配置出口调节阀、截止阀和流量计；

4、多介质过滤器：处理量1.5m3/h，过滤速率大于8m3/（m2·h），出水水质悬浮物≤10mg/L，设放空管、排净管及反洗管路，材质316L不锈钢；

5、原料贮槽：容积1m3，316L材质，配制液位计，设置溢流管、放开管和排净管；

6、管道、管件及阀门均为耐腐蚀材质；

7、系统控制显示柜：包括系统电源，搅拌器启停开关、调速旋钮和转速显示屏，原料泵启停开关、流量和扬程变频调节器。

规格：

表1：原料制备单元装置配置清单

| 序号 | 名 称 | 技术指标 | 产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反应釜 | 容积1m3 配有搅拌器（316L材质，转速100r/min，变频调速），配有液位计 设置溢流管、排空管和排净管 设置喷淋清洗涤管路 316L材质 | 中国 | 1 |
| 2 | 上料装置 | 上料量每次25~50kg | 中国 | 1 |
| 3 | 原料泵 | 卧式单级离心泵，不锈钢材质 流量2.0m3/h，扬程25m 配置调节阀和截止阀 | 中国 | 1 |
| 4 | 多介质过滤器 | 材质316L不锈钢 处理量1.5m3/h 过滤速率8m3/（m2·h） 出水水质：悬浮物≤10mg/L 设放空管、排净管 设置反洗管路 | 中国 | 1 |
| 5 | 原料贮槽 | 容积1m3，316L材质 配制液位计 设置溢流管、放开管和排净管 | 中国 | 1 |
| 6 | 系统控制显示柜 | 包括系统电源，搅拌器启停开关、调速旋钮和转速显示屏，原料泵启停开关、流量和扬程变频调节器 | 中国 | 1 |
| 7 | 操作平台 | 原料制备单元设置一个整体的操作平台 平台要求有护栏，并要求设置小型爬梯一个 |  | 1 |

（二）蒸发结晶单元技术要求：

参数：

蒸发结晶单元包括；进料泵、两效蒸发结晶器、排料泵、蒸汽发生器、真空冷凝装置、冷却水泵、蒸发系统刷洗装置（刷洗水槽、洗水泵）、DCS控制系统等，并设置一个操作平台。

1、进料泵：卧式单级离心泵，不锈钢材质，流量2m3/h，扬程25m；流量调节配置手动和电动调节阀；管道、管件及阀门均为耐腐蚀材质；

2、两效蒸发结晶器：采用釜式蒸发器，要求两效总蒸发水量大于100kg/h，氯化钠结晶析出量大于50kg，颗粒的平均粒度大于0.10mm；两效传热面积均为1.7m2；采用316L不锈钢材质，带搅拌，搅拌转速100r/min，且变频调速，设置液位计，除正常的进排料口以外还需设置清洗口、排净口；

3、排料泵：卧式单级离心泵，316L材质，流量1.2m3/h，扬程15m；配置调节阀；管道、管件及阀门均为316L材质；

4、蒸汽发生器：用于给蒸发系统提供热源（加热蒸汽），压力及产汽量等技术要求与蒸发系统匹配，要求使用电加热，设计高压报警，高低液位报警，配有水处理装置，安全阀、减压阀等；

5、真空冷凝装置：用于蒸发系统二次蒸汽冷凝和制造真空，要求采用混合冷凝器，冷却源为循环水，最高进口水温为40℃。操作压力小于20kPa（绝对压力），其它技术要求（冷凝蒸汽量等）与蒸发系统匹配，配置与系统匹配的混合冷凝器液封槽，真空冷凝装置全部采用不锈钢材质；

6、冷却水泵：用于该真空冷凝系统提供冷却水。卧式单级离心泵，不锈钢材质，流量6m3/h，扬程35m；配置调节阀；管道、管件及阀门均为耐腐蚀材质；

7、刷洗水槽：容积1m3，不锈钢材质，设置排净、排出管路；

8、洗水泵：卧式单级离心泵，不锈钢材质，流量3m3/h，扬程25m，配置电动、手动调节阀，管道、管件及阀门均为不锈钢材质；

9、自控系统：蒸发系统采用DCS控制系统，由DCS系统进行设备开、停车操作，设备清洗的开、停车操作，操作过程参数如温度、压力、流量的调节，高低位报警（如压力、液位），在DCS系统显示各种操作参数，提供DCS系统的软件和硬件，并负责实验指导教师的培训工作。仪表及控制系统能满足全国职业院校“化工仪表维修工技能比赛”选手的培训教学和选拔任务。

表2：过程控制系统所需主要设备

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 所需数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度显示仪表 | SWPC801 | 3 |
| 2 | 压力显示仪表 | SWPC801 | 3 |
| 3 | 电磁流量计 | 8705/8732E | 1 |
| 4 | 屏蔽增压泵 | HN22D-A3 | 3 |
| 5 | 差压变送器 | 罗斯蒙特3051 | 6 |
| 6 | 温度变送器 | 罗斯蒙特644 | 1 |
| 7 | 气动执行器及阀门定位器 | 费希尔（316SS）E系列 | 7 |
| 8 | 电动调节阀 | 费希尔(316SS)E系列 | 1 |
| 9 | 关断阀 | 费希尔V系列球阀 | 4 |
| 10 | 热电偶 | 罗斯蒙特0185 | 3 |
| 11 | 就地液位显示仪 | SWPC801 | 1 |
| 12 | 集散控制系统 |  | 1 |
| 13 | 仪表控制柜 |  | 1 |

10、操作平台：蒸发单元设置一个整体操作平台，带护栏，设置扶梯。

规格：

表3：蒸发结晶单元装置配置清单

| 序号 | 名 称 | 技术指标 | 产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进料泵 | 卧式单级离心泵，不锈钢材质 流量2m3/h，扬程25m 配置电动、手动调节阀 管道、管件及阀门均为316L材质 | 中国 | 1 |
| 2 | 蒸发结晶器 | 釜式蒸发器 两效总蒸发量大于100kg/h 氯化钠结晶析出量大于50kg，颗粒的平均粒度大于0.10mm 传热面积均为1.7m2 带搅拌，搅拌转速100r/min，且转速变频调节 设置液位计 除正常的进出楼以外还需设置清洗口、排净口 316L不锈钢材质 非标，需设计加工 | —— | 2 |
| 3 | 排料泵 | 卧式单级离心泵，316L材质 流量1.2m3/h，扬程15m 配置调节阀 管道、管件及阀门均为316L材质 | 中国 | 1 |
| 4 | 蒸汽发生器 | 用于给蒸发系统提供热源（加热蒸汽），压力及产汽量等技术要求与蒸发系统匹配，要求使用电加热，设计高压报警，高低液位报警，配有水处理装置，安全阀、减压阀等 | 中国 | 1 |
| 5 | 真空冷凝装置 | 用于蒸发系统二次蒸汽冷凝和制造真空，要求采用混合冷凝器，冷却源为循环水，最高进口水温为40℃，操作压力小于20kPa（绝压），其它技术要求（冷凝蒸汽量等）与蒸发系统匹配 配置与系统匹配的混合冷凝器液封槽； 不锈钢材质 非标，需设计加工 | —— | 2 |
| 6 | 冷却水泵 | 卧式单级离心泵，不锈钢材质 流量6m3/h，扬程35m 配置调节阀 管道、管件及阀门均为不锈钢材质 | 中国 | 1 |
| 7 | 洗水槽 | 容积1m3，不锈钢材质 | —— | 1 |
| 8 | 洗水泵 | 卧式单级离心泵，不锈钢材质 流量3m3/h，扬程25m 配置调节阀 管道、管件及阀门均为不锈钢材质 | 中国 | 1 |
| 9 | 控制系统 | 蒸发系统采用DCS控制系统，由DCS系统进行设备开、停车操作，设备清洗的开、停车操作，操作过程参数如温度、压力、流量的调节，高低位报警（如压力、液位），在DCS系统显示各种操作参数，提供DCS系统的软件和硬件，并负责实验指导教师的培训工作 |  | 1 |
| 10 | 操作平台 | 蒸发单元设置一个整体操作平台，带护栏，设置扶梯 |  |  |

# （三）离心分离单元技术要求：

参数：

离心分离单元包括过滤式离心机、母液槽；过滤式离心机安装在操作平台上，由控制柜的控制面板实现离心机的启动、停车和调速。

1、过滤式离心机：采用吊袋式离心机，分离能力为每车15~20kg固相，要求316L材质，离心机的转速采用变频调节，设置离心机冲洗管路，设置集中控制柜，实现离心机的启动、调速和停车，面板上显示工作电源、工作电流、频率等；

2、母液槽：收集和贮存离心过滤母液，容积500L，PE材质，配制液位计，设置放空、排出、排净管路，管路材质为316L，管路、管件及阀门的材质为316L。

规格：

表4：离心分离单元装置配置清单

| 序号 | 名 称 | 技术指标 | 产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过滤式离心机 | 吊袋式离心机 分离能力为每车15~20kg固相 要求316L材质 离心机的转速采用变频调节，设置离心机冲洗管路，设置集中控制柜，实现离心机的启动、调速和停车，面板上显示工作电源、工作电流、频率等 | 中国 | 1 |
| 2 | 母液贮槽 | 容积500L，PE材质 配制液位计，设置放空、排出、排净管路，管路材质为316L，管路、管件及阀门的材质为316L | 中国 | 1 |

附件2

投标文件格式（参考）

投   标  书

致：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

根据贵方为                      公开招标邀请（项目编号：       ），签字代表          （姓名、职务）经正式授权并代表投标人       （投标人名称、地址）提交下述文件正本  份和副本  份及电子版投标文件一份。

- 开标一览表

- 开标分项一览表

- 投标应答表

- 偏离说明一览表

- 货物简要说明一览表

- 资格证明文件

- 售后服务承诺及培训内容

……

按招标要求提供的全部文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附采购货物一览表中应提供和交付的货物投标总价为：

第一包：        元（注明币种），大写           （文字表述）。

第二包：        元（注明币种），大写           （文字表述）。

第三包：        元（注明币种），大写           （文字表述）。

……

- 投标人将按公开招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部公开招标文件，包括修改文件以及全部参考数据和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本项目自投标日起有效期为60个工作日。

- 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标文件，其投标保证金将被采购代理机构没收。

- 投标人同意提供按照采购代理机构可能要求的与其投标有关的一切数据或数据，完全理解采购代理机构不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

投标人代表姓名、职务：

投标人名称：               （公章）

日期：    年    月    日

授权代表签字：

开标一览表

项目编号：

投标人名称：

单位：万元

| 包号 | 货物 名称 | 品牌 | 生产厂商 | 产地 | 数量 | 投标总价 | 价格折扣 | 折扣后总价 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

开标分项一览表

项目编号：

投标人名称：

包号：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂商 | 产地 | 商品属性 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：商品属性应在“环保产品”、“节能产品”、“自主创新产品”、“无”四个选项中选择填写。

本包价格折扣：     %

本包最终投标价：

投标优惠条件：

交货期：

交货地点：

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

投标价格表

项目编号：

投标人名称：

包号：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要设备和标准附件单价 | 备品备件价 | 易损件价 | 专用工具价 | 技术服务费 | 拆除旧设备费 | 安装调试费 | 检验培训费 | 其它费用 | 投标总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

注：1、第一栏投标货物序号系指“采购货物一览表”中该货物的序号

2、所有价格应按投标人须知所规定的货币单位填写。

3、投标总价=（主要设备和标准附件单价+备品备件价+易损件价+专用工具价）*数量+技术服务费+拆除旧设备费+安装调试费+检验培训费+其它费用。

4、选购件价不包括在本报价表内，应另附表分项单报

货物简要说明一览表

项目编号：

投标人名称：

包号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 性能特点 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

投标应答表

项目编号：

投标人名称：

包号：

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 名称/型号 | 投标人应答 | 简要说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（指资格要求等） |
| 技术部分 |
| 售后服务及其它 |

注：各项货物详细技术性能另附页描述，并附样本数据等

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

偏离说明一览表

项目编号：

投标人名称：

包号：

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 |
| 技术部分 |
| 售后服务及其它 |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

投标推荐的选择清单

1、设备序号和名称

2、推荐的选件内容

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 产地 | 单价 | 数量 | 技术指标 | 性能特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

售 后 服 务 承 诺 及 培 训 内 容

供货方代表签字：                        公章：

职          务：                 日期：    年   月   日

授  权  书（格式）

兹授权     代表        进行天津市   项目的投标（项目编号：   ），此授权至  年  月  日有效。

特此证明。

单     位：

（公章）

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

附件3

教委供应中心合同书

编号：JG2009-

供方:

需方:

需方代理：

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心于2009年 月 日以公开招标方式，对    项目（编号：JG2009-  ）实施了政府采购，根据采购结果签定本合同：

- 设备名称（明细附后）：

设备产地：

生产厂家：

设备数量：

设备单价：

设备总价：

- 设备质量要求及供方对质量负责条件和期限：

- 供方提供的设备必须是全新（包括零部件）的设备，设备必须符合国家检测标准以及该产品的出厂标准。供方承诺所供设备与所列设备明细完全一致，不存在偏差，如出现不一致，供方将承担违约责任。

- 供方对所提供的设备提供    年的上门维修保质期，保质期内非因需方的人为因素而出现的质量问题，由供方负责。供方负责保修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货以及由此给需方造成损失的实际费用。供方不能修理或不能调换的，按不能交货处理。

- 供方提供的设备必须具有合法手续及相关档。

- 交货时间、地点、方式：

合同签定后，于    年   月   日之前交货，于    年   月    日之前完成验货。供方将所供设备在需方或需方指定处交付并负责安装、调试，设备运送产生的费用由供方负责。

- 供方应随设备向需方交付设备的使用说明书及随设备相关的数据。如果所提供的文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文的文件。

- 货款交付方式：

（1）国产设备和非免税进口设备结算：签订合同并送至天津市教委供应中心后15个工作日内，需方向供方支付货款的30%，货到需方指定地点安装、调试完毕并经验收合格后支付货款总额的70%（特殊情况以合同为准）。

（2）进口免税设备结算：采购人自行付款时：需方在合同签订后15个工作日内将设备全款汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。国库集中支付时：需方在合同签订后15个工作日内将设备款的40%汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证，货到采购人指定地点、验收合格后15个工作日内需方将设备款的60%汇入外贸代理公司指定银行。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。

实行国库集中支付，付款日期从合同送至天津市教委供应中心签收后第二日起开始计算。

- 合同签订时，供方应向教委供应中心交纳设备总值的10%作为履约保证金（质量保证金），设备验收合格正常使用并将验收报告送达天津市教育委员会教学仪器设备供应中心第二日起12个月后15个工作日内无息退还。

- 需方无正当理由拒收设备的，由需方向供方偿付设备款总值30%的违约金。

供方所交的设备品种、型号、规格、产地及制造厂家、质量不符合合同规定标准的，需方有权拒收设备，供方向需方偿付设备款总值30%的违约金。

供方不能交付设备的，供方向需方支付设备总值的30%的违约金。

供方逾期交付设备的，供方向需方每日偿付设备款总值的5‰的违约金。

- 出现其它未列事宜，由双方协商解决。

- 本合同未作明示约定的，而又有相关法律、法规的，从其规定。

- 本合同一式五份，供方、需方、需方代理、采购代理机构、国库支付中心各执一份，均具有法律效力，签字盖章后生效。

- 合同特殊条款。由供需双方根据设备项目的具体情况协商拟订（见附件）。合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

供方（公章）：                           需方（公章）：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代表人：                            委托代表人：

电话：                                  电话：

开户行：                                开户行：

账号：                                  账号：

需方代理：（公章）：

地址：

法定代表人：

委托代表人：

电话：

开户行：

账号：

签约地点：

签约时间：    年   月   日

附件---------设备清单