江西南昌角座阀YPJF-15专供

- 价　　格：185.00元

- 物流运费：

江西南昌|快递:30.00元 EMS:40.00元 平邮:20.00元

- 品牌: 拓友达科技

- 型号: YPJF-15

| 是否提供加工定制：是 | 品牌：LSQD | 型号：DN15 |
| --- | --- | --- |
| 材质：不锈钢 | 连接形式：螺纹 | 适用介质：水、空气、蒸汽、油 |
| 压力环境：常压 | 工作温度：高温 | 外形：中型 |
| 流动方向：双向 | 零部件及配件：配件 | 用途：截止 |
| 驱动方式：气动 |  |  |

角座阀规格

| 角座阀型号 | 公称通径 | 接管螺纹 | KV值（m³/h） | 最大工作压力（MPA） | 要求最小控制压力（MPA） | 执行器尺寸（MM） | 密封材质介质温度 | 流向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LSJZF-15 | 15 | G1/2 | 4.2 | 0~1.6 | 0.39 | 50 | PTFE -10~180℃ | A向或B向 |
| LSJZF-20 | 20 | G3/4 | 8 | 0~1.1 | 0.39 | 50 |  |  |
| LSJZF-25 | 25 | G1 | 19 | 0~1.5 | 0.42 | 63 |  |  |
| LSJZF-32 | 32 | G1-1/4 | 27.5 | 0~1.5 | 0.5 | 63 |  |  |
| LSJZF-40 | 40 | G1-1/2 | 42 | 0~1.25 | 0.44 | 63 |  |  |
| LSJZF-50 | 50 | G2 | 55 | 0~1.0 | 0.4 | 80 |  |  |

角座阀特点：使用寿命长；精密的设计；反应敏捷；水击作用极小；更高的流速；更经济、免维护、易安装、低能耗；

概述：外部先导角座阀,溢流口与滑块间有自调节密封压盖,阀体角座结构可实现较大流量,超长使用寿命。

技术参数：

（1）压力范围：0-1.6MPa

（2）介质温度：-10℃~+180℃

（3）环境温度：-10℃~+60℃

（4）阀体材料：不锈钢304

（5）密封材料：聚四氟乙烯PTFE

（6）执行机构外壳：聚酰胺（尼龙）

（7）控制气体：中性气体，空气

（8）控制功能：常闭/常开

（9）执行机构外壳适用于环境温度5℃ ~130℃

（10）公称直径：1/2”~2”

## 供应商其他相关产品

- LSJZF-25气控角座阀价格面议

- DN15不锈钢阀门价格面议

- LSJZF-50不锈钢角座阀价格面议

- DN40不锈钢角座阀价格面议

- DN20螺纹角座阀价格面议

- LSJZF-50宝德型气动角座阀价格面议

- 2000型-DN25气动角座阀价格面议

- DN32不锈钢角座阀价格面议