建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：3kt/a高档非纺服装与汽车辅料项目

建设单位(盖章):     凤台县安业纤维有限公司

编制日期：2018年8月15日

中华人民共和国环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按《国民经济行业分类标准》填写。

4．总投资——指建设项目的投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有限性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 凤台县安业纤维有限公司3kt/a高档非纺服装与汽车辅料项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 凤台县安业纤维有限公司 |
| 法人代表 | 李伯玉 | 联 系 人 | 李伯玉 |
| 通讯地址 | 淮南市凤台县凤凰镇工谷产业园 |
| 联系电话 | 13588388289 | 传 真 |  | 邮政编码 | 232100 |
| 建设地点 | 凤台县凤凰镇工谷产业园2#厂房 |
| 立项审批部门 | 凤台县经济和信息化委员会 | 批准文号 | 凤经信[2017]49号 |
| 建设性质 | 新 建 | 行业类别及代码 | 非织造布制造（C1781） |
| 占地面积 （平方米） | 建筑面积1920 | 绿化面积 （平方米） | — |
| 总投资（万元） | 5600 | 其中：环保投资（万元） | 30 | 环保投资占 总投资比例 | 0.53% |
| 评价经费（万元） | — | 预期投产日期 | 2018年10月 |
| 工程内容及规模： 1 基本情况 非纺织布，是一种非经传统交织或者径纬纺织方式、而以特殊方式，使一群化学纤维牢固纠缠或者粘合形成的一片连贯布料，包括服装与汽车辅料、家用纺织品、工业用布料。本评价所指产品，仅为非纺织布中服装与汽车辅料。 党的十八大以来，绿色发展、低碳发展、循环发展理念普及，绿色生产促进绿色消费、绿色消费引导绿色生产，大众服装及其相关产品消费观念悄然发生着改变，人们从长期依赖棉纺织品逐步转变为绿色、健康、舒适的多样化非纺织品，促进了供给侧结构性改革，丰富了人民群众日益增长的高端消费品需求。 近年来，安徽省人民政府不断出台优惠政策，加大小微企业扶持力度，皖北地区阜阳市、颍上县、临泉县、利辛县、界首县，皖南地区滁州市、天长市、青阳县，皖西地区六安经济开发区等先后引进国内多家知名服装、家纺、家具、休闲制品企业，设立服装加工集聚区、儿童服装生产加工批发基地等。据调查，全省拥有10家服装辅料加工企业、12条生产线。然而，终因生产工艺技术和设备落后，服装辅料、家具及其家纺充填料仍为低端产品，高端产品未能在省内市场占有一席之地。 凤台县安业纤维有限公司拟自台湾引进高档非纺服装与汽车辅料生产线，以填补安徽省高端非纺织布领域的一项空白。 |
| 凤台县安业纤维有限公司3kt/a高档非纺服装与汽车辅料项目拟建凤凰镇工谷产业园，租赁2#厂房，2017年9月开工，预计2018年9月建成投产，总投资5600万元。该项目投产后，销售产值5000万元，利税900万元，其中：利润600万元；带动城乡就业100余人，具有良好的经济效益、社会效益、环境效益。 根据《中华人民共和国环境保护法》（主席令第9号，修订）、《中华人民共和国环境影响评价法》（主席令第77号，修正）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号，修订）等环境政策法规要求，凤台县安业纤维有限公司3kt/a高档非纺服装与汽车辅料项目须进行环境影响评价。为此，凤台县安业纤维有限公司委托重庆大润环环境科学研究院有限公司承担该项目的环境影响评价工作（见附件1）。该项目已经凤台县经济和信息化委员会凤经信[2017]49号文备案（见附件2）。 我公司受托后，认真研究《安徽省沿淮地区非织布项目建议书》（凤台县安业纤维有限公司）等文献材料，指派专业技术人员赴拟建场地踏勘，搜集评价区域环境现状资料，委托安徽普惠检测技术有限公司宿州分析测试中心实施评价区域环境质量监测，与此同时，核实其它有关资料。在现场调查监测、工程分析和施工期、运行期环境预测、环境对策分析的基础上，编制了《凤台县安业纤维有限公司3kt/a高档非纺服装与汽车辅料项目环境影响报告表》，呈报县环保行政主管部门审批。 2 编制依据 2.1 相关政策法规 （1）中华人民共和国主席令第9号：中华人民共和国环境保护法（修订），2015.01.01施行； （2）中华人民共和国主席令第31号：中华人民共和国大气污染防治法（第二次修订），2016.01.01施行； （3）中华人民共和国主席令第70号：中华人民共和国水污染防治法（第二次修订），2018.01.01施行； （4）中华人民共和国主席令77号：中华人民共和国环境噪声污染防治法，1997.03.01施行； （5）中华人民共和国主席令第31号：中华人民共和国固体废物污染环境防治法（第二次修正），2005年4月1日实施； （6）中华人民共和国主席令第54号：中华人民共和国清洁生产促进法（修改）， |
| 2012.07.01施行； （7）中华人民共和国主席令第77号：中华人民共和国环境影响评价法（修正），2016.07.02施行； （8）中华人民共和国国务院令第682号：建设项目环境保护管理条例（修订），2017.10.01施行； （9）中华人民共和国国务院令第588号：淮河水污染防治暂行条例（修正），2011.01.08施行； （10）安徽省第十一届人大常委会第20次会议通过，安徽省环境保护条例，2010.11.01施行； （11）安徽省第十二届人大常委会公告第2号：安徽省大气污染防治条例，2015.03.01施行； （12）安徽省第八届人大常委会第34次会议修正案：安徽省淮河流域水污染防治条例，1998.01.01施行； （13）中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号：产业结构调整指导目录（2013年修正），2013.05.01施行； （14）中华人民共和国环境保护部令第44号：建设项目环境影响评价分类管理名录，2017.09.01施行。 2.2 相关规划（区划） （1）安徽省城乡规划设计研究院：凤台县城总体规划（2014—2030），2016.07.13； （2）安徽省城乡规划设计研究院：凤台县中心城区给水工程专业规划（2011—2030），2012年3月29日； （3）安徽省城乡规划设计研究院：凤台县城区排水（污水）工程专业规划（2016—2030），2017年3月； （4）淮南市人民政府淮府[2003]94号文：淮南市水环境功能区划和淮南市饮用水源地环境保护区划（2000—2020），2003.09.10； （5）淮南市人民政府办公室淮府办〔2017〕75号文：淮南市环境保护“十三五”规划，2017.10.31； （6）淮南市人民政府淮府〔2014〕11号文：淮南市大气污染防治行动计划实施方案，2014.03.26； （7）中共淮南市委办公室淮办秘〔2015〕58号文：淮南市水污染防治工作方案，2015.12.24； （8）淮南市人民政府淮府〔2016〕134号文：淮南市土壤污染防治工作方案，2016.12.30。 2.3 建设项目依据 （1）凤台县安业纤维有限公司：安徽省沿淮地区非纺布项目建议书，2017.07.08； （2）凤台县经济和信息化委员会凤经信[2017]49号文：关于凤台县安业纤维有限公司年产3000t高档非纺服装、汽车辅料项目备案的批复，2017.09.07； （3）凤台县环境保护局凤环函[2018]21号文：关于凤台安业纤维有限公司年产3000吨高档非纺服装汽车辅料项目环境影响评价执行标准的复函，2018.07.16； （4）凤台县凤凰镇工谷产业园管委会：2#厂房租赁合同书，2017.08.15； （5）安徽普惠检测技术有限公司宿州分析测试中心（PHSC（HP）-17-10-016）：检测报告，2017.10.31； （6）凤台县安业纤维有限公司：建设项目环境影响评价工作委托书，2017.09.13。 2.4 评价技术规范 （1）中华人民共和国国家环境保护标准：环境影响评价技术导则-总纲，HJ2.1-2016，2017.01.01； （2）中华人民共和国国家环境保护标准：环境影响评价技术导则-大气环境，HJ2.2-2008，2009.04.01； （3）中华人民共和国环境保护行业标准：环境影响评价技术导则-地面水环境，HJ/T2.3-1993，1994.04.01； （4）中华人民共和国国家环境保护标准：环境影响评价技术导则-声环境，HJ2.4-2009，2010.04.01； （5）中华人民共和国国家环境保护标准：环境影响评价技术导则-生态环境，HJ19-2011，2011.09.01。 3 建设项目概况 凤台县安业纤维有限公司3kt/a高档非纺服装与汽车辅料项目拟建凤凰镇工谷产业园，租赁2#厂房；其厂房南侧隔华山大道与海锂子公司相望，西侧100m与开发大道相连，东西两侧（3#厂房、1#厂房）、北侧均为工谷产业园相关企业，周围500m内无环境敏感点。建设项目地理位置与周边环境状况，见附图2、附图3。 （1）项目名称：3kt/a高档非纺服装与汽车辅料项目 （2）建设单位：凤台县安业纤维有限公司 （3）建设性质：新 建 （4）项目总投资：5600万元 （5）租赁厂房：一期工程1920m2 （6）建筑面积：1920m2，其中：办公用房120m2，生产厂房1800m2； （7）建设规模：3kt/a高档非纺服装与汽车辅料，其中：一期工程1.5kt/a； （8）销售产值：5000万元/年，其中：一期工程2000万元。 （9）建设内容：建设3kt/a高档非纺服装与汽车辅料自动化生产线各2条，主要产品为高档类服装用辅料，家用纺织充填物料、工业用布。 凤台县安业纤维有限公司3kt/a高档非纺服装与汽车辅料项目工程组成，见表1。 表1 建设项目工程组成表 工程名称 建设名称 建设内容与规模 备 注 主体工程 生产厂房 1栋4层厂房，建筑面积1920m2，高档非纺服装/汽车辅料生产线各2条，单层檐口高5.1m。 砼结构 辅助工程 办公用房 2#厂房4F办公楼，建筑面积120m2；主要用于公司管理人员办公等，单层檐口高5.1m。 砼结构 贮运工程 仓 库 2#厂房1F仓储，建筑面积480m2，主要用于涤纶短纤维、复合涤纶纤维、聚酯纤维原料仓储。 砼结构 公用工程 供水系统 引自县自来水厂供水管网，全厂用水量1264m3/a。 DN150/DN1000.25~0.3MPa 排水系统 雨污分流；车间清洗水、生活污水经工谷产业园排污管网入县污水处理厂处理，达标尾水入架河。 混凝土排水管 供电系统 引自淮南西山变电所两回路10KV电网，变压器总功率230kF（A），总用电量140×104kwh/a。 设备动力电压380/220V，频率50±1Hz 环保工程 废气治理 燃料燃烧废气中SO2204.12kg/a、NOx597.13kg/a、烟尘排放量97.85kg/a；VOCs排放量0.864t/a，粉尘排放量21.6kg/a。上胶设备上方安装集气罩，活性炭吸附，开松-供棉-梳理机上方安装集气罩，布袋除尘，分别由≥15m排气筒排放。 — 污水处理 车间清洗水、生活污水经一体化地埋式污水处理设施处理后入县污水处理厂处理，全厂污废水量1079.2m3/a，其中：生活污水691.2m3/a。 3.6m3/d一体化地埋式污水处理设施1套 噪声治理 高噪声设备11台（套），噪声级90~110dB（A）。 隔声减振 固体废物 处置利用 建设项目不产生危险废物；废纤维、边角废料暂存库100m2；垃圾桶10个。 边角废料综合利用，生活垃圾集中处置 绿 化 —— — 4 总图布置 4.1 平面布置与功能划分 （1）满足生产工艺技术要求，保证生产线连续、快捷、方便，使厂内外运输协调，规避生产线和人流、物流交叉； （2）厂房功能分区做到有利生产、方便管理，为生产线规范化操作和工艺流程科学化管理创造一个良好的条件； （3）结合2#厂房周边区域地形地貌，因地制宜，尽可能紧凑布置生产厂房，最大限度利用厂房空间，近期建设与远期发展相结合（见附图3）。 4.2 竖向布置 （1）满足厂房内外道路与装卸标高要求，构建良好的厂区运输条件； （2）合理确定2#厂房场地标高，有利排水，不造成雍水和降水冲刷； （3）设备安装以现空间为原则，满足设备要求，减少不必要装修（见附图3）。 4.3 工厂运输 （1）2#厂房场地内主干道宽15m，次干道宽10m，道路转弯半径12m，道路结构均为混凝土路面；厂外运输，利用工谷产业园区道路外运； （2）产品全部委托有资质单位以汽车运输为主，企业勿须配置运输车辆。 4.4 防护设施 凤台县安业纤维有限公司3kt/a高档非纺服装与汽车辅料项目利用工谷产业园周围的围墙，人流、物流为一处出入口，2#厂房1F设门卫室。 5 生产工艺流程 5.1 一期工程（服装） 配料开松 精开松 供棉 梳理 铺网成 喷胶 干燥 烫光 分切 成卷 包装 入库 5.2 二期工程（家纺与床垫） 椰棕丝（黄麻）切断 开松除杂 混料 供料 梳理 成型 高温杀菌热粘合 成型切片 裁片 包装 入库 6 主要原材料与能耗 凤台县安业纤维有限公司3kt/a高档非纺服装与汽车辅料项目使用的主要原材料与能源资源消耗情况，见表2。 表2 建设项目主要原材料与能源消耗情况 序号 原材料名称 单 位 用 量 备 注 1 涤纶短纤维 t/a 1200 2 复合型涤纶纤维 t/a 600 3 聚脂纤维 t/a 600 4 热熔胶 t/a 200 5 新鲜水 t/a 1264 总用水量 （1） 工业用水 t/a 400 车间清洗用水 （2） 生活用水 t/a 864 职工生活用水 6 电 104kwh/a 140 总用电量 7 管道天然气 104m3/a 32.4 产品烘干用 7 设备与产品方案 7.1 主要机械设备 凤台县安业纤维有限公司3kt/a高档非纺服装与汽车辅料项目使用的主要机械设备基本情况，见表3、附图1。 表3 建设项目主要机械设备情况 序号 设备名称 单位 数 量 备 注 1 开包机 套 1 2 开松机 台 4 3 给棉机 台 4 4 梳理机 台 4 5 成型机 台 4 6 喷胶棉烘箱 套 1 7 烫光机 台 1 8 修边卷取机 台 1 9 变压器 台 1 用电总功率230KF（A） 10 管道天然气 m 150 接入生产厂房 11 3t叉车 台 1 7.2 设备参数与产品方案 7.2.1 一期工程（服装） ——规 格：3800mm型，净切3200mm； ——生产能力：≥4.5t/22h、204.5kg/h（以100G/m2为例）； ——产品规格：成衣40~280G/m2，家纺80~450~900G/m2，休闲220~800G/m2； ——梳理能力：0.9D×51mm~7D×64mm。 7.2.2 二期工程（家纺与床垫） ——规 格：3200mm型，净切2500mm； ——生产能力：≥15t/22h、681.8kg/h（以4000G/m2为例）； ——产品规格：沙发休闲220~800G/m2，椰棕（黄麻床垫）1200~450~4000G/m2，硬质棉400~2800G/m2； ——梳理能力：7D~38D（涤纶短纤维），椰棕（黄麻）均可梳理。 采用全自动化机械设备，建设数字化生产车间，逐步升级为智能化工厂；最终目标有二：一是仿丝棉方面，满足皖北暨沿淮地区高档用户需求和产品深加工，即衍缝绣花；二是椰棕床垫方面，实现自给自足，即延伸席梦思软硬床垫生产能力。 8 公用工程 8.1 给排水 （1）给水：凤台县自来水厂供水管网，用水量1264m3/a；2#厂房给水管呈封闭环状布置，主管DN150，次管DN100，水压0.25~0.3MPa，生产/生活/消防合并式管网，管线为焊接钢管、管件埋地敷设，埋深为冰冻下100cm，三布四油加强级防腐；工谷产业园供水管网完善，用水可充分保障。 （2）排水：厂房周围雨污分流；设独立混凝土管雨水排放系统，膨胀水泥打口，180°带形基础，接入市政排水管线；污废水总量1079.2m3/a，拟建3.6m3/d一体化地埋式污水处理设施1套，处理后污废水经凤凰镇工谷产业园污水收集管网入凤台县污水处理厂处理，达标尾水入架河。 8.2 供 电 淮南供电公司西山变电所两回路10KV电源入凤凰镇工谷产业园，接入2#厂房配电室，电压380V/220V，频率50±1Hz，总配电盘和生产配电盘设过流、漏电保护装置。全厂低压无功补偿。动力干线沿地沟电缆敷设至设备电气控制柜；用电集中辅助设备处设动力配电箱，大功率设备由配电室单独供电；室外照明电缆沟敷设，沿主干道隔30m设Jly型250w高压钠灯1座，车间为高效节能型灯具、≮150Lx。 8.3 消 防 厂房、库房分设火灾报警点，安装手动报警器；当发生火灾时，手动报警信号传到控制室火警控制器，由报警控制器发出声光报警。消火栓给水管绕建筑物敷设环状，建筑物室外给水环网设1套SS150-1.0型地上式消火栓，消火栓间距＞120m且距水泵接合器＞30m，室外消火栓沿2#厂房均匀布置；室内消火栓系统保证同层相邻2个消火栓充实水柱到达任何部位，消火栓系统为合用水泵接合器方式。 9 主要技术经济指标 凤台县安业纤维有限公司3kt/a高档非纺服装与汽车辅料项目主要技术经济指标，见表4。 表4 建设项目主要技术经济指标 序号 指标名称 单 位 指 标 备 注 1 建筑面积 m2 1920 租赁2#厂房总建筑面积 （1） 主体工程 m2 1320 生产车间 （2） 辅助工程 m2 600 其中：仓库480m2，办公区120m2 2 主要产品生产线 条 2×2 高档服装、汽车辅料生产线各2条 3 主要产品产量 t/a 3000 高档非纺服装、汽车辅料 4 总投资 万元 5600 其中：一期工程2545.45万元 （1） 建设投资 万元 5300 机械设备购置与安装 （2） 流动资金 万元 500 其中：一期工程300万元 5 销售产值 万元/a 5000 6 总成本 万元/a 4100 7 利 税 万元/a 900 其中：利润600万元，税收300万元 8 用电量 104kwh 140 总用电量 9 用水量 t/a 1264 总用水量 10 工作制度与定员 凤台县安业纤维有限公司3kt/a高档非纺服装与汽车辅料项目劳动定员131人，其中：一期工程72人；三班二运转，8h/d，300d/a；厂内不设食堂和夜班职工宿舍。 11 规划与选址合理性 建设项目属工业用地，根据《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本），该项目不属于限制和禁止用地之列。 根据《凤台县城总体规划》（2014—2030），凤凰镇工谷产业园规划为工业用地，布局合理，交通方便，水电气可靠。据调查，工谷产业园2#厂房及其周围区域未发现文物古迹、自然保护区和特殊环境制约因素。因此，项目选址合理，符合相关规划要求（见附图2、附图3）。 12 产业政策符合性 建设项目属《产业结构调整指导目录》（2013修正）鼓励类中“采用编织、非织造布复合、多层在线复合、长效多功能整理等高新技术，生产满足国民经济各领域需求的产业用纺织品”；该项目生产机械设备不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号）淘汰类设备。该项目已经凤台县经济和信息化委员会凤经信[2017]49号文备案，符合国家产业政策。 13 环境功能区划符合性 评价区域属于《凤台县环境空气质量功能区划》（2003—2020）划定的二类区、《淮南市水环境功能区划》（2003—2020）划定的淮河一级支流架河Ⅳ类水域、《凤台县〈城市区域环境噪声标准〉适用功能区域划分》（2003—2020）划定的3类区，项目建成投运后，不会改变区域大气、地表水、声环境功能。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 凤台县安业纤维有限公司3kt/a高档非纺服装与汽车辅料项目位于凤凰镇工谷产业园，租赁2#厂房1920m2。建设项目供水、供电、供气和原材料、产成品运输均依托凤凰镇，该项目车间清洗水与生活污水拟建3.6m3/d一体化地埋式污水处理设施1套，处理后污废水经凤凰镇工谷产业园污水管网入县污水处理厂处理，达标后尾水入淮河一级支流架河。 据调查，目前，凤台县凤凰镇工谷产业园2#厂房及其周围500m范围内，未发现大气、水、噪声重点污染源及其主要环境问题；建设项目为新建项目，租赁凤凰镇工谷产业园2#厂房，不存在原有污染问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气象、水文、生物多样性等）： 1 地理环境 凤台县属淮南市辖县，地处淮北平原南缘，安徽省中北部，淮河中游，跨淮河两岸，东经116°21′21″~116°47′31″，北纬32°33′22″~33°00′59″，西与亳州市辖利辛县和阜阳市辖颍上县毗邻，东与淮南市潘集区、八公山区接壤，南与淮南市辖寿县跨淮河相望，北与亳州市辖蒙城县相连；国土面积（含：毛集实验区，下同）1030km2，其中：平原979.85km2，占全县95.13%；水域40.73km2，占全县3.95%；山地9.42km2，占全县0.92%；县域呈东南、西北走向，南北长50km，东西宽约42km。 凤台县位于沿海、中原、西部地区梯度发展网络结点上，具有承东启西、贯通南北、联络沿海、发展中原的功能和区位优势，境内淮阜铁路、合淮阜高速公路和祁济高速公路纵贯南北，淮河水上交通发达，铁路凤台-桂集-张集站镶嵌其间，四条省道穿境而过，凤台县安业纤维有限公司3kt/a高档非纺服装与汽车辅料项目位于凤凰镇工谷产业园2#厂房（见附图2）。 2 地形地貌 凤台县位于江淮丘陵与黄淮平原交界处，属华北地层大区-晋冀鲁豫区-徐淮分区-淮南小区，发育上太古界-上元古界-下古生界-中生界-新生界，地质构造单元属中朝准地台-淮河台坳-淮南陷褶断带，呈西北东南向斜，海拔17~26m，坡降1/7000~1/10000。古地质演变、交互沉积与黄淮侵蚀和人为活动影响，形成“大平小不平”地貌。淮河以北地势平坦，淮河与西淝河两岸汛期沉积形成0.5~2km河漫滩；西淝河入淮口处受淮河洪峰顶托影响，形成东风湖“河口湾地”；淮河泛滥土化积物包围阻隔，形成焦岗湖洼地；焦岗湖以南自然坡堤，属淮河泛滥沉积缓岗。 3 气象环境 凤台县地处亚热带与温暖带过渡区，属暖温带半湿润大陆性季风气候区，基本特征：春暖、夏热、秋凉、冬冷，四季分明，气候温和，光照充足，热量丰沛，无霜期长，季风显著，雨热同季。 1950~2008年，凤台县多年平均气温15.2℃，历史极端最高气温41.4℃（1959年9月24日），历史极端最低气温-21.7℃（1969年1月31日）；多年平均降水量879mm，历年最大降水量1573.1mm（1991年），历年最小降水量441.9mm（1966年），日最大降水量320.4mm，时最大降水量75.3mm；降水集中6~8月，占年降水量51%；年平均蒸发量1225mm，枯水年蒸发量1331mm，特枯水年蒸发量1562mm；平均无霜期216日，年平均日照2323h，日照率50%，最多风向东风，多年平均风速2.7m/s。 4 地表水系 凤台县地表水系属淮河流域，淮河是全县工农业生产与人民生活主要水源；境内淮河1~3级支流10条、湖泊3处，其中：跨界淮河干支流5条、湖泊2处；此外，还有新集、张集、顾桥、丁集矿区采煤沉陷水域，总积水面积105.84km2。 ——淮 河 由陆家沟口入凤台县境，至永幸河闸下分南北岔，北岔入市境潘集区，南岔入市境八公山区，境内长32.6km（总长37.7km），平均河宽420m，南岔平均河宽330m，北岔平均河宽310m。 淮南市辖淮河上游鲁台孜水文站，1960年前最低水位14.68m（1953年6月19日）、最高水位26.0m（1954年7月27日），1961~2000年最低水位15.1m（1978年11月8日）、最高水位26.0m（1991年7月13日），最大流量12800m3/s（1950年7月18日），最小流量0（1979年1月1日）；90%保证率，多年平均流量300m3/s，多年最枯月平均流量20m3/s；多年平均含砂量0.581kg/m3。 ——茨淮新河 淮河一级支流，上起沙颍河茨淮铺，于荆山口上游入淮河，流经阜阳、利辛、蒙城、凤台、淮南、怀远四县两市，全长134.2km，流域总面积7127km2；凤台县流经长31.12km，境内河宽225~375m，1995~2004年最枯月平均流量1.98m3/s。 ——西淝河 淮河一级支流，全长178km，凤台县辖55.3km；流域面积4100km2，1972年茨淮新河开通后，实际汇水1609km2，平均河宽250m；历史最高水位：闸上24.82m（1954年7月29日），闸下25.38m（1954年7月27日）；历史最低水位：闸上14.22m（1953年6月21日），闸下13.96m（1958年7月3日）；最大流量1360m3/s，多年最枯月平均流量1.32m3/s。 ——岗（港）河 淮河二级支流，西淝河支流，流经全长35km，平均河宽150m；鸭子沟与岗河、架河相连。 ——永幸河 淮河二级支流，人工开凿河流，流径全长46.91km，平均河宽5~10m，水深3m左右，灌溉面积600km2。 ——架 河 淮河二级支流，径流全长29.45km，上游河宽10~20m，下游河宽1000m，戴家湖是其旁侧湖泊，淮浙煤电凤台发电厂、县污水处理厂污水均入架河。 ——西城河 县城纳污河流，积水面积8.08hm2，县人民医院、县城河医院、县中医院污水与部分居民生活污水均排入西城河。 ——自然湖泊 县辖花家湖水域面积16.78km2，焦岗湖水域面积28.57km2，花家湖与西淝河相连，焦岗湖与淮河、西淝河存在水力联系。 凤台县辖淮河及其主要支流基本情况，见表5。 表5 凤台县辖淮河与主要支流湖泊简况 单位：km、km2 名 称 发 源 地 流域面积 长度/面积 辖域长/面积 入淮河处 淮 河 河南省桐柏山 186000 1076 32.60 —— 茨淮新河* 沙颍河茨河铺 7127 133.2 31.12 怀远县荆山口上游 西淝河 颍上县淝河集 1609 178.0 55.30 凤台县许郢孜村东侧 架 河 凤台县周庄村北侧 188 29.45 24.39 潘集区黄家沟村 岗（港）河 凤台县蓖子宋村 — 35.0 35.00 凤台县李咀孜村 永幸河* 凤台县孙圩孜村西侧 — 46.91 46.91 永幸河抽水站东侧 花家湖 凤台县张庙村东北侧 — 16.78 16.78 凤台县西淝河闸上 西城河 凤台县缪拐子东南侧 — 0.081 0.081 淮河凤台渡口堤坝西侧 说明：* 为人工开凿河流。 5 自然资源 凤台矿产资源丰富，已探明的有煤炭、磷矿石、石灰石、紫砂、耐火土等，煤炭资源可采储量120×108t；磷矿储量180×104t，紫砂储量104t，高岭土储量3000×104t。境内有新集、张集、顾桥、丁集、杨村等8对大型煤炭生产矿井与配套大型选煤厂、煤矸石综合利用热电厂，淮浙煤电凤台发电分公司装机容量4×600MW；凤台已成为国家六大煤电基地和安徽“火力三峡”基地，以及全国煤炭深井采煤第一大县。 凤台素有“淮上明珠”美誉，盛产小麦、水稻、花生、大豆、棉花、四大家鱼、虾、蟹、鳜鱼、甲鱼，以及多种农副产品；创建国家和省市级农业标准化示范基地25个、科技示范园26个，组建专业合作社255个，拥有糯米国家地理标志。 6 土壤植被 评价区域，长期人类开发活动使原始植被荡然无存；现有植被大多是人工农林植被，主要分布道路两旁和城乡房前屋后，部分堤坝、田埂自然草丛植被。 区域植被以针叶林、落叶与阔叶林、常绿针叶混交林为主，其中：落叶、阔叶林有山槐、刺槐、杨、柳、椿、桑、榆、苦楝、川楝、白榆、泡桐等50余种，针叶林有马尾松、黑松、火炬松、侧柏、千头松、池杉等20余种；常见观赏树种有松、柏、梧桐、女贞、广玉兰、白玉兰、香樟、桂树等10余种；经济林有14科、16属，主要是苹果、梨、杏、桃、李、柿、樱桃、板栗、石榴、酸枣、胡枝子、枸杞、拓树、紫穗槐、荆条等60余种；自然植被有白茅、茼蒿、艾、荩草、野古草等；河湖岸滩以芦苇群落植物为主，常见水生物有金色藻、黑藻、菱、藕、芡实、浮萍、紫萍等；农作物有小麦、水稻、大豆、山芋、棉花、花生、油菜等，林草覆盖率＞20%。

社会环境简况（社会经济结构、教育文化、文物保护等）： 1 经济社会发展 2016年，凤台县辖16个乡镇、1个经济开发区、32个社居委、213个村委会，户籍人口63.42万人（不含李冲、开发区），其中：城镇人口11.13万人；常住人口58.9万人；地区生产总值（GDP）231.1亿元，其中：第一产业增加值32.6亿元，第二产业增加值135.53亿元，第三产业增加值62.98亿元；人均GDP 36438元，三次产业结构14.1:58.6:27.3，第三产业贡献率41.9%，工业经济贡献率69.3%；财政收入36.01亿元，其中：地方财政收入22.37亿元；公共财政预算支出36.04亿元；社会消费品零售总额70.71亿元，人均消费品零售总额1.05万元，进出口总额1.1亿美元，城镇居民人均可支配收入28313元，农村居民人均可支配收入12185元。 全县农林牧渔业增加值34.41亿元，谷物播种面积8.48×104hm2，其中：小麦4.39×104hm2，水稻4.01×104hm2，油料1249hm2，棉花9hm2，蔬菜与食用菌1.05×104hm2；谷物总产量59.49×104t；其中：小麦29.03×104t，水稻30.2×104t，油料4906t，棉花12t，蔬菜与食用菌35.09×104t；肉类总产量4.76×104t，其中：猪肉2.47×104t；水产品、禽蛋产量分别为3.25×104t、2.54×104t；农业机械总动力90.7×104kw，农村用电量3.89×108kwh，农药使用量3144t，化肥施用量（折纯）4.74×104t。 全县规模以上工业增加值95.73亿元，其中：股份制企业94.63亿元，国有控股企业75.42亿元，集体企业6642万元；主要工业产品：原煤产量3019.8×104t，发电量138.1×108kwh，服装675.8×104件，面粉625628t，大米38.31×104t，水泥233.3×104t；全社会固定资产投资205.18亿元，其中：500万元以上投资180.95亿元；第一产业投资12亿元，第二产业投资58.89亿元，第三产业投资110.06亿元。 全县交通运输仓储及邮政业增加值8.95亿元；拥有民用汽车5.26万辆，其中：私人汽车4.48万辆；货物运输960×104t，客运1286.6万人次，货运周转量17.1×104t·km，客运周转量33830万人km；邮电业务收入3.97亿元，其中：电信3.26亿元。 全县各类学校255所，其中：中等职业技术学校2所，普通中学32所，小学、幼儿园各110所；在校学生11.22万人，其中：中等职业学校2518人，普通中学31567人，小学55324人，幼儿园22729人；专任教师6088人，其中：中等职业学校114人，普通中学2255人，小学2860人，幼儿园819人；适龄儿童入学率100%。 全县专利申请417件，其中：发明专利338件；专利授权136件，其中：发明专利67件；培育省高新技术企业13家，新建企业研发机构30家。 全县医疗卫生机构321家，其中：县级医院2家，乡镇卫生院15家，社区卫生服务中心2家，社区卫生站和村卫生室234家，个体诊所68家；医疗卫生系统职工1301人，其中：卫生技术人员1186人；乡村医生685人，卫生室3人/村；卫技人员中，执业医师837人，注册护士887人；医疗机构病床1340张，其中：县医院380张，县中医院260张，乡镇卫生院590张，其它医疗机构110张，病床1.99张/千人。 全县森林面积9324hm2，活立木总蓄积量104.46×104m3，森林覆盖率10.6%；城镇污水处理厂4座，污水集中处理率99.1%；城镇垃圾处理站19个，其中：县城区4个；空气质量平均优良天数290天，占全年比例80.6%。 2 生态文明建设 （1）节能减排深入实施。2015年，全县单位GDP能耗下降3.5%，整治燃煤小锅炉194台，整治率84.7%；淘汰黄标车203台，扎实推进3项畜禽养殖污染减排工程，实施餐饮油烟治理、油气回收等项目28个，县污水处理厂二期工程基本建成，城市污水集中处理率99.3%。 （2）环境治理力度加大。2015年，整治物料堆场73家、混凝土搅拌站12家、建筑施工场地216处；创新秸秆禁烧监控平台，秸秆综合利用率80%以上；推进城区饮用水源地环境整治和备用水源地建设，饮用水源水质达标率100%。 （3）生态建设持续加强。2015年，解决4.6万人饮水安全问题，造林7115亩，义务植树128.9万株，建设凤利路等绿色长廊6km，创建省级森林乡镇1个、森林村庄12个、生态乡镇2个、生态村2个，荣获省级生态县称号。 凤台境内有孤堆寺古村落遗址、赵家孤堆、陈集孤堆、李圩孤堆、孙叔敖、谢郢、孤山墓等文物古迹。据调查，拟建项目区域未发现国家、省、市、县保护的文物古迹、自然保护区、风景名胜区等。

# 环境质量状况

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 凤台县安业纤维有限公司3kt/a高档非纺服装与汽车辅料项目位于凤凰镇工谷产业园2#厂房，其厂房南侧隔华山大道与海锂子公司相望，西侧100m与开发大道相连，东西两侧（3#厂房、1#厂房）、北侧均为工谷产业园相关企业，周围500m内无环境敏感点。为了解凤凰镇工谷产业园2#厂房区域环境质量状况，2017年10月27~29日，委托安徽普惠检测技术有限公司宿州分析测试中心实施评价区域环境质量现状监测。检测报告，见附件5。 1 环境监测方案 1.1 监测项目 1.1.1 环境空气 二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、总悬浮微粒（TSP）、可吸入颗粒物（PM10）、非甲烷总烃。 1.1.2 地表水 pH值、溶解氧（DO）、化学需氧量（CODCr）、生化需氧量（BOD5）、氨氮、石油类。 1.1.3 声环境 L10、L50、L90，等效连续A声级（LAeq） 1.2 监测点位 1.2.1 环境空气 建设项目区为中心，设置1个监测点。 1.2.2 地表水 拟在县污水处理厂尾水入架河上游500m、下游200m各布设1个监测断面；各断面均设1条垂线，采集水面下0.5m处水样。 1.2.3 声环境 拟建2#厂房东侧、西侧、南侧、北侧各界分别设1个监测点。 1.3 监测方法 评价区域环境空气、地表水、声环境监测，执行国家相关标准监测分析方法。 1.4 监测频率 1.4.1 环境空气 TSP、PM10每日至少采样12h，SO2、NO2、非甲烷总烃每日至少采样18h，每次采样同步观测地面风向、风速、气温、气压等气象参数，连续3d。 1.4.2 地表水 现场测定pH值，其余监测项目为一次性采样、实验室分析；连续采样2次（日）。 1.4.3 环境噪声 连续监测2日，昼间、夜间各测量1次；昼间8︰00~12︰00时和14︰00~18︰00时，夜间22︰00~5︰00时，同时记录周围声环境特征和车流量。 2 监测与评价结果 2.1 环境空气质量现状 评价区域属《凤台县环境空气质量功能区划》（2003—2020）二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，评价方法：单因子指数法。 Ii=Ci／Csi 式中：Ii~i污染物分指数； Ci~i污染物实测值，mg/m3； Csi~i污染物标准值，mg/m3。 评价区域环境空气质量监测与评价结果，见表6。 表6 环境空气质量监测与评价结果 单位：μg/m3 项 目 SO2 NO2 TSP PM10 非甲烷总烃 瞬时浓度范围 19~28 23~33 — — — 日平均浓度范围 23~26 27~30 121~135 88~96 70~90 3日平均值 24.3 28.3 127.3 92 80 单因子指数 0.16 0.35 0.42 0.61 0.02 GB3095-2012二级标准 150 80 300 150 4000 表6显示，区域SO2、NO2、TSP、PM10、非甲烷总烃日均浓度符合GB3095-2012中二级标准和GB16297-1996中周界外浓度最高点限值，Ii＜1；空气质量良好。 2.2 地表水环境质量现状 评价河流为县辖淮河一级支流架河，属《淮南市水环境功能区划》（2003—2020）Ⅳ类水域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，评价方法采用单因子指数法。 a.单项水质参数I的标准指数（Si）： Si，j= 式中：Ci,j~i污染物实测浓度，mg/L； Csi~i污染物评价标准，mg/L。 b.pH值评价方法，如下式： SpH,j= pHj≤7.0 SpH,j= pHj＞7.0 式中：pH~实测值； pHsd~地表水标准规定pH值下限； pHsu~地表水标准规定pH值上限。 凤台县辖淮河一级支流架河水质监测与评价结果，见表7。 表7 地表水质监测与评价结果 单位：mg/L（不含pH值） 断面名称 监测时间 pH值 DO CODCr BOD5 氨 氮 石油类 架河上游500m 2017-11-25 7.52 4.12 28.0 3.1 0.681 0.21 2017-11-26 7.56 4.16 27.0 3.3 0.665 0.22 架河下游200m 2017-11-25 7.58 3.67 25.0 2.5 0.663 0.17 2017-11-26 7.55 3.58 22.0 2.6 0.673 0.16 架河上游 单因子指数 0.27 1.38 0.92 0.53 0.428 0.43 架河下游 单因子指数 0.28 1.21 0.78 0.43 0.445 0.33 GB3838-2002中Ⅳ类标准 6~9 3 30 6 1.5 0.5 表7显示，架河各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准，单因子指数溶解氧（DO）＞1，其余均＜1；目前，架河水质良好。 2.3 声环境质量现状 评价区域属《凤台县〈城市区域环境噪声标准〉适用功能区域划分》（2003—2020）3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，监测结果见表8。 表8 声环境质量监测结果 单位：LAeq、dB（A） 监测时间 1#东厂界 2#南厂界 3#西厂界 4#北厂界 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 2017-11-25 54.1 42.1 53.2 43.3 51.5 42.5 52.6 41.8 2017-11-26 53.5 42.7 52.6 42.3 52.1 41.9 53.3 41.2 表8显示，目前，2#厂房各界昼夜声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准；项目建成后，预计区域声环境可达到GB3096-2008中3类区标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 据调查，凤台县安业纤维有限公司3kt/a高档非纺服装与汽车辅料项目位于凤凰镇工谷产业园2#厂房，其厂房南侧隔华山大道与海锂子公司相望，西侧100m与开发大道相连，东西两侧（3#厂房、1#厂房）、北侧均为工谷产业园相关企业，拟建区500m范围内，未发现大气、水、噪声重点污染源及其主要环境问题；该项目属新建项目，租赁凤凰镇工谷产业园2#厂房，不存在原有污染问题，无自然保护区、风景名胜区和文物古迹等特殊保护目标。 建设项目评价区域属《凤台县环境空气质量功能区划》（2003—2020）划定的二类区、《淮南市水环境功能区划》（2003—2020）划定的淮河一级支流架河Ⅳ类水域、《凤台县〈城市区域环境噪声标准〉适用功能区域划分》（2003—2020）划定的3类区；该项目无生产工艺废水，车间清洗水与生活污水拟建3.6m3/d一体化地埋式污水处理设施1套，处理后污废水经凤凰镇工谷产业园污水管网入县污水处理厂处理，达标后尾水入架河。 由工程分析可知，项目建成投产后，不会改变区域大气、地表水、声环境功能；由此而论，建设项目评价区域不存在环境保护目标。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1 环境空气质量标准 建设项目区域环境空气质量现状评价，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。 表9 环境空气质量标准 单位：μg/m3 污染物名称 取值时间 浓度限值 执行标准 SO2 1小时平均 500 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 日平均 150 年平均 60 NO2 1小时平均 200 日平均 80 年平均 40 PM10 日平均 150 年平均 70 非甲烷总烃 周界外浓度最高点 4000 GB16297-1996 2 地表水环境质量标准 建设项目评价水体为凤台县辖淮河一级支流架河，水质评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 表10 地表水环境质量标准 单位：mg/L（不含pH值） 水体 类别 pH值 DO CODCr BOD5 氨 氮 石油类 架河 Ⅳ类 6~9 ≥3 ≤30 ≤6 ≤1.5 ≤0.5 3 声环境质量标准 建设项目区域声环境质量评价，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。 表11 声环境质量标准 单位：dB(A) 区域类别 昼 间 夜 间 3类 65 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1 大气污染物排放标准 建设项目大气污染物排放评价，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准和“无组织排放监控浓度”限值。 表12 大气污染物综合排放标准 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 排气筒高度（m） 允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度（mg/m3） 标准来源 颗粒物 120 15 3.5 1.0 GB16297-1996二级标准 非甲烷总烃 120 15 10 4.0 2 水污染物排放标准 建设项目车间清洗水与生活污水拟建3.6m3/d一体化地埋式污水处理设施1套，处理后污废水经凤凰镇工谷产业园污水管网入县污水处理厂处理，达标后尾水入淮河一级支流架河；污废水评价，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水处理厂接管标准》、《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010）。 表13 污水综合排放标准 单位：mg/L 序号 污染物 适用范围 三级标准 1 pH值（无量纲） 一切排污单位 6～9 2 悬浮物（SS） 其他排污单位 400 3 化学需氧量（CODCr） 其他排污单位 500 4 氨 氮 其它排污单位 — 5 石油类 一切排污单位 30 表14 污水处理厂接管与排入城市下水道标准 单位：mg/L 序号 污染物 接管标准 排入城市下水道水质标准 1 pH值（无量纲） 6～9 6～9 2 悬浮物（SS） 200 150（400） 3 化学需氧量（CODCr） 340 150（500） 4 氨 氮 25 25（35） 5 总 磷 4 磷酸盐1.0（8.0） 6 总 氮 35 矿物油类20 说明：括号内数值适用于有城市污水处理厂的城市下水道系统。 3 噪声排放标准 建设项目施工期环境噪声影响评价，执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期厂界环境噪声评价，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准。 |
|  | 表15 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 昼 间 夜 间 70 55 表16 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 序号 区域类别 昼 间 夜 间 适用区域 1 III类 65 55 工业集中区 4 固体废物标准 一般固体废物贮存、处置，执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单规定。 |
| 总量控制指标 | 建设项目位于凤凰镇工谷产业园内，大气、水污染物排放总量控制指标，在工谷产业园区内平衡。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1 施工期工艺流程 凤台县安业纤维有限公司3kt/a高档非纺服装与汽车辅料项目租赁凤凰镇工谷产业园2#厂房，施工过程主要为机械设备安装，无土建工程。不再赘述。 2 运营期工艺流程 图1 建设项目生产工艺流程与产污节点图 3 生产工艺流程说明 3.1 配料开松 使用开包机，将生产原料初步开松；此过程存在纤维粉尘与机械噪声。 3.2 精开松 使用开松机将生产原料松解，除去各种杂质，均匀混合；此过程存在纤维粉尘与机械噪声。 3.3 供 棉 使用给棉机将开松的纤维混合均匀，输送出均匀棉层，供下道工序使用；此过程存在纤维粉尘与机械噪声。 3.4 梳 理 使用梳理机，在尽可能少损伤纤维的前提下，对喂入棉层进行细致而彻底梳理，使束纤维分离成单纤维状态，均匀混和使纤维在单纤维状态下充分混和并分布均匀；此过程存在纤维粉尘与机械噪声。 3.5 铺网成型 使用成型机，将铺网系统中纤维均匀成型，形成初步成型无纺布（半成品）；此过程存在机械噪声。 3.6 喷胶与干燥 使用喷胶棉烘箱，将固态热熔胶熔化；通过加压装置，将熔化液态胶输至涂布装置，实行初步成型无纺布自动涂布，烘箱内定型；此过程有挥发性有机物（VOCs）排放，由集气罩收集、活性炭吸附后，再由高度≥15m、Φ30cm排气筒排放；为保持车间生产环境清洁，须定期清洗车间地面，由此产生车间清洗水。 3.7 烫 光 使用烫光机，将涂布后无纺布加固粘合、固定成型；此过程有VOCs和机械噪声，VOCs由集气罩收集、活性炭吸附后，再由高度≥15m、Φ30cm排气筒排放。 3.8 分切成卷 使用修边卷取机，按客户需求分切产品，以达到客户所需规格，再将无纺布卷绕成卷；此过程存在机械噪声和边角料，边角料可回收利用。 3.9 包装入库 将成品包装后，存入仓库待售。

主要污染工序： 1 施工期污染源分析 1.1 大气污染源分析 1.1.1 施工扬尘 凤台县安业纤维有限公司3kt/a高档非纺服装与汽车辅料项目租赁凤凰镇工谷产业园2#厂房，主要污染源为机械设备安装和建筑垃圾装运扬尘。 施工扬尘起尘特征：一是机械设备安装过程风蚀扬尘，二是大型设备安装施工作业、建筑垃圾运输车辆装运扬尘。 1.1.2 施工机械废气 施工过程中各类施工机械设备、载重汽车等尾气，主要大气污染物是氮氧化物（NOx）、一氧化碳（CO）、碳氢化合物（THC）等。 1.2 废水污染源分析 建设项目施工污废水，主要由建筑施工废水和施工人员生活污水两部分组成。 1.2.1 施工废水 建筑施工主要是设备安装施工作业废水，经工谷产业园污水管网外排。 1.2.2 生活污水 现场施工生活污水为设备安装期，主要水污染物为SS、CODCr、氨氮。 1.3 噪声污染源分析 施工噪声主要源自施工作业突发性撞击噪声。据类比调查，办公区装修施工阶段主要有切割机、移动式空压机、电钻、砂轮机、电锯、电刨、气枪等，移/固定声源兼有；设备安装阶段主要有吊车、升降机、卷扬机、钻孔机、混凝土振荡器、螺栓固定枪，属固定声源，辐射噪声级85~95dB（A）。 1.4 固体废物污染源分析 建设项目施工期产生的固体废物，主要是建筑垃圾、生活垃圾。 1.4.1 建筑垃圾 建设项目建筑面积1920m2，装修与设备安装建筑垃圾产生量2.3t；施工期废包装物产生量约0.5t。 1.4.2 生活垃圾 建设项目施工阶段施工人员在施工营地食宿，施工期生活垃圾产生量1.8t。 2 运营期污染源分析 2.1 大气污染源分析 2.1.1 车间粉尘 根据高档非纺服装与汽车辅料生产工艺分析，开松、供棉、梳理等工序有微量纤维粉尘飘逸；涤纶短纤维+复合型涤纶纤维+聚脂纤维2400t/a，粉尘排放量按原料消耗量0.01‰计，粉尘排放量24kg/a；为此，在开松机、供棉机、梳理机上方安装集气罩（风量2000m3/h，收集率90%），经布袋除尘后，由≥15m、Φ30cm排气筒排放，粉尘有组织排放浓度0.25mg/m3、排放量2.4kg/a。 2.1.2 燃气废气 建设项目一期工程劳动定员72人，二班制，8h/d，300d/a；烘干为管道天然气。 根据《环境统计工作手册》（城乡建设环境保护部）相关资料分析，燃烧10000m3燃料气SO2、NOx、烟尘排放量分别为6.3kg、18.43kg、3.02kg；建设项目总用气量32.4×104m3/a，SO2、NOx、烟尘排放量分别为204.12kg/a、597.13kg/a、97.85kg/a。 2.1.3 挥发性有机物（VOCs） 高档非纺服装与汽车辅料喷胶、烫光工序产生VOCs；据调查，环境保护部《关于发布计算污染物排放量的排污系数和物料衡算方法的公告》（2017年第81号）中未包含EVA热熔胶废气及其污染物估算方法。 经查询相关资料估算，EVA热熔胶中含邻苯二甲酸二丁酯质量1~4%，按可能残留2%计，EVA热熔胶使用量200t/a，热熔时邻苯二甲酸二丁酯挥发按80%计，VOCs挥发量0.96t/a；VOCs有组织废气排放浓度90mg/m3、排放量0.864t/a，VOCs无组织废气排放量0.096t/a。 2.2 水污染源分析 凤台县安业纤维有限公司3kt/a高档非纺服装与汽车辅料项目水污染源主要是车间清洗用水、职工生活用水，一期工程用水总量1264t/a，污废水排放总量1079.2t/a。拟建3.6m3/d一体化地埋式污水处理设施1套，处理后污废水由凤凰镇工谷产业园污水管网入县污水处理厂处理，达标后尾水入架河。 2.2.1 工业废水 根据项目建议书，一期工程用水总量400t/a；以蒸发、预热胶与喷胶涂布设备、车间清洗水形式排放；蒸发约占用水量3%，其余为车间地面清洗水，工业废水排放总量388t/a；主要污染物为悬浮物（SS）、化学需氧量（CODCr）、氨氮（NH3-N）。 2.2.2 生活污水 建设项目一期工程劳动定员72人，二班制，8h/d，300d/a，不设职工食堂和临时宿舍；职工生活用水按40L/人·d计，生活用水量864t/a，生活污水排放量691.2t/a，主要污染物为悬浮物（SS）、化学需氧量（CODCr）、氨氮（NH3-N）、动植物油。 表17 水污染物源强分析表 单位：mg/L、kg/a 类型 污染物名称 污染物浓度 产生量 处理后浓度 排放量 工业废水 SS 320 124.2 57.6 22.4 CODCr 360 139.7 108 41.9 NH3-N 60 23.3 18 6.98 生活污水 SS 131 90.5 23.6 16.3 CODCr 300 207.4 90 62.2 NH3-N 40 27.7 12 8.29 动植物油 13 8.99 6.5 4.49 2.3 噪声污染源分析 凤台县安业纤维有限公司3kt/a高档非纺服装与汽车辅料项目主要噪声源为开包机、开松机、给棉机、梳理机、成型机、烫光机、修边卷取机，这些机械设备运行时辐射机械噪声，噪声级85~90dB（A）。 2.4 固体废物污染源分析 2.4.1 边角废料 凤台县安业纤维有限公司3kt/a高档非纺服装与汽车辅料项目一期工程分切工序产生边角废料，切割边角废料按产成品质量0.12‰计，边角废料产生量0.36t/a。根据建设单位提供的资料，切割边角废料均可回收利用，不外排。 2.4.2 生活垃圾 建设项目一期工程劳动定员72人，工作制度300d/a；生活垃圾按人均1.0kg/d计，生活垃圾产生量21.6t/a；经厂区垃圾箱（桶）收集后，由园区环卫机构集中运至孔集垃圾焚烧发电厂处置。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内 容 类 型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 （单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 喷胶/干燥/烫光 溶胶燃气 | VOCs | 0.96t/a | 90mg/m3、0.864t/a |
|  |  | SO2 | 204.12kg/a | 204.12kg/a |
|  |  | NOx | 597.13kg/a | 597.13kg/a |
|  |  | 烟（粉）尘 | 1081.85kg/a | 100.25kg/a |
| 水污染物 | 生产生活 混合污废水 | 污废水量 | 1079.2t/a | 1079.2t/a |
|  |  | SS | 198.9mg/L | 214.7kg/a | 35.9mg/L | 38.7kg/a |
|  |  | CODCr | 321.6mg/L | 347.1kg/a | 96.5mg/L | 104.1kg/a |
|  |  | NH3-N | 47.26mg/L | 51.0kg/a | 14.2mg/L | 15.3kg/a |
|  |  | 动植物油 | 13mg/L | 8.99t/a | 6.5mg/L | 4.49kg/a |
| 固体废物 | 职 工 | 生活垃圾 | 21.6t/a | 0 |
|  | 分 切 | 边角料 | 0.36t/a | 0 |
| 噪 声 | 运营期高噪声源为开包机、开松机、给棉机、梳理机、成型机、烫光机、修边卷取机等，噪声辐射声级85~90dB（A）。 |
| 其 他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可另附页）： 建设项目位于凤台县凤凰镇工谷产业园2#厂房；据调查，目前，尚未发现工谷产业园区内珍稀濒危动植物，以及国家、省、市级保护的重点文物单位。 评价区域属《凤台县环境空气质量功能区划》（2003—2020）划定的二类区、《淮南市水环境功能区划》（2003—2020）划定的淮河一级支流架河Ⅳ类水域、《凤台县〈城市区域环境噪声标准〉适用功能区域划分》（2003—2020）划定的3类区；该项目VOCs拟在溶胶设备上方安装集气罩并经活性炭吸附后，由15m排气筒排放，车间清洗水与生活污水拟建3.6m3/d一体化地埋式污水处理设施1套，处理后污废水经工谷产业园污水管网入县污水处理厂处理，达标后尾水入架河。 由工程分析可知，项目建成投产后，不会改变区域大气、地表水、声环境功能；由此而论，区域生态环境影响总体较小。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 凤台县安业纤维有限公司3kt/a高档非纺服装与汽车辅料项目租赁凤台县凤凰镇工谷产业园2#厂房，利用现有厂房实施3kt/a高档非纺服装与汽车辅料生产机械设备安装和办公室装修，勿需新建厂房。工程内容，包括设备安装和办公室装修等环节；施工期污染主要为设备安装扬尘、施工污废水、施工噪声、建筑垃圾等。 1.1 大气污染源分析 1.1.1 施工扬尘 建设项目施工扬尘起尘特征总体分为两类：一是建筑垃圾堆场风蚀扬尘，二是建筑垃圾装卸扬尘和运输车辆行驶地面扬尘。 根据类比监测结果可知，施工过程中，一般扬尘污染源粉尘（TSP）浓度可达0.211~0.35lmg/Nm3，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区日均值标准。 1.1.2 施工机械废气 施工过程中，各类柴油动力施工机械设备、载重汽车等尾气造成一定污染，主要大气污染物是二氧化氮（NOx）、一氧化碳（CO）、碳氢化合物（THC）等。鉴于建设项目施工规模小，施工机械设备、载重汽车尾气中二氧化氮（NOx）、一氧化碳（CO）、碳氢化合物（THC）污染不再赘述。 1.2 废水污染源分析 1.2.1 施工废水 建筑施工主要有施工作业废水，主要污染因子悬浮物（SS）最大浓度1000mg/L。 施工机械设备冲洗水，主要以泥沙为主，兼有少量废润滑油和机油，类比同规模项目，施工用水量约2m3/d，废水排放量0.2m3/d，施工场地须建1座沉淀池，沉淀后废水，经工谷产业园污水管网入县污水处理厂处理，达标后排放。 1.2.2 生活污水 现场施工人员生活污水为项目建设期主要水污染源，主要水污染物为悬浮物（SS）、化学需氧量（CODCr）、氨氮。据类比调查，施工人员生活污水中SS浓度180mg/L、CODCr浓度300mg/L、氨氮浓度25mg/L。 建设项目施工期约15人，生活用水量按50L/人·d（无洗浴）计，生活污水排放系数取用水量的80%，生活污水排放量0.6m3/d；施工期8个月，生活污水排放总量144m3，SS排放量25.92kg、COD排放量43.2kg、氨氮排放量3.6kg。 施工期间，生活污水经化粪池预处理达到城市污水处理厂接管标准后，经工谷产业园污水管网入县污水处理厂处理，达标后排入架河。 1.3 噪声污染源分析 1.3.1 设备噪声源 建设项目施工噪声源自施工作业突发性撞击噪声。根据类比调查，建设项目办公室装修阶段主要有切割机、移动式空压机、电钻、砂轮机、电锯、电刨、气枪等，设备安装阶段主要有吊车、升降机、卷扬机、钻孔机、混凝土振荡器、螺栓固定枪，移动/固定噪声源兼而有之。《环境噪声与振动控制工程技术导则（HJ2034-2013》附录中主要施工机械噪声源强，见表18。 表18 建筑施工主要机械设备噪声级 单位：dB（A） 施工阶段 主要噪声源 声级测值 主要噪声源 声级测值 建筑装修阶段 电锯/电刨 95 电钻/气枪 80 切割机/砂轮机 92 移动式空压机 85 设备安装阶段 螺栓固定枪 80 振荡器/吊车等 80~95 1.3.2 施工噪声预测 施工过程中，建设项目不同阶段使用不同施工机械设备，施工场地具有高强度、无规则、不连续噪声特征；常用施工机械设备高噪声及其随距离衰减情况，见表19。 表19 主要建筑机械施工噪声预测结果 单位：dB（A） 机械设备 距施工点不同距离处噪声值 5m 10m 50m 100m 150m 200m 起重机 81 75 61 55 51 48 冲击式钻机 87 67 53 47 43 41 一般来说，建筑施工场地多台机械设备同时作业，噪声能量级叠加幅度随各施工机械设备声压级而异。根据以上常用施工机械设备噪声源声压级，多台不同施工机械设备同时作业，叠加声压级增加3~8dB（A）。 1.4 固体废物污染源分析 1.4.1 建筑垃圾 拟建项目总建筑面积1920m2，建筑垃圾产生量按建筑面积（含装修）1.2kg/m2估算，建筑垃圾产生总量2.3t；类比同规模项目，施工期废包装物产生量约0.5t。 1.4.3 生活垃圾 建设项目施工期按15人、生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，施工期8个月，生活垃圾产生总量1.8t。 建设项目建筑垃圾由建设单位运至县渣土管理部门指定场地填埋；生活垃圾由建设单位运至孔集垃圾发电站处置，废包装物由建设单位集中分类收集处置。 由于建设项目规模较小、施工期较短，因而，施工期对区域环境影响较小，且随着施工期的结束，施工污染随之结束。 据调查，建设项目拟建区未发现遗留环境问题。

营运期环境影响分析： 1 大气环境影响分析 1.1 大气污染源 1.1.1 挥发性有机物（VOCs） 凤台县安业纤维有限公司3kt/a高档非纺服装与汽车辅料项目生产工艺过程产生挥发性有机污染物（VOCs）废气有二：一是喷胶与干燥过程使用喷胶棉烘箱，将固态热熔胶熔化，通过加压装置，将熔化液态胶输至涂布装置，实行初步成型无纺布自动涂布，烘箱内定型，此过程有VOCs散发；二是烫光工序使用烫光机，将涂布后无纺布加固粘合、固定成型，此过程有VOCs散发。 根据江阴市朝阳布业有限公司1500t/a无纺布项目类比调查，结合3kt/a高档非纺服装与汽车辅料项目实际，分析其生产工艺废气VOCs排放状况。 建设项目使用的EVA热熔胶，主要成分是乙烯与醋酸乙烯，乙烯-醋酸乙烯共聚物，配以增粘剂、粘度调节剂、抗氧剂、阻燃剂、填料等成分，经熔融混合制成的固体粘合剂，简称EVA；是一种不需溶剂、不含水份、100%固体可熔性聚合物，常温下为固体，加热熔融为流动且有粘性的液体粘合剂，熔融后为浅棕色半透明体或白色；广泛应用于机械化包装、家具、无纺布、制鞋、无线装订、电子元件、日常用品上胶、粘接，1960年由美国杜邦公司首先实现工业化生产，命名为Elvax。 EVA热熔胶凝聚力大，熔融表面张力小，对几乎所有物质均有热胶接力，具有耐药品性、热稳定性、耐候性和电气性能，粘接迅速、应用广泛，可生物降解，密度0.91~0.93，PVC为1.32，无异味，不含重金属等特点，被称为“绿色胶粘”；因其中含1~4%邻苯二甲酸二丁酯，故本评价将其列为主要大气污染物评价。 根据相关资料，EVA热熔胶中含邻苯二甲酸二丁酯质量1~4%，按可能残留2%计，热熔胶使用量200t/a，200×30%=60t/a；热熔上胶复合时邻苯二甲酸二丁酯挥发按80%计，VOCs挥发量0.96t/a；上胶设备上方安装集气罩（风量2000m3/h，收集率90%），经活性炭吸附后，由≥15m排气筒排放，VOCs有组织废气排放浓度90mg/m3、排放量0.864t/a，其余未收集的10%VOCs无组织废气排放量0.096t/a。 1.1.2 车间粉尘 根据高档非纺服装与汽车辅料生产工艺分析，开松、供棉、梳理等工序有微量纤维粉尘飘逸；涤纶短纤维+复合型涤纶纤维+聚脂纤维2400t/a，粉尘排放量按原料消耗量0.01‰计，粉尘排放量24kg/a；为此，在开松机、供棉机、梳理机上方安装集气罩（风量2000m3/h，收集率90%），经布袋除尘后，由≥15m、Φ30cm排气筒排放，粉尘有组织排放浓度0.25mg/m3、排放量2.4kg/a。 1.1.3 燃气废气 建设项目一期工程劳动定员72人，二班制，8h/d，300d/a；烘干为管道天然气。 根据《环境统计工作手册》（城乡建设环境保护部）相关资料分析，燃烧10000m3燃料气SO2、NOx、烟尘排放量分别为6.3kg、18.43kg、3.02kg；建设项目总用气量32.4×104m3/a，SO2、NOx、烟尘排放量分别为204.12kg/a、597.13kg/a、97.85kg/a。 1.2 大气环境影响评价 1.2.1 大气污染源强分析 建设项目生产工艺废气、粉尘、无组织排放源强，见表20、21。 表20 大气污染点源排放源强 污染源 大气污染物 点源有效高度（m） 排气筒直径（cm） 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 非纺服装与汽车辅料生产线 VOCs 15 30 0.180 90.00 TSP 15 30 0.0045 2.25 表21 大气污染无组织排放源强 污染源 大气污染物 无组织排放量（kg/a） 面源有效高度（m） 面源长度（m） 面源宽度（m） 排放源强（kg/h） 非纺服装与汽车辅料生产线 VOCs 96.0 16 36 20 0.02 TSP 2.4 16 36 20 0.0005 1.2.2 大气环境预测分析 本次评价，采用淮南气象台常规气象资料，以及《环境影响评价导则·大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的有风点源扩散模式，开展凤台县安业纤维有限公司3kt/a高档非纺服装与汽车辅料项目生产工艺过程中VOCs、TSP地面日平均浓度和最大地面浓度与最大落地距离预测。 预测结果表明，正常工况，点源VOCs经活性炭吸附、粉尘经布袋除尘后，区域大气环境中VOCs、TSP最大日均浓度分别为0.0012、0.00048mg/m3，与本底叠加后，亦可达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准；无组织VOCs、TSP最大落地浓度在2#厂房下风向110m处，最大落地浓度0.0062mg/m3、0.00015mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放要求、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度限值。 1.3 大气环境防治措施 a.在热熔胶上胶设备上方安装集气罩（风量2000m3/h，收集率90%），经活性炭吸附后，由≥15m排气筒排放；在开松、供棉、梳理设备上方安装集气罩（风量2000m3/h，收集率90%），经布袋除尘后，由≥15m排气筒排放。 b.制定并严格实行安全生产和环境管理制度，在无组织VOCs、粉尘集中岗位，操作工人须佩带防VOCs、尘面具。 2 地表水环境影响简析 凤台县安业纤维有限公司3kt/a高档非纺服装与汽车辅料项目一期工程用水总量1264t/a，污废水排放总量1079.2t/a。水量平衡，见图2。 图2 建设项目水量平衡图 单位：m3/a 2.1 工业废水 根据项目建议书设计方案，项目建成投运后，高档非纺服装与汽车辅料生产工艺蒸发水量12m3/a，车间清洗水量388m3/a。 2.2 生活污水 建设项目一期工程劳动定员72人，不设职工食堂和临时宿舍，职工生活用水按40L/人·d计，生活用水量864t/a，生活污水排放量691.2t/a。 建设项目污废水混合后，主要污染物浓度见表22。 表22 建设项目混合污废水情况 污废水性质 SS CODCr NH3-N 动植物油 处理前 浓度（mg/L） 198.94 321.63 47.26 13 排放量（kg/a） 214.7 347.1 51.0 8.99 处理后 浓度（mg/L） 35.86 96.46 14.15 6.5 排放量（kg/a） 38.7 104.1 15.3 4.49 去除率（%） 82 70 70 50 GB8978-1996三级标准 400 500 — 30 城市下水道标准 接管标准 400 200 500 340 35 25 — 20 从表22可见，建设项目污废水经一体化地埋式污水处理设施处理后，由凤凰镇工谷产业园排污管网入县污水处理厂污水收集管网的主要污染物浓度可达到GB8978-1996中三级排放标准，以及《污水排入城市下水道水质标准》、《污水处理厂接管标准》，不会对凤台县辖淮河一级支流架河水质造成明显影响。 凤台县污水处理厂设计规模5×104m3/d，改良氧化沟工艺，2008年8月一期工程2.5×104m3/d建成投运，2016年12月二期工程2.5×104m3/d建成投运；目前，县污水处理厂实际运行负荷3.5×104m3/d，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，尾水入淮河一级支流架河。 3 声环境影响分析 3.1 设备噪声源 凤台县安业纤维有限公司3kt/a高档非纺服装与汽车辅料项目一期工程建成投入运行后，高噪声源主要为开包机、开松机、给棉机、梳理机、成型机、烫光机、修边卷取机辐射噪声，噪声级85~90dB（A），见表23。 表23 建设项目主要机械设备情况 序号 设备名称 单 位 数 量 单台噪声级dB（A） 1 开包机 套 1 85 2 开松机 台 4 85 3 给棉机 台 4 87 4 梳理机 台 4 90 5 成型机 台 4 90 6 喷胶棉烘箱 套 1 86 7 烫光机 台 1 89 8 修边卷取机 台 1 90 3.2 声环境影响分析 建设项目昼间生产，夜间蒸汽等辅助生产设备有一定影响；本次主要预测昼间并兼顾夜间设备噪声环境影响。声环境影响评价按整厂界计算，坐标原点设在2#厂房西侧与南侧交点处，X轴正向为东向，Y轴正向为北向。 根据建设项目设备噪声源和区域声环境特征，评价方法执行《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）相关要求，以噪声贡献值作为评价量： L(r)= L(r0)－20lg(r/r0)－L 式中：L(r)~点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB（A）； L(r0) ~参考位置r0处倍频带声压级，dB（A）； r~预测点距声源距离，m； r0~参考位置距声源距离，m； L~其它环境因素引起衰减量，dB（A）。 根据点声源距离预测模式，建设项目厂界环境噪声预测结果见表24。 表24 厂界环境噪声预测结果 单位：Leq、dB（A） 监测点号 昼 间 夜 间 环境功能区 预测值 现状值 叠加值 预测值 现状值 叠加值 1# 52.1 53.8 56.9 52.1 42.4 45.7 厂 界 2# 56.5 52.9 61.4 56.5 42.8 51.5 厂 界 3# 50.1 51.8 54.9 50.1 42.2 45.5 厂 界 4# 53.5 53.0 61.5 53.5 41.5 50.3 厂 界 预测结果表明，经建筑物隔声、距离衰减后，厂界昼夜环境噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准，对周围声环境影响较小。为进一步控制区域声环境影响，建议采取以下措施： （1）在机械设备选型时，尽可能选用低噪声机械设备； （2）大型机械设备设减振基座，包括台基、减振垫圈、减振弹簧等； （3）加强生产过程中机械设备维护保养，使之处于良好运行状态； （4）加强2#厂房边界绿化，滞尘降噪。 4 固体废物影响简析 建设项目固体废物，主要有边角废料、工业粉尘、生活垃圾。 4.1 粉尘与边角料 凤台县安业纤维有限公司3kt/a高档非纺服装与汽车辅料项目一期工程涤纶短纤维+复合型涤纶纤维+聚脂纤维2400t/a，粉尘产生量按原料消耗量0.01‰计，粉尘产生量24kg/a，在开松、供棉、梳理设备上方安装集气罩，布袋除尘器卸下粉尘21.6kg/a，与生活垃圾一并集中运至孔集垃圾焚烧发电厂处置；分切工序产生边角废料，切割边角废料按产成品质量0.12‰计，边角废料产生量0.36t/a，边角废料均回收利用。 4.2 生活垃圾 建设项目一期工程劳动定员72人，工作制度300d/a；生活垃圾按人均1.0kg/d计，生活垃圾产生量21.6t/a；经厂区垃圾箱（桶）收集后，由园区环卫机构集中运至孔集垃圾焚烧发电厂处置。 建设项目固体废物产生与处置利用情况，见表25。 表25 建设项目固体废物产生与处置利用情况 序号 污染物 产生量（t/a） 性 质 处置利用措施 1 工业粉尘 0.022 一般固体废物 垃圾发电 2 边角废料 0.36 一般固体废物 回收利用 3 生活垃圾 21.6 生活垃圾 垃圾发电 综上所述，建设项目固体废物采取以上处置措施，不会对周围环境产生影响。 5 环境管理与监测体系 凤台县安业纤维有限公司3kt/a高档非纺服装与汽车辅料项目建成运营后，须建立健全公司环境管理制度和各类环保设施操作规程，设1名专职（兼）环境管理人员，实施日常环境管理及其环保设施运行监管，及时发现和解决问题，定期维护环保设施，保证环保设备稳定运行，确保污染物稳定达标排放。 跟踪环境保护前沿领域，应用同行业环保新技术、新工艺、环境管理先进经验，最大限度降低污染物排放量。 此外，根据建设项目排污特点制定环境监测计划，委托有资质环境监测服务机构，定期开展污染源监测，确保污染物达标排放。 6 规划布局合理性分析 6.1 厂房布置合理性 凤台县安业纤维有限公司3kt/a高档非纺服装与汽车辅料项目结合2#厂房功能合理布置生产、生活区域，高噪声机械设备布置在厂房内；门卫设在一楼出入口处。从环境保护角度看，厂房布置基本合理。 6.2 产业政策符合性分析 建设项目属《产业结构调整指导目录》（2013修正）“鼓励类”；所用机械设备尚未发现《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号）淘汰类设备，符合国家产业政策。 6.3 环境功能区划符合性 建设项目评价区域属于《凤台县环境空气质量功能区划》（2003—2020）划定的二类区、《淮南市水环境功能区划》（2003—2020）划定的淮河一级支流架河Ⅳ类水域、《凤台县〈城市区域环境噪声标准〉适用功能区域划分》（2003—2020）划定的3类区，符合大气、地表水、声环境功能区划要求。 7 环保投资估算 凤台县安业纤维有限公司3kt/a高档非纺服装与汽车辅料项目环境保护投资需求估算情况，见表26。 表26 环境保护投资估算一览表 序号 类 别 主要建设内容 投资需求（万元） 1 废 气 TVOC活性炭吸附装置1套，布袋除尘器1套 9.5 2 废 水 化粪池1个，一体化地埋式污水处理设施1套 13.5 3 噪 声 车间噪声治理，厂房隔声降噪 5.0 4 固体废物 固体废物暂存间，生活垃圾箱5个 2.0 总 计 30.0 8 环保“三同时”验收 凤台县安业纤维有限公司3kt/a高档非纺服装与汽车辅料项目竣工环境保护“三同时”验收项目，见表27。 表27 建设项目环境保护“三同时”验收表 序号 污染源 污染物 环保措施与验收内容 验收要求 1 大 气 VOCs、粉尘 活性炭吸附装置、布袋除尘器，15m排气筒 达到GB16297-1996表2限值 2 污 水 COD、氨氮 化粪池，一体化地埋式污水处理设施，厂房总排口 达到GB8978-1996中三级标准，CJ343-2010标准 3 噪 声 噪 声 车间噪声治理，厂界噪声 达到GB12348-2000中3类区标准 4 固体废物 生活垃圾 生活垃圾箱 园区环卫机构清运 一般固废 固体废物暂存库 综合利用

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 内容 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生产车间 | VOCs | 集气罩与活性炭吸附装置 | 满足GB16297-1996表2限值 |
|  |  | 工业粉尘 | 布袋除尘器 |  |
| 水污染物 | 生活污水 | SS、CODCr、氨氮等 | 化粪池，一体化地埋式污水处理设施 | 达到GB8978-1996三级标准，CJ343-2010标准 |
| 固体废物 | 办公区 | 生活垃圾 | 园区环卫机构清运 | 零排放 |
|  | 生产车间 | 粉尘、边角废料 | 回收利用 |  |
| 噪 声 | 通过合理布局，减振、隔声，可使厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准。 |
| 其 它 | —— |
| 生态保护措施及预期效果： 凤台县安业纤维有限公司3kt/a高档非纺服装与汽车辅料项目建成投入运营后，VOCs、工业粉尘、工业废水、生活污水、设备噪声经治理后可达标排放，一般固体废物、生活垃圾及时清运、安全处置，对区域生态环境影响较小。 |

结论与建议

1 结 论 凤台县安业纤维有限公司在凤台县凤凰镇工谷产业园租赁2#厂房，投资5600万元，建设3kt/a高档非纺服装与汽车辅料自动化生产线各2条，主要产品为高档类服装用辅料，家用纺织充填物料、工业用布；建筑面积1920m2，其中：办公用房120m2，生产厂房1800m2；项目建成后，形成3kt/a高档非纺服装与汽车辅料，其中：一期工程1.5kt/a；实现销售产值：5000万元/年，其中：一期工程2000万元。 1.1 产业政策符合性 建设项目属《产业结构调整指导目录》（2013修正）鼓励类中“采用编织、非织造布复合、多层在线复合、长效多功能整理等高新技术，生产满足国民经济各领域需求的产业用纺织品”；该项目生产机械设备不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号）淘汰类设备。该项目已经凤台县经济和信息化委员会凤经信[2017]49号文备案，符合国家产业政策。 1.2 规划布局合理性 1.2.1 项目选址合理性 建设项目属工业用地，根据《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本），该项目不属于限制和禁止用地之列。 根据《凤台县城总体规划》（2014—2030），凤凰镇工谷产业园规划为工业用地，布局合理，交通方便，水电气可靠；据调查，2#厂房及其周围区域未发现文物古迹、自然保护区等环境制约因素。因此，项目选址合理，符合相关规划要求。 1.2.2 环境功能区划符合性 评价区域属于《凤台县环境空气质量功能区划》（2003—2020）划定的二类区、《淮南市水环境功能区划》（2003—2020）划定的淮河一级支流架河Ⅳ类水域、《凤台县〈城市区域环境噪声标准〉适用功能区域划分》（2003—2020）划定的3类区，项目建成投运后，不会改变区域大气、地表水、声环境功能。 1.3 环境质量现状 建设项目拟建区域环境空气中SO2、NO2、PM10等符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；评价区域淮河一级支流架河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准；评价区域环境噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准；项目区周围环境质量良好。 1.4 施工期环境影响分析 凤台县安业纤维有限公司3kt/a高档非纺服装与汽车辅料项目租赁凤凰镇工谷产业园2#厂房，无土建工程，施工期污染主要为机械设备安装扬尘、安装机械废气、大型设备基座施工与办公室装修废水和生活污水、施工机械设备噪声、建筑垃圾、生活垃圾等。随着机械设备安装的结束，施工污染随之消失。 1.5 运营期环境影响分析 1.5.1 大气环境影响 凤台县安业纤维有限公司3kt/a高档非纺服装与汽车辅料项目开松、供棉、梳理等工序有微量纤维粉尘飘逸；涤纶短纤维+复合型涤纶纤维+聚脂纤维2400t/a，粉尘排放量24kg/a；为此，在开松机、供棉机、梳理机上方安装集气罩（风量2000m3/h，收集率90%），经布袋除尘后，由≥15m、Φ30cm排气筒排放，粉尘有组织排放浓度0.25mg/m3、排放量2.4kg/a。 建设项目一期工程烘干为管道天然气，总用气量32.4×104m3/a，SO2、NOx、烟尘排放量分别为204.12kg/a、597.13kg/a、97.85kg/a。 高档非纺服装与汽车辅料喷胶、烫光工序产生VOCs；根据类比调查，EVA热熔胶中含邻苯二甲酸二丁酯质量1~4%；EVA热熔胶使用量200t/a，热熔时邻苯二甲酸二丁酯挥发按80%计，VOCs挥发量0.96t/a；VOCs有组织废气排放浓度90mg/m3、排放量0.864t/a，VOCs无组织废气排放量0.096t/a。 建设项目正常工况下，点源VOCs经活性炭吸附、粉尘经布袋除尘后，区域大气环境中VOCs、TSP最大日均浓度分别为0.0012、0.00048mg/m3，与本底叠加后，亦可达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准；无组织VOCs、TSP最大落地浓度在2#厂房下风向110m处，最大落地浓度0.0062mg/m3、0.00015mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放要求、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度限值。 1.5.2 地表水环境影响 凤台县安业纤维有限公司3kt/a高档非纺服装与汽车辅料项目一期工程用水总量1264t/a，污废水排放总量1079.2t/a，其中：工业废水388t/a，生活污水691.2t/a。 根据类比调查，建设项目污废水经一体化地埋式污水处理设施处理后，由凤凰镇工谷产业园排污管网入县污水处理厂污水收集管网的主要污染物浓度可达到GB8978-1996中三级排放标准，以及《污水排入城市下水道水质标准》、《污水处理厂接管标准》（CJ343-2010），不会造成凤台县辖淮河一级支流架河水质明显影响。 1.5.3 声环境影响 凤台县安业纤维有限公司3kt/a高档非纺服装与汽车辅料项目一期工程建成投入运行后，高噪声源主要为开包机、开松机、给棉机、梳理机、成型机、烫光机、修边卷取机辐射噪声，噪声级85~90dB（A）；经建筑物隔声后，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准，对周围声环境影响较小。 1.5.4 固体废物影响 凤台县安业纤维有限公司3kt/a高档非纺服装与汽车辅料项目一期工程固体废物，主要有边角废料、工业粉尘、生活垃圾。 建设项目粉尘产生量24kg/a，布袋除尘器卸下粉尘21.6kg/a，与生活垃圾一并集中运至孔集垃圾焚烧发电厂处置；分切工序边角废料产生量0.36t/a，均回收利用。 建设项目一期工程生活垃圾产生量21.6t/a；经厂区垃圾箱（桶）收集后，由园区环卫机构集中运至孔集垃圾焚烧发电厂处置。 1.6 环境管理与监测 凤台县安业纤维有限公司3kt/a高档非纺服装与汽车辅料项目建成运营后，须建立健全公司环境管理制度和各类环保设施操作规程，设1名专职（兼）环境管理人员，实施日常环境管理及其环保设施运行监管，及时发现和解决问题，定期维护环保设施，保证环保设备正常运行，确保污染物稳定达标排放。此外，制定环境监测计划，委托有资质环境监测服务机构，定期开展污染源监测，确保污染物达标排放。 综上所述，凤台县安业纤维有限公司3kt/a高档非纺服装与汽车辅料生产工艺符合国家产业政策和环境功能区划要求，工谷产业园规划布局合理；在认真落实本评价提出的各项污染防治工程措施的前提下，污染物排放不会对区域环境造成明显影响。从环境保护角度看，建设项目是可行的。 2 建 议 （1）凤台县安业纤维有限公司3kt/a高档非纺服装与汽车辅料生产车间上胶设备上方必须安装集气罩（风量2000m3/h，收集率90%），经活性炭吸附后，由≥15m排气筒排放；开松机、供棉机、梳理机上方必须安装集气罩（风量2000m3/h，收集率90%），经布袋除尘后，由≥15m排气筒排放。 （2）工谷产业园雨污分流；设有独立混凝土管雨排水系统，膨胀水泥打口，180°带形基础，建设项目污废水必须建设一体化地埋式污水处理设施处理，再由工谷产业园污废水管线入凤台县污水处理厂处理，达标后尾水入架河。 （3）选用低噪声机械设备，大型机械设备必须设减振基座，采取减振措施，包括设备台基、减振垫圈、减振弹簧等；加强机械设备维护保养。 （4）布袋除尘器卸下粉尘、切割边角废料必须回收利用，生活垃圾由安业纤维有限公司垃圾桶收集、集中清运，送孔集垃圾发电站焚烧处置。 （5）加强工谷产业园2#厂房周围绿化、美化建设，形成绿化带，滞尘降噪。 （6）建立健全公司环境管理制度和各类环保设施操作规程，设1名专职（兼）环境管理人员，实施日常环境管理及其环保设施运行监管；制定环境监测计划，委托有资质环境监测服务机构，定期开展污染源监测，确保污染物达标排放。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 1. 大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3. 生态影响专项评价 4. 声影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

配料开松

精开松

供  棉

梳  理

铺网成型

喷  胶

干  燥

烫  光

分  切

成  卷

包  装

入  库

G：纤维粉尘

N：噪声

G：纤维粉尘

N：噪声

G：纤维粉尘

N：噪声

G：纤维粉尘

N：噪声

N：噪声

G：VOCs

S：清洗废水

G：VOCs

N：噪声

N：噪声

W：边角料

12

172.8

车间清洗水

生活用水

1264

864

691.2

1079.2

一体化处理设施

县污水处理厂

400

生产用水

168

388

架河