# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产100万套汽车排气系统项目技术升级改造 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 上海天纳克排气系统有限公司南京分公司 |
| 法人代表 | 吴亮 | 联系人 | 傅 春 |
| 通讯地址 | 南京市江宁经济技术开发区松岗街16号 |
| 联系电话 | 18516122098 | 传真 | - | 邮政编码 | 211100 |
| 建设地点 | 南京市江宁经济技术开发区松岗街16号 |
| 立项审批部门 | 南京市经济和信息化委员会 | 项目代码 | 2018-320156-36-03-656233 |
| 建设性质 | 技改 | 行业类别及代码 | C3670汽车零部件及配件制造 |
| 占地面积 （平方米） | 7571.95 | 绿化面积 （平方米） | 依托原有 |
| 总投资 （万元） | 1070 | 其中：环保 投资（万元） | 2 | 环保投资占总投资 比例 | 0.19% |
| 评价经费 （万元） | — | 预期投产 日期 | 2018年12月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 详情见第2页“原辅材料及主要设备”。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 13303 | 燃油（吨/年） | — |
| 电（千瓦时/年） | 250万 | 燃气（立方米/年） | — |
| 蒸汽（吨/年） | — | 其它 | — |
| 废水（工业废水、生活污水）排水量及排放去向： 项目废水产生量为10642t/a，主要为生活污水、浴室废水，生活污水经化粪池预处理后达开发区污水处理厂接管标准后接管开发区污水处理厂集中处理，尾水达标排入秦淮新河。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 建设项目生产过程中不使用放射性同位素和伴有电磁辐射的设施。 |
| 原辅材料及主要设备： 原辅材料 技改前后项目主要原辅材料及消耗量详见表1-1。 表1-1 技改前后项目主要原辅材料表 名称 年用量 备注 技改前 技改后 变化量 焊丝 180t 127t -43t 外购 法兰、简体组件等（成品） 29万套 102万套 +73万套 409板材 13t 4200T +4117T 氩气 1000m3 492.8m3 -507.2m3 不锈钢管材 0 634T +634T 三元催化器 0 101975个 +101975个 液压油 0.1t 1.3t +1.2t 液压设备更换 乳化液 0.3t 1.2t +0.9t 零件涂抹 润滑油 0.001t 0.01t +0.009t 设备润滑 2、主要设备 表1-2 技改前后主要设备一览表 序号 设备名称 数量（台/套） 技改前 技改后 变化量 1 纵向咬边机 2 4 +2 2 翻边机 2 2 0 3 压芯机 2 5 +3 4 封盖机 4 7 +3 5 立式焊接专机 10 12 +2 6 卧式焊接专机 15 19 +4 7 焊接机器人工作站 12 28 +16 8 手工焊机 30 16 -14 9 弯管机 0 6 +6 10 油压机 0 3 +3 11 割管机 0 3 +3 12 成型机 0 5 +5 14 卡锁机 0 1 +1 15 福尼斯焊机 0 2 +2 16 氩弧焊机 0 2 +2 17 点焊机 0 3 +3 |
| 工程内容及规模（不够时可附另页）： 1、项目概况 上海天纳克排气系统有限公司南京分公司位于江宁经济技术开发区松岗街16号，租用德茂（南京）食品有限公司厂房一层作为生产基地，项目于2011年投资100万元建设“上海天纳克排气系统有限公司南京分公司年产10万件GP4排气消声器和净化器、8万件马自达3排气系统、11万件新帕萨特排气系统建设项目”，并于2011年6月1日获得南京市江宁区环境保护局的环评批复（2011开076号），2018年1月委托迪天环境技术南京股份有限公司进行验收监测（NJDT（验）字第2017303号），由于验收过程中发现项目与环评批复存在部分差异，于2018年3月编制了“上海天纳克排气系统有限公司南京分公司年产10万件GP4排气消声器和净化器、8万件马自达3排气系统、11万件新帕萨特排气系统建设项目变动说明”，于2018年5月14日经自主验收取得噪声及固体废物专项验收意见函（南京市江宁区环保局江宁环验字（2018）7号），现有项目主要从事上汽大众及上汽集团汽车排气系统生产项目。 为适应市场需要，提高厂内自动化程度（将原有人工焊接部分改为自动化焊接），现上海天纳克排气系统有限公司南京分公司拟投资1070万元在现有1#厂房、2#厂房更换及新增部分设备进行排气管生产活动，项目建成后将形成年产100万套排气管的生产能力（其中上汽大众NMS、NMS GP、MQB B、Touran等80万套；上汽集团S161、SV51、AP1 X等20万套）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关条款的规定，上海天纳克排气系统有限公司南京分公司委托本公司对“年产100万套汽车排气系统项目技术升级改造项目”进行环境影响评价，编制环境影响报告表，作为环保部门管理该项目的依据。本单位接受委托后，立即组织技术人员进行现场踏勘，同时根据项目的工程特征和项目建设区域的环境状况，对过程环境影响因素进行了识别和筛选，在此基础上，编制了本项目的环境影响报告表。 2、工程内容及规模 项目名称：年产100万套汽车排气系统项目技术升级改造项目 建设单位：上海天纳克排气系统有限公司南京分公司 行业类别：C3670汽车零部件及配件制造 项目性质：技改 建设地点：南京市江宁经济技术开发区松岗街16号 建设内容：在现有1#厂房、2#厂房内新增及更换部分设备，进行汽车排气管生产销售活动。 项目产品主要是对来料进行加工，项目产品统称为排气管，根据来料不同进行划分，技改前后产品种类完全不同，项目技改前后产品方案详见表1-3。 表1-3 技改前全厂产品方案一览表 工程名称 产品名称 设计能力（万套/a） 年运行时间（h） 技改前 技改后 排气管生产线 大众桑塔纳冷端总成 10 0 5700h GP4排气消声器 8 0 2400h 马自达3排气系统 11 0 2400h 上汽大众 NMS、NMS GP、MQB B、Touran 0 80 5700 上汽集团 S161、SV51、AP1 X 0 20 3、公用工程 （1）给排水 技改项目水源来自市政管网，技改项目用水量为8785t/a 技改项目废水主要为生活污水，废水排放量为7028t/a。 （2）供电 技改项目用电量约为250万千瓦时/年，由市政电网提供。 （3）储运 技改项目原辅材料与产品均采用汽车运输。 技改项目公用工程一览见表1-4。 表1-4 技改项目公用及辅助工程一览表 类别 建设名称 技改前 技改后 变化量 备注 设计能力 主体工程 1#厂房 15000m2 15000m2 0 满足实验、生产、办公需要 2#厂房 辅助工程 研发楼 公用工程 给水 4518t/a 13300t/a +8785t/a 来自市政自来水管网 排水 3614t/a 10642t/a +7028t/a 接管开发区污水处理厂处理达标后排放 供电 50万度/年 300万度/年 +250万度/年 来自当地电力供应部门 环保工程 废气 焊接烟尘净化装置（布袋除尘装置），3套，收集效率90%、处理效率80% 焊接烟尘净化装置，3套，收集效率90%、处理效率80% 0 未新增 废水 化粪池，10t/d 化粪池，10t/d 0 依托现有 噪声 隔声减振 隔声减振 — - 固废 垃圾箱 垃圾箱 — 按需设置 一般固废暂存库10 m2 一般固废暂存库10 m2 — 安全暂存 危废暂存库5m2 危废暂存库5 m2 — 4、产业政策符合性分析 项目不属于《外商投资产业指导目录（2017年修订）》中禁止、限制类项目，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中限制类和淘汰类项目，因此视为符合国家与地方产业政策。本项目不属于国土资源部、国家发展和改革委员《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》以及《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。 该项目已于2018年通过南京市经济和信息化委员会（2018-320156-36-03-656233）的备案（附件1），并准予开展有关工作。 综上所述，本项目建设符合国家及地方相关产业政策及法律法规要求。 5、选址可行性及规划相符性 建设项目位于南京市江宁经济技术开发区松岗街16号，主要从事汽车排气系统生产销售活动，根据江宁经济开发区总体规划图（附图2），项目所在地为工业用地，因此，项目建设符合经济开发区规划要求。 根据江宁经济开发区规划可知：规划范围内第一产业发展高效农业；第二产业重点发展信息通信产业、汽车产业、新能源产业、电力自动化与智能电网产业、航空产业、生命科学产业；第三产业重点发展软件及服务外包、高端商务商贸、现代物流、文化创意产业。本项目属于汽车零部件制造为汽车产业，与江宁经济开发区产业定位相符。 通过对本项目的影响预测分析，项目建成后对周边环境影响较小，不会降低项目区域的环境功能区划，项目选址是合理的。 6、建设项目周边概况 建设项目位于南京市江宁经济技术开发区松岗街16号，地理位置详见附图1。 项目北侧为松岗街，隔松岗街为欧美达应用材料科技公司，南侧为绿海果园，西侧为铺岗街，隔铺岗街为顺源物流，东侧为南京普天天纪楼宇只能公司，距项目最近环境保护目标为项目北侧约275m处的殷巷新寓居民区。项目周边环境概况图见附图3。 7、厂区平面布置 本项目总平面布置原则：在满足规划条件基础上，做到功能分区明确，总平面布置紧凑、节约用地；生产物流顺畅，运费能耗最小；符合各种防护间距，确保生产安全；根据当地的自然条件，做到因地制宜。各分区的布置规划整齐，既方便内外交通联系，又方便原辅材料和产品的运输，厂区平面布置较合理。 项目租赁德茂（南京）食品有限公司1#厂房、2#厂房各1层，办公区域在1#厂房内，项目厂区研发楼位于1#厂房厂区西侧。1#厂房位于厂区东北侧、2#厂房位于厂区东南侧。厂区平面布置图见附图4。 8、“三线一单”相符性分析 ①生态保护红线 《江苏省生态红线区域保护规划》将江苏省具有重要生态服务功能的区域分为自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质遗迹保护区（公园）、饮用水源保护区、海洋特别保护区、洪水调蓄区、重要水源涵养区、重要渔业水域、重要湿地、清水通道维护区、生态公益林、太湖重要保护区、特殊物种保护区等15种类型。对照江宁区生态红线布局图，与本项目最近的生态红线区域为项目东侧约1140m处的秦淮河洪水调蓄区，详见表1-5。 表1-5 生态红线区域范围 序号 红线区域名称 主导功能 距离 一级管控区 二级管控区 1 秦淮河洪水调蓄区 洪水调蓄 1140m — 江宁区内秦淮河河道及沿岸小路与河道之间的绿化带 ②环境质量底线 项目所在地大气环境SO2满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求，NOX、TSP等不能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求；纳污河流秦淮新河均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求；声环境达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类相关标准。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 ③资源利用上线 本项目用水来自区域自来水管网，用电由市政电网供给，不会达到资源利用上线，亦不会达到能源利用上线。 ④环境准入负面清单 项目位于南京市江宁经济技术开发区松岗街16号，对照《市政府关于印发南京市建设项目环境准入暂行规定的通知》（宁政发[2015]251号），项目不在禁止入区范围内，项目主要产品为排气管，不属于《南京市制造业新增项目禁止和限制目录》（宁委办发[2018]57号文）中江宁区制造业新增项目禁止和限制目录，具体见表1-6。 表1-6 项目与国家及地方产业政策相符性分析 序号 内容 相符性分析 1 《外商投资产业指导目录（2017年修订）》 项目产品、所用设备及工艺均不在《外商投资产业指导目录（2017年修订）》中的限制类、禁止类，符合该文件的要求 2 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及修订 项目产品、所用设备及工艺均不在《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及修订中的限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求 3 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》 本项目不在《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中 4 《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》 本项目不在《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》 5 《市政府关于印发南京市建设项目环境准入暂行规定的通知》（宁政发[2015]251号）、《南京市制造业新增项目禁止和限制目录》（宁委办发[2018]57号文）中江宁区制造业新增项目禁止和限制目录 项目不在《市政府关于印发南京市建设项目环境准入暂行规定的通知》（宁政发[2015]251号）、《南京市制造业新增项目禁止和限制目录》（宁委办发[2018]57号文）中江宁区制造业新增项目禁止和限制目录中 由上表可知，本项目符合国家及地方产业政策，综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 9、“两减六治三提升”相符性分析 对照中共江苏省委、省人民政府关于印发《“两减六治三提升”专项行动方案》的通知，本项目符合“两减六治三提升”的要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 上海天纳克排气系统有限公司南京分公司位于南京市江宁经济技术开发区松岗街16号，主要从事汽车排气系统生产项目，“上海天纳克排气系统有限公司南京分公司年产10万件GP4排气消声器和净化器、8万件马自达3排气系统、11万件新帕萨特排气系统建设项目”，并于2011年6月1日获得南京市江宁区环境保护局的环评批复（2011开076号），2018年1月委托迪天环境技术南京股份有限公司进行验收监测（NJDT（验）字第2017303号），于2018年5月14日经自主验收取得噪声及固体废物专项验收意见函（南京市江宁区环保局江宁环验字（2018）7号），现有项目生产能力为年产10万件GP4排气消声器和净化器、8万件马自达3排气系统、11万件新帕萨特排气系统。现有项目职工定员40人，年工作251天，每天工作8小时，项目不设食堂、宿舍，项目配有职工浴室一间。 1、现有项目工艺流程 现有项目主要从事排气系统生产活动，项目生产工艺流程主要包含2个步骤，首先进行制消组件的制造，然后进行总成焊接。工艺流程详见图1-1—图1-2。 图1-1 制消组件生产工艺及产污环节图 工艺流程简述： （1）制消组件制造即制造桶体部件，板材入厂后分别经纵向咬边机、翻边机、压芯机及封盖机进行初步加工成筒体； （2）加工得到的产品进行气密性检验得到合格的桶体部件，此过程有不合格品产生。 注：生产中由供货厂家按照生产要求提供不同尺寸的板材，因此，制造过程中无边角料产生。 图1-2 总成焊接生产工艺流程和排污节点图 工艺流程简述： （1）外购法兰、筒体组件成品分别焊接后进入手工焊接工序，然后进入总成焊接，焊接后即得到成品，焊接过程中有焊接烟尘及焊渣产生； （2）加工得到的成品进行气密性检验，此过程有不合格品产生。 2、现有项目污染物产生及排放情况 根据项目环评报告、环评批复、验收监测数据及厂区实际生产情况，统计现有项目污染物产生和排放情况。 （1）废水 现有项目废水主要为生活污水，现有项目无食堂、宿舍，公司配有职工浴室1间，项目职工定员40人，其中生活用水用水系数为150 L/p·d，浴室用水系数为300L/p·d，全年工作251天计算，现有项目生活污水产生量为3614t/a，经化粪池预处理后接管开发区污水处理厂集中处理，现有项目废水产生及排放情况详见表1-7。 表1-7 建设项目主要水污染物排放状况 类别 废水量（t/a） 污染物名称 产生情况 治理措施 排放情况 排放去向 浓度（mg/L） 产生量（t/a） 污染物名称 浓度（mg/L） 排放量（t/a） 生活污水 3614 COD 400 1.45 化粪池 COD 150 0.54 开发区污水处理厂 SS 300 1.08 SS 70 0.25 氨氮 30 0.11 氨氮 30 0.11 TP 4 0.01 TP 4 0.01 LAS 10 0.036 LAS 5 0.018 现有项目水平衡详见图1-2。 图1-2 现有项目厂区水平衡图（t/a） （2）废气 现有项目废气主要为焊接过程中产生的焊接粉尘，现有项目焊丝使用量为180t/a，根据孙大光《焊接车间环境污染及控制技术进展》（吉林省环境科学研究院）提供发资料显示，手工电弧焊焊接材料发尘量为6-16g/kg，本项目取16 g/kg，现有项目焊接烟尘产生量为2.88t/a，焊接烟尘净化器收集效率为90%，处理效率80%，全厂焊接烟尘有组织排放量为0.518t/a。 项目1#厂房焊接烟尘经收集后分别经2个专用焊接烟尘净化器处理后，由15m高排气筒（FQ1、FQ2）排放，风机风量为5000m3/h；2#厂房2个手工电焊工位产生的焊接烟尘经收集处理后由15m高排气筒（FQ3）排放，风机风量为5000m3/h。其中1#厂房烟尘产生量为2.1t/a，2#厂房焊接烟尘产生量为0.78t/a，焊接工艺操作时间为6h/d。现有项目废气排放情况见表1-8。 表1-8 现有项目有组织废气产生排放情况一览表 排放源 排气量m3/h 污染物名称 产生状况 治理措施 去除率（%） 污染物名称 排放状况 排放源参数 浓度mg/m3 速率kg/h 产生量t/a 浓度mg/m3 速率kg/h 排放量t/a 排气筒 高度m 内径 m 温度 ℃ 排放方式 1#厂房 5000 颗粒物 45 0.25 0.54 焊接烟尘净化器 80 颗粒物 12 0.06 0.108 FQ1 15 0.3 25 间歇 颗粒物 112.5 0.625 1.35 颗粒物 30 0.15 0.27 FQ2 15 0.3 25 2#厂房 5000 颗粒物 58.5 0.325 0.702 颗粒物 15.6 0.078 0.1444 FQ3 15 0.3 25 现有项目废气无组织排放情况详见表1-9。 表1-9 无组织废气产生及排放情况 污染源位置 产污工序 污染物 名称 产生量 （t/a） 面源长度（m） 面源宽度（m） 面源高度（m） 排放速率（kg/h） 1#厂房 焊接 颗粒物 0.21 80 43 8 0.116 2#厂房 焊接 颗粒物 0.078 80 43 8 0.043 （3）噪声 现有项目运行期间，噪声设备主要咬边机、封盖机等，经采取厂区合理布局、消声、隔声、减震等系统专业设计和环保专业化治理措施后，现有项目噪声能够达到《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-90)的2类标准。 表1-10 建设项目主要噪声产生情况及治理（单位：dB(A)） 序号 设备名称 数量 噪声值 拟采用的降噪措施 降噪效果 1 纵向咬边机 2 80 基础减振，墙体隔声 -25 2 翻边机 2 85 3 压芯机 2 80 4 封盖机 4 85 （4）固废 现有项目固废主要为员工生活垃圾、布袋收尘、不合格品、焊渣及化粪池污泥，现有项目固体废物利用处置方式见表1-11。 表1-11 项目固体废物利用处置方式评价表 序号 固废名称 属性 产生工序 形态 废物类别 废物代码 产生量（t/a） 处置情况 利用处置单位 1 生活垃圾 一般固废 职工生活 固态 — 99 3 环卫清运 环卫部门 2 化粪池污泥 — 99 4.3 3 布袋收尘 一般工业固废 废气处理 — 86 2.074 收集外卖 物资回收单位 4 焊渣 焊接 — 86 5 5 不合格品 气密性检验 — 86 1 现有项目污染物排放汇总情况见下表。 表1-12 现有项目污染物排放情况汇总表 种类 污染物 现有项目产生量(t/a) 削减量 接管量(t/a) 进入环境量（t/a） 废水 废水量 3614 0 3614 3614 COD 1.45 0.91 0.54 0.18 SS 1.08 0.83 0.25 0.04 氨氮 0.11 0 0.11 0.02 TP 0.01 0 0.01 0.002 LAS 0.036 0.036 0.036 0.004 废气 有组织 颗粒物 2.592 2.074 — 0.518 无组织 颗粒物 0.288 0 — 0.288 固废 化粪池污泥 4.3 4.3 — 0 布袋收尘 2.074 2.074 — 0 焊渣 5 5 — 0 不合格品 1 1 — 0 生活垃圾 3 3 — 0 3、现有项目防护距离设置要求 现有项目未设置相应卫生防护距离，此次项目建成后设置卫生防护距离。 4、现有项目验收结论 “上海天纳克排气系统有限公司南京分公司年产10万件GP4排气消声器和净化器、8万件马自达3排气系统、11万件新帕萨特排气系统建设项目”，并于2011年6月1日获得南京市江宁区环境保护局的环评批复（2011开076号），2018年1月委托迪天环境技术南京股份有限公司进行验收监测（NJDT（验）字第2017303号），于2018年5月14日经自主验收取得噪声及固体废物专项验收意见函（南京市江宁区环保局江宁环验字（2018）7号），环评批复落实情况详见表1-13。 表1-13 现有项目环评批复及落实情况 类别 污染物达标情况 总量控制情况 废水 项目实施雨污分流，生活污水须经有效处理后排放，能排入开发区污水处理厂的，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，否则执行一级标准。排污口按《江苏省排污口设置规范化整治管理要求》（苏环控[97]12号文）规定设置 项目实行雨污分流，项目无生产废水产生。废水主要为职工的生活污水，生活污水经化粪池处理后，经租赁方污水管道接入市政管网进入开发区污水处理厂处理。排污口规范化设置。监测结果表明项目废水符合《污水综合排放标准》表4中三级标准 废气 项目产生的工艺废气经有效处理后，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 项目废气主要为多个工位产生的焊接烟尘，其中主要污染物为颗粒物。项目1#厂房多个机器和手工焊接工位产生的焊接烟尘分别收集后经2个专用焊接烟尘净化器处理后，由2根15m高排气筒分别排放；2号厂房6个焊接机器房及2个手工电焊工位产生的焊接烟尘经抽风收集后，经1个焊接烟尘收集净化器处理后，由1根15m高排气筒排放，监测结果表明项目废气符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准 噪声 合理布设噪声源，选用低噪声设备，落实有效的隔音降噪措施，噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准 项目噪声主要为生产过程中设备运行噪声，通过选用低噪声设备，合理布局，设备安装减振基座、橡胶减震垫、建筑隔声以及增加厂房密闭性等措施进行降噪处理，监测结果表明，项目噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准 固废 除尘器脱出的粉尘、生活垃圾和污泥交由市政部门集中填埋处理 固废零排放 5、现有项目存在问题及“以新带老”措施 （1）存在问题 现有项目已通过江宁区环境保护局的验收，各项污染物均能达标排放，现有项目不存在环境问题，未发生投诉现象。不需要以新带老。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 南京市江宁区位于南京市中南部，总面积1577.75平方公里，东与句容市接壤，东南与南京市溧水区毗邻，南与安徽省马鞍山市博望区衔接，西南与安徽省马鞍山市相邻，西与安徽省和县隔江相望。江宁区下辖东山、谷里、秣陵、禄口、江宁等10个街道，总人口95.2万人，是国家重要的科教中心和创新基地，也是国家东部地区重要的交通物流枢纽和空港枢纽。江宁区从东、西、南三面环抱南京主城，航空、港口、铁路、公路交通体系汇聚，是南京对外交流的重要通道。 2、气候条件 江宁区属亚热带季风气候，气候温和，年平均气温15.7℃，无霜期长，平均无霜期为224天，雨水充沛，年平均降水量为1072.9 mm。雨热同季，天气的变化比较复杂，常出现春秋季低温冷害、雨涝、台风、寒潮、干旱、冰雹、雷雨大风等灾害性天气。年极端最低气温-13.3℃，年极端最高气温为40.4℃。 3、地质条件 江宁境内地质条件十分复杂，在漫长的地质历史演化过程中，内外营力所塑造的地貌类型比较齐全。常态地貌有低山、丘陵、岗地、平原和盆地，其中丘陵岗地面积最大，素有“六山一水三平原”之称。地势南北高而中间低，形同“马鞍”。境内有大小山丘400多个，主要山峰有东北部的青龙山、黄龙山、汤山、孔山等，海拔约300米，是宁镇山脉主体；西南部的横山、云台山、天马山、莺子山等，海拔多在250米～350米，多系茅山余脉；中部的牛首山、方山等，海拔200米～243米。境内河道主要有秦淮河和长江两大水系。秦淮河为区境最长的河流，位于境内中部，纵贯南北，经南京市雨花台区入江，支流密布，灌溉全区一半以上的农田。境内西部濒临长江，江岸线长22.5公里，水面3667公顷。流入长江的主要干流有便民河、九乡河、七乡河、江宁河、牧龙河、铜井河等。境内主要湖泊有百家湖、杨柳湖、西湖、白鹭湖、南山湖、甘泉湖等。 4、水文 项目所在区域主要河流为长江南京段和秦淮河两大水系。流入长江的主要干流有便民河、九乡河、七乡河、江宁河、牧龙河、铜井河等。境内主要湖泊有百家湖、杨柳湖、西湖、白鹭湖、南山湖、甘泉湖等。 长江南京段为感潮河段，根据安徽大通水文站资料推算，年平均流量约3 万m3/秒。最大洪峰流量达9.2 万m3/秒。冬季最枯流量在0.8 万m3/秒以上。江面宽度在1.2～2.22 km之间，平均水深20～30 m。板桥附近的三山营水位为8.7 m。在三山矶以下，自凤翔码头至秦淮新河河口，有5 km深水岸线，常年水深－20 m左右。 秦淮河，中国长江下游右岸支流。古称龙藏浦，汉代起称淮水，唐以后改称秦淮。 秦淮河有南北两源，北源句容河发源于句容市宝华山南麓，南源溧水河发源于南京市溧水区东庐山，两河在南京市江宁区方山埭西北村汇合成秦淮河干流，绕过方山向西北至外城城门上坊门从东水关流入南京城，由东向西横贯市区，南部从西水关流出，注入长江。秦淮河大部分在南京市境内，是南京市最大的地区性河流，历史上，其航运、灌溉作用，孕育了南京古老文明，被称为南京的母亲河，历史上极富盛名，被称为“中国第一历史文化名河”。 5、自然资源 水资源 江宁区水资源丰富，分为过境水、地表水、地下水。其中长江过境水平均过水量达9730亿立方米；秦淮河及其支流、水库、塘坝的地表水容量2.3亿立方米；地下水主要有汤山温泉、冷水泉、祈泽泉、横望泉、一柱泉、宫氏泉、杨柳泉、方泉等，流水终年不断。著名的汤山温泉水温50℃～60℃，按照内热带的地温度变化规律计算，泉水来自地下2公里深处。温泉的水温不受季节性气温影响，冬夏两季的水温相差1.5℃，温泉水的流量为20升/秒，平均每昼夜流量为150吨～500吨。 土地资源 江宁区实际控制面积为15.73万公顷，其中农用地11.03万公顷（耕地5.85万公顷、园地0.25万公顷、林地2.41万公顷、其他农用地2.52万公顷）；建设用地3.65万公顷（居民点和独立工矿用地3.09万公顷、交通运输用地0.31万公顷、水利设施用地0.36万公顷）；未利用地1.05万公顷（未利用地0.35万公顷，河流水面等其它土地0.70万公顷）。 矿产资源 江宁矿藏资源丰富，多种多样，主要矿藏有6类25种。金属矿种有铁、钒、铜、锰、钴、金等，其中铁矿储量达3亿吨，占江苏省储量的41%，铜井金矿是江苏省最大的金矿。非金属矿藏主要有硫、磷、大理石、石英石、玄武岩、硅化石、重晶石、钾长石、石灰石、膨润土、高岭土、耐火泥等20种，其中石灰石的储量最大，探明储量5亿吨；硫储量2000万吨，约占江苏省储量的35%。 生物资源 江宁区脊椎动物有290种，主要分为家禽家畜、野兽、鸟类、爬行动物、鱼类、昆虫等。珍贵动物有中华鲟、扬子鳄、獐、獾、穿山甲、龟、鳖、刀鱼、鲥鱼、鳗鱼等，其中中华鲟、扬子鳄属国家一类保护动物。江宁区有木本植物和药用植物1000种，较珍贵的有雪松、柏树、银杏、枫树、金桂、银桂、榉树，明党参、夏枯草、板兰根、桔梗、苍术、百部、柴胡、女贞子等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、社会环境概况 江宁区全区土地面积1577.75 km2，常住人口95.2万人，截至2015年底，江宁区辖东山、秣陵、湖熟、汤山、淳化、禄口、谷里、江宁、横溪、麒麟10个街道，200个社区，其中128个社区居委会，72个社区村委会。江宁区山清水秀、风景优美，全区森林覆盖率达28.1%，绿化覆盖率达47.3%，人均占有公共绿地17.8 平方米，（南京市此三项指标分别为19.5%、43.5%、10 平方米）。境内牛首山、将军山、方山自然植被保存完好，素有“春游登牛首”之誉。 2、交通运输与文物保护 公路： 江宁区内有等级公路1800公里。境内有104国道、312国道、205国道及沪宁高速公路、宁马高速公路、宁高高速公路，宁杭高速公路及横跨江宁的南京绕越高速，作为南京三环路重要组成部分的汤铜公路由东北向西南横跨江宁区。 铁路： 京沪高铁、沪汉蓉高铁、宁安城际、宁杭高铁穿境而过；区内有江宁站和江宁南站，江宁区中心距离南京南站7公里。 航空： 南京禄口国际机场位于江宁区禄口街道，是江苏省和南京市的门户，是国家主要干线机场、华东地区的主要货运机场，与上海虹桥机场、浦东机场互为备降机场，位列全国千万级大型机场行列，是国家大型枢纽机场、中国航空货物中心和快件集散中心，国家区域交通枢纽。 禄口机场有3600米跑道两条，航站楼两座，总面积超过40万平方米，机坪面积近110万平方米，规模居华东第三。至2013年底，已开通通往60个国内主要城市、20个国际和3个地区城市的140余条航线。 航运： 江宁距亚洲内河第一大港口——南京港仅17公里，东距入海口347公里。南京港拥有万吨以上泊位16个，年货物吞吐量已达一亿吨以上，集装箱吞吐量已达200万标箱以上。港内可常年停泊5万吨级的远洋货轮，每月均有发往日本、香港、韩国、新加坡等地的航班。 文物保护：江宁区境内现有龙都烈士墓、土桥烈士墓、林氏住宅、史量才故居、石龙池等文物保护单位。 3、经济发展概况 2016年，江宁区地区生产总值1405.6亿元，人均GDP达1.9万美元，公共财政预算收入166.8亿元，由2011年的江苏省区县市第五位进至第三。 第一产业 江宁区是华东最大、全国第二的农副产品物流中心，呈功能效益多元显现的都市型农业格局。2016年农林牧渔业总产值73.53亿元，比2014年增长11.98%，其中农业产值44.16亿元，增长12.5%。江宁区粮食总产达24.91万吨，比2014年增长8.1%。2016年林业产值达到5294万元，比2014年增长3.9%。秦淮区江宁区成片造林1120公顷，比2014年增长1.8%，其中绿色通道285公顷、高效产业林624公顷，四旁植树339公顷。牧业产值9.95亿元，比2014年增长7.4%；渔业产值16.36亿元，比2014年增长15.1%。在秦淮区7580公顷水产养殖面积中，特种水产养殖达7023公顷，占养殖面积92.6%。2015年水产品年产总量5.21万吨。 第二产业 2016年已有近60个国家和地区的2400个项目落户，集聚了40家世界500强企业，累计实际使用外资超过60亿美元。电力自动化产业是江宁具有特色的产业，江宁是科技部批准建设的国家火炬计划电力自动化产业的特色产业基地，形成了以南瑞继保、国电南自等国内著名大型电力自动化企业为龙头，以大陆中电，科远控制等其他企业和相关配套企业为支撑的产业群。江宁已有电力自动化企业41家，其中高新技术企业22家，国家火炬计划重点高新技术企业5家，电力自动化方面的软件企业12家，亿元以上规模企业10家。 电子信息产业拥有各类软件企业141家，软件销售收入突破100亿元，2015年突破400亿元。拥有中国“无线谷”、清华科技园等一批产学研合作项目，爱立信、西门子、福特、摩托罗拉等一大批著名研发机构进区落户。手机产能达 1.2亿只，占全球产能9%。同曦、金鹰、1912等知名品牌入驻江宁。 第三产业 2016年，江宁区全社会固定资产投资791.2亿元，比上年净增90.8亿元，增长13%。其中：城镇项目固定资产投资554.9亿元，比上年增长17.3%；房地产投资85.6亿元，增长8.9%；农村非农户投资150.7亿元，增长1.4%。全年共实现商品房销售面积和销售额分别为135.23万平方米和132.83亿元，比上年分别增长1.38倍和1.18倍。1～12月份全区商品住宅成交均价9823元/㎡，比上年下降8.4%。2012年，江宁区消费品零售额286.5亿元，比上年增长20.0%。在各行业中，批发业实现零售额29.8亿元，增长19.5%；零售业实现零售额236.8亿元，增长20.1%；住宿业实现零售额1.6亿元，增长16.8%；餐饮业实现零售额18.3亿元，增长17.9%。全区限额以上企业实现消费品零售额177.5亿元，增长21.7%；限额以下企业实现消费品零售额109.0亿元。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 1、空气环境质量 据《2017年南京市环境状况公报》，全市建成区环境空气质量达到二级标准的天数为242天，同比增加11天，达标率为66.1%，同比上升2.1百分点。其中，达到一级标准天数为56天，同比增加24天；未达到二级标准的天数为124天（其中，轻度污染97天，中度污染24天，重度污染3天），主要污染物为PM2.5和O3，全年各污染物指标监测结果：PM2.5全年均值47.9µg/m3，超标0.37倍，同比下降16.0%；PM10全年均值85.2µg/m3，超标0.22倍，同比下降11.9%；NO2全年均值44.3µg/m3，超标0.11倍，同比下降11.6%；全年均值85.2µg/m3，超标0.22倍，同比下降11.9%；SO2全年均值18.2µg/m3，达标，同比下降5.7%；CO全年均值1.0µg/m3，同比基本持平，日均值均达标；O3最大8小时值超标天数为56天，超标率为15.3%，同比增加1.6个百分点。 （2）水环境质量 据《2017年南京市环境状况公报》，全市112个水环境功能区监测断面（点），优于Ⅲ类水质断面有63个，占56.2%，同比下降1.5个百分点；劣于Ⅴ类水质断面13个，占11.6%，同比基本持平。全市纳入《江苏省“十三五”水环境质量考核目标》的22个地表水断面，优于Ⅲ类水质断面有14个，占63.6%，劣于Ⅴ类水质断面有2个，占9.1%。 秦淮新河水质为III类，水质良好。与上年相比，水质状况有所改善。 （3）声环境质量 根据南京市噪声环境功能区划，建设项目所在区域噪声功能区划为2类区，据《2017年南京市环境状况公报》，全市区域噪声监测点位539个。城区区域环境噪声均值为53.9分贝，同比下降0.9分贝；郊区、区域环境噪声为53.8分贝，同比下降0.8分贝。全市功能区噪声监测点位28个，昼间噪声达标率为97.3%，同比下降0.9个百分点；夜间噪声达标率为86.6%，同比上升2.7 个百分数。建设项目所在区域满足噪声功能区划要求，噪声值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准值。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目位于南京市江宁经济技术开发区松岗街16号，按照《环境影响评价技术导则》所规定的原则、方法、内容及要求，根据现场踏勘，确定项目环境保护目标见表3-1。 表3-1 建设项目环境保护目标 环境要素 保护目标名称 规模 方位 距离（m） 保护级别 空气环境 殷巷新寓 500户/2000人 N 275m 《环境空气质量标准》GB3095-2012中的二级标准 水环境 秦淮新河 中型 W 1150 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 声环境 厂界四周 — — — 《声环境质量标准》中的2类标准 生态环境 秦淮河洪水调蓄区 二级管控区 W 1140 《江苏省生态红线区域保护规划》

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 建设项目所在地区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。标准限值见表4-1。 表4-1 大气污染物的浓度限值 污染物名称 取值时间 浓度限值（μg/m3） 标准来源 SO2 年平均 60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 NOx 24小时平均 100 小时平均 250 TSP 年平均 200 24小时平均 300 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 CO 24小时平均 4 小时平均 10 O3 日最大8小时平均 160 小时平均 200 2、地表水环境质量标准 秦淮新河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，具体标准限值见表4-2，其中固体悬浮物(SS)使用水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）作为参考标准。 表4-2 地表水环境质量标准限值 单位：mg/L（pH无量纲） 类别 pH COD SS 氨氮 总磷（以P计） LAS III 6～9 ≤20 ≤60 ≤1.0 ≤2 0.2 3、声环境质量标准 本项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。具体标准限值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 （等效声级 LAeq:dB） 类别 昼间dB(A) 夜间dB(A) 2 60 50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物排放标准 建设项目生产过程中产生的颗粒物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，具体见表4-4。 表4-4 大气污染物排放标准 污染物名称 排放标准 依 据 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（Kg/h） 无组织排放监控浓度限值 排气筒（m） 二级 监控点 浓度限值（mg/m3） 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准 2、水污染物排放标准 本项目废水经预处理达污水处理厂接管标准以及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，标准值详见表4-5。 表4-5 水污染物接管标准和排放标准 (pH为无量纲，其余单位mg/L) 项目 污水处理厂接管标准（mg/L） 尾水排放标准（mg/L） pH（无量纲） 6～9 6～9 COD ≤500 ≤50 SS ≤400 ≤10 氨氮 ≤45* ≤5(8) 总磷 ≤8* ≤0.5（磷酸盐以P计） LAS ≤20 ≤0.5 3、厂界噪声执行标准 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表4-6 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 2类 60 50 4、固废标准 本项目生活垃圾、一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单中的标准。 |
| 污染物总量控制 | 技改项目建成后，全厂污染物排放总量见下表4-7。 表4-7 污染物排放总量汇总表（单位：t/a） 类别 污染物名称 现有项目排入环境量 本项目排放量 “以新带老”削减量 全厂排入环境量 排放增减量 产生量 削减量 接管量 排入环境量 废水 废水量 3614 7028 0 7028 7028 0 10642 +7028 COD 0.18 2.46 1.48 0.98 0.35 0 0.53 +0.35 SS 0.04 1.78 1.07 0.71 0.07 0 0.11 +0.07 NH3-N 0.02 0.21 0 0.21 0.035 0 0.055 +0.035 TP 0.002 0.028 0 0.028 0.004 0 0.006 +0.004 LAS 0.004 0.07 0.035 0.035 0.007 0 0.011 +0.007 废气 有组织 颗粒物 0.518 1.83 1.46 — 0.37 0 0.888 +0.37 无组织 颗粒物 0.288 0.2 0 — 0.2 0 0.488 +0.2 固废 生活垃圾 0 8.8 8.8 — 0 0 0 0 一般工业固废 0 11.81 11.81 — 0 0 0 0 本项目投产后，技改项目污染物排放总量为： （1）废水：新增废水7028t/a，其中接管废水COD0.98t/a、SS0.71t/a、NH3-N0.21t/a、TP0.028t/a、LAS0.035t/a，最终进入环境废水COD0.35t/a、SS0.07t/a、NH3-N0.035t/a、TP0.004t/a、LAS0.007t/a，接管开发区污水处理厂，总量纳入开发区污水处理厂总量范围。 （2）废气颗粒物为0.37t/a，需向江宁区环保局申请总量。 （3）固废：排放总量为零。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1、施工期 项目依托现有厂房，不新建厂房，施工期只进行简单的设备安装，环境影响较小，因此，不对施工期进行分析。 2、营运期 技改项目主要在现有1#、2#厂房新增及更换部分设备，进行汽车排气系统的生产活动，项目工艺主要分三个阶段：1）制消阶段；2）弯管阶段；3）总成阶段，工艺流程详见图5-1—图5-3。 （1）制消阶段工艺流程 图5-1 制消阶段工艺流程及产污环节图 生产工艺简述： 制消工艺：不锈钢料片经过咬边、翻边工序加工成壳体组件，挡板、芯管等零件经过机器人焊接加工成芯体组件，壳体组件和芯体组件经过压芯、封盖、检验制作成消声器组件在制品；此过程有噪声N、焊接过程产生的焊渣S3-1、焊接烟尘G3-1及不合格品S3-2产生。 （2）弯管阶段工艺流程 图5-2 弯管工艺流程及产污环节图 生产工艺简述： 不锈钢毛料管经弯管机弯管、切管、管端加工等数控机器加工后经过检验制作成弯管在制品，此过程有噪声、切管过程产生的边角料S4-1、检验过程中产生的不合格品S4-2产生。 （3）总成阶段工艺流程 图5-3 总成工艺流程及产污环节图 生产工艺简述： 消声器组件/催化器组件、弯管和法兰、吊钩等外购件经过专机或机器人焊接加工成消声器总成/催化器总成，经过检验后成品发货，此过程有噪声、焊接过程中产生的焊接烟尘G5-1、焊渣S5-1、检验过程中产生的不合格品S5-2产生。 主要污染工序 1、施工期 项目施工期仅进行设备的安装调试，产生的污染较少，且随着设备安装完成，污染情况随之消失，因此，不对施工期进行分析。 2、营运期 （1）废水 项目废水主要为新增员工生活污水及浴室废水。 ①生活用水 技改项目拟新增职工70人，根据《江苏省城市生活与公共用水定额》（2012年修订），每人每天的用水量按照150L计算，年工作天数251天，建设项目职工生活用水量为2635.5t/a，产污系数按照0.8计算，则生活污水产生量为2108.4t/a。 ②浴室用水 项目厂内浴室用水量参照《江苏省城市生活与公共用水定额》（2012年修订），每人每天的用水量按照350L计算，项目新增职工70人，年工作251天，则建设项目浴室用水量为6149.5t/a，产污系数按照0.8计算，则浴室废水产生量为4919.6t/a。 技改项目水平衡图详见图5-4，技改项目建成后全厂水平衡图详见图5-5。 图5-4 技改项目水平衡图（t/a） 图5-5 全厂水平衡图（t/a） 技改项目污水产生及排放情况见表5-1。 表5-1 废水污染源产生及排放一览表 来源 废水量（t/a） 污染物名称 产生浓度(mg/L) 产生量(t/a) 治理措施 污染物名称 排放浓度(mg/L) 排放量(t/a) 排入环境量（t/a） 排放去向 生活污水 7028 COD 350 2.46 化粪池 COD 140 0.98 0.35 秦淮新河 SS 250 1.78 SS 100 0.71 0.07 NH3-N 30 0.21 NH3-N 30 0.21 0.035 TP 4 0.028 TP 4 0.028 0.004 LAS 10 0.07 LAS 5 0.035 0.007 2、废气 技改项目废气主要为焊接过程中产生的焊接烟尘，项目焊接过程在1#厂房及2#厂房均涉及，项目新增焊丝用量为127t/a，其中1#厂房新增用量约为77t/a，2#厂房新增用量为50t/a。 根据孙大光《焊接车间环境污染及控制技术进展》（吉林省环境科学研究院）提供发资料显示，手工电弧焊焊接材料发尘量为6-16g/kg，本项目取16g/kg，项目1#厂房焊接烟尘产生量为1.23t/a；2#厂房焊接烟尘产生量为0.8t/a，1#厂房焊接烟尘经收集后分别经2个专用焊接烟尘净化器（布袋除尘装置）处理后，由15m高排气筒（FQ1、FQ2）排放，风机风量为5000m3/h；2#厂房2个手工电焊工位产生的焊接烟尘经收集处理后由15m高排气筒（FQ3）排放，风机风量为5000m3/h。焊接烟尘集气罩收集效率为90%，处理效率80%。未被收集粉尘无组织排放。 本项目废气排放情况见表5-2： 表5-2 有组织废气产生及排放量 排放源 排气量m3/h 污染物名称 产生状况 治理措施 去除率（%） 污染物名称 排放状况 排放源参数 浓度mg/m3 速率kg/h 产生量t/a 浓度mg/m3 速率kg/h 排放量t/a 排气筒 高度m 内径 m 温度 ℃ 排放方式 1#厂房 5000 颗粒物 84 0.42 0.74 焊接烟尘净化器（布袋除尘装置） 80 颗粒物 16.8 0.08 0.15 FQ1 15 0.3 25 间歇 颗粒物 42 0.21 0.37 颗粒物 8.4 0.04 0.08 FQ2 15 0.3 25 2#厂房 5000 颗粒物 96 0.48 0.72 颗粒物 18 0.09 0.14 FQ3 15 0.3 25 技改项目无组织废气主要是未被收集的颗粒物，产生及排放情况见表5-3。 表5-3 无组织废气产生及排放情况 污染源位置 产污工序 污染物 名称 产生量 （t/a） 面源长度（m） 面源宽度（m） 面源高度（m） 排放速率（kg/h） 1#厂房 焊接 颗粒物 0.12 80 43 8 0.07 2#厂房 焊接 颗粒物 0.08 80 43 8 0.05 3、噪声 技改项目主要噪声源为新增设备等运行噪声，主要噪声设备见表5-4。 表5-4 主要噪声设备一览表 序号 设备名称 数量 (台/套) 单机声级值 [dB(A)] 所在位置 距最近厂界 位置(m) 治理措施 降噪效果[dB(A)] 1 弯管机 6 70 生产车间 东厂界60 基础减振，墙体隔声 15-20 2 油压机 1 70 东厂界60 3 割管机 3 75 东厂界75 4 成型机 5 75 东厂界70 5 翻边咬边机 2 70 东厂界75 6 卡锁机 1 75 东厂界70 7 压芯机 3 80 东厂界65 8 封盖机 3 85 东厂界75 4、固废 项目产生的固体废物主要包括：职工生活过程中产生的生活垃圾、切管过程产生的废边角料、布袋收尘、不合格品及零件加工过程中产生的废乳化液、润滑油及废乳化液、润滑油桶、含油抹布。 （1）生活垃圾 技改项目员工新增70人，每人每天的垃圾产生量平均为0.5kg，生活垃圾的产生量为8.8t/a，由当地环卫部门统一清运。 （2）废边角料 项目不锈钢管切管过程中有少量边角料产生，类比同类项目，边角料产生量约占原料使用量的1‰，本项目不锈钢管用量为6350t/a，因此，项目切管过程中废边角料产生量为6.35t/a，产生的废边角料收集后外卖。 （3）布袋收尘 项目使用布袋除尘净化装置处理焊接过程中产生的焊接烟尘废气，项目焊接烟尘废气处理量为1.46t/a，由当地环卫部门统一清运 （4）不合格品 根据类比已有项目，项目不合格品产生量约4t/a，产生的不合格品收集后外卖。 （5）废乳化液、润滑油 项目零件加工过程中需采用乳化液、润滑油进行涂抹零件表面润滑拉伸，此过程会产生废润滑油、乳化液，在零件涂抹过程中，在涂抹加工处设置槽体对润滑油、乳化液进行收集，收集后的乳化液、润滑油可回用于零件涂抹，不作为固废处理。 （6）废乳化液、润滑油桶 项目生产过程中使用的乳化液、润滑油会产生废包装桶，项目乳化液、润滑油等用量为2.109t/a，包装桶容量为25kg，则项目年产生废包装桶85个，包装桶以1kg/个计，则项目废包装桶产生量为0.085t/a，委托资质单位回收处置。 （7）含油抹布 项目营运期，涂抹零件等过程中会产生含油抹布，根据企业提供资料，项目含油抹布产生量约为0.1t/a，与生活垃圾一起由环卫部门定期清运。 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）判断每种副产物是否属于固体废物，具体判定结果见表5-5。 表5-5 固废属性判定表 序号 固废名称 产生工序 形态 主要成分 是否固废 判定依据 利用途径 1 生活垃圾 办公生活 固态 果皮、纸屑 是 / 环卫清运 2 废边角料 切管过程 固态 不锈钢 是 产品加工和制造过程产生的下脚料、边角料等 收集外卖 3 不合格品 检验 固态 不锈钢 是 在生产过程中产生的因不符合国家、地方制定或行业通行的产品标准，或因质量原因不能在市场出售、流通或者不能按照原用途使用的物质 4 布袋收尘 废气处理 固态 金属碎屑 是 环境治理和污染控制过程中产生的物质 5 废乳化液、润滑油 零件加工 液态 矿物油 否 不经过贮存或堆积过程，而在现场直接返回到原生产过程或返回其生产过程中的物质 回用 6 废包装桶 原料拆包 固态 铁皮、塑料 是 — 委托资质单位处置 7 含油抹布 涂抹零件 固态 布、矿物油 是 环卫清运 根据《国家危险废物名录》（2016年版）以及《危险废物鉴别标准》，判定本项目的固体废物是否属于危险废物，具体判定结果见表5-6。 表5-6 危险废物属性判定表 序号 固废名称 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） 产生工序 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物 代码 估算产生量（吨/年） 1 废边角料 一般工业废物 切管 固 不锈钢 -《国家危险废物名录》（2016年） - 86 - 6.35 2 布袋收尘 废气处理 固 金属碎屑 - 86 - 1.46 3 不合格品 检验 固 不锈钢 - 86 - 4 4 废包装桶 危险废物 原料拆包 固 铁、塑料 T/In HW49 900-041-49 0.085 5 含油抹布 涂抹零件 固 布、矿物油 T/In HW49 900-041-49 0.1 6 生活垃圾 一般固废 办公、生活 固 纸张、塑料等 - 99 - 8.8 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告第43号）的要求，本项目危废汇总表见表5-7。 表5-7 危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量t/a 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 废包装桶 HW49 900-041-49 0.085 原料拆包 固 铁、塑料、有机份 有机份 3个月 T/In 交由资质单位处置 2 含油抹布 0.1 涂抹零件 固 布、矿物油 矿物油 日产日清 T/In 环卫清运 5、项目建成后全厂污染物产排情况 技改项目污染物产生量汇总见表5-8。技改后全厂污染物产生情况详见表5-9。 表5-8 技改项目污染物排放汇总表（单位：t/a） 类别 污染物名称 产生量 削减量 接管量 外排环境量 废气 有组织 颗粒物 1.83 1.46 — 0.37 无组织 颗粒物 0.2 0 — 0.2 废水 废水量 7028 0 7028 7028 COD 2.46 1.48 0.98 0.35 SS 1.78 1.07 0.71 0.07 氨氮 0.21 0 0.21 0.035 TP 0.028 0 0.028 0.004 LAS 0.07 0.035 0.035 0.007 固废 一般工业固废 11.81 11.81 — 0 危险废物 0.185 0.185 — 0 生活垃圾 8.8 8.8 — 0 表5-9 污染物排放总量汇总表（单位：t/a） 类别 污染物名称 现有项目排入环境量 本项目排放量 “以新带老”削减量 全厂排入环境量 排放增减量 产生量 削减量 接管量 排入环境量 废水 废水量 3614 7028 0 7028 7028 0 10642 +7028 COD 0.18 2.46 1.48 0.98 0.35 0 0.53 +0.35 SS 0.04 1.78 1.07 0.71 0.07 0 0.11 +0.07 NH3-N 0.02 0.21 0 0.21 0.035 0 0.055 +0.035 TP 0.002 0.028 0 0.028 0.004 0 0.006 +0.004 LAS 0.004 0.07 0.035 0.035 0.007 0 0.011 +0.007 废气 有组织 颗粒物 0.518 1.83 1.46 — 0.37 0 0.888 +0.37 无组织 颗粒物 0.288 0.2 0 — 0.2 0 0.488 +0.2 固废 生活垃圾 0 8.8 8.8 — 0 0 0 0 危险废物 0 0.185 0.185 — 0 0 0 0 一般工业固废 0 11.81 11.81 — 0 0 0 0

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源（编号） | 污染物 | 产生浓度（mg/m3） | 产生量（t/a） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率(kg/h) | 排放量(t/a) | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | FQ01 | 颗粒物 | 84 | 0.74 | 16.8 | 0.08 | 0.15 | 排气筒排放 |
|  |  | FQ02 | 颗粒物 | 42 | 0.37 | 8.4 | 0.04 | 0.08 |  |
|  |  | FQ03 | 颗粒物 | 96 | 0.72 | 18 | 0.09 | 0.14 |  |
|  | 无组织 | 生产过程 | 颗粒物 | — | 0.2 | — | 0.13 | 0.2 | 无组织进入大气 |
| 水污染物 | 污染物名称 | 废水量(t/a) | 产生浓度(mg/l) | 产生量(t/a) | 排放浓度(mg/l) | 排放量(t/a) | 排放去向 |
|  | 生活污水、浴室废水 | COD | 7028 | 350 | 2.46 | 50 | 0.35 | 秦淮新河 |
|  |  | SS |  | 250 | 1.78 | 10 | 0.07 |  |
|  |  | NH3-N |  | 30 | 0.21 | 5 | 0.035 |  |
|  |  | TP |  | 4 | 0.028 | 0.5 | 0.004 |  |
|  |  | LAS |  | 10 | 0.07 | 1 | 0.007 |  |
| 固体废物 | 类别 | 产生量(t/a) | 处理处置量(t/a) | 综合利用量(t/a) | 外排量(t/a) | 备注 |
|  | 生活垃圾 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 环卫清运 |
|  | 含油抹布 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |  |
|  | 废边角料 | 6.35 | 6.35 | 0 | 0 | 委外处置 |
|  | 布袋收尘 | 1.46 | 1.46 | 0 | 0 |  |
|  | 不合格品 | 4 | 4 | 0 | 0 |  |
|  | 废包装桶 | 0.185 | 0.185 | 0 | 0 | 资质单位处置 |
| 噪声 | 建设项目噪声主要来源于各类设备运转产生的噪声，噪声值在70-75dB（A），经采取基础减振措施，并经墙体隔声及空间距离的衰减后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 无。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 项目仅进行简单的设备安装调试，污染物产生量较小，产生的污染随施工期结束而消失，因此，此次环评不针对施工期进行评价。 营运期环境影响分析： 1、水环境影响分析 1、水环境影响分析 项目产生的废水主要为生活污水。生活污水经化粪池预处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后入市政污水管网，由开发区污水处理厂处理后排放。 化粪池是处理粪便并加以沉淀的设备，其原理是：经分解和澄清后的上层的水化物进入管道流走，下层沉淀的固化物（粪便等垃圾）进一步水解，最后做为污泥被清掏。生活污水B/C值比较高，可生化性好。类比同类资料分析，化粪池对于COD及SS的去除率为20%左右。 本项目设2座化粪池处理设施，处理能力为10m3/d，池底、池壁进行防渗处理，防渗级别≤10-7cm/s。 由于本项目废水水质较为简单，项目废水主要接入开发区污水处理厂集中处理，所以本项目主要论证接管污水厂的可行性。 开发区污水处理厂具体工艺见图7-1。 图7-1 开发区污水处理厂污水处理工艺流程图 污水接管可行性分析： （1）水质 本项目废水主要是生活污水，污染物种类简单，主要是COD、SS、TP、NH3-N、LAS等，且废水中各类污染物浓度均低于接管标准，不会对污水处理厂造成冲击。 （2）水量 开发区污水处理厂现废水处理能力为8万t/d，，而技改项目废水产生量为7028t/a（28t/d），仅占开发区污水处理厂现废水处理能力的0.035%，在其处理能力之内。本项目废水的主要污染因子COD、NH3-N、SS、总磷、LAS等，各个污染因子经厂区内污水处理预处理设施处理后满足开发区污水处理厂的接管标准。 （3）污水管网 本项目位于开发区污水处理厂收水范围之内。 建设项目污水接管口需根据江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的排水体制的规定设计。 本项目废水经化粪池处理后达接管要求进入开发区污水处理厂集中处理，处理达标后排放至秦淮新河，对周围水环境影响较小。 2、大气环境影响分析 （1）大气污染源分析 技改项目营运期废气主要为焊接过程中产生的焊接烟尘，项目烟尘产生量为2.03t/a，其中1#厂房焊接烟尘产生量为1.23t/a；2#厂房焊接烟尘产生量为0.8t/a，1#厂房焊接烟尘经收集后分别经2个专用焊接烟尘净化器处理后，由15m高排气筒（FQ1、FQ2）排放，风机风量为5000m3/h；2#厂房2个手工电焊工位产生的焊接烟尘经收集处理后由15m高排气筒（FQ3）排放，颗粒物有组织排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。对周围大气环境影响较小。 表7-1 有组织废气污染源强参数表 排放位置 点源名称 污染物 排气筒高度 排气筒内径（m） 排气量（m3/h） 烟气出口温度（℃） 排放工况 排放速率(kg/h) 1#厂房 FQ01 颗粒物 15m 0.3 5000 25 间断 0.08 FQ02 颗粒物 15m 0.3 5000 25 间断 0.04 2#厂房 FQ03 颗粒物 15m 0.3 5000 25 间断 0.09 污染源强参数见表7-2。 表7-2 面源污染源强参数 污染源位置 污染物名称 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 面源长度（m） 面源宽度（m） 面源高度（m） 1#厂房 颗粒物 0.12 0.07 80 43 8 2#厂房 颗粒物 0.08 0.05 80 43 8 （2）大气环境影响预测 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本次大气环境影响评价采用估算模式AERSCREEN。估算模型参数表见下表。 表7-3 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项） 120万 最高环境温度/℃ 40.4℃ 最低环境温度/℃ -13.3℃ 土地利用类型 城市 区域湿度条件 平均 是否考虑地形 考虑地形 是 √否 地形数据分辨率/m 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 是 √否 岸线距离/km 岸线方向/o 本项目大气污染物排放预测估算结果见表7-4。 表7-4 项目大气污染物排放预测估算结果 类别 污染源 （排气筒） 污染物名称 下风向最大浓度的距离（m） 下风向最大浓度（µg/m3） 最大地面浓度占标率（%） 有组织 FQ01 颗粒物 118 17.471 3.88 FQ02 颗粒物 118 8.7355 1.94 FQ03 颗粒物 118 21.839 4.85 无组织 1#厂房 颗粒物 92 41.226 9.16 2#厂房 颗粒物 92 30.38 6.75 由预测结果可知，建设项目最大地面质量浓度占标率为9.16%，出现距离为92m。评价等级推荐为二级，故判定本项目大气环境影响评价等级需划定为二级。对于二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 故本项目对周边环境和敏感目标无明显影响，预测浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，对周围大气环境影响较小。 （3）卫生防护距离 参照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中卫生防护距离计算。计算公式如下： 式中：——标准浓度限值，mg/m3； ——工业企业所需卫生防护距离，指无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间的距离，m； ——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S(m2)计算，； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，从《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）表5中查取； ——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 南京市长期平均风速为2.61米/秒，A、B、C、D值得选取见表7-5。 表7-5 卫生防护距离计算系数 计算系数 年平均风速m/s 卫生防护距离L，m L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A ＜2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2～4 700 470 350 700 470 350 380 250 190 ＞4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B ＜2 0.01 0.015 0.015 ＞2 0.021 0.036 0.036 C ＜2 1.85 1.79 1.79 ＞2 1.85 1.77 1.77 D ＜2 0.78 0.78 0.57 ＞2 0.84 0.84 0.76 卫生防护距离计算系数：A=470；B=0.021；C=1.85；D=0.84。 卫生防护距离计算结果见表7-6。 表7-6 卫生防护距离计算结果 污染源 位置 污染物名称 排放速率kg/h 面源面积m2 卫生防护距离计算值m 最终设定卫生防护距离m 1#厂房 颗粒物 0.123 3440 11.425 50 2#厂房 颗粒物 0.048 3440 3.741 50 根据工程分析和卫生防护距离计算结果，技改项目建成后，确定建设项目全厂卫生防护距离为厂界外50m范围包络线。卫生防护距离范围内现无居民点以及其他环境空气敏感保护点，符合卫生防护距离要求。因此建设项目全厂废气无组织排放对周围大气环境影响可以得到控制。 今后在卫生防护距离内，不应新建学校、住宅等环境敏感目标，周边新建项目在与建设项目的距离上应满足安全距离、卫生防护距离、建设间距等各类要求。 （4）废气装置依托可行性 项目不新增焊接工位，将原有的手工焊接线由焊接工作人站代替，但不新增焊接生产线，焊接设备安装在原有焊接工位处，仅新增集气罩装置对项目焊接废气进行收集，但不需新增焊接烟尘净化装置（布袋除尘装置），根据工程分析章节分析结果，项目现有布袋除尘装置可满足技改后全厂废气处理需要，因此，项目废气依托原有废气处理装置是可行的。 3、噪声环境影响分析 技改项目噪声源主要为新增设备运行噪声等，类比同类行业，其噪声源强约70～85dB（A），经合理布局，生产设备均设置在室内，通过设备减震、车间墙体隔声和距离衰减等措施后，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准，对周围噪声环境影响较小。 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）推荐的方法，预测模式均采用无指向性点声源的几何发散衰减公式进行预测，具体如下： 式中：－距声源r处的A声级，dB（A）； ―参考位置r0处的A声级，dB（A）； r－点声源到预测点的距离，m； r0－参考位置到声源的距离，m； 若已知点声源的倍频带声功率级LW或A声功率级（LAW），且声源处于半自由声场时，上式简化成： 各声源在预测点产生的声级的合成： 厂界声源预测结果详见表7-7： 表7-7 厂界噪声预测结果（单位：dB(A)） 测点编号与测点位置 贡献值 背景值 叠加值 执行标准 是否达标 昼 昼 东厂界 50.1 57.6 58.3 60 达标 西厂界 54.1 56.0 58.2 60 达标 南厂界 49.1 59.3 59.7 60 达标 北厂界 48.7 59.5 59.8 60 达标 因此由上表可以看出，经减振、隔声后，四个厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，故项目对周围声环境影响较小，不会产生噪声扰民现象。 4、固废环境影响分析 职工生活过程中产生的生活垃圾、切管过程产生的废边角料、布袋收尘、不合格品及废乳化液、润滑油桶、含油抹布。其中废边角料、布袋收尘、不合格品收集后外卖处置；废包装桶收集后委托有资质单位处置；含油抹布、生活垃圾由当地环卫部门收集后统一处置。 （1）一般固废环境影响分析 为避免本项目产生的一般工业固废对环境造成的影响，主要是做好固废的收集、转运等环节。一般固废暂存场按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改清单Ⅱ类场标准相关要求建设，地面基础及内墙采取防渗措施（其中内墙防渗层做到0.5m高），使用防水混凝土，地面做防滑处理，一般固体废物临时贮存房渗透系数达1.0×10-7厘米/秒，其后定期处置。因此，本项目的一般工业固体废物和生活垃圾基本不会对建设项目周围环境造成明显的不良影响。 （2）危险固废环境影响分析 ①生产过程影响分析 本项目运营期产生的危险废物主要为废包装桶，其主要产生环节为原料拆包。废包装桶贮存于厂区的危废堆场，定期委托由资质单位安全处置。运输和处置过程中严格按照危废管理要求进行，因此本项目产生的危废对周边环境影响较小。且本项目仅在运营期产生此类废物并按照要求及时有效处理，服务期满后对无影响。 ②暂存过程影响分析 本项目危废堆场占地面积5m2，危废堆场所在区域往来人员较少，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行建设，地面基础及内墙采取防渗措施（其中内墙防渗层做到0.5m高），使用防水混凝土，地面做防滑处理，危险废物暂存场渗透系数达1.0×10-10厘米/秒。 本项目废包装桶产生量为85只/a，每只桶占地面积约为0.5m2。本项目废包装桶最大储存量为22只，按照三层考虑，所需暂存面积约为3.7m2。因此，本次项目设置的5m2危废暂存区可以满足贮存需求。 危废收集后单独存放；同时作好危险废物情况的记录，注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 ③运输过程影响分析 本项目危废主要为废包装桶，掉落后及时处理，对周边环境影响较小。因此本项目的危废在运输过程中对周边环境影响较小。 建设项目危险废物暂存场所设置情况见表7-8。 表7-8 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废 物代码 占地面积 贮存 方式 贮存能力 贮存周期 危废堆场 废包装桶 HW49 900-041-49 5m2 桶装后存放于暂存处 2t 三个月 建设项目固体废物利用处置方式评价见表7-9。 表7-9 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号 固废名称 属性 产生工序 形态 废物代码 估算产生量（吨/年） 利用处置方式 1 边角料 一般工业固废 切管过程 固 86 6.35 收集外卖 2 不合格品 检验 固 86 1.46 3 布袋收尘 废气处理 固 86 4 4 废包装桶 危险固废 原料拆包 固 HW49（900-041-49） 0.085 资质单位处置 5 含油抹布 涂抹零件 固 HW49（900-041-49） 0.1 环卫清运 6 生活垃圾 一般固废 办公、生活 固 99 8.8 综上，本项目固废均得到合理处置，外排量为零。本项目所产生的固体废弃物对环境影响较小。 5、项目“三同时”验收一览表 现有项目均已进行三同时验收，因此仅对技改项目需三同时验收情况进行汇总，技改项目“三同时”验收一览表见表7-8。 表7-8 技改项目“三同时”验收一览表 项目名称 年产100万套汽车排气系统项目技术升级改造 类别 污染源 污染物 治理措施（建设数量、规模、处理能力等） 处理效果、执行标准或拟达要求 环保投资（万元） 完成时间 废气 生产过程 颗粒物 集气罩+焊接烟尘净化装置（布袋除尘）+15m高排气筒，收集效率90%、处理效率80%、3套 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准 依托现有 与项目主体工程同时设计、同时开工、同时建成运行 废水 生活废水、浴室废水 COD、SS、氨氮、TP、LAS 化粪池 开发区污水处理厂接管标准 依托现有 噪声 生产车间 — 建筑墙体隔声、安装减振底座、距离衰减等 达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 2 固废 生产过程 一般固废 一般固废暂存场10m2 满足要求，安全暂存 依托现有 危险废物 危废暂存场5 m2 环境管理（机构、监测能力等） 专职管理人员 — — 清污分流、排污口规范化设置 雨、污水接管口 符合环保要求 依托现有 “以新带老”措施 无以新带老 — 总量平衡具体方案 项目颗粒物0.37t/a，新增废水7028t/a，其中COD0.35t/a、SS0.07t/a、NH3-N0.035t/a、TP0.004t/a，LAS0.007t/a接管开发区污水处理厂，总量纳入开发区污水处理厂总量范围，固废均得到有效处置。 — 区域解决问题 — — 卫生防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标等） 项目不设大气环境防护距离，设置以厂界为边界的50m范围为卫生防护距离，该范围内无居民点、学校、医院等环境敏感目标，满足卫生防护距离的要求。 — 环保投资合计 2 6、环境管理 （1）环境管理机构设置 为了本工程在运营期能更好地执行和遵守国家、省及地方的有关环境保护法律、法规、政策及标准，接受地方环境保护主管部门的环境监督，调整和制订环境规划和目标，进行一切与改善环境有关的管理活动，同时对工程施工及运营期产生的污染物进行监测、分析，了解工程对环境的影响状况，公司应设置专职的环境管理人员，配备一名管理人员分管环境保护管理工作，编入一名技术人员参与项目的环保设施“三同时”管理，同时需负责产生污染防治设施运行管理。由于环保工作政策性强，涉及多学科、综合性知识，建议该项目的专职环境管理人员选用具备环保专业知识并有一定工作经验的专业人员担任。 （2）环境管理制度 ①贯彻执行“三同时”制度：设计单位必须将环境保护设施与主体工程同时设计，工程建设单位必须保证防治污染及其它公害的设施与主体工程项目同时施工、同时投入运行。 ②执行排污申报登记：按照国家和地方环境保护规定，应及时向当地环境保护部门进行污染物排放申报。经环保部门批准后，方可按分配的指标排放。 ③环保设施运行管理制度：应建立环保设施定期检查制度和污染治理措施岗位责任制，实行污染治理岗位运行记录制度，以确保污染治理设施稳定高效运行。当污染治理设施发生故障时，应及时组织抢修，并根据实际情况采取相应措施，防止污染事故的发生。 ④建立企业环保档案：企业应对废水处理装置等进行定期监测，建立污染源档案，发现污染物非正常排放，应分析原因并及时采取相应措施，以控制污染影响的范围和程度。 企业制定严格的环境管理与环境监测计划，并以扎实的工作保证企业各项环保措施以及环境管理与环境监测计划在项目运营期得以认真落实，才能有效地控制和减轻污染，保护环境；只有通过规范和约束企业的环境行为，也才能使企业真正实现社会、经济和环境效益的协调发展，走可持续发展的道路。 9、环境监测计划 环境监测是环境管理不可缺少的组成部分，通过监测掌握生产装置污染物排放规律，评价净化设施性能，制定控制和治理污染的方案，为贯彻国家和地方有关环保政策、法律、规定、标准等情况提供依据。 （1）环境监测机构的设置及职责 环境监测计划应有明确的执行实施机构，以便承担建设项目的日常监督监测工作。建议建设单位对专职环保人员进行必要的环境监测和管理工作的培训，以胜任日常的环境监测和管理工作。因厂区不具备污染物样品实验室分析设备及条件，监测任务可委托有资质单位进行。 职责： ①建立严格可行的环境监测计划及质量保证制度； ②定期检查各车间设施运行情况，防止污染事故发生； ③对全厂的废水、废气、噪声污染源进行监测，并对监测数据进行综合分析，掌握污染源控制情况及环境质量状况，为决策部门提供污染防治的依据； ④建立严格可行的监测质量保证制度，建立健全污染源档案。 （2）环境监测计划 对项目所有的污染源（废水、废气、噪声和固体废物等）情况以及各类污染治理设施的运转情况进行定期或不定期的监测： 废水：企业生活污水经化粪池处理后接管开发区污水处理厂。需要对本项目的污水接管口进行监测，每年监测一次，主要监测项目为pH、COD、NH3-N、TP、LAS。 有组织废气：对生产工艺中所有废气排口每年监测一次，监测项目为粉尘。 无组织废物：在厂界外敏感点布设大气采样监测点，每年监测一次，监测项目为粉尘。 噪声：对主要生产设备及厂界噪声进行监测，每年监测一次，由于本项目夜间不生产，因此主要在昼间进行测量。 固体废物：对全厂固废产生及处置情况进行统计，每月统计一次。

# 八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生产过程 | 颗粒物 | 集气罩+焊接烟尘净化装置（布袋除尘装置）+15m高排气筒，3套 | 达《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准 |
| 水 污 染 物 | 生活污水、浴室废水 | COD、SS、氨氮、TP、LAS | 化粪池 | 达标接管开发区污水处理厂 |
| 固 体 废 物 | 生产车间 | 一般固废 | 厂家外售 | 有效处置 |
|  |  | 危险固废 | 危废资质单位处置 |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾、含油抹布 | 环卫清运 |  |
| 噪 声 | 本项目高噪声设备主要为车间设备，其单台设备噪声值为70～75dB（A），各个设备噪声经过减振、厂房隔声及距离衰减等措施后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |

# 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 上海天纳克排气系统有限公司南京分公司位于江宁经济技术开发区松岗街16号，租用德茂（南京）食品有限公司厂房一层作为生产基地，项目于2011年投资100万元建设“上海天纳克排气系统有限公司南京分公司年产10万件GP4排气消声器和净化器、8万件马自达3排气系统、11万件新帕萨特排气系统建设项目”，并于2011年6月1日获得南京市江宁区环境保护局的环评批复（2011开076号），2018年1月委托迪天环境技术南京股份有限公司进行验收监测（NJDT（验）字第2017303号），由于验收过程中发现项目与环评批复存在部分差异，于2018年3月编制了“上海天纳克排气系统有限公司南京分公司年产10万件GP4排气消声器和净化器、8万件马自达3排气系统、11万件新帕萨特排气系统建设项目变动说明”，于2018年5月14日经自主验收取得噪声及固体废物专项验收意见函（南京市江宁区环保局江宁环验字（2018）7号），现有项目主要从事上汽大众及上汽集团汽车排气系统生产项目。 为适应市场需要，现上海天纳克排气系统有限公司南京分公司拟投资1070万元在现有1#厂房、2#厂房更换及新增部分设备进行排气管生产活动，项目建成后将形成年产100万套排气管的生产能力。 2、选址可行性分析 （1）技改项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止项目，同时也不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。 3、环境质量现状 项目所在地大气环境SO2满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求，NOX、TSP等不满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求；纳污河流秦淮河均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求；声环境达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类相关标准。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 4、达标排放和污染物控制 （1）废气 项目废气主要为生产过程中产生的颗粒物。 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的大气环境防护距离计算模式来预测，计算结果为无超标点，无组织排放的废气浓度在厂界均能实现达标排放，不需设置大气环境防护距离。 根据卫生防护距离计算结果，按相应规范要求，本项目以厂界为边界50m为边界设置卫生防护距离包络线。卫生防护距离范围内无居民点以及其他环境空气敏感保护点。针对生产车间产生的无组织废气要求建设单位加强车间内的通风换气，保证车间良好的工作环境。因此，本项目无组织废气对当地的环境空气质量影响较小，可满足环境管理要求。 （2）废水 项目废水主要为生活污水，项目生活污水、浴室废水经化粪池预处理后达标接管开发区污水处理厂集中处理，尾水达标排放，对周围水环境影响较小。 （3）噪声 本项目产生的噪声经厂房隔声和距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周围环境影响较小。 （4）固废 本项目产生的固体废物均得到妥善处置，对周围环境影响较小。 5、总量控制分析 （1）废水：新增废水7028t/a，其中COD0.35t/a、SS0.07t/a、NH3-N0.035t/a、TP0.004t/a、LAS0.007t/a，接管开发区污水处理厂，总量纳入开发区污水处理厂总量范围。 （2）废气颗粒物为0.37t/a，需向江宁区环保局申请总量。 （3）固废：排放总量为零。 综上所述，技改项目符合相关产业政策和规划要求，工艺设备选择较合理，在采用了各项合理、可靠、有效环保设施处理后，各污染物能够达标排放，总体上对区域环境影响较小，本评价认为，从环保角度来讲，建设项目的技改方案是可行的。 二、建议 1、 严格落实“三同时”制度，即污染处理设施要与本项目同时设计，同时施工，同时投产。 2、 加强车间通风，确保废气达标排放。 3、 建议建设单位对固体废弃物实行分类管理，尽量实现废物的综合利用。 4、 加强职工的环保教育，提高职工的环保意识。

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附图1 建设项目地理位置图 附图2 江宁经济开发区规划图 附图3 项目周边概况图 附图4 项目平面布置图 附图5 江宁区生态红线图 附件1 项目备案通知书 附件2 企业营业执照 附件3 现有项目环评批复 附件4 现有项目验收监测 附件5 现有项目环评及验收批复 附件6 委托书 附件7 建设单位承诺书 附件8 污水接管证明 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

板材

翻边

纵向咬边

G：废气；N：噪声；S：固废

压芯

封盖

气密检验

筒体

N

N

N

N

S1-1

法兰组件

总成焊接

焊接

G：废气；N：噪声；S：固废

手工焊接

气密检验

成品

筒体组件

焊接

G2-1、S2-1

G2-2、S2-2

G2-3、S2-3

G2-4、S2-4

S2-5

生活用水

自来水

4518

化粪池

损耗 301

1205

3614

开发区污水处理厂

浴室用水

损耗 603

2409

1506

3012

3614

不锈钢片

不锈钢板、芯管

咬边、翻边

机器人焊接

压芯、封盖

检验

消声器组件

G3-1、S3-1

S3-2

N

N

弯管

不锈钢管

切管

管端加工

N

N、S4-1

N

检验

S4-2

弯管制品

焊接

消声器组件/催化器组件、弯管、法兰、吊钩

检验

G5-1、S5-1

S5-2

成品

生活用水

自来水

8785

化粪池

损耗 527.1

2108.4

7028

开发区污水处理厂

浴室用水

损耗 1229.9

4919.6

2635.5

6149.5

7028

生活用水

自来水

13303

化粪池

损耗 828.1

3313.4

10642

开发区污水处理厂

浴室用水

损耗1832.9

7328.6

4141.5

9161.5

10642

配水池

管网来水

浓缩池

泥沙

栅渣

曝气沉砂池

双沟式氧化沟

沉淀池

计量井

紫外线消毒

排水泵房

尾水排放

粗细格栅

回流泵房

外运处理

压缩间

泥饼外运

剩余污泥

回流污泥

提升泵

滤后水