# 電功率

電能消耗的速率稱為電工率。電功率的單位是瓦(W)。

W = J / s

下表是幾種家庭電器的電功率、操作電流和電壓。

| 電器 | 電功率（W） | 電壓（V） | 電流（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 擴音機 | 100 | 220 | 0.45 |
| 電暖爐 | 3000 | 220 | 13.6 |
| 電熱水壼 | 2000 | 220 | 9.1 |
| 吸塵機 | 1000 | 220 | 4.5 |
| 電熨斗 | 500 | 220 | 2.27 |
| 電視機 | 60 | 220 | 0.27 |

從上表資料，一個只能負荷5A電流使用的「萬能插蘇」，可以接駁以上哪三種家庭電器？

電器的電功率越_____________電器操作時的電流便越大。

根據上表，60W的電視機每秒鐘消耗				焦耳的電能。

而2000W的電熱水壼每秒鐘就消耗				焦耳的電能。

根據上表，60W的電視機每小時消耗				焦耳的電能。

而2000W的電熱水壼每小時就消耗				焦耳的電能。

器的電功率越____________消耗電能便越快。

計算電費

電力公司計算供應電能的單位是千瓦小時 (kilowatt-hour, kWh)。

1 kWh的電能相等於電功率為1000W的電器在一小時內耗用的電能。

1 kWh	= 1 kW x 1 h

= 1 000 W x 60 x 60 s

= 3 600 000 J

使用千瓦小時(kWh)計算是否較焦耳(J)方便？

一千瓦小時的電能稱為一度電。

電力公司計算供應電能的單位是千瓦小時（1 kWh）。

1 kWh = 1度電

電力公司輸給用戶的電，先經電錶，才輸入屋內。電錶是用千瓦小時作計算單位的。新式的電錶採用易讀的數字來顯示用量。

日常生活中，市民只要知道電器的電功率，便可把電器的耗電量計算出來。例如，一個電功率為3kW的電暖爐連續開動2小時，便會消耗6kWh的電能。電錶的讀數便會增加6度。

電費的計算

1.	下圖為一張電力公司發出的舊電費單，其中一部份被撕去。

- 細心閱讀電費單，回答下列各題。

- 消耗了多少度電？

b)	電費是多少（不計算其他增減金額）？

（備註：答案可參考附件一。）

- 若每度電為0.9元，試計算下列電器的電費。

- 開啟一個1.4kW的冷氣機10小時。

- 在連續二個月內(60天)每天開啟一台3kW的電暖爐6小時。

- 在連續30天內，每天開啟一個100W的燈泡三小時。

附件一

# Text boxes

電功率（瓦）=

消耗的電能（焦耳）

時間（秒）

Mr Beckham Chan

Shun Tai House Shun Tin Estate

Kwun Tong, KLN