ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX—201X

有色金属冶炼企业能源管理中心技术规范

Technical specifications of energy management center of nonferrous

201X - XX - XX发布

201X - XX - XX实施

中华人名共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)提出并归口。

本标准负责起草单位：阳谷祥光铜业有限公司、XXX、XXX。

本标准参与起草单位：XXX、XXX。

本标准主要起草人员：XXX、XXX。

本标准为首次发布。

有色金属冶炼企业能源管理中心技术规范

范围

为规范有色金属冶炼企业能源管理中心设计、建设和使用，提高有色金属冶炼企业能源管理水平，特制定此标准。

本标准规定了有色金属冶炼企业能源管理中心的术语和定义、特征、构成、基本功能和要求。

本标准适用于有色金属冶炼企业的能源管理中心的设计、建设和使用。

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可以使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。(按要求修改)

GB/T 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

能源管理中心

采用自动化、信息化技术和集中管理模式，全面监控和管理企业能源系统管网和设备，利用在线信息和历史数据分析能源系统的正常和异常情况下的工况特征，为能源调度和生产指挥提供准确和及时的信息，保证生产的正常和优化运行，确保异常情况下的正确决策，实现系统性节能降耗的管控一体化系统。

能源种类

有色金属冶炼企业能源种类包括焦炭、煤、重油、电力、蒸汽、天然气、压缩空气、氧气、氩气、氮气、氢气、水等。

概述

主要内容

有色金属冶炼企业能源管理中心应具备能源计划、能源计量管理、能源监控、能耗分析、数据报送、重点工序（设备）能耗管理等功能。有色金属行业能源管理中心包括“三个系统”，即现场计量和监控系统、数据采集系统和信息管理系统：

a) 现场计量和监控系统：对能源输送、应用控制系统进行计量、监测及必要的控制，为能源数据的采集、传输、调控提供用能现场数据支撑。能源管理现场工业网络系统是指通过工业网络，控制各个能源站点，将各个能源站点的信息并入工业网。

b) 数据采集系统：企业各能源介质存在于工业现场的不同环境中，因性质不同，计量设备的计量方式差异较大，针对不同介质和不同计量方式，结合现场实际情况，采用不同采集方式建设的数据采集系统。

c) 信息管理系统：具有完整能源监控、管理、分析和优化功能的管控一体化计算机系统。

主要作用

4.2.1 在企业能源管理部门的指导下，对能源系统采用分散控制和集中管理。

4.2.2 实时了解企业的能源需求和消耗的状况，使能源的合理利用达到一个新的水平。

4.2.3 完善能源信息的采集、存储、管理和利用完善的能源信息采集系统，实时掌握系统运行情况，及时采取调度措施。

4.2.4 加快能源系统的故障和异常处理，提高企业能源事故的反应能力。

4.2.5 减少能源系统运行管理成本，提高劳动生产率。

4.2.6 实现远程监控，简化能源运行管理，减少日常管理的人力投入。

4.2.7 优化能源调度和平衡指挥系统，节约能源和改善环境。

基本要求

4.3.1 管理体制应建立公司级能源管理机构，以适应扁平化管理和能源集中调度的要求。

4.3.2 现场控制单元应满足远程监控要求。

4.3.3 数据采集要满足能源的外购、生产、输配、消耗等环节的计量要求，同时要满足设备或工艺装置运行监视以及能源平衡调度和预测的要求。

4.3.4 现场自动化系统或电气、仪表设备具备较为完善的向能源管控信息系统传输各类信号的能力，应符合GB17167要求。

有色金属冶炼行业能源管理体制

5.1 能源管理中心应建设为公司级全流程工序范围的管控中心，负责对主工艺系统、公辅系统的运行进行能源调度管理，应以远程监控为基础对风、热、水、电、气（汽）等集中管控。

5.2 由公司级能源主管部门通过能源管理中心集中分析企业内部各个能源的情况，对能源进行统计、分析，并为进一步改善能源管理中心的管理提供基础。

5.3 依托能源管理中心对企业内部的能源信息进行实施监测，并设置预警系统，通过预警系统来处理紧急事故。

应用功能

建设完善的能源计量系统

仪表具备较为完善的传输信息和数据的能力，实现主要能源介质的准确计量，满足企业能源管理中心的运行要求。

建设完善的能源数据采集网络

实现能源计量数据、能源系统操作和质量数据、关键生产数据、用能装置和设备运转参数集中采集到能源管理中心。

建设能源综合监控系统

实现对企业各级（分厂、车间、重要耗能设备）各种能源介质生产、存储、消耗、回收全过程的实时监控，实现对各类产能、供能和用能过程及设备的实时监视、远程控制、异常报警和分析管理，确保能源系统稳定运行。

建设内容和要求

能源计量系统

对重点用能设备加装或改造能源计量器具，完善企业一级、二级、三级能源计量仪表，计量器具配备率和准确度等级达到《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167）的要求。

能源数据采集网络

按照企业能源管理中心建设需求，开展能源计量仪表（含原有、新增及改造仪表）现场数据采集系统适应性接入改造；基于已有自动化系统（DCS、PLC等），完善现场数据采集网络和工业主干网络。

能源管理中心

建设能源管理中心的基础设施平台，主要包括控制室工程、机房工程、弱电智能化工程、视频及通信工程等。

基础能源管理系统

建设基础能源管理系统，主要包括以下功能模块：能源计划与实绩管理、能效分析与评价、能源生产运行管理、能源质量管理、能耗定额管理、能源计量器具管理、能源报表管理等。

能源预测与优化调度系统

基于生产计划数据与能源供需历史数据，运用先进能源预测模型技术，实现主要能源介质的短周期与长周期预测；基于能源供需预测结果，建立能源优化调度模型，实时提供主要能源介质的优化调度方案。

配套管理体系

企业能源管理中心配套管理模式和机制建设是相对于硬件设施建设的软件建设，其关键是在明确企业能源管理中心定位基础上，把硬件设施建设和配套能源管理体制建设有机结合起来，做到同步规划、同步建设。应设立能源管理岗位，聘任能源管理负责人，并加强对能源管理负责人的节能培训。

数据及信息安全

网络安全

与企业ERP、MES等其他信息化系统连接时或Web发布时，必须通过防火墙进行数据及信息安全隔离。

服务器安全

安装防病毒软件，并及时进行病毒软件库及操作系统补丁的更新。

数据安全

应对数据进行定期备份，报表定期存档，并对数据库等数据进行访问权限控制，防止数据外漏。

软件安全

应用软件应支持访问权限控制，操作日志记录等功能，限制非工作人员的使用，保证系统安全。

评估和考核参考指标

工艺设施和能源利用设施配套，能源利用系统（如锅炉给水泵、变压器、配电柜、工艺风机等）具有一等的冗余度。

参考指标：

天然气节约率20%；

电节约率11%；

其他主要能源介质节约率或放散率；

在改造或新建能源管理中心运行前后，能源亏损量减少。

其他要求

现场设备运行要求

a) 现场自动化系统须具备远程监控的条件，主要动力设施（如变电站开关、调节阀门、电控设备等）运行稳定可靠，达到基本的安全条件及自动化水平。

b) 现场自动化系统或电气、仪表设备具备较为完善的向能源管控信息系统传输各类信号的能力，性能良好。

c) 应按照现场装置的实际情况，确保信息完整性，并按照有关设备的机械、电气和控制特征，选择采集的信息点，实现远程监控的现场站向能源管控信息系统传送的信息可靠稳定。

d) 充分考虑远程监控站点和设备的特点，确保将涉及设备和系统安全的监测点传输到信息系统。

人员配备要求

能源管理中心的人员配备如下：

按照能源管理中心的总调度、分介质调度设置岗位，每个岗位设置1-2人；

按照水、电、气等，配备点检人员，对现场设施进行巡检；

根据计算机网路及现场控制系统，配备专业的检修人员。

设备操控要求

现场自动化系统应满足远程监控的要求，主要动力设施（如变电站开关、调节阀等）应运行稳定可靠。

操作规程及制度要求

能源管理中心制度主要包括以下几个方面：

- 能源管理制度；

- 能源调度管理制度；

- 运行和操作管理制度；

- 系统安全管理制度；

- 巡检、点检管理制度；

- 能源质量管理制度；

- 数据安全管理及保密制度。

_________________________________