# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 偃师市山化镇鸿源轻质板厂年产1000吨轻质板项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 偃师市山化镇鸿源轻质板厂 |
| 法人代表 | 张振杰 | 联系人 | 张振杰 |
| 通讯地址 | 洛阳市偃师市山化镇关窑村 |
| 联系电话 | 13837919198 | 传真 | / | 邮政编码 | 471900 |
| 建设地点 | 洛阳市偃师市山化镇关窑村 |
| 立项审批 部门 | 偃师市发展和改革委员会 | 批准文号 | 2018-410381-41-03-076132 |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ | 行业类别及代码 | C2924泡沫塑料制造 |
| 占地面积 （平方米） | 1800 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 100 | 其中：环保 投资（万元） | 7.35 | 环保投资占总投资比例（%） | 7.35 |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2019年5月 |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 偃师市山化镇鸿源轻质板厂租赁偃师市翱龙型材厂厂区内一空车间建设年产1000吨轻质板项目。项目所在地用地性质属于工业用地（建设用地规划许可证见附件4，土地证见附件5）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的要求，建设项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第1号，2018年4月28日起实施）规定，本项目属于“十八、橡胶和塑料制品业；第47条、塑料制品制造-其他”，因此本项目应编制环境影响报告表。偃师市山化镇鸿源轻质板厂委托济源蓝天科技有限责任公司承担该项目环境影响评价工作。 我单位接受委托后，立即组织有关技术人员，进行了现场调查、环境敏感点(保护目标)的识别、资料收集与分析等工作，并在此基础上，根据建设项目环境影响评价技术要点的相关要求，编制完成了本项目环境影响报告表，供建设单位上报环保主管部门审批（委托书见附件1）。 2、产业政策及规划相符性分析 根据国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，属于允许建设项目。因此，项目符合国家产业政策。同时项目已取得偃师市发展和改革委员会备案，备案时间为2018年12月12日，项目代码为：2018-410381-41-03-076132（项目备案见附件2）。 本项目位于洛阳市偃师市山化镇关窑村，对照《偃师市城乡总体规划（2015-2030）》中心城区土地使用规划图，本项目不在规划范围内，根据偃师市规划局出具的建设用地规划许可证和偃师市人民政府出具的土地证，本项目用地性质属工业用地；用地规划许可证见附件4，土地证见附件5，租赁合同见附件3。 3、项目地理位置 偃师市山化镇鸿源轻质板厂年产1000吨轻质板项目位于洛阳市偃师市山化镇关窑村（项目地理位置图见附图1），本项目东侧紧邻机械加工厂，西侧为厂区道路，北侧紧邻制板厂，南侧为空地；项目厂界南侧100m为关窑村，西北侧1100m为古路沟村、1320m为张窑村，东南侧900m为蔺窑村，北侧1020m为连霍高速。项目厂区地势平坦、交通便利。项目周边环境示意图见附图二。 建设内容及规模 项目基本情况及主要建设内容见下表。 表1 项目基本情况一览表 序号 项 目 基 本 情 况 1 工程名称 偃师市山化镇鸿源轻质板厂年产1000吨轻质板项目 2 建设地点 洛阳市偃师市山化镇关窑村 3 建设单位 偃师市山化镇鸿源轻质板厂 4 建设性质 新建 5 工程投资 100万元 6 占地面积 1800m2 7 劳动定员 20人（不提供食宿） 8 工作制度 年工作300天，每天一班，每班8小时 表2 项目组成一览表 工程内容 备注 主体工程 生产车间 1800m2 租用现有 公用 工程 供水 依托厂区现有供水管网 排水 依托现有，厂区雨污分流；生活污水经化粪池处理后用于厂区绿化，化粪池定期清淘肥田不外排 供电 依托厂区现有供电设施 环保 工程 混炼、压延混匀、发泡工序 6个集气罩+袋式除尘器+UV光解+活性炭吸附装置+15m排气筒 新建 化粪池 1座10m³ 车间东侧 隔音降噪措施 减震基础、距离衰减、厂房隔音 / 一般固废 垃圾桶 / 1个10m2一般固废暂存处 新建 危险固废 1个8m2危废暂存间 新建 2台电热油炉下方各设置一个回收槽 新建 5、主要生产设备 表3 主要设备 序号 设备名称 规格型号 台数 备注 1 搅拌机 / 2台 搅拌工序 2 斜式盛料机 HX-8140 1台 上料工序 3 混练机 SNF-75/38 1台 混炼工序 4 翻炼机 18寸 1台 压延混匀 16寸 1台 5 出片机 5滚 1台 出片工序 6 油压发泡机 600t 2台 发泡工序 7 电热油炉 120FW 2台 使用电加热，以导热油为热载体，为发泡工序提供热能 8 切片机 LR-K1800 2台 分切工序 9 分条机 2.8×1.1 1台 10 斜剖机 1.8×0.8 2台 6、产品方案及产量 本项目投产后年产1000吨轻质板，产品方案见下表。 表4 项目生产规模及产品方案一览表 产品 单位 年产量 备注 轻质板 t/a 1000 主要用途为鞋底内部的填充物，成品尺寸规格依据客户订单进行调整 7、主要原辅材料及消耗量 主要原辅材料及耗量见下表。 表5 项目主要原辅材料消耗量 类别 名称 单位 消耗量 备注 原辅 材料 塑料颗粒（PE） t/a 1000 外购 ADC发泡剂 t/a 4 外购 氧化锌 t/a 1 外购 硬脂酸 t/a 3 外购 水性脱模剂 t/a 2 外购 包装袋 万个/a 2 外购 电 万kw·h/a 100 接偃师电网 水 t/a 920 市政管网 表6 主要原辅材料成分分析 序号 名称 成分 1 聚乙烯（PE） 乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂 2 ADC发泡剂 偶氮二甲酰胺 3 氧化锌 锌的一种氧化物 4 硬脂酸 十八烷酸 表7 主要原辅材料有毒有害理化性质分析 序号 名称 理化性质 1 聚乙烯（PE） 化学式：[C2H4]n，无嗅、无味、无毒的白色颗粒或粉末。熔点13l℃。密度0.942-0.950g/cm3。软化点120-125℃。脆化温度-70℃。最高使用温度100℃。CAS登录号：9002-88-4 2 偶氮二甲酰胺 分子式：C2H4N4O2，白色或淡黄色粉末，无毒，无嗅，不易燃烧，具有自熄性。溶于碱，不溶于汽油、醇、苯、吡啶和水。分子量116.08，密度1.65（水），熔点225℃，分解温度195-210℃，。不稳定，受热分解，主要生成氮、一氧化碳和二氧化碳等气体。大鼠经口LD50：>6400mg/kg；大鼠皮肤LD50：>500mg/kg（剧烈急性毒性判定界限：大鼠实验，经口LD 50 ≤5mg/kg，经皮LD 50 ≤50mg/kg），不属于剧烈急性毒性。 3 氧化锌 化学式：ZnO，分子量81.38，白色粉末或六角晶系结晶体。CAS登录号1314-12-2，熔点1975℃，难溶于水，密度5.606g/cm3，无嗅无味，无砂性。受热变为黄色，冷却后重又变为白色，加热至1800℃时升华 4 十八烷酸 化学式：C18H36O2，分子量284.48，白色蜡状透明固体或微黄色蜡状固体。能分散成粉末，微带牛油气味。熔点67~69℃，沸点183~184℃。不溶于水，稍溶于冷乙醇，加热时较易溶解 8、用电及给排水情况 本厂区的生产及生活用电，由偃师市电网统一供应，年总用电量约100万kw·h/a。 本项目用水由市政管网供给，本项目无生产废水排放，职工日常生活用水，经1座化粪池（10m3）处理后用于厂区绿化，化粪池定期清淘肥田，不外排。 9、职工定员及劳动制度 该项目劳动定员20人。年工作时间为300天，每天一班，每班8小时。 10、总投资 该项目总投资100万元，全部为企业自筹资金。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 经调查，偃师市翱龙型材厂厂区建成后未经使用，厂区内车间均为空置。本项目租赁偃师市翱龙型材厂空置车间增加设备进行生产，不进行土建施工，仅对生产设备进行安装。本项目生产设备尚未安装，因此本项目不存在原有污染及环境问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地质、地形、地貌、气候、气象、水文、土壤、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 偃师市位于河南省中西部地区的洛阳盆地东隅，总面积668.58km2，南屏嵩岳，北临黄河，东邻巩义市，距巩义市30km；西接洛阳市郊区和孟津县，距洛阳市30km；南依嵩山接登封市、伊川县；北与孟州市隔黄河相望。 本项目东侧紧邻纸板厂，西侧为厂区道路，北侧紧邻底片厂，南侧为道路，项目厂界南侧100m为关窑村，西北侧1100m为古路沟村，1320m为张窑村，东南侧900m为蔺窑村，北侧1020m为连霍高速。项目厂区地势平坦、交通便利。项目周边环境示意图见附图二。 2、地形、地貌 偃师市属于洛阳断陷河谷盆地的中部，北有邙山自西向东蜿蜒通过，南邻重山褶断带，山岭起伏，中部为宽阔的伊洛河冲积平原及山前倾斜平原。地形呈南北高中间低，地貌景观略呈槽形，地表形态复杂多样，大体可分为山地、丘陵、坡地、平原四种类型。南部万安山，山势由东向西降低，海拔300~900m，面积占全市的16.72%；万安山北侧为丘陵和洪积冲积坡地，海拔150~400m，面积占全市的35.71%；中部伊洛河冲积平原，地势平坦，海拔115-135m，面积占全市的31.37%；北部邙山丘陵，东西走向，岭脊突起，海拔140~300m，最高峰403.9m，面积占全市的16.2%。 3、气候、气象 偃师市属暖温带大陆性季风气候，受季风影响明显。春季受冷暖气流交替影响，天气多风少雨；夏季盛行从海上出来暖湿的偏南风，高温多雨，秋季受蒙古高气压势力增强、副热带高气压南撤的影响，冷暖适宜，但有时秋雨绵绵；冬季盛行从北冰洋和西伯利亚地区及蒙古吹来的寒冷干燥的偏北风，雨雪稀少。根据偃师市气象观测站近20年间观测资料统计，其气象特征见下表。 表8 近20年气象特征统计表 项目 单位 数值 项目 单位 数值 多年平均气温 ℃ 15.3 极端最高气温 ℃ 40.5 极端最低气温 ℃ -17.3 年平均降雨量 m 543.4 最大年降雨量 mm 1127.3 最小年降雨量 mm 9 年蒸发量 mm 1939.4 年均相对湿度 % 64.4 年最大冻土深度 cm 35 年最大积雪厚度 cm 23 年平均风速 m/s 1.4 年无霜期 d 210 主导风向 ENE 主导风频 88% 4、水文 偃师市境内河流属黄河水系，黄河沿邙岭北麓流过，伊、洛河在境内流程最长（伊河37km，洛河42km），有马涧河、刘涧河、沙河等季节性河流，还有东干渠、中州渠等。本项目所在区域主要地表水体有洛河、伊河，以及两河相汇后形成的伊洛河，均属黄河水系。 洛河：发源于秦岭山脉东侧的陕西省洛南县洛源乡木岔沟，流经卢氏、洛宁、宜阳、洛阳、偃师，在偃师市岳滩村东约1km处与伊河相汇，向东北经巩义神堤村北注入黄河。洛河全长453km，偃师境内长31km，流域面积255km2。河床宽0.5～1km，纵坡度约1/2400。洛河与伊河汇流后称伊洛河，其纵坡度约1/4000。河床由卵石、泥沙构成，渗水性较好。据白马寺水文站观测资料统计，洛河多年平均流量45.04m3/s，枯水期平均流量7.04m3/s；最大年平均流量120.0m3/s，最小年平均流量13.6m3/s；丰枯比13.7。 本项目厂址距洛河直线距离约7500m。 伊河：发源于栾川县陶湾乡三合村闷顿岭，流经嵩县、伊川、洛阳，在偃师市岳滩村东与洛河相汇。偃师段西马村至杨村长37km，占伊河全长347km的10.7%，流域面积565km2，占偃师市总面积的59.9%。河床最宽处（东石罢）3.2km，最窄处（安滩）0.38km，纵坡出龙门口后由几百分之一变缓到1/3000左右。河床由卵石、泥沙构成，渗水性较好。由于落差小，泥沙沉重量大，河中多沙洲。据龙门水文站观测资料统计，伊河多年平均流量24.6m3/s，枯水期平均流量7.96m3/s；最大年平均流量98.3m3/s，最小年平均流量为5.2m3/s；丰枯比18.9。本项目厂址距伊河直线距离为5000m。 伊洛河：伊河与洛河于城关、岳滩、故县三镇交界处汇合，汇合后称伊洛河。伊洛河流经偃师山化乡、巩义市，总长约44km，最终于巩义市汇入黄河。 本项目厂址距伊洛河直线距离为4800m。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、区域环境概况 偃师市辖4个街道、9个镇、214个行政村（585个自然村）、12个居委会、2240个村民组，总人口61万，全市总面积668.58km2，被列为国家级重点开发区域，是全国科技进步先进县（市）、文物保护工作先进县（市），河南省经济扩权县（市）、对外开放重点县（市）、首批小康达标县（市）、城乡一体化试点市。 山化镇位于偃师市区东6公里处，东、北与巩义市康店镇为邻，西与商都街道、邙岭乡接壤，南临伊洛河与巩义市回郭镇隔河相望，素有“洛阳东大门”之称。全镇总面积69平方公里，其中耕地面积4.7万亩。辖17个行政村，252个村民组，共4.8万人，呈半滩半坡状分布。陇海铁路、连霍高速公路、314省道平行穿境而过，交通便利。 本项目位于洛阳市偃师市山化镇关窑村。 2、偃师市城乡总体规划（2015-2030） （1）规划期限 规划期限为2015年~2030年，其中近期：2015年~2020年；近期2015年~2030年；远景：2030年以后。 规划地域层次 本城乡总体规划分偃师市域、偃师市中心城区两个地域层次。 偃师市域：偃师市域包括偃师市所有行政辖区，总面积668.6平方公里，简称全市或市域。 偃师市中心城区：偃师市中心城区指伊河以北、邙岭山脚以南、汉魏故城遗址以东、规划东外环路以西的集中城市建设用地区域，简称中心城区或城市。本次规划的中心城区含老城、首阳山、岳滩等三个城区组团。城市建设用地规模为48.4平方公里。 总体空间格局：规划以洛河、中州路和华夏路为发展依托，采用组团空间拓展模式，形成“一核、一带、三心、三组团”的总体空间结构。 ①“一核”指严格保护商城遗址公园形成城市生态文化绿核。 ②“一带”指沿洛河两岸形成的城市空间发展带，西启汉魏故城东，东达东高速引线，洛河将继续发挥偃师城市发展主血脉的主导作用。 ③“三组团”指偃师主城区的三个功能组团：首阳山组团、岳滩组团和老城组团。 ④“三心”依托三个组团建设公共中心，分别是老城特色商业中心、新区行政商贸中心和岳滩创业创新中心。 本项目位于洛阳市偃师市山化镇关窑村，不在《偃师市城乡总体规划（2015-2030）》中心城区规划范围内（详见附图3）。根据偃师市规划局出具的建设用地规划许可证，该项目所在地用途为工业用地。 4、与饮用水源保护区的位置关系 （1）城市集中式饮用水源地 偃师市现有供水厂2处，分别为一水厂和二水厂，水源均为地下水。一水厂位于市区首阳路与中成路交叉口东南角（后庄），设计取水量为1万m3/d，由6眼深井取水，井深120~153m。二水厂位于后纸庄村北300m处，设计日供水规模5万m3/d，由9眼深井取水，井深226~368m。另外，偃师市规划在岳滩镇喂南村西北侧新建第三水厂，水源由河滩取水井群供给，设计日供水规模20万m3/d，供水范围为产业集聚区及岳滩镇、城关镇用水。 河南省人民政府办公厅《关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办〔2007〕125号）中规定：一级保护区为取水井外围50米的区域；二级保护区为一级保护区外围150米的区域。根据“通知”，偃师市地下水饮用水源保护区划分结果如下：一、二水厂及规划第三水厂地下水饮用水源一级保护区为取水井外围50m的区域；二级保护区为一级保护区外围150m的区域。 本项目距离最近的偃师市一水厂2#井保护区5.8km，不在水源保护区范围内，因此符合饮用水源保护规划。 5、洛阳市邙山陵墓群保护条例 为加强对邙山陵墓群的有效保护和合理利用，2012年3月1日起施行《洛阳市邙山陵墓群保护条例》。邙山陵墓群建设控制地带分为西段、中段、东段和夹河段。其中东段位于偃师市境内，东汉、曹魏、西晋陵区 邙山古墓群（东段）建设控制地带范围：偃师市境内，东汉、曹魏、西晋陵区。具体为北界孟津县会盟镇李家庄村、小集村至偃师市邙岭乡东蔡庄村至偃师市山化乡游殿村；西界孟津县、偃师市的分界线；东界偃师市山化乡游殿村至偃师市山化乡忠义村；南界洛河河道北堤。 根据《洛阳市邙山陵墓墓群保护条例》中相关要求“第十六条 在邙山陵墓群建设控制地带内进行工程建设，应当符合邙山陵墓群保护规划，确保邙山陵墓群的安全，并不得破坏邙山陵墓群的历史风貌。工程设计方案在依法报有关部门批准前，应当征求市文物行政部门的意见”，本项目属于邙山陵墓群（东段）建设控制地带范围，租用已建成厂房，租赁现有已建成生产厂房建设，主要进行生产设备及环保设施的安装与调试，不进行土方挖掘行为，因此不会对地下文物造成影响。如项目建设方案发生变化，需要施工动土，动土前应当征求文物主管部门的意见。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等： 1、环境空气现状 （1）2018年洛阳市环境空气质量现状 本项目所在区域为环境空气二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准。本次评价以2018年为评价基准年。根据2018年洛阳市环境质量状况公报： 2018年，PM2.5年均浓度为62微克/立方米，比2017年下降12微克/立方米； PM10年均浓度为117微克/立方米，比2017年下降13微克/立方米；臭氧最大八小时第90百分位数年均为190微克/立方米，比2017年下降14微克/立方米；二氧化氮年均浓度为43微克/立方米，比2017年上升1微克/立方米；一氧化碳第95百分位数年均浓度为2.1毫克/立方米，比2017年下降0.3毫克/立方米；二氧化硫年均浓度为19微克/立方米，比2017年下降6微克/立方米。由公报可知，项目所在区域环境空气质量为不达标区。 表9 区域空气质量现状评价表 污染物 评价指标 现状浓度/（µg/m3） 标准值/（µg/m3） 占标率/% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 19 60 31.7 达标 NO2 年平均质量浓度 43 40 107.5 超标 PM10 年平均质量浓度 117 70 167.1 超标 PM2.5 年平均质量浓度 62 35 177.1 超标 CO 日平均第95百分位数 2.1mg/m3 4mg/m3 52.5 达标 O3 日最大8小时滑动平均值第90百分位数 190 160 118.8 超标 （2）评价区域环境空气质量状况 为了解建设项目厂址所在区域环境空气质量现状，建设单位委托河南松筠检测技术有限公司对本项目环境现状进行实测，监测时间为2018年12月28日～2019年01月03日，监测点位位于本项目厂区和南侧100m的关窑村，各监测因子的监测结果见下表。 表10 环境空气监测点位及监测因子 编号 监测点位 相对方位及距离 与项目关系 监测因子 1# 项目厂区 / / 非甲烷总烃、氨 2# 关窑村 SW100m 主导风向下风向 非甲烷总烃、氨 表11 监测因子及监测分析方法一览表 编号 监测因子 监测方法 检出限（mg/m³） 方法来源 1 非甲烷总烃 直接进样-气相色谱法 0.07 HJ604-2017 2 氨 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 0.004 HJ 534-2009 表12 项目所在地环境空气质量 单位：mg/m3 监测点位 监测项目 1小时平均 监测浓度范围 标准指数范围 标准 超标率（%） 项目厂区 非甲烷总烃（mg/m³） 0.41-0.58 0.21-0.29 2.0 0 氨（mg/m³） 0.005-0.011 0.025-0.055 0.2 0 关窑村 非甲烷总烃（mg/m³） 0.40-0.58 0.20-0.29 2.0 0 氨（mg/m³） 0.004-0.009 0.02-0.045 0.2 0 由上表可知，监测点非甲烷总烃1小时平均浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》相关要求，氨1小时平均浓度浓度满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D相关要求，因此项目所在区域环境空气质量状况较好。 2、地表水 为了解本项目附近地表水环境质量，本次评价借用洛阳市环境监测站设在伊洛河汇合处断面2017年全年监测结果。伊洛河伊洛汇合处断面水质情况见下表。 表13 伊洛河汇合处断面常规监测数据 项目 COD（mg/L） NH3-N（mg/L） 2017年1月 15 0.387 2017年2月 23.4 0.31 2017年3月 19.3 0.487 2017年4月 23.8 0.48 2017年5月 22 0.108 2017年6月 22 0.41 2017年7月 26 0.326 2017年8月 19 0.179 2017年9月 14 0.112 2017年10月 19 0.19 2017年11月 11 0.196 2017年12月 18 0.29 GB3838-2002 Ⅲ类 20 1.0 经查阅洛阳市2017年伊洛河河流水质监测结果知，伊洛河汇合处断面水质除2月、4月至7月COD超标外，其他时段COD、NH3-N月平均值均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准（COD≤20mg/L，NH3-N≤1.0mg/L），其原因是春冬季气温较低，使微生物对有机物的降解能力下降，致使COD浓度较高。 3、声环境现状 为了解本项目所在区域声环境质量现状，建设单位委托河南松筠检测技术有限公司对本项目环境现状进行实测，监测点设在项目厂界四周和南侧100m关窑村，监测时间为2018年12月28日、29日两天，监测结果见下表。 表14 声环境质量监测一览表 单位：dB(A) 监测值 监测点位 昼间 夜间 标准值 东厂界 53.2-54.3 42.6-42.9 昼：60 夜：50 西厂界 52.2-52.8 41.6-42.0 南厂界 50.2-51.3 41.3-41.8 北厂界 53.5-54.2 42.1-42.9 关窑村 51.0-51.6 40.8-41.2 由上表可知，项目厂界四周及敏感点昼、夜间噪声均可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类要求。因此项目所在区域声环境质量较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表15 本项目主要环境保护目标 环境类别 保护目标 方位 距离 居民（人） 保护级 环境空气 关窑村 SWS 100m 2350 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 蔺窑村 SE 900m 496 张窑村 NW 1320m 680 古路沟村 NW 1100m 1683 牙庄村 NE 1640m 3690 韩沟 NE 1860m 1141 西沟 NE 2340m 907 地表水 伊洛河 S 4800m - 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 声环境 关窑村 SWS 100m 2350 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1.环境空气质量标准 序号 污染物 标准值 执行标准 1 SO2 年平均值：35μg/m3 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 2 NO2 年平均值：40μg/m3 3 PM10 年平均值：70μg/m3 4 PM2.5 年平均值：35μg/m3 5 CO 24小时平均值：4mg/m3 6 O3 日最大8小时平均值：160μg/m3 7 非甲烷总烃 1小时平均：2.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准详解》 8 氨 1小时平均：200μg/m3 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 2.《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 COD：20mg/L，NH3-N：1.0mg/L 3.《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 昼间：60dB（A），夜间：50dB(A） |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 类别 标准及等级 标准值 噪声 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523－2011） 昼间70dB（A），夜间55dB（A） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 昼间60dB（A），夜间50dB（A） 废气 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 非甲烷总烃有组织最高允许排放浓度120mg/m3，排气筒高度15m，最高允许排放速率10kg/h；非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值4.0mg/m3，监控点为周界外浓度最高点 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号） 其他行业有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度为80mg/m3，其他企业边界非甲烷总烃排放建议值2.0mg/m3 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表2氨有组织排放，排气筒高度15m，最高允许排放速率4.9kg/h 固体 废物 《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中有关规定 |
| 总量控制指标 | 本项目职工20人，不提供食宿，每天1班，年工作300天。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）职工生活用水量按30L/（人·班），则职工生活用水量为0.6m3/d（180m3/a），产污系数按0.8计，则生活污水产生量约为0.48m3/d（144m3/a）。 本项目生活废水COD和NH3-N的排放量如下： COD：144m3/a×280mg/L=0.0403t/a NH3-N：144m3/a×29.1mg/L=0.0042t/a 综上，本评价推荐总量控制指标：COD：0.0403t/a，NH3-N：0.0042t/a |

# 建设项目工程分析

一、工艺流程简述（图示）： 图1 本项目生产工艺流程及产污环节图 具体工艺流程简述： 1、搅拌：将外购的塑料颗粒放入在搅拌机中搅拌混匀。 2、上料、混炼：混匀后的PE颗粒人工运至混炼机，同时向混炼机加入发泡剂、氧化锌、硬脂酸，混炼5min左右，混炼温度为80~90℃。随着温度的升高塑料颗粒在混炼机中软化，与其他辅料充分混合。该过程投料会产生少量粉尘,混炼过程中产生少量的有机废气及混炼机运行噪声。 3、压延混匀：将混炼机出料通过斜式盛料机输送至翻炼机，在翻炼机的滚筒滚压、加热（约50℃）的作用下，将原料进一步混合均匀，压延至片状。项目设置两台翻炼机，原料先经该第一台翻炼机压延成薄片，再经过第二台翻炼机进一步压延，使原料进一步压延混合均匀，在此过程将原料压成连续的长薄片。压延过程会产生少量非甲烷总烃以及翻炼机产生的噪声。 4、出片：压延过的薄片两边不规则，出片机的进料口设有刀头，将薄片两边不规则的切掉，使压延过的薄片成为宽度一致的长方形，出片机末端设有刀头，将薄片切成一段一段的长方形薄片。出片工序产生的污染物主要是边角料和设备噪声。 5、发泡：在油压发泡机模型内刷一层水性脱模剂，然后将硬质片状的塑料板放置于油压发泡机模型中加热（温度为150~160℃）。在氧化锌、硬脂酸的配合下，使发泡剂完全分解，塑料板发泡膨胀充满模腔。加热原理：项目利用电热油炉（使用电加热）循环油泵将导热油输送至油压发泡机模型通道，而后导热油返回油炉重新加热，以此实现热量的连续传递，使被加热物体温度升高，达到加热的要求。发泡工序产生的污染物主要是少量的氨气和设备噪声。 6、分切：依据客户需求对泡沫板材使用分条机、切片机、斜剖机进行分切，制得不同规格型号的鞋用泡沫板，之后打包入库。分切工序的污染物主要为边角料和设备噪音。 二、产污环节分析 （1）废气 本项目废气主要包括：混炼、压延混匀、发泡工序产生的废气，主要污染物为粉尘、非甲烷总烃及氨等。本环评建议将混炼-压延混匀-出片-发泡-成品区域在车间内封闭。 ①混炼废气 本项目混炼工序投加发泡剂、氧化锌、硬脂酸等辅料的过程中会产生粉尘；同时混炼过程还会产生有机废气非甲烷总烃。 根据同行业经验系数，上料过程中粉尘产生量约为原料的5%，非甲烷总烃产生系数以0.2kg/t-原料计。本项目发泡剂、氧化锌、硬脂酸的使用量为8.0t/a，则混炼工序粉尘产生量为0.4t/a；本项目塑料颗粒用量为1000t/a，则混炼工序非甲烷总烃产生量为0.2t/a。 本项目混炼工序设置1台混炼机，年运行时间为900h。建设单位拟在混炼机上料口和出料口上方设置集气罩（收集效率以85%计，风机风量为6000m3/h），收集后的废气通过同一套袋式除尘器+UV光解+活性炭吸附装置进行处理。粉尘处理效率以90%计，非甲烷总烃去除效率按90%计。则混炼工序粉尘有组织排放量为0.034t/a，排放速率为0.038kg/h，排放浓度为6.33mg/m3，无组织排放量为0.06t/a；由于本项目使用一套废气处理措施，因此，混炼与压延混匀工序非甲烷总烃排放量为0.0255t/a，排放速率为0.0283kg/h，排放浓度为4.72mg/m3，无组织排放量为0.045t/a。 ②压延混匀废气 本项目压延混匀工序过程中会产生少量非甲烷总烃。 根据同行业经验系数，压延混匀非甲烷总烃产生系数以0.1kg/t-原料计。本项目塑料颗粒用量为1000t/a，则混炼工序非甲烷总烃产生量为0.1t/a。 本项目压延混匀工序设置2台翻炼机，年运行时间为900h。建设单位拟在翻炼机上方各设置一个集气罩（收集效率以85%计，风机风量为6000m3/h），收集后的废气通过同一套袋式除尘器+UV光解+活性炭吸附装置进行处理。非甲烷总烃去除效率按90%计。由于本项目使用一套废气处理措施，因此，混炼与压延混匀工序非甲烷总烃排放量为0.0255t/a，排放速率为0.0283kg/h，排放浓度为4.72mg/m3，无组织排放量为0.045t/a。 ③发泡废气 本项目发泡工序使用ADC发泡剂，发泡过程中产生的污染物主要是少量的NH3。其发泡机理如下： 2H2NCON=NCONH2→H2NCONHNHCONH2+2HNCO+N2 H2NCONHNHCONH2→HNCONCONH+NH3 根据上述反应方程式及反应摩尔比推算，发泡过程中产生的NH3约占发泡剂的14.4%，本项目发泡剂消耗量为4t/a，则氨的产生量为0.576t/a。 本项目发泡工序设置2台油压发泡机，年运行时间为2400h。由于生产过程中需要在发泡区南侧、北侧分别设置工位，建设单位拟将发泡区除南北两侧外进行封闭，并在南侧、北侧各安装一个集气装置（风机风量为6000m3/h，集气效率以90%计），氨的去除效率以50%计。则发泡工序氨的有组织排放量为0.24t/a，排放速率为0.102kg/h,排放浓度为17mg/m3，无组织排放量为0.086t/a。 综上所述，混炼工序粉尘排放浓度、排放速率可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；混炼及压延混匀工序非甲烷总烃排放浓度、排放速率可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《关于全省开展工业企业挥发性有机物建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）中工业企业挥发性有机物排放建议值；发泡工序氨的排放速率可以满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表2排放标准值。 （2）废水 本项目无生产废水排放，职工日常生活污水经化粪池处理后用于厂区绿化，化粪池定期清掏肥田，不外排。 本项目职工总计20人，不提供食宿。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）职工生活用水量按30L/（人·班），则职工生活用水量为0.6m3/d（180m3/a）；污水产生量按用水量80%计为0.48m3/d（144m3/a），经类比污染物浓度为COD 350mg/ L、NH3-N 30mg/ L。化粪池（1座10m3）处理后用于厂区绿化，定期清淘肥田，不外排。项目水平衡图如下： （3）噪声 本项目噪声主要来源于搅拌机、混炼机、翻炼机、油压发泡机、分条机、切片机、斜剖机、出片机设备运行时产生的噪声，噪声值为70～80dB(A)。 （4）固废 本项目一般固废主要为出片、分切工序产生的边角料；废气处理产生的除尘灰；以及员工生活垃圾。本项目危废主要为发泡工序电热油炉需要定期更换的废导热油，混炼机需要定期更换的废液压油；废气处理设施产生的废活性炭、废灯管。 ①一般固废 本项目一般固废主要为出片、分切工序产生的边角料，废气处理产生的除尘灰，以及员工生活垃圾。 <1>废边角料：项目在生产过程中会产生的废边角料，根据企业提供废边角料产生率为1%,则产生量为10t/a，收集后放置一般固废暂存处，外售综合利用。 <2>除尘灰：除尘灰主要为袋式除尘器收集的粉尘。本项目共设有1个袋式除尘器，集尘灰产生量约0.3t/a。集尘灰主要成分是粉尘，属于一般工业固废，收集后与生活垃圾一起处置。 <3>员工生活垃圾：企业定员20人，生活垃圾按照0.5kg/人·d的产生量计算，生活垃圾产生量3t/a，生活垃圾集中收集，定期由环卫部门定期拉走处理，不外排。 ②危险废物 本项目危废主要为发泡工序电热油炉定期更换的废导热油，混炼机需要定期更换的废液压油，以及废气处理设施产生的废活性炭以及废UV灯管。 <1>废导热油：本项目发泡工序使用电热油炉加热产生的废导热油属于危险废物。电热油炉中的导热油循环利用，定期补充、更换。根据企业提供资料每年根据油表定期补充油量约10％，则补充油量约为0.051t/a。电热油炉中导热油3年更换一次，每次更换需加入3桶（170kg/桶）导热油，则每3年产生废导热油量约为0.51t。更换的废导热油暂存于危废暂存间，定期由有资质单位处理。 <2>废液压油：本项目混练机需要定期更换的废液压油属于危险废物，每三年更换一次，每次更换液压油75L，则每年更换出废液压油0.022t/a。 <3>废活性炭：本项目废气处理产生废活性炭。活性炭吸附装置处理的非甲烷总烃年产量为0.3t/a。经查阅相关资料，1t活性炭颗粒可吸附0.24t有机废气，所以废活性炭的产生量为1.55t/a。更换的废活性炭暂存于危废暂存间，定期由有资质单位处理。 <4>废UV灯管：本项目光氧催化氧化装置设置10个灯管，灯管更换周期为一年，每个灯管重约200g，则废UV灯管产生量为0.002t/a。更换的废UV灯管暂存于危废暂存间，定期由有资质单位处理。

# 建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 混炼工序、压延混匀工序、发泡工序 | 有组织颗粒物 | 73.3mg/m3,0.4t/a | 6.33mg/m3,0.034t/a |
|  |  | 无组织颗粒物 | 0.06t/a | 0.06t/a |
|  |  | 有组织非甲烷总烃 | 55mg/m3,0.3t/a | 4.72mg/m3,0.0255t/a |
|  |  | 无组织非甲烷总烃 | 0.045t/a | 0.045t/a |
|  |  | 有组织氨 | 40mg/m3,0.576t/a | 17mg/m3,0.24t/a |
|  |  | 无组织氨 | 0.086t/a | 0.086t/a |
| 水污染物 | 生活污水 （144m3/a） | COD | 350mg/L，0.0504t/a | 280mg/L，0.0403t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.0043t/a | 29.1mg/L，0.0042t/a |
| 固体废物 | 一般固废 | 废边角料 | 10t/a | / |
|  |  | 除尘灰 | 0.3t/a | / |
|  | 危险废物 | 废活性炭 | 1.55t/a | / |
|  |  | 废UV灯管 | 0.002t/a | / |
|  |  | 废导热油 | 0.17t/a | / |
|  |  | 废液压油 | 0.022t/a | / |
|  | 生活垃圾 | 3t/a | / |
| 噪 声 | 主要为生产设备运行噪声，噪声值为70～80dB(A) |
| 其 他 | 无 |
| 主要生态影响： 本项目不新建厂房，对生态环境无影响。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目租用偃师市翱龙型材厂空置生产车间，只进行设备安装，不进行土石方开挖等土建施工，目前部分设备已安装到位，施工期仅为环保设备及部分生产设备安装。 营运期环境影响分析： 废气影响分析 本项目混炼废气、压延混匀与发泡废气经各自集气装置收集后，经过同一套袋式除尘器+UV光解+活性炭吸附装置进行处理，并经同1根15m排气筒排放。本环评建议：将混炼-压延混匀-出片-发泡-成品区域在车间内封闭。 （1）污染源调查 表16 项目点源参数表 编号 名称 排气筒底部中心坐标 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流量/（m3/h） 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/（kg/h） X Y 1# 混炼、压延混匀发泡废气 55 3 / 15 0.3 4000 / 900 正常 非甲烷总烃0.0283 900 正常 颗粒物0.038 2400 正常 氨0.102 表17 项目矩形面源参数表 编号 名称 面源起点坐标 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北夹角/° 面源初始排放高度/m 年排放小时数/h 排放 工况 污染物排放速率/（kg/h） X Y 1 生产车间 30 15 / 60 30 0 11 900 正常 非甲烷总烃0.05 900 正常 颗粒物0.067 2400 正常 氨0.036 （2）评价等级确定 ①评价标准 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），本项目评价因子和评价标准见下表。 表18 本项目评价因子评价标准 评价因子 平均时段 标准值 标准来源 非甲烷总烃 1小时平均 2.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准详解》 氨 1小时平均 200μg/m3 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 颗粒物 1小时平均 450μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 ②估算模型参数 按照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018）有关评价等级划分方法，依据推荐的AERSCREEN估算模型，选择本项目污染源，分别计算其最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。估算模型参数、主要污染源估算模型计算结果、评价等级划分依据见下表。 表19 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 42.7 最低环境温度/℃ -17.3 土地利用类型 农村 区域湿度条件 半湿润区 是否考虑地形 考虑地形 □是 √否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 √否 岸线距离/km / 岸线方向/° / 表20 主要污染源(点源）估算模型计算结果表 下风向距离/m 混炼、压延混匀、发泡废气 颗粒物预测质量浓度（mg/m3） 占标率/% 非甲烷总烃 预测质量浓度/（mg/m3） 占标率/% 氨预测质量浓度/（mg/m3） 占标率/% 50 0.0020 0.45 0.0015 0.07 0.0054 2.69 100 0.0028 0.62 0.0021 0.10 0.0075 3.74 200 0.0016 0.37 0.0012 0.06 0.0044 2.21 300 0.0020 0.44 0.0015 0.07 0.0054 2.68 400 0.0017 0.38 0.0013 0.06 0.0046 2.30 500 0.0014 0.32 0.0011 0.05 0.0039 1.93 600 0.0012 0.27 0.0009 0.05 0.0033 1.64 700 0.0010 0.23 0.0008 0.04 0.0028 1.40 800 0.0009 0.20 0.0007 0.03 0.0024 1.21 900 0.0008 0.18 0.0006 0.03 0.0021 1.06 1000 0.0007 0.16 0.0005 0.03 0.0019 0.94 1100 0.0006 0.14 0.0005 0.02 0.0017 0.84 1200 0.0006 0.12 0.0004 0.02 0.0015 0.75 1300 0.0005 0.11 0.0004 0.02 0.0014 0.68 1400 0.0005 0.10 0.0003 0.02 0.0012 0.62 1500 0.0004 0.09 0.0003 0.02 0.0011 0.57 1600 0.0004 0.09 0.0003 0.01 0.0010 0.52 1700 0.0004 0.08 0.0003 0.01 0.0010 0.49 1800 0.0003 0.07 0.0003 0.01 0.0009 0.45 1900 0.0003 0.07 0.0002 0.01 0.0008 0.42 2000 0.0003 0.07 0.0002 0.01 0.0008 0.39 2100 0.0003 0.06 0.0002 0.01 0.0007 0.37 2200 0.0003 0.06 0.0002 0.01 0.0007 0.35 2300 0.0002 0.05 0.0002 0.01 0.0007 0.33 2400 0.0002 0.05 0.0002 0.01 0.0006 0.31 2500 0.0002 0.05 0.0002 0.01 0.0006 0.29 下风向最大质量浓度及占标率/% 0.0029 0.65 0.0022 0.11 0.0079 3.94 D10%最远距离/m 63 表21 主要污染源(矩形面源）估算模型计算结果表 下风向距离/m 混炼、压延混匀、发泡废气 颗粒物预测质量浓度（mg/m3） 占标率/% 非甲烷总烃 预测质量浓度/（mg/m3） 占标率/% 氨预测质量浓度/（mg/m3） 占标率/% 50 0.0089 1.98 0.0067 0.22 0.0048 2.40 100 0.0068 1.51 0.0051 0.17 0.0036 1.82 200 0.0052 1.15 0.0039 0.13 0.0028 1.39 300 0.0041 0.91 0.0031 0.10 0.0022 1.10 400 0.0033 0.74 0.0025 0.08 0.0018 0.89 500 0.0028 0.61 0.0021 0.07 0.0015 0.74 600 0.0023 0.52 0.0017 0.06 0.0012 0.62 700 0.0020 0.44 0.0015 0.05 0.0011 0.54 800 0.0017 0.38 0.0013 0.04 0.0009 0.47 900 0.0015 0.34 0.0011 0.04 0.0008 0.41 1000 0.0014 0.30 0.0010 0.03 0.0007 0.36 1100 0.0012 0.27 0.0009 0.03 0.0007 0.33 1200 0.0011 0.24 0.0008 0.03 0.0006 0.29 1300 0.0010 0.22 0.0007 0.02 0.0005 0.27 1400 0.0009 0.20 0.0007 0.02 0.0005 0.24 1500 0.0008 0.19 0.0006 0.02 0.0005 0.23 1600 0.0008 0.17 0.0006 0.02 0.0004 0.21 1700 0.0007 0.16 0.0005 0.02 0.0004 0.19 1800 0.0007 0.15 0.0005 0.02 0.0004 0.18 1900 0.0006 0.14 0.0005 0.02 0.0003 0.17 2000 0.0006 0.13 0.0004 0.01 0.0003 0.16 2100 0.0005 0.12 0.0004 0.01 0.0003 0.15 2200 0.0005 0.12 0.0004 0.01 0.0003 0.14 2300 0.0005 0.11 0.0004 0.01 0.0003 0.13 2400 0.0005 0.10 0.0003 0.01 0.0002 0.12 2500 0.0004 0.10 0.0003 0.01 0.0002 0.12 下风向最大质量浓度及占标率/% 0.0093 2.06 0.0069 0.23 0.0050 2.49 D10%最远距离/m 38 表22 污染源估算模型计算结果表 污染源 污染物 最大地面空气质量浓度（mg/m3） Pmax 混炼工序、压延混匀工序、发泡工序 颗粒物 0.0029 0.65% 非甲烷总烃 0.0022 0.11% 氨 0.0079 3.94% 车间面源 颗粒物 0.0093 2.06% 非甲烷总烃 0.0069 0.35% 氨 0.0050 2.49% 表23 污染源估算模型计算结果表 评价工作等级 评价工作等级划分依据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax<10% 三级 Pmax<1% 由上表可知，本项目各排放源的最大占标率Pmax=3.94%（发泡工序产生的氨），根据导则中评价等级划分原则，确定本次评价环境空气评价等级为二级。 根据以上预测结果，评价认为本项目各污染源外排废气污染物对评价区域的大气环境影响很小。 1.5卫生防护距离预测 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）要求，无组织排放源所在生产单元与居住区间应设置卫生防护距离。卫生防护距离可由下式计算： 式中：QC——污染物无组织排放量，kg/h； Cm——污染物的标准浓度限值，mg/m3； L——所需卫生防护距离，m； R——无组织排放源所在生产单元的等效半径； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数； 根据项目污染物无组织排放源强以及无组织排放源所在生产单元的等效半径和相应的标准浓度限值预测污染物卫生防护距离，结果见下表。 表24 项目污染物产生情况 位置 污染因子 污染物排放速率（kg/h） 排放面积（m2） 环境标准 （mg/m3） 卫生防护距离计算值（m） 卫生防护距离取值（m） 生产车间 非甲烷总烃 0.033 1800 2.0 0.597 50 氨 0.036 0.2 10.194 50 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）级差原则，确定项目卫生防护距离为100m。 根据项目周边环境调查，项目卫生防护距离范围内无现状及规划敏感保护目标（卫生防护距离图见附图5）。本项目距南侧最近敏感点关窑村165m，东、北侧卫生防护距离内均为厂房，评价建议西、南侧100m卫生防护距离内不要规划新的敏感保护目标。因此，项目符合卫生防护距离要求。 2、废水 本项目无生产废水排放，职工日常生活污水经化粪池处理后用于厂区绿化，化粪池定期清掏肥田，不外排。 依托现有化粪池可行性分析： 本项目租赁偃师市翱龙型材厂空置厂房，厂区内共用现有的10m³化粪池。除本项目外，厂房内还有2家企业。一家底片厂约有员工10人，不在厂内食宿，生活污水产生量为0.4m³/d；一家纸板厂约有员工10人，不在厂内食宿，生活污水产生量为0.4m³/d。本项目生活污水产生量为1.06m³/d，目前总生活污水量为1.86m³/d，因此本项目依托现有化粪池可行。 3、噪声 3.1声源参数 本项目产生的噪声主要包括搅拌机、混炼机、翻炼机、油压发泡机、分条机、切片机、斜剖机、出片机等生产设备运行时产生的噪声。本项目噪声源参数见下表： 表25 项目设备噪声声级值 单位：dB(A) 名称 源强 降噪措施 降噪效果 搅拌机 75 基础减震，厂房隔声 55 混炼机 70 基础减震，厂房隔声 50 翻炼机 80 基础减震，厂房隔声 60 油压发泡机 75 基础减震，厂房隔声 55 分条机 80 基础减震，厂房隔声 60 切片机 80 基础减震，厂房隔声 60 斜剖机 78 基础减震，厂房隔声 58 出片机 78 基础减震，厂房隔声 58 3.2预测范围、点位与评价因子 噪声预测范围主要为厂界外1m内及敏感点关窑村；预测因子为等效连续A声级。 3.3预测模式及预测结果 本次噪声预测仅考虑声波随距离衰减Adiv，本项目整个生产车间外墙可视为面源。设距离为r，面声源宽度为a，长度为b。声环境预测模式如下： 当r≤a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π≤r≤b/π时，距离加倍衰减3 dB，类似线声源衰减特性（Adiv≈10 lg(r/ro）； 当r≥b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20 lg(r/ro） 即 基本公式： 上述式中：Lp(r)-距离声源r处的倍频带声压级，dB； r-预测点距离声源的距离，m； r0-参考位置距离声源的距离，m； Lp(r0)-参考位置r0处的倍频带声压级，dB； Adiv-声波几何发散引起的倍频带衰减，dB； Atam-空气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr-地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar-屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc-其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB； LA(r)-距离声源r处的A声级，dB（A）； LPi(r)-预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； △Li-第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 本项目夜间不生产，根据噪声预测模式，对项目四周厂界噪声及敏感点关窑村贡献值进行预测计算，预测结果见下表。 表26 厂界噪声预测结果（昼） 单位：dB(A) 预测点 贡献值 背景值 预测值 执行标准 达标情况 东厂界 44.0 / 44.0 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准 达标 西厂界 17.7 / 17.7 南厂界 41.3 / 41.3 北厂界 32.3 / 32.3 关窑村 29.9 51.6 51.6 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 达标 从上表可知，本项目正常生产时四周厂界昼间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；敏感点昼间噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。因此，本项目噪声排放对周围环境影响较小。 4、固体废物 本工程产生的固体废物主要为出片、分切工序产生的边角料，废气处理产生的除尘灰，以及职工生活垃圾。 （1）废边角料 出片、分切工序产生的边角料10t/a，经集中收集后，暂存于一般固废暂存区，联系回收公司回收综合利用，不外排。 （2）除尘灰 除尘灰主要为袋式除尘器收集的粉尘。本项目共设有1个袋式除尘器，集尘灰产生量约0.3t/a。集尘灰主要成分是粉尘，属于一般工业固废，收集后与生活垃圾一起处置。 （3）职工生活垃圾 企业定员20人，生活垃圾按照0.5kg/人·d的产生量计算，生活垃圾产生量3t/a，生活垃圾集中收集，定期由环卫部门定期拉走处理，不外排。 （4）危险废物 本项目危废主要为发泡工序电热油炉中的废导热油，混炼机需要定期更换的废液压油，以及废气处理设施产生的废活性炭、废UV灯管。本项目危废情况、危废特性汇总见下表。 表27 危险废物属性判定表 序号 危废名称 产生工序 是否属于危险废物 废物代码 产生量 1 废导热油 发泡工序 是 900-010-10 0.17t/a 2 废液压油 混炼工序 是 900-218-08 0.022t/a 3 废活性炭 废气治理 是 900-041-49 1.55t/a 4 废UV灯管 废气治理 是 900-041-49 0.002t/a 表28 本项目危险废物特性汇总一览表 序号 危废名称 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 废导热油 液态 矿物油 矿物油 3年 T 危废暂存间暂存，交由有资质单位处理 2 废液压油 液态 液压油 液压油 3年 T,I 危废暂存间暂存，交由有资质单位处理 3 废活性炭 固态 含非甲烷总烃的废活性炭 非甲烷总烃 6个月 T/In 危废暂存间暂存，交由有资质单位处理 4 废UV灯管 固态 含非甲烷总烃、氨的UV灯管 非甲烷总烃、氨 1年 T/In 危废暂存间暂存，交由有资质单位处理 注：危险特性一列，T表示‘毒性’，In表示‘感染性’，I表示‘易燃性’。 由于设备使用导热油可能存在跑冒滴漏现象，本环评建议在两台电热油炉下方各设置一个回收槽，对跑冒滴漏的废导热油进行回收。 建设单位拟建1个8m2的危废暂存间，危废暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的有关规定采取防风、防雨、防晒、防泄漏等措施，地面采取防渗措施，并设有危险废物标识牌，定期检查，防治二次污染。 危废暂存间选址可行性分析： ①危废暂存间位于车间西侧靠墙位置，占地面积约8m2，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中防风、防雨、防晒的要求； ②本项目选取塑料桶作为危废暂存桶，危废暂存桶置于危废暂存间。满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中危废贮存容器的要求。 ③本环评要求危废暂存处采取相应的防渗漏措施，防渗要求应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中“防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s”。 综上本项目危废暂存间选址是可行的。 管理要求： ①建设单位须做好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特征、和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。 ②危险废物运输过程中必须严格执行《危险货物转移转联管理办法》，实行五联单管理制度，危废产生单位应如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危废运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付废矿物油运输单位随废矿物油转移运行。 ③必须定期对贮存危险废物的包装容器进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 采取以上措施后，本项目产生的固体废物均可得到妥善处置，对周围环境的影响较小。 6、政策相符性分析 （1）与《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》豫环攻坚办〔2019〕25号相符性分析 表29 项目与豫环攻坚办〔2019〕25号相符性分析 豫环攻坚办〔2019〕25号 本项目特点 （七）.打好工业绿色升级战役 33.开展VOCs专项治理。2019年6月底前，全面完成 VOCs无组织排放治理，原料、中间产品与成品应密闭储存，排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，对产生的含 VOCs废气进行净化处理，达到河南省工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值要求 本项目原料、中间产品与成品在车间内密闭储存；混炼-压延混匀-发泡工序在封闭车间内进行；混炼工序在混炼机中密闭进行；混炼、压延混匀以及发泡废气分别经集气装置收集后通过袋式除尘器+UV光解+活性炭吸附装置进行处理后达标排放 综上所述，本项目满足《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》豫环攻坚办〔2019〕25号相关要求。 （2）与《洛阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》洛环攻坚〔2019〕11号相符性分析 表30 项目与洛环攻坚〔2019〕11号相符性分析 洛环攻坚〔2019〕11号 本项目特点 VOCs污染专项治理。 加快末端治理。表面涂装、印刷包装、塑料制品、涂料油墨燃料、制鞋、制药、机动车维修业涂装、使用树脂砂和石蜡制模的铸造企业完成VOCs净化治理，VOCs排放达到省环境攻坚办《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162号）规定的行业排放建议值 本项目属于塑料制品企业；混炼、压延混匀以及发泡废气分别经集气装置收集后通过袋式除尘器+UV光解+活性炭吸附装置进行处理后达标排放 VOCs设施升级改造。鼓励企业采用综合治污技术提高VOCs 治理效率，开展VOCs净化技术升级。低温等离子体技术、光氧催化技术仅适用于处理低浓度有机废气或恶臭气体。采用活性炭吸附技术，应当定期更换饱和活性炭，按规定处置饱和活性炭或进行饱和活性炭脱附。淘汰单一的活性炭吸附技术，凡未采取焚烧技术的现有VOCs净化设施升级为“A+B”复合净化技术 本项目采用“A+B”复合净化技术：混炼、压延混匀、发泡废气分别经集气装置收集后通过袋式除尘器+UV光解+活性炭吸附装置进行处理后达标排放；定期更换饱和活性炭，饱和活性炭收集后暂存于危废暂存间，由有资质的单位进行处理 综上所述，本项目满足《洛阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》洛环攻坚〔2019〕11号相关要求。 （3）与《汾渭平原2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》相符性分析 表31 汾渭平原2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案相符性分析 汾渭平原2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案 本项目特点 一、总体要求 实施范围：汾渭平原，包含山西省晋中、运城、临汾、吕梁市， 河南省洛阳、三门峡市，陕西省西安（含西咸新区）、铜川、宝鸡、咸阳、渭南（含韩城市）市以及杨凌示范区 本项目位于河南省洛阳市 二、主要任务 调整优化产业结构。 加强工业企业大气污染综合治理。推进重点领域 VOCs 综合整治。强化源头控制，推广使用低（无）VOCs 含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等有机原辅材料。强化无组织排放废气收集，配套建设末端治理设施 本项目不使用涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等有机原辅材料；混炼、压延混匀、发泡废气分别经集气装置收集后通过袋式除尘器+UV光解+活性炭吸附装置进行处理后达标排放 综上所述，本项目满足《汾渭平原2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》相关要求。 （4）与《洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》洛发〔2018〕23 号相符性分析 表32 项目与洛发〔2018〕23号相符性分析 洛发〔2018〕23号 本项目特点 1.开展VOCs专项整治。加强源头严控，禁止新、改、扩建生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的企业项目。积极推进工业、建筑、汽修等行业使用低（无）VOCs含量原辅材料和产品。2019年底前，城市区全面淘汰开启式干洗机 本项目生产过程中不涉及含高VOCs原料的使用 2.加强末端治理。2018年12月底前，石油化工、工业涂装、包装印刷、橡胶制品、塑料制品、制鞋、制药、机动车维修业涂装等企业和工艺要根据排放的 VOCs 成分和工艺要求，收集生产工艺产生的 VOCs，采用回收技术或销毁技术对收集后的 VOCs 进行净化治理，有酸洗磷化工艺的对酸雾进行收集净化，减少 VOCs 无组织排放。2018年12月底前，完成所有工业企业 VOCs 治理，对逾期不能达标排放的 VOCs 企业实施停产治理，超标严重的由辖区人民政府予以关闭。 本项目属于塑料制品行业，混炼、压延混匀、发泡废气经集气罩收集后经袋式除尘器+UV光解+活性炭吸附装置进行处理后达标排放 3.VOCs净化技术升级。鼓励企业采用多种技术组合工艺，提高 VOCs治理效率。低温等离子体技术、光催化技术仅适用于处理低浓度有机废气或恶臭气体。采用活性炭吸附技术，应当定期更换饱和活性炭，按规定处置饱和活性炭或进行饱和活性炭脱附。采用贵金属氧化法的，应当定期更换贵金属。有用热需求的喷涂企业，在天然气覆盖区域的企业必须采取燃烧式销毁技术实施 VOCs净化 本项目治理措施采用多种技术组合工艺：混炼和发泡废气经集气罩收集后经袋式除尘器+UV光解+活性炭吸附装置进行处理；定期更换饱和活性炭，饱和活性炭收集后暂存于危废暂存间，由有资质的单位进行处理 综上所述，本项目满足《洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》（洛发〔2018〕23 号）相关要求。 （5）关于做好工业无组织排放污染治理工作的通知（洛市环〔2018〕83号） 表33 关于做好工业无组织排放污染治理工作的通知 洛市环〔2018〕83号相关要求 本项目 相符性 厂区道路全部硬化，裸露土地全部绿化，有专职卫生保洁人员和道路洒水保洁车辆和设施，厂区保持清洁和有序 本项目厂区道路全部硬化，有专职卫生保洁人员，厂区保持清洁和有序 相符 厂区布局合理，符合生产流程，生活区和生产区相对分立，各类警示牌、提示牌、引导牌设置完善，车间内应划出检查、参观线路和通道，每个作业区应设置标识牌 本项目厂区布局合理，符合生产流程，生活区和生产区相对分立，各类警示牌、提示牌、引导牌设置完善，每个作业区设置标识牌 相符 场内基础设施完善，雨污分离，管网配套，污水处理设施完善，生活垃圾定点存放，定时清运 本项目场内基础设施完善，雨污分离，管网配套，污水处理设施完善，生活垃圾定点存放，定时清运 相符 生活领域不使用燃煤，无燃煤散烧设施，职工食堂餐饮油烟设施完善。各类物料无露天堆放，厂房内各类物料分类有序存放 本项目生活领域不使用燃煤，无燃煤散烧设施，拟建职工食堂及餐饮油烟设施。各类物料无露天堆放，厂房内各类物料分类有序存放 相符 物料加工。物料加工（包括鄂破、粉碎、筛分、球磨、混料、均化、搅拌、挤压、成型等生产工艺）应在密闭的空间或容器内作业；铲装作业时采取喷雾、洒水抑尘措施；均化和混料工艺应在封闭环境中进行，压制成型工艺产生粉尘时应配备除尘设施；在不改变物料特性和不影响生产作业的条件下物料加工实施湿法作业，禁止露天作业 本项目粉状原材料均为袋装，搅拌工序位于生产车间内，搅拌后转移至混炼机上方设置集气罩收集粉尘，并设置废活性炭吸附处理 相符 综上所述，本项目满足《关于做好工业无组织排放污染治理工作的通知》（洛市环〔2018〕83号）相关要求。 7、项目选址可行性分析 （1）与《深化建设项目环境影响评价审批制度改革的实施意见》（豫环文〔2015〕33号）相符性分析 根据2015年1月28日河南省环保厅下发的《关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（豫环文〔2015〕33号），现对照其分区和产业布局划分分析本项目与豫环文〔2015〕33号的相符性。分析结果见下表。 表34 本项目所属功能分区 名称 项目所属区域 豫环文[2015]33号要求 项目所属功能分区 附表1：功能分区 位于洛阳市偃师市山化镇关窑村 本意见所列5种类型分区尚未涵盖的区域，参照农产品主产区的环境准入政策执行 参照农产品主产区 附表2：水污染防治重点单元 黄河流域 不涉及 不属于水污染防治重点单元 附表3：大气染防治重点单元 位于洛阳市偃师市山化镇关窑村 洛阳全部区域 属于大气污染防治重点单元 附表4：重金属污染防控单元 位于洛阳市偃师市山化镇关窑村 栾川县、洛宁县 不属于重金属污染防控单元 附表6：工业项目分类清单 属于泡沫塑料制造 / 不在附表6所列一类、二类、三类工业项目的范围内 表35 项目与豫环文〔2015〕33号相符性分析 豫环文（2015）33号中农产品主产区相关要求 本项目特点 1.取消和下放部分审批事项。对《建设项目环境影响评价豁免管理名录》中的水利、农林牧渔、交通设施、社会事业与服务业等 4 类项目，不需办理环评手续。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的农副产品加工项目，探索环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，现场办结；对编制环境影响报告表的农副产品加工项目，简化审批程序，即报即受理 不属于《建设项目环境影响评价豁免管理名录》内的项目 2.严控重污染项目。不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合我省重大产业布局的项目除外） 不属于《工业项目分类清单》中三类工业项目，不属于排放重金属、持久性有机污染物、挥发性有机污染物等影响人居环境安全的二类工业项目 3.从严掌握准入标准。在属于《水污染防治重点单元》的区域内，不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目 本项目所在地不属于《水污染防治重点单元》，生产过程中不产生生产废水，生活污水排入化粪池处理后用于厂区绿化，化粪池定期清淘肥田，不外排 综上所述，本项目建设符合《河南省环保厅关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革的实施意见》（豫环文[2015]33号）文件相关要求。 （2）本项目租用偃师市翱龙型材厂闲置厂房，根据建设用地规划许可证（见附件4）及土地证（见附件5），本项目用地为工业用地，所以本项目符合用地要求。 （3）本项目排放的大气污染物对周边敏感点及厂界周围的影响较小；项目无生产废水外排，生活污水排入化粪池，定期清淘肥田，不外排；厂界噪声达标；项目产生的固体废物妥善临时贮存并全部妥善处置。 综合以上分析，用地、豫环攻坚办〔2019〕25号、洛环攻坚〔2019〕11号、洛发〔2018〕23 号、洛市环〔2018〕83号、豫环文〔2015〕33号环境准入要求以及本项目运行后对周围环境影响程度等进行分析，本项目选址是可行的。 8、环境保护投资及验收 本项目总投资100万元，其中环保投资7.35万元，占总投资的7.35%。项目环保投资一览表见下表。 表35 环境保护措施投资一览表 污染物类别 设备（设施）名称 投资额 万元 废气 混炼、发泡工序产生颗粒物、非甲烷总烃、氨 6个集气罩+袋式除尘器+UV光解+活性炭吸附装置+1根15m排气筒 6 废水 生活污水 1座10m3化粪池 / 噪声 产生噪声各设备 减震、消声设施、厂房隔声 1 固废 生活垃圾 垃圾桶 0.1 废边角料 1个10m2一般固废暂存间 0.1 废活性炭 1个8m2危险废物暂存间暂存 0.1 废UV灯管 废液压油 废导热油 设置2个回收槽收集跑冒滴漏的废导热油；1个8m2危险废物暂存间暂存 0.05 合 计 7.35 表36 环保设施“三同时”验收一览表 污染物类别 设备（设施）名称 控制标准 废气 混炼、压延混匀、发泡工序产生颗粒物、非甲烷总烃、氨 6个集气罩+袋式除尘器+UV光解+活性炭吸附装置+1根15m排气筒 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》 （豫环攻坚办[2017]162号）、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2 废水 生活污水 1座10m3化粪池 化粪池处理后用于厂区绿化，化粪池定期清掏肥田 噪声 产生噪声设备 减震、厂房隔声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 固废 生活垃圾 垃圾桶 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） 废边角料 1个10m2一般固废暂存间收集后定期外卖 废活性炭 1个8m2危险废物暂存间暂存，定期由有资质单位处理 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） 废UV灯管 废液压油 废导热油 设置2个回收槽收集跑冒滴漏的废导热油；1个8m2危险废物暂存间暂存，定期由有资质单位处理

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 混炼工序、压延混匀工序、发泡工序 | 非甲烷总烃、颗粒物、氨 | 6个集气罩+袋式除尘器+UV光解+活性炭吸附装置+1根15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、NH3-N、SS | 经化粪池处理后用于厂区绿化，化粪池定期清淘，不外排 | / |
| 固体废物 | 一般固废 | 废边角料 | 一般固废暂存间储存，定期外卖 | 妥善处理，不造成二次污染 |
|  |  | 除尘灰 | 收集后与生活垃圾一起处置 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 垃圾桶，环卫部门定期清运 |  |
|  | 危 险 废 物 | 废活性炭 | 设置危险废物暂存间，收集后统一交付有资质的单位处理 | 妥善处理，不造成二次污染 |
|  |  | 废UV灯管 |  |  |
|  |  | 废液压油 |  |  |
|  |  | 废导热油 |  |  |
| 噪 声 | 设备噪声 | 减震、隔声等 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目租用已建厂房，对周围环境影响较小。 |

# 结论与建议

评价结论 1、产业政策符合性结论 偃师市山化镇鸿源轻质板厂年产1000吨轻质板项目，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，不违反国家的有关法律、法规和政策的规定，属于允许建设项目，符合国家产业政策，项目已在偃师市发展改革委员会进行备案，项目编号为：2018-410381-41-03-076132。因此，项目建设符合当前国家产业政策。 经比对，本项目的建设符合豫环攻坚办〔2019〕25号、洛环攻坚〔2019〕11号、洛发〔2018〕23 号、汾渭平原2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案、洛市环〔2018〕83号以及豫环文〔2015〕33号文的相关要求。因此，本项目建设符合国家及地方产业政策的要求。 2、选址符合性结论 本项目位于洛阳市偃师市山化镇关窑村，对照《偃师市城乡总体规划（2015-2030）》中心城区土地使用规划图，本项目不在规划范围内，根据出具的建设用地规划许可证及土地证，本项目用地性质属工业用地。该项目用电及给水有保证；采取有效的环保措施后，项目产生的废气、噪声能够达标排放；生活污水经化粪池处理后用于厂区绿化，化粪池定期清淘肥田，不外排；固体废物得到了合理的处置，对环境及敏感点影响很小。由此得知，该项目选址从环境保护角度分析是可行的。 3、环境空气质量现状 根据2018年洛阳市环境质量状况公报可知项目所在洛阳市为不达标区；根据评价区域内环境监测点的环境空气监测结果，各因子监测值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》要求，氨浓度满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D相关要求。 4、地表水环境质量现状 根据伊洛河汇合处断面水质分析，断面各水质指标基本可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求，水质现状较好。 5、声环境质量现状 根据监测结果分析，项目厂界四周及敏感点昼夜噪声值均可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求。因此，该地区声环境质量现状较好。 6、环境影响评价结论 6.1环境空气 项目大气污染物主要为非甲烷总烃、氨、颗粒物。 项目混炼、压延混匀、发泡废气经集气罩收集后由袋式除尘器+UV光解+活性炭处理装置处理后通过1根15m排气筒排放，处理后的颗粒物排放浓度、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，非甲烷总烃排放浓度、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）相关要求；氨有组织排放速率满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2标准要求，且本项目卫生防护距离范围内无敏感点。 综上所述，本项目废气对评价区环境空气质量影响很小。 6.2水环境 本项目无生产废水，生活污水经化粪池处理后用于厂区绿化，化粪池定期清掏肥田，不外排。因此，本项目的建设运营不会对当地的地表水环境产生大的影响。 6.3声环境 本项目主要的噪声为设备噪声，经过设备减震、厂房隔音和距离衰减后，厂界噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。因此，本项目的建设运营不会对该区域的声环境造成大的影响。 6.4固体废物 主要为出片、分条工序产生的废边角料；废气处理产生的除尘灰、废活性炭、废UV灯管；电热油炉中定期更换的废导热油；混炼机需要定期更换的废液压油；以及职工产生的生活垃圾。废边角料集中收集后暂存于一般固废暂存间，定期外卖；废活性炭暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理；废UV灯管暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理；废导热油暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理；废液压油暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理；除尘灰经收集后与生活垃圾一起处置；职工生活垃圾经临时收集后，定期由环卫部门定期清运处理。因此，本项目产生的固废不会对当地的环境产生大的影响。 7、环保投资估算 本项目总投资为100万元，环保投资为7.35万元，占总投资的7.35%。 8、评价建议 1、对各种生产设备及环保设备要经常检查，定期维护，确保设备正常运行。 2、建议本项目的总量控制指标为： 污染物总量控制指标：COD：0.0403t/a，NH3-N：0.0042t/a。 9、评价总结论 综上所述，偃师市山化镇鸿源轻质板厂年产1000吨轻质板项目，符合国家相关政策，项目选址合理。在认真落实本环评提出的各项环保措施的基础上能够实现污染物达标排放，实现社会效益、经济效益和环境效益的协调发展。从环境保护角度来看，该建设项目可行。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见 公章 经办人： 年 月 日

注释 一、本报告表包括以下附件、附图： 附件1委托书 附件2项目备案 附件3租赁协议 附件4规划证明 附件5土地证 附件6承诺书 附件7监测报告 附图1项目地理位置图 附图2项目周围敏感点及监测点位图 附图3偃师市中心城区土地使用规划图 附图4本项目与大遗址保护规划位置 附图5项目卫生防护距离图 附图6项目厂区平面布置、车间工艺布局图 附图7本项目与饮用水源地位置关系图 附图8项目现场照片 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响应井型专题评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价 3、生态影响专项评价 4、声环境影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项按照《环境影响评价技术导致》中的要求进行。

# Text boxes

新鲜用水0.6

生活用水

生活废水

化粪池

清掏肥田

0.6

0.48

0.48

0.12

图2   项目水平衡图 m3/d