金湖凯璐仪表有限公司是专业生产优质国产智能压力变送器厂家,在国内有着明显的价格优势,质量保证！欢迎拨打仪器仪表厂家咨询热线;0517-86892720，13390802720。

压力变送器 用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力，然后转变成4～20mA DC信号输出。KL1151/3351GP 智能型压力变送器 可与HART手操器相互通讯，通过它进行设定，监控或与上位机组成现场监控系统。
KL1151/3351GP现场调整式智能 压力变送器 是本公司根据现场要求研制开发的新产品，可脱离手操器，通过按键方式实现现场调零、组态等操作。
1. 性能规格
（零基准校验范围，参考条件下，硅油充液，316 L不锈钢隔离膜片。）

1.1. 参考精度
1.1.1. 数字、智能：±0.1%校验量程
1.1.2. 模拟、线性：±0.2%校验量程
1.2. 稳定性
1.2.1. 数字、智能：6个月，±0.1%URL
1.2.2. 模拟、线性：6个月，±0.2%URL
1.3. 环境温度影响
1.3.1.数字、智能：
零点误差：±0.2%URL/56℃
总体误差：±(0.2%URL+0.18%校验量程）/56℃
1.3.2.模拟、线性
零点误差：±0.5%URL/56℃
总体误差：±(0.5%URL+0.5%校验量程）/56℃
1.4. 振动影响
在任意轴向上，200Hz下振动影响为±0.05%URL/g
1.5. 电源影响
小于±0.005%输出量程/伏特。
1.6. 负载影响：
没有负载影响，除非电源电压有变化。
1.7. 电磁干扰/射频干扰（EMI/RFI影响）
由20至1000MHz，场强达至30V/M时，输出漂移小于±0.1%量程。 
 1.8. 安装位置影响
零点漂移至多为±0.25kPa。所有的零点漂移
都可修正掉；对量程无影响。
2. 功能规格
2.1. 测量范围：0-0.125-41370KPa
2.2. 零点与量程
2.2.1. 数字、智能
可用本机量程和零点按钮调整，或用HART手操器远程调整
2.2.2. 模拟、线性
量程和零点连续可调
2.3. 零点正、负迁移
零点负迁移时，量程下限必须大于或等于-URL；零点正迁移时，量程上限必须小于或等于+URL。校验量程必须大于或等于最小量程。
2.4. 输出
数字、智能：
4～20mA DC，用户可选择线性或平方根输出。数字过程变量叠加在4～20mA 信号上，可供采用HART协议的上位机使用
模拟、线性：
4～20mA DC,与过程压力成线性。
详情请登录www.china-kailu.com查看！