招标编号GKZBHC2017-87

华池县住房和城乡建设局关于华池县2017年县城供热设备维修、华池县南区集中供热一次供热系统改造项目

政府采购

招 标 文 件

招标编号GKZBHC2017-87

华池县政府采购中心

二O一七年十月十日

## 政府采购开标评标工作纪律

根据《中华人民共和国政府采购法》、《采购法实施条例》及《政府采购评审专家管理办法》，评标坚持“公平、公正、科学、择优”的原则，确保评标质量。

- 开标会议期间，参会人员必须遵守会议纪律，自觉维护会场秩序。

- 评标人员必须按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，审查投标文件是否符合招标文件要求，遵守纪律、客观公正的履行职责，恪守职业道德，谁评标谁负责。

- 严守评标机密，不得向外泄露任何涉及政府采购工作的保密资料及有关评审情况，供应商的商业机密必须保密。任何单位和个人不得干预或评标结果未正式公布之前泄露信息。

- 采购单位代表不得发表有倾向性的意见。

- 参加评标全体人员不得随意离开现场。

开标全过程在主持人的召集下，监督小组全程监督，凡违反招标工作纪律的，按有关规定严肃处理，构成犯罪送司法机关处理。

目    录

第一部分  招标邀请函

第二部分  投标商须知

第三部分  投标文件格式

第四部分  投标商资格

第五部分  技术规格

第六部分  附件

附件一  需求一览表

附件二  关于投标文件的声明函

附件三  投标报价表（格式）

附件四  投标货物简况及技术偏离表

附件五  法人授权函

附件六  投标商声明函

第七部分  华池县住房和城乡建设局关于华池县2017年县城供热设备维修、华池县南区集中供热一次供热系统改造项目政府采购评标办法

第八部分  合同

第九部分  交货时间、付款方式等要求

第一部分  招标邀请函

根据《政府采购法》的有关规定，华池县政府采购中心对华池县住房和城乡建设局关于华池县2017年县城供热设备维修、华池县南区集中供热一次供热系统改造项目进行公开招标，欢迎国内所有合格的供应商前来投标。

一、招标编号：GKZBHC2017-87

二、招标内容：

华池县2017年供热设备维修、华池县南区集中供热一次供热系统改造

以上内容详见需求一览表。

三、招标文件请于2017年10月10日至2017年10月16日（双休日除外）上午9：00—11：00，下午3：00—5：00，投标商现场到华池县政府采购中心办公室（华池县政府北楼401室）进行报名登记和领取招标文件。

四、投标截止日期为：2017年10月31日上午9：30，逾期不再受理。

五、开标时间及地点：2017年10月31日上午9：30，在华池县政府采购中心办公室（华池县政府北楼401室）开标。

联系电话：0934-5953080

联 系 人：陈 敏

华池县政府采购中心

二0一七年十月十日

第二部分  投标商须知

一、投标商应认真阅读招标文件，如未按照招标文件要求提交全部材料或对招标文件中的要求未作出完全响应，其投标资格将被取消。

二、投标人提供的设备符合招标文件规定技术参数，具有中国有关部门注册、检验或商检部门及生产厂家提供质量合格证明的设备和产品。

三、招标方将根据投标方案、金额、服务等情况，进行评标、定标，并与中标商签定购销合同。

四、投标商对项目中的产品必须全部报价且进行合计，必须用打印机机打，手写无效。否则，招标方可有权视为放弃。

五、投标商必须具备招标方要求的所有资质。投标商投标时，应提交招标文件中“投标文件格式”规定的全部资料，保证其所提供的资料及对一切问题的回答真实准确。在招标方评标时，投标方还应根据招标方的需要提供所有资质证明文件原件，若投标文件中的资质证明文件复印件与原件不符，或者不带资质原件，则不予评标。

六、投标文件共两份，其中：正本一份，副本一份，分别用标有：“正本”和“副本”字样的专用信封密封。投标文件须装订规范（目录、页码、顺序）无涂改等，否则，按无效投标文件处理。

七、为方便招标方开标、唱标、评标，投标商请把投标报价表装在“投标文件”正本首页。另外，开标时单独提供报价表，报价表加盖公章，并与标书报价表一致，否则按无效报价处理，按规定密封。

八、投标商应在10月31日投标截止时间之前将投标文件密封送达招标地点。招标方将拒绝在投标截止时间后递交的投标文件。

九、投标文件的签字人应为法人代表或法人授权代表（应附法人授权函，格式见附件五）。

十、投标商在递交投标文件时需缴纳投标保证金，投标保证金为采购项目不得超过预算金额的2%（保证金金额：￥30000元整），投标保证金应当以支票、汇票、本票等非现金形式提供，投标商必须在投标截止时间24小时之前缴纳投标保证金，投标保证金以企业基本账户转出。投标文件中须有缴纳保证金的收据凭证。在开标时没有交投标保证金的和无投标保证金票据的投标商将被视为无效投标。未中标投标商的投标保证金，招标会议结束后5个工作日内予以退还。

户  名：华池县住房和城乡建设局

开户行：中国建设银行华池县支行

账  号：62001700501058000039

- 如果投标商中标，在与采购方签定正式协议前需交纳中标金作为履约保证金（履约保证金为合同总价款的10%），履约保证金必须是转帐支票，否则，采购方有权拒绝与中标方签订正式协议。（履约保证金是否收取，由采购人决定）

十二、采购方在退还投标商的投标保证金及履约保证金时，不记利息。

十三、投标商对招标文件如有疑问，应在投标截止时间5日前向招标方书面提出，招标方将视情况以适当方式答复，并在认为必要时，通知已领取招标文件的所有潜在投标商。

十四、在投标截止时间5日前，招标方可以书面形式通知所有投标商对招标文件进行补充或修改。补充或修改通知是招标文件不可分割的一部分，对所有投标商具有约束力。为使投标商有足够的时间按招标文件修改要求修正投标文件，招标方可按规定延长投标截止日期和开标日期，并通知所有潜在投标商。

十五、招标方在正式向投标商发出中标通知书前有权宣布招标程序及评标结果无效，并不承担任何责任。

十六、招标方可视投标品目价格情况适当增加或减少采购数量，保留拆包和取消采购某些品目的权利。

十七、无论投标结果如何，投标商均应自行承担投标费用。

十八、投标文件的每页必须加盖公章和骑缝章。

十九、本次招标在开标时，采取现场资质审查，报名时不再进行资质预审。

二十、其它未尽事宜以招标方解释为准

说明：根据中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法：“使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人”。

第三部分  投标文件格式

一、投标文件应由投标书和资格证明文件两部分组成，并按统一格式填写，装订成册。

二、投标书应包括：

（一）公司基本情况和经营状况简介

（二）关于投标文件的声明函（原件、格式见附件二）

（三）投标报价表（法人或授权人签字原件、格式见附件三）

（四）投标设备简况及技术参数说明（格式见附件四）

（五）项目实施方案

（六）相关认证、培训、业绩等证明材料

（七）投标项目服务承诺及保障措施

（八）投标商认为有必要提供的其它有关资料文件

三、投标商资格证明文件应包括以下资质证明文件：

（一）工商营业执照（复印件）

（二）税务（地税、国税）登记证（复印件）

（三）企业代码证（复印件）

（四）投标商提供安全生产许可证复印件等相关证明（原件备查）。

（五）法人授权函（原件、格式见附件五）

（六）投标商声明函（原件、格式见附件七）

（七）投标人在其所在地检察机关开具的无行贿记录查询回执（原件）

（八）生产厂家唯一授权函（原件）

（九）缴纳投标保证金（复印件）

第四部分  投标商资格

一、具有合法的经营资格。投标时须携带工商营业执照、税务登记证、企业代码证、法人代表或法人代表授权人身份证、投标人在其所在地检察机关开具的无行贿记录查询回执原件等。

二、投标人若有获得相关培训、认证的资质证书，应予以提供。

三、具有履行合同所需的技术、财务、销售和服务等能力。

以上资质齐全方可投标，否则按无效投标处理。

四、本次招标不接受联合体投标。

第五部分    技术规格

名    称：华池县住房和城乡建设局关于华池县2017年县城供热设备维修、华池县南区集中供热一次供热系统改造项目

配置要求：详见需求一览表

第六部分    附    件

附件一：

需求一览表

1、华池县2017年供热设备维修

| 序号 | 项目名称 | 规格及参数 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 百汇供热站 |  |  |  |  |
| （一） | 锅炉维修 |  |  |  |  |
| 1 | 锅炉除渣机滚筒、链条、刮板、八字轮及轴拆除 | 10吨锅炉配套 | 台套 | 1 |  |
| 2 | 锅炉除渣机滚筒、链条、刮板、八字轮及轴安装 | 10吨锅炉配套 | 台套 | 1 | 包含设备及材料 |
| 3 | 变频启动器拆除、安装 | 55KW | 台 | 1 | 不含设备及材料 |
| 4 | 变频启动器维修 | 55KW | 台 | 1 |  |
| 5 | 钢制止回阀拆除、安装 | DN65/1.6MPA | 台套 | 1 | 包含设备及材料 |
| 6 | 钢制闸阀拆除、安装 | DN200/1.6MPA | 台 | 1 | 包含设备及材料 |
| 7 | 除尘器水位箱体提升 |  | 套 | 1 |  |
| 8 | 水箱钢板焊制 | 钢板厚4mm | ㎡ | 2 |  |
| 9 | 水箱铜浮球阀拆除、安装 | DN20 | 台 | 1 | 包含设备及材料 |
| 10 | 锅炉钠离子软水器机头拆除、安装 | 10吨锅炉配套 | 台 | 1 |  |
| 11 | 维修钠离子软水器 |  | 台 | 1 |  |
| 12 | 钠离子软水器调试 |  | 台 | 1 |  |
| 13 | 锅炉炉排系统调试 | 10吨锅炉配套 | 系统 | 1 | 炉排跑偏易损坏、炉排片有异响 |
| （二） | 管网维修 |  |  |  |  |
| 1 | 人工开挖回填管沟（含建筑垃圾） | 宽1米、深1米、长155米 | m³ | 155 |  |
| 2 | 人工拆除砖铺地面 | 宽1.2米、长95米 | ㎡ | 114 |  |
| 3 | 人工回填夯实三七灰土垫层（30cm厚） | 宽1米、长155米 | ㎡ | 155 |  |
| 4 | 人工砖铺地面 | 宽1.2米、长95米 | ㎡ | 114 |  |
| 5 | 人工拆除水毁24砖墙 | （1.2*17+3*11）*0.24 | m³ | 12.82 | 垃圾仓高1.2*长17，库房高3*长11 |
| 6 | 人工拆除水毁37砖墙 | 2.5*3.8*0.37 | m³ | 9.19 | 巷道围墙高2.3*长10.8 |
| 7 | 人工三七灰土回填夯实水毁塌陷 | 宽3米，长5米，均深0.7米 | m³ | 10.5 | 包括内运土方 |
| 8 | 水泥砂浆砌筑24实扎墙 | 1.2*17+3*11 | ㎡ | 53.4 | 垃圾仓高1.2*长17，库房高3*长11 |
| 9 | 水泥砂浆砌筑37实扎墙 | 2.3*10.8 | ㎡ | 24.84 | 巷道围墙高2.3*长10.8 |
| 10 | 内墙砂浆粉面 | 3*11 | ㎡ | 33 | 库房内墙高3*长11 |
| 11 | 三轮车外运垃圾土（人工装车） | 运距5公里 | m³ | 50 |  |
| 12 | 三轮车内运土（人工装车） | 运距7公里 | m³ | 30 |  |
| 13 | 人工拆除旧供暖管道 | DN150 | 米 | 190 |  |
| 14 | 人工拆除旧供暖管道 | DN100 | 米 | 480 |  |
| 15 | 人工拆除旧供暖管道 | DN80 | 米 | 120 |  |
| 16 | 人工拆除旧供暖管道 | DN65 | 米 | 150 |  |
| 17 | 敷设安装聚氨酯保温无缝钢管 | D159×4.5，Ø250×45×3.9 | 米 | 190 |  |
| 18 | 敷设安装聚氨酯保温无缝钢管 | D108×4，Ø200×45×3.2 | 米 | 480 |  |
| 19 | 敷设安装聚氨酯保温无缝钢管 | D89×4，Ø160×40×3 | 米 | 120 |  |
| 20 | 敷设安装聚氨酯保温无缝钢管 | D76×4，Ø140×30×3 | 米 | 150 |  |
| 21 | 拆除、安装钢制法兰闸阀 | DN150/1.6MPA | 台 | 2 | 包括阀门、法兰、螺栓及垫片 |
| 22 | 拆除、安装钢制法兰闸阀 | DN100/1.6MPA | 台 | 12 | 包括阀门、法兰、螺栓及垫片 |
| 23 | 拆除、安装钢制法兰闸阀 | DN80/1.6MPA | 台 | 4 | 包括阀门、法兰、螺栓及垫片 |
| 24 | 拆除、安装钢制法兰闸阀 | DN65/1.6MPA | 台 | 14 | 包括阀门、法兰、螺栓及垫片 |
| 25 | 焊接管道弯头 | D159×4.5 | 个 | 4 |  |
| 26 | 焊接管道弯头 | D108×4 | 个 | 22 |  |
| 27 | 焊接管道弯头 | D89×4 | 个 | 4 |  |
| 28 | 焊接管道弯头 | D76×4 | 个 | 16 |  |
| 29 | 制作安装50角铁支架 | 每套支架长1.5米 | 套 | 150 | 每套包括管箍、膨胀螺丝 |
| 30 | 焊接口防腐、防锈及聚氨酯发泡保温 | 每处长0.5米 | 处 | 160 | 每个焊口1米 |
| 二 | 良源供热站 |  |  |  |  |
| （一） | 锅炉维修 |  |  |  |  |
| 1 | 人工破除锅炉炉膛两侧炉墙 |  | m³ | 2.8 | 2号锅炉 |
| 2 | 耐火水泥砂浆砌筑耐火砖墙 |  | m³ | 2.8 | 2号锅炉 |
| 3 | 人工破除锅炉炉膛前拱 |  | m³ | 1.6 | 2号锅炉 |
| 4 | 高铝耐火混凝土浇筑炉膛前拱 |  | m³ | 1.6 | 2号锅炉 |
| 5 | 炉膛前拱搭架、支模 | 需特制模具 | 套 | 1 | 2号锅炉 |
| 6 | 人工破除锅炉炉膛后拱 |  | m³ | 4.2 | 2号锅炉 |
| 7 | 高铝耐火混凝土浇筑炉膛后拱 |  | m³ | 4.2 | 2号锅炉 |
| 8 | 炉膛后拱搭架、支模 | 需特制模具 | 套 | 1 | 2号锅炉 |
| 9 | 人工破除锅炉隔火墙 |  | m³ | 3.2 | 1、2号锅炉 |
| 10 | 耐火水泥砂浆砌筑耐火砖墙 |  | m³ | 3.2 | 1、2号锅炉 |
| 11 | 锅炉除尘器除灰机滚筒、链条、刮板、八字轮及轴拆除 | 10吨锅炉配套 | 台套 | 1 | 2号锅炉 |
| 12 | 锅炉除尘器除灰机滚筒、链条、刮板、八字轮及轴安装 | 10吨锅炉配套 | 台套 | 1 | 包含设备及材料 |
| 13 | 引风机壳体维修更换 | 55KW | 台 | 1 | 2号锅炉 |
| 14 | 锅炉密封铁拆除、安装 |  | 块 | 10 | 2号锅炉 |
| 15 | 锅炉密封铁 |  | 块 | 10 | 2号锅炉 |
| 16 | 更换安装循环泵 | 55KW | 台 | 1 | 2号锅炉 |
| 17 | 锅炉除渣机滚筒、链条、刮板、八字轮及轴拆除 | 10吨锅炉配套 | 台套 | 1 | 1号锅炉 |
| 18 | 锅炉除灰机滚筒、链条、刮板、八字轮及轴安装 | 10吨锅炉配套 | 台套 | 1 | 包含设备及材料 |
| 19 | 修补锅筒变形处 | 0.2m*0.2m | ㎡ | 0.04 | 1号锅炉 |
| 20 | 更换锅炉鼓风机轴承 |  | 付 | 1 | 1号锅炉 |
| 21 | 三轮车外运垃圾（人工装车） | 运距6公里 | m³ | 15 |  |
| （二） | 管网维修 |  |  |  |  |
| 1 | 拆除、安装钢制法兰闸阀 | DN200/1.6MPA | 台 | 2 | 包括阀门、法兰、螺栓及垫片 |
| 2 | 拆除、安装钢制法兰闸阀 | DN100/1.6MPA | 台 | 10 | 包括阀门、法兰、螺栓及垫片 |
| 3 | 拆除、安装钢制法兰闸阀 | DN80/1.6MPA | 台 | 4 | 包括阀门、法兰、螺栓及垫片 |
| 4 | 拆除、安装钢制法兰闸阀 | DN65/1.6MPA | 台 | 16 | 包括阀门、法兰、螺栓及垫片 |
| 三 | 花苑小区供热站 |  |  |  |  |
| （一） | 锅炉维修 |  |  |  |  |
| 1 | 人工破除锅炉炉膛前拱 |  | m³ | 1.6 | 旧锅炉 |
| 2 | 高铝耐火混凝土浇筑炉膛前拱 |  | m³ | 1.6 | 旧锅炉 |
| 3 | 炉膛前拱搭架、支模 | 需特制模具 | 套 | 1 | 旧锅炉 |
| 4 | 人工破除锅炉炉膛两侧炉墙 |  | m³ | 2.8 | 旧锅炉 |
| 5 | 耐火水泥砂浆砌筑耐火砖墙 |  | m³ | 2.8 | 旧锅炉 |
| 6 | 人工破除锅炉炉膛前炉墙 |  | m³ | 0.7 | 旧锅炉 |
| 7 | 耐火水泥砂浆砌筑耐火砖墙 |  | m³ | 0.7 | 旧锅炉 |
| 8 | 锅炉密封铁拆除、安装 |  | 块 | 6 | 旧锅炉 |
| 9 | 锅炉密封铁 |  | 块 | 6 | 旧锅炉 |
| 10 | 人工破除锅炉炉膛两侧炉墙 |  | m³ | 2.8 | 新锅炉 |
| 11 | 耐火水泥砂浆砌筑耐火砖墙 |  | m³ | 2.8 | 新锅炉 |
| 12 | 人工破除锅炉炉膛前炉墙 |  | m³ | 0.7 | 新锅炉 |
| 13 | 耐火水泥砂浆砌筑耐火砖墙 |  | m³ | 0.7 | 新锅炉 |
| 14 | 锅炉除渣机滚筒拆除 | 10吨锅炉配套 | 个 | 2 | 新、旧锅炉 |
| 15 | 锅炉除渣机滚筒安装 | 10吨锅炉配套 | 个 | 2 | 包含设备及材料 |
| 16 | 除渣机托架加工及更换安装 |  | 块 | 8 | 新锅炉 |
| 17 | 除渣机托架钢板 | 10mm厚 | ㎡ | 1 | 新锅炉 |
| 18 | 水处理树脂 |  | m³ | 2 |  |
| 19 | 处理屋顶漏水 | SBS防水材料 | ㎡ | 120 |  |
| 20 | 钢制碟阀拆除、安装 | DN300/1.6MPA | 台 | 4 | 包含设备及材料 |
| 21 | 钢制碟阀拆除、安装 | DN250/1.6MPA | 台 | 2 | 包含设备及材料 |
| 22 | 钢制碟阀拆除、安装 | DN150/1.6MPA | 台 | 4 | 包含设备及材料 |
| 23 | 钢制闸阀拆除、安装 | DN250/1.6MPA | 台 | 2 | 包含设备及材料 |
| 24 | 钢制闸阀拆除、安装 | DN150/1.6MPA | 台 | 6 | 包含设备及材料 |
| 25 | 变压器低压侧电缆更换 | YJL22-4*240+1*120/1KV | 米 | 8 |  |
| 26 | 低压电缆头制作安装 | 5*240 | 套 | 4 |  |
| 27 | 铜接线端子压接 | Ø240 | 个 | 20 |  |
| 28 | 平房电线更换 | YJL22-4*16+10/1KV | 米 | 30 |  |
| 29 | 平房前沿散水砼浇筑C20 | 长35米，宽0.6米，厚10CM | ㎡ | 21 |  |
| 30 | 三轮车外运垃圾（人工装车） | 运距8公里 | m³ | 30 |  |
| （二） | 管网维修 |  |  |  |  |
| 1 | 人工开挖回填管沟（含建筑垃圾） | 宽1米、深1米、长612米 | m³ | 612 |  |
| 2 | 人工拆除砖铺地面 | 宽0.6米、长612米 | ㎡ | 367.2 |  |
| 3 | 人工破除沥青路面 | 宽0.6米、长612米 | ㎡ | 367.2 |  |
| 4 | 人工回填夯实三七灰土垫层（30cm厚） | 宽1.2米、长612米 | ㎡ | 734.4 |  |
| 5 | 人工浇筑C15混凝土垫层（10cm厚） | 宽1.2米、长612米 | ㎡ | 734.4 |  |
| 6 | 人工砖铺地面（透水砖） | 宽0.6米、长612米 | ㎡ | 367.2 |  |
| 7 | 铺设5%水泥稳定砂砾层（20cm厚） | 宽0.6米、长612米 | ㎡ | 367.2 |  |
| 8 | 铺设中粒式沥青混凝土路面（5cm厚） | 宽0.6米、长612米 | ㎡ | 367.2 |  |
| 9 | 人工浇筑C20混凝土地面（20cm厚） |  | ㎡ | 70 |  |
| 10 | 三轮车外运垃圾土（人工装车） | 运距7公里 | m³ | 100 |  |
| 11 | 敷设安装聚氨酯保温无缝钢管 | DN219×6，Ø315×50×4.9 | 米 | 324 |  |
| 12 | 敷设安装聚氨酯保温无缝钢管 | DN133×4.5，Ø225×45×3.5 | 米 | 320 |  |
| 13 | 敷设安装聚氨酯保温无缝钢管 | D89×4，Ø160×40×3 | 米 | 450 |  |
| 14 | 敷设安装聚氨酯保温无缝钢管 | D76×4，Ø140×30×3 | 米 | 140 |  |
| 15 | 拆除、安装钢制法兰闸阀 | DN200/1.6MPA | 台 | 6 | 包括阀门、法兰、螺栓及垫片 |
| 16 | 拆除、安装钢制法兰闸阀 | DN125/1.6MPA | 台 | 8 | 包括阀门、法兰、螺栓及垫片 |
| 17 | 拆除、安装钢制法兰闸阀 | DN80/1.6MPA | 台 | 20 | 包括阀门、法兰、螺栓及垫片 |
| 18 | 拆除、安装钢制法兰闸阀 | DN65/1.6MPA | 台 | 20 | 包括阀门、法兰、螺栓及垫片 |
| 19 | 焊接管道弯头 | D219×6 | 个 | 20 |  |
| 20 | 焊接管道弯头 | D133×4.5 | 个 | 10 |  |
| 21 | 焊接管道弯头 | D89×4 | 个 | 66 |  |
| 22 | 焊接管道弯头 | D76×4 | 个 | 34 |  |
| 23 | 焊接口防腐、防锈及聚氨酯发泡保温 | 每处长0.5米 | 处 | 280 |  |
| 四 | 南区供热站 |  |  |  |  |
| （一） | 锅炉维修 |  |  |  |  |
| 1 | 人工破除锅炉引燃拱 |  | m³ | 0.6 | 1号锅炉 |
| 2 | 高铝耐火混凝土浇筑引燃拱 |  | m³ | 0.6 | 1号锅炉 |
| 3 | 引燃拱搭架、支模 | 需特制模具 | 套 | 1 | 1号锅炉 |
| 4 | 人工破除锅炉炉膛前拱 |  | m³ | 3.8 | 1号锅炉 |
| 5 | 高铝耐火混凝土浇筑炉膛前拱 |  | m³ | 3.8 | 1号锅炉 |
| 6 | 炉膛前拱拱搭架、支模 | 需特制模具 | 套 | 1 | 1号锅炉 |
| 7 | 人工破除锅炉炉膛前炉墙 |  | m³ | 1.1 | 1号锅炉 |
| 8 | 耐火水泥砂浆砌筑耐火砖墙 |  | m³ | 1.1 | 1号锅炉 |
| 9 | 锅炉除渣机滚筒、齿轮、链条、刮板、八字轮及轴拆除 | 20吨锅炉配套 | 台套 | 2 | 1、2号锅炉 |
| 10 | 锅炉除渣机滚筒、齿轮、链条、刮板、八字轮及轴安装 | 20吨锅炉配套 | 台套 | 2 | 包含设备及材料 |
| 11 | 维修钠离子软水器 | 20吨锅炉配套 | 台 | 1 |  |
| 12 | 维修除氧器 | 20吨锅炉配套 | 台 | 1 |  |
| 13 | 更换炉排减速机电机 | 20吨锅炉配套 | 台 | 1 | 包含设备及材料 |
| 14 | 维修电机变频启动器 | ABB变频器，55KW | 台 | 2 |  |
| 15 | 维修电机变频启动器 | ABB变频器，110KW | 台 | 2 |  |
| 16 | 钢制闸阀拆除、安装（离地高度5米） | DN250/1.6MPA | 台 | 2 | 包含设备及材料 |
| 17 | 钢制闸阀拆除、安装（离地高度5米） | DN200/1.6MPA | 台 | 4 | 包含设备及材料 |
| （二） | 管网及换热站维修 |  |  |  |  |
| 1 | 钢制碟阀拆除、安装 | DN300/1.6MPA | 台 | 1 | 包含设备及材料 |
| 2 | 钢制碟阀拆除、安装 | DN150/1.6MPA | 台 | 4 | 包含设备及材料 |
| 3 | 钢制闸阀拆除、安装 | DN200/1.6MPA(阀体长600mm) | 台 | 1 | 包含设备及材料 |
| 4 | 铜自动排气阀拆除、安装 | DN25/2.5MPA | 个 | 20 | 包含设备及材料 |
| 5 | 铜自动排气阀拆除、安装 | DN20/2.5MPA | 个 | 10 | 包含设备及材料 |
| 五 | 锅炉安全阀 |  |  |  |  |
| 1 | 弹簧式安全阀拆除、安装 | A47H-16，公称通径DN100，逆流直径DN100，压力等级0.6-1.0MPA | 台套 | 3 | 包含设备及材料 |
| 2 | 弹簧式安全阀拆除、安装 | A47H-16，公称通径DN100，逆流直径DN80，压力等级0.8-1.3MPA | 台套 | 2 | 包含设备及材料 |
| 3 | 弹簧式安全阀拆除、安装 | A47H-16，公称通径DN40，逆流直径DN32，压力等级0.8-1.3MPA | 台套 | 2 | 包含设备及材料 |
| 4 | 弹簧式安全阀拆除、安装 | A47H-16，公称通径DN25，逆流直径DN20，压力等级0.3-0.8MPA | 台套 | 1 | 包含设备及材料 |

- 华池县南区集中供热一次供热系统改造

| 序号 | 项目名称 | 规格及参数 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装接力泵 | 1.5KW高效节能泵 | 台 | 2 | 华电家园、一品华府小区 |
| 2 | 安装接力泵 | 1.1KW高效节能泵 | 台 | 2 | 芙蓉帝庭、润扬小区 |
| 3 | 安装接力泵 | 0.75KW高效节能泵 | 台 | 1 | 柏树台小区 |
| 4 | 安装钢制法兰闸阀 | DN200/1.6MPA | 台 | 6 | 2座换热站 （包括阀门、法兰、 螺栓及垫片） |
| 5 | 安装聚氨酯保温无缝钢管 | DN219×6，Ø315×50×4.9 | 米 | 36 |  |
| 6 | 安装钢制法兰闸阀 | DN150/1.6MPA | 台 | 9 | 3座换热站 （包括阀门、法兰、 螺栓及垫片） |
| 7 | 安装聚氨酯保温无缝钢管 | D159×4.5，Ø250×45×3.9 | 米 | 60 |  |
| 8 | 安装控制柜 | 进口或合资变频器，1.5KW | 台 | 2 | 配触摸屏，PLC远程控制 |
| 9 | 安装控制柜 | 进口或合资变频器，1.1KW | 台 | 2 | 配触摸屏，PLC远程控制 |
| 10 | 安装控制柜 | 进口或合资变频器，0.75KW | 台 | 1 | 配触摸屏，PLC远程控制 |
| 11 | 供热管网热平衡调节 |  | 座 | 13 | 调试一次供热系统，解决南区部分小区供热质量差的问题，保证13座换热站供热达标 |
| 12 | 安装费 |  | 座 | 5 | 5座换热站，共计5台接力泵安装，15台阀门安装，96米管线更换连接，包括水泵电源控制连接，电缆材料及人工费。 |

注：维修所需设备及供热管道采购需达到原图纸设计及国家标准否则，按无效投标处理。

附件二

关于投标文件的声明函

华池县政府采购中心：

（法人代表或法人代表授权人姓名、职务）代表                            （投标商全称）参加贵方组织的华池县住房和城乡建设局关于华池县2017年县城供热设备维修、华池县南区集中供热一次供热系统改造项目政府采购招标项目（招标编号为GKZBHC2017-87）的投标及中标后的协议的签订及履行事宜。为此：

一、按招标文件要求提供投标文件：包括正本1份，副本1份。并保证为投标所提交的文件和说明是准确和真实的。

二、保证遵守招标文件中的有关规定。

三、保证忠实地执行双方所签协议，并承担协议规定的责任义务。

四、自愿向贵方提供任何与该项投标有关的数据和技术资料。

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标商（盖章）：

法人代表或法人代表授权人（签字）：

年     月    日

附件三

投 标 报 价 表

（格  式）

投标商名称（公章）：

法定代表人或法人代表授权代表（签字）：

| 序号 | 名称 | 商标 | 规格及参数 | 生产厂家 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |

单位：元

一、投标参数必须大于等于需求一览表中的配置参数；

二、总价与单价不一致时，以标出的单价为准；

三、如果用数字表示的数额与文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

四、安装、校验、试运转、培训、税费等费用包括在投标价格之中，是投标价格整体的组成部分。

五、 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

特此声明：1、报价单中数量、单价、金额必须真实详尽填列，缺或漏填一项视为无效标价单。
             2、 报价单同时提供word格式电子版U盘，未成交供应商的电子U盘招投标会议结束后现场退还。

附件四

投标货物简况及技术参数说明

投标商名称（公章）：

| 品目号 | 名称 | 规格 | 生产厂家 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数及偏离情况 |
| 招标文件技术参数 | 投标货物实际数据 | 偏离 | 说明 |

一、品目号应与“需求一览表”中的品目号相同；

二、“技术偏离情况”只针对技术上有偏离的项目填写，其中：“招标文件技术参数”按招标文件中“技术规格”的内容填写，“招标货物实际数据”按投标品目的实际数据填写。

附件五

法人授权函

本授权函声明：注册于                       （注册地址）的                        （投标商名称）在下面签字的          （法定代表人姓名、职务）代表本企业授权在下面签字的            （被授权人姓名、职务）为本企业的合法代理人，以本公司名义处理一切有关招标编号为GKZBHC2017-87项目的投标及协议的履行事宜。

本授权书于    年   月    日签字生效。

特此声明

授权代表签字盖章：                        被授权人签字盖章：

职务：                                    职务：

单位名称（公章）

年   月   日

附件六

投标商声明函

华池县政府采购中心：

作为贵方华池县住房和城乡建设局关于华池县2017年县城供热设备维修、华池县南区集中供热一次供热系统改造项目政府采购招标（招标编号：GKZBHC2017-87）的投标商，特此声明以下所述内容真实准确。

一、名称（公章）：

地址：

邮编：

电话（传真）：

注册日期：

二、实收资本：

三、流动资本：

四、法人代表姓名：

五、开户银行名称和地址：

六、所属集团：

七、其他需要说明的情况。

投标商（盖章）：

年     月    日

第七部分

华池县住房和城乡建设局关于华池县2017年县城供热设备维修、

华池县南区集中供热一次供热系统改造项目

政府采购评标办法

（招标编号：GKZBHC2017-87）

一、总  则

评标工作是一项政策性、法规性、技术性及纪律性等都很强的工作，评标委员会成员应坚持“公开、公平、公正“的宗旨，认真细致地做好评标工作。在评标过程中，评标委员会将在对投标商所投标设备的生产厂家、规格型号、主要性能指标、价格、相应的技术服务进行比较的同时，还要考虑包括投标商财务、生产能力、运输条件、交货日期、设备的兼容性、适用性、服务和备件的供应等因素。一旦确定中标商，原则上就应按招标要求授予合同，对双方都具有约束力。

二、评标工作的组织

1、评标工作由华池县政府采购办公室从专家库随机抽取专家成立评标委员会，下设评标组、资料组和监督组。评标工作在由采购办、财监办等人员组成的监督组的监督下进行。

1）评标成员分为技术专家组和商务组，分别负责投标文件的技术评价和商务审核。评标组将根据招标文件要求审查投标商的投标文件。

2）资料组：负责投标文件的传递、归纳；对外联系；开标、评标的会务工作，整理并向评标组分发投标资料、投标文件；对评标过程中的原始文件进行归档；随时印发需要的文件资料，对各种咨询函件及档案文件的统收统发。

3）监督组

根据国家有关文件及招标文件的规定，对整个评标过程进行监督，保证评标的公正性，防止腐败行为的产生。

2、评标组成员人数不少于3人，为单数，其中技术方面的专家不少于成员总数的三分之二。

3、评标委员会成员应当客观、公正的履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

4、评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

三、评标原则

1、评标组将审查投标书是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件签署是否合格、投标文件的总体编制是否有序。

2、投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3、对于投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

4、在详细评标之前，评标组要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。评标小组决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5、如果投标实质上没有响应招标文件的要求，其投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

四、评标的程序、方法

1、商务组对投标资料、投标文件、投标商资质进行审查，填写资质审查表（见附表）。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝，不再进行商务及技术方案评价；

1）投标人未提交投标保证金或金额不足不符合招标文件要求的；

2）超出投标商经营范围投标的；

3）资格证明文件不全的；

资格证明文件主要指：工商营业执照、税务登记证、企业代码证、法人代表或法人代表授权人身份证、投标人在其所在地检察机关开具的无行贿记录查询回执；

4）投标文件无法人代表签字，或签字人无法人代表有效委托书的；

5）标书未按规定密封的。

2、技术专家组对投标的技术方案进行审查、评价。

1）经初步审查合格的投标文件，评标组将对其技术部分和商务部分作进一步的评审、比较。

2）评标方法选择“综合评标法”进行评标。

3）评标委员会在评标时，除考虑投标人的报价之外，还将考虑以下因素：

A、货物的维修、服务承诺及保障措施和培训计划；（若未作出售中、售后及设计规划等承诺，不再进行评标）。

B、技术规格所列的其它具体标准；

C、公司基本情况和经营状况简介；

D、相关资质证书（原件）

E、投标商认为有必要提供的其它有关资料文件；

五、确定中标商

1、评标委员会完成评标后，提出书面评标报告。评标报告应如实记载以下内容：

1）基本情况和数据表；

2）评标委员会成员名单；

3）开标纪录；

4）符合要求的投标一览表；

5）废标情况说明；

6）评标标准、评标方法或评标因素一览表；

7）经评审的价格一览表；

8）经评审的投标人排序；

9）澄清、说明、补正事项纪要。

2、评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此做出书面说明并记录在案。

3、按照“经评审的综合评标法”，当得分最高的投标商放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，将没收其保证金，本次招标视为废标，另行安排重新招标。

4、中标商确定后，由招标方向中标商发出中标通知书，同时通知未中标商，并按实际供货量与中标商签订合同。

六、投标无效

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

二、投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

七、废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

#### 评审用表格

表1                       符合性审查表

| 序号 | 项目名称 投标人 | 投标人名称 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 | 投标人4 | 投标人… |
| 1 | 投标文件内容是否完整； |  |  |  |  |  |
| 2 | 投标文件是否按规定要求密封； |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标文件是否编制页码装订成册； |  |  |  |  |  |
| 4 | 投标文件是否按规定签字盖章； |  |  |  |  |  |
| 5 | 报价是否是唯一报价； |  |  |  |  |  |
| 6 | 投标文件是否符合规定格式。 |  |  |  |  |  |
|  | 评审结论： |  |  |  |  |  |

说明：评审通过的用“√”表示，否则为未通过用“×”表示。结论用“通过”或“未通过”表示（只有以上各项全部通过，结论为“通过”，否则结论为“未通过”）。

采购单位签名：

日期：     年   月  日

表2

资格性审查表

| 序号 | 项目名称 投标人 | 投标人名称 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 | 投标人4 | 投标人… |
| 1 | 法定代表人证明书、法定代表人授权书是否合法有效； |  |  |  |  |  |
| 2 | 工商营业执照副本原件、税务（地税、国税）登记证（复印件）组织机构代码证副本原件、银行开户许可证原件（三证合一的营业执照不需提供税务登记证）、组织机构代码证是否合法有效； |  |  |  |  |  |
| 3 | 提供国家权威部门出具的相关产品检测检验报告等 |  |  |  |  |  |
| 4 | 自本公告之日起公司注册地或项目发生地检察机关出具的行贿犯罪档案查询告知函原件是否合法有效。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标保证金缴纳证明文件是否合法有效； |  |  |  |  |  |
|  | 审查结论 |  |  |  |  |  |

说明：1.  评审通过的用“√”表示，未通过用“×”表示。结论用“通过”或“未通过”表示（只有以上各项全部通过，结论为“通过”，否则结论为“未通过”）。

采购单位签名：

日期：     年   月  日

表3

价格部分评审表

| 序号 | 投标人 | 投标总报价（元、含税） | 排名 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

说明：

- 评审结果保留小数点后两位。2、投标价为含税价

采购单位签名：

日期：     年   月  日

华池县机关事业单位政府采购评标计分办法

（GKZBHC2017-87华池县住房和城乡建设局关于华池县2017年县城供热设备维修、

华池县南区集中供热一次供热系统改造项目

公开招标评标计分细则）

评标项目分值分配：                        <或=100分

企业业绩、信誉                                11分

投标报价                                      41分

技术参数及配置                                30分

售后服务                                      18分

一、企业业绩、信誉（0-11分）

1、投标企业提供同类项目业绩证明材料，每项得0.5分，最高得5分（需提供每次招标供货合同或中标通知书或税票等，原件或复印件加盖公章），否则不得分。（0-5分）

2、提供企业详实的简史与经营范围、组织机构、员工人数、技术人员、资信情况,包括固定资产原值、净值（0-2分）。近3年销售额与净利润及纳税及财务审计报告（0-2分）、提供投标产品的检测检验报告（0-2分）。（0-6分）

二、投标报价（41分）

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100

(最高得分不超过41分）

三、技术参数配置及其他(0-30分)

投标产品性能与招标文件参数偏离情况，投标产品参数有一项低于标书文件要求不得分，投标产品的质量符合招标文件要求得20分，产品质量每优于一项得0.5分，最多得10分。（0-30分）

四、售后服务支持及其他(0-18分)

1、提供售中（0-4分）、售后服务（0-4分）、质保（0-4分）、技术培训方案（0-4分）等。最高得16分，否则不得分。（0-16分）

2、标书内容的规范性，采用A4胶印装订，封面设计新颖，文件制作整洁、美观、大方无脱落现象得2分。（0-2分）

五、其他

1、评标时，若发现各投标企业有串通投标、哄抬标价嫌疑，经认定后，本次招标无效，由招标人另行组织招标。

2、投标企业各类证件、证书标书中要求原件必须以原件为准。

3、得分最高者拟为中标企业。

4、投标企业得分出现绝对值相等时，按低报价优先的原则推荐中标企业，若报价相等时由招标人确定中标企业。

5、各评标人必须严格按照本办法记分，凡未按本办法记分者，一律按无效记分对待。

- 分   合   同

华池县住房和城乡建设局关于华池县2017年县城供热设备维修、

华池县南区集中供热一次供热系统改造项目公开招标

政府采购合同

（格式）

根据华池县住房和城乡建设局关于华池县2017年县城供热设备维修、华池县南区集中供热一次供热系统改造项目公开招标采购(采购编号： GKZBHC2017-87)公开招标结果，          （以下简称需方）与       （以下简称供方）签订本合同。

- 合同编号： GKZBHC2017-87签订地点：

三、草拟时间：     年   月   日

四、合同内容：根据《中华人民共和国合同法》及华池县政府采购中心GKZBHC2017-87公开招标文件的规定，供需双方协商一致，签订本合同。

1、货物品名、生产厂商、规格、数量等信息详见供货一览表 。

2、价格解释：合同价格包括成本、税款、包装、运费、售后服务等全部费用，价格一次确定不再变更。

3、包装要求：不论采取何种包装形式，供方均需确保无破损，无污染，且方便二次运输。因包装不当造成的损失由供方负责，包退包换。

五、公开招标文件，公开招标响应性文件，成交结果表，合同所附供货一览表均为本合同不可分割的一部分。如果供货一览表的内容与公开招标文件和成交结果表不一致时，以公开招标文件和成交结果表为准。

六、合同金额：XXXXXXX*大写*（XXXXXX万元）

七、一般条款：

1、供方所提供的货物符合国家现行有效标准(进口货物有中国进出口商检局认证标志)，并为正规制造厂商生产的合格产品，因质量问题而发生的任何故障由供方负责。

2、供方承担交货前的一切责任和费用。

3、需方在交货地点验收，如发现损破、损坏、缺件等问题，由供方负责。

4、供方在签订正式合同前，需按中标总额的   10  %之内缴纳履约保证金。供方按合同规定交货,经需方验收合格后，凭验收合格证明及按合同总价开据的发票（完税价），由财政国库支付全部货款。供方的履约保证金即转为质量保证金。如无质量问题，质量保证金于正式验收合格之日起满    年后退还。

5、供方按合同规定交货，货到验收合格后，完成设备安装调试，运行正常，付   货款，其余货款一年后付清。

6、凡货款由财政国库支付的,供方凭合同向需方供货,未见合同供货而造成的一切后果由供方负责。

7、供需双方签订的合同，应在华池县政府采购中心监督下认真履行。

8、违约责任：供方应依据合同规定时间按时交货，如不能，由此给需方带来的损失由供方负责。华池县政府采购中心将根据供方实际违约情况没收其履约保证金，且上缴国库。情节严重的，将取消供方参加华池县政府采购的资格。

9、质量验收：

（1）到货验收需方应当在3个工作日内完成，验收合格后在验收单上签署 “验收合格”字样，逾期验收视为验收合格。

（2）需方在验收中发现货物质量不符合合同要求和验收标准或有异议时，应及时通知供方，供方应在接到通知后三天内给予答复，并负责处理，若需送法定质检部门检验，检验费用由供方承担。如发现货物质量严重不符合质量要求的，需方可通知供方停止供货，解除合同。

八、交货时间、交货地点和验收单位：

1、交货时间：

2、交货地点：

3、验收单位：

九、经济责任：

（一）供方责任：

（1）供方不履行合同或交付的货物全部或部分不符合合同要求的，需方有权拒收不符合质量要求的全部或部分货物，供方须向需方支付拒收货物价款总额10%的违约金。

（2）货物质量不符合合同规定时，需方同意利用的按质论价，不能利用的，供方负责包退包换。由于上述原因导致延误交货时间的，每延误一日，供应方应按逾期交货部分货物价款总值的5‰向需方偿付违约金。

（3）供方必须按合同规定的日期交货，每逾期一日，乙方必须向需方支付逾期交货部分货物总额5‰的违约金。逾期交货超过30日，需方有权解除合同，履约保证金不予退还。

（4）供方提供的不符合质量要求的（尺寸大小负责包换，不视为质量问题）货物超过本合同总量的10%时，视为整批货物不合格。

（二）、需方责任

需方无正当理由，中途退货或拒绝收货，应向供方支付退货部分货款总额10%的违约金，并承担因此造成的经济损失及运输费用。

<十、特殊条款>

十一、合同解释：

如合同条文存在歧义，《合同法》又无明文规定，依照交易习惯和采购当事人订立合同的目的做合理并且善意的解释，以维护交易安全和社会的公序良俗。

十二、合同执行过程中发生的一切争议，双方应通过友好协商解决，如协商不能解决，应按《中华人民共和国合同法》有关规定解决。

十三、其它未尽事宜由供需双方协商约定。

十四、本合同一式四份，经供需双方和华池县政府采购中心签字盖章后生效，需方一份，供方一份，华池县政府采购中心一份,均具有同等法律效力。

以下无正文，本合同共X页

| 供方:（章） 地址: 电话: 邮编: | 需方:（章） 地址: 电话: 邮编: |
| --- | --- |
| 法定代表人: 签字日期: | 法定代表人: (或委托代理人) 签字日期: |
| 经 办 人: 签字日期: | 经 办 人: 签字日期: |
| 开户行: 账号: | 开户行: 账号: |
| 采购机构: 华池县政府采购中心（盖章） 地址:华池县柔远镇中街6号 法定代表人: 签字日期: |

- 分    交货时间、付款方式等要求

交货时间：2017年11月30日
交货地点：华池县住房和城乡建设局

付款方式：锅炉及配套设备全部维修、安装完成，经工作组验收合格后一次性付工程款的50％，剩余的工程款于2018年4月30日前付清。