建设项目竣工环境保护验收

监测报告

川旭环监验（2019）第0012号

项目名称：   安岳县兴隆镇屠宰场整合升级改造项目

委托单位：          安岳县兴隆镇屠宰场

四川旭泉环境科技有限公司

2019年01月

建设单位：安岳县兴隆镇屠宰场

法人代表：黎登田

编制单位：四川旭泉环境科技有限公司

法人代表：梅长青

项目负责人:

| 安岳县兴隆镇屠宰场 |  | 四川旭泉环境科技有限公司 |
| --- | --- | --- |
| 地 址：安岳县兴隆镇狮子屋基 |  | 地 址：四川省成都市简阳市石桥镇大华国际农产品物流中心B1号楼18层 |
| 邮政编码：642350 |  | 邮政编码：641400 |
| 电 话：13882913836 |  | 电 话：028-27568256 |
| 传 真：- |  | 传 真：028-27568256 |

目录

一、验收项目概况	1

二、验收依据	3

三、工程建设情况	4

四、主要污染物及其治理设施	10

五、建设项目环评报告表主要结论与建议及审批部门审批决定	14

六、验收执行标准	18

七、验收监测内容	21

八、质量保证及质量控制	23

九、验收监测结果及分析评价	25

十、环境管理检查	31

十一、公众意见调查	34

十二、验收监测结论	36

# 一、验收项目概况

原兴隆镇屠宰场（黎登田）、共和屠宰场（周桂元）、清流屠宰场（陈昌容）、左家屠宰场（杜云华）均建于 2006 年，年屠宰量分别为 9500头、2500头、1500头、1500头，分别位于兴隆、共和、清流、左家场镇。因四家屠宰场的生产设施简陋、卫生条件较差，场地狭小、破烂，两屠宰场产生的噪声、恶臭对周边居民造成了一定程度的影响。原兴隆镇屠宰场（黎登田）、共和屠宰场（周桂元）、 清流屠宰场（陈昌容）、左家屠宰场（杜云华）本着有利于发展，减少对周边环境的影响的原则，进行合并搬迁。合并后屠宰场名称为“安岳县兴隆镇屠宰场” 迁建至安岳县兴隆镇狮子屋基，不新增生产能力。屠宰场整合升级改造项目总投资150万元，其中环保投资21.8万，总占地面积4.6亩，年屠宰能力1.5万头。

本项目于2016年12月委托宁夏智诚安环技术咨询有限公司编制完成了《建设项目环境影响报告表》， 2017年1月22日由安岳县环境保护局以安环审批〔2017〕14号对该环评报告表进行了审查批复。

本项目为乡镇屠宰场，赶场日每天最大屠宰量50头，非赶场日每天最大屠宰量40~42头，年屠宰量最大达到15000头。本项目施工期已结束，无遗留问题。主体设施和与之配套的环境保护设施运行正常，符合验收监测条件。

受安岳县兴隆镇屠宰场委托，四川旭泉环境科技有限公司根据国家生态环境部的相关规定和要求，于2018年11月对本项目进行了现场勘察，并查阅了相关技术资料，在此基础上编制了该项目竣工环境保护验收监测方案。在2018 年 11月 6日~7日对该项目进行了验收监测，2019年1月编制完成该项目竣工环境保护验收监测报告。

环境保护验收的范围：

主体工程：屠宰间、待宰圈、卸猪区

辅助工程：检疫室、隔离间、锅炉房

办公生活设施：办公室、厕所

环保工程：燃气锅炉、污水处理设施、废水排放管道、安全填埋井、固废暂存间

验收监测内容包括：

（1）废水污染物排放浓度监测；

（2）废气污染物排放浓度监测；

（3）厂界噪声监测；

（4）固废处置检查；

（5）环境管理检查；

（6）公众意见调查。

# 二、验收依据

- 《中华人民共和国水污染防治法》；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》；

- 中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日）；
    6、四川省环境保护局川环发[2012]77号《关于依法加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》；
    7、生态环境部关于《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告（2018年第9号，2018年5月15日）；

8、安岳县环境保护局安岳环函〔2016〕116号《关于安岳县兴隆镇屠宰场整合升级改造项目执行环境标准的函》（2016年11月21日）；

9、宁夏智诚安环技术咨询有限公司编制完成的《建设项目环境影响报告表》（2016年12月）；

10、安岳县环境保护局安环审批〔2017〕14号《关于安岳县兴隆镇屠宰场生猪屠宰场整合升级改造项目环境影响报告表的批复》（2017年1月22日）；

# 11、安岳县兴隆镇屠宰场对四川旭泉环境科技有限公司的验收监测委托书。

# 三、工程建设情况

3.1建设概况

3.1.1建设项目基本信息

项目名称：安岳县兴隆镇屠宰场整合升级改造项目。

建设单位：安岳县兴隆镇屠宰场。

项目性质：迁建技改。

行业类别及代码：牲畜屠宰（C1351）

建设地点：安岳县兴隆镇狮子屋基。

建设面积：本项目占地总面积约为3057m2。

3.1.2建设项目投资、规模、人员生产制度

（1）项目投资

本项目实际总投资150万元，其中环保投资21.8万元，占总投资的14.5%。

（2）项目规模

本项目年屠宰生猪1.5万头。

（3）项目人员及生产制度

本项目劳动定员为5人，实行8小时工作制度，年工作日为365天。不提供食宿。

3.1.3地理位置及外环境关系

本项目位于安岳县兴隆镇狮子屋基。项目周围主要为农田及农户，无文物保护区、风景名胜区和水源保护地等环境敏感目标。

南面：兴隆镇绕场镇道路；

东面：农田；

西面：岩壁；

北面：岩壁；

东南面：约130~200m处为3户农户；

西北面：约10m处为1户已拆迁农户。

项目地理位置见附图1，外环境关系图见附图2。

3.2项目主要建设内容

本项目主要建设内容及产生的环境问题见表3-1。

表3-1项目主要建设内容

| 名称 | 环评设计建设情况 | 实际建设情况 | 可能产生的环境问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 屠宰间 | 设宰间1间，面积约240m2，砖混结构 | 已建设，同环评 | 恶臭、废水、固废、噪声 |
|  | 待宰圈 | 设待宰圈9个（8个小待宰圈，1个大待宰圈），小待宰圈面积均为20㎡，大待宰圈面积为48㎡，砖混结构 | 已建设，同环评 |  |
|  | 卸猪区 | 设卸猪区1个，面积约20m2，棚架结构 | 已建设，同环评 |  |
| 辅助 工程 | 检疫室 | 设检疫室1间，面积约32m2，砖混结构 | 已建设，同环评 | 环境风险 |
|  | 隔离间 | 设隔离间1间，面积约32m2，砖混结构，用于隔离病猪等 | 已建设，同环评 |  |
|  | 锅炉房 | 设锅炉房1间，面积约40m2，设0.15t/h燃气锅炉1台 | 设锅炉房1间，面积约40m2，设2t/h燃气锅炉1台 | 废气 |
| 公用 工程 | 供水 | 井水 | 已建设，同环评 | / |
|  | 供电 | 农村电网供给 | 已建设，同环评 | / |
| 环保工程 | 污水处理设施 | 格栅沉淀池 ：1个，容积为8m³ | 已建设，同环评 | 废水、恶臭 |
|  |  | 隔油池：1个，容积为3m³ | 已建设，同环评 |  |
|  |  | 调节池：1个，容积为100m³，同时兼作事故应急池 | 已建设，同环评 |  |
|  |  | 一体化设施：环评建议采用“预处理+厌氧+好氧+消毒”的污水工艺，设计规模为 30m3/d，出水水质满足（GB 13457-1992）中一级标准 | 一体化设施：环评建议采用“预处理+厌氧+好氧+消毒”的污水工艺，设计规模为 8m3/d，出水水质满足（GB 13457-1992）中三级标准 |  |
|  | 废水排放管道 | 项目污水处理设施至兴隆镇污水处理厂，设PVC 排水管道，管径为 250mm，管线长约 300m | 已建设，同环评 |  |
|  | 安全填埋井 | 环评要求设置安全填埋井1个，容积约12m³，位于项目西南侧约170m处 | 已建设，同环评 | 地下水污染 |
|  | 固废暂存间 | 1 间，面积为3㎡，用于暂存蹄壳、猪鬃 | 已建设，同环评 | 固废 |
|  | 固废堆放间 | 1 间，面积约 5.6m2，用于暂存粪便及牲畜胃内容物 | 已建设，同环评 | 地下水污染 |
|  | 烟囱 | 锅炉房设烟囱1个，H=8m | 已建设，同环评 | 锅炉废气 |
| 办公生活设施 | 办公房 | 设置办公室3间，面积均为32m2 | 已建设，同环评 | 生活垃圾、废水 |
|  | 厕所 | 设厕所1间，面积约8m2 |  |  |

3.3项目主要生产设备

本项目主要生产设备见表3-2。

表3-2项目主要设备对照表

| 序号 | 设备名称 | 环评数量 | 实际数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200型转式打毛机 | 1台 | 1台 |
| 2 | 往复劈半锯 | 1台 | 1台 |
| 3 | 毛猪提升机 | 1台 | 1台 |
| 4 | 落猪器 | 1台 | 1台 |
| 5 | 白条提升机 | 1台 | 1台 |
| 6 | 麻电器 | 1个 | 1个 |
| 7 | 打毛机控制柜 | 1个 | 1个 |

3.4主要原辅材料及燃料

本项目主要原辅材料及能源消耗见表3-3。

表3-3主要原辅材料及能源消耗对照表

| 物料名称 | 全年设计消耗量 | 全年实际消耗量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原、辅材料 | 生猪 | 1.5万头 | 1.5万头 | 外购 |
|  | 消毒剂（次氯酸钠） | 1.5kg | 1.5kg | 外购 |
| 能耗 | 水 | 1万m3 | 1万m3 | 井水 |
|  | 电 | 2.5万度 | 2.5万度 | 农村电网 |
|  | 天然气 | 12万m3 | 12万m3 | 农村燃气管网 |

3.5水源及水平衡

项目用水为自来水。废水主要为职工生活用水、屠宰用水、消毒冲洗用水，经污水处理站处理后，达标排放。用水情况见表3-4。

表3-4用水情况

| 序号 | 用水名称 | 用水标准 | 数量 | 日最大用水量(m3/d) | 产物系数 | 日最大排水量(m3/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活用水 | 60L/人·d | 5人 | 0.3 | 0.85 | 0.26 |
| 2 | 屠宰用水 | 0.6m3/头 | 42头/d | 25.2 |  | 21.42 |
| 3 | （屠宰、待宰）消毒冲洗用水 | 10L/m2·d | 840m2 | 8.4 |  | 7.14 |
| 4 | 未预见用水 | 按以上用水总量的10%计算 | 3.4 |  | / |
|  | 合计 | / | / | 37.3 | / | 28.82 |

具体水平衡图见图3-1。

图3-1项目水量平衡图（日最大用水情况）

3.6生产工艺

具体生产工艺流程见下图3-2。

图3-2工艺流程及产污位置图

工艺流程简述如下：

（1）检疫：宰前检疫的目的是通过检疫、检测，以控制各种疫病的传入和扩散，减少污染，维护产品质量。它包括以下三个环节：进厂检疫、候宰检查、宰前检疫。

①进厂检疫：进厂检疫是指在未卸车之前，由畜牧局检疫员向押运员索取检疫证或防疫注射证，以便从侧面了解产地疫情；持证核对品种及头数，发现不符，及时查明原因，直到认为没有可疑疫情时允许卸下，借过磅验级之际，留神观察牲畜健康状态，对可疑者应做进一步诊断，必要时组织会诊。当确诊疫病时，及时封锁，上报疫情。同时立即采取措施，由畜牧局专业处理，确保人畜的安全。

②候宰检查：候宰检查是指卫检员深入到待宰圈内观察育生猪休息、饮食和行动状态，发现异常，随时剔出进行临床检查，必要时采取急宰后剖检诊断。

③宰前检疫：宰前检疫是在临宰前对生猪进行一次普查，确保其健康，是减少屠宰过程中病与健相互污染，保证产品质量的有效措施。

检疫过程中如发现突发性、传染性疫病的生猪，应按《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）有关规定由养殖企业自行做无害化处理；对于确认为符合《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》(16548-2006)中3.2.1条规定，如确认为口蹄疫、猪水泡病、猪瘟、非洲猪瘟、猪密螺旋体痢疾、急性猪丹毒等应该销毁的病害猪，严禁入厂，由养殖企业自行销毁；若是传染性疾病死亡的生猪则应上报上级部门进行检查处理，并由上级主管部门制定处理方案。

（2）宰前处理：生猪在被运到屠宰场，进厂之前先由畜牧部门进行检疫，合格的存放在待宰圈内，必须保证生猪有充分的休息时间，使生猪保持安静的状态，防止代谢机能旺盛。

（3）冲淋：经宰前检验后合格的生猪由人沿着指定的通道将生猪牵到冲淋区。用水进行冲淋，清洗全身，以减少屠宰过程中生猪身上的附着物对生猪胴体的污染。

（4）电麻：将生猪赶入电击区，在100V左右的电压下对猪进行约5-10s的电麻，将其击晕。接着由一人用吊勾套牢生猪的一条后腿，并挂在吊钩上，人工将生猪吊起，使生猪完全吊在高轨上。

（5）放血：从生猪喉部下刀割断食管、气管和血管进行放血，放血时间约为9min。猪血在放血线下槽内由收购猪血的单位收集清运外销。

（6）屠体冲淋：放血完成后的生猪由提升机引至烫毛池，再次进行冲淋。

（7）烫毛：通过从燃煤蒸汽锅炉引来的热蒸汽（管道）进行烫毛，将猪毛烫软。

（8）打毛：烫软下的毛通过打毛机脱离猪身体，打下的毛由收购猪毛的单位自行进行收集外运。

（9）清洗：打完毛的猪由提升机送入清水池中进行清洗。

（10）剔毛：将清洗完成后的猪进行检查，毛没有去除干净的由人工进行剔毛

（11）开膛：猪毛清除完成后，将猪开膛，取出红白内脏外销。

（12）胴体开边：将猪胴体由人工对半劈开。

（13）宰后检验：将猪的胴体、内脏等实施同步卫生检验。根据《中华人民共和国动物防疫法》和《中华人民共和国进出口动植物检疫法》中的有关规定，卫生检验后屠体的处理如下：

①检验合格产品：

检验合格产品作为食品的，其卫生检验、监督均依照《中华人民共和国食品卫生法》的规定办理。

②检验不合格产品：

检出一般性病害并超过规定标准的，可由专业技术人员按规程实施卫生无害化处理（即利用安全填埋井进行填埋）。

(14)肉品出场：符合鲜销和有条件食用的合格猪胴体盖章后出售。

# 四、主要污染物及其治理设施

4.1废水的产生、治理、排放

项目产生的废水主要为屠宰场的生产废水和员工生活污水。生产废水包括屠宰废水、车间及设备冲洗用水，污水产生量约28.56m3/d；生活污水主要为员工生活用水，污水产生量约0.26m3/d。

主要措施：

项目生活污水随生产废水一起经一体化污水处理设施处理，兴隆镇污水处理厂现已投入使用，根据环评要求，废水经处理达《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）中三级标准后排入兴隆镇污水处理厂进一步进行处理。目前项目废水经污水处理站采用“格栅沉淀池+隔油池+调节池+厌氧处理+好氧处理+消毒池+污泥浓缩池”工艺处理后排入兴隆镇污水处理厂。该工艺使用的是《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）中6.2节推荐的污水处理工艺。

工艺流程图如下：

图4-1  项目污水处理工艺流程图

同时，本项目严格执行雨污分流制，场区内修建雨水收集管网及沟渠，将雨水收集后排入附近沟渠，严禁场区雨水进入项目污水处理系统，对项目污水处理设施运营产生冲击影响。

另外，项目调节池兼用作事故应急池，在污水处理系统出现事故时，废水可以暂时存放于调节池（共5个池子，池容总为100m3），故障排除后仍可将暂存的废水进行处理，这样可以最大限度避免事故排放。

项目废水产生及治理情况见表4-1。

表4-1项目废水治理情况

| 废水名称 | 废水来源 | 排放规律 | 排放量 | 治理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活 污水 | 生活用水 | 间断 | 0.26m³/d | 污水处理设施处理 | 达标后排入兴隆镇污水处理厂 |
| 生产 废水 | 屠宰废水、车间及设备冲洗用水 | 间断 | 28.56m³/d |  |  |

4.2废气的产生、治理、排放

项目产出废气主要为卸猪区、待宰间、屠宰车间、污水处理设施产生的恶臭以及燃气锅炉烟气产生。天然气本身是一种清洁能源，经8m高烟囱排放。

项目废气治理情况见表4-2。

表4-2项目废气治理情况

| 废气 名称 | 来源 | 污染物种类 | 排放形式 | 治理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恶臭 | 生猪卸载区 | 硫化氢、 氨 | 无组织排放 | 1、做好卸猪区、待宰间、屠宰车间的管理：对卸猪区、待宰间、屠宰车间每日进行冲洗，保持清洁，可有效减少臭气产生； 2、对待宰间和屠宰车间四周设置围墙，加强项目车间内的密闭性； 3、场内排水管道均使用暗管、各类污水池尽量增加池盖设施，可以大大减少恶臭的散发和排放； 4、在屠宰场外设置不低于100m的恶臭卫生防护距离，该控制范围内今后不得新建医院、学校、机关、住宅等环境敏感建筑物； 5、加强个人劳动卫生保护，如工作时带口罩等； 6、重视杀虫灭蝇工作； 7、在经济条件允许的情况下可使用粪便的腐熟剂处理粪便； 8、加强绿化，屠宰场四周栽植以乔灌木结合为主，立体绿化，提高场区内绿化覆盖率，以阻隔恶臭对邻近敏感点的影响。 | 大气 |
|  | 待宰圈 |  |  |  |  |
|  | 屠宰车间 |  |  |  |  |
|  | 污水处理站 |  |  |  |  |
| 烟气 | 燃气锅炉 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 有组织排放 | 通过8m高排气筒排放 | 大气 |

4.3噪声的产生及治理

项目噪声源主要为猪叫声以及设备噪声。噪声源强及治理措施、存在环境问题、评价要求整改措施见下表。

项目噪声治理情况见表4-3。

表4-3项目噪声治理情况

| 噪声源名称 | 位置 | 源强dB（A） | 运行方式 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪叫声 | 待宰、宰杀 | ≥80 | 连续 | 项目采用电麻技术减少猪叫时间。 通过厂房隔声、设备运行时关好门窗等措施控制，降低噪声。 |
| 设备运行噪声 | 手麻电器等 | ≥65 | 间断 |  |
|  | 污泥脱水间 | ≥75 | 连续 |  |

4.4固体废物的产生及处理措施

本项目营运期间产生的固体废弃物主要是不可食用内脏、检疫后废弃物、猪粪、蹄壳、猪血、猪鬃等以及厂区产生的职工生活垃圾。

项目固废治理情况见表4-4。

表4-4项目固废治理情况

| 固废名称 | 来源 | 性质 | 产生量（t/a） | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 粪便、牲畜胃内容物 | 屠宰间 | 一般固废 | 14 | 设置一间5.6m2的固废堆放间，项目采用人工干清粪工艺，项目产生粪便、牲畜胃内容物经堆肥处理后，用于农田施肥 |
| 猪鬃 | 屠宰间 | 一般固废 | 0.7 | 设置一间约3m2的废物暂存间，用于存放蹄壳、猪鬃，外售 |
| 蹄壳 | 屠宰间 | 一般固废 | 0.35 |  |
| 猪血 | 屠宰间 | 一般固废 | 10.5 | 连同猪肉一并外运至市场销售 |
| 淋巴、废弃肉渣 | 屠宰间 | 一般固废 | 10.5 | 采用安全填埋井进行填埋 |
| 不可食用内脏、病牲畜及检疫后废弃物 | 屠宰间 | 一般固废 | 21 |  |
| 检验 不合格产品 | 屠宰间 | 一般固废 | / |  |
| 生活垃圾 | 人员生活 | 一般固废 | 0.91 | 在厂区内设有垃圾桶收集，集中收集后交环卫部门处理 |
| 污泥 | 污水处理设施 | 一般固废 | 14 | 运委托环卫部门处理 |

4.5生态影响及保护措施

项目目前已建成完毕，通过地面硬化，水土流失得到了有效控制；对待宰区、屠宰区及化粪池、应急池做好防渗措施，避免污染地下水；项目后期通过植树造林，绿化，边坡绿化，在一定的程度上，可以减缓对当地生态的影响，增加项目区附近的水土保持能力。

4.6环保设施投资情况

工程总投资150万元，其项目环保投资约为21.8万元，占总投资的14.5%。环保建设内容及其投资概算详见下表4-5。

表4-5项目环保建设内容及其投资概算一览表

| 类型 | 环评要求环保措施项目 | 项目实际建设 | 环保投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气治理 | 烟囱一个，H=8m | 已建设，同环评 | 计入工程投资 |
|  | 针对屠宰车间、待宰圈、污水处理设施为中心划定100m卫生防护距离，并加强对屠宰车间、待宰圈以及卸猪区及时进行冲洗，保持清洁 | 已建设，同环评 | 0 |
| 废水治理 | 格栅沉淀池1个，容积为8m3 | 已建设，同环评 | 1.0 |
|  | 隔油池1个，容积为3m3 | 已建设，同环评 | 0.5 |
|  | 一体化设施，处理能力为30m3/d | 已建设，同环评 | 12.0 |
|  | 调节池（兼作事故应急池）1个，容积为100m3 | 已建设，同环评 | 4.0 |
| 固体废物 | 设置8m2的固废堆放间 | 已建设，同环评 | 计入工程投资 |
|  | 设置8m2的固废暂存间 | 已建设，同环评 |  |
|  | 在项目西南侧约170m处设置1个安全填埋井，12m3 | 已建设，同环评 | 0.8 |
| 噪声治理 | 采用电麻技术，设备运行时关好门窗等措施控制 | 已建设，同环评 | 计入主体工程 |
| 地下水污染防治措施 | 对待宰圈、屠宰车间、安全填埋井、污水处理设施、事故应急池、固废堆存间进行重点防渗 | 已建设，同环评 | 2.0 |
|  | 卸猪区、固废暂存间进行一般防渗 | 已建设，同环评 | 1.5 |
| 合计 | 21.8 |

# 建设项目环评报告表主要结论与建议及审批部门审批决定

5.1建设项目环评报告表主要结论与建议

5.1.1项目产业政策符合性

本项目为屠宰场项目，属于《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》中“牲畜屠宰【C1351】”。根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》可知，本项目属于限制类；但根据《促进产业结构调整暂行规定》中第十八条“对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级，金融机构按信贷原则继续给予支持”。本项目为屠场迁建技改项目，项目不属于新建；且通过迁建对原屠宰项目进行升级改造，符合《促进产业结构调整暂行规定》的相关要求。同时本项目使用的设备均不在《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修订）淘汰之列。

综上，本项目建设符合国家现行产业政策。

5.1.2规划符合性分析

建设单位已签订了土地租用协议，并提交了《安岳县生猪定点屠宰场（点）规划选址申报表》，且已取得相关规划及国土部门的同意。

因此，该项目的建设符合安岳县城乡发展规划要求。

5.1.3选址合理性分析

本项目选址于安岳县兴隆镇狮子屋基，项目南侧紧邻兴隆镇绕场镇道路，交通较为便利。从项目周边外环境关系可知，项目拟划定的卫生防护距离范围（卸猪区、屠宰车间、待宰圈、污水处理设施边缘外50m）仅西北侧1户农户（康友强），根据兴隆镇人民政府出具的证明（见附件5），该农户将于2016年12月30日之前搬迁，本项目于2017年1月建设完成，故在本项目建成前该敏感点已消失。因此，项目运营期划定的卫生防护距离范围内没有敏感点，同时项目区不涉及风景名胜区、自然保护区、饮用水源保护区，项目建设不存在重大环境制约因素。

因此，从环境保护的角度来讲，本项目在此选址建设与当地发展规划无冲突，与周围环境是相容的，项目选址较为合理。

5.1.4本工程区域环境现状评价

环境空气：评价区域内大气中SO2、NO2、PM10、NH3、H2S符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中表1标准限值。

地表水：各项监测指标均能达到《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅲ类水域标准。

地下水：项目西南北侧约10m处农户（康友强）水井监测指标均满足《地下水环境质量标准》（GB14848-93）Ⅲ类标准。

声环境：项目厂界噪声及最近敏感点噪声均能满足《声环境质量标准》GB3096-2008中2类区域标准限值。

5.1.5污染物总量控制指标

项目使用2t/h燃气锅炉1台，锅炉废气经8m高烟囱排放。

项目污废水产生量为26.8m³/d，9621m³/a，经场区污水处理站处理达《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457－92）三级排放标准后，排入兴隆镇污水处理厂。项目废水总量控制指标如下：

CODCr：0.83t/a；NH3-N：0.31t/a；SO2：0.048t/a；NOX：0.22t/a

5.1.6清洁生产

项目引进目前较为先进的屠宰生产线：采用先进的击晕技术，以确保肉品质量和猪血深加工创造条件；实现生猪屠宰半机械化；创造完善的卫检条件。生产过程中不使用有毒有害原料，肉制品加工中自动控制水平较高，屠宰车间设有兽医卫生检验设施；对生产全过程严格按《肉类加工厂卫生规范》（GB12694-90）进行控制，以保证产品的清洁性。使用的电能及天然气均是清洁能源。对产生的生产废水、废气、噪声和固体废物均采取了相应的处置措施，保护环境。同时通过设置卫生防护距离，阻隔和削减恶臭对环境的影响。

分析认为，本项目满足清洁生产要求。

5.1.7治污措施与达标排放分析

本该项目的主要污染物为生产污水、职工生活污水、燃气锅炉和噪声。评价认为，项目采取的环境保护措施经济技术可行，措施合理有效。采取的措施可以实现“达标排放”的要求。

5.1.8评价总结论

本项目符合国家现行产业政策，符合资阳市、安岳县和《生猪屠宰管理条例》中的相关要求，符合区域城市总体规划。项目所在区域内无重大环境制约要素，选址可行。采取的污染物治理措施有效、可行。工程实施后对环境影响小，项目贯彻了“清洁生产”、“总量控制”和“达标排放”原则，只要落实本报告表提出的环保对策措施，本项目建设从环境保护角度而言是可行的。

建议

（1）积极配合当地规划调整，若因规划需求应进行异地迁建；

（2）工程必须保证足够的环保资金，以实施与本项目有关的各项治污措施，做好项目建设的“三同时”工作。加强管理，健全各种生产环保规章制度，严格在岗人员操作管理，操作人员须通过培训和定期考核，方可上岗，与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检修和维护工作。

（3）污水处理设施及所有排水管线应做好防渗、防漏处理，防止地下水受到污染。

（4）加强厂区内及厂区周围的绿化，减少项目恶臭及景观影响。加强对项目厂区内及运输车辆的清洗及消毒工作，避免蚊蝇及老鼠滋生，保证项目区及周围的卫生环境。

（5） 在建设及生产过程中，应严格按照评价对各污染治理提出的要求实施，同时若出现本环境影响评价未预测到的、可能造成环境污染的事件，应立即采取措施控制污染，并上报主管部门。

5.2审批部门审批决定

安岳县环境保护局安环审批〔2017〕14号“关于安岳县兴隆镇屠宰场生猪屠宰场整合升级改造项目环境影响报告表的批复”的内容如下：

你公司报送的《安岳县兴隆镇屠宰场生猪屠宰场整合升级改造项目环境影响报告表》（报批本）收悉。经研究，批复意见如下：

- 项目概况

安岳县兴隆镇屠宰场由兴隆镇屠宰场、清流屠宰场、共和屠宰场、左家屠宰场合并而成，该整合升级改造项目位于兴隆镇狮子屋基，占地面积3057㎡，建筑面积809㎡。主要建设内容为：新建屠宰车间（面积204㎡）、待宰圈（9间，面积约为208㎡）、卸猪区（面积约为20㎡），购置部分屠宰设备；配套建设检疫区、冷库、锅炉房、供水、供电、办公室、安全填埋井、事故应急池等公辅设施。年屠宰生猪15000头，项目中投资150万元。

根据国家发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），该项目生产能力属于限制类。同时，根据《促进产业结构调整暂行规定》，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级，金融机构按信贷原则继续给予支持。以及资阳市商务局、资阳市环保局、资阳市畜牧食品局关于印发第一批生猪定点屠宰场许可证的通知（资商发〔2013〕18号），该项目属于安岳县人民政府定点屠宰场之一，安岳县农林局同意该项目整合升级改造；安岳县住房和城乡规划建设局出具了符合选址条件，同意选址的选址意见；安岳县国土资源局也出具了相关用地意见。因此，该项目符合国家产业政策、安岳县城市总体规划和用地的要求。

该项目严格按照报告表中所列建设项目的地点、性质、规模、建设方式和拟采取的环境保护对策措施建设后，对环境的不利影响能够得到减缓或控制。因此，我局同意报告表结论。你场应全面落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

二、应重点做好的工作

（一）加强施工期环境管理。严格按照环境影响报告表的要求落实防尘降噪措施；根据项目的特点，进一步优化工程布置、施工方案，控制和减小项目建设对周边环境和生态环境的影响。

（二）严格落实生产过程中的各项污染防治设施及措施。完善场内“雨污分流”和屠宰废水、冲洗废水收集、处置系统，屠宰废水、冲洗废水经隔油后与生活废水混合经预处理后达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457－92）中的一级标准后外排；做好待宰圈、屠宰车间以及生猪卸载区的卫生管理，加强冲洗，保持清洁，减少臭气产生，本项目卫生防护距离为50m；产生的不可食用内脏、检疫后废弃物、猪粪、蹄壳、猪血、猪鬃及生活垃圾按环评要求分类规范处置。做好场区美化、绿化。

（三）卫生防护距离内的住户须按照环评要求进行保护搬迁。

（四）编制突然环境事件应急预案，落实污染事故应急池。

（五）按照环评的要求和申报的地点、内容、规模和性质进行建设，不得擅自改变其建设地点、内容、规模和性质。如发生变化，需按程序重新进行审批。

（六）项目开工前，必须依法完备行政许可相关手续。

（七）项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，按照规定要求向安岳县环境保护局申请环境保护验收，经验收合格后，方可投入使用。

（八）总量控制指标：COD:0.83t/a；NH3-N:0.31t/a；SO2:0.048t/a；NOX:0.22t/a。

（九）其它注意事项按照环评和专家意见落实。

三、日常监督管理

项目建设与运营管理过程中的日常环境保护监督管理工作由安岳县环境监察执法大队负责。

四、行政复议与行政诉讼权利

如果你场认为本批复侵犯了自身合法权益，可以自收到本文件之日起六十日内向安岳县人民政府或资阳市环境保护局提起行政复议，也可自收到本文件之日起三个月内向安岳县人民法院提起行政诉讼。

请你场在收到本批复后10个工作日内将批复送相关部门备案。

六、验收执行标准

根据安岳县环境保护局安岳环函《关于安岳县兴隆镇屠宰场整合升级改造项目执行环境标准的函》（安岳环函〔2016〕116号）、宁夏智诚安环技术咨询有限公司编制完成的《建设项目环境影响报告表》（2016年12月）、安岳县环境保护局《安岳县兴隆镇屠宰场整合升级改造项目环境影响报告表的批复》（安环审批〔2017〕14号）的要求，经现场勘查、研究，该项目环保验收监测执行标准如下：

表6-1环评、验收监测执行标准对照表

| 类型 | 环评标准 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 标准 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表1中二级新改扩建标准值 | 标准 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表1中二级新改扩建标准值 |
|  | 项目 | 最高允许排放浓度值（mg/m3） | 项目 | 最高允许排放浓度值（mg/m3） |
|  | 氨 | 1.5 | 氨 | 1.5 |
|  | 硫化氢 | 0.06 | 硫化氢 | 0.06 |
|  | 臭气浓度（无量纲） | 20 | 臭气浓度（无量纲） | 20 |
| 有组织废气 | 标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉排放限值 | 标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉排放限值 |
|  | 项目 | 最高允许排放浓度值（mg/m3） | 项目 | 最高允许排放浓度值（mg/m3） |
|  | 颗粒物 | 20 | 颗粒物 | 20 |
|  | 二氧化硫 | 50 | 二氧化硫 | 50 |
|  | 氮氧化物 | 200 | 氮氧化物 | 200 |
| 噪声 | 标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准 | 标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准 |
|  | 昼间 | 60 | 昼间 | 60 |
|  | 夜间 | 50 | 夜间 | 50 |
| 废水 | 标准 | 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中三级标准 | 标准 | 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中三级标准 |
|  | 项目 | 最高允许排放浓度值（mg/L） | 项目 | 最高允许排放浓度值（mg/L） |
|  | 氨氮 | / | 氨氮 | / |
|  | 悬浮物 | 400 | 悬浮物 | 400 |
|  | 化学需氧量 | 500 | 化学需氧量 | 500 |
|  | 生化需氧量 | 300 | 生化需氧量 | 300 |
|  | pH | 6~8.5 | pH | 6~8.5 |
|  | 大肠菌群数 | / | 大肠菌群数 | / |
|  | 动植物油 | 60 | 动植物油 | 60 |

# 七、验收监测内容

7.1验收监测期间工况监督

在验收监测期间，主体工程工况稳定，环境保护设施运行正常。

7.2废水监测内容

表7-1废水调查内容一览表

| 编号 | 点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理设施进出口 | 化学需氧量 | 4次/天，连续两天 |
|  |  | 五日生化需氧量 |  |
|  |  | 悬浮物 |  |
|  |  | pH |  |
|  |  | 氨氮 |  |
|  |  | 动植物油 |  |
|  |  | 粪大肠菌群 |  |

7.3废气监测内容

表7-2无组织废气排放监测内容一览表

| 编号 | 无组织排放源 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次、周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 屠宰车间、待宰圈、污水处理站、生猪卸载区 | 项目所在地厂界外西北面10m内 | 氨、硫化氢 | 3次/天，连续2天，以连续1h的采样获取平均值 |
| 2# |  | 项目所在地厂界外南面10m内 |  |  |
| 3# |  | 项目所在地厂界外东南面10m内 |  |  |
| 4# |  | 项目所在地厂界外东面10m内 |  |  |

表7-3有组织废气排放监测内容一览表

| 编号 | 有组织排放源 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 燃气锅炉 | 排气筒出口 | 二氧化硫、颗粒物、氮氧化物（以NO2计） | 3次/天，监测2天，以连续1h的采样获取平均值 |

7.4噪声监测内容

表7-4厂界噪声监测内容一览表

| 编号 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次、周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 项目东厂界外1m | 厂界噪声 | 昼、夜各1次，连续监测2天 |
| 2# | 项目南厂界外1m |  |  |
| 3# | 项目西厂界外1m |  |  |
| 4# | 项目北厂界外1m |  |  |

7.5固废调查内容

表7-5固废调查内容一览表

| 固废名称 | 来源 | 性质 | 产生量（t/a） | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 粪便、牲畜胃内容物 | 屠宰间 | 一般固废 | 14 | 设置一间5.6m2的固废堆放间，项目采用人工干清粪工艺，项目产生粪便、牲畜胃内容物经堆肥处理后，用于农田施肥 |
| 猪鬃 | 屠宰间 | 一般固废 | 0.7 | 设置一间约3m2的废物暂存间，用于存放蹄壳、猪鬃，外售 |
| 蹄壳 | 屠宰间 | 一般固废 | 0.35 |  |
| 猪血 | 屠宰间 | 一般固废 | 10.5 | 连同猪肉一并外运至市场销售 |
| 淋巴、废弃肉渣 | 屠宰间 | 一般固废 | 10.5 | 采用安全填埋井进行填埋 |
| 不可食用内脏、病牲畜及检疫后废弃物 | 屠宰间 | 一般固废 | 21 |  |
| 检验 不合格产品 | 屠宰间 | 一般固废 | / |  |
| 生活垃圾 | 人员生活 | 一般固废 | 0.91 | 在厂区内设有垃圾桶收集，集中收集后交环卫部门处理 |
| 污泥 | 污水处理设施 | 一般固废 | 14 | 运委托环卫部门处理 |

7.6环境敏感点调查内容

调查该项目在以卸猪区、屠宰车间、待宰圈、污水处理设施边缘为中心的大气环境防护距离50m内，仅西北侧1户农户（康友强），根据兴隆镇人民政府出具的证明（见附件5），该农户已于2016年12月30日之前搬迁，本项目于2017年1月建设完成，故在本项目建成前该敏感点已消失。

# 八、质量保证及质量控制

8.1监测分析方法

检测项目的检测方法、方法来源、使用仪器及检出限见下表。

表8-1无组织废气项目检测方法、方法来源、使用仪器及检出限

| 项目 | 检测方法 | 方法来源 | 使用仪器 | 仪器编号 | 检出限(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨 | 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 | HJ534-2009 | 紫外可见分光光度计TU-1810SPC | 2015016 | 0.004 |
| 硫化氢 | 亚甲蓝分光光度法 | 《空气和废气监测分析方法》第四版 | 紫外可见分光光度计TU-1810SPC | 2015016 | 0.001 |

表8-2有组织废气项目检测方法、方法来源、使用仪器及检出限

| 项目 | 项目 | 检测方法及来源 | 使用仪器 | 检出限(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 废气 | 颗粒物 | 重量法HJ836-2017 | 电子天平SQP | 1.0 |
|  | 二氧化硫 | 定电位电解法HJ57-2017 | GH-60E型自动烟尘烟气测试仪 | 3 |
|  | 氮氧化物 | 定电位电解法HJ693-2014 | GH-60E型自动烟尘烟气测试仪 | 3 |
|  | 样品采集 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | GH-60E型自动烟尘烟气测试仪 | / |

表8-3噪声项目检测方法、方法来源、使用仪器

| 项目 | 检测方法 | 方法来源 | 使用仪器 | 仪器编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | GB12348-2008 | 多功能声级计AWA5688 | 2017010 |
|  | 《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》 | HJ706-2014 | 声级计校准仪AWA6221B | 2017011 |

表8-4废水项目检测方法、方法来源、使用仪器及检出限

| 项目 | 检测方法 | 方法来源 | 使用仪器 | 仪器编号 | 检出限(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH（无量纲） | 玻璃电极法 | GB6920-86 | 优特PH计ION700 | 2017 | / |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 紫外可见分光光度计TU-1810SPC | 2015016 | 0.025 |
| 总大肠菌群（个/L） | 多管发酵法和滤膜法 | HJ/T347-2007 | 电热恒温培养箱DH-420A | 2015025 | 20 |
| 悬浮物 | 重量法 | GB11901-1989 | 电子天平CP224C | 2015020 | 4 |
| 化学需氧量 | 重铬酸盐发 | HJ828-2017 | 节能COD恒温加热器JHR-2 | 2017004 | 4 |
| 五日生化需氧量 | 稀释与接种法 | HJ505-2009 | BOD培养箱LRH-250 | 2015019 | 0.5 |
| 动植物油 | 红外分光光度法 | HJ637-2012 | 红外测油仪OIL480 | 2015001 | 0.04 |

8.2监测分析过程中的质量保证和质量控制

1.及时了解工况情况，保证监测过程中工况负荷满足验收监测要求。

2.合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。

3.监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）方法。

4.实验室落实质量控制措施，保证验收监测分析结果的准确性、可靠性。

5.气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《空气和废气监测分析方法》(第四版)的要求进行。

6.噪声仪在使用前后用声校准器校准，校准读数偏差不大于0.5分贝。

7.测量数据严格实行三级审核制度，经过校对、校核，最后由技术负责人审定。

8.3 监测单位能力说明

四川旭泉环境科技有限公司成立于2015年9月，并于2016年1月18日取得CMA资格证书，申请扩项后于2018年6月15日再次取得新的CMA资格证书。目前，监测公司检验检测资质涉及水和废水（含大气降水）、环境空气和废气、噪声和振动、生物监测、土壤及底质、生活饮用水、室内空气共七大类647个项目。

# 九、验收监测结果及分析评价

9.1验收监测期间工况监督

项目监测期间工况具体数据见表9-1。

表9-1项目验收监测期间产量核实

| 监测日期 | 产品名称 | 理论屠宰量 （头/天） | 实际屠宰量 （头/天） | 生产负荷 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11月6日 | 生猪屠宰 | 41 | 31 | 75 |
| 11月7日 | 生猪屠宰 | 41 | 35 | 85 |
| 注：年屠宰量约15000头。 |

9.2无组织废气排放监测

表9-2无组织废气排放监测结果数据              单位：mg/m3

| 项目 | 点位 | 11月6日 | 限值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 频率 | 风速（m/s） | 风向 | 小时值 |  |
| 氨 | 1#项目所在地厂界东北面外10m内 | 03:00-04:00 | 0.8 | 西北风 | 0.023 | 1.5 |
|  |  | 09:00-10:00 | 1.0 | 西风 | 0.025 |  |
|  |  | 15:00-16:00 | 1.3 | 西风 | 0.030 |  |
|  | 2#项目所在地厂界东南面外10m内 | 03:00-04:00 | 0.8 | 西北风 | 0.025 |  |
|  |  | 09:00-10:00 | 1.0 | 西风 | 0.025 |  |
|  |  | 15:00-16:00 | 1.3 | 西风 | 0.029 |  |
|  | 3#项目所在地厂界西南面外10m内 | 03:00-04:00 | 0.8 | 西北风 | 0.021 |  |
|  |  | 09:00-10:00 | 1.0 | 西风 | 0.028 |  |
|  |  | 15:00-16:00 | 1.3 | 西风 | 0.031 |  |
| 0 | 4#项目所在地厂界西北面外10m内 | 03:00-04:00 | 0.8 | 西北风 | 0.023 |  |
|  |  | 09:00-10:00 | 1.0 | 西风 | 0.025 |  |
|  |  | 15:00-16:00 | 1.3 | 西风 | 0.029 |  |
| 硫化氢 | 1#项目所在地厂界东北面外10m内 | 03:00-04:00 | 0.8 | 西北风 | ＜0.001 | 0.06 |
|  |  | 09:00-10:00 | 1.0 | 西风 | ＜0.001 |  |
|  |  | 15:00-16:00 | 1.3 | 西风 | ＜0.001 |  |
|  | 2#项目所在地厂界东南面外10m内 | 03:00-04:00 | 0.8 | 西北风 | ＜0.001 |  |
|  |  | 09:00-10:00 | 1.0 | 西风 | ＜0.001 |  |
|  |  | 15:00-16:00 | 1.3 | 西风 | ＜0.001 |  |
|  | 3#项目所在地厂界西南面外10m内 | 03:00-04:00 | 0.8 | 西北风 | ＜0.001 |  |
|  |  | 09:00-10:00 | 1.0 | 西风 | ＜0.001 |  |
|  |  | 15:00-16:00 | 1.3 | 西风 | ＜0.001 |  |
|  | 4#项目所在地厂界西北面外10m内 | 03:00-04:00 | 0.8 | 西北风 | ＜0.001 |  |
|  |  | 09:00-10:00 | 1.0 | 西风 | ＜0.001 |  |
|  |  | 15:00-16:00 | 1.3 | 西风 | ＜0.001 |  |
| 项目 | 点位 | 11月7日 | 限值 |
|  |  | 频率 | 风速（m/s） | 风向 | 小时值 |  |
| 氨 | 1#项目所在地厂界东北面外10m内 | 03:00-04:00 | 1.0 | 西风 | 0.022 | 1.5 |
|  |  | 09:00-10:00 | 1.3 | 西北风 | 0.025 |  |
|  |  | 15:00-16:00 | 1.1 | 西风 | 0.030 |  |
|  | 2#项目所在地厂界东南面外10m内 | 03:00-04:00 | 1.0 | 西风 | 0.023 |  |
|  |  | 09:00-10:00 | 1.3 | 西北风 | 0.026 |  |
|  |  | 15:00-16:00 | 1.1 | 西风 | 0.032 |  |
|  | 3#项目所在地厂界西南面外10m内 | 03:00-04:00 | 1.0 | 西风 | 0.020 |  |
|  |  | 09:00-10:00 | 1.3 | 西北风 | 0.027 |  |
|  |  | 15:00-16:00 | 1.1 | 西风 | 0.029 |  |
|  | 4#项目所在地厂界西北面外10m内 | 03:00-04:00 | 1.0 | 西风 | 0.022 |  |
|  |  | 09:00-10:00 | 1.3 | 西北风 | 0.027 |  |
|  |  | 15:00-16:00 | 1.1 | 西风 | 0.031 |  |
| 硫化氢 | 1#项目所在地厂界东北面外10m内 | 03:00-04:00 | 1.0 | 西风 | ＜0.001 | 0.06 |
|  |  | 09:00-10:00 | 1.3 | 西北风 | ＜0.001 |  |
|  |  | 15:00-16:00 | 1.1 | 西风 | ＜0.001 |  |
|  | 2#项目所在地厂界东南面外10m内 | 03:00-04:00 | 1.0 | 西风 | ＜0.001 |  |
|  |  | 09:00-10:00 | 1.3 | 西北风 | ＜0.001 |  |
|  |  | 15:00-16:00 | 1.1 | 西风 | ＜0.001 |  |
|  | 3#项目所在地厂界西南面外10m内 | 03:00-04:00 | 1.0 | 西风 | ＜0.001 |  |
|  |  | 09:00-10:00 | 1.3 | 西北风 | ＜0.001 |  |
|  |  | 15:00-16:00 | 1.1 | 西风 | ＜0.001 |  |
|  | 4#项目所在地厂界西北面外10m内 | 03:00-04:00 | 1.0 | 西风 | ＜0.001 |  |
|  |  | 09:00-10:00 | 1.3 | 西北风 | ＜0.001 |  |
|  |  | 15:00-16:00 | 1.1 | 西风 | ＜0.001 |  |

注：表中监测数据引自四川旭泉环境科技有限公司 旭（2018）第2018YS0815号检测报告。

监测结果表明，在11月6日、7日监测期间，无组织废气检测结果中氨的最高排放浓度为0.032mg/m3，硫化氢的最高排放浓度＜0.001mg/m3，均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级新改扩建标准。

9.3有组织废气排放监测

表9-3有组织废气排放监测结果数据

| 点位 | 排气筒高度 | 检测项目 | 11月6日 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 限值 |
| 1#燃气锅炉排气筒取样口 | 8m | 标干流量（m3/h） | 151 | 160 | 179 | / |
|  |  | 颗粒物 | 实测浓度（mg/m3） | 1.6 | 1.0 | 1.2 | / |
|  |  |  | 折算浓度（mg/m3） | 2.1 | 1.3 | 1.5 | 20 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 2.42×10-4 | 1.60×10-4 | 2.15×10-4 | / |
|  |  | 二氧 化硫 | 实测浓度（mg/m3） | 6 | 5 | 7 | / |
|  |  |  | 折算浓度（mg/m3） | 8 | 6 | 9 | 50 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.001 | 0.001 | 0.001 | / |
|  |  | 氮氧化物 | 实测浓度（mg/m3） | 67 | 65 | 63 | / |
|  |  |  | 折算浓度（mg/m3） | 87 | 84 | 80 | 200 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.010 | 0.010 | 0.011 | / |
| 点位 | 排气筒高度 | 检测项目 | 11月7日 |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 限值 |
| 1#燃气锅炉排气筒取样口 | 8m | 标干流量（m3/h） | 198 | 212 | 205 | / |
|  |  | 颗粒物 | 实测浓度（mg/m3） | 1.2 | 1.4 | 1.5 | / |
|  |  |  | 折算浓度（mg/m3） | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 20 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 2.38×10-4 | 2.97×10-4 | 3.08×10-4 | / |
|  |  | 二氧 化硫 | 实测浓度（mg/m3） | 5 | 6 | 4 | / |
|  |  |  | 折算浓度（mg/m3） | 6 | 8 | 5 | 50 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.001 | 0.001 | 0.001 | / |
|  |  | 氮氧化物 | 实测浓度（mg/m3） | 56 | 65 | 62 | / |
|  |  |  | 折算浓度（mg/m3） | 72 | 84 | 80 | 200 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.011 | 0.014 | 0.013 | / |

注：表中监测数据引自四川旭泉环境科技有限公司 旭（2018）第2018YS0815号检测报告。

由表9-3可以看出：在11月6日、7日验收监测期间，本项目排放的有组织废气中颗粒物的平均浓度为1.68mg/m3，二氧化硫的平均浓度为7 mg/m3，氮氧化物的平均浓度为81 mg/m3，均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉标准。

9.4厂界噪声

表9-4噪声监测结果数据                    单位：dB(A)

| 时间 点位 结果 | 11月6日 | 11月7日 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间（Ld） | 夜间（Ln） | 昼间（Ld） | 夜间（Ln） |
| 1#项目东厂界外1m处 | 54 | 44 | 55 | 45 |
| 2#项目南厂界外1m处 | 55 | 46 | 53 | 44 |
| 3#项目西厂界外1m处 | 57 | 47 | 56 | 48 |
| 4#项目北厂界外1m处 | 59 | 47 | 59 | 49 |
| 限值 | 60 | 50 | 60 | 50 |
| 备注：“昼间”指6:00至22:00；“夜间”指22:00至次日6:00 |

注：表中监测数据引自四川旭泉环境科技有限公司 旭（2018）第2018YS0815号检测报告。

由表9-4可以看出：在11月6日、7日验收监测期间，厂界各点昼间噪声监测值范围为53~59dB(A)，夜间噪声监测值范围为44~49dB(A)，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

9.5废水排放监测

表9-5废水项目检测结果              单位：mg/L

| 采样时间 | 检测点位 | 检测项目 | 检测结果 | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |  |
| 11月6日 | 1#污水处理站进口 | pH（无量纲） | 7.37 | 7.22 | 7.31 | 7.44 | / |
|  |  | 氨氮 | 412 | 408 | 441 | 429 | / |
|  |  | 悬浮物 | 360 | 340 | 400 | 320 | / |
|  |  | 化学需氧量 | 400 | 440 | 480 | 440 | / |
|  |  | 五日生化需氧量 | 81.6 | 82.0 | 81.0 | 81.2 | / |
|  |  | 动植物油 | 29.4 | 29.4 | 29.5 | 29.5 | / |
|  |  | 粪大肠菌群 （个/L） | 1.3×104 | 1.4×104 | 2.2×104 | 1.8×104 | / |
|  | 2#污水处理站出口 | pH（无量纲） | 6.96 | 7.05 | 7.12 | 6.87 | 6.0~8.5 |
|  |  | 氨氮 | 5.59 | 5.35 | 5.53 | 5.40 | / |
|  |  | 悬浮物 | 28 | 36 | 24 | 26 | 350 |
|  |  | 化学需氧量 | 102 | 104 | 103 | 108 | 500 |
|  |  | 五日生化需氧量 | 39.1 | 39.3 | 40.1 | 39.2 | 300 |
|  |  | 动植物油 | 6.59 | 6.51 | 6.51 | 6.60 | 60 |
|  |  | 粪大肠菌群 （个/L） | 6.3×103 | 7.0×103 | 9.4×103 | 7.9×103 | / |
| 11月7日 | 1#污水处理站进口 | pH（无量纲） | 7.55 | 7.48 | 7.61 | 7.28 | / |
|  |  | 氨氮 | 393 | 400 | 411 | 366 | / |
|  |  | 悬浮物 | 340 | 320 | 360 | 400 | / |
|  |  | 化学需氧量 | 312 | 336 | 360 | 336 | / |
|  |  | 五日生化需氧量 | 84.1 | 83.5 | 85.1 | 82.7 | / |
|  |  | 动植物油 | 14.9 | 16.3 | 16.2 | 15.9 | / |
|  |  | 粪大肠菌群 （个/L） | 2.4×104 | 2.2×104 | 3.5×104 | 2.8×104 | / |
| 采样时间 | 检测点位 | 检测项目 | 检测结果 | 限值 |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |  |
| 9月28日 | 2#污水处理站出口 | pH（无量纲） | 7.18 | 7.33 | 7.20 | 7.07 | 6.0~8.5 |
|  |  | 氨氮 | 5.22 | 5.47 | 5.11 | 5.02 | / |
|  |  | 悬浮物 | 17 | 20 | 22 | 25 | 350 |
|  |  | 化学需氧量 | 98 | 100 | 98 | 98 | 500 |
|  |  | 五日生化需氧量 | 41.2 | 40.6 | 40.6 | 39.6 | 300 |
|  |  | 动植物油 | 6.34 | 6.35 | 6.35 | 6.48 | 60 |
|  |  | 粪大肠菌群 （个/L） | 9.4×103 | 1.3×104 | 6.3×103 | 7.9×103 | / |

注：表中监测数据引自四川旭泉环境科技有限公司旭（2018） 第2018YS0815号报告。

由表9-5可以看出：在11月6日、7日监测期间，污水处理设施进口处氨氮平均浓度为407.5，出口处平均浓度为5.34，去除效率为98.7%；进口处悬浮物平均浓度为355，出口处平均浓度为24.75，去除效率为93%；进口处化学需氧量平均浓度为388，出口处平均浓度为101.38，去除效率为73.87%；进口处五日生化需氧量平均浓度为82.65，出口处平均浓度为39.96，去除效率为51.65%；进口处动植物油平均浓度为22.64，出口处平均浓度为6.47，去除效率为71.42%；进口处粪大肠菌群平均浓度为2.2×104，出口处平均浓度为6.94×103，去除效率为99.7%；废水检测结果符合《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中畜类屠宰加工三级标准。

9.6污染物排放总量核算

表9-6污染物总量控制表

| 污染物种类 | 环评预测值 | 实际排放量 |
| --- | --- | --- |
| 化学需氧量 | 0.83t/a | 兴隆镇污水处理厂现已投入使用，根据环评报告表分析，不涉及总量控制要求。 |
| 氨氮 | 0.31t/a |  |
| 颗粒物 | / | 0.00178t/a |
| 二氧化硫 | 0.048t/a | 0.00073t/a |
| 氮氧化物 | 0.22t/a | 0.0084t/a |
| 注：本项目每年以365天计，燃气锅炉一天工作约2小时。 |

本项目废水经处理排入兴隆镇污水处理厂，所以不需要按环评总量计算。

# 十、环境管理检查

10.1环保机构、人员及职责检查

安岳县兴隆镇屠宰场成立了环境保护领导小组，领导全厂贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法规和条例，研究决策公司内重大的环境问题，对全厂所辖区域的环境质量负责。同时确定了负责人员及其职责，明确了环保设施运行、维护、检查管理要求。

10.2环保档案管理情况检查

安岳县兴隆镇屠宰场改造升级项目环保设施运行及维护情况良好，环保资料统一由办公室管理。

10.3“三同时”执行情况

安岳县兴隆镇屠宰场改造升级项目于2016年12月由宁夏智诚安环技术咨询有限公司编制完成了《建设项目环境影响报告表》，2017年1月22日由安岳县环境保护局以安环审批〔2017〕14号对该环评报告表进行了审查批复。

本项目制定了环境管理制度，防治污染和其他环境保护设施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。

综上所述，本项目的建设按照法律法规各项要求，执行了建设项目环境管理制度及环境保护“三同时”制度，各项环保审批手续和档案齐全。

10.4应急预案和应急体系

安岳县兴隆镇屠宰场为了有效防范环境污染事故，特别是重、特大环境污染事故的发生，正确应对和有序处置突发性环境污染事故，目前正在制定事故（安全事故和污染事故）应急预案。

10.5污染物排放总量控制检查

根据本次验收监测结果，本项目燃气锅炉颗粒物的排放总量为0.00178t/a，二氧化硫的排放总量为0.00073t/a，氮氧化物的排放总量为0.0048t/a。

10.6卫生防护距离

本项目大气环境防护距离为以卸猪区、屠宰车间、待宰圈、污水处理设施边缘为中心的50m内，仅西北侧1户农户（康友强），根据兴隆镇人民政府出具的证明（见附件5），该农户已于2016年12月30日之前搬迁，本项目于2017年1月建设完成，故在本项目建成前该敏感点已消失。

10.7环评及批复落实情况检查

环评批复落实情况检查见表10-1。

表10-1环评及批复落实情况

| 项目 | 环评批复（安环审批〔2017〕14号）要求 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 做好待宰圈、屠宰车间以及生猪卸载区的卫生管理，加强冲洗，保持清洁，减少臭气产生，本项目卫生防护距离为50m；项目锅炉废气经8m高烟冲排放。 | 主要为屠宰区及圈舍产生的恶臭，锅炉为燃气锅炉，燃气通过8m高排气筒排出。 对于屠宰区及圈舍产生的恶臭，采取的措施： 1、做好待宰圈、屠宰车间以及生猪卸载区的管理：对屠宰车间、待宰圈以及生猪卸载区每日进行冲洗，保持清洁，可有效减少臭气产生。 2、对待宰圈和屠宰间四周设置围墙，加强项目车间内的密闭性。 3、场内排水管道均使用暗管、各类污水池尽量增加池盖设施，可以大大减少恶臭的散发和排放。 4、在屠宰场外设置不低于50米的恶臭卫生防护距离，该控制范围内今后不得新建医院、学校、机关、住宅等环境敏感建筑物。 5、重视杀虫灭蝇工作。 6、在经济条件允许的情况下可使用粪便的腐熟剂处理粪便。 本项目大气环境防护距离为以卸猪区、屠宰车间、待宰圈、污水处理设施边缘为中心的50m内，在防护距离内，没有居民等环境敏感点。 |
| 废水 | 完善场内“雨污分流”和屠宰废水、冲洗废水收集、处置系统，屠宰废水、冲洗废水经隔油后与生活废水混合经预处理后达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）中规定的一级标准后外排。 | 项目产生的废水主要为屠宰场的生产废水和生活污水，以及冲洗消毒废水。生产废水包括屠宰废水和待宰圈、急宰间消毒清洗水等。 对于废水采取的措施： 项目废水经污水处理站采用“格栅+隔油沉砂池+化粪池+调节池+厌氧处理+好氧处理+消毒池”工艺处理后达《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）中规定的三级标准后排入蓄水池，排入兴隆镇污水处理厂。 本项目严格执行雨污分流制，场区内修建雨水收集管网及沟渠，初期雨水收集后排入项目东侧沟渠，西侧初期雨水排入雨水收集池，严禁场区雨水进入项目污水处理系统，对项目污水处理设施运营产生冲击影响。 项目调节池兼用作事故应急池，在污水处理系统出现事故时，废水可以暂时存放于调节池（池容为80m3），故障排除后仍可将暂存的废水进行处理，这样可以最大限度避免事故排放。 |
| 固废 | 产生的不可食用内脏、检疫后废弃物、猪粪、蹄壳、猪血、猪鬃及生活垃圾按环评要求分类规范处置。 | 本项目营运期间产生的固体废弃物主要是不可食用内脏、检疫后废弃物、猪粪、蹄壳、猪血、猪鬃等以及厂区产生的职工生活垃圾。 对于固废，本项目采取的措施： 设置一间16m2的固废堆存间，对粪便、牲畜胃内容物采取干湿分离处理，固体分离物用于附近农田施肥 设置一间10m2的废物暂存间，用于存放蹄壳、猪鬃，蹄壳、猪鬃、猪血与购买方签订销售协议，定期销售。 3、生活垃圾在厂区内设有垃圾桶收集，依托中和场镇垃圾清运系统进行清运。 4、污水处理设施中的污泥设置一个污泥浓缩池，委托中和场镇环卫部门处理。 |

# 十一、公众意见调查

为了解安岳县兴隆镇屠宰场改造升级项目所在区域范围内公众对该项目的态度，验收监测单位于2018年11月6日、7日对该项目所在区域进行了公众参与调查工作，调查以问卷统计形式进行，共发放问卷30份，收回30份，回收率100%，调查结果统计及其说明见表11-1。

表11-1公众意见调查表

| 调查内容 | 调查结果 |
| --- | --- |
| 被调查者居住地与该工程的距离 | 200m内 | 200m~1km | 1km~5km | 5km~ |
|  | 8人 | 15人 | 6人 | 1人 |
| 您对该项目环保工作的态度 | 很满意 | 较满意 | 不满意 | 未填写 |
|  | 30人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 您认为该项目对您的主要环境影响是 | 大气污染 | 水污染 | 噪声污染 | 生态污染 | 废渣 | 交通 | 其他 | 未填写 |
|  | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 30人 | 0人 |
| 该项目建设对您的主要影响体现在 | 生活方面 | 有正影响 | 有负影响 可承受 | 有负影响 不可承受 | 无影响 | 不知道 |
|  |  | 0人 | 0人 | 0人 | 30人 | 0人 |
|  | 工作方面 | 有正影响 | 有负影响 可承受 | 有负影响 不可承受 | 无影响 | 不知道 |
|  |  | 12人 | 0人 | 0人 | 18人 | 0人 |

公众意见调查表结果表明，100%的被调查者满意或较满意本项目的环保工作。

参与公众调查的人员构成见表11-2。

表11-2参与公众调查的人员

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职业 | 文化程度 | 联系电话 | 住址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 李** | 男 | 51 | 务农 | 初中 | 155****9951 | 安岳县兴隆镇 |
| 2# | 黄** | 女 | 50 | 务农 | 初中 | 155****7083 | 安岳县兴隆镇 |
| 3# | 黄** | 女 | 35 | 个体 | 初中 | 157****3711 | 安岳县兴隆镇 |
| 4# | 李** | 女 | 53 | 务农 | 初中 | 183****9986 | 安岳县兴隆镇 |
| 5# | 杨** | 男 | 33 | 务农 | 初中 | 153****7677 | 安岳县兴隆镇 |
| 6# | 周** | 男 | 50 | 个体 | 初中 | 158****1178 | 安岳县兴隆镇 |
| 7# | 杨** | 女 | 60 | 务农 | 初中 | 182****1198 | 安岳县兴隆镇 |
| 8# | 陈** | 女 | 60 | 个体 | 初中 | 158****8186 | 安岳县兴隆镇 |
| 9# | 杨** | 男 | 51 | 务农 | 初中 | 189****9819 | 安岳县兴隆镇 |
| 10# | 李** | 男 | 63 | 务农 | 初中 | 158****7686 | 安岳县兴隆镇 |
| 11# | 李** | 男 | 49 | 务农 | 初中 | 156****6618 | 安岳县兴隆镇 |
| 12# | 李** | 男 | 51 | 务农 | 初中 | 139****9051 | 安岳县兴隆镇 |
| 13# | 李** | 女 | 28 | 个体 | 高中 | 183****7527 | 安岳县兴隆镇 |
| 14# | 黄** | 女 | 31 | 务农 | 大专 | 139****9299 | 安岳县兴隆镇 |
| 15# | 李** | 男 | 45 | 务农 | 初中 | 130****8523 | 安岳县兴隆镇 |
| 16# | 李** | 男 | 61 | 务农 | 初中 | 15520658689 | 安岳县兴隆镇 |
| 17# | 陈** | 男 | 50 | 务农 | 初中 | 130****7371 | 安岳县兴隆镇 |
| 18# | 邓** | 女 | 46 | 个体 | 初中 | 189****8879 | 安岳县兴隆镇 |
| 19# | 周** | 男 | 68 | 务农 | 初中 | 138****1459 | 安岳县兴隆镇 |
| 20# | 李** | 女 | 60 | 务农 | 初中 | 180****4989 | 安岳县兴隆镇 |
| 21# | 李** | 男 | 46 | 个体 | 初中 | 158****6701 | 安岳县兴隆镇 |
| 22# | 李** | 男 | 49 | 务农 | 初中 | 138****3836 | 安岳县兴隆镇 |
| 23# | 李** | 男 | 51 | 个体 | 初中 | 132****6986 | 安岳县兴隆镇 |
| 24# | 李** | 男 | 55 | 务农 | 初中 | 133****2206 | 安岳县兴隆镇 |
| 25# | 李** | 男 | 50 | 务农 | 初中 | 133****3988 | 安岳县兴隆镇 |
| 26# | 彭** | 男 | 49 | 个体 | 初中 | 132****0136 | 安岳县兴隆镇 |
| 27# | 李** | 女 | 63 | 务农 | 初中 | 152****1389 | 安岳县兴隆镇 |
| 28# | 杨** | 男 | 50 | 务农 | 初中 | 138****1371 | 安岳县兴隆镇 |
| 29# | 唐** | 男 | 49 | 务农 | 初中 | 138****8036 | 安岳县兴隆镇 |
| 30# | 李** | 男 | 53 | 务农 | 初中 | 131****9286 | 安岳县兴隆镇 |

# 十二、验收监测结论

安岳县兴隆镇屠宰场屠宰场改造升级项目执行了国家有关环境保护的法律法规，环境保护审批手续齐全，履行了环境影响评价制度。

本验收监测报告是针对2018年11月6日、7日生产及环境条件下开展验收监测所得出的结论。验收监测结论如下：

### （1）工况结论

验收监测期间，生产工况符合相关要求，监测结果具有代表性。

（2）废水检查结论

2018年11月6日、7日监测期间，废水检测结果符合《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中畜类屠宰加工三级标准。

（3）无组织废气监测结论

2018年11月6日、7日监测期间，无组织大气检测结果符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级新改扩建标准。

（4）有组织废气监测结论

2018年11月6日、7日监测期间，燃气锅炉排气筒检测结果符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉排放限值。

（5）噪声监测结论

2018年11月6日、7日监测期间，昼、夜噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。

（6）固体废物检查结论

在不散失不随意倾倒的前提下，可有效地防止固体废物的逃散和对环境的二次污染，不会对周围环境造成影响，满足《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。

### （7）总量控制结论

根据2018年11月6日、7日监测期间监测结果，本项目燃气锅炉二氧化硫的排放总量为0.00073t/a，氮氧化物的排放总量为0.0048t/a，均满足环评及批复总量控制要求（二氧化硫：0.048t/a，氮氧化物：0.22t/a）。因兴隆镇污水处理厂已修建并正常运行，本项目废水已接入兴隆镇污水处理厂污水管网，故本次不对废水排放总量进行核算。

### （8）环境管理检查结论

本项目配套的环保设施按“三同时”要求设计、施工和投入使用，运行基本正常。屠场内部设有专门的环境管理机构，建立了环境管理体系，环境保护管理制度较为完善，环评报告表及批复中提出的环保要求和措施基本得到了落实。

### （9）民众意见调查结论

### 公众意见调查表结果表明，100%的被调查者满意或较满意本项目的环保工作。

验收结论

本项目在建设的过程中严格执行“三同时”制度，不存在重大的环境影响问题，环评及批复所提出的环保措施得到了落实，环保设施已建成并投入正常使用，同意通过该项目竣工环境保护验收。

### 建议

1、加强对环保设施的日常维护和管理，建立健全环保设施的运行管理制度，确保环保设施有效运行，防止环境污染事故的发生。

2、委托当地环境监测站或有资质的环境监测单位定期对污染物排放情况进行监测，作为环境管理的依据。

3、加强对企业环保工作的领导和监督管理，确保环境保护规章制度的贯彻完成，不断改进完善环境保护管理制度。

4、加强对固废的管理，严禁随意丢弃。

注释

附表

附表1    建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

附图

附图1    项目地理位置图

附图2    项目总平面布置图

附图3    项目外环境关系图

附图4    项目现场图

附件

附件1    环境影响报告表的审查批复

附件3    工况说明

附件4    公众意见调查表

附件5    农户拆迁证明

附件6    土地租赁协议

附件7    处理工艺（摘取）

附件8    蹄壳销售协议

附件9    猪血销售协议

附件10   猪鬃销售协议

附件11   验收监测委托书

附件12   四川旭泉环境科技有限公司检测报告

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 安岳县兴隆镇屠宰场整合升级改造项目 | 项目代码 | C1351 | 建设地点 | 安岳县兴隆镇狮子屋基 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | 牲畜屠宰 | 建设性质 | □新建 □ 改扩建 ☑技术改造 |
|  | 设计生产能力 | 年屠宰能力15000头 | 实际生产能力 | 年屠宰能力15000头 | 环评单位 | 宁夏智诚安环技术咨询有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 安岳县环境保护局 | 审批文号 | 安环审批[2017] 14号 | 环评文件类型 | 报告表 |
|  | 开工日期 | 2017.02 | 竣工日期 | 2017.02 | 排污许可证申领时间 | / |
|  | 环保设施设计单位 | 四川博纳环保工程有限公司 | 环保设施施工单位 | 四川博纳环保工程有限公司 | 本工程排污许可证编号 | / |
|  | 验收单位 | 四川旭泉环境科技有限公司 | 环保设施监测单位 | 四川旭泉环境科技有限公司 | 验收监测时工况 | 80% |
|  | 投资总概算（万元） | 150 | 环保投资总概算（万元） | 22.1 | 所占比例（%） | 22.1 |
|  | 实际总投资 | 150 | 实际环保投资（万元） | 24.5 | 所占比例（%） | 24.5 |
|  | 废水治理（万元） | 17.5 | 废气治理（万元） | / | 噪声治理（万元） | / | 固体废物治理（万元） | 0.8 | 绿化及生态（万元） | / | 其他（万元） | 3.5 |
|  | 新增废水处理设施能力 | 8m3/d | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时 | 2920h |
| 运营单位 | 安岳县兴隆镇屠宰场 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） | 92512021MA63UR120R | 验收时间 | 2018年10月 |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 化学需氧量 | / | 108 | 500 | / | / | / | 0.83 | / | / | 0.83 | / | / |
|  | 氨氮 | / | 5.59 | / | / | / | / | 0.31 | / | / | 0.31 | / | / |
|  | 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 硫化氢 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | 颗粒物 | / | 2.1 | 20 | / | / | 0.00178 | / | / | 0.00178 | / | / | / |
|  |  | 二氧化硫 | / | 9 | 50 | / | / | 0.00073 | 0.048 | / | 0.00073 | 0.048 | / | / |
|  |  | 氮氧化物 | / | 87 | 200 | / | / | 0.0084 | 0.22 | / | 0.0084 | 0.22 | / | / |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升