宁波康中机电有限公司年加工200吨汽车、电器等其他配件生产线天然气技改项目环境影响评价审批前公示

一、建设项目概况及污染源分析

项目名称：年加工200吨汽车、电器等其他配件生产线天然气技改项目

项目性质：技改

建设单位：宁波康中机电有限公司

建设地点：宁波北仑崂山路27号

项目概况：宁波康中机电有限公司成立于2011年10月，现企业位于宁波北仑崂山路27号，租用宁波万恒生金融设备制造有限公司厂房，主要从事汽车配件、电器配件和运动器材配件等生产和加工。2017年8月4日经宁波市北仑区人民政府新碶街道办事处立项备案登记（仑新碶技改备〔2017〕054号），该公司拟投资20万元，拟将部分设备供热由电能改为天然气，并新增一台天然气储罐，综上，项目建成后不新增土地，不改变企业生产规模。

二、项目建设可能对环境造成的影响

1、施工期

本项目厂房已建，故施工期污染可忽略。

2、营运期

1）废气

本项目生产过程中产生的废气主要为燃烧烟气。

天然气燃烧烟气主要成分为SO2、NOx、烟尘，产生量与有组织排放量估算如下：本次新增30万m3/a，天然气排污系数见下表。

表5-2  天然气排污系数

| 污染物 | 废气量 | SO2 | 烟尘 | NOX |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃烧（万m3）天然气 | 136259.17m3 | 1.0（kg） | 1.8（kg） | 18.71（kg） |

由上分析，达产后天然气燃烧烟气污染物产生与有组织排放情况见下表。

表5-3  天然气燃烧烟气产生情况

| 产生节点 | 天然气用量(万m3/a) | 污染物名称 | 产生量 | 排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃烧机 | 20 | 废气量 | 2.7×106Nm3/a | / |
|  |  | SO2 | 20 kg/a | 7.41 mg/m3 |
|  |  | 烟尘 | 36 kg/a | 13.33 mg/m3 |
|  |  | NOX | 374.2 kg/a | 138.6 mg/m3 |

2）废水

本项目无工艺废水和新增的生活污水产生。

3）噪声

本项目噪声源主要为风机运行产生的噪声，类比同类设备，噪声源强见下表。

表5-4  噪声源及源强一览表

| 序号 | 噪声源 | 单位 | 数量 | 单个声源源强（dB(A)） | 发声特点 | 噪声防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机 | 台 | 5 | 80~100 | 连续 | 环保电机、隔音板、减震基础 |

为确保厂区边界噪声达标排放，建议企业采取以下降噪措施：

①选取静音、低振动环保电机、风机等设备，设备落地处做好减震基础；

②加强设备维护，保持其良好的运行效果。

4）固体废物

本项目不新增员工，无新增生活垃圾产生；天然气锅炉运行工程中不产生炉渣等废物。

三、建设项目环境影响分析

1、施工期

本项目厂房已建，故施工期污染可忽略

2、营运期

1）大气环境影响分析

本项目生产过程中产生的废气为燃烧烟气，主要为天然气燃烧产生的SO2、NOx、烟尘，该废气经集气罩收集后，通过15m高的排气筒排放。根据工程分析结果，其排放浓度分别为SO2为7.41mg/m3，烟尘13.33mg/m3，NOX138.6mg/m3，对照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中大气污染物特别排放限值（颗粒物≤20mg/m3、SO2≤50mg/m3、NOX≤150mg/m3），可以实现达标排放，对周边环境影响较小。

2）水环境影响分析

本项目无工艺废水和新增的生活污水产生，项目建成后，不会对项目周边环境产生影响。

3）声环境影响分析

本项目噪声为风机运行产生的噪声，类比同类资料，噪声源强为80~100dB（A）。根据表7-5预测结果可知，项目企业周边厂界噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，由此可知企业噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，对周边环境影响较小。

为确保厂界噪声达标排放，本环评要求企业采取以下噪声防治措施：（1）选取静音、低振动环保电机、风机等设备，设备落地处做好减震基础；（2）加强设备维护，保持其良好的运行效果。

4）固体废物处置与影响分析

本项目不新增员工，无新增生活垃圾产生，项目建成后，不会对项目周边环境产生影响。

四、环境影响评价结论

本项目符合环境功能区划的要求。各污染物均可实现达标排放，满足总量控制要求。本项目采取环保防治措施后，所排污染物控制在允许排放范围之内，对环境的影响在可接受范围之内。由此可见，本项目的实施从环保角度来看是可行的。