纸板槽纹仪,全自动纸箱槽纹仪,江苏苏州恒科知名品牌

联 系：杨先生

移动：-139-24-379-009

座 机：+86-0769-897-788-83

东莞恒科总公司网站：www.gdhkyq.com

>> 产品简介

槽纹仪，（又称瓦楞原纸起楞器）是瓦楞原纸在实验室起楞后(称瓦楞纸),进行瓦楞纸平压强度(CMT)和瓦楞纸压缩强度(CCT)测试的基本测试设备 。

本仪器需要配合HK-203A环压取样器和HK-203压缩强度试验仪一起使用。

>> 技术参数

电   源：AC220V， 50Hz

上牙半径：1.50+/-0.1mm

下牙半径：2.00+/-0.1mm

牙   深：4.75+/-0.05mm

齿轮齿形式：    A型

工作转速：4.5r/min

温度分辨率：    1℃

工作温度可调范围： 0～200℃A

工作压力可调范围： 49～108N

标准加热温度：   175℃

本仪器参数、功能符合下列国家标准：

ISO 7263 《Corrugating medium-Determination of the flat crush resistance after laboratory fluting》a

GB/T 1061 《槽纹仪》

>> 产品特点

操作简单

精确的温度控制，采用PID算法，响应速度快，稳态精度高

精加工齿轮，起楞效果好。

机电一体化现代设计理念，结构紧凑，外观美观大方，维修方便；