产品简介：

LGTX-B型光缆交接箱适用于光纤接入网中主干光缆与配线光缆接点处的接口设备，可以实现光纤的熔接、终端、存贮及调度等功能，本设备建议采用落地底座安装方式。室外型箱体，能抵御剧变的气候和恶习劣的工作环境；全正面化操作，模块化结构设计，可提供288芯配线容量；采用直通单元，可实现光缆的不剪断直通操作；提供直熔单元，可实现120芯光纤的直熔操作；内附件为不锈钢，可有效防止氧化生锈；卡接式安装FC、SC、LC三种适配器，适配器与模块成30°角，既保证了尾纤的曲率半径，又可避免弧光灼伤眼睛；同时适用于带状和非带状光缆； 有可靠的光缆固定、开剥、接地保护装置；确保尾纤、光缆在任何位置弯曲曲率半径大于40mm；各种标识清晰、完整，有利于维护管理

产品规格：1100×750×320

最大容量：288芯，直熔120 工作条件

环境温度：-5℃～ 40℃

相对湿度：≤85%（ 30℃）

大气压力：70kPa～106kPa

技术指标： 连接器衰耗（包括插入、互换和重复）：≤0.5dB

插入损耗：≤0.2dB 回波损耗：FC/PC≥40dB FC/SPC≥45dB　　　　 FC/UPC≥50dB FC/APC≥60dB

插拔耐久性寿命>1000次 机箱高压防护地与机箱绝缘，绝缘电阻>1000M/500V（DC） 机箱高压防护地与机箱间耐压3000V（DC）/min不击穿、无飞弧

光缆交接箱是一种为主干层光缆、配线层光缆提供光缆成端、跳接的交接设备。光缆引入光缆交接箱后，经固定、端接、配纤以后，使用跳纤将主干层光缆和配线层光缆连通。

光缆交接箱主要是用于光缆接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口设备。光缆交接箱的结构主要由箱体、内部金工件、光纤活动连接器及备附件组成。按照使用场合不同，可分为室内型和室外型两种，并可以落地、架空、壁挂安装。室外型的光缆交接箱的箱体外形尺寸不宜超过1 600 mm´1 100 mm´400 mm（高´宽´深）。

## 性能

光缆交接箱是安装在户外的连接设备，对它最根本的要求就是能够抵受剧变的气候和恶劣的工作环境。它要具有防水气凝结、防水和防尘、防虫害和鼠害、抗冲击损坏能力强的特点。它必须能够抵御比较恶劣的外环境。因此，箱体外侧对防水、防潮、防尘、防撞击损害、防虫害鼠害等方面要求比较高；其内侧对温度、湿度控制要求十分高。按国际标准，这些项目最高标准为IP66。但能达到该标准的箱体外壳并不多。目前国内使用的光缆交接箱箱体主要有：原装德国KRONE箱体，箱体采用不饱和聚酯玻璃纤维增强材料（SMC），在防水、防潮、防撞击损害方面有较好的性能。国内参照KRONE箱体的仿制品是以铁质为主的金属箱体（一般达到IP65标准）。对于金属箱体，由于其在防水气凝结方面的低劣性能，注定不会得到大量使用，并逐渐被淘汰。国内一些仿制品由于材料性能问题导致箱体在防水气凝结和抗冲击两项性能上与引进德国的KRONE有较大差异，另外由于密封胶条抗老化性能较差，在防水、防尘两项性能上表现也一般。当然在光缆交接箱安装位置的外环境比较好时，降低性能要求，减少投资也是可以接受的。

①活动光纤连接器应满足所选用型式的相关标准中规定的“插入损耗”和“回波损耗”的要求。

②高压防护接地装置与箱体金属工件之间的耐压水平应不小于直流3000V，1min不击穿无飞弧。

③高压防护接地装置与箱体金属工件之间的绝缘电阻，在试验电压为直流500V条件下，不小于2´104MW。

④高压防护接地装置与光缆中金属加强芯、挡潮层及铠装层相连的地线截面应不小于6mm2。

## 特点

### IP65级不锈钢

●箱体采用高强度不锈钢板制成，强度高，防老化，抗腐蚀，并能抵御意外或恶性破坏

●箱体所有边角全部使用专用圆角成型模具成型，表面处理采用拉丝或静电喷塑，外表美观

●箱体采用双层结构，中间充有高性能隔热材料，具有良好的隔热效果，能有效防止箱内水汽凝结

●箱门采用特种密封门封、防水门锁及三点式门销锁定，安全可靠，密封性好

●采用12芯熔接配线一体化模块

●可安装有FC、SC光纤适配器

●有可靠的光缆固定和接地保护装置

●适合于单芯和带状光缆的成端

### SMC

●箱体采用高强度的国际航空材料SMC（玻璃纤维增强不饱和聚酯塑料）经高温模压而成，使用寿命长，防老化、抗辐射；表面不需任何防护，具备全天候防护功能

●箱体厚实，具有良好的隔热效果，能有效防止箱内水汽凝结

●箱门采用特种密封门封、防水门锁及三点式门销锁定，安全可靠，密封性好

●采用12芯熔接配线一体化模块

●适合FC、SC光纤适配器的安装

●有可靠的光缆固定和接地保护装置

●适合于单芯和带状光缆的成端

●适用标准：YD/T 988-2007

## 指标

连接器损耗（插入，重复）：≤0.5db

回波损耗：pc≥40db, UPC≥50dB, APC≥60dB

光纤转接器插拔1000次变化量≤0.2dB