模拟试题（一）

- 填空题（每空1分，共20 分）

- 微型机是以______为核心，配以______  _______  ________ 和 _______等。

- 堆栈指针SP的作用是用来指示 _________，而堆栈基址指针的BP的作用是用来指示_________的。

- 在一般情况下CPU执行指令的速率主要取决于__________。

- 8086/8086 CPU其指令系统包含的指令类型是 ______  _______  _______ _______  _______  ________。

- 现行80X86微处理器可访问的I/O地址空间大小为 _______.

6. 8086系统中，中断向量表从地址＿＿＿＿H开始，占用＿＿＿＿字节空间。

7．Pentium处理器地址总线为________条，数据总线为________条，可寻址存储器空间为________。

二．选择题 （每题2分共10 分）

1．微机的CPU主要是有(   )构成。

A .总线    B.RAM和ROM  C 运算器和存储器  D 键盘和CRT

2. AND  AL , 12H AND 0FH ,指令把（）送入AL 。

A  12H    B 0F H  C  02 H  D  10 H

3 . LLL 是字变量，（    ）与指令  LEA BX ,LLL 的功能一致。

A  MOV BX , LLL        B MOV  BX ，OFFSET   LLL

C  MOV BX ,SEG LLL    D MOV  BX , [LLL]

4.下列语句中有语法错误的是 （    ）

A  DB  45 H            B.  DW  1ABCH

C.  DW ‘ABCD’          D.  DD  1234H

5.  中断向量地址是_____________。
A 子程序入口地址：              B  中断服务程序入口地址；
C  中断服务程序入口地址的地址； D  例行程序入口地址

三．计算题：（每题5 分共20 分）

1．选用一位符号位8位尾数位，按照纯小数方式求出X＝（37/128）的原码和补码 。

2．选用双符号位，4位尾数位计算X+Y.并判断是否有溢出，若没有溢出，结果的真值是多少？X= －0.0111  Y＝－0.1001

3．将十进制数转化成为十六进制以及BCD码

(1)  65   (2)257

4.由补码求真值和原码

【X】补＝90H

四．简答题 （5 ×4＝20）

1 . 80386有几种存储器管理模式？都是什么？

2. 将下列文件类型填入空格：

(1) .obj  (2) .exe  (3) .crf  (4) .asm  (5) .lst  (6) .map

编辑程序输出的文件有______________________________________；

汇编程序输出的文件有______________________________________；

连接程序输出的文件有______________________________________。

3．执行下列指令后, AX寄存器中的内容是什么?

TABLE	DW	10,20,30,40,50

ENTRY	DW	3

MOV	BX,OFFSET TABLE

ADD	BX,ENTRY

MOV	AX,[BX]

4．下面的数据项定义了多少个字节？

DATA_1	DB	6 DUP(4 DUP(0FFH))

五．程序题：

1． （12 分）1.  试编写一个汇编语言程序，要求对键盘输入的小写字母用大写字母显示出来。

2． （18分）4. 已知整数变量A和B，试编写完成下述操作的程序：

（1）若两个数中有一个是奇数，则将该奇数存入A中，偶数存入B中；

（2）若两个数均为奇数，则两数分别加1，并存回原变量；

（3）若两个数均为偶数，则两变量不变。

答案：

一．填空题

- CPU 、内存储器、外存储器、输入设备和输出设备

- 栈顶的偏移地址，堆栈数据区的基地址

- CPU的时钟主频

- 数据传送、算术运算、逻辑运算与移位运算、串操作、程序控制、CPU控制

- 64KB

- 00000H 、1 KB

7．32、 64、4GB

二．选择题 （每题2分共10 分）

1   C    2   C      3   B     4  C     5    C

三．计算题：（每题5 分共20 分）

1．【X】原＝1.01001010    [X]补＝1.10110110

2. 没有溢出，真值是 －1.0000

3. (1) 41 H  0110 0101

(2) 101H  0010 0101 0111

4. X=－01110000B  [X]原＝F0H

四 .简答（5×4＝20）

1．答：80386有三种存储器管理模式，分别是实地址方式、保护方式和虚拟8086方式

2．答：编辑程序输出文件: (4)

汇编程序输出文件: (1), (3), (5)

连接程序输出文件: (2), (6)

3．答：(AX)=40

4． 答： 24字节

五．程序题：

1． （12 分）

答案:

abc:  mov		ah,1

int		21h

cmp		al,’a’

jb		stop

cmp		al,’z’

ja		stop

sub		al,20h

mov		dl,al

mov		ah,2

int		21h

jmp		abc

stop: ret

2． （18分）

答案:

dseg	segment

a	dw	?

b	dw	?

dseg	ends

cseg		segment

main	proc	  far

assume	cs:cseg,ds:dseg

start:	push	ds

sub		ax,ax

push	ax

mov		ax,dseg

mov		ds,ax

begin:	mov		ax,a

mov		bx,b

xor		ax,bx

test		ax,0001

jz		class

test		bx,0001

jz		exit

xchg	bx,a

mov		b,bx

jmp		exit

class:	test		bx,0001

jz		exit

inc		b

inc		a

exit:	ret

main	endp

cseg		ends

end		start