### 美瑞科机电设备有限公司，是集空气动力系统设备的销售、维修、保养服务于一体的专业公司。是ECOAIR（德国艾高）广东省一级代理商。我公司以“诚信、专业、服务”为理念，从事空气动力系统的销售与服务，专注于空气动力系统之设计、配套工程、售后服务等领域。主要经营永磁变频节能螺杆式空压机、空压站节能改造与评估、以及销售储气桶、干燥机、精密过滤器等后部净化设备。同时对其它进口品牌压缩机有绝对维修和供货能力。

### 我公司也是ECOAIR（德国艾高）专业化服务团队成员--惠州4S旗舰店。广东地区ECOAIR服务团队在广州、深圳、佛山、东莞、中山、珠海、惠州、江门、汕头、湛江等地均设有标准化4S店。标准化管理统一服务。随时为广大客户提供最方便、最快捷、最专业的服务，确保每一客户永无后顾之忧

## 变频式空压机简介及发展

随着我国经济的飞快发展，国家越来越关注高效低耗的技术，而这种技术已受到人们的关注。在空压机供气领域能否应用变频调速技术，节省电能的同时也能改善空压机性能、提高供气品质就成为我们关心的一个话题。

## 2变频式空压机工作流程

变频空压机流程图

## 3变频式空压机的工作原理

由于空压机马达的转速与空压机的实际消耗功率成一次方关系，降低马达转速将减少实际消耗功率变频式空压机是用压力感测器即时感应系统中实际气压和用气量。 通过电器控制和变频控制的精确配合，在不改变空压机马达转矩(即拖动负载的能力)的前提下来即时控制马达转速(即输出功率)，经由改变压缩机转速，来响应 系统压力的变化，并保持稳定的系统压力(设定值)，以实现高品质压空气的按需输出。当系统消耗风量降低时，此时压缩机提供的压缩空气大于系统消耗量，变频 式压缩机会降低转速，同时减少输出压缩空气风量；反之则提高马达运转速增加压缩空气风量，以保持稳定的系统压力值。它和风机电机水泵节电一样，根据负载变化，控制输入的电压频率，跟变频器原理相同其节能效果如下：

1、 变频空压机的压力设定可以是一点，即可以将满足生产设备要求的最低压力作为设定压力，变频空压机将根据管网压力上下波动的趋势，调节空压机转速的快慢，甚至消除了空压机的卸载运行，节约了电能。

2、 由于变频空压机使得管网上下压力稳定，可以降低甚至消除压力的波动，从而使系统中所有运行的空压机都在一个满足生产要求的较低的压力下运行，减少了压力向上波动造成的功率损失。

3、由于压缩机不能排除在满负载状态下长时间运行的可能性，所以，只能按最大需求来决定电动机的容量，故设计容量一般偏大。在实际运行中，轻载运行的时间所占的比例是非常高的。如采用变频调速，可大大提高运行时的工作效率。因此，节能潜力很大。

4、 有些调节方式（如调节阀门开度和改变叶片的角度等），即使在需求量较小的情况下，也不能减小电动机的运行功率。采用了变频调速后，当需求量较小的情况下，可降低电动机的转速，减小电动机的运行功率，从而进一步实现节能。

5、 单电动机拖动系统大多不能根据负载的轻重连续地调节。而采用了变频调速后，则可以十分方便地进行连续调节，能保持压力、流量、温度等参数的稳定，从而大大提高压缩机的工作性能。