西安霍尼韦尔C900新系列正压空气呼吸器

感谢大家多年来对霍尼韦尔C900型呼吸器的推广和销售，为了更加完善呼吸器的市场定位，特公告如下：原C900 型呼吸器升级成新C900系列，采用含荧光条的背带。

此次涉及的产品编号如下：

原处C900产品订货号 新C900产品订货号

SCBA105M           SCBA105L

SCBA123M           SCBA123L

SCBA126            SCBA126L

霍尼韦尔C850空气呼吸器,的特点：

1）PANO全面罩：

适用于亚洲人脸型，配戴舒适

视野宽阔，安全性更高。面罩密封边缘双层设计，避免环境中的有毒有害气体侵入面罩

正压式设计（3毫巴），通过快速插入式接口与供气阀连接，新式呼气阀使得呼气阻力明显降低

配有传音膜（侧面传音膜方便使用对讲机），配有快松扳扣系统，头带调节简便

配有口鼻罩，降低面罩内呼出的CO2含量

面罩内部气流自动冲刷面屏，以防产生雾气

2）供气阀

独一无二的快速插接式设计，使用简便，供气迅速

体积小，重量轻，保证极佳的下视野

呼吸舒适轻松，最大供气量可达到450升/分钟以上，保证面罩内正压（3毫巴），更安全可靠

通过旋转式接口与中压管相连，更换方便

3）减压器

结构简单可靠，压力补给型，保持中压循环系统中的持续压力（7巴）及流量（>450升/分钟）

可扩展型，能接单瓶或双瓶

配有泄压安全阀，当中压回路中压力大于11巴时自动泄压，保证使用者安全

配有便捷式手轮，用于装卸气瓶

配有他救接口，可接面罩式通风头罩，供抢救第二方时呼吸用

通过GA124-2004《正压式消防空气呼吸器》国家标准

C900使用 高可靠性Luxfer碳纤维气瓶:

6.8升可使用约45分钟

气瓶带橡胶底衬，保护气瓶表面免受损伤

DOT-CFFC-2000标准

瓶口螺纹制式：M18x1.5。

符合HSE-ALFW 1 、HSE - AL - FW2、 prEN12245标准

西安霍尼韦尔C900新系列正压空气呼吸器

我公司北京中创汇安多年来代理经营个人安全防护装备，美国雷克兰，美国梅思安，美国霍尼韦尔等众多一线品牌产品，价格低廉，质量保证，所有产品做到一年质保，终身维护。24小时热线电话：

电话：010-57133433

手机：13366824455

腾讯：2012305948

空气呼吸器在市场上比较畅销的两款是C850和C900两款空气呼吸器。C850空空气呼吸器和C900空气呼吸器的主要区别就在于气瓶的材质，C900空气呼吸器相对于C850空气呼吸器而言，C900空气呼吸器适用的是Luxfer专业碳纤维瓶，C850是国产碳纤维瓶。无论哪款呼吸器您都可放心购买，安心使用，我们给您承诺，产品一年质保，终身维护