本公司生产的HHDP型差压变送器是我公司引进国外先进技术和设备生产的新型变送器，关键原材料，元器件和零部件均源自进口，整机经过严格组装和测试，该产品具有设计原理先进、品种规格齐全、安装使用简便等特点。由于该机型外观上完全融合了目前国内最为流行，并被广泛使用的两种变送器（罗斯蒙特3051与横河EJA）的结构优点，让使用者有耳目一新的感觉，同时与传统的1151、CECC等系列产品在安装上可直接替换，有很强的通用性和替代能力。为适合国内自动化水平的不断提高和发展，该系列产品除设计小巧精致外，更推出具有HART现场总线协议的智能化功能。

模拟型特点

● 精度高                                      ● 无机械可动部件、维修量少

● 量程、零点外部连续可调                       ● 重量轻（2.4kg）

● 稳定性能好                                   ● 全系列统一结构、互换性强

● 正迁移可达500%、负迁移可达600%             ● 小型化（166mm总高）

● 二线制                                        ● 接触介质的膜片材料可选

● 阻尼可调、耐过压                              ● 单边抗过压强

● 固体传感器设计                                ● 低压浇铸铝合金壳体

智能型特点：

●超级的测量性能，用于压力、差压、液位、流量测量
●数字精度：+（-）0.05%
●模拟精度：+（-）0.75%+（-）0.1%F.S
●全性能：+（-）0.25F.S
●稳定性：0.25% 60个月
●量程比：100：1
●测量速率：0.2S
●小型化（2.4kg）全不锈钢法兰，易于安装
●过程连接与其它产品兼容，实现最佳测量
●世界上唯一采用H合金护套的传感器（专利技术），实现了优良的冷、热稳定性
●采用16位计算机的智能变送器
●标准4-20mA，带有基于HART协议的数字信号，远程操控 
●支持向现场总线与基于现场控制的技术的升级。

选型表：

| 无 | S | 代号 | 测量范围 | 工作压力（Mpa） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模 拟 型 | 智 能 型 | HHDP-3300 | 0-1.2～7.2kPa | 2.5 |
|  |  | HHDP5300 | 0-1.2～7.2kPa | 6.4 |
|  |  | HHDP-5400 | 0-6～36kPa | 6.4 |
|  |  | HHDP-5500 | 0-30~180KPa | 6.4 |
|  |  | HHDP-6400 | 0-6～36kPa | 16 |
|  |  | HHDP-6500 | 0-30~180KPa | 16 |
|  |  | HHDP-9600 | 0-160～1000KPa | 40 |
|  |  | HHDP-9700 | 0-400～2500Kpa | 40 |
|  |  | HHDP-8800 | 0-1600～10000KPa | 32 |
|  |  |  | 代号 | 结 构 材 料 |
|  |  |  |  | 法兰接头 | 排气/排液阀 | 隔离膜片 | 灌充液体 |
|  |  |  | F22 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 硅油 |
|  |  |  | F23 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 哈氏合金C |  |
|  |  |  | F24 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 蒙乃尔 |  |
|  |  |  | F25 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 钽 |  |
|  |  |  | F33 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 哈氏合金C |  |
|  |  |  | F35 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 钽 |  |
|  |  |  | F44 | 蒙乃尔 | 蒙乃尔 | 蒙乃尔 |  |
|  |  |  |  | 代号 | 选 件 |
|  |  |  |  | M1 | O～1 00％线性指示表 |
|  |  |  |  | M2 | 数字显示表头 |
|  |  |  |  | M3 | 液晶显示表头 |
|  |  |  |  | B1 | 管装弯支架 |
|  |  |  |  | B2 | 盘装弯支架 |
|  |  |  |  | B3 | 管装平支架 |
|  |  |  |  | D1 | 法兰侧面排气/排液阀在上部 |
|  |  |  |  | D2 | 法兰侧面排气/排液阀在下部 |
|  |  |  |  | E1 | 普通电缆接头 |
|  |  |  |  | E2 | 防爆电缆接头 |
|  |  |  |  | G1 | 腰形法兰 |
|  |  |  |  | G2 | 焊管接头 |
|  |  |  |  | d | 隔爆 |
|  |  |  |  | i | 本安 |