1）上海湘润独代理综保代理德国西门子全系列综合继电微机保护装置(7SJ45、7SJ46、7SJ6X、7SJ600、7SJ601、7SJ602、

7SJ80、7SJ61、7SJ62、7SJ63、7SJ64、7SJ68、7SK80、7SJ689、7SA522、7SA6、7UT68、7SD600、

7SD610、7SD52、7SD538、7UT612、7UT613、7UT633、7UT635、7SS60、7SS522、7UM61、7UM62、

7UW5010、7VE6、7UM518、7UW50、7XR、7XT、7KG61、7SK80、6MD61、6MD63、6MD662、6MD663、

6MD664、6MD525、7RW600、7SN600、7SV600、7VK61、7VH60、7XS54、7XV51、7XV60、7XV62、

7XV2、7XV75、7SV7、3RV16、7PA、7XP90、7TS15、7TS16、)等系列

7SJ602数字式过流保护装置是西门子在7SJ600的基础上，为适应中国国情而推出的一种型号，它增加了一个专用的零序电流CT、一个专用的DIGSI通讯口及断路器控制功能。

2）应用范围

a         馈线、架空线及电缆过流保护

b         电机热过负荷、短路保护

c         变压器过流主保护或后备保护

d         发电机后备保护

e         母线保护（反向互锁）

3）主要性能参数

a         4个CT，包括3相电流及0.05I/IN灵敏接地元件，额定电流5A或1A可选

b         3个开关量输入，可自由编程

c         4个跳闸输出继电器，各带1个常开接点；1个报警继电器，带1对常开/常闭输入接点

d         装置电源电压24~250V DC，115V/230V AC可选

a         有7SJ631、632、633、635、636五种按BI、BO数目区别的型号供选择

根据型号不同，有8到37个开关量输入，8到14个开关量或命令输出(各带1个常开接点)；开入、开出量均可自由独立编程

c         4个CT，额定电流5A或1A可选；3个PT，额定电压100~208V

d         可控制多达5个开关设备

e         装置电源电压24~250V DC，115V AC可选

4)  保护功能

a        定时限、反时限相或接地过流保护(50，50N，51，51N)接地或相间方向过流保护(67，67N)；灵敏接地故障检测(67Ns)

c        电压保护(27/59)；频率保护(81O/U)

d        热过负荷保护(49)；负序保护/不平衡负荷保护(46)；启动时间监视(堵转保护)(48)

a        断路器失灵保护(50BF)跳闸回路监视，冷负荷起动，涌流抑制(74TC)

c        低电流监视(37)

d        防误闭锁(86)

e        可选重合闸(79)

f        注：保护功能后面的数字为美国国家标准协会ANSI代号。

主要功能：

保护功能------  相间和接地时限过流保护，各两段，均可选择定时限或反时限；

方向时限过流保护，两段，均可选择定时限或反时限；

灵敏接地故障检测；

负序电流保护；

电压（低电压和过电压）保护；

频率（低频和高频）保护；

热过负荷保护；

断路器失灵保护；

自动重合闸（1次到9次）；

电动机启动保护；

测量功能-------- 可测相电流、相电压、线电压、正序电流、正序电压、负序电流、负序电压、零序电流、零序电压、有功功率、无功功率、视在功率以及功率因素和频率（7SJ61只能测电流）。

通信功能------- 同步时钟接口A：对时。

系统接口B：RS232、RS485或光纤口,采用IEC870-103或Profibus或Modbus规约.

DIGSI4/调制解调器接口C：RS232、RS485或光纤口。

操作员接口：装于前面板,RS232口，用于连接AT或PC机,用于调试。

其它功能-------- 可以利用装置配置软件DIGSI4中的可编程逻辑编辑新的逻辑功能，以满足一些特殊要求。

内部时钟可通过IRIG-B(或DCF77)信号、二进制输入信号或系统接口命令实现同步。

以时间次序记录和保存最后8次故障，事件信号及80条与故障不直接相关的状态动作信号。

记录、保存、传送故障波形。

断路器统计，包括跳闸次数及断路器切断时的每相电流。

记录被保护装置的运行时间。

5)  其它功能

a        运行测量值：I、U、P、Q、cosφ、f、IA、IB、IC、3I0等，及电流、电压最大值，最小值；电流、电压相序；限值，

断路器、隔离开关、接地开关远方操作；状态、位置遥讯和当地图形直观显示

c        故障记录和录波，最近8个故障记录，长达5S，分辨率1ms

d        开关次数、运行时间统计；跳闸电流监视；7SJ63系列数字式保护上海湘润特价

e       时钟，可以通过后面对时接口、二进制输入或通讯进行对时

f       调试工具

6)  通讯7SJ63系列数字式保护上海湘润特价

a       前面RS232接口，用于连接PC机的DIGSI调试程序

后面系统接口，RS232/RS485/光纤可选，传输数据到控制中心，IEC 60870-5-103、PROFIBUS等多种规约可选

c       后面服务接口，RS232/RS485/光纤可选，数据传输，可直接连接DIGSI或通过MODEM连接远方DIGSI工程师站

d      后面对时接口，可通过IRIG B信号/GPS/DCF77进行对时7SJ63系列数字式保护上海湘润特价

7)  外型结构

a      嵌入安装7XP20机箱，1/2或1/1标准19″机箱尺寸，防护等级IP51(IEC 60529标准)

螺丝式端子，可加端子盖，防护等级IP21；可分离的操作面板

c      操作面板上的大型的液晶显示，可显示接线图及修改定值和参数7SJ63系列数字式保护上海湘润特价

d     可以分离安装的操作面板，使得安装位置非常灵活

e     四个功能键可自定义经常使用的操作，节省时间；数字键便于数据输入

f      合、分控制按键可以快速的进行控制操作7SJ63系列数字式保护上海湘润特价

g      设有“当地”与“远方”、“测试”与“运行” 钥匙切换开关

h  14个LED指示灯可以自由指定功能7SJ63系列数字式保护上海湘润特价

8）保护功能

a         定时限过流保护（50，50N），相电流三段，接地电流二段

b         反时限过流（51，51N），符合IEC或ANSI/IEEE特性的一般反时限、极反时限、甚反时限、长反时限及符合I2T特性的曲线

c         负序保护/不平衡负荷保护（46）

d         热过负荷保护（49）

e         启动时间监视（堵转保护）（48）

f         可选自动重合闸（AR，79），可设定多达9次重合闸

注：保护功能后面的数字为美国国家标准协会ANSI代号。

9）其它功能

a         运行测量值：电流IL1、IL2、IL3、IE ，范围0~240%IN；热过负荷值Θ/ΘTRIP，范围0~300%

b         冷负荷起动保护

c         跳闸回路监视

d         断路器控制，可用DIGSI在线控制开关或通过通讯进行遥控操作

e         表计功能：电流；热模型计算

f         故障录波，最近8个故障记录，长达5S，分辨率1ms

g         30个装置内部事件记录，包括修改定值，复归，开入量起动及其它装置内部动作

10）通讯

a         前面RS232接口，用于连接PC机的DIGSI调试程序

b         后部通讯口，可选RS485/RS232/光纤接口，采用IEC 60870-5-103保护与测控标准规约与上位机相连，并可通过MODEM连接远方DIGSI工程师站

11）外型结构与特点

a         嵌入式/柜上安装，7XP20机箱，1/6标准19″机箱尺寸，防护等级IP51（IEC 60529标准）

b         操作面板上的液晶显示与按键，方便的监视保护运行及修改定值和参数

c         6个LED指示灯，4个可以自由指定功能

d         内部硬、软件自监视，CT监视，可靠性高

e          连接到基于Windows的DIGSI程序人机界面，便于参数设定和故障分析

a    测量值的采集与计算

b    操作和显示器

c    状态指示与命令输出

d    二进制信号采集

e    串口通信

f     辅助电压

装置可提供嵌入式和表面安装机箱。嵌入式和机柜安装机箱后面有接线端子，可以带或不带玻璃罩。表面安装机箱从正面提供100个螺丝端子。

12）实现功能与特性

完成下列标准功能：

a  过流保护（装入低电压）

b   单相过流保护（可作为转子接地保护）

c   定子过负荷保护

d   欠频保护

e   过电压保护

f    低电压保护

g   过频保护

h   欠频保护

i    反向功率保护

j    正向功率保护

k   不平衡负荷保护

l    定子接地保护V0>

m  直接注入（为独立保护设备）

n   跳闸回路监视

13）测量方法

应用功能强大的微处理器及数字滤波和数字处理（测量值采集、调节和处理），可以大大的抑制叠加谐波、高频暂态饭分量、直流暂态分量及不同的CT饱和的影响。

通过自适应的采样频率，可以在频率范围10~68 Hz的宽频范围内获得较高精度的电压测量。

某些保护功能利用了对称电流分量，7UM515设计考虑了泵储式的电站旋转反向时发生的相序变化。相序也会以二进制指示的方式发信给保护继电器。

14）串口

继电器有两个串口。正面的操作员串口可连接AT兼容的个人计算机，操作员程序DIGSI可以方便的进行参数设定可清除，计算故障录波与数据和调试。装置背面的接口可以是RS 232或光纤接口，作为系统串口来连接SINAUT LSA 主站控制与保护系统，即到保护数据主站单元（推荐根据VEDW/ZVEI规约），或作为连接PC机的操作接口。

整定

所有定值参数可以由综合操作与显示面板或计算机来输入，在设定过程中操作员被程序引导。定值存储于掉电不丢失的存储器之中。

15）自检

所有重要的硬件和软件均可连续监视。所有硬件和程序上的故障均可被检测并告警。因此，保护的安全性和可用率得到极大的提高。

16）过电流保护（ANSI 51）

此保护功能包括两段，第一段作为短路保护及上级差动保护或距离保护的后备保护。

当电流降低至启动值以下并且同时电压降低时，励磁系统会供应不足，会有一个低电压段来保持励磁。

第二段可以实现低压和恒定电压发电机的快速段。

17）单相过流保护（ANSI 51N或ANSI 64R）

单相过流保护可以作为定子接地保护，通过阻抗检测接地限制性电流。

灵敏的保护系统可以借助一些相关的附件来作为转子接地保护，此应用中具有测量回路监视功能。

定子过负荷保护（ANSI 49）

过负荷保护的任务是保护定子绕组遭受高的持续过负荷点亮。全部的负荷周期用数学模型来计算。周围温度和冷却器的温度根据主要情况，以一个成比例的电压输入，否则假设周围为恒温。通过监视最小电压，可以检测温度输入的断线。如果接线合适，也可以用4—20 mA变送器来采集温度。

SIPROTEC Compact 7SJ80 保护装置设备可

以在高低压电网中对中性点直接接地、低阻

抗接地、不接地以及有中性点补偿设备接地

的线路进行保护。该保护也可作为独立、完

善的变压器后备保护使用。

SIPROTEC Compact 7SJ80具有最新研发的

硬件，在主要功能上都具有最高的可靠性。

1,000,000台SIPROTEC保护的现场运行经

验为其奠定了高可靠性的基础。

该保护提供了很多功能可以灵活地对电力系

统需求做出反应，并能够有效节约投入成

本。例如：可更换的接口，灵活保护功能和

集成的可编程逻辑功能(CFC)。

自由分配的LEDs和六行显示，可以确保清晰

独特的显示过程状态。加上9个功能按键，

操作人员可以在任何情况下，进行快速安全

的操作。这些都确保了高度的可靠性。

插拔式电流和电压端子排

● 通过DIGSI*可以对开入量进行动作门槛

阀值设定(19/88/176VDC)

● 通过DIGSI可设置CT电流量程(1A/5A)

● 9个可编程的功能键

● 6行显示

● 免拆卸维护

● 前面端USB接口

● 2个附加的通讯接口

● 支持带冗余的IEC 61850电或光接口

● 通过带IEC 61850 GOOSE的以太网，可

进行保护间的通讯

● 通过带SNTP的以太网，可以进行精确到

毫秒的时种同步

保护功能

● 过流保护(50，50N，51，51N)

● 方向过流保护(67，67N)

● 灵敏方向性/无方向接地故障检测(67Ns,50Ns)

● 零序电压保护(64)

● 高阻零差保护(87N)

● 涌流抑制

● 低电流监视(37)

● 过负荷保护(49)

● 低/过电压保护(27/59)

● 低/过频保护(81O/U)

● 断路器失灵保护(50BF)

● 相位不平衡或负序保护(46)

● 相序监视(47)

● 同期检测(25)

● 自动重合闸(79)

● 故障定位(21FL)

● 滑差保护动能(du/dt)

● 功率方向保护(P<>,Q<>)

● 闭锁(86)

控制功能/可编程逻辑

● 线路断路器，隔离刀闸的控制命令

● 通过按键、开入、DIGSI 4或SCADA系统

进行控制

● 用户自定义带CFC的PLC逻辑(如：联锁、

备用电源自投、自动控制等)

监视功能

● 运行测量值V、I、F、P、Q、cosφ

● 电能计量值Wp,Wq

● 回路断路器磨损监视

● 最小和最大值

● 跳闸回路监视(74TC)

● PT断线监视

● 8个最新的故障录波

通讯接口

● 系统接口

-IEC 61850规约

-IEC 60870-5-103规约

-PROFIBUS-DP

-DNP 3.0

-MODBUS RTU

● DIGISI 4的以太网接口

● DIGISI 4 前面板USB接口

硬件

● 4个电流互感器

● 0/3电压互感器

● 3/7开入量(通过软件配置阀值)

● 5/8开出量(2个Form C输出)

● 1个运行状态节点

● 插拔式电流和电压端子

18）欠励磁保护（ANSI 40）

负载角可作为由发电机端电压和电流得来复合导纳来计算。保护防止由欠励磁引起的失步造成的损害。保护功能提供监视静态和动态两种特性，励磁机电压监视保证了励磁机故障时的快速保护。

电流和电压的正序分量用来计算变量，这样使得保护在系统不对称情况下也可正确无误的运行。

19）过电压保护（ANSI 59）

保护防止由于过高电压的绝缘故障，保护功能利用了电压的正序分量，因此不受接地故障引起的中性点位移的影响。保护统共两段。

20）欠电压保护（ANSI 27）

欠电压保护比较电压的正序分量与一个较低的限值，用于异步发电机和泵储式设备，来防止由于电压引起的不稳定。

21）频率保护（ANSI 81）

7UM511保护继电器包括一个四段的频率保护。每段可用于过压保护或欠压保护。保护用算法可从失真电压中可靠的滤出主要成分，并进行快速精确的频率计算。

反向功率保护（ANSI 32）

反向功率保护监视功率流的方向，反应因原动机从系统中退出而造成的机械能减少。7UM511  的次保护功能用于发电机的运行退出，并防止对气轮机的损害。反向功率由电流和电压的正序系统计算出，因此系统的不对称故障并不会减小其计算精度。紧急跳闸阀门位置由二进制输入信息注入并用来在两个断开命令继电器中进行切换。

22）正向功率保护（ANSI 32）

监视发电机产生的功率对于发电机的启动和停止非常有用。一段监视越过一个极限值的扰动，而另一段监视低于另一个极限值的扰动。功率由电流和电压的正序分量计算出。

23）不平衡负荷保护（ANSI 46）

发电机三相的不对称电流负载会导致因产生反向磁场而引起的定子的温度升高。

热处理体现在数学算法中。告警和触发段可以比较计算的过温度与相关的阙值来单独设定。另外，不平衡负荷由一个通过延时元件实现的独立的段计算。

24）定子接地保护（ANSI 64）

接地故障表现在独立运行的发电机中性点位移电压的产生，其即等同于相对地电压的零相序系统。保护检测三相发电机的不对称负载，其功能基于对称分量和计算相电流的负序系统。

7UM511保护继电器计算相对地电压的零序系统，得到的位移电压和设定好的极限值比较。保护可以实现95 %的定子绕组的保护。