# 1前言

恒大集团五家渠卓越房地产开发有限公司在五家渠市建设新疆五家渠市恒大金碧天下高层住宅项目（A区），该小区位于五家渠市迎宾大道以南、乌五公路（乌鲁木齐市-五家渠市公路）以东、青格达湖西北。规划总用地面积约为30.96万m2，规划用地性质为居住用地。

2011年5月恒大集团五家渠卓越房地产开发有限公司委托兵团勘测设计院环评技术中心编制了《五家渠恒大金碧天下高层住宅（A区）建设项目环境影响报告书》，六师环保局于2011年7月下达了《关于〈五家渠恒大金碧天下高层住宅（A区）建设项目环境影响报告书〉的批复》（五环发[2011]2号）。“五家渠恒大金碧天下高层住宅（A区）”共有38栋高层住宅楼，目前已完成其中的17、24、26、30、37、38号6栋高层住宅楼的建设，本次建设项目竣工环境保护验收调查报告仅针对已建成的这6栋住宅楼进行。

2011年8月小区开工建设，17、24、26、30、37、38号楼设计总建筑面积159940.26m2，实际建筑面积为121356.6m2。五家渠恒大金碧天下高层住宅（A区）17、24、26、30、37、38号楼于2016年6月竣工。6栋楼住宅总户数为1034户，截止2016年5月，还未有住户入住，入住率为0%。依据国务院253号令《建设项目环境保护管理条例》及国家环保部2001年第13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的要求，恒大集团五家渠卓越房地产开发有限公司委托兵团第六师环境监测站和新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司共同承担该小区17、24、26、30、37、38号楼竣工环境保护调查报告书的编制工作。

# 2验收监测依据

# 2.1标准依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》；

（3）国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》；

（4）原国家环保总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》；

（5）国家环保总局环发[2000]38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》；

（6）新环评价发[2012]499号《新疆维吾尔自治区环保厅规划与建设项目环境影响评价管理办法》；

（7）农六师环境保护局五环发[2011]2号《关于<五家渠恒大金碧天下高层住宅（A区）建设项目环境影响报告书>的批复》，2011年7月28日；

（8）《五家渠恒大金碧天下高层住宅（A区）建设项目环境影响报告书》；

（9）五家渠恒大金碧天下高层住宅（A区）建设项目环境保护竣工验收调查委托申请。

# 2.2验收调查目的及原则

# 2.2.1验收调查目的

（1）调查该项目的法律法规、“三同时”执行情况，环保审批、环保措施落实情况。

（2）调查该项目施工前、施工期、运营期环境污染及生态保护情况。

# 2.2.2验收调查原则

（1）认真贯彻执行国家和地方的环保法律法规及规定。

（2）以污染防治与生态保护并重为基本原则。

（3）客观、公正、科学、实际的原则。

# 2.3验收调查方法

（1）生态调查方法

采用查阅建设单位恒大集团五家渠卓越房地产开发有限公司提供的相关文件及采集区域生态环境信息等方式；重点选择该项目建设区域100m范围内，现场勘察，采取数码拍照、现场记录与实地调查等方法。

根据《五家渠恒大金碧天下高层住宅（A区）建设项目环境影响报告书》和施工图设计文件，采用现场调查、实测以及分析对比该项目建设前后资料相结合的方法。

（2）大气环境调查方法

调查该项目运营后小区内有无配套餐饮业产生油烟，小区垃圾暂存点位置、异味情况，小区停车场使用情况、是否有汽车尾气等影响。

（3）水环境调查方法

调查该项目运营后生活污水处理措施落实情况、处理效果、去向。现场检查该项目是否安装化粪池。

（4）声环境调查方法

调查该项目运营后隔声降噪措施的落实情况，根据实际监测数据统计结果，对建成后环境噪声现状进行量化分析。

# 2.4验收调查范围

（1）生态环境：项目及周边地区施工临时占地；

（2）大气环境：该项目小区内；

（3）水环境：施工期产生的废水处置情况，营运期生活污水处置方式及去向情况；

（4）声环境：该项目小区内；

（5）固体废物：工程固废的处置、营运期生活垃圾处置情况。

# 3建设项目工程概况

# 3.1建设项目基本情况

项目名称：五家渠恒大金碧天下高层住宅（A区）17、24、26、30、37、38号楼建设项目

建设性质：新建

建设单位：恒大集团五家渠卓越房地产开发有限公司

建设地点：小区位于五家渠市迎宾大道以南、乌五公路以东、青格达湖西北。小区地理坐标为北纬44°08'11.29"、东经87°31'7.88"。地理位置图详见图3.1-1。

建设规模：五家渠恒大金碧天下高层住宅（A区）17、24、26、30、37、38号楼建设项目规划用地面积为48880.55m2，建筑面积为159940.26m2；实际总建筑面积约为121356.6m2。

建设项目投资：本项目设计总投资为47463万元，环保投资总计约162万元；实际总投资47463万元，实际环保总投资为165万元。

主要建设内容：本次验收调查包括五家渠恒大金碧天下高层住宅（A区）17、24、26、30、37、38号楼，其中17#住宅楼为33层198户；24#住宅楼为33层99户；26#住宅楼为33层198户；30#住宅楼为33层99户；37#住宅楼为33层248户，临街商铺17个；38#住宅楼为33层192户，临街商铺24个。6栋楼住宅总户数为1034户，6栋楼有1个地下泵房；7个地下配电室；1个100m3化粪池；无商业地面停车位。项目建设无重大变更，具体建筑面积情况详见表3.1-1。平面布置图详见图3.1-2。

表3.1-1                        技术经济指标

| 项目 | 单位 | 恒大金碧天下（A区） 总体设计内容 | 本次验收的6栋住宅楼 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设计内容 | 实际内容 | 变化情况 |
| 总投资 | 万元 | 300600 | 47463 | 47463 | - |
| 环保投资 | 万元 | 1020 | 162 | 165 | +3 |
| 总用地面积 | m2 | 309600 | 48885 | 48880.55 | -4.45 |
| 总建筑面积 | m2 | 1092000 | 159940.26. | 134551.3 | -25388.96 |
| 地下及半地下建筑面积 | m2 | 154000 | 14315.8 | 14097.5 | -218.3 |
| 地上建筑面积 | m2 | 938100 | 145624.46 | 133141.55 | -12482.91 |
| 其中 | 低多层 | m2 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 高层 | m2 | 861700 | 136148.6 | 124486.55 | -11662.05 |
|  | 商业及公建配套 | m2 | 121281 | 9475.86 | 8655 | -820.86 |
| 容积率 | % | 1.2 | 1.2 | 1.17 | -0.03 |
| 楼住宅总户数 | 户 | 7172 | 1133 | 1034 | -99 |
| 规划住宅人数 | 人 | 22684 | 3584 | 3309 | -275 |
| 楼机动车停车位 | 个 | 4332 | 680 | 620 | -60 |
| 其中 | 商业地面停车位 | 个 | - | 0 | 0 | - |
|  | 住宅地面停车位 | 个 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 地下及半地下停车位 | 个 | 4332 | 680 | 620 | -60 |
| 绿化率 | % | 46.7 | 46.7 | 46.7 | - |
| 6栋楼绿化面积 | m2 | 144572.37 | 22842.4 | 22827.2 | -14.8 |

生活垃圾收集点：共设垃圾收集点1个。垃圾由小区内的物业管理部门进行收集、分类、回收，然后由五家渠市城建环卫部门及时清运至五家渠生活垃圾填埋场处理，基本上做到日产日清。

给水系统：自来水管道已辅设至每个住户。

燃气系统：小区住宅楼采用管道燃气供气，供气管道已辅设至每个住户厨房。天然气气源来自五家渠鑫泰燃气有限公司。

采暖系统：本小区采用集中供暖，由五家渠市宏达热力公司供给，供暖管道由博峰路西侧接入，经换热站送入住户。

排水系统：小区内污水管网已建设完成，本次验收的6栋楼的生活污水经100m3的化粪池处理后排入就近的市政污水管网，最终排入五家渠市污水处理厂，五家渠市污水处理厂建设地点设在五家渠市北郊、101团5连西北角，距离市区5km左右，厂区占地总面积49000m2，目前处理能力为30000t/d，2012年11月开始进水调试，2013年4月通过师市环保局批复进入试生产，2013年9月15日通过兵团环保局竣工环保验收，采用卡罗塞尔2000氧化沟+紫外线消毒工艺，处理后的污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，出水主要污染物平均浓度为：化学需氧量（COD）30mg/L左右，生化需氧量（BOD5）10mg/L以下，悬浮物（SS）0-10mg/L之间，氨氮（NH3-N）3mg/L以下。

# 3.2主要生产工艺简介

本项目规划总平面图见附图。

污染影响时段分为施工期和运营期，其基本工序及污染工艺流程，如图3.2-1、图3.2-2所示：

基础工程→主体工程→设备安装→装饰工程→工程验收→运行使用

图3.2-1   施工期、运营期工艺

噪声、扬尘、装修废气      噪声、固废、装修废气     噪声、废烟气、废水

拆迁、场地平整  基础工程  主体工程  设备安装  装饰工程  工程验收  运行使用

施工废水、建筑垃圾               生活污水、生活垃圾

# 3.3主要污染因素及排放情况

该项目运营过程中产生的主要污染因素有废水、废气、固体废弃物及噪声，具体情况分述如下：

# 3.3.1废水污染源

本次竣工验收的6栋楼产生的废水只有生活排水，排水由排水管汇集后进入化粪池处理后，最终排入五家渠市污水处理厂， 五家渠市污水处理厂采用卡罗塞尔2000氧化沟+紫外线消毒工艺，处理后的污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，因此对水环境影响较小。

3.3.2废气

项目运营期大气污染源为进出小区的汽车尾气和居民炊事天然气燃烧废气。

本项目已建地上停车位100个，经预算CO、HC和NOx排放量分别是0.107t/a、0.093t/a、0.007 t/a。

本项目户数1034户，居住人口为3309人。运营期居民采用天然气为燃料，总用气量为680m3/d，约25万m3/a，污染物产生总量：SO2为0.04t/a、NOX为0.44t/a、烟尘为0.08t/a、CO为0.09t/a。因本项目废气和染物排放量都很小，所以对小区的大气环境影响很小。

# 3.3.3固体废弃物

本次竣工验收的6栋楼共布设1个垃圾桶，生活垃圾统一收集后，环卫部门及时清运至五家渠市生活垃圾填埋场填埋处理，对周围环境影响甚微。

# 3.3.4 噪声

汽车进出小区时将产生汽车噪声。汽车噪声分为汽车喇叭声、发动机辐射的噪声、进气噪声、排气噪声、冷却系统噪声、传动系统噪声、车体震动噪声等。该类噪声源强的特点为瞬时发生、持续时间较短且时段性明显：白天车辆出入较多，特别是上下班时间噪声源强较大，也有较大波动；其他时段源强较小。夜间车辆进出停车场较少，噪声源强较小。

本工程内部的噪声污染源主要来自水泵、消防泵及配电设备等。水泵、消防泵等位于地下室内，其噪声声级约70～80dB(A)。

37#、38#楼沿金碧街一侧设置商铺，来往人员将大量增加。商业区人流熙攘喧嚣、小贩叫卖和背景音乐，都将产生一定的社会生活噪声，社会生活噪声声级范围在70～80dB。

外部噪声污染源来自南侧金碧街、东侧博峰路两侧的交通噪声。

# 3.4主要环保设施及措施

# 3.4.1废水处理设施

小区的废水均为生活废水，生活污水经地埋式化粪池处理后进入市政管网。

# 3.4.2废气处理措施

（1）小区绿化率为46.7%，并在有条件的地方进行立体绿化。在小区四周建设防护林隔离带，可净化空气。

（2）居民炊事产生的油烟，通过专用排气管道收集至屋顶排放。

（3）化粪池为地埋式，可避免污水处理设施的臭气非正常排放。

# 3.4.3 固体废弃物处理措施

垃圾由小区内的物业管理部门进行收集、分类、回收，然后由环卫部门集中运往卫生填埋场进行分类填埋处置，基本上做到日产日清。

小区物业经分类垃圾桶收集生活垃圾，垃圾由五家渠市城建环卫部门及时清运至五家渠生活垃圾填埋场处理。

# 3.4.4 噪声处理措施

（1）交通噪声减缓措施

小区四周绿化和区内道路植树密度较大，已形成绿化自然隔声屏障。

（2）公共设施噪声减缓措施

消防泵、水泵、配电室均布置在地下设备间内，设备间使用隔声门，并进行基础减震。

（3）室内设计

小区楼房窗户均采用中空玻璃铝合金窗，隔音效果较好。

（4）社会生活噪声

领街商铺无设迪厅或卡拉OK厅等影响居民休息的高噪音娱乐场所。

# 3.4.5 节能环保的绿色建筑技术

本项目注重建筑节能，采用新技术、新材料，重视环境保护，实现节地、节能、节水、节材、保护环境的绿色建筑理念，为住户打造绿色、低碳、环保的居住环境，实现建筑全生命周期的低能耗目标。主要表现在以下方面：

（1）围护结构采用建筑节能65%标准设计，高于当地50%标准，采用外墙外保温系统，屋面、外墙的保温材料均采用聚苯板，外窗采用塑钢中空玻璃保温节能窗，

（2）减少东西方向开窗，降低空调费用，提高舒适程度。外墙采用节能措施，减少能源消耗。

（3）采用透水的材料来铺砌小区道路、停车位、广场地面，保持土地良好的吸水、渗透、保水能力，调节景区整体气候。

（4）住宅部分全部安装分时电表，照明系统采用节电高效的灯具和配电系统，楼梯间等的照明采用声控、延时自闭开关。

（5）种植适应当地气候耐寒、耐寒、抗病虫害的乡土植物。

（6）建筑与道路之间种植树木，减少噪音污染。环式道路及景观绿化设计，减轻了区内机动车带来的噪声。

# 4环境影响报告书回顾

2011年5月五家渠卓越房地产开发有限公司委托新疆生产建设兵团勘测规划设计研究院编制了《五家渠恒大金碧天下高层住宅（A区）建设项目环境影响报告书》，对五家渠恒大金碧天下高层住宅（A区）建设项目进行环境影响评价。“五家渠恒大金碧天下高层住宅（A区）”共计38栋住宅楼，本次竣工环境保护验收调查报告针对其中的17、24、26、30、37、38号6栋住宅楼。

# 4.1环评主要结论

# 4.1.1大气环境

（1）环境现状：五家渠市的TSP、SO2、NO2的监测结果均不超标，满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准。

（2）预测结论：整个小区（A区）建成后本停车库151591m2（约4332个停车位）。汽车在小区中的污染物排放量主要取决于停车位和车辆出行频率。停车场车位使用频率按100％计算，考虑污染产生量最大的情况，即每天进出车辆时间集中为早、晚各2h，共4h的时间，汽车行驶合计里程约200m，则汽车尾气污染物排放量为CO：4.7t/a、非甲烷总烃：4.08t/a、NOx：0.3t/a。

经核算，17、24、26、30、37、38号楼建设项目中共含有地面停车位100个，则汽车尾气污染物排放量为CO：0.107t/a、非甲烷总烃：0.093t/a、NOx：0.007t/a。

居民厨房选用带油烟过滤器的吸排油烟机，减轻油烟污染环境，产生的炊烟废气通过设在建筑物竖井式排烟风道，于楼顶排放。由于污染物排放量较小且扩散迅速，对区内外环境空气影响不大。天然气锅炉排放的污染物量较小，对环境的影响也不大。

# 4.1.2水环境

（1）环境现状：

地表水：青格达湖进水口和出水口的水质，化学需氧量、石油类、氨氮、总氮以及青格达湖出水口的总磷监测值超出《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准要求，其余各项监测指标符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准要求，分析超标原因是由于受日益发展的城市生活污水的影响，导致水库水中有机质含量超标。

地下水：项目区所在地地下水质量均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中的Ⅲ类标准，可以作为居民生活用水。

（2）预测结论：项目环评提出绿化用水废水再利用。即对部分生活污水灌溉季节进行地埋式化粪池处理后回用绿化，其余生活污水直接排入污水管道。经过回用后整个小区污水排放量为77.8万m3/a。经核算，17、24、26、30、37、38号楼建设项目污水排放量为13.32万m3/a。

该项目污水经处理后可以实现达标排放的，对周围环境的影响不大。

# 4.1.3声环境

（1）环境现状：五家渠恒大金碧天下高层住宅规划红线内的现状声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，故本项目声环境质量现状良好。

（2）预测结论：

小区汽车噪声：交通噪声到达小区临公路的首排居民楼外墙的噪声影响值均低于《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4a类标准要求，对小区居民影响较小，位于小区内部的住宅楼，小区边界的公路噪声可以被外侧的住宅楼屏蔽，受到公路交通噪声的影响更小。

公共设施噪声：水泵房、变电室等公共设施布置在地下室内，并对其进行基础减震，通过采取降噪措施后，噪声不超过50dB(A)，对周围环境影响较小。

社会生活噪声：区域内的社会生活噪声包括居民生活噪声和商业噪声。项目投入使用后应限制区内的商业噪声源，尤其应禁止使用高音喇叭并限制营业时间（夜间22:00前）；加强环境宣传教育，号召居民自觉控制家用电器夜间声音过响。

# 4.1.4固体废弃物

整个小区建成后生活垃圾产生量为6624t/a。经核算，17、24、26、30、37、38号楼建设项目生活垃圾排放量为1135t/a。

垃圾由小区内的物业管理部门进行收集、分类、回收，然后由环卫部门集中运往卫生填埋场进行分类填埋处置，基本上做到日产日清。对周围环境影响不大。

# 4.2主要环评建议

（1）建议小区和绿化隔离带的绿色空间建设应注重乔、灌、草的结合，力争建设为乔木层盖度达30%以上的乔、灌、草型复层绿地。另外应适当考虑乡土化原则，多采用本地树种，在项目南北两侧的绿化隔离带种植一些遮阳能力强且对噪声阻挡作用大的乔木。

（2）大力采用建筑节能、墙体节能、门窗节能、屋顶保温节能技术。多采用太阳能、风能等可再生能源，使用高效热泵、高效管道保温技术、使用节能型材料、设备、器具等，使达到60％以上的节能指标。

（3）设计户型多面向阳面，采取明厅、明卧、明卫、明厨的设计充分采光，可节约大量的照明电。在夜晚非得用照明电时，采用系统化的节能灯可直接节约能源。

（4）使用节水阀门（水龙头），防止跑、冒、滴、漏，使用3/6升水便器系统（两档式），小区绿地、树木、花卉尽量采用滴灌或微喷技术，其节水量是可观的，同时也可因此大大减少污水量，这样又节约了污水处理的能源和设备损耗。

（5）草坪绿地及树木的树盘由上凸式改建成下凹式，便于雨水的蓄积、渗透；小区内的道路（小区周围的交通主干道除外）及停车场应建成镂空的硬化地面，即建成人工透水地面；上述地面铺装透水性好的地砖或铺地石、草坪砖等，下面铺设一定厚度的砂石（砾石）以增加透水性等。通过上述措施，可以最大限度地收集雨水，以补充地下水和减少用水量（绿化浇灌、地面冲洗）。

（6）应淘汰沥青油毡类污染型防水材料。采用沥青－树脂类防水材料，应在防水材料表面覆盖一层水泥砂浆防污层（或其它防污层）。降低初期雨水对环境造成的不利影响。

（7）在建筑和装修中使用环保材料，包括：使用高性能、低耗材的建筑材料，如高强混凝土、高强钢筋、空心砖等；禁用矿渣水泥而采用高标号硅酸盐水泥；禁止使用可释放有害气体的混凝土（水泥砂浆）添加剂；禁止使用107胶等低质有害产品；使用质优价廉的合成管材代替不易回收且易老化破损的铸铁水管；石材的放射性指标、人造木质板材的甲醛含量、涂料、油漆、塑料等的苯系物、挥发性有机物等主要环保指标满足并优于国家标准等等。

（8）施工期的现场管理和运营期的物业管理应有环境保护内容。

（9）小区的屋面雨水应收集，地面雨水宜结合实际情况进行收集。收集后的雨水可进入废水再利用系统。雨水收集系统应结合小区地形、地貌，确定收集方式，宜用暗渠收集雨水。

# 4.3环境影响报告书批复意见（五环发[2011]2号）

五家渠市环境保护局于2011年7月28日对《五家渠恒大金碧天下高层住宅（A区）建设项目环境影响报告书》进行批复。“五家渠恒大金碧天下高层住宅（A区）”共计38栋住宅楼，本次竣工环境保护验收调查报告针对其中的17、24、26、30、37、38号6栋住宅楼。

批复内容为：

建设单位在项目设计、建设及运行过程中应逐项认真落实《报告书》中提出的各项环保要求，并重点做好以下几项工作：

（1）施工期间应科学管理，文明施工，遵守相关施工管理条例，确保场界噪声符合《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）相应标准，防止噪声扰民（由于标准更新，在建设及运行过程中应按照最新标准《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）执行）。

（2）项目建设过程中须使用商品混凝土，不得现场拌合砼，同时建筑工地应对易产生（粉）尘的工序采取覆盖等措施，避免扬尘污染。项目土建产生的建筑垃圾应按建筑垃圾有关管理要求及时清运出场进行处理。

（3）项目施工期以及工程完工后都必须采取较为完备合理的水土保持措施，如避免大风、大雨天气施工，减少地面开挖，完工后尽快进行植被恢复等，有效防止水土流失。

（4）项目建设工程应遵循《民用建筑节能管理规定》，同时室内装修材料的选择应符合《室内装饰装修材料有害物质限量》的规定，确保室内空气质量达到《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）标准限值之内。

（5）项目区生活污水经化粪池处理后应优先考虑用于绿化，剩余废水及非灌溉期可排入市政排水管网。

（6）项目拟建幼儿园、学校属环境敏感项目，须相对独立设置，食堂按照相关要求配套设施油烟净化装置及食堂隔油池设施。

（7）须合理设立生活垃圾收集点，将垃圾统一存放，定期清运至垃圾处理厂处置。

（8）做好项目区的绿化工作。严格按照《报告书》提出的要求，合理制定绿化方案，以达到美化小区环境，抑尘降噪的效果，并保证绿化面积达到规定的要求。

（9）项目区冬季采暖采用燃气锅炉，严禁建设燃煤供热设施。同时，必须采取有效措施减缓项目区生活水泵、消防水泵等对住宅的影响，防治扰民事件发生。

（10）项目建成后，若有底商入住，须到环保局另行办理建设项目环保审批手续。本小区沿街住宅一层商铺严禁设置餐饮业。

（11）按照国家环保部环办[2008]70号文件要求，房地产开发商在预售房时必须公示有关环评及环保验收信息。

# 5验收监测执行标准

# 5.1废水

排入市政管网的废水经处理水质应达《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级标准，即：COD≤500mg/L，SS≤400mg/L，BOD5≤300mg/L。

# 5.2噪声

本小区内生活噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类声功能区的标准，即：昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。

小区37号、38号楼靠近五家渠市城市主干道（金碧街），根据“《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190-2014)，若临街建筑以低于三层楼房建筑(含开阔地)为主，相邻区域为2类声环境功能区，将道路红线外距离为30m±5m的区域划为4a类声环境功能区；当临街建筑以高于三层楼房以上(含三层)时，将临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域定位4a类声环境功能区”。37#、38#住宅楼东侧执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4a类声功能区的标准，即：昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)。

# 5.3空气

小区住宅的室内空气应符合《室内装饰装修材料有害物质限量》的规定（甲醛≤0.08mg/m3，NH3≤0.2mg/m3，总挥发性有机物≤0.5mg/m3，氡≤200Bq/m3），确保室内空气质量达到《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）标准限值之内。

# 6验收监测内容

根据该项目的环评要求、农六师环境保护局对环评的批复以及实际建设情况制定以下监测内容。

# 6.1生产工况调查和分析

验收监测期间，本次验收的6栋楼建设完工，配套设施完善，主要环保设施按照设计要求建设，符合入住条件，满足国家对竣工验收监测的要求。

# 6.2污染物排放监测

# 6.2.1废水污染物排放监测

截止2016年5月，本次验收住宅共入住0户，由于目前入驻人数较少，故生活污水没有形成规模，未能采样检测，建议入住率达到40%以后进行补测。

# 6.2.2场界噪声监测

2016年4月27日、28日，第六师环境保护监测站对小区边界、小区中心花园的噪声进行了监测，其检测内容见表6.2-2。

表6.2-2                     场界噪声监测内容

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 17号楼西侧， 26号楼东侧， 37号楼南侧，中心花园，共计设4个监测点位 | 等效声级 | 每天昼、夜间各1个时段，监测2天 |

# 6.2.3空气监测

（一）室内空气监测

由于现状住宅主要为毛坯房，还未进行室内装修，建议本项目室内装修完成后，对室内空气质量现状进行补充监测。

（二）室外空气监测

根据新疆维吾尔自治区环境质量信息发布平台提供数据，五家渠2015年总体空气质量良好，优良天数达85%以上。

2016年5月12日实际数据如下：

空气质量指数为22，空气质量级别为优。

# 7验收监测结果与分析评价

# 7.1监测条件

满足国家对验收监测期间生产负荷的要求，监测点分布见下图。

图中    为噪声监测点。

图7.1-1        监测布点图

# 7.2监测结果

7.2.1噪声监测结果

本项目的噪声监测结果，具体见表7.2-1。

表7.2-1                      噪声监测结果

| 测试日期 | 2016年4月27日 |
| --- | --- |
| 测点位置 | 测点位置 | 昼间噪声dB (A) | 夜间噪声dB (A) |
| 1＃ | 17#住宅楼西侧 | 48.2 | 42.6 |
| 2＃ | 26#住宅楼东侧 | 47.6 | 43.2 |
| 3＃ | 37#住宅楼南侧 | 50.4 | 41.2 |
| 4＃ | 中心花园 | 51.5 | 41.7 |
| 测试日期 | 2016年4月28日 |
| 测点位置 | 测点位置 | 昼间噪声dB (A) | 夜间噪声dB (A) |
| 1＃ | 17#住宅楼西侧 | 51.7 | 40.7 |
| 2＃ | 26#住宅楼东侧 | 49.4 | 42.7 |
| 3＃ | 37#住宅楼南侧 | 49.7 | 43.1 |
| 4＃ | 中心花园 | 52.2 | 41.6 |

# 五家渠恒大金碧天下高层住宅（A区）17、24、26、30、37、38号楼昼间小区内噪声范围在47.6～52.2dB之间，夜间小区内噪声范围在40.7～43.2dB之间，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准限制：昼间60dB，夜间50dB。

8环境管理检查

# 8.1环保检查结果

# 8.1.1现场检查

五家渠恒大金碧天下高层住宅（A区）17、24、26、30、37、38号楼房地产开发项目建成运营后，项目区内无建筑垃圾和弃土堆放，区内道路进行了硬化，停车场建成镂空的硬化地面，即建成人工透水地面（铺装透水性好的地砖或铺地石、草坪砖等，下面铺设一定厚度的砂砾石以增加透水性）。各单元楼前的裸地进行了绿化，绿化面积为22827.2m2，并设置了1个垃圾箱，已建1座100m3化粪池，位于19#居民楼南侧。

# 8.1.2执行国家建设项目环境管理制度情况

五家渠恒大金碧天下高层住宅（A区）17、24、26、30、37、38号楼建设项目根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的要求于2011年5月进行环境影响评价，环境保护审批手续齐全。

# 8.1.3环境保护管理制度及执行情况

五家渠恒大金碧天下高层住宅（A区）17、24、26、30、37、38号楼建设项目在施工期根据《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）针对施工期间产生的废气、污水、噪声、固体废物、道路交通及城市景观影响提出相应污染防治对策，制定环境管理计划。施工期间未接到有关投诉。

# 8.1.4固体废弃物综合利用情况

五家渠恒大金碧天下高层住宅（A区）17、24、26、30、37、38号楼建设项目施工期的固体废弃物主要为建筑垃圾，部分有价值的建筑垃圾充垫场地或回收使用，不可回收的建筑垃圾统一收集后运往指定地点堆埋，现场无建筑垃圾堆放。五家渠恒大金碧天下高层住宅（A区）17、24、26、30、37、38号楼建设项目在运营期间的固体废物主要是生活垃圾，由金碧物业有限公司五家渠分公司环卫工分类收集、集中储存，然后定时收运进入五家渠市生活垃圾填埋场填埋处理。环保检查结果见表8.1-1。

表8.1-1             环保检查结果表

| 污染物类型 | 环评报告书的要求 | 环评批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 大气污染物 | l、采取封闭式施工，施工期在现场设置不低于2.5m高的围档，外围护采用密目网； 2、运输车辆、施工场地内运输通道及时清扫、冲洗；车辆出工地前设置车轮冲洗设备，尽可能清除表面粘附的泥土；运输砂石料、水泥、渣土等易产生扬尘的车辆上应覆盖篷布；散装水泥罐进行封闭防护； 3、应基本上做到100％采用商品混凝土和混凝土预制件，尽量减少散装水泥使用量；临时堆放的土方、砂料等表面应采取遮蓬覆盖或定期洒水等措施；裸露的施工地面应用密布网覆盖；渣土应尽早清运。 | 项目建设过程中须使用商品混凝土，不得现场拌合砼，同时建筑工地应对易产生（粉）尘的工序采取覆盖等措施，避免扬尘污染。 | 已落实 1、在施工过程中，作业场地采取围挡、围护以减少扬尘扩散； 2、定期对施工场地洒水以减少扬尘量；车辆行驶线路尽量避开居民区； 3、在施工场地上设置专人负责弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地避开居民区的上风向，同时加盖蓬由或洒水，防止二次扬尘； 4、现场未拌合砼，同时对建筑工地易产生（粉）尘的工序采取覆盖等措施，避免扬尘污染。施工期间未收到关于粉尘污染的投诉。 |
| 施工期 水污染物 | 1、工程施工中的用水管理，减少用水量进而相应减少废水量；分类收集工艺废水和生活污水，对生产废水采取沉淀措施后回用；对生活污水采取有组织合理排放，禁止无组织漫流。 2、现场建临时简易冲水厕所，生活污水集中收集后通过简易化粪池处理装置处理，处理后水质可满足排放标准，可直接排入市政管网；或建立临时免冲厕所，粪便及时清运处理。 3、现场设立沉淀池，施工废水和余水均通过排水沟流入到沉淀池当中，经沉淀后将上清液循环使用，实现废水零排放。 | 落实《五家渠恒大金碧天下高层住宅（A区）建设项目环境影响报告书》提出的环保措施。 | 已落实。 1、工程施工中分类收集工艺废水和生活污水，对生产废水采取沉淀措施后回用；对生活污水采取有组织合理排放，禁止无组织漫流。施工废水经过排水沟汇集到施工沉淀池沉淀后用于施工场地的洒水降尘，实现废水零排放。； 2、生活污水建设临时免冲厕所，粪便 及时清运处理。 |
| 施工期 固体废物 | 1、垃圾定期外运至垃圾填埋场； 2、施工现场，施工单位要设立桶装生活垃圾桶，集中收集后交由当地环卫部门处理处置。 | 项目土建产生的建筑垃圾应按建筑垃圾有关管理要求及时清运出场进行处理。 | 已落实： 1、项目对施工产生的建筑垃圾按建筑垃圾有关管理要求及时清运出场，定点收集； 2、施工人员的生活垃圾设置了堆放场所进行收集，并委托五家渠市环卫部门清运处置。 |
| 污染物类型 | 环评报告书的要求 | 环评批复要求 | 实际落实情况 |
| 施工期 噪声 | 1、合理布局施工现场：避免在同一地点安排大量动力机械设备；高噪声机械置于地块较中间位置工作；高噪声设备置于有隔声效果的工棚中使用； 2、合理安排施工时间：应尽可能避免大量高噪声设备同时施工；尽量不在夜间施工；夜间施工必须报请环境保护管理部门同意； 3、施工时采用降噪作业方式； 4、最大限度地降低人为噪音。 | 施工期间应科学管理，文明施工，遵守相关施工管理条例，确保场界噪声符合《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）相应标准，防止噪声扰民。 | 已落实 1、避免在同一地点安排大量动力机械设备；高噪声机械置于地块较中间位置工作；高噪声设备置于有隔声效果的工棚中使用；加强对现场工作人员的培训，严格按操作规范使用各类机械； 2、23：00-8：00没有施工，噪声设备在不影响正常施工的前提下尽量分散； 3、远离居民住宅等敏感点在施工场地周围有敏感点的地方设立临时声屏障。 |
| 施工期 建筑 装饰 | 1、对住宅区室内空气环境的重视，室内建筑物、地板材料、墙壁涂料等的使用要严格遵照国家有关规定和标准； 2、内装修过程中尽量不使用含有汞类、醛类、卤化物或者芳香族化合物等对人体影响大，会造成人体健康损害的污染物，不使用铅、铬、镉等金属及其化合物的颜料和添加剂。装修材料的选择必须满足国家有关的放射性安全标准。 | 项目建设工程应遵循《民用建筑节能管理规定》，同时室内装修材料的选择应符合《室内装饰装修材料有害物质限量》的规定，确保室内空气质量达到《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）标准限值之内。 | 已落实 1、在装修时没有采用苯、工业苯、石油苯、重质苯、混苯和有机溶剂。 2、未使用铅、铬、镉等金属及其化合物的颜料和添加剂。 遵循《民用建筑节能管理规定》，同时室内装修材料的选择符合《室内装饰装修材料有害物质限量》的规定。 |
| 施工期 水土保持 | — | 项目施工期以及工程完工后都必须采取较为完备合理的水土保持措施，如避免大风、大雨天气施工，减少地面开挖，完工后尽快进行植被恢复等，有效防止水土流失。 | 已落实 1、大风、大雨天气未施工， 2、尽量减少地面开挖； 3、完工后已进行植被绿化。 |
| 运营期 大气污染物 | 1、居民厨房选用带油烟过滤器的吸排油烟机，减轻油烟污染环境，产生的炊烟废气通过设在建筑物竖井内的排烟风道，于楼顶排放； 2、临街商铺禁止开餐饮业； 3、严禁在本小区建设燃煤锅炉房。 | 1、本小区沿街住宅一层商铺严禁设置餐饮业； 2、项目建成后若有底商入住，须到环保局另行办理建设项目环保审批手续； 3、项目区冬季采暖采用燃气锅炉，严禁建设燃煤供热设施。 | 已落实 1、建筑物竖井内的排烟风道已修建； 2、项目区冬季采暖采用燃气锅炉，严禁建设燃煤供热设施。供暖管道已铺设完毕，并已入户。 |
| 污染物类型 | 环评报告书的要求 | 环评批复要求 | 实际落实情况 |
| 运营期 水污染物 | 1、化粪池处理装置设置为地下全封闭式； 2、小区的屋面雨水应收集，地面雨水宜结合实际情况进行收集。雨水收集系统应结合小区地形、地貌，确定收集方式，宜用暗渠收集雨水。收集后的雨水可进入废水再利用系统。 | 项目区生活污水经化粪池处理后应优先考虑用于绿化，剩余废水及非灌溉期可排入市政排水管网。 | 已落实 1、小区地下全封闭式化粪已建成，生活污水经化粪池处理后排入市政排水管网。 未落实 2、未建设雨水收集池。 |
| 运营期 固体废物 | 1、小区垃圾采用垃圾收集点收集，垃圾收集点的服务半径不得大于70m； 2、垃圾用塑料袋密封，日产日清，避免产生恶臭和二次污染，对周围环境造成影响； 3、垃圾运输过程中注意密闭，防止运输过程中遗洒垃圾。 | 须合理设立生活垃圾收集点，将垃圾统一存放，定期清运至垃圾处理厂处置。 | 已落实 居民楼前均设置垃圾箱，垃圾由五家渠市城建环卫部门每日清理至生活垃圾填埋场。 |
| 运营期 噪声 | 1、消防泵、水泵等布置在地下设备间内，设备间使用隔声门，并进行基础减震； 2、限制区内的商业噪声源，尤其应禁止使用高音喇叭并限制营业时间（夜间22:00前）； 3、小区内限制鸣笛；合理设置小区进出通道，降低车辆拥挤程度；合理布局临街楼房的室内设计； 4、小区领街商铺禁止开设迪厅或卡拉OK厅等影响居民休息的高噪音娱乐场所；5、加强环境宣传教育，使居民自觉控制家用电器夜间声音过大。 | 必须采取有效措施减缓项目区生活水泵、消防水泵等对住宅的影响，防止扰民事件发生。 | 已落实 1、消防泵、水泵布置在地下设备间内，设备间使用隔声门，并进行基础减震实； 2、目前小区车辆由小区正门进出，外单位车辆控制进入。 |
| 运营期 绿化 | 1、小区绿化率达到46.7%，请有自资质的专业人员进行景观绿化； 2、在有条件的地方进行立体绿化、小区四周建设防护林隔离带。 | 做好项目区的绿化工作。严格按照《报告书》提出的要求，合理制定绿化方案，以达到美化小区环境、抑尘降噪的效果，并保证绿化面积达到规定的要求。 | 已落实 1、小区总体绿化面积达到46.7%。但就本次验收的6栋楼而言，绿化面积为17.1%。 2、小区内有条件的地方进行立体绿化周围建设防护林带。 种植乔木13种，分别为： 白桦、白榆、长枝榆、大叶白蜡、小叶白蜡、大叶榆、复叶槭、海棠、黄菠萝树、馒头柳、苹果树、新疆杨、圆冠榆； 种植灌木6种，分别为：暴马丁香、珍珠梅、榆叶梅、丛生山桃、紫丁香、红丁香； 种植花卉6种，分别为：红王子锦带、地被菊、水蜡、月季、卫矛、野蔷薇。 |

# 8.2环保设施运转及维护情况

验收监测期间，项目废水和污水环保设施与主体工程基本做到同时设计、同时施工、同时投入运行，有专人检查项目环保设施的运行情况，负责设备的正常运转和维护工作。该项目环保设施能够正常、稳定运行，水处理设施运转基本稳定，各环保设施岗位操作人员能够严格按规程认真操作。

# 8.3环保机构设置及环境管理制度建立情况

# 8.3.1环保机构设置

该项目建成后交由金碧物业有限公司五家渠分公司负责物业管理，由物管公司负责相关的环保设施管理。

# 8.3.2环境管理规章制度

为使环保工作有法可依、有章可循，确保设施安全运行，制定的环保规章制度有：固体废弃物集中堆放和清运制度和废水处理站管理制度等。

# 8.4固体废物排放、处置及综合利用情况检查

该项目产生的固体废弃物主要为住户、商铺经营人员和物业管理人员等产生的生活垃圾，经统一收集后，由环卫部门定期清运。

有少量建筑垃圾仍堆放于项目区临时建筑垃圾堆放场。

# 8.5环保经济损益分析

# 8.5.1实际环保投资

表8.5-1                     实际环保投资情况表

| 项目 | 环保设施项目 | 实际 （万元） |
| --- | --- | --- |
| 生活污水治理措施 | 化粪池 | 40 |
|  | 施工排水沉淀池 | 5 |
| 施工扬尘治理措施 | 施工遮蓬、喷水、车轮冲洗设备、场地硬化 | 30 |
| 噪声防治措施 | 围档、减震垫等 | 10 |
| 固废处理设施 | 垃圾桶 | 2 |
|  | 施工期垃圾及弃渣收集处理费 | 3 |
| 小区绿化 | 绿化面积22827.2m2 | 75 |
| 总计 | 165 |

# 8.5.2环保投资效益

环保投资165万元，环保效益明显。项目建成后，随着小区入住率的提高，会获得较好的经济效益。

# 8.6污染事故防范措施及应急预案建立情况

该项目采取了一定的污染事故防范措施，具体如下：加强管理，制定相应的安全环保检查员工作责任制度，将责任落实到部门和个人；加强设备的维修、保养，加强容器、管道的安全监控，防止污染事故发生。

# 8.7环境绿化情况

小区总体绿化面积达到46.7%。但就本次验收的6栋楼而言，实际绿化为22827.2m2，占总面积的17.1%，环境绿化情况较好。

# 8.8排污口规范化情况

验收调查期间，检查了该项目排水口情况，项目污水处理站废水出口未设立明显标志。

9公众意见调查

# 9.1公众意见调查过程

为了让社会充分认可并提高该项目的环境与经济效益，同时得到公众的理解和支持，减少企业与群众的紧张关系与不满情绪，使项目的规划、设计、生产更完善和合理，从而有利于企业最大限度发挥项目的综合和长远效益，又利于区域的环境保护，为企业总体布局和环节保护措施等得到更好的贯彻，开展了本次公众意见调查。本次调查采用发放调查表、随即征询、走访交谈等形式进行，分别对一些团体和个人进行调查。

# 9.2公众意见调查结果统计与分析

# 9.2.1公众调查结果统计与分析

本次调查，对五家渠卓越房地产开发有限公司和金碧物业有限公司五家渠分公司等单位和个人进行了建设项目竣工环境保护验收意见调查。

通过调查可知，被调查的个人均对本项目的环保工作表示满意，本项目对被调查的个人周围环境无影响，对其建设均表示支持，调查表见表9.2-1。

表9.2-1五家渠恒大金碧天下高层住宅（A区）17、24、26、30、37、38号楼建设项目

竣工环境保护验收调查公众参与调查表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职业 |  | 文化程度 |  | 民族 |  |
| 联系电话 |  | 工作单位 |  | 家庭住址 |  |
| 工程概况 恒大集团五家渠卓越房地产开发有限公司在五家渠市建设新疆五家渠市恒大金碧天下高层住宅项目（A区），该小区位于五家渠市迎宾大道以南、乌五公路（乌鲁木齐市-五家渠市公路）以东、青格达湖西北。规划总用地面积约为30.96万m2，规划用地性质为居住用地。 2011年8月五家渠恒大金碧天下高层住宅（A区）17、24、26、30、37、38号楼开工建设。17、24、26、30、37、38号楼于2016年4月竣工，截止2016年4月，6栋楼共入住0户，入住率为0%。 小区的生活污水经过化粪池处理后，排入市政下水管道，对周围环境的影响不大。小区内有分类垃圾桶收集生活垃圾，由五家渠市城建环卫部门定期清运至垃圾处理厂处置，生活垃圾基本上做到日产日清，对周围环境影响不大。汽车尾气污染物排放量较小且扩散迅速，对小区内外环境空气影响不大。噪声主要为项目内、外的交通噪声，以及人群各种活动的社会噪声，经采取必要的管理措施后对周围环境影响不大；小区的消防泵、水泵等布置在地下设备间内，设备间使用隔声门，并进行基础减震，对周会环境影响不大。 |
| 1、在接受本调查前是否知道本工程？ | □是 □否 |
| 2、您对环境质量现状是否满意？ | □满意 □不满意 □不确定 |
| 3、您对本工程的建设持何态度？ | □支持 □不支持 □无所谓 |
| 4、本项目的营运，您认为可能产生的主要环境问题是什么？ | □扬尘污染 □噪声污染 □水污染 |
|  | □固体废弃物 □生态破坏 |
| 5、项目建设产生的环境影响对您的正常学习或工作的影响如何？ | □可以接受 □不能接受 |
| 6、您认为该项目应该主要加强哪些方面的环保措施？ | □空气污染防治 □水污染防治 □噪声污染防治 □固废处置 |
| 7、该项目建成后，您认为对当地经济发展及居民生活有何影响？ | □有利 □关系不大 □不利 |
| 8、您对该小区的环保措施持何态度 | □满意 □基本满意 □不满意 |
| 9、您对该小区的环保措施有何意见？ |  |

# 9.2.2群众调查结果统计与分析

本次调查，共发放公众参与调查表50份，收回50份，回收率为100%。

通过调查可知，在接受本调查前100%的人知道本工程；对于环境质量现状情况，96%的被调查者（48人）表示满意，4%的被调查者（2人）表示不确定；98%的被调查者（49人）支持本项目的建设，2%的被调查者（1人）对本项目的建设持无所谓意见；18%的被调查者（9人）认为本项目营运可能产生的主要环境问题是水污染，24%的被调查者（12人）认为本项目营运可能产生的主要环境问题是固体废弃物的污染，32%的被调查者（16人）认为本项目营运可能产生的主要环境问题是噪声的污染，26%的被调查者（13人）认为本项目营运可能产生的主要环境问题是扬尘污染，2%的被调查者（1人）认为本项目营运可能产生的主要环境问题是生态破坏；100%的人认为本项目产生的环境影响对正常学习和工作的影响可以接受；24%的被调查者（12人）认为本项目应加强固废污染防治方面的环保措施，22%的被调查者（11人）认为本项目应加强水污染防治方面的环保措施，36%的被调查者（18人）认为本项目应加强噪声污染防治方面的环保措施，24%的被调查者（12人）认为本项目应加强空气污染防治方面的环保措施；92%的被调查者（46人）认为该项目建成后，对当地经济发展及居民生活有利，8%的被调查者（4人）认为该项目建成后，对当地经济发展及居民生活关系不大；48%的人（24人）对小区建设的环保措施满意，52%的调查者（26人）对小区建设的环保措施基本满意。

受调查的居民、群众具有较强的环境保护意识，他们普遍认为本项目的建设，可方便附近居民休闲购物，支持项目的建设，要求项目认真贯彻执行国家的环境保护法及相关法规，加强废气、废水、固废的治理，做到达标排放，减轻对周围环境的影响。

# 10验收监测结论和建议

# 10.1验收监测结论

通过对五家渠恒大金碧天下高层住宅（A区）17、24、26、30、37、38号楼建设项目的噪声、换热站振动的监测、化粪池出水水质与室内空气的类比及固体废弃物排放和环境保护管理情况的资料查阅及现场调查走访，结合该项目环境影响报告书及其批复中提出的各项环保设施及措施的落实情况，得出建设项目竣工环境保护验收监测结论如下：

# 10.1.1监测工况

五家渠恒大金碧天下高层住宅（A区）17、24、26、30、37、38号楼建设项目总用地面积为159940.26m2，实际建筑面积为121356.6m2，共6栋楼，17#住宅楼为33层198户；24#住宅楼为33层99户；26#住宅楼为33层198户；30#住宅楼为33层99户；37#住宅楼为33层248户临街商铺17个；38#住宅楼为33层192户，临街商铺24个。6栋楼住宅总户数为1034户。实际总投资47463万元，实际环保总投资为165万元，占总投资的0.35%。五家渠恒大金碧天下高层住宅（A区）17、24、26、30、37、38号楼于2011年8月开工建设，2016年4月竣工；截止2016年5月，共入住0户，入住率为0%。

# 10.1.2废水

截止2016年5月小区实际入住率为0%，废水排放量很少，生活污水经化粪池处理后统一汇入污水接入口，排入市政排水总管，小区生活污水经过化粪池处理后，水质能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级标准要求，排入市政污水管网。

# 10.1.3固体废物

通过现场踏勘及问询相关人员，固体废物的处理情况如下：

本项目主要固体废物为居民生活垃圾，共设置1个垃圾箱，清洁工人定时、定点清理，并做好清运管理工作，经统一收集后，由五家渠市城建环卫部门每日清运至垃圾填埋场。

# 10.1.4噪声

五家渠恒大金碧天下高层住宅（A区）17、24、26、30、37、38号楼昼间小区内噪声范围在47.6～52.2dB之间，夜间小区内噪声范围在40.7～43.2dB之间，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准限制：昼间60dB，夜间50dB。

# 10.2整改措施及建议

# 10.2.1整改措施

（1）化粪池排水出口设立明显的标志。

（2）增设垃圾船。

# 10.2.1建议

（1）小区临街商铺不得新建从事危险化学品、化工、汽修等有污染的项目，严禁在底商住宅内进行产生油烟、噪声等影响居民正常生活的餐饮、加工等项目。商铺入住商户须到环保局另行办理建设项目环保审批手续方可实施。

（2）加强化粪池的管理，确保正常运行。

（3）节约用水提高小区中水回用率。在小区达到40%入住率后，应及时开展中水回用工作。化粪池出水经中水处理设施收集处理后，灌溉季节用于小区绿化和道路喷洒等。

（4）增加各居民楼前垃圾箱数量，加强对小区内生活垃圾的统一收集、及时清运管理工作。

建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

编号：                                      审批经办人：

| 建设项目名称 | 五家渠恒大金碧天下高层住宅（A区）17、24、26、30、37、38号楼建设项目 | 建设地点 | 五家渠市迎宾大道以南、乌五公路（以东、青格达湖西北 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 五家渠卓越房地产开发有限公司 | 邮编 | 830000 | 电话 | 0994-5678135 |
| 行业类别 | 房地产开发 | 项目性质 | 新建( 改扩建 技改 |
| 设计生产能力 | 6栋住宅、停车位、临街底商 | 建设项目开工日期 | 2011年8月 |
| 实际生产能力 | 6栋住宅、停车位、临街底商 | 投入试运行日期 | 2016年7月 |
| 控制区 |  | 报告书审批部门 | 六师环保局 | 文号 | 五环发【2011】2号 | 时间 | 2011年7月 |
| 初步设计审批部门 | / | 文号 | / | 时间 | / |
| 环保验收审批部门 | 新疆兵团六师环境保护局 | 投资总概算 | 47463万 |
| 环评报告书编制单位 | 兵团勘测设计院环评技术中心 | 环保投资总概算 | 136万 | 比例 | 0.33% |
| 环保设施设计单位 | 新疆民用建筑设计院有限公司 | 实际总投资 | 47463万 |
| 环保设施施工单位 | 山河建设集团 | 实际环保投资 | 165万 | 比例 | 0.35% |
| 新增废水处理设施能力 | 吨/日 | 新增废气处理设施能力 | 标立方米/时 |
| 污 染 控 制 指 标 |
| 控制 项目 | 原有排放量 (1) | 新建部分产生量(2) | 新建部分处理削减量 (3) | 以新带老削减量(4) | 排放增减量(5) | 排放总量(6) | 允许排放量(7) | 区域削减量(8) | 处理前浓度(9) | 实际排放浓度(10) | 允许排放浓度(11) |
| 废水 |  |  |  |  |  | 13.32 | 13.32 |  |  |  |  |
| 六价铬 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CODcr |  |  |  |  |  | 1.63 | 1.63 |  |  | 350 | 500 |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生活垃圾 |  |  |  |  |  | 1.135 |  |  |  |  |  |
| 铜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位：废气量：×104标米3/年；废水、固废量：万吨/年；水中汞、镉、铅、砷、六价铬、氰化物为千克/年，其他项目均为吨/年；废水中污染物浓度：毫克/升；废气中污染物浓度：毫克/立方米

注：此表由监测站填写，附在监测报告最后一页。此表最后一格为该项目的特征污染物

其中：（5）=（2）-（3）-（4）、（6）=（2）-（3）+（1）-（4）

目  录

1前言	1

2验收监测依据	1

2.1标准依据	1

2.2验收调查目的及原则	2

2.3验收调查方法	2

2.4验收调查范围	2

3建设项目工程概况	3

3.1建设项目基本情况	3

3.2主要生产工艺简介	5

3.3主要污染因素及排放情况	5

3.4主要环保设施及措施	6

4环境影响报告书回顾	8

4.1环评主要结论	8

4.2主要环评建议	9

4.3环境影响报告书批复意见（五环发[2011]2号）	10

5验收监测执行标准	11

5.1废水	11

5.2噪声	11

5.3空气	12

6验收监测内容	12

6.1生产工况调查和分析	12

6.2污染物排放监测	12

7 验收监测结果与分析评价…………………………………………………………………………………………………………13

7.1监测件…………………………………………………………………………………………………………………………......13

7.2监测结果	14

8环境管理检查……………………………………………………………………………………………………………………………..15

8.1环保检查结果…………………………………………………………………………………………………………………..15

8.2环保设施运转及维护情况……………………………………………………………………………………………….20

8.3环保机构设置及环境管理制度建立情况……………………………………………………………………….20

8.4固体废物排放、处置及综合利用情况检查……………………………………………………………………20

8.5环保经济损益分析………………………………………………………………………………………………………....20

8.6污染事故防范措施及应急预案建立情况…………………………………………………………………………21

8.7环境绿化情况…………………………………………………………………………………………………………………..21

8.8排污口规范化情况……………………………………………………………………………………………………………21

9公众意见调查……………………………………………………………………………………………………………………………..21

9.1公众意见调查过程……………………………………………………………………………………………………………21

9.2公众意见调查结果统计分析……………………………………………………………………………………………21

10验收监测结论和建议	25

10验收监测结论和建议………………………………………………………………………………………………………………..24

10.1验收监测结论	24

10.2 整改措施及建议……………………………………………………………………………………………………………24

附录：

1、五家渠恒大金碧天下高层住宅（A区）17、24、26、30、37、38号楼建设项目竣工环境保护验收调查报告委托书。

2、农六师环境保护局五环发[2011]2号《关于<五家渠恒大金碧天下高层住宅（A区）建设项目环境影响报告书>的批复》。

3、监测报告。

4、公众参与调查表。

# Text boxes

运营期

图3.2-2   施工期、运营期产污流程图

施工期