JZO振动电机的工作原理：
    振动电机学名是振动源三相异步电动机,是利用安装在转子轴两端各一组的可调偏心块高速旋转产生的离心力得到激振力,激振力可以无级调节;既将动力源与振动源合为一体的电动旋转式激振器.
JZO振动电机的特点：
1.机体重量轻,体积小,结构简单,安装使用非常方便
2.全封闭结构,适用于任何无防爆要求的粉尘条件工作环境
3.可多机组合成各种振动形式,以适应各种作业要求
4.可通过调节偏心块角度来实现无级调节 
    JZO振动电机是我国振动行业开发研制的第一个振动电机系列,经过长时间的改进和技术革新,目前基本上占领了振动筛电机的主流市场.JZO振动电机规格型号齐全, 质量稳定可靠,激振力70kg—12000kg,功率0.075—9kw,全铜线绕组,可供客户选择.
    我厂生产的JZO系列振动电机,型号规格齐全,质优价廉,质保期为一年(除缺相,进水等人为因素外).如果按照使用说明正确操作电机,在一年内电机出现质量问题(除缺相,进水等人为因素外),包换同种型号大小的新机,敬请新老客户放心使用.
JZO振动电机安装图 

JZO振动电机技术参数

| 型号 | 激振力(KN) | 功率(kw) | 电流(A) | 振频(r/min) | 安装尺寸 | 重量(Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | F | E | G | H | I | L | M | N | n | φd |  |
| JZO-0.7-2 | 0.7 | 0.075 | 0.23 | 3000 | 152 | 116 | 22 | 63 | 160 | 220 | 175 | 140 | 4 | 8 | 15 |
| JZO-1.5-2 | 1.5 | 0.15 | 0.47 |  | 180 | 126 | 22 | 75 | 178 | 280 | 214 | 150 | 4 | 12 | 18 |
| JZO-2.5-2 | 2.5 | 0.25 | 0.79 |  | 180 | 140 | 28 | 80 | 178 | 290 | 214 | 168 | 4 | 12 | 21 |
| JZO-5-2 | 5 | 0.4 | 1.24 |  | 220 | 176 | 35 | 90 | 216 | 330 | 270 | 210 | 4 | 14 | 34 |
| JZO-8-2 | 8 | 0.75 | 2.03 |  | 236 | 180 | 25 | 170 | 275 | 415 | 292 | 249 | 4 | 18 | 50 |
| JZO-16-2 | 16 | 1.5 | 4.74 |  | 270 | 224 | 30 | 190 | 350 | 530 | 330 | 298 | 4 | 20 | 95 |
| JZO-30-2 | 30 | 3 | 9.5 |  | 310 | 220 | 30 | 160 | 350 | 540 | 380 | 280 | 4 | 30 | 135 |
| JZO-1.2-4 | 1.2 | 0.08 | 0.248 | 1500 | 152 | 116 | 22 | 63 | 160 | 260 | 170 | 140 | 4 | 8 | 15 |
| JZO-2.5-4 | 2.5 | 0.1 | 0.32 |  | 180 | 140 | 28 | 80 | 176 | 290 | 214 | 168 | 4 | 12 | 25 |
| JZO-5-4 | 5 | 0.2 | 0.6 |  | 220 | 176 | 35 | 90 | 216 | 365 | 300 | 208 | 4 | 14 | 40 |
| JZO-8-4 | 8 | 0.4 | 1.24 |  | 236 | 180 | 25 | 170 | 275 | 415 | 292 | 250 | 4 | 18 | 53 |
| JZO-16-4 | 16 | 0.75 | 2.3 |  | 270 | 224 | 30 | 190 | 350 | 530 | 330 | 298 | 4 | 20 | 98 |
| JZO-32-4 | 32 | 1.5 | 4.74 |  | 350 | 180 | 30 | 160 | 350 | 510 | 430 | 280 | 4 | 30 | 170 |
| JZO-50-4 | 50 | 2.2 | 6.96 |  | 390 | 195 | 30 | 220 | 473 | 610 | 480 | 311 | 4 | 34 | 228 |
| JZO-75-4 | 75 | 3.7 | 11.4 |  | 440 | 260 | 35 | 255 | 533 | 750 | 520 | 384 | 4 | 34 | 313 |
| JZO-100-4 | 100 | 5.5 | 17.4 |  | 440 | 260 | 45 | 260 | 550 | 750 | 520 | 410 | 4 | 37 | 340 |
| JZO-5-6 | 5 | 0.4 | 1.24 | 1000 | 220 | 176 | 20 | 120 | 240 | 360 | 270 | 249 | 4 | 14 | 42 |
| JZO-10-6 | 10 | 0.75 | 2.3 |  | 236 | 180 | 25 | 170 | 289 | 470 | 292 | 250 | 4 | 18 | 70 |
| JZO-18-6 | 18 | 1.1 | 3.4 |  | 270 | 224 | 25 | 190 | 320 | 530 | 320 | 270 | 4 | 20 | 115 |
| JZO-20-6 | 20 | 1.5 | 4.6 |  | 270 | 224 | 35 | 175 | 360 | 530 | 345 | 310 | 4 | 20 | 120 |
| JZO-30-6 | 30 | 2.2 | 6.43 |  | 350 | 180 | 33 | 190 | 400 | 510 | 430 | 350 | 4 | 30 | 180 |
| JZO-40-6 | 40 | 3 | 9.2 |  | 350 | 180 | 33 | 190 | 400 | 535 | 430 | 350 | 4 | 30 | 200 |
| JZO-50-6 | 50 | 3.7 | 11.4 |  | 390 | 195 | 30 | 225 | 473 | 610 | 480 | 311 | 4 | 34 | 262 |
| JZO-75-6 | 75 | 5.5 | 17.4 |  | 440 | 260 | 35 | 255 | 533 | 750 | 520 | 384 | 4 | 34 | 420 |
| JZO-100-6 | 100 | 7.5 | 23.74 |  | 440 | 260 | 40 | 260 | 605 | 750 | 620 | 430 | 4 | 37 | 450 |
| JZO-120-6 | 120 | 9 | 26 |  | 440 | 280 | 45 | 260 | 550 | 750 | 520 | 430 | 4 | 37 | 480 |

JZO振动电机的应用范围：
    JZO振动电机的激振力高、能耗小、噪音低、寿命长,广泛应用于直线振动筛、振动输送机、振动给料斗、振动给料机，振动落砂机、振动破碎机、振动烘干机、振动冷却机、料仓振动防闭塞装置等各种振动机械,是水电建设、火力发电、建筑、建材、化工、采矿、煤炭、冶金、轻工等工业部门的理想设备.
JZO振动电机使用注意事项
    JZO振动电机为三相380V,50HZ异步电动机，封闭自冷式、卧式安装，在连续工作时对周围环境要求很高，要保证周围空气中不得含腐蚀性及爆炸性气体，环境温度不得超过40度，以免造成振动电机烧毁