子洲县电市镇污水处理站及配套污水管网建设项目

环境影响报告表

延安力舟环保咨询服务有限责任公司

2018年09月 延安

建设项目环境影响报告表

# (试 行)

项 目 名 称:子洲县电市镇污水处理站及配套污水管网建设项目

建设单位(盖章):          子洲县电市镇人民政府

编制日期: 2018年9月

国家环境保护总局制

《建设工程环境影响报告表》编制说明

《建设工程环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 工程名称——指工程立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点——指工程所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指工程投资总额。

5. 主要环境保护目标——指工程周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放的总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设工程环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门工程，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该工程的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 子洲县电市镇污水处理站及配套污水管网建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 子洲县电市镇人民政府 |
| 法人代表 | 冯武飞 | 联系人 | 拓红旗 |
| 通讯地址 | 子洲县电市镇人民政府 |
| 联系电话 | 12289786555 | 传 真 | / | 邮政编码 | 718405 |
| 建设地点 | 子洲县电市镇 |
| 立项审批部门 | 子洲县发展改革局 | 批准文号 | 子政发改函〔2018〕33号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | D4620 污水处理及其再生利用 |
| 占地面积 (平方米) | 748.8 | 绿化面积 (平方米) | 300.2 |
| 总投资 (万元) | 642.46 | 其中：环保投资(万元) | 642.46 | 环保投资占 总投资比例 | 100% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产 日 期 |  |
| 工程内容及规模： 一、概述 1、项目实施背景 近年来，我省各县小城镇建设得到很大发展，居民生活水平不断提高，生活污水量进一步增大，但电市镇目前无污水处理设施，生活污水未经任何处理直接通过明渠或塑料排水管排放，最终排入小理河，严重污染地表水环境，影响了市容、景观及工农业生产和人民生活，同时也给下游沿岸居民的生产、生活造成了严重的危害。 为满足电市镇可持续发展的更高要求，全面改善城镇综合环境质量，保证电市镇的可持续发展，电市镇污水处理站及配套污水管网建设项目建设是非常有必要的。 2、建设项目特点 ⑴ 本项目是一个水污染环境治理项目，属环保工程。 ⑵ 本项目污水站建设规模150m3/d，不新建排污口，依托电市镇现有污水排放口。 ⑶ 本项目采用一体化处理设备，可以大大缩短工期；构筑物采取地下钢筋混凝土结构，恶臭气味小。 3、关注的主要环境问题 本项目关注的主要问题为运行期废水排放对周边地表水环境的影响、恶臭气体污染防治及对周边环境的影响。 4、分析判定情况 本项目属环保工程，是一个水污染环境治理项目，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）内的鼓励类建设项目：“三十八，环境保护与资源节约综合利用～15、“三废”综合利用及治理工程”，符合国家产业政策。 本项目主要建设内容为150m3/d电市镇污水处理站及1350m配套污水管网，属于城镇基础设施项目，符合《子洲县“十三五”推进生态文明建设规划》等相关规划要求。在认真落实项目环评报告提出的环保措施后，污染物可达标排放，对周围环境及敏感目标影响小。从满足环境目标要求分析，项目建设是可行的。 二、地理位置与交通 本项目位于子洲县电市镇镇区下游横子路旁，小理河南岸，地理坐标为东经109.944963、北纬37.686074、海拔952m。拟建地周边交通主要有横子路及乡镇公路，周边交通便利。 本项目地理位置与交通图见附图1。 三、服务范围及进出水水质 ⑴ 服务范围 本项目污水站服务范围为电市镇镇区及周边，污水管网工程服务范围为西起南沟村，东至新建生活污水处理站。 ⑵ 进水水质 本次设计参考同类型生活污水指标，确定污水站的进水水质见表1。 表1 设计进出水水质 污染物项目 CODcr （mg/L） BOD5 （mg/L） NH3-N （mg/L） TN （mg/L） SS （mg/L） TP （mg/L） 污染物浓度 450 250 60 70 230 5 ⑶ 出水水质 根据《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）要求，本项目出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A排放标准，见表2。 表2 污水处理站出水水质 单位：mg/L 水质指标 COD BOD5 SS TN NH3-N TP pH 出水水质 ≤50 ≤10 ≤10 ≤15 ≤5(8) ≤0.5 6～9 注：括号内数值为水温≤12℃的情况下，括号外为＞12℃的情况下。 四、项目组成及建设内容 本项目主要建设内容为1座150m3/d的污水处理站及1350m配套管网，见表3。 表3 项目组成及主要建设内容 类别 项目组成 工程规模 主要建设内容 主体工程 污水收集管网 1350m DN300 污水检查井 37座 污水处理站 150m3/d 1座 辅助 工程 道路 污水站内道路主干道宽 3.5m，站内道路与站外道路接顺，采用混凝土路面，道路与水池间用人行便道连接 公用工程 供热 采用分体式空调 供电 由电市镇供电网线路接入污水站配电室，通过变压器变为低负荷可用电 给排水 由电市镇自来水管网引入，污水排入污水站处理 环保工程 废气 构筑物采取地下式，并对厂区进行绿化 废水 站内生活污水收集后进入污水站处理 噪声 低噪声设备、基础减震、消声、地下/室内布置 固废 污泥重力浓缩后采用叠螺脱水机脱水处理，最终运往垃圾填埋场处置；生活垃圾设垃圾箱（桶）分类收集，定期交当地环卫部门统一处置 绿化 绿化面积为300.2m2，绿化覆盖率40.1% ⑴ 污水收集管网 ① 污水收集系统布置 污水管网设计范围为西至南沟村、东至污水处理站。污水管网布置见附图2。 污水管道敷设以重力自流为主，污水经各级支管承接后，汇入污水截留干管，污水干管重力排水至污水处理站，经过污水处理站生化处理后，达标排放至小理河。水支管管径为DN150，干管管径为DN300，管材为HDPE管。 管道沿途设置排水检查井，采用钢砼井结构。 污水管网主要工程量见表4，无穿跨越工程。 表4 污水管网工程数量一览表 序号 内 容 数量 备注 1 主干管 DN300 1750m 管材为 HDPE管 2 检查井 Φ1000 37座 钢混 ⑵ 污水处理站 污水站设计规模150m3/d。 ① 污水处理工艺 本项目污水处理站采用格栅+调节池+一体化A2O处理设备+次氯酸钠消毒的处理工艺，出水水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A排放标准。 ② 污泥处置 本项目处理污水类型主要为生活污水，工艺产生污泥量较小，采用重力浓缩+叠螺脱水机进行污泥脱水，脱水后污泥含水率小于80%。项目产生污泥定期由罐车运送至垃圾填埋场进行填埋处置。 ③ 污水处理站主要建构筑物 污水处理站主要建构筑物建筑指标见表5。 表5 污水站主要建构筑物一览表 序号 构筑物名称 尺寸 数量 单位 总容积（m3） 备注 1 格栅井 4.5×0.6×3.5m 1 座 9.45 全地下钢砼结构 2 沉砂池 3.5×2.9×3.4m 1 座 34.5 3 调节池（配搅拌机） 6.0×5.0×5.5m 1 座 165 4 一体化设备 14.7×2.9×2.9m 1 座 / 地埋式 5 清水消毒池 3.5×1.5×4.5m 1 座 23.6 全地下钢砼结构 6 计量渠 1.3×0.51×1.0m 1 座 / 7 污泥池 3.0×2.1×3.5m １ 座 22 8 污泥干化池 4.0×1.5×1.4m １ 座 8.4 9 设备间 12.0×6.0×6.0m（梁底） １ 座 / 框架结构 10 办公用房 3.00X6.00X3.90m（梁底） １ 座 / ④ 主要设备 主要工艺设备见表6。 表6 污水站主要建构筑物一览表 序号 设备名称 规格或型号 数量 单位 备注 1 格栅 B=500mm，b=15/5mm ２ 台 一粗一细 2 提升泵（潜污泵） Q=10m 3/h，H=10m，N=0.75kW 2 台 一用一备 | 3 立式潜水排砂泵 Q=5m 3/h，H=10m，N=3.0kW 1 台 4 调节池潜水搅拌器 Φ260mm，960r/min，功率：1.5kW 1 台 5 一体化设备 B150A-Cl（地埋式） 1 Ck 6 反洗水泵出水泵 （潜污泵） Q=15m 3/h，H=10m，N=0.75KW 2 台 一用一备 7 罗茨风机 风量 3.79m 3 /min，N=7.5KW 2 台 一用一备 ８ 污泥泵 Q=5m 3 /h，H=12m，N=0.75KW 2 台 一用一备 ９ PAC 加药系统 300L １ 套 配搅拌机 10 PAC 计量泵 Q=4L/h，N=0.025KW ２ 台 一用一备 11 填料 Ф150 57 M3 一用一备 五、占地、总平面布置 ⑴ 项目占地 本项目占地面积 748.8m2，占地类型为荒地。其中建、构筑物占地面积 178.2m2，一体化设备占地面积95.4m2，道路及场地硬化面积140.3m2，绿地面积 300.2m2。 ⑵ 总平面布置 根据设计，本项目厂区主要由地面构筑物和地下构筑物构成。污水处理设施均布置在地下，地面建筑物有泵房、鼓风机房、电控间、值班室和污泥脱水间。 污水处理设施按进出水方向顺工艺流程依次布置在厂区西侧和北侧，以使处理流程顺畅清晰；地面构筑物布置在厂区南侧，各建、构筑物以厂区道路相隔，满足各单元功能要求。设计在站内进行绿化小品布置，并采取绿化措施进行隔离。 污水站平面布置见附图3。 六、公用辅助设施 ⑴ 供热 本项目不设置供热锅炉，值班室冬季采暖方式为分体式空调。 ⑵ 供电 本项目供电电源由电市镇电网接入，采用一台变压器，变压器容量为 50kVA（户外架设）。全部设备的电压等级为380V/220V，运行负荷约为26.55kW。 ⑶ 给排水 项目给水由电市镇镇区供水管网接入。 厂区排水为雨污分流制，雨水由道路雨水口收集后汇入厂区雨水管道，并自流排放。 七、工程投资与建设工期 本项目总投资642.46万元，申请国家资金支持。计划2019 年3月开工建设，2019 年5月底竣工验收，建设总工期3个月。 八、劳动定员及工作制度 本项目污水处理站劳动定员为2人，年工作日为365天。 九、主要技术经济指标 主要技术经济指标见表7。 表7 项目主要技术经济指标 序号 名 称 单 位 数 量 1 污水处理总规模 m3/d 150 2 占地面积 m2 748.8 3 构、建筑物占地面积 m2 178.2 4 一体化设备占地面积 95.4 5 道路及硬化场地占地面积 m2 140.3 6 绿化面积 m2 300.2 7 项目建设周期 月 3 8 劳动定员 人/站 2 9 总投资 万元 642.46 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目污水站为新建项目，不存在原有污染情况和环境问题。 电市镇镇区现状排水方式为雨污合流制，除少数道路有排水设施外，大部分道路无排水设施，并且缺乏污水处理设施，现状污水直接通过明渠或排水管排放。污水直排不仅对区域地表水水质造成污染，同时对区域地下水环境也造成污染。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地形地貌 子洲县属黄土高原丘陵沟壑区地貌，其特征是：沟壑密集，支离破碎，梁峁起伏而峁顶较圆，峁小梁短，地面切割较深，沟缘线十分明显，长期以来因严重的水土流失，将整个县境切割成塬、梁、坡、峁、沟、台、涧等不同地貌。 本项目污水处理站处在大理河南岸阶地上，地形较平坦。 二、地质构造 评价区处于阴山～天山、秦岭～昆仑两个巨型纬向构造之间的祁吕～贺兰山字型构造伊陕盾地与新华夏系第三沉降带复合部，属华北地台的鄂尔多斯地台向斜一部分，是陕甘宁盆地的东缘陕北斜坡、志丹～米脂～佳县弧形拗陷带。 区内构造简单，没有较大的褶皱与断裂，仅县域南部见有小范围、短距离、断距不大的断层，断层为东西走向，为一个倾向正西或北西西的单斜翘曲构造，相对稳定。 据《中国地震动参数区划图》（GB 18306—2001），地震烈度为VI度。 三、气候气象 子洲县地跨中温带与暖温带之间的亚干旱区，属大陆性季风气候，四季分明。年平均气温，9.1℃，年极端最高气温38.0℃（1981年5月7日），年极端最低气温为—24.8℃（1984年12月24日）。境内降水量不足，年平均降水量428.1mm，最多降水量704.8mm，最少186.1mm。常年主导风向主要是西北、其次是东南，全年均风速为2.2m/s，最大风速24.0m/s。 四、水文 ⑴ 地表水 评价区地处无定河流域，区内河流主要为大理河，水域功能属于《陕西省水功能区划》中的Ⅱ类。 小理河发源于横山县艾好峁乡色草湾，由西向东流经高镇、水地湾、电市镇等乡镇，至马蹄沟镇巡检司村汇入大理河，全长 69 公里，总流域面积 820.8 平方公里，是大理河的一条主要支流。小理河的主要支流是磨石沟河，发源于横山县石窑沟乡师家墕村赵家畔，由西北向东南流经横山县石窑沟，从李孝河郭家新庄入境，至电市镇入小理河，全长 29.5公里。 本项目污水站距离小理河最近距离约10m，依托镇区现有污水排放口，不新建排污口。 ⑵ 地下水 区域地下水根据含水层的岩性特征及地下水的产状，可分为松散岩类潜水和层状碎屑岩类潜水等类型。松散岩类潜水是新生界第四系河谷冲积层孔隙潜水和河间区（梁峁区）黄土层孔洞裂隙潜水；层状碎屑岩类潜水是中生界基岩风化带裂隙潜水及孔隙裂隙潜水。 ① 新生界第四系松散岩类潜水 河谷冲积层潜水：分布在大理河、大理河、小理河、岔巴沟等河谷及部分较大冲沟地段的高漫滩及一级阶地。含水层为砾石、卵石层及细、粉砂层，补给条件较好，水位埋藏浅，富水性较弱。 河间区（梁峁区）黄土层孔洞裂隙潜水：片状分布在梁峁地区，下部一般系三趾马红土为隔水层，水位埋藏深，一般大于80m，富水性微弱。 ② 中生界层状碎屑岩类潜水 基岩风化带裂隙潜水：含水层为侏罗系及上三迭系，分布在河谷部分。大理河河谷的续家湾至三皇峁段，小理河河谷的石垛坪至巡检司段，磨石沟的郭家新庄至电市段，为富水区，其余沟谷为贫水区。这类地下水水位埋藏一般在3～20m，河间区一般在80m以上，分水岭地区水位埋藏在150m以上。 基岩孔隙裂隙水（承压水）：含水层为侏罗系及上三迭系风化带以下的裂隙砂岩，产状受互层分布的泥页岩控制，因泥页岩分布不稳定，所以基岩孔隙水变化大，一般水量极为贫乏，多在近河谷处自流排走。 五、生态环境 ⑴ 土壤 子洲县共有黑垆土、黄土、红土、淤土、潮土、草甸土和盐土7个土类、9个亚类、12个土属、50个土种，评价区内土壤类型主要为黄土。 ⑵ 植被 子洲县是暖温带落叶阔叶林带向草原带的过渡地带，植物以草本植物为主，也有部分木本植物和少量半灌丛。评价区地处大理河南阶地，主要为人工栽植农作物和灌草植被。 ⑶ 野生动物 评价区动物主要为人工饲养动物和常见的野兔、田鼠、麻雀等。据了解，区内无国家和省级重点保护的野生动物。 根据现场调查，工程所在地无自然保护区、国家珍稀保护动植物等特殊环境敏感保护目标。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 经调查，评价范围内无各级政府行文确定的文物保护区。

环境质量现状

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 本次环境空气、地下水和噪声环境质量现状监测委托延安市延长县环境监测站于2018年9月进行实测。监测点位见附图2。 一、环境空气质量现状 本次评价在项目所在地设1个监测点位，监测时间为2018年9月3日～9月9日，监测因子为：SO2、NO2、PM10、H2S、NH3。监测结果见表8。 表8 环境空气现状监测结果统计表 单位：mg/m3 监测 点位 监测日期 SO2 NO2 PM10 H2S NH3 1h平均值 24h平均值 1h平均值 24h平均值 24h平均值 一次值 电市镇 2018.9.3 8.5～16.7 9.6 20.4～35.8 23.4 52.8 Y0.0025 Y0.015 2018.9.4 9.5～15.9 10.5 19.5～41.1 25.0 49.9 Y0.0025 Y0.015 2018.9.5 10.7～9.6 12.8 21.0～41.6 23.0 62.4 Y0.0025 Y0.015 2018.9.6 8.0～17.6 9.3 22.7～47.1 25.6 58.3 Y0.0025 Y0.015 2018.9.7 11.1～19.5 12.7 15.2～44.9 21.1 54.4 Y0.0025 Y0.015 2018.9.8 9.8～17.5 10.5 22.5～41.3 26.2 49.8 Y0.0025 Y0.015 2018.9.9 11.0～19.8 11.1 14.0～36.7 24.3 53.7 Y0.0025 Y0.015 二级标准限值 500 150 200 80 150 0.01 0.2 超标率（%） 0 0 0 0 0 0 0 最大超标倍数 0 0 0 0 0 0 0 由上表现状监测结果可知，评价区内环境空气中SO2、NO2 1h平均浓度值和24h平均浓度值均满足《环境空气质量标准》(GB3095－2012)中二级标准限值要求，NH3、H2S浓度值均符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）要求。 二、地表水环境质量现状 2018年9月3、4日在项目所在地下游1500m处设一个常规监测点，监测项目选取：pH值、COD、BOD5、氨氮、TP、TN、悬浮物共7项。监测结果见表9。 表9 地表水监测结果 单位：mg/L(pH值除外) 监测河流 监测项目 pH值 COD BOD5 氨氮 TP 水温 悬浮物 小理河 2018.9.3 7.76 15 2.9 0.750 0.14 12.4 5 2018.9.4 7.71 16 2.7 0.748 0.11 11.9 5 超标率（％） 0 50 0 100 100 0 0 最大超标倍数 0 0.067 0 0.5 0.4 0 0 地表水Ⅱ类标准 6～9 ≤15 ≤3 ≤0.5 ≤0.1 / ≤0.05 由现状监测结果可以看出，小理河地表水各监测因子中COD、氨氮、总磷超标，其余因子满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准要求。超标原因主要与沿线居民生活污水直排有关。 三、地下水环境质量现状 本次评价在项目所在地布设1个监测点，监测时间为2018年9月3日～9月4日，监测项目为：pH、高锰酸盐指数、总硬度、氨氮、水温共5项。监测结果见表10。 表10 地下水质监测结果统计表 单位：mg/L(pH除外) 项目 监测点位 pH 总硬度 氨氮 高锰酸 盐指数 水温 电市污水站 7.64 189 0.057 1.0 10.8 《地下水质量标准》Ⅲ类标准 （GB/T14848-93）Ⅲ类标准 6.5～8.5 450 0.2 3.0 / 由监测结果可知，评价区地下水水质监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求。 四、声环境质量现状 本项目噪声由现场实测所得。监测时间为2018年9月3、4日，在拟建场址及附近共布设5个监测点。监测结果见表11。 表11 环境噪声现状监测结果 单位：LAeq(dB) 序号 位 置 时间 等效A声级 标准 超标 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1 污水站场界外东侧 9月3日 52.7 41.6 60 50 0 0 9月4日 51.9 42.2 2 污水站场界外南侧 9月3日 51.4 42.1 9月4日 51.9 42.3 3 污水站场界外西侧 9月3日 53.9 41.1 9月4日 52.0 43.1 4 污水站场界外北侧 9月3日 52.7 42.5 9月4日 50.1 40.6 5 电市镇敏感点 9月3日 53.8 41.1 9月4日 52.9 41.7 监测结果表明：拟建场址和两处敏感点噪声均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类和4a类标准。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据现状调查，本项目污水收集管线沿镇区道路布设，沿线两侧为电市镇居民住户和个企事业单位。本项目主要环境保护目标是拟建污水站周边环境空气、小理河水环境，污水处理站周围的环境敏感点及保护目标见表12。厂址与周围环境的关系见附图2。 表12 主要环境保护目标 环境 要素 保护对象 人口 规模 相对于污水 处理站厂界 保护 内容 保护目标 方位 距离（m） 环境 空气 噪声 人群 健康 《环境空气质量标准》二级标准 地表水 小理河 / N 10 水质 《地表水环境质标准》Ⅱ类标准 地下水 污水处理站范围及其附近区域 / / / 水质 《地下水质量标准》Ⅲ类标准 生态 土地资源、 土壤、植被、水土流失 、景观生态环境、生态系统 场址周围以及管线沿线 生态 环境 保护土地资源 减少水土流失 保护生态环境

评价适用标准

| 环境质量标准 | ⑴ 环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准； ⑵ 地表水执行《地表水环境质量标准》(GB3838－2002)中的Ⅱ类标准； ⑶ 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准； ⑷ 环境噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类、4类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | ⑴ 施工扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）； ⑵ 恶臭排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）厂界废气排放最高允许浓度中的二级标准； ⑶ 污水处理站出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级标准中A类标准； ⑷ 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）； ⑸ 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类、4类标准； ⑹ 污泥排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中相关规定；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16899-2008）等有关规定。 |
| 总量控制指标 | 根据全国主要污染物排放总量控制项目，结合工程排污特点及所在区域环境现状，本项目建成后，解决了电市镇区及周边污水散排的环境问题，极大的消减了进入小理河中的污染物，其CODcr消减量16.42t/a、氨氮消减量1.65t/a。 废气主要为少量无组织恶臭气体，不涉及总量控制指标。 |

建设项目工程分析

| 工艺流程简述(图示)： 1、项目施工期施工流程如下： 图1 管线施工期施工流程及产污环节图 2、运行期工艺流程 可研通过对污水处理工艺的比选，拟采用一体化处理设备，主要工艺流程为： 管网来水被提升后经过粗格栅、沉砂后，水中的粗大漂浮物和密度大于水的颗粒物被去除；经过一级预处理后的污水进入调节池进行水质稳定和调节，出水流入集水井，经泵提升进入厌氧池，后自流进入缺氧池、好氧池、二沉池等进行生物脱碳、脱单、脱磷等生物反应。二级生物处理后的出水流入中间水池，二次提升后进入混凝沉淀池、活性砂滤池。在混凝池投加 PAC 进一步去除 TP、部分有机物及悬浮胶体，出水经过活性砂过滤器过滤，滤后水经过次氯酸钠消毒，杀灭致病菌后达标排放或回用。 二沉池排出的污泥进入污泥泵房，混凝沉淀池排除的污泥进入污泥贮池。污泥泵房的污泥通过气提泵进行回流，以保证生化系统的污泥浓度。污泥贮池的污泥通过污泥泵提升进入污泥脱水机。污泥压榨水回流至集水井。 本项目污水站运行工艺流程见图3。 图3 污水处理站运行工艺流程及产污环节图 |
| --- |
| 主要污染工序： 一、施工期： 1.污水处理站 ⑴ 施工扬尘：施工场地平整，建筑材料的运输、装卸、堆放期间产生的地面扬尘，以及粗放式施工造成的扬尘都属无组织排放。 ⑵ 施工噪声：高噪声施工设备产生的机械噪声和空气动力性噪声，对场址周围声环境有一定的影响。 ⑶ 施工废水：施工期将产生少量的生产废水，主要污染物为SS。 ⑷ 固体废物：产生少量建筑垃圾和弃土弃渣，此外施工人员还将产生少量生活垃圾。 ⑸ 生态影响：施工期地面开挖，破坏地表植被，改变土地利用方式，产生水土流失，对局部生态环境有一定影响。 2.污水收集管网 ⑴ 施工扬尘：管网土建施工阶段开挖土方及运输物料产生的施工扬尘，使管网附近环境空气中的TSP含量增加，影响环境空气质量和市容景观。 ⑵ 施工噪声：建设施工期间，高噪声施工设备产生的机械噪声和空气动力性噪声，对管网施工现场周围声环境有一定的影响。 ⑶ 施工废水：施工期将产生一定施工生活废水、施工生产废水、管道试压废水等。 ⑷ 固体废物：施工期间产生的少量弃土弃渣、管道废料，此外施工人员还将产生少量的生活垃圾。 ⑸ 生态及城市景观影响 管网主要沿村镇内道路铺设，主要影响为： ① 水土流失：施工土石方、施工材料的堆放若处置不当，极易造成水土流失。 ② 景观环境：施工过程中将对原有的景观类型、结构造成一定的破坏和干扰。 二、运行期 本项目污水管网收集工程运行期无“三废”排放，污水处理站运行期“三废”排放情况如下： 1.废水：污水站废水主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷等，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级标准中A类后外排小理河。 运行过程中会产生少量生活污水，纳入污水处理站进行处理，水质基本同污水处理站进水。 2.废气： 污水处理站运行过程中产生的恶臭气体，主要污染物为NH3和H2S，属于无组织排放。本项目采用地下式一体化钢筋混凝土池体,并对产生恶臭气体的处理单元喷洒生物除臭剂。 恶臭气体在各处理单元的排污系数一般可通过单位时间内单位面积散发量表征，类比某污水处理站中的相关数据，确定本项目恶臭污染源强，污水处理构筑物单位面积恶臭污染物产生源强见表13，恶臭污染产生总源强见表14。 表13 污水处理构筑物单位面积恶臭污染物产生源强 单位mg/s·m2 排放源 恶臭气体 NH3 H2S 预处理构筑物 0.0083 1.73×10-4 二级生化处理构筑物 0.0082 5.72×10-4 污泥脱水车间 0.0085 2.94×10-3 表14 本项目污水处理构筑物恶臭污染产生源强 构筑物 面积(m2) NH3 H2S 排放速率(kg/h) 排放速率(kg/h) 格栅+沉砂池 12.85 0.00038 0.000008 调节池 3 0.00009 0.000002 一体化设备 49.83 0.00149 0.000103 污泥池 6.2 0.00019 0.000007 总计 71.88 0.00215 0.000120 固体废弃物：主要是污水处理系统产生的栅渣、污泥，栅渣产生量约1.9t/a，污泥产生量约92..9t/a；污水站值班人员产生的生活垃圾，按每人每天产生0.5kg计算，产生量0.36t/a。 4.噪声：污水站内噪声源主要为各种泵、鼓风机等，类比调查噪声源强列于表15。 表15 主要噪声源源强 污染源 噪声设备 声级[dB(A)] 数量 治理措施 噪声类型 运行工况 格栅+调节池 提升泵 80～85 2 基础减震、地下放置 机械噪声 连续 沉砂池 排砂泵 80～85 1 基础减震、地下放置 机械噪声 连续 消毒池 潜污泵 80～85 1 基础减震、地下放置 机械噪声 连续 泵房 计量泵 80～85 1 基础减震、室内放置 机械噪声 连续 污泥间 进料泵 80～85 1 基础减震、室内放置 机械噪声 连续 鼓风机房 | 风机 90 1 基础减震、室内放置、安装消声器 空气动力 连续 |

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 污水处理 装置 | 无组织 | NH3 | 0.00215kg/h、0.018t/a | 0.00215kg/h、0.018t/a |
|  |  |  | H2S | 0.00012kg/h、0.0011t/a | 0.00012kg/h、0.0011t/a |
| 水污 染物 | 污水处理站 | 污水量 | 150m3/d（54750m3/a） |
|  |  | COD | 350mg/L，19.16t/a | 50mg/L，2.74t/a |
|  |  | BOD5 | 180mg/L，9.86t/a | 10mg/L，0.55t/a |
|  |  | SS | 200mg/L，10.95t/a | 10mg/L，0.55t/a |
|  |  | NH3-N | 35mg/L，1.92t/a | 5mg/L，0.27t/a |
|  |  | TN | 40mg/L，2.19t/a | 15mg/L，0.82t/a |
|  |  | TP | 4mg/L，0.22t/a | 0.5mg/L，0.03t/a |
| 固体 废物 | 格栅池 | 栅渣 | 1.9t/a | 0 |
|  | 污泥间 | 污泥 | 92.9t/a | 0 |
|  | 综合用房 | 生活垃圾 | 0.36t/a | 0 |
| 噪 声 | 项目建成运行后，主要噪声源来自污水处理站内各种泵、鼓风机等，经类比调查，声级一般在80～90dB(A)。 |
| 其 它 |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 建设期对生态环境的影响主要为开挖及临时占地，破坏了地表植被，造成土地裸露，改变了原有地貌景观，同时由于施工场地地表裸露、弃土的临时堆放等在雨季容易加大土壤侵蚀，造成水土流失，主要体现在： ⑴ 占地影响 占地包括永久占地及临时占地。 永久性占地为污水站，土地利用现状为荒地，规划为建设用地。占地将会改变原有土地类型，将转变为建设用地，从而会减少区域植被覆盖度；施工期裸露地表的形成亦会产生扬尘、水土流失影响等。项目建成后，站内种花种草，开展绿化，可减少占地对周围生态环境的影响。 临时性占地为污水管线埋设及工程扰动影响区，主要为工程施工过程中的地面开挖、土方堆场、材料场、施工营地等。由于污水管网主要沿道路埋设，对环境的影响主要表现为交通、景观、水土流失等方面，但是这些影响是短期的局部影响，一旦施工期结束，影响随即消除。 工程临时性占地对土地利用结构和功能的影响较小，而且是暂时的，可逐步恢复的。永久占地为污水处理站占地，全部为规划建设用地。项目的建设将占用这部分土地资源，但面积较少，对当地土地资源的影响有限。 ⑵ 土壤影响 对土壤的影响主要集中在地面的开挖、回填过程中。对临时占地而言，影响是短期的，可逆的，施工结束后，经过一定时间可以恢复；对永久性占地而言，影响是长期的、不可逆的，工程结束后，难以恢复。 ⑶ 对水土流失的影响 工程施工过程中，弃土弃渣的堆放，如不采取覆盖、拦挡等措施，遇大风、暴雨等恶劣天气，极容易造成扬尘和水土流失，将加剧工程区对水土流失强度。评价要求对施工过程中的弃土弃渣采取围挡、覆盖等措施，采取以上措施后，可有效控制水土流失量。 ⑷ 景观影响分析 场地施工将破坏原有连贯的农田、草地景观，裸露地表、形成斑块状人工景观，将在一定程度上造成区域原有景观连通性破坏和影响。由于项目占地面积较小，随着污水站建成后进行绿化，可减缓对景观格局的影响。 本项目的实施，将通过生态净化处理有效降低小理河中下游污染物总量，改善水环境，大幅度改观居民生活和工商业生产环境，提高城市品位和旅游经济效益。为城乡居民提供一个环境优美、空气清新、水质洁净、游憩休闲的好场所，有利于子洲县社会可持续发展和生态宜居城市建设。 |

环境影响分析

| 施工期环境影响简要分析： 一、污水处理站建设 1. 施工噪声 施工过程产生噪声的声源主要是挖掘机、载重汽车、螺旋钻机、振捣棒，以及电锯等高噪声设备，噪声一般在90～105dB(A)。根据一般施工场地监测结果，预计在该项目施工过程中，昼间影响距离为55～65m，夜间影响距离为100～150m。由于拟建场址周边200m范围内有电市镇居民，所以施工噪声会对其造成一定的影响，但伴随施工期的结束，施工噪声的影响也随之消失。 2. 施工扬尘 根据其它建筑工程的类比调查，施工期施工扬尘对周围环境空气的影响主要在下风向200m范围内，超标范围在下风向距离100m。由于拟建场址北侧200m范围内有电市镇居民，所以施工扬尘会对其造成一定的影响，但伴随施工期的结束，施工扬尘的影响也随之消失。 3. 施工废水 施工期，将产生少量的生产废水，生产废水中主要污染物为SS。评价要求生产废水经临时沉砂池沉淀处理后回用生产；此外施工期将产生一定量的生活污水，施工区设旱厕，定期清掏，运送至农户沤肥施用农田。因此，施工期生产废水和生活污水不会对地表水产生不利影响。 4. 固体废物 项目施工建设过程将会产生建筑垃圾、弃土弃渣、生活垃圾等。建筑垃圾及弃土弃渣如果处置不当，会产生扬尘，若遇暴雨等恶劣天气会造成水土流失，从而影响地表水环境。 评价要求对施工建筑垃圾进行分类收集，对于废钢筋等可回收部分回收外售，剩余的废砖、土等建筑垃圾及时清理外运当地环保部门指定的垃圾场进行处置；对于场地内的表层土壤，要求在场地内临时贮存，最终作为场地绿化用途利用，表土临时贮存场地周边设围挡、表层设土工布防尘、防流失；生活垃圾在施工场地内设垃圾桶，定期按当地环卫部门要求统一处置。 本项目位于小理河南岸，距离河道较近，施工作业应不得侵占河堤，弃土弃渣、建筑垃圾等应指定场所堆放，不得沿河堤乱堆乱放，禁止弃入河道。 通过采取以上措施，施工固体废物得以合理处置，对外环境影响小。 二、污水收集管网 1. 施工噪声 本项目建设污水收集管网总长1350m，主要沿村内道路布设。施工过程中主要噪声源为施工现场的机械噪声。主要施工机械不同距离噪声级列于表16。污水管网两侧不同距离噪声评价列于表17。 表16 施工机械不同距离噪声级 单位：dB(A) 机械名称 离施工点距离(m) 10 20 | 40 60 80 100 装载机 84 78 72 60.5 66 64 挖掘机 78 72 66 62.5 60 58 推土机 80 74 68 64.5 62 60 表17 施工机械不同距离噪声评价表 单位：dB(A) 施工机械 标准限值 20m 40m 100m 昼间 夜间 预测 超标情况 预测 超标情况 预测 超标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 装载机 75 55 78 3 23 72 0 17 | 64 0 9 挖掘机 75 55 72 0 17 66 0 11 58 0 3 推土机 75 55 74 0 19 68 0 13 60 0 5 由表16和表17可以看出，污水管网施工期间，施工机械噪声影响在20m处，昼间部分超标，夜间严重超标；40m处昼间不超标，夜间超标；100m处夜间仍有超标。现状调查，污水管网主要沿村内道路布设，道路两侧有居民点。因此，施工机械噪声影响范围为管线两侧的敏感点，而且夜间的影响程度和范围远远大于昼间；评价要求尽可能避开夜间施工。 2. 施工扬尘 在管网施工初期要压占开挖道路，大量的土方堆放裸露地面，各种沉降在地面上的气溶胶粒子等都是扬尘的来源。在不利气候条件下，这些颗粒物就会从地表进入空气中。评价区域冬春季气候干燥，多风，极易形成扬尘污染。另外，污水管网基本沿现有道路布设，两侧有居民点，施工过程扬尘对两侧居民点影响较大。评价要求定时洒水，降低扬尘对居民的影响。 3. 施工废水 ⑴ 施工场地内废水 施工废水主要由少量的生产废水和生活污水组成。评价要求施工生产废水经临时沉砂池沉淀后回用于施工或施工场地洒水，不外排；由于管线施工沿线分布有居民住户，生活污水可依托管道沿线民用设施统一收纳，加之工程污水产生量较小，对水环境影响小。 ⑵ 污水输送管道试压废水 本项目污水输送管线总长1350km，管道试压一般采用清洁水为试压介质，经估算本项目试压废水产生量约840m3，废水中主要污染因子为SS，评价认为试压废水经沉淀处理后，水质较好，可用于当地农田灌溉或绿化，管道试压废水对水环境的影响较小。 因此，施工期产生的废水会随施工结束而消失，不会对周围水体造成不利影响。 4. 施工固废 ⑴ 弃土弃渣 管沟的开挖将产生一定的弃土方，本项目弃土主要沿管线分布，单位长度弃土量较小，评价要求结合区域地形条件将弃土方首先用于污水站地基回填，其次应就近选择汇水积面较小的合适沟道集中堆放或利用（作村民铺垫桩基等），表面采用塑料网覆盖防二次扬尘，禁止乱堆乱倒。采取上述措施后，弃土弃渣对环境的影响较小。 ⑵ 管线废料 管线切割过程会产生约0.1t管线废料，全部送物资回收部门利用。 ⑶ 生活垃圾 施工人员产生的生活垃圾量约为8kg/d，产生量较少，集中收集后，由当地环卫部门定期清运至生活垃圾填埋场处理。 综上所述，施工期产生的固体废物均得到了合理有效的处置，对外环境影响小。 三、施工期污染防治措施要求与建议 1. 施工扬尘控制措施 ⑴ 强化施工期环境管理，提高全员环保意识宣传和教育，制定施工现场扬尘预防治理专项方案，并指定专人负责落实。建立洒水清扫制度或雾化降尘措施，并有专人负责； ⑵ 规范施工工地工程概况标志牌内容，公布扬尘投诉举报电话； ⑶ 对施工场地和建筑体分别采取设置围栏、工棚、覆盖遮蔽等措施，遇≥3级风力以上天气，应停止土石方施工作业活动并采取防尘措施； ⑷ 运输建筑材料和设备的车辆不得超载，运输沙土、水泥、土方的车辆必须采取加盖篷布等防尘措施，防止物料沿途抛撒导致二次扬尘； ⑸ 施工工地出入口地面必须硬化处理，应设运输车辆冲洗台及配套排水、泥浆沉淀设施，要求运输物料车辆驶出工地前，必须将车轮、车身等冲洗干净，不得带泥上路。 ⑹ 施工现场弃土渣及其它建筑垃圾应及时清运，填垫场地，对在48小时内不能及时清运的，应采取覆盖等防止二次扬尘措施。减少露天装卸作业，严禁渣土车遗撒； ⑺ 根据《陕西省扬尘污染专项整治行动方案》和《陕西省“治污降霾 保卫蓝天”“1+9”行动方案》以及《陕西省人民政府关于印发铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》等中相关要求： 必须对施工现场全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业；必须对施工现场道路、作业区、生活区进行地面硬化；必须对各类建筑材料堆放场地全部采取封闭储存或建设防风抑尘设施；必须对施工开挖场地采取湿法作业，施工开挖场地洒水率、出工地运输车辆车轮车身冲洗率均达100%；必须严格限制施工场地车辆行驶速度。 2. 施工噪声控制措施 ⑴ 合理布置施工场地，选用低噪声施工机械，将噪声级较高的设备尽量布置在施工场地中心，以减少对周边环境敏感点的影响。施工过程应严格规范管理，噪声排放应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）规定； ⑵ 严格控制高噪声设备运行时段，尽量避开附近村民休息时间，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业（22：00～06：00），避免扰民, 特殊需要必须连续施工作业的，必须出具相关证明，并公告附近群众，做到合法施工，文明生产。 ⑶ 对路经城镇、村庄和进入工地运输建筑物料车辆，应减速慢行，并减少鸣笛等，以减少其交通噪声对沿线及周边环境敏感点的影响。 ⑷ 严格操作规程，加强施工机械管理，合理控制高噪声机械运行时段，尽量避免夜间施工，降低人为噪声环境影响。 3. 施工废水控制措施 ⑴ 工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、环境； ⑵ 对施工时产生的泥浆水以及设备冲洗水应设置临时沉砂池，含泥沙雨水、泥浆水经沉砂池沉淀后回用； ⑶ 污水站施工区设旱厕，定期清掏，运送至农户沤肥施用农田。 4. 施工固废处置要求 施工作业产生的固废不得乱堆乱放，指定地点处理，不得造成二次污染； ⑴ 对施工建筑垃圾进行分类收集，对于废钢筋等可回收部分回收外售，剩余的废砖、土等建筑垃圾及时清理外运至当地环保部门指定的垃圾场进行处置。 ⑵ 对于场地内的表层土壤，要求在场地内临时贮存，最终作为场地绿化用途利用，表土临时贮存场地周边设围挡、表层设土工布防尘、防流失。 ⑶ 生活垃圾设垃圾桶集中收集交环卫部门处理，最终运往生活垃圾填埋场处置。 ⑷ 管线施工废管件回收外售，土方尽量进行回填，不能回填的就近用于周边场地平整，或者就近选择汇水积面较小的合适沟道集中堆放或利用（作村民铺垫桩基等）。 |
| --- | --- | --- |
| 营运期环境影响分析： 一、水环境影响分析 ⑴ 污水处理站规模设置的合理性 本项目收水范围为电市镇区及周边，根据《子洲县电市总体规划》，远期镇区人口约2500人。按照《陕西省行业用水定额》，陕北农村地区用水值为70L/人·d，污水产生系数按照0.85计算，污水收集率按照 90%计算，不考虑地下水渗入量，管网漏损水量已在管网收集率中考虑。污水产生量约148.75m3/d，本项目污水站设计规模为150m3/d，规模设置合理。 ⑵ 污水处理站进水水质特点与生物处理工艺技术的可行性 ① 进水水质特点 本项目主要接收乡镇居民生活污水，设计的进、出水水质设计指标见表1和表2。 ② 生物处理技术可行性 根据污水处理站设计进、出水水质，可以看出进水水质中有机污染物含量较高。同时，出水必须满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级标准中A类。因此，适合本项目的污水处理工艺必须要能有效降低有机物，而且要具备较好的除磷脱氮功能。在污水处理过程中污水污染物能否有效地进行生物降解，主要与生物处理过程中的物料营养平衡相关，如生物的可生化性指标等。 根据国内外实践经验表明，BOD5/CODcr是鉴定污水可生化性最简单可行、最常用的方法。一般BOD5/CODcr>0.3时，废水属于可生物降解污水，该比值越大，表明污水生物处理效果越好；BOD5/TN值是确定能否生物除氮的主要指标，一般>3时反硝化才正常进行，而且值越大、反硝化越彻底，除氮效果较好；BOD5/TP值是确定能否生物除磷的主要指标，一般>20生物除磷过程才正常进行。 分析进水水质指标，本项目BOD5/COD为0.51，表明可生化性较好；BOD5/TN值为4.5，BOD5/TP值为45，表明该污水特性完全满足生物处理及生物除磷脱氮的基本要求，可采用生物处理工艺方案。 ③ 污水处理工艺选择合理性及可达性分析 目前常用的具有较好脱氮除磷功能工艺有A2/O法、氧化沟法、SBR法及MBR工艺等，各种工艺情况见表18。 表18 各种污水生物处理工艺分析 工艺 项目 A2/O法 氧化沟法 SBR法 MBR法 工艺 特点 厌氧-缺氧-好氧三者结合系统 是活性污泥法的一种改型，其曝气池呈封闭的沟渠型，污水和活性污泥的混合液在其中进行不断循环流动 曝气、沉淀集同一池内，节约了二沉池和污泥回流系统 膜生物反应器，是传统污水处理工艺与现代膜技术的完美结合，膜分离取代二沉池的沉淀分离 优点 同步脱氮除磷效果好，水利停留时间短，运行费用低 处理流程简单，操作管理方便；出水水质好，工艺可靠性强、抗冲击负荷能力强、基建投资省，运行费用低，具有除磷脱氮功能 节约了二沉池和污泥回流系统，占地小，出水水质好，较好的利用于中小规模污水处理 出水水质优质稳定，耐冲击负荷；剩余污泥产量少；占地面积小，不受设置场合限制，可做成地面式、半地下式和地下式；可去除氨氮及难降解有机物；操作管理方便，易于实现自动控制。适用于对出水水质较高的农村地区采用 缺点 占地面积大，投资大 易形成污泥膨胀、污泥上浮问题，易产生泡沫，流速不均易造成沟底大量积泥，从而减少有效容积，降低处理效果 在同一个池子中进行硝化与反硝化，容易影响反硝化效率，降低脱氮除磷效果 脱氮除磷效果一般，投资较大，运行费用较大 通过以上对各处理工艺的论述，确定采用A2O工艺方案作为本项目的生化处理工艺。该工艺具有很高的脱氮除磷效果，目前在市政污水处理厂采用广泛，工艺成熟，出水可以达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。 在采取上述工艺后，主要污染物去除率效果见表19，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级标准A类。 表19 主要污染物去除效率 项目 单位 COD SS BOD5 NH3-N TN TP 去除效率 % ≥90 ≥95 ≥95 ≥88 ≥75 ≥88 ⑶ 污水排放口设置的合理性分析 根据调查，本项目排污口距汇入大理河处直线距离约34km，在排污口至汇入大理河河段内无取水口等敏感目标设置，因此排污口设置不会对下游产生影响，设置合理。 ⑷ 污水处理影响分析 本项目污水处理站污水处理前后各污染物的排放浓度、排放量、削减量详见表20。 表20 污水处理前后各污染物的排放浓度和排放量 污染物 进水 出水 处理效率（%） 削减量(t/a) 产生浓度（mg/L） 产生量(t/a) 排放浓度（mg/L） 排放量(t/a) COD 350 19.16 50 2.74 85.7 16.42 BOD5 180 9.86 10 0.55 94.4 9.31 SS 200 10.95 10 0.55 95 10.4 TN 40 2.19 15 0.82 62.5 1.37 NH3-N 35 1.92 5 0.27 85.7 1.65 TP 4 0.22 0.5 0.03 87.5 0.19 因此，本项目污水经处理后，COD、NH3-N削减量分别为16.42t/a、1.65t/a，对改善子洲县地表水环境有良好的作用。 A、对小理河的预测分析 ① 预测方案 考虑两种地表水预测评价方案。 1.正常运行时，污水经过处理达到一级A标准后，150m3/d通过管道最终排入小理河； 2.非正常运行，厂内污水处理设施如发生故障，按最不利条件污水厂所有废水未经处理直接外排考虑，废水最大排放量150m3/d。 采用模式预测评价两种方案污水排入小理河，对地表水水质环境的影响。 ② 预测时段 从不利角度考虑，对地表水预测时段考虑枯水期。 ③ 评价因子 根据污水站主要控制因子及地表水水质污染特征，主要对化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）进行预测评价。 ④ 预测模式 本次评价采用完全混合模型预测。 式中：C—预测断面污染物浓度，mg/L； Cp—污染物排放浓度，mg/L； Ch—河流上游污染物浓度，mg/L； Qp—污水排放量，m3/s； Qh—河水流量，m3/s。 ⑤ 预测参数选取 1.水文参数 小理河子洲县境内平均流量为5.8m3/s。 2.河流水质背景值 监测断面及监测结果见表21。 表21 大理河水质背景监测结果 单位：mg/L 项 目 CODcr 氨氮 小理河 15.5 0.749 3.污水处理站出水浓度 污水处理站排放量为150m3/d，出水水质见表2。 4.污染源强 污水预测源强见表22。 表22 污水污染源强 项目 污水污染物浓度(mg/L) 排放量 （m3/s） CODcr 氨氮 正常运行（出水水质） 50 5 0.0017 非正常运行（废水直排） 350 35 ⑥ 预测结果及评价 地表水环境影响预测结果见表23。 表23 地表水影响预测结果表 单位：mg/L 预测因子 预测结果 完全混合后 CODcr 氨氮 正常 排放 预测结果 15.51 0.750 超标倍数 0.034 0.5 与现状值相比 +0.01 +0.001 非正常排放 预测结果 15.6 0.760 超标倍数 0.04 0.52 与现状值相比 +0.1 +0.11 地表水Ⅱ类标准 ≤15 ≤0.5 正常排放：根据预测结果，污水处理站正常运行时，污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排入小理河。经完全混合后，与水质现状值相比，COD和氨氮浓度变化不大，所以污水得到有效处理后排入对小理河水质影响不大。 非正常排放：污水站发生设施调试或其它事故排放，污水未经处理直接外排，会对水质有一定影响。应加强运行期环境管理，严防污水未经处理或处理后未达到排放标准直接排放。 本项目污水站建成运行后，电市镇区域污水得到有效处理，防止污水直接流入小理河，从而减轻小理河以及下游大理河污染负荷。 B、 对无定河的影响简要分析 本项目尾水受纳水体延河最终汇入无定河，本项目排污口距汇入无定河处直线距离最近约34km，污染物在流动过程中经稀释、沉淀、化学反应等作用使浓度逐步降低，至汇入处水质基本接近背景值，因此对无定河的影响不大。此外，通过本项目的建设，可改变电市镇污水直接排入小理河的现状，使各污染物排入小理河的总量较直排时大大降低，进而对改善无定河水质起到一定作用。 因此，本项目建设对大理河、无定河均具有正环境效益。 C、非正常影响分析及其防范措施 1、污水站发生非正常排放主要有两种情况：一是设备故障及检修，二是停电。针对相应的事故，评价提出相应的防范措施如下： ⑴ 污水站设置双回路线路，并设专人管理，加强线路的管理及维修，防止供电线路故障发生，定期检查维修供电线路及供电设施； ⑵ 由工艺设备一览表看出，提升泵、进料泵、罗茨风机等主要工艺设备都有备用，以防设备发生故障或短时间检修时备用。 ⑶ 设置专业技术人员专人管理，24小时值班，加强对污水处理系统的技术管理，发现问题及时采取维修措施。同时应设置专职水质化验分析人员，对进出水水质进行24小时监控，发现故障及时通知技术人员维修； ⑷ 专人加强厂区内管网检查，发现问题及时维修，污水管网若发生泄露，及时采取措施将其导入污水处理系统。 ⑸污水站设备短时间检修时，可利用调节池暂存污水，防止污水未经处理直排。 2、对出水流量、水位、水温、DO、pH、SS、BOD5、COD、氨氮、总磷等进行检测。 采取以上防范措施后可有效减少污水处理站事故排放情况的发生，保证污水处理系统的正常运行。 二、废气环境影响分析 1、 恶臭影响分析 污水处理站运行过程中产生恶臭气体，主要污染物为NH3和H2S，属于无组织排放。 根据分析，本项目污水站设计规模较小，同时污水处理构筑物采用地埋式钢筋混凝土池体,无组织排放的恶臭气体较小。 为进一步减小恶臭气体对外环境的影响，应对厂区加强平面绿化和垂直绿化，栽植对臭气有一定吸附作用的乔、灌木和花卉，在厂区周围种植高大乔木隔离屏障等措施。评价认为，上述措施方案有利于改善厂区小气候，是降臭除臭的有效方法之一。除此之外，评价要求对格栅池内栅渣等散臭污物及时处理，避免长时间堆存，经常性的开展卫生清扫和喷洒药物，夏季应加强防治，防止蚊蝇孳生。 本项目所有污水污泥构筑物都采用地埋式，防止异味外散，构筑物周边布置大量绿化，减轻臭气的影响。在采取以上污染防治措施的后，恶臭气体对周围环境的影响将大大减小。 2、环境防护距离 ⑴ 厂界达标分析 本次评价采用估算模式（SCREEN3模式），预测恶臭气体H2S、NH3厂界监控点达标情况，计算结果见表24。 表24 厂界监控点达标预测计算结果 污染源 污染物 监控点 名称 厂界监控点污染物浓度（mg/m3） 厂界标准（mg/m3） 占标率 （%） 达标 情况 污水处理系统 H2S 东 0.000329 0.06 3.29 达标 南 0.00034 3.4 西 0.000528 5.28 北 0.000676 6.76 NH3 东 0.001824 1.5 0.91 达标 南 0.001885 0.94 西 0.002924 1.46 北 0.003745 1.87 由上表可知，经过预测，污水处理站排放的恶臭气体H2S、NH3厂界监控点处最大浓度分别为0.000676mg/m3、0.003745mg/m3，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中厂界废气排放最高允许浓度，可实现达标排放，因此均不会对当地环境空气质量产生显著负面影响。 ⑵ 大气防护距离计算 采用导则推荐的大气环境防护距离计算模式计算，本项目污水站排放的恶臭气体未对厂界造成超标现象，因此工程不需设大气环境防护距离。 ⑶ 卫生防护距离 ① 计算模式 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840－91）中卫生防护距离估算方法，卫生防护距离按下式计算： 式中：Cm—标准浓度限值； L—卫生防护距离(m)； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径(m)； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数； Qc—有害气体无组织排放量可以达到的控制水平。 ② 计算参数及结果 电市镇污水站污水处理规模（150m3/d）及卫生防护距离的设定，本次评价将污水处理单元排放的无组织恶臭气体源强作为计算卫生防护距离的输入参数，相关参数取值及卫生防护距离计算结果见表25、26。 表25 无组织氨卫生防护距离计算参数及计算结果 A B C D Qc(kg/h) Cm(mg/m3) S(m2) r(m) L(m) 470 0.021 1.85 0.84 0.0043 0.2 144.46 6.78 2 表26 无组织硫化氢卫生防护距离计算参数及计算结果 A B C D Qc(kg/h) Cm(mg/m3) S(m2) r(m) L(m) 470 0.021 1.85 0.84 0.000226 0.01 144.46 6.78 1.8 ③ 计算结果及卫生防护距离的确定 经计算氨和硫化氢卫生防护距离分别为2m和1.8m，距离较小。根据GB/T3840-91《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》7.3、7.5条规定，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m，但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。依此确定卫生防护距离定为污水处理单元边界外100m。 ⑷ 小结 根据污水站大气环境防护距离、卫生防护距离，同时综合考虑厂区平面布置，确定污水站环境防护距离为：以污水处理单元边界为起点，100m范围内区域。 根据现状调查及工程可研单位提供的厂区平面布置图，本项目周边100m范围内无环境敏感点。评价要求环境防护距离100m范围内不得新建居民住宅、办公、学校、医院、公园等环境敏感目标。 三、固体废物环境影响分析 1. 生活垃圾 生活垃圾集中定点堆放或袋装后，交由环卫部门统一运至生活垃圾填埋场处置。 2. 栅渣 本项目污水处理系统中产生的栅渣，可与生活垃圾统一处置，对外环境影响较小。 3. 污泥 本项目污泥采用重力浓缩后，再脱水机进行脱水后（含水率低于80%），运送至垃圾填埋场。 四、噪声影响分析 本项目污水处理构筑物采用地埋式钢筋混凝土池体,鼓风机、压滤机等设备均采用室内放置。 本项目设备产生的噪声源，采用隔离减震措施，机械噪声符合国家环保要求；采用潜污泵，使其电机淹没于水中，减少噪声；采用低噪声风机，进风口配置消声器，尽量减小工程噪声对环境的影响，使厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》。 平面布置时利用建筑物位置、声源方向性及绿化植物吸收噪声等因素，进行合理布局，充分考虑到综合治理作用，降低噪声危害，并控制进入生活区的噪声。此外，在建筑物的周围选择栽种适合当地生长、滞尘、吸音能力强的树种，以美化环境，净化空气。 采取以上措施后，噪声对周围环境的影响较小。 五、地下水影响 ⑴ 对地下水的负面影响 污水站长期污水处理过程中，污水中污染物极易通过土层、岩层进入周边地下水，从而对厂区周围地下水环境造成污染影响。 根据设计，本项目对格栅池、调节池和一体化污水处理设施均采用钢砼结构，防渗性能强，渗透系数≤10-7cm/s，防止污染物下渗对地下水造成污染，采取这些措施后，基本切断了废水进入土壤和地下水的途径，不会直接渗入地下土壤进而污染地下水，从而保护厂区及周边地下水环境。 ⑵ 对地下水的正面影响 根据区域排水现状可知，目前电市镇生活污水处理措施和收集措施不完善，大部分污水直排入河，对地下水环境造成严重污染。本项目建成后，对乡镇生活污水集中收集后经处理站处理达标后排放，有利于改善区域地下水环境。 六、选址环境合理性分析 1.选址与相关规划的相容性分析 ⑴ 子洲县电市镇总体规划（在编） 根据规划，镇区采用雨、污分流系统，在镇区建设污水设施和配套管网，提高水的重复利用率，减少污染物的排放量，改善镇区水环境。根据镇区地形特点及河系分布，结合镇区污水管网布置等因素，规划在电市镇东部设置污水处理站一座。 本项目为规划污水处理站及配套收集管网建设，污水站位于电市镇东部、小理河南岸，有效解决了电市镇镇区及周边生活污水散排的环境污染问题，符合总体规划。 ⑵ 子洲县“十三五”推进生态文明建设规划 根据规划：加强水污染防治。强化城镇生活污染治理，完善城区污水管网布局，启动重点乡镇污水处理设施建设，“十三五”末，县城、乡镇污水处理率分别达到85%、80%以上。重点治理大理河、大理河污染，确保流域水质安全。推行农村清洁化生活方式，加强垃圾、粪便和生活污水的无害化处理，综合整治废水、废气和废渣和白色污染，严禁污水灌地。 本项目属于重点乡镇污水处理设施建设，建成后，解决了电市镇镇区及周边污水处理问题，有利于改善大理河流域水环境质量、保障水环境安全和实现节能减排目标，符合规划要求。 2.选址条件分析 ⑴ 污水处理站选址的一般原则： ① 尽可能少占农田或不占良田，且便于农田灌溉和消纳污泥； ② 厂址应设在城市给水水源、水体及城市生活区的下游，还应设在夏季主导风向的下风向，同时与敏感点保持一定的卫生防护距离； ③ 选址应具备良好交通、运输、供水和供电及地质条件。 ④ 厂址应考虑汛期不受洪水的威胁。 ⑤ 充分利用地形，选择有适当坡度的地段，以满足污水处理构筑物高程布置的需要； ⑥ 根据城市总体发展规划，污水处理厂厂址选择应考虑远期发展的可能性，要留有扩建的余地。 ⑵ 拟选厂址分析 根据电市镇地形特点，结合镇区用地情况，将污水处理站选择在镇区东侧荒地，厂址有以下优点： ①场地工程地质条件较好，地形平坦，易于施工。 ②场地位于居住区主导风向下游。 ③地域开阔，预留发展用地。 ④用电、用水可就近从镇区接入，且交通方便。 ⑤区域内小理河河道护堤防护由当地水利部门实施，为三十年一遇防洪标准。 ⑥ 污水站周边100m环境防护距离范围内无敏感点分布。 b 缺点 厂址北侧分布有居民，应采取防治恶臭的措施。 ⑶ 选址的环境影响分析 本项目污水站设计规模较小，同时污水处理构筑物采用地埋式钢筋混凝土池体,无组织排放的恶臭气体较小。在对厂区加强平面绿化和垂直绿化后，恶臭气体对外环境的影响较小。 总体看，在对厂内污水处理装置采取严格的恶臭防治措施的前提下，污水处理站选址基本合理。 七、经济效益影响 子洲县位于榆林市南缘，全县有大小河流807条，以大理河、淮宁河两大水系为主要河流，属黄河水系，除极少数河属清涧河流域外，其余皆属无定河流域。做好水资源环境保护，不仅能够满足自身的可持续发展需要，也有利于下游城市乃至黄河流域城市的用水保证及经济社会的可持续发展。 ⑴ 本项目的实施，将进一步改善城市生态环境，为发展绿色GDP和提高城市发展活力提供有力支持，为全面提高城市居民节约用水意识，水资源综合利用意识提供了榜样，以及在促进国民经济持续稳定发展等诸多方面产生难以计量效益，为子洲县今后的发展创造出间接的经济效益。 ⑵ 本项目的实施将有效改善无定河流域子洲段及其下游地区农业灌溉区生产条件，减少因气候和旱季带来的农业生产损失，减少农业灌溉区受害面积，不仅能提高黄水河中下游地区水资源利用的综合经济效益，有效缓解水资源短缺的矛盾，更有利于区域经济可持续发展。 八、项目环境管理 ⑴ 环境管理机构 运营期应设专人进行环境管理工作，检查污水处理设施的运行效果，了解污水站进出水水质变化情况，建立健全环保档案，为保护和改善区域环境质量作好组织和监督工作，环境管理具体内容如下： ① 严格执行国家环境保护有关政策和法规，及时协助有关环保部门进行项目环境保护设施的验收工作。 ② 建立、健全环境管理制度，设置专职或兼职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作。 ③ 环保人员应及时汇报、处理污水站运行中存在的环境污染问题。 ④ 应加强与环保部门的联系，取得帮助和指导，共同做好污水站的环保工作。 ⑵ 排污口管理 按照国家环保总局《排污口规范化整治技术要求》，本项目排污口规范化管理要求见表27。 表27 排污口规范化管理要求表 项目 主要要求内容 本工程要求 基本原则 1、凡向环境排放污染物的一切排污口必须进行规范化管理； 2、将总量控制的污染物排污口及行业特征污染物排放口列为管理的重点； 3、排污口设置应便于采样和计量监测，便于日常现场监督和检查； 4、如实向环保行政主管部门申报排污口位置，排污种类、数量、浓度与排放去向等 同左侧要求 技术要求 1、按照环监（1996）470号文，排污口位置须合理确定，实行规范化管理； 2、应设置便于采样、监测的采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求 废水厂区进水口、排水口应设置便于采样、监测的采样口，其它同左侧要求 立标管理 1、污染物排放口必须实行规范化整治，应按照国家《环境保护图形标志》（GB15562.1－1995）与（GB15562.2－95）的相关规定，设置由国家环保部统一定点制作和监制的环保图形标志牌； 2、环保图形标志牌设置位置应距污染物排放口及固体废物贮存(处置)场或采样点较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面约2m； 3、重点排污单位的污染物排放口以设置立式标志牌为主，一般排污单位的污染物排放口可根据情况设置立式或平面固定式标志牌； 4、对一般性污染物排放口应设置提示性环保图形标志牌； ①废水污染物排放口（厂区及小理河口）设置立式提示性环保标志牌；②污泥排放口设警告性环保标志牌；③其它设立式或平面固定式提示性标志牌 建档管理 1、使用《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容； 2、严格按照环境管理监控计划及排污口管理内容要求，在工程建成后将主要污染物种类、数量、排放浓度与去向，立标及环保设施运行情况记录在案，并及时上报； 3、选派有专业技能环保人员对排污口进行管理，做到责任明确、奖罚分明 同左侧要求 ⑶ 污染源监测计划 生产期污染源监测见表28。 表28 污染源监测计划表 类别 污染源 监测项目 监测点位置 监测频率 控制指标 无组织废气 污水处理站 硫化氢、氨 各厂界或防护带边缘的浓度最高点（4个点） 每季1次 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中表4二级标准 废水 污水处理站 水量、pH、水温、COD、NH3-N 进、出口 在线监测 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级标准中A类标准 BOD5、SS、TP、TN 每季1次 地下水 污水处理站 pH、高锰酸盐指数 电市镇 每半年一次 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准 噪声 厂界噪声 Leq(A) 厂界四周（4个点） 每季1次（昼、夜各1次） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中的2类标准 ⑷ 竣工环保验收管理 本项目竣工环保验收管理清单见表29。 表29 环保设施验收清单 类别 治理项目 污染源位置 污染防治措施 治理要求 验收标准 废气 无组织恶臭气体 污水处理站 加强污水处理装置区周边及全厂绿化，设置100m卫生防护距离 厂界达标排放 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）厂界废气排放最高允许浓度中的二级标准 废水 污水 厂区 采用一体化污水处理设备 达标排放 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级标准中A类标准 固废 栅渣、生活垃圾 格栅池、办公区 外运至生活垃圾填埋场处置 处置率100% 合理处置 污泥 污泥脱水间 脱水至含水率小于80%后外运至生活垃圾填埋场处置 噪声 提升泵、鼓风机等 污水处理站 采取隔音、消声、减震、室内/地下布置等措施 厂界达标排放 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准 其他 绿 化 厂区 绿化植树、种草，厂界周边设绿化林带 绿化面积300.2m2 绿化率≥40.1% ⑸ 运行期污染物排放清单 本项目运行期污染物排放清单见表30。 表30 运行期污染物排放清单 类别 污染源 污染物排放清单 排污口 位置 拟采取的环境保护措施及主要运行参数 数量 执行的环境标准及污染物排放管理要求 污染物种类 排放浓度（量） 总量 指标 废气 无组织 恶臭气体 NH3 0.018t/a / 污水处理站 加强污水处理装置区周边及全厂绿化，设置100m卫生防护距离 / 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）厂界废气排放最高允许浓度中的二级标准 H2S 0.0011t/a / 废水 生活污水 COD 2.74t/a 2.74t/a 厂区 采用一体化污水处理设备 1套 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级标准中A类标准 NH3-N 0.27t/a 0.27t/a 噪声 提升泵、鼓风机等 噪声 / / 厂区 采取隔音、消声、减震、室内/地下布置等措施 配套 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 固废 生活垃圾 0.36t/a / 综合 用房 外运至生活垃圾填埋场处置 / 收集处置率100％ 栅渣 1.9t/a / 格栅池 / 收集处置率100％ 污泥 92.9t/a / 污泥间 脱水至含水率小于80%后外运至生活垃圾填埋场处置 / 收集处置率100％ 绿化 场区内部 绿化植树、种草，厂界周边设绿化林带 / 绿化面积300.2m2 绿化率≥40.1% |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 污水处理站 | NH3、H2S等恶臭污染物 | 地埋式污水处理设施，加强污水处理装置区周边及全厂绿化，设卫生防护距离 | 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）厂界废气排放最高允许浓度中的二级标准要求，不产生恶臭影响 |
| 水污 染物 | 厂区 | CODCr、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷等 | 采用一体化污水处理设备 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级标准中A类标准 |
|  | 厂内生活污水 | CODCr、SS | 排入厂区污水处理系统 |  |
| 固体 废物 | 污水处理系统 | 污泥 | 脱水后运往生活垃圾填埋场处置 | 处置率100% |
|  |  | 栅渣 | 固定地点堆放，由环卫部门统一运往生活垃圾填埋场处理 |  |
|  | 值班室 | 生活垃圾 |  |  |
| 噪 声 | 设备选用低噪声设备，将泵类、鼓风机等地下/室内布置；污水提升泵等泵类应对基座进行减震格栅池处理，设备的传动部分设置防护罩；鼓风机等出、入口分别设置消声器。采取上述措施后，本项目设备运行噪声可达标排放，对外环境影响小。 |
| 其它 | ⑴在厂区污水进水口以及出水排放口分别安装COD、氨氮实时监测仪器设备，并与当地环保部门监管平台联网。另根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002），本项目总排放口应设污水水量自动计量装置、自动比例采样装置，增设流量、pH、水温等指标的在线监测装置。 ⑵ 对污水处理设施设置100m卫生防护距离，并要求卫生防护距离内不得新建居住区、医院、学校等环境敏感点。 ⑶ 建立污泥管理台账和转移联单制度。 ⑷ 建立健全厂区环境保护制度、污染源及环境监控计划，见表28； ⑸ 工程建成后尽快申请竣工验收，竣工验收清单见表29。 |
| 生态保护措施及预期效果： 施工期加强水土保持措施，减少工程占地，减少开挖工程量，力求做到挖填平衡，并注意随挖随填，及时填压夯实，使水土流失降低到最小程度，在施工完成后及时恢复地表植被和原有土地利用性质、功能。具体保护措施： ⑴ 土地与土壤保护措施要求 ① 工程设计应包括施工规划、用地以及填挖土方方案，以使开挖地表的工作量尽可能小，减少施工占地面积，禁止乱占用耕地。 ② 管网施工过程应尽可能减少施工占地面积，以减小开挖的土方量。注意选择弃土的堆放场地。 ③ 施工过程产生的弃土、弃渣应首先考虑用于污水站地基回填。其次应就近选择汇水积面较小的合适沟道集中堆放，禁止将弃土、弃渣乱堆放，尽量减小施工期水土流失对生态环境的影响。施工过程不能影响水利设施的正常运行以及正常的农业生产活动。 ⑵ 植被与恢复保护措施要求 ① 施工过程尽可能少破坏植被，绝对禁止乱砍乱伐。 ② 管网施工中应合理安排施工计划，实行分段施工，缩短工期。在人口集中路段应设置围栏，对挖出的弃土、弃渣应及时清运，以减小对景观的影响。 ⑶ 水土保持措施要求 ① 为了有效防治工程建设过程中的新增水土流失，水土保持综合防治措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 ② 本项目对水土流失的影响主要集中在施工期，因此应因地制宜地选好施工季节。作业面划定，应尽量不压占有水保功能的地表植被。 ③ 施工过程应分段进行，对开挖土方、弃渣等堆放，应设有挡土坝和排水设施，堆放边坡的要进行护坡处理，防止发生水土流失。 ④ 施工过程堆放的弃土弃渣必须有防尘措施并及时清运，竣工后要及时整理场地。污水管网施工应推行合理工期并采取分段施工方式。 另外，评价要求工程建成后在厂区进行全面绿化，要求从设计到建设要贯穿到底，在厂界周边和站内设置绿化林带，不仅可以美化厂区环境，而且可以降低噪声和恶臭气体对外环境的影响。采取以上污染防治措施后可减少工程建设对生态环境的影响。 本项目建成后将加快大理河下游地区生态环境、水土保持、植被保护、野生动物栖息环境的建设步伐。同时对控制水土流失，改善生态环境，充分调节蓄水量及流速，减轻入无定河泥沙量将起到重要作用。 |

结论与建议

一、结论 1、子洲县电市镇污水处理站及配套污水管网建设项目项目主要建设内容包括：电市镇区及周边污水收集管网1350m（DN200-DN400），建设日处理150m3/d一体化污水站1座。 本项目总投资642.46万元，劳动定员2人，属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》（修正）中鼓励类项目，符合国家产业政策和相关规划要求。 2、本项目建设地点位于电市镇区东侧荒地，总占地748.8m2。总体看，在对厂内污水处理装置采取严格恶臭防治措施的前提下，污水处理站选址基本合理。 3、根据环境现状监测结果，评价区环境空气中SO2、NO2、PM10各监测值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求； NH3、H2S浓度值均符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1居住区大气中有害物质的最高容许浓度标准中的要求；小理河地表水各监测因子中COD、氨氮、总磷超标，其余因子满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准要求。超标原因主要与沿线居民生活污水直排有关；地下水水质监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求；声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4类标准。 4、污水站污水处理构筑物均布置在地下，运行期加强污水站周边、厂界绿化等措施进行防治，保护厂区周边生活环境；污水采用一体化污水处理设备处理后达标排放；产噪设备通过减振基座、隔音、消声等措施减轻对外环境的影响；污泥脱水至含水率小于80%后外运至生活垃圾填埋场统一处置，其它固废全部妥善合理处置，对环境影响较小。 综上所述，本项目属环保工程，符合国家产业政策及当地相关规划。项目在按照“三同时”制度严格落实工程可研和本环评报告提出各项污染防治措施后，各污染源的主要污染物可达标排放，对周边环境影响较小，且对大理河及无定河水质改善效果较明显。从环境保护角度考虑，本项目建设可行。 二、主要要求与建议 1、主要要求 ⑴ 要求对进、出水中水量、pH值、水温、COD、氨氮在线监测，并与当地环保部门监管平台联网，确保总排口出水达标排放。 ⑵ 对污水站采取地下布置，应加强污水站内除臭设施设计与管理，或者加大污水站与居民区卫生防护距离，以将工程恶臭环境影响控制最小限度。 ⑶ 要求对污水站处理装置及其地面采取硬化、防渗等措施，防止因废水渗漏污染地下水。 ⑷ 建立污泥管理台账和转移联单制度，详细记录污泥产生量、转移量、处理处置量及其去向等情况，定期向所在地县级以上地方环保部门报告。 ⑸ 规范污泥运输。从事污泥运输的单位应当具有相关的道路货物运营资质，禁止个人和没有获得相关运营资质的单位从事污泥运输。污泥运输车辆应当采取密封、防水、防渗漏和防遗撒等措施，杜绝产生二次污染。 ⑹ 加强厂区绿化，厂界内外设绿化隔离带，全厂绿化面积不低于300.2m2。 ⑺ 污水站周边100m范围为卫生防护距离，卫生防护距离内不得新建居住区、医院、学校等环境敏感点。 2、主要建议 ⑴ 处理达标后的尾水首先考虑回用于区域生态建设及周边农业灌溉等。 ⑵ 为避免冬季低温对污泥微生物的活性影响，建议对污水处理设施进行保温设计。 ⑶ 加强运行期的管理，确保污水处理系统的正常运行，保证出水水质。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

地面开挖

地基处理

建筑材

料运输

土建施工

设备安装

噪声、扬尘、生态破坏、固废

噪声、扬尘

噪声、扬尘

建筑垃圾、扬尘

建筑垃圾

图2   污水站施工流程及产污环节

固废

恶臭、噪声

噪声

恶臭、噪声