# 建设项目环境影响报告表

项 目 名 称： 年产2000吨环保型吸音隔热毡、棉纤维、内饰件项目

建设单位（盖章）： 大城县金鹏汽车附件厂（普通合伙）

编制日期：2018年12月

中华人民共和国生态环保部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产2000吨环保型吸音隔热毡、棉纤维、内饰件项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 大城县金鹏汽车附件厂（普通合伙） |
| 法人代表 | 李寿启 | 联系人 | 张玉新 |
| 通讯地址 | 大城县南赵扶镇大流漂村 |
| 联系电话 | 17610918555 | 传 真 |  | 邮政编码 | 065900 |
| 建设地点 | 大城县南赵扶镇大流漂村北侧 |
| 立项审批部门 | 大城县发展改革局 | 批准文号 | - |
| 建设性质 | 新建□ 改扩建■ 技改□ | 行业类别 及代码 | 汽车零部件及配件制造 C3670 |
| 占地面积（平方米） | 4301 | 绿地面积（平方米） |  |
| 总投资（万元） | 2000 | 其中环保投资 （万元） | 40 | 环保投资占总投资比例 | 5% |
| 评价经费（万元） |  | 预期投产日期 |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 1996年大城县金鹏汽车部件有限公司于大城县南赵扶镇大流漂村北建设加工汽车附件项目，该项目建设时，尚未要求进行建设项目环境影响评价。项目于2009年9月4日通过大城县环保局对于2000年前建设项目的环保验收。2015年9月11日企业名称变更为大城县金鹏汽车饰件有限公司。大城县金鹏汽车饰件有限公司于2013年11月填报了《加工隔热毡棉纤维建设项目环境影响登记表》，2013年11月28日取得了大城县环境保护局的审批意见，并于2013年12月23日通过了竣工环境保护验收。2016年6月27日企业名称变更为大城县金鹏汽车附件厂（普通合伙）。大城县金鹏汽车附件厂（普通合伙）已取得河北省排放污染物许可证（见附件），证书编号：PWX-131025-1388-18，许可内容：废水COD：0t/a，氨氮：0t/a；废气SO2：0.006t/a，NOx：0.018t/a。为适应市场需求，大城县金鹏汽车附件厂（普通合伙）对加工隔热毡棉纤维项目及加工汽车附件项目进行了改扩建，具体如下：①淘汰加工汽车附件生产线；②新增生产吸音隔热毡、棉纤维、内饰件生产设备；③适应环境保护的要求，一台燃煤导热油炉改为燃气导热油炉。以上改扩建内容未依法报批环境影响评价文件，与批复、验收文件不符，属于批建不符项目。为此，大城县环境保护局对大城县金鹏汽车附件厂（普通合伙）进行了行政处罚并责令改正违法行为（详见附件）。因此，需要对实际建设的年产2000吨环保型吸音隔热毡、棉纤维、内饰件项目（下称“本项目”）重新进行建设项目环境影响评价。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1实施）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年修订版）和《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订版）中有关规定，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部第44号令)以及2018年4月28日公布的《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态保护部令第1号），本项目类别属于“三十、废弃资源综合利用业”中“86、废旧资源（含生物质）加工、再生利用”，应编制环境影响报告表。大城县金鹏汽车附件厂（普通合伙）委托我单位承担本项目环境影响报告表编制工作。我单位接受委托后，在现场踏勘、测量和资料收集的基础上编制完成了本报告表，呈报廊坊市环境保护局大城县分局审查、审批，以期为本项目管理提供依据。 二、原有工程项目概况 1、项目名称：加工隔热毡棉纤维项目及加工汽车附件项目 2、建设单位：大城县金鹏汽车附件厂（普通合伙） 3、 建设内容：原有工程总占地面积为4301平方米，建设内容包括生产车间、办公室等。 4、 生产规模：原有工程年产隔热毡棉纤维50吨、冲压件20吨、隔热毡1万平方米。 5、 生产天数和职工人数：原有工程设置劳动定员10人，年工作日300天，实行单班制，每班工作8小时。 6、 主要原辅材料及能源消耗 表1 原有工程主要原辅材料及能源消耗一览表 类别 序号 名称 单位 年用量 备注 原辅料 1 隔热毡边角料 t/a 50 外购 2 棉纤维、丙纶 t/a 14 外购 3 铁板 t/a 21 外购 能源 1 水 m3/a 900 村自来水 2 电 万kWh/a 2 当地供电网 3 煤 t/a 20 外购 7、 主要设备 原有工程主要生产设备见表2。 表2 原有工程主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号规格 数量(台、套) 1 冲床 / 8 2 制毡流水线 / 3 3 燃煤导热油炉 / 1 4 粉碎机 / 2 5 裁板机 / 1 6 脱硫除尘器 / 1 8、 生产工艺 原有工程工艺流程见下图。 加工冲压件工艺为： 加工隔热毡工艺为： 9、 环保治理措施 原有工程环保治理措施见表3。 表3 原有工程环保措施一览表 项目 污染类别 污染工序 污染物 环保措施 环保 措施 废水 生活污水 COD、氨氮 用于泼洒地面抑尘，不外排 固废 生产工序 废边角料及 不合格品 回用于生产工序 办公生活 生活垃圾 交由环卫部门统一处理 噪声 生产车间设备 噪声 厂房密闭、基础减振 10、 原有项目公用工程 （1）给排水：原有工程用水由当地供水管网供给；生活废水主要为职工盥洗废水，产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏。 （2）供电：原有工程年耗电量2万kW·h，引自厂区附近变电站，可满足项目用电需求。 （3）供暖：冬季办公室取暖采用空调。 改扩建后项目概况 1、项目名称：年产2000吨环保型吸音隔热毡、棉纤维、内饰件项目 2、建设单位：大城县金鹏汽车附件厂（普通合伙） 3、建设地点：大城县南赵扶镇大流漂村北侧，项目中心地理位置坐标为东经116°43'15.81"，北纬 38°39'37.01"。项目四临：东侧为空地，西侧为乡村道路，南侧为空地，北侧为乡村道路。 4、项目投资：总投资2000万元，其中环保投资为40万元，占总投资的比例为5%。 5、劳动定员与工作制度：劳动定员25人，实行一班制，每天生产8h，年工作时间300天。 6、建设规模及内容 本项目占地面积4301m2，建筑面积4000m2。本项目主要建构筑物见表4。 表4 主要建筑物一览表 序号 建筑物名称 结构形式 占地面积㎡ 建筑面积㎡ 1 无纺一车间 钢架结构 500 500 2 无纺二车间 钢架结构 500 500 3 无纺三车间 钢架结构 1000 1000 4 开松车间 钢架结构 500 500 5 辅助用房 砖混 1000 1000 6 原料库 钢架结构 300 300 7 办公用房 / 200 200 8 空地 / 301 / 9 合计 4301 4000 7、生产规模及产品方案 本项目生产规模及产品方案如下。 表5 生产规模及产品方案一览表 序号 产品种类 年产量（t/a） 1 环保型吸音隔热毡 1200 2 棉纤维 700 3 内饰件 100 8、生产设备 本项目所需要的主要设备见表6。 表6 主要设备一览表 序号 设备名称 数量 1 PET毡生产线（原有） 3条 2 粉碎机（原有） 1台 3 剪板机（原有） 1台 4 其他附属设备 若干 5 挤出复合机（新增） 2套 6 粉碎机（新增） 6台 7 四柱冲切机（新增） 2台 8 复合机（新增） 1台 9 滚切机（新增） 4台 10 热熔涂胶机（新增） 3台 11 液压机（新增） 8台 12 电烘箱（新增） 8台 13 导热油炉 1台 14 燃气烘箱 1台 15 天然气燃烧机 2台 9、原、辅材料消耗量 本项目主要原辅材料用量见表7。 表7 主要原辅材料及能源用量一览表 序号 原辅料名称 年消耗量 1 低熔点纤维 400t 2 涤纶纤维 400t 3 聚丙烯颗粒 400t 4 服装边角料 1000t 5 胶水 1t 聚丙烯：聚丙烯（简称PP）。白色颗粒，无毒、无味，密度小，强度、刚度、硬度耐热性均优于低压聚乙烯,可在100度左右使用。具有良好的电性能和高频绝缘性不受湿度影响，但低温时变脆、不耐磨、易老化。适于制作一般机械零件，耐腐蚀零件和绝缘零件，较高的耐冲击性，机械性质强韧，抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀。 水胶：丙烯酸乳胶，由乙烯基烷氧基硅烷单体作为改性剂，与甲基丙烯酸烷基酯、丙烯酸烷基酯、丙烯酸羟烷基酯和烯基芳族化合物等单体通过种子乳液聚合方式进行共聚获得。水胶属于水基型黏胶剂。 10、厂区平面布置 本项目具体布置方案如下：生产车间在中部，原料仓库在北侧，办公室在西北侧，西侧为出入口，紧邻乡村公路，方便人流及物流进出厂区。平面布置情况见附图2。 11、公用工程及能源消耗量 （1）给、排水 本项目用水由自备水井供给1.05m3/d，项目用水单元主要为冷却用水0.3m3/d和员工生活用水0.75m3/d。 本项目挤出工序冷却用水循环使用，定期补充新水，无生产废水排放。员工办公生活废水用于厂区泼洒道路抑尘，不外排。厂内为旱厕，由当地村民定期清掏，用于农肥。用水和排水情况见表8。项目给排水情况详见图2。 表8 项目用水量一览表 项目 用水标准 数量 日补水量 日损耗量 日排水量 冷却用水 300天/年 / 0.3m3 0.3m3 0 员工生活用水 30L/人·d，300天/年 25人 0.75m3 0.75m3 0 合计 / 1.05m3 1.05m3 0 （3）供电 本项目供电由当地电网接入，项目年用电量约为30万kW·h，厂区电力供电为三相四线制380/220V，厂房内配有动力配电箱及照明箱。 （4）取暖、生产用热 本项目由燃煤改为天然气，天然气用量为5万Nm3/a，由供气管网供应。目前企业天然气导热油炉未建设低氮燃烧装置，企业将根据政府要求，在要求期限内完成导热油炉的低氮燃煤改造工程。 （5）食宿 本项目厂内不设职工食堂、宿舍，员工来源于当地村庄，食宿自行解决。 四、产业政策符合性分析 根据国家发改委2013年第21号令颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中规定，本项目建设内容均不属于其中淘汰和限制类，为允许类，不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》限制淘汰类，属于允许类。项目已经在大城县发展改革局备案。 五、选址合理性分析 本项目位于廊坊市大城县南赵扶镇大流漂村北侧，其所在区域不属于国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府划定的风景名胜区、自然保护区和水源地及其他需要特殊保护的区域。 本项目用地为工业用地，符合当地土地利用及总体规规划（相关证明文件见附件）。项目所在地交通发达，地理位置优越，从环保角度分析，项目选址可行。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 大城县金鹏汽车饰件有限公司于2013年11月填报了《加工隔热毡棉纤维建设项目环境影响登记表》，2013年11月28日取得了大城县环境保护局的审批意见，并于2013年12月23日通过了竣工环境保护验收。企业并于2016年6月27日进行了企业名称的变更，企业名称变更为大城县金鹏汽车附件厂（普通合伙）。该项目属于批建不符项目。 原有工程对环境的污染主要是废气、废水、噪声、固废。废水为生活污水；噪声主要来源于生产设备运行噪声；项目固体废物主要为废边角料、不合格品和生活垃圾。 （1）废气 原有项目导热油炉使用优质低硫无烟煤，废气中主要污染物烟尘、SO2、NOX排放浓度均能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值。 （2）废水 生活废水主要为职工盥洗废水，产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏。 （3）噪声 噪声主要为生产设备运行噪声，采取合理布局、选用低噪声设备、产噪设备置于室内、基础减震等措施减少噪声，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。 （4）固体废弃物 生产过程产生的废边角料及不合格品回用于生产；职工生活垃圾分类收集后由环卫部门处理。 （5）根据现有排污许可证，污染物排放控制总量为：COD0t/a、氨氮0t/a、SO20.006t/a、NOX0.018t/a。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地理位置 大城县地处河北省的中部偏东，位于廊坊市南端，津保公路、廊泊公路贯穿东西南北。东与静海、青县毗邻，西、南与任丘、河间接壤，西、北与文安洼相连接。全县东西宽36.1公里，南北长43.8公里，全县总面积903.7平方公里，地理坐标在东经116°21′—116°46′，北纬38°28′—38°52′之间。县城东距青县界12.8公里，西北距文安县界10公里，西南距河间县界24公里，西距任丘市界19.7公里，东北距静海县界38公里。县城坐落在县域中部偏东北，是县人民政府所在地，其北至首都北京160公里，东北至天津95公里，西南至省会石家庄213公里。地处环渤海经济区一级发展轴北京—天津城市带上。 二、地形地貌 大城县地处黑龙港河、子牙河下游。其境内地形为洪水冲积平原，地面平坦，地貌为平地夹有河床、洼地，县境地势由西南向东北倾斜，坡降10000:1，海拔高度为3.6—10米。由县境东北端杨家口村向西经郝庄、大童子村，至大阜村为一条+3.1至10米，+5米的海拔等高线。等高线以北，地面高度均在海拔5米以下，最低仅有3米，属文安洼东南边沿。等高线以南，大部地域在5米以上。子牙河由河间市流入县境，自西南向东北流经董家房子、九高庄、留各庄、十里弯、南赵扶、姚马渡，在东辛庄北流往静海县。由于人工堤防作用，河床呈顺直微曲型。河道与臧屯凸起东侧之断裂带走向一致，位置也很接近。子牙河河床已下切到接近侵蚀基准面，县境全河床的侵蚀、切割已经十分微弱。河谷略低于地平面，表明地壳运动处于相对稳定时期。黑龙港河西支从县东南部流过，与子牙河大体成平行流向，河床属顺直微曲型。 由于地壳下沉运动和子牙河等河流历来多淤塞、泛滥，造成河流两岸地势偏高。境内从位敢村到邓家务村一带有3条长约25公里的古河道，古河道两侧二坡地也比较发育。密集的新河、故道，使整体平坦的大城境内密布准缓岗小低平地，小浅平洼等地貌。 三、气候与气象 大城县位于华北平原北部，为暖温带半湿润地区，属大陆性季风气候。四季分明。春季，光照充足，升温较快，风转东南，干燥少雨；夏季，日照量大，气温较高，多东南风，湿润多雨；秋季，气温下降，天气晴朗，日差较大，时有早霜；冬季，北风偏多，干燥寒冷，降水量小。年平均气温11.8℃，极端最低气温-23.6℃，极端最高气温41.2℃，常年降水量一般为597.9毫米，年平均日照时数为2771.8小时，年日照百分率62.5%，太阳辐射总量129.217千卡/cm2，历年平均风速3.5米/秒，极端最大风速28米/秒。年平均相对湿度64%，全年无霜期188天，大城县受季风的影响，冬季盛行西北风，夏季盛行东南风。 四、水文及水文地质 （1）地表水 大城境内主要河流有子牙河、子牙新河、黑龙港河。 子牙河：子牙河河水经河间县北司徒乡，在权村镇董房子村西流入县境后，流经权村、留各庄镇、大广安乡、臧屯乡、平舒镇、南赵扶镇、旺村镇9个乡镇，境内全长46.7公里。河套面积36.5平方公里，流域面积890平方公里，河床宽40至114米，深8米，两侧距163至2450米，为复式河道，系半地上河，汛期最大行洪量300秒立方米，蓄水量730万立方米，结冻期约70天。1965年前，为常年河，水运畅通，是大城县上达衡水下通天津的唯一水路通道。1967年，子牙新河开挖以后，上游为臧桥枢纽工程控制，加之连年干旱，下游蓄水枯竭。因此，河床干涸，水运中断。 子牙新河：子牙新河为1965年根治海河后开挖的。子牙新河从大城里坦镇南部东西方向穿过，境内流长4.6公里。深槽行洪能力600秒/立方米，为一条行洪河道，主要下泄上游滹、滏两河来水。 黑龙港河：黑龙港河位于大城县东南部，源于邯郸。流经邯郸、邢台、衡水、沧州、廊坊和天津6个地区。黑龙港河分东、中、西三支，流经大城境内的上游为西支，下游为主支。西支由河间经于远头村南入大城县境，在小李庄村东北出县境汇入黑龙港河主支。主支又由朱家村村西南入大城县境，在小李庄村东北出县境流入静海县。黑龙港河在大城县境内流长为35.84公里，河道底宽15.0至30.0米。黑龙港河为季节性河流，从1965年根治海河后，上游汇入子牙新河，下游与北运河沿王镇店干渠沟通，每逢春秋两季能引水灌溉子牙河南部大部农田，该河蓄水量为260万立方米。 （2）地下水 大城县地下水的分布，分为浅层淡水区，浅、中层成水区，深层淡水区，超深层淡水区。 浅层淡水区：主要分布在中西部郑家村、位敢、大广安、大尚屯、等乡镇，淡水面积48l.3平方公里。埋深一般为5～10米，含水沙层厚度4～7米，矿化度0.8～1.99克/升。多年平均水位埋深2.0～3.5米，区内单位涌水量为3～12吨/小时·米。 浅、中层咸水区：主要分布在一是港河区小李庄—小流漂—樊庄—藏庄子—石疙瘩—里坦；二是留各庄区李零巨—阁里—大汪—留邻居；三是阜草区桃子、黄得务—阜草—南阜，东西杜；四是旺村、王文区西子牙—次花—王文—大童子、城关—裴庄。浅层咸水面积422.4平方公里，地表以下2米和浅层淡水以下40至120米的土层内均为咸水，矿化度一般在2.5—5.0克/升，很少开采利用。 深层淡水层：全县在120—280米厚的土层中，普遍储有深层淡水，深层水位在30—48米，单井出水量为30—40吨/小时，单位涌水量10—15吨/小时·米，pH值在0.8—3.5左右，矿化度一般在0.5—1.0克/升，适宜农田灌溉。含氟量在2.0—3.0毫克/升，作为生活饮用水，必须经过处理或采取改水降氟的措施。 超深层淡水层：埋深在280—500米，出水量大，每小时在100至120吨，深井水位在25米。 地下水的主要补给来源是大气降水入渗，其补给量随年内季节性变化，在多年气象周期内，随降水丰枯而异，年际变化较大，多年平均一般占地下水总补给量的56%左右，其次是河渠坑塘引蓄入渗补给，地下水流向的总趋势自西北向东南，其方向与地面自然坡降相近，平均水力坡度为0.205‰，地下水动态属降水（径流）补给——开采蒸发消耗型。近年来，由于地下水的大量开采，地下水位降低，导致地表水、地下水有利转化。补给量的增加，潜水蒸发量减少，在一定范围内使地下水保持相对稳定。 五、土壤 大城县土壤以潮土和褐土为主，成土母质为洪积冲积物，虽经长期耕作已成耕作土壤，但耕层较浅，普遍缺磷。东南部低洼地带有粘土、黑土、红胶土，西部高地上和沿河两侧有壤土、河壤土、两合土，在城关及县东北部分分布有盐碱土。 六、生态环境 周围主要为工业、农田环境，野生动物已经基本绝迹，植物以人工种植的观赏树木和草本植物为主。只在低洼河和撂荒的重碱地，有野生植物自然组成的群落。人工植被有农田、果树、林地等类型；植物组成有小麦、玉米、棉花、苹果、梨等。 本区野生动物有獾、刺猬、兔、黄鼬、野鸭、蛇等，野生植物有蒲公英、马齿草、车前子等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、行政区划和人口构成 大城县现辖10个乡镇，394个行政村。总面积904平方公里，人口45万人。 二、工农业生产 大城物产资源丰富，全县耕地面积82万亩，盛产小麦、玉米、豆类等粮食作物，经济作物以棉花、花生、芝麻、向日葵为主，干鲜果品种类繁多，尤以天津鸭梨、金丝小枣最负盛名。煤炭、煤层气等自然资源十分丰富，初步探明，境内煤炭储量127亿吨以上，煤质优良，是理想的工来用煤，煤层气含量1405亿立方米，地热水可保证60℃以上，日出水量可达100吨，开发前景十分广阔。 大城县依靠毗邻京津的地理优势和众多关系，主动接受京津等大城市的辐射，深化改革，扩大开放，形成了特色鲜明的地方经济体系。保温建材、摩托车配件、食品、化工、有色金属加工、建筑、电缆、仿古家具已成为支柱行业，每个行业都具有相当规模。其中，保温建材行业建成了全国最大的保温建材基地，摩配行业形成了全国最大的摩托车配件专业市场，以澳力发、万利发食品为代表的大城食品享誉京津，雄居北方市场。 2017年，大城县经济、社会事业发展态势良好，步伐加快。到2017年底，主要经济指标平稳较快增长，财政收入达到11.78亿元，比2011年增长近一倍。园区建设：河北大城经济开发区获省批复，“一区多园”建设拉开框架。项目建设：全县建设亿元以上项目120个，争列省、市重点项目42个。“互联网+”建设：携手腾讯大燕网，启动“互联网＋”建设，成为全国首家践行“互联网+”的县城。电子商务蓬勃兴起，中国网库“腾计划”保温建材产业带上线启动。城市建设：市场化运作资金60多亿元，实施了主次干道改造、红木文化新区启动建设、城乡环卫一体化、集中供暖等工程，居民生活环境明显改善。新农村建设：农业设施逐步夯实，累计投资5.5亿元，实施了高标准农田改造等40多项重点工程，修建农田路网47公里，成功争列省级农业科技园区。打造出津保南线旅游精品线，农村垃圾清运纳入城乡环卫一体化。留各庄镇、南赵扶镇荣膺全国重点镇，田王文、薛王文、王纪庄、中赵扶、刘演马获评省级美丽乡村。 三、交通运输及通讯 交通基础设施建设进一步加强，运输能力稳步提升。邮电通信业迅速发展。 四、文教卫生 文化事业日益繁荣。年末全县共有民间艺术团体200个，图书馆藏书4万册，电视覆盖率达100%。教育事业健康蓬勃发展。教学条件得到进一步提高。年末全县普通中学在校生数33827人，比上年减少12.9%，小学在校生数35258人，比上年增加3.5%，学龄儿童入学率达100%。卫生事业平稳发展，医疗条件进一步改善。年末全县拥有卫生医疗机构19个，床位1092张，卫生技术人员2108人，全县集体、个体行医机构640个（有执照），行医人员1244人，基本保证了人民群众就医的需要。 通过现场调查，在评价范围内无珍贵动植物及文物保护单位。

# 环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境） 1、环境空气 区域环境空气质量引用2017年大城县《环境质量评价报告》中相关数据。 2017年大城县县城区域内环境空气可吸入颗粒物五日平均浓度为0.0728mg/m3；SO2五日平均浓度为0.020mg/m3；NO2五日平均浓度为0.020mg/m3。主要污染物浓度稳定达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，各项污染物浓度和污染指数均比去年有所下降，空气质量保持在较好的水平。 2.地表水环境 2017年度对大城县子牙河南赵扶断面水质进行监测。子牙河南赵扶断面达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类水质标准，COD年平均浓度为38mg/L，达到目标考核要求(COD≤40mg/L)。 3.声环境 声环境引用《大城县金鹏汽车附件厂排污许可证监测报告》（HBRL-JC-LJ201809011）中厂界噪声监测数据，监测单位河北润利环境检测技术服务有限公司，监测时间2018年9月6日。监测结果见表9。 表9 噪声现状监测结果单位：dB（A） 噪声值 点位 昼间 夜间 测定值 排放 限值 达标 情况 测定值 排放 限值 达标 情况 2018.9.6 厂界东 56.7 ≤60 达标 46.2 ≤50 达标 厂界南 55.3 达标 45.3 达标 厂界西 58.6 达标 48.6 达标 厂界北 58.8 达标 48.9 达标 由上表可知，厂界声环境质量良好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于大城县南赵扶镇大流漂村北侧。周围无饮用水水源保护区、珍稀动、植物资源、重点文物、自然保护区、生态敏感区等环境敏感区域，主要环境敏感保护目标及保护级别见表10。 表10 环境保护敏感目标及保护内容 环境要素 环境保护 目标 方位 距离 保护 对象 保护内容 大气环境质量 大流漂村 南侧 300m 居民 大气环境质量符合 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 小店子村 东侧 850m 地下水环境质量 地下水 四周 厂址1km 范围 地下水环境质量 地下水质量符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境质量标准 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，非甲烷总烃执行《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准。标准值见表11。 表11 环境空气质量标准 项目 年平均 24小时平均 1小时平均 单位 SO2 60 150 500 μg/m3 NOX 40 80 200 PM10 70 150 一 PM2.5 35 75 一 非甲烷总烃 2.0 mg/m3 2、地下环境质量标准 区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。标准值见表12。 表12 地下水质量标准 单位：mg/L，pH除外 序号 因子 标准值 1 pH值 6.5～8.5 2 总硬度 ≤450 3 硝酸盐氮 ≤20 4 硫酸盐 ≤250 5 氨氮 ≤0.5 6 亚硝酸盐氮 ≤1 7 氯化物 ≤250 8 氟化物 ≤1 3、声环境质量标准 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准。标准值见表13。 表13 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 备注 2类 60 50 混合区 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气排放标准 生产工序非甲烷总烃废气排放执行河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中有机化工行业和其他行业标准要求。无组织排放非甲烷总烃企业边界浓度限值执行表2中其他企业标准要求。当非甲烷总烃去除效率达不到要求时，需执行表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值。具体标准值见表14。 表14 有机废气排放标准 行业 污染物 名称 排放浓度 最低去除效率 表2无组织排放监控浓度限值 表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值 有机化工行业 非甲烷总烃 80mg/m3 90% 2.0mg/m3 4.0mg/m3 其他行业 非甲烷总烃 80mg/m3 / 2.0mg/m3 / 粉碎工序颗粒物废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准浓度限值。 表15 大气污染物综合排放标准 污染物名称 标准级别 最高允许排放浓度 最高允许排放速率 排气筒 限值 颗粒物 新污染源二级 120mg/m3 15m 3.5kg/h 加热炉燃气废气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1新建炉窑（热处理炉）颗粒物排放限值及表2中有害污染物排放限值。标准值见表16。 表16 工业炉窑大气污染物排放标准 类别 烟气黑度（林格曼黑度，级） 颗粒物 SO2 NOX 烟气 ＜1 50mg/m3 400mg/m3 400mg/m3 导热油炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值。 表17 锅炉大气污染物特别排放限值 污染物项目 燃气锅炉限值 污染物排放监控位置 颗粒物 20 烟囱或烟道 二氧化硫 50 氮氧化物 150 烟气黑度（林格曼黑度 级） ≤1 烟囱排放口 2、噪声排放标准 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，见表18。 表18 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 声环境功能区类别 昼 间 夜 间 区域 2类 60 50 混合区 3、固体废物 一般工业固体废弃物参照执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的相关要求。生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016年修正)“第三节生活垃圾污染环境的防治”之规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据国家“十三五”污染物总量控制的有关规定，并结合本项目所在区域环境质量现状和工程自身外排污染物特征，确定本项目的总量控制因子为COD、氨氮、SO2、NOx、VOCs。 现有项目总量控制指标为COD0t/a、氨氮0t/a、SO20.006t/a、NOX0.018t/a。本项目污染物总量控制指标为COD0t/a、氨氮0t/a；SO20.075t/a、NOX0.094t/a；VOCS2.88t/a。改扩建后项目总量控制指标为COD0t/a、氨氮0t/a、SO20.075t/a、NOX0.094t/a、VOCs2.88t/a。 |

# 建设项目工程分析

项目工艺流程及排污节点： 本项目生产工艺流程及排污节点示意见图3。 （1）内饰件制品生产工艺流程 工艺流程简述： 在液压机内放入不同模具，将材料放入电箱或模具受热软化，将材料压出不同造型，最后进行冲孔、切边处理，处理完成后即为成品。 （2）吸音隔热毡（PET毡）制品生产工艺流程 生产工艺简述： 将纤维在混棉机中进行充分的混合，再进行开松梳理后，将梳理机输出的纤维网均匀的折叠，铺设所需的宽度及厚度，通过给棉机将混合充分的纤维输出成型的筵棉，输送至梳理机通过气流将纤维梳理成网，直接定型成纤维网，最后送入烘箱中进行加热定型，成品即为隔热毡。最后采取六种生产工艺，根据不同产品规格需要通过剪切或四柱冲切机进行冲压切型或者进行滾切或者加胶水和零件进行加温粘合为所需形状后进行包装或在隔热毡在表面粘上胶纸再在表面覆合上一层隔热毡或将外购的聚丙烯颗粒加入到挤出机内进行加热挤出，与厂内生产的隔热毡进行压光复合后，最后即为成品，入库待销。 （3）棉纤维生产工艺流程 主要污染物产生工序： 一、施工期的主要环境影响因素： 本项目为现有厂房进行生产，不新建车间。施工期主要进行设备安装及调试，对周围环境影响较小。 二、运营期的主要环境影响因素： 1、大气污染源 本项目大气污染物主要为导热油炉和加热炉燃烧天然气产生的燃气废气，开松梳理工序、粉碎工序产生的粉尘，加热定型、加温粘合和挤出工序产生的非甲烷总烃。 2、水污染源 本项目挤出工序冷却用水循环使用，定期补充新水0.3m3/d，无生产废水排放。厂区内不设食宿，无餐饮洗浴废水，生活污水为员工日常盥洗废水，约为0.6m3/d。污水产生量较少，且水质较为简单，用于厂区地面泼洒抑尘，不外排。厂区设有防渗旱厕，定期清掏做农肥。 3、噪声 本项目噪声源为粉碎机、挤出复合机、四柱冲切机、复合机、滚切机及风机等设备运行时产生的噪声N1－N12，源强约为75-85dB（A）。 4、固体废物 本项目生产固废主要来自于生产工序产生的边角料年产生量为2t/a，集中收集后粉碎处理，回用于生产。布袋除尘器收集粉尘产生量为12.12t/a，收集后返回生产工序。包装工序产生的废包装袋年产生量为0.1t/a，收集后外售处理。生活垃圾产生量为3.75t/a，经收集后交当地环卫部门进行处理。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 挤出工序 有机废气 | 有组织排放 非甲烷总烃 | 79.17mg/m3；1.9t/a | 7.92mg/m3；0.19t/a |
|  |  | 无组织排放 非甲烷总烃 | ≤2.0mg/m3，0.1t/a | ≤2.0mg/m3，0.1t/a |
|  | 加热工序 有机废气 | 有组织排放 非甲烷总烃 | 18mg/m3；432kg/a | 1.8mg/m3；43.2kg/a |
|  |  | 无组织排放 非甲烷总烃 | ≤2.0mg/m3，48kg/a | ≤2.0mg/m3，48kg/a |
|  | 加温粘合工序 有机废气 | 有组织排放 非甲烷总烃 | 5.25mg/m3，0.063t/a | 0.525mg/m3，0.0063t/a |
|  |  | 无组织排放 非甲烷总烃 | <2.0mg/m3，7.6kg/a | <2.0mg/m3，7.6kg/a |
|  | 混棉工序 | 有组织颗粒物 | 990mg/m3；11.88t/a | 9.9mg/m3；0.119t/a |
|  |  | 无组织颗粒物 | ≤1.0mg/m3；0.12t/a | ≤1.0mg/m3；0.12t/a |
|  | 粉碎工序生产废气 | 有组织颗粒物 | 31.67mg/m3；0.38t/a | 0.317mg/m3；0.0038t/a |
|  |  | 无组织颗粒物 | ≤1.0mg/m3；0.02t/a | ≤1.0mg/m3；0.02t/a |
|  | 导热油炉 | 烟尘 | 15.3mg/m3，0.003t/a | 15.3mg/m3，0.003t/a |
|  |  | SO2 | 45.9mg/m3，0.009t/a | 45.9mg/m3，0.009t/a |
|  |  | NOX | 137.6mg/m3，0.027t/a | 137.6mg/m3，0.027t/a |
|  | 加热炉 | 烟尘 | 18.3mg/m3，0.003t/a | 18.3mg/m3，0.003t/a |
|  |  | SO2 | 48.9mg/m3，0.008t/a | 48.9mg/m3，0.008t/a |
|  |  | NOX | 134.6mg/m3，0.022t/a | 134.6mg/m3，0.022t/a |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 | 生活污水全部用于地面泼洒抑尘，防渗旱厕定期清掏用作农肥 |
| 固体 废物 | 布袋除尘器 收集粉尘 | 粉尘 | 12.12t/a | 0t/a |
|  | 生产工序 | 边角料 | 2t/a | 0t/a |
|  | 包装工序 | 废包装材料 | 0.1t/a | 0t/a |
|  | 日常办公 | 生活垃圾 | 3.75t/a | 0t/a |
| 噪 声 | 粉碎机、挤出复合机、四柱冲切机、复合机及风机等设备运行时产生的噪声 | 等效 A声级 | 75-85dB(A) | 厂界噪声： 昼间≤60dB(A) 夜间不生产 |
| 主要生态影响（不够时可加页）： 本项目为已建成项目，无施工期，不涉及新增占地、植被破坏等其他生态影响问题，不会对周边生态环境造成明显不利影响。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目为批建不符项目，租赁现有厂房进行建设，施工期已结束，本次评价不再进行分析。

运营期环境影响分析 1、大气环境影响分析 （1）混棉工序生产废气 本项目生产环保型吸音隔热毡过程中混棉工序将产生颗粒物废气，采取在各产尘点上方设置集气设施收集产生的粉尘，然后通过管道送至布袋除尘器进行除尘。根据类比大城县金鹏汽车饰件有限公司年产 1 万吨环保型吸音隔热内饰件项目排污许可证监测报告，废气产生浓度为800-1000mg/m3，本次评价取最大值1000mg/m3。引风机风量为5000m3/h，产生量为12.0t/a，产生速率为5kg/h。集气罩收集效率为99%，处理前产生量为11.88t/a，产生速率为4.95kg/h，产生浓度为990mg/m3。布袋除尘装置除尘效率为99%以上（本次以99%计），通过2根15m排气筒排放（P2为无纺三车间粉尘排放口、P4为无纺一车间和无纺二车间粉尘排放口）。处理后粉尘排放浓度为9.9mg/m3，排放量为0.119t/a，排放速率为0.05kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准要求。 未被收集的粉尘量为0.12t/a，产生速率为0.05kg/h，通过车间通风换气排出车间外，厂界预测浓度小于1.0mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中周界外浓度最高点限值。布袋除尘装置收集的粉尘收集后回用于生产工序。 （2）粉碎工序废气 本项目产生的边角料经粉碎机粉碎后返回生产工序。粉碎过程中产生粉尘废气，经集气罩收集后通过布袋除尘进行处理，处理后的废气引至15m（P2为无纺三车间粉尘排放口）排气筒排放。本项目边角料年产量为2t/a，粉尘产生量占边角料年产量的20%，粉尘产生量为0.4t/a。引风机风量为3000m3/h，集气罩收集效率为95%，处理前产生量为0.38t/a，产生速率为0.158kg/h，产生浓度为31.67mg/m3。布袋除尘装置除尘效率为99%以上（本次以99%计），处理后粉尘排放浓度为0.317mg/m3，排放量为0.0038t/a，排放速率为0.0016kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准要求。 未被收集的粉尘量为0.02t/a，产生速率为0.0083kg/h，通过车间通风换气排出车间外，厂界预测浓度小于1.0mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中周界外浓度最高点限值。布袋除尘装置收集的粉尘收集后作为原料返回生产工序，回收粉尘量为0.3762t/a。 （3）挤出工艺产生有机废气 本项目挤出复合机采用电加热，不产生燃料废气；烘箱加热时产生少量的有机废气，与挤出工序废气一同分析。本项目挤出时加热温度约为200℃未达到原料分解温度350~380℃，原料不会分解，无大量分解废气产生。但塑料原料在受热情况下，残存未聚合的单体挥发至空气中，从而形成有机废气，主要污染物为非甲烷总烃。 参考我国《塑料加工手册》及美国《工业污染源调查与研究》等相关资料，在生产过程中，有机废气的产生量约为原材料用量的0.3%~0.5%，项目非甲烷总烃产生量按原料的0.5%计。本项目使用原料共计约400t/a，则非甲烷总烃的排放量为2t/a。 本项目在产生非甲烷总烃的部位设置集气罩收集废气，然后经UV光氧催化+低温等离子有机废气治理设备进行治理。释放非甲烷总烃总时间按每天8小时，年工作300天，风机风量10000m3/h，集气罩集气效率95%计算，以有组织形式排放非甲烷总烃量为1.9t/a，浓度为79.17mg/m3。 图3 非甲烷总烃处理示意图 通过采用上述废气处理装置处理后，非甲烷总烃处理效率按90%计，排放量为0.19t/a，排放浓度7.92mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中有机化工行业大气污染物排放限值，通过15m高排气筒（P1为无纺三车间有机废气和锅炉烟气排放口）排放。 未被集气罩收集的非甲烷总烃量为0.1t/a，以无组织形式扩散排出车间外。通过加强车间通风换气，促进无组织排放非甲烷总烃的稀释扩散，厂界非甲烷总烃排放浓度能够满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他业企业边界大气污染物浓度限值：≤2.0mg/m3。 （4）加温粘合工序有机废气 本项目在加温粘合过程会产生有机废气，使用的胶水为水基型粘胶剂，主要污染因子为非甲烷总烃。类比同行业，有机废气的产生量约为原材料用量的0.1%~0.7%，本次评价从对环境最不利的角度出发，非甲烷总烃产生量按原料的0.7%计。水胶的使用量为1t/a，则非甲烷总烃的产生量为0.07t/a。然后经过一套“光氧催化+低温等离子”有机废气治理设备进行治理。 集气装置废气收集气效率按90%计，收集的非甲烷总烃量为0.063t/a，工作时间为每天8小时，年工作300天，风机总风量为5000m3/h，则非甲烷总烃产生浓度为5.25mg/m3。光氧催化+低温等离子有机废气治理设备理想状态下有机废气处理效率可达90%以上，本次评价按照有机废气处理效率为90%计，非甲烷总烃排放量为0.0063t/a，排放浓度0.525mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业大气污染物排放限值，通过15m高排气筒（P3为无纺一、二车间有机废气排放口）排放。 未被集气罩收集的非甲烷总烃量为7.6kg/a，以无组织形式扩散排出车间外。通过加强车间通风换气，促进无组织排放非甲烷总烃的稀释扩散厂界排放浓度能够满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染物浓度限值：≤2.0mg/m3。 （5）天然气废气 烘干炉使用天然气作为燃料，为无纺三车间加热工序加热提供热量，天然气年用量约1.2×104Nm3。天然气加热炉每天运行时间8小时，年运行300天。根据《环境统计手册》及《环境影响评价指南》中相关资料介绍，每燃烧1.0×104m3，天然气污染物排放量为烟尘2.4kg、SO26.3kg、NOx18.7kg。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》2010年修订，下册中“燃气工业锅炉”中数据，每燃烧1×104m3，产生工业废气量136259.17m3。项目天然气耗量约为1.2万Nm3/a，则烟气产生量为1.635×105m3/a。则本项目污染物SO2、NOX、烟尘的排放浓度分别为48.9mg/m3、134.6mg/m3、18.3mg/m3，排放总量分别为0.008t/a、0.022t/a、0.003t/a。天然气废气与烘箱加温、挤出工序废气引风通过1根15m排气筒（P1为无纺三车间有机废气和锅炉烟气排放口）排放，污染物排放浓度满足《工业窑炉大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1（热处理炉）中新建窑炉颗粒物排放限值及表2中有害污染物排放限值。 本项目设有导热油炉1台，为无纺一车间、无纺二车间加热工序加热提供热量，每天使用8h，年使用天数为300天，年用天然气1.44×104Nm3。天然气属清洁能源，燃烧后废气污染源强很小。 根据《环境统计手册》及《环境影响评价指南》中相关资料介绍，每燃烧1.0×104m3，天然气污染物排放量为烟尘2.4kg、SO26.3kg、NOx18.7kg。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》2010年修订，下册中“燃气工业锅炉”中数据，每燃烧1×104m3，产生工业废气量136259.17m3。据此计算，本项目燃气废气年排放量为1.962×105m3，则污染物总排放量为烟尘0.003t/a，SO2 0.009t/a，NOx 0.027t/a，排放浓度为烟尘15.3mg/m3，SO2 45.9mg/m3，NOx137.6mg/m3。污染物排放浓度可以达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值。废气通过一根8m排气筒排放（P5为无纺一、二车间锅炉烟气排放口）。 （6）加热工序有机废气 本项目在加热定型工段对面料加热软化温度及定型在 140℃~180℃之间，加热时间 60s 左右，会产生非甲烷总烃。根据类比大城县金鹏汽车饰件有限公司年产 1 万吨环保型吸音隔热内饰件项目排污许可证监测报告，非甲烷总烃产生浓度为10-20mg/m3，本次评价取最大值20mg/m3。引风机风量为10000m3/h，产生量为0.48t/a。集气罩收集效率为90%，以有组织形式排放非甲烷总烃量为432kg/a，浓度为18mg/m3。 通过采用上述废气处理装置处理后，非甲烷总烃处理效率按90%计，排放量为43.2kg/a，排放浓度1.8mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业大气污染物排放限值，通过15m高排气筒（P1为无纺三车间有机废气和锅炉烟气排放口、P3为无纺一、二车间有机废气排放口）排放。 未被集气罩收集的非甲烷总烃量为48kg/a，以无组织形式扩散排出车间外。通过加强车间通风换气，促进无组织排放非甲烷总烃的稀释扩散，厂界非甲烷总烃排放浓度能够满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染物浓度限值：≤2.0mg/m3。 （7）卫生防护距离计算 本评价根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T 3840-91)中的卫生防护距离计算本项目的卫生防护距离。 卫生防护距离计算公式： 式中：Cm—标准浓度限制（mg/m3）； L—工业企业所需卫生防护距离（m）； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）。根据生产单元占地面积S(m2)计算，r=(S/π)0.5； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次。根据项目所在地年平均风速和大气污染源构成类别查取，具体数值取自GB/T13201—91中表5。 QC—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h），根据工程分析获取。 卫生防护距离计算参数及计算结果见下表。 表19 卫生防护距离计算参数及计算结果 位置 污染物 Cm mg/m3 源强特征 年平均风速 m/s 计算系数 卫生防护 距离（m） QC （kg/h） S (m2) A B C D 无纺一、二车间 非甲烷总烃 2.0 0.003 1000 3.5 700 0.021 1.85 0.84 0.052 颗粒物 0.45 0.05 1000 3.5 700 0.021 1.85 0.84 8.58 无纺三车间、开松车间 非甲烷总烃 2.0 0.042 1500 3.5 700 0.021 1.85 0.84 0.79 颗粒物 0.45 0.008 1500 3.5 700 0.021 1.85 0.84 0.98 本项目废气污染物无组织排放源所在的生产单元卫生防护距离计算结果为0.052m、8.58m、0.79m、0.98m，应设置100m卫生防护距离。因此，本项目卫生防护距离确定为100m，评价要求在项目100m范围内，不得规划居民区、学校、医院等环境敏感目标。项目卫生防护距离内没有居民区、学校、医院等环境敏感目标。项目距离最近的居民点为南侧300m的大流漂村。 综上，本项目废气治理措施是可行的，项目建设不会对当地环境质量造成明显的不利影响。 2、水环境影响分析 本项目挤出工序冷却用水循环使用，定期补充新水0.3m3/d，无生产废水排放。项目厂区内不设食宿，无餐饮洗浴废水，生活污水为员工日常盥洗废水，约为0.6m3/d。污水产生量较少，且水质较为简单，用于厂区地面泼洒抑尘，不外排。厂区设有防渗旱厕，定期清掏做农肥。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中有关规定，本项目属于“O纺织化纤”类别中的第119项“化学纤维制造”项目类别，属于该导则中对此项目地下水环境影响评价项目不要求进行地下水环境影响评价工作。 综上，本项目污水可做到零排放，项目建设不会对周边水环境质量造成明显不利影响。 3、噪声影响分析 本项目噪声源为粉碎机、挤出复合机、四柱冲切机、复合机、滚切机及风机等设备运行时产生的噪声N1－N11，源强约为75-85dB（A）。主要噪声设备及采取的降噪措施见表20。 表20 主要噪声源及其降噪措施 序号 主要噪声源 设备 台数 噪声级 （单机） 安装位置/降噪措施 原声级 降噪后 1 粉碎机 7 80 55 室内/减振、隔声 2 剪板机 1 85 60 室内/减振、隔声 3 挤出复合机 2 80 55 室内/减振、隔声 4 四柱冲切机 2 85 60 室内/减振、隔声 5 复合机 1 75 50 室内/减振、隔声 6 滚切机 4 75 50 室内/减振、隔声 7 热熔涂胶机 3 75 50 室内/减振、隔声 8 液压机 8 80 55 室内/减振、隔声 9 风机 4 85 60 室内/减振、隔声 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 （1）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — i 声源在T 时段内的运行时间，s。 （2）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) （3）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （4）预测结果 本项目噪声源对各预测点的影响预测结果见表21。 表21 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 噪声源 预测点位 距离厂界 贡献值 标准值 备注 71.2 东厂界 10 51.2 昼间：60 夜间不生产 南厂界 10 51.2 西厂界 20 45.2 北厂界 20 45.2 与现状噪声叠加后，本项目投产后厂界噪声预测值见表22。 表22 昼间各厂界预测值 单位dB(A) 预测点 项目厂界 噪声贡献值 现状监测值 预测值 标准值 昼间 东厂界 51.2 56.7 57.8 60 南厂界 51.2 55.3 56.7 60 西厂界 45.2 58.6 58.8 60 北厂界 45.2 58.8 59.0 60 由表22看出，在落实评价提出的采用低噪声设备，对产噪设备进行基础减振，主要设备置于车间内厂房隔声等措施，项目投产后设备运行噪声对厂界的噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 综上，本项目噪声可做到达标排放，项目建设不会对厂界声环境质量产生明显不利影响。 4、固体废物对环境的影响分析 本项目的固体废物包括一般工业固废和生活垃圾。 （1）生产固废 本项目生产固废主要来自于生产工序产生的边角料年产生量为2t/a，集中收集后粉碎处理，回用于生产。布袋除尘器收集粉尘产生量为12.12t/a，收集后返回生产工序。包装工序产生的废包装袋年产生量为0.1t/a，收集后外售处理。 （2）生活垃圾 本项目生活垃圾主要来源于员工的日常生活，产生量按0.5kg/人·天，员工25人，垃圾产生量为3.75t/a，委托当地环卫部门定期清运填埋。 综上，本项目固体废物处置方法规范，去向明确，切实可行，符合“无害化、减量化、资源化”的原则，在建设方对固体废物安全存放统一处理处置的情况下，能够实现固体废物零排，不会对环境造成二次污染。 5、总量控制 （1）本项目污染物总量控制指标 根据国家“十三五”污染物总量控制的有关规定，并结合本项目所在区域环境质量现状和工程自身外排污染物特征，确定本项目的总量控制因子为COD、氨氮；SO2、NOX；VOCs。 根据《关于印发＜建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法＞的通知》（环发[2014]197号）、《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总[2014]283号），项目建成后排放总量指标依照国家或地方污染物排放标准核定。 （1）加热工序废气 项目加热工序加热炉使用天然气作为燃料，废气污染物排放量按《工业窑炉大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1（加热环保炉）中新建窑炉排放限值进行计算，污染物排放标准分别为SO2400mg/m3，NOX400mg/m3。每燃烧1万Nm3的天然气，工业废气量排污系数136259.17m3/万m3天然气。项目天然气耗量约为1.2万Nm3/a，则烟气产生量为1.635×105m3/a。按照污染物排放标准计算达标排放量结果如下： SO2达标排放量：1.635×105m3/a×400mg/ m3 =0.065t/a； NOX达标排放量：1.635×105m3/a×400mg/ m3 =0.065t/a。 （2）燃气锅炉废气 项目导热油炉使用天然气作为燃料，废气污染物排放量按《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值：SO250mg/m3，NOX150mg/m3。项目天然气耗量约为1.44万Nm3/a，则烟气产生量为1.962×105m3/a。按照污染物排放标准计算达标排放量结果如下：生产工序有机废气非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工行业大气污染物排放限值：非甲烷总烃80mg/m3，风机风量为15000m3/h，工作时间为2400h，则废气排放量为3.6×107m3/a。 按照废气污染物排放标准计算达标排放总量如下： SO2达标排放量：1.962×105m3/a×50mg/ m3 =0.010t/a； NOX达标排放量：1.962×105m3/a×150mg/ m3 =0.029t/a。VOCs（以非甲烷总烃计）达标排放量:3.6×107m3/a×80mg/m3=2.88t/a。 综上，本项目以污染物达标排放量作为总量控制指标为：COD0t/a、氨氮0t/a；SO20.075t/a、NOX0.094t/a、VOCs （以非甲烷总烃计）2.88t/a。 （3）污染物“三本帐”核算 现有项目总量控制指标为COD0t/a、氨氮0t/a、SO20.006t/a、NOX0.018t/a。本项目污染物总量控制指标为COD0t/a、氨氮0t/a；SO20.075t/a、NOX0.094t/a；VOCS2.88t/a。改扩建后项目总量控制指标为COD0t/a、氨氮0t/a、SO20.075t/a、NOX0.094t/a、VOCs2.88t/a。 污染物“三本帐”核算见表23。 表23 污染物“三本帐”核算一览表单位：t/a 总量 主要污染物 现有项目 总量指标 本项目 总量指标 以新带 老消减量 改扩建后 项目总量 增减量 COD 0 0 0 0 0 氨氮 0 0 0 0 0 SO2 0.006 0.075 0 0.075 +0.069 NOX 0.018 0.094 0 0.094 +0.076 VOCS 0 2.88 0 2.88 +2.88 6、环保投资及“三同时”验收一览表 本项目总投资2000万元，其中环保投资估算约为40万元，占工程总投资的5%。具体投资情况及环保竣工“三同时”验收见表24。 表24 环境保护“三同时”验收一览表 类别 防治对象 防治设施 投资 （万元） 验收指标 验收标准 废气 无纺三车间 挤出工序 非甲烷总烃 集气罩+光氧催化+低温等离子+15m排气筒（P1） 37 排气筒排放浓度 ≤80mg/m3 厂界排放浓度 ≤2.0mg/m3，生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值≤4.0mg/m3 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中有机化工行业大气污染物排放限值和表2其它业企业边界大气污染物浓度限值，去除效率≥90%；当非甲烷总烃去除效率达不到要求时，需执行表3标准 无纺三车间 加热工序 非甲烷总烃 排气筒排放浓度 ≤80mg/m3 厂界排放浓度 ≤2.0mg/m3 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业大气污染物排放限值和表2其它业企业边界大气污染物浓度限值 无纺三车间 烘箱加温天然气废气 清洁能源天然气+光氧催化+低温等离子+15m排气筒（P1） 烟尘≤50mg/m3 SO2≤400mg/m3 NOX≤400mg/m3 河北省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）中表1、2非金属加热炉标准限值要求 无纺一、二、三车间混棉工序、开松车间粉碎工序颗粒物 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（P2、P4） 排气筒排放浓度≤120mg/m3， 排放速率≤3.5kg/h 厂界排放浓度 ≤1.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级及无组织排放限值 无纺一、二车间加热、加温粘合工序非甲烷总烃 集气罩+光氧催化+低温等离子+15m排气筒（P3） 排气筒排放浓度 ≤80mg/m3 厂界排放浓度 ≤2.0mg/m3 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业大气污染物排放限值和表2其它业企业边界大气污染物浓度限值 无纺一、二车间导热油炉 清洁能源天然气+8m排气筒（P5） 烟尘＜20mg/m3 SO2＜50mg/m3 NOX＜150mg/m3 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值 废水 生活污水 盥洗废水全部用于地面泼洒抑尘。防渗旱厕定期清掏用作农肥 1 不外排 不外排 噪声 各类生产设备及风机等 合理布局、基础减振、建筑物隔声 1 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准 固废 边角料 回收粉碎后重新使用 1 固废收集及 储存设施完备 处置完善 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的相关要求。 布袋除尘器收集粉尘 收集后重新使用 废包装材料 收集后外售 生活垃圾 统一收集并交当地环卫部门处理 生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016年修定)“第三节生活垃圾污染环境的防治”之规定。 合计 40

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 混棉、粉碎工序 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒 | 达标排放 |
|  | 烘箱加热、挤出、加温粘合工序 | 非甲烷总烃 | 集气罩+光氧催化+低温等离子+15m排气筒 |  |
|  | 导热油炉 | 烟尘、SO2、 NOX | 清洁能源天然气+8m排气筒 |  |
|  | 烘干炉 | 烟尘、SO2、 NOX | 清洁能源天然气+光氧催化+低温等离子+15m排气筒 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 | 排入防渗旱厕，定期清掏用于农田施肥 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 生产工序 | 边角料 | 返回生产工序 | 不外排 |
|  | 布袋除尘器 | 收尘 |  |  |
|  | 生产 | 废包装材料 | 收集后集中外售，综合利用 |  |
|  | 日常生活 | 生活垃圾 | 委托当地环卫部门清运填埋 |  |
| 噪 声 | 粉碎机、挤出复合机、四柱冲切机、复合机、滚切机及风机等设备运行时产生的噪声 | 噪声 | 合理布局、基础减振、建筑物隔声 | 达标排放 |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可加页）： 本项目为已建成项目，无施工期，不涉及新增占地、植被破坏等其他生态影响问题，不会对周边生态环境造成明显不利影响。 |

# 结论与建议

一、结论： （一）项目建设情况 项目名称： 年产2000吨环保型吸音隔热毡、棉纤维、内饰件项目 建设单位： 大城县金鹏汽车附件厂（普通合伙） 建设规模：本项目占地面积4301m2，建筑面积4000m2。 工程投资和环保投资：本项目总投资2000万元，其中环保投资估算约为40万元，占工程总投资的5%。 职工人数和工作制度：本项目员工人数为25人。每天1班，8小时工作制，年工作日为300天。 （二）环境现状和区域主要环境问题 根据2017年7月大城县《环境质量评价报告》，整理建设项目所在地环境质量现状及主要环境问题如下： 1、环境空气 区域环境空气质量引用2017年大城县《环境质量评价报告》中相关数据。 2017年大城县县城区域内环境空气可吸入颗粒物五日平均浓度为0.0728mg/m3；SO2五日平均浓度为0.020mg/m3；NO2五日平均浓度为0.020mg/m3。空气污染指数1.68。主要污染物浓度稳定达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，各项污染物浓度和污染指数均比去年有所下降，空气质量保持在较好的水平。 2、地表水环境 子牙河水环境质量选取廊坊市环保局公布的廊坊市地面水水质监测报告中相关内容。子牙河小合闸断面水质属于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准。 3、声环境 声环境引用《大城县金鹏汽车附件厂排污许可证监测报告》（HBRL-JC-LJ201809011）中厂界噪声监测数据，监测单位河北润利环境检测技术服务有限公司，监测时间2018年9月6日。经监测，厂界声环境质量良好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 （三）环境影响分析结论 （1）废气 本项目烘箱加温、挤出工艺产生的非甲烷总烃采用集气罩收集后经光氧催化+低温等离子有机废气治理设备进行治理。废气经治理后，非甲烷总烃排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中有机化工行业大气污染物排放限值，通过15m高排气筒排放。通过加强车间通风换气，促进无组织排放非甲烷总烃的稀释扩散，厂界非甲烷总烃浓度能够满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他业企业边界大气污染物浓度限值：≤2.0mg/m3。 本项目加温粘合工艺产生的非甲烷总烃采用集气罩收集后经光氧催化+低温等离子有机废气治理设备进行治理。废气经治理后，非甲烷总烃排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业大气污染物排放限值，通过15m高排气筒排放。通过加强车间通风换气，促进无组织排放非甲烷总烃的稀释扩散，厂界非甲烷总烃排放浓度能够满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他业企业边界大气污染物浓度限值：≤2.0mg/m3。 本项目产生的颗粒物采用集气罩收集后经布袋除尘器处理。废气经治理后，颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准要求。未被收集的粉尘，通过车间通风换气排出车间外，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中周界外浓度最高点限值。 本项目导热油炉和烘干炉，采用天然气为能源，天然气属清洁能源废气污染源强很小。本项目燃气废气污染物烟尘、SO2、NOX排放浓度均达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值和《工业窑炉大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1（热处理炉）中新建窑炉颗粒物排放限值及表2中有害污染物排放限值。 综上，本项目废气治理措施是可行的，项目建设不会对当地环境质量造成明显的不利影响。 （2）废水： 本项目挤出工序生产冷却用水循环使用，定期补充新水0.3m3/d，无生产废水排放。厂区内不设食宿，无餐饮洗浴废水，生活污水为员工日常盥洗废水，约为0.6m3/d。污水产生量较少，且水质较为简单，用于厂区地面泼洒抑尘，不外排。厂区设有防渗旱厕，定期清掏做农肥。 综上，本项目污水治理措施是可行的，项目建设不会对周边水环境质量造成明显不利影响。 （3）噪声 在采用低噪声设备，对产噪设备进行基础减振，主要设备置于车间内厂房隔声等措施，项目噪声对厂界的噪声预测值在45.2～51.2dB(A)，且项目夜间不生产，厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值。 综上，本项目噪声治理措施可行，项目建设不会对厂界声环境质量产生明显不利影响。 （4）固体废物 本项目生产固废主要来自于生产工序产生的边角料年产生量为2t/a，集中收集后粉碎处理，回用于生产。布袋除尘器收集粉尘产生量为12.12t/a，收集后返回生产工序。包装工序产生的废包装袋年产生量为0.1t/a，收集后外售处理。 本项目生活垃圾产生量为3.75t/a，经收集后交当地环卫部门进行处理。 在建设方对固体废物安全存放统一处理处置的情况下，本项目固体废物去向明确，切实可行，不会对环境造成二次污染。 （四）污染物排放总量控制指标 现有项目总量控制指标为COD0t/a、氨氮0t/a、SO20.006t/a、NOX0.018t/a。本项目污染物总量控制指标为COD0t/a、氨氮0t/a；SO20.075t/a、NOX0.094t/a；VOCS2.88t/a。改扩建后项目总量控制指标为COD0t/a、氨氮0t/a、SO20.075t/a、NOX0.094t/a、VOCs2.88t/a。 （五）项目可行性结论 综上所述，评价认为该项目符合国家产业政策，厂址选择可行，平面布局合理，在满足本报告表提出的污染物防治措施的前提下，气、声达标排放，不会对当地环境质量产生明显不利影响，具有较好的经济效益和社会效益，从环境保护角度分析该项目是可行的。 二、建议: 1、项目建设过程中，不得擅自变动防治污染设施的设计方案和环保资金，规范设计，规范施工，各项污染治理设施及设备必须由具有环境工程设计资质的单位进行设计，并采用具有市级以上环保主管部门资质认证的合格环保设备，为污染物的达标排放和正常运行提供技术保障。 2、建设单位要加强企业管理，尤其对废气环保设备定期进行维护管理，保证设备的正常运转。 3、为搞好环境保护工作，建设单位应设置专职环境保护管理人员，对建设工程环境保护工作进行监督和管理。 4、建设单位应加强场区内绿化、硬化、吸尘降噪，改善厂区及周围生态环境。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行

# Text boxes

压光复合

切边

加热挤出

S3、N5

G3

剪切

加热定型

铺网成型

开松梳理

混棉

领料

图1  原有项目工艺流程图

图2    项目用水平衡示意图

用于厂区泼洒抑尘，不外排

0.6m3/d

自备水井

0.75m3/d

日常办公用水

0.15m3/d

0.3m3/d

冷却用水

包装

入库

1.0m3/d

N10、S6

滾切

S2、N4

覆合

胶纸卷固定

N9、S5

入库

N3、S1

G1、N1

成品

冲孔、切边

N2

领料

模具、烘箱、加热

压制

图例： N噪声 S固废  G 废气

图3   生产工艺流程及排污节点示意图

聚丙烯颗粒

G4、N6

N7

S4、N8

冲压切型

包装

N11、G5

加温粘合

胶水、零件

达标排放

光氧催化+低温等离子有机废气设备

非甲烷总烃

风机

集气罩

冲压

裁板

铁板

成品

成品

切割

加热定型

棉纤维、丙纶配比

G2

粉碎

服装边角料

N12、G6

0.3m3/d