东风天锦舞台车主要技术信息

| 【主要技术参数】 |
| --- |
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 264 |
| 产品名称 | CLW5120XWTD4型舞台车 | 产品号 | ZKGBL4KR029 |
| 总质量(Kg) | 12495 | 外形尺寸(mm) | 9990×2495×3800 |
| 整备质量(Kg) | 12300 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 |  |
| 接近角/离去角(°) | 20/8 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2960 |
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 5600 |
| 轴荷(Kg) | 4440/8055 | 最高车速(Km/h) | 90 |
| 其它 | 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):500。选装导流罩。ABS型号及厂家:3631010-C2000、东风电子科技股份有限公司制动系统公司。 |
| 【底盘技术参数】 |
| 底盘型号 | DFL5120XXYB2 | 底盘名称 | 厢式运输车底盘（二类） |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 9800×2370×2620,2730,3270 | 轮胎数 | 6 |
| 接近角/离去角(°) | 20/10 | 轮胎规格 | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20,255/70R22.5 |
| 钢板弹簧片数 | 11/11+10 | 前轮距(mm) | 1815 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| EQH160-40 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 118 |

东风天锦舞台车双面展开60平方米，可选装LED彩屏（内置LED彩屏随舞台顶部举升；也可外置LED彩屏带举升）。车头和车尾方向可选装广告屏风、音响平台等；可搭建20平方米的辅助舞台（可在车尾或者演出舞台的另侧搭建，形成化妆间、主持平台等）。舞台车选用东风天锦正宗国四底盘，160马力发动机，排半驾驶室，可选装倒流罩；厢体长度7.6米，高度2.5米，宽度2.495米；整车长度9.99米；舞台车上黄牌舞台户。湖北宏宇舞台车可根据客户需求实行个性化定制生产！