宝鸡恒压供水设备，宝鸡恒压供水设备价格，宝鸡恒压供水设备优点

有一种默契叫做心照不宣，有一种感觉叫做妙不可言；有一种灵犀叫做一点就通，有一种思念叫做望眼欲穿；有一种朋友叫做患难相交，有一种知己叫做千载难逢。

中梁供水设备有限公司：竭诚为您服务

彭经理：18229972269  QQ：270095736

网址：http://www.hngongshui.com ；http://www.zlgongshui.com

以品牌占领市场  以品质稳定市场  以创新开拓市场

宝鸡恒压供水设备概述

随着我国社会主义现代化建设事业的持续发展，给排水设备也在不断提高，从过去老式的水泵加屋顶水箱到现在变频供水（节能、去掉了易污染的屋顶水池）。近年来又一新型的供水设备出现——恒压供水设备，它是在恒压供水设备上发展起来的，它主要由无负压调节罐、水泵、气压罐、智能控制系统等组成。

宝鸡恒压供水设备特点

1．自动化程度高、多种启停方式、稳定时压力控制精度＜1%。

2．多种控制方式（变频自动、工频自动、工频手动）。

3．全数字智能化控制，任意修改运行参数（控制方式、水泵电机数量、设定值、压力上下值、PID值、加减速时间等）

4．故障自诊断和自处理功能，对缺相、过流、过压、水位过低和变频故障等均能自行诊断，及时发出声光报警信号，设备具有完善的电气安全保护及电机故障跨越功能。

5．变频器对水泵全部实现软启动，水泵自动循环运行，减少设备损耗、延长水泵寿命。

6．节能20%-50%。

宝鸡恒压供水设备工作原理

1.微机设定给水泵工作压力，即用户用水压力。生活给水时，设备运行在低压变频状态，由变频器时刻管网压力，对反馈只值和设定值进行运算和比较计算，若管网压力低于用户所需压力（设定压力）则自动增加输出频率，从而使泵的转速增加，出水量增加，当一台泵运行满足不了用户需要时，其它各台泵自动投入，以保证用户的使用压力。

2.当自来水管网的压力升高达到与用户使用压力时候，变频器经过一段延时后便降低转速直到停止，只有当压力降到某一设定压力值时，变频器才从新开始工作。变频泵组的工作只是满足用户的用水压力与管网压力之差，大大节约了电能。

3.当流量调节器内压力低于一个大气压时，安装在流量调节器顶的负压消除器自动打开，使气体进入流量调节器内，消除负压。当流量调节器内压力升高时，又可以将多余的气体排出流量调节器外，使流量调节器内蓄满水，以备下次用水高峰期时使用。当流量调节器内蓄满水后。安装在流量调节器顶的遇压消除器自动关闭，防止溢流。

宝鸡恒压供水设备优势

1、节电：优化的节能控制软件，使水泵实现最大限度地节能运行;

2、节水：根据实际用水情况设定管网压力，自动控制水泵出水量，减少了水的跑、漏现象;

3、运行可靠：由变频器实现泵的软起动，使水泵实现由工频到变频的无冲击切换，防止管网冲击、避免管网压力超限，管道破裂。

4、联网功能：采用全中文工控组态软件，实时监测各个站点，如电机的电压、电流、工作频率、管网压力及流量等。并且能够累积每个站点的用电量，累积每台泵的出水量，同时提供各种形式的打印报表，以便分析统计。

5、 控制灵活：分段供水，定时供水，手动选择工作方式。

6、自我保护功能完善：如某台泵出现故障，主动向上位机发出报警信息，同时启动备用泵，以维持供水平衡。万一自控系统出现故障，用户可以直接操作手动系统，以保持正常供水。

宝鸡恒压供水设备选型依据

1、水泵流量总和应大于实际最大供水量；

2、变频控制柜选型；

3、蓄水池容量应大于每小时最大供水量；

4、水泵扬程应大于实际供水高度。

宝鸡恒压供水设备四大技术

一：独家消除负压技术双重保险;

在原来的的消除负压技术基础上，由一台负压抑制器工作，控制负压产生，在此基础上又增加了一个消除负压的紧急进气单向通道;两种消除负压功能，当抑制器不能完全消除负压或者故障时，另外一个消除负压紧急进气通道马上打开，100%完全消除负压的产生。

二：独家无水检测双重保护;

当市政管网停水时，稳流罐内的水位下降，液位传感器检测到无水信号时，马上给信号给萍乡恒压供水设备变频器，让水泵停止工作，保护水泵，以防电机烧毁，来水时水泵自动恢复供水。第二种保护：当液位传感器故障时，由无负压稳流罐下面的电接点压力表工作;当压力表检测到水泵进口压力下降设定压力时;压力信号反馈给变频器，让水泵马上降频工作，直至停机以防电机烧毁，保护水泵，来水时水泵自动恢复供水.

三：独家水泵出口弯头流道无疤痕技术：

长沙中梁最新宝鸡恒压供水设备水泵出口流道采用独家特殊的加长大月弯头，取消了常规90度弯头再焊接管道方式，水泵出水口流道更加通畅，减少了扬程损耗，提高了水泵工作性能，不但美观又非常实用。

四：独家特制液位传感器换代产品：

目前国内的生产，无负压罐上的液位传感器都是采用不锈钢304或316材料做成的产品，多年来事实证明，很多用户都发现安装在宝鸡恒压供水设备不锈钢稳流罐上液。

宝鸡恒压供水设备应用场合

1、生活用水：如高层建筑、居民小区、别墅、医院、学校、机场、军队、工厂宿舍等场合生活和消防给水

2、冷热水系统：如学校、宾馆、旅馆、等场合冷热水增压系统

3、灌溉喷淋：如公园、水上乐园、农场、果园等场合给水

4、生产建设：如工厂生产加工、洗涤装置、食品饮料加工、建筑工地等给水增压。

长沙中梁供水设备有限公司--您的贴心二次供水方案解决专家！

联系人：  彭清

手机：18229972269  （欢迎来电咨询）

电话：0731-85234418

传真:0731-85234418

服务咨询QQ:270095736

销售地址：长沙市天心区芙蓉中路三段558号建鸿达现代空间A座1306室

有一种默契叫做心照不宣，有一种感觉叫做妙不可言；有一种灵犀叫做一点就通，有一种思念叫做望眼欲穿；有一种朋友叫做患难相交，有一种知己叫做千载难逢。