建设项目环境影响报告表

项目名称：榆林市西贝尔能源综合利用有限公司新建年产

240万吨洗选煤项目

建设单位：榆林市西贝尔能源综合利用有限公司（盖章）

编制日期：二〇一八年九月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别――按国标填写。

4．总投资――指项目投资总额。

5．主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 榆林市西贝尔能源综合利用有限公司新建年产240万吨洗选煤项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 榆林市西贝尔能源综合利用有限公司 |
| 法人代表 | 郝振强 | 联系人 | 贾军 |
| 通讯地址 | 陕西省榆林市榆阳区大河塔镇西尧则村3号 |
| 联系电话 | 13891220907 | 传真 | / | 邮政编码 | 719000 |
| 建设地点 | 榆阳区大河塔镇西尧则村 |
| 备案部门 | 榆林市榆阳区发展改革局 | 批准文号 | 榆区政发改审发〔2018〕186号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | B0610烟煤和无烟煤开采洗选 |
| 占地面积 （平方米） | 53333.33（80亩） | 绿化面积 （平方米） | 8000 |
| 总投资 （万元） | 5000 | 其中：环保投 资（万元） | 219.6 | 环保投资占总投资比例 | 4.39% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2020年1月 |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 榆阳区煤炭资源丰富，埋藏浅，易开采，为低灰、低硫、低磷、中高发热量的长焰煤，是优质的工业气化煤和动力煤。但煤炭开采后直接利用会产生大量的SO2、NOx和烟尘等污染物，为从源头防控，有效降低煤炭燃烧产生的污染物，应大力提高煤炭洗选比例。洗选煤是原煤深加工的第一步，也是发展洁净煤技术的源头和基础，可以提高原煤的质量、价格和利用率。随着国民经济的持续发展，能源市场对洗煤的需求越来越大，煤炭洗选加工项目具有良好的市场潜力与发展前景。因此榆林市西贝尔能源综合利用有限公司拟在榆阳区大河塔镇西尧则村新建240万吨/年洗选煤厂项目。 二、环境影响评价的工作过程 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》的要求和相关规定，该项目应进行环境影响评价。参照《建设项目环境影响评价分类管理名录》，该项目类别为“四十一、煤炭开采和洗选业；129洗选、配煤；全部”项目，应编制环境影响报告表。 受榆林市西贝尔能源综合利用有限公司委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后我单位组织相关技术人员进行现场踏斟和资料收集，按照国家环评导则及相关规定，编制了本项目环境影响报告表，报环境保护主管部门审批。 三、分析判定相关情况 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011版）（2013修正）》中规定：120万吨/年及以上的高效选煤厂建设属于鼓励类项目。2018年9月，榆林市榆阳区发展改革局以榆区政发改审发﹝2018﹞186号文对本项目进行了备案。因此，本项目符合国家和地方产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 本项目与“三线一单”符合性分析见表1。 表1 “三线一单”符合性分析表 “三线一单” 本项目情况 符合性 生态保护红线 本项目所在地位于榆阳区大河塔镇西尧则村，项目所在区无自然保护区、风景名胜区，不在生态保护红线管控范围内 符合 环境质量底线 项目拟采取先进的工艺和有效的环保措施，废气可做到达标排放，不会改变区域大气环境质量；项目无生产废水产生，生活污水和初期雨水经处理后回用，不外排。因此，不会改变区域地表水、地下水的功能，项目的建设符合榆阳区的环境质量底线要求 符合 资源利用上线 本项目利用陕西黑龙沟矿业有限公司原煤为原料，采用跳汰洗煤工艺，具有工艺简单、省水等特点，是一种适合西部缺水地区的先进工艺，不触及榆林市资源利用上线 符合 负面清单 本项目属于B0610烟煤和无烟煤开采洗选业，属于120万吨/年及以上高效选煤厂建设，不属于榆林市负面清单内禁止新建、扩建项目 符合 3、选址可行性分析 （1）本项目位于榆林市榆阳区大河塔镇西尧则村，用地不占用基本农田，不在当地文物遗址保护区范围内，区内无风景名胜区及自然保护区，周围生态环境相对简单，对周围环境无明显不利影响。 （2）项目原煤由陕西黑龙沟矿业有限公司和西安朗意科技发展有限公司神树畔煤矿提供。西安朗意科技发展有限公司神树畔煤矿距离厂区12km，位于陕西省榆林市榆阳区麻黄梁镇断桥村，陕西黑龙沟矿业有限公司距离厂区15km，位于陕西省神木县大保当境内，距204省道榆神高速锦界入口处5公里，距煤炭集装站9.8公里，原料运输便利，能够满足项目用煤需求。 （3）本项目厂区所有生产用水由西安朗意科技发展有限公司神树畔煤矿提供，可满足本工程的用水要求。 （4）项目位于榆阳区大河塔镇西尧则村，租赁榆林市永安炉煤有限公司厂区土地（详见附件）。项目厂址所在区域为榆阳区金鸡滩循环经济产业园区规划范围内。目前，该园区管委会已出具项目符合园区规划的意见（榆区政金园发〔2018〕27号）文件，项目建设符合榆阳区金鸡滩循环经济产业园区规划。金鸡滩循环经济产业园于2012年4月经榆林市委批准成立，位于陕西省榆林市榆阳区金鸡滩镇、大河塔镇范围内，规划面积为41.8平方公里，园区以“煤电立园、化工兴园、生态绿园、新材料强园”为发展理念，园区及周边拥有极其丰富的煤炭资源，铁路、高速公路、省道横贯园区，配套有3个铁路集装站、20余公里的铁路专用线、智能仓储物流等基础设施，通过输煤通道直接为生产企业供应煤炭等基础材料，可极大的节约和降低运输的成本及二次溶解等能耗、显著提高产品的竞争力和盈利水平，该项目为煤炭洗选行业，符合园区规划。 本项目与榆林市投资项目“一张图”控制线检测报告结果符合性分析表见表2，控制线检测报告见附件。 表2 项目与榆林市投资项目“一张图”控制线检测报告符合性分析 控制线名称 检测结果及意见 项目符合性分析 土地利用总体规划 该项目涉及限制建设区，建议与国土部门对接 正在办理土地相关手续 基础设施廊道控制线 符合 符合 城镇总体规划 建议与规划部门对接 正在办理规划相关手续 林地保护利用规划 该项目涉及二级保护林地，建议与林业部门对接 正在办理林地相关手续 生态红线 符合 符合 文物保护紫线 符合 符合 综上，项目不涉及生态红线，根据榆林市生态保护红线环境准入特别管理办法（负面清单），本项目不属于限制类和禁止类，项目土地手续、林业手续正在办理，项目选址合理。 综上，项目选址可行。 四、关注的主要环境问题及环境影响 （1）项目运行过程中主要为煤炭堆存、转运和生产过程的颗粒物等大气污染物对环境空气的影响； （2）项目运行过程中生产废水全部综合利用不外排； （3）项目运行过程中主要为各环节设备噪声对声环境的影响； （4）矸石、煤泥、废机油和生活垃圾等固体废物对环境的影响。 五、环境影响评价主要结论 榆林市西贝尔能源综合利用有限公司新建年产240万吨洗选煤项目符合相关产业政策及相关规划，选址合理。项目在采取环评报告提出的各项污染防治措施后，项目在运营期各污染物可实现达标排放，对环境影响较小。从满足环境质量目标要求角度分析，项目建设可行。 六、工程内容及规模 1、项目名称 榆林市西贝尔能源综合利用有限公司新建年产240万吨洗选煤项目 2、建设性质 新建 3、建设单位 榆林市西贝尔能源综合利用有限公司 4、建设地点 项目位于榆阳区大河塔镇西尧则村。项目中心地理坐标为N38°36′,22.40″，E109°57′44.62″。项目南、北、西侧均为工厂，东侧为进场道路。距离项目最近的敏感点为西侧916m处的永安村散户。项目地理位置，见附图一；项目周边关系，见附图二。 5、项目投资 项目总投资5000万元，其中环保投资219.6万元，占总投资4.39%。 6、建设内容及规模 项目总占地面积53333.33m2（80亩），新建240万吨/年洗选煤生产线一条，包括破碎筛分车间，主厂房、原煤及各产品的储棚以及配套生活生产设施。项目建成后将达到年处理原煤240万吨生产规模。项目主要建设内容见表3。 表3 项目组成主要建设内容表 类别 项目 拟建内容 主体工程 准备车间 占地面积600m2(40m×15m)，钢结构，内设分级筛及破碎机各1台，胶带输送机、输送廊道、胶带输送机栈桥装置一套 主厂房 建筑面积1200m2(60m×20m)，内设洗煤生产线一条，有水介跳汰洗煤装置1套，洗选煤能力为240万吨/年 储运工程 原煤棚 全封闭储煤棚一座，彩钢棚，占地面积3072m2(64m×48m×10)，棚底做硬化防渗处理，用于堆放原煤，可储存原煤17500t，可满足原煤2天的存放量。 精煤仓 全封闭储仓1座，占地面积2688m2(56m×48m×3)，其中块精、沫煤分区放置，仓底做硬化防渗处置，可储存煤11200t，可满足精煤2天的存放量 矸石棚 全封闭储棚一座，彩钢棚，占地面积80m2(8m×10m)，棚底做硬化防渗处理，暂存棚中的矸石、中煤分区堆放，中煤作为副产品外售，煤矸石外售至榆林市榆阳区马家峁空心砖厂 煤泥棚 全封闭储棚一座，彩钢棚，占地面积32m2(8m×4m)，煤泥外售至榆阳区大河塔开发砖厂 进厂道路 场内道路主道路宽12m，直线宽9m，长200m。场内硬化地面800m2，硬化地面可行车。 辅助 工程 地磅房 建筑面积80m2，砖混结构 泵房 占地面积25m2，钢筋砼结构，砖墙围护 公用 工程 供热 洗煤场地采用电锅炉供暖，生活区使用空调和电暖器等 供电 由大保当镇变电站供应，厂内设低压配电室 供水 生产用水来自西安朗意科技发展有限公司神树畔煤矿矿井疏干水，生活用水来自园区供水管网供水 生活及办公设施 办公生活区，砖混结构，占地面积3200m2 环保 工程 废气 破碎筛分 集尘罩+布袋除尘装置+15m高排气筒，集气效率90%，除尘效率99% 原煤、精煤、矸石、煤泥储存 全封闭储存，并设喷雾洒水装置 输送转运、转载跌落产生的煤尘 全封闭皮带走廊，转折跌落点处设水喷雾除尘，抑尘效率85% 运输扬尘 道路进行硬化，在车辆进、出口设洗车设施，对进出车辆的底盘和轮胎进行冲洗，并对厂区周围道路进行洒水抑尘，抑尘效率70% 食堂油烟 设置油烟净化效率不低于60%的抽油烟机处理后经烟道排放 废水 煤泥水 Φ22m浓缩池1个，2台压滤机，320m3循环水池1座，煤泥水闭路循环不外排，进行防渗处理，渗透系数不大于1×10-7m/s 初期雨水 厂区北侧设置1座400m3初期雨水池，对初期雨水进行收集，地面硬化、防渗处理，渗透系数不大于1×10-7m/s，经沉淀后用于煤场洒水抑尘 生活污水 项目设卫生防渗旱厕，生活污水经沉淀池处理后用于场区煤场及道路洒水抑尘 事故水 厂区北侧设置1座700m3事故水池，地面硬化、防渗处理，渗透系数不大于1×10-7m/s，用于生产设备发生故障时的洗选废水临时排放，设备正常运行后作为洗选用水回用，不外排 固废 矸石 暂存于厂内矸石棚中，外售至榆林市榆阳区马家峁空心砖厂 煤泥 暂存于厂内煤泥储棚中，外售至榆阳区大河塔开发砖厂 布袋除尘收集的煤尘 定期清理掺入产品煤外售。 废机油 废机油暂存于临时危废暂存库内（40m2），产生量为0.08t/a，最终交由有资质的单位进行处置，临时危废暂存库须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求进行设计、建设和管理，地面进行基础防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-12cm/s），再在上层用水泥混凝土进行夯实。 生活垃圾 设置垃圾桶，送当地环卫部门统一处理 地下水 原煤储棚、精煤储棚、矸石和煤泥棚地面均进行防渗处理，地面硬化、防渗处理，渗透系数不大于1×10-7m/s 噪声 优选设备，基础减振，设备均在车间内布置 生态 绿化 面积8000m2，绿化率15% 7、项目设备 本项目主要设备有给煤机、跳汰机、破碎机、压滤机等，主要设备及参数详见表4。 表4 主要设备清单 序号 设备名 规格型号 数量 1 给煤机 GZY-K3625,a=5°，Q=600t/h 1台 2 受煤皮带 B1000,L=98m,a=0°,V=1.5m/s 1台 3 电磁除铁器 RCDC-8A 1台 4 分级筛 YK2445，筛孔50mm,F=10.8m2 1台 5 破碎机 2PGC65120,入料﹤200mm，出料﹤50mm 1台 6 跳汰机 SKT-20 1台 7 精煤脱水筛 ZK2460×2,F=21.6m2 1台 8 精煤离心脱水机 TLL1500 1台 9 矸石斗提机 T3260,a=60 1套 10 中煤斗提机 T4080，a=60 1套 11 振动脱水筛 2m×5m 4台 12 精煤压滤机 XMZG300/1500，快速 2台 13 滤液泵 150LZB-360 1台 14 煤泥压滤机 XMZG300/1500,快速 2台 15 高效浓缩机 ￠22m 1台 16 主厂房至精煤卸载点皮带机 B800,V=2.0m/s,L=87m 1台 17 煤泥皮带机 B650,V=1.6m/s,L=44m 1台 七、生产工艺和产品方案 1、生产工艺方案 工程采用水介跳汰洗选工艺，煤泥水采用浓缩+压滤工艺处理。跳汰洗煤具有操作维护方便，适用性较强、分选效率较高，处理量大等优点，对中等可选性以下的原煤均适用，也是我国选煤厂采用最多的一种选煤方法。 2、产品方案 本项目生产规模为入选原煤240万吨，年产精煤166万吨、中煤24万吨、煤泥20万吨、矸石30万吨。项目原煤及产品分别储存于全封闭原煤棚、精煤仓、矸石棚、煤泥棚。最终产品平衡表见表5。 表5 最终产品平衡表 序号 产品名称 产品平均指标 产量 产率 灰分 水分 全硫 发热量 Aad% % Std% 卡/g 万t/a % 1 精煤 7.12 15.38 0.42 7190 166 69.2 2 中煤 16.25 19.72 0.77 ＞6041 24 10 3 矸石 56.32 13.39 1.09 ＜3351 30 12.5 4 煤泥 28.40 31.08 0.96 ＜2789 20 8.3 合计 — — — — 240 100 八、原料及能源消耗 1、项目原辅材料及能源消耗 表6 主要原辅材料及动力消耗 类别 单位 消耗量 作用 来源 原煤 万t/a 120 洗选煤 陕西黑龙沟矿业有限公司 万t/a 120 洗选煤 西安朗意科技发展有限公司神树畔煤矿 絮凝剂 t/a 40 煤泥水处理 市场购买，公路运入 水 m3/a 161090 生产及生活用水 生产用水来自西安朗意科技发展有限公司神树畔煤矿疏干水，生活用水来自园区供水管网 电 万kWh/a 921.6 动力用电 由大保当镇变电站供应 2、絮凝剂理化性质 煤泥水处理使用絮凝剂为聚丙烯酰胺（PAM），为水溶性高分子聚合物，不溶于大多数有机溶剂，具有良好的絮凝性，可以降低液体之间的摩擦阻力，聚丙烯酰胺本身及其水解体没有毒性，无腐蚀性。按离子特性可分为非离子、阴离子、阳离子和两性型四种类型，本项目使用阴离子型，分子量600-1800万，外观为白色粉末或颗粒，使用聚丙烯编织袋包装，内衬塑料袋，储存于库房。 九、原料煤概况及物料平衡 1、原煤概况 （1）煤源概况 项目入选原煤来自陕西黑龙沟矿业有限公司和西安朗意科技发展有限公司神树畔煤矿。西安朗意科技发展有限公司神树畔煤矿距离厂区12km，位于陕西省榆林市榆阳区麻黄梁镇断桥村，陕西黑龙沟矿业有限公司距离厂区15km，位于陕西省神木县大保当境内，距204省道榆神高速锦界入口处5公里，距煤炭集装站9.8公里，原料运输便利。由建设单位使用汽车运输至项目区。 （2）煤质特征 表7 原煤煤质成分一览表 类别 水分(MT%) 灰分(Ad%) 挥发分(Vdaf%) 全硫(Std%) 发热量(卡/g) 黑龙沟煤矿 10.2 13.46 35.86 0.51 6649 神树畔煤矿 11.4 13.70 37.12 0.65 6255 综合 10.8 13.58 36.49 0.58 6452 2、项目物料平衡 根据原辅材料消耗情况，确定项目物料平衡见表8，项目灰分平衡见表9，项目硫平衡见表10，水平衡见表11。 表8 项目物料平衡表 序号 投入 产出 原料名称 数量(万吨) 产品名称 数量(万吨) 1 黑龙沟煤矿 120 精煤 166 2 神树畔煤矿 120 中煤 24 3 — — 矸石 30 4 — — 煤泥 20 合计 合计 240 240.00 表9 项目灰分平衡表 序号 投入 产品 原料 名称 用量 (万吨) 灰份(%) 灰份量(吨) 产品 名称 产品量 (万吨) 灰份(%) 灰份量(吨) 1 黑龙沟 120 13.46 161520 精煤 166 7.12 118192 2 神树畔 120 13.70 164400 中煤 24 16.25 39000 3 — — — — 矸石 30 42.32 126960 4 — — — — 煤泥 20 20.884 41768 合计 240 325920 合计 240 — 325920 表10 项目硫平衡表 序号 投入 产品 原料 名称 用量 (万吨) 含硫率(%) 含硫量(吨) 产品名称 产品量 (万吨) 含硫率(%) 含硫量(吨) 1 黑龙沟 120 0.51 6120 精煤 166 0.42 6972 2 神树畔 120 0.65 7800 中煤 24 0.77 1848 3 — — — — 矸石 30 1.17 3520 4 — — — — 煤泥 20 0.79. 1580 合计 240 13920 合计 240 — 13920 表11 项目水分平衡表 序号 投入 产品 原料 名称 用量 （t/d） 含水率（%） 含水量（m3/d） 产品名称 产品量 （t/d） 含水率（%） 含水量（m3/d） 1 原煤 8000.00 10.8 864 精煤 5534.34 15.38 851.02 2 疏干水 527 中煤 800 19.72 157.76 3 — — — — 矸石 1000 13.39 133.9 4 — — — — 煤泥 666.66 27.73 184.86 5 — — — — 蒸发损耗水 — — 103.46 合计 8000.00 — 1391 合计 8000.00 — 1327.54 十、总平面布置 厂区主要分为办公生活区及生产区，办公生活区布置在厂区南侧，生产区布置在厂区北侧，生产区从南至北依次为原煤棚、破碎筛分间、主厂房，精煤仓布置在主厂房北侧，矸石棚布置在主厂房西侧，循环水池布置在主厂房南侧，浓缩池布置在循环水池的西侧，保证循环水的正常供应，地磅房设在原煤和产品煤进、出厂的道路旁。厂区排水管网将厂区内地面水、雨水等汇集到东北侧初期雨水池。厂区跟踪监测井位于初期雨水池东侧。整个厂区布置顺畅，符合厂区总体规划布局要求，功能分区明确，厂区布局紧凑，人流、物流顺畅，使厂区用地得到最大化合理利用。 十一、工程主要技术经济指标 工程主要经济技术指标见表12。 表12 项目主要经济技术指标 序号 指标名称 单位 指标 1 选煤厂类型 新建 2 处理能力 （1） 年处理能力 万吨 240 （2） 日处理能力 吨 8000 （3） 小时处理能力 吨 572 3 选煤工作制度 （1） 年工作天数 d 300 （2） 日工作小时 h 14 4 原煤质量牌号 长焰煤和不粘煤 5 原煤质量灰份 % 13.58 6 原煤可选性 易选 7 选煤方法 水介跳汰工艺，煤泥水采用浓缩+压滤工艺处理 8 选后产品数、质量 （1） 精煤 166万t/a （2） 中煤 24万t/a （3） 矸石 30万t/a （4） 煤泥 20万t/a 9 劳动定员 人 20 10 选煤厂占地总面积 m2 53333.3 11 总投资 万元 5000 十二、公用工程 1、给排水 （1）给水 本项目生产用水来自西安朗意科技发展有限公司神树畔煤矿疏干水，已同西安朗意科技发展有限公司神树畔煤矿签订供水协议，保障项目疏干水527m3/d，通过罐车拉运至厂区，水质、水量可满足项目生产需要。项目生活用水由园区供水管网提供。 洗煤工序用水：洗煤工序总用水量为17488.8m3/d，其中煤矿疏干水补充水527m3/d，循环用水量为16097.8m3/d，原煤带入水量为864m3/d。 生活用水：本项目设置员工食堂，用水主要为食堂用水及员工的盥洗用水，用水量按65L/d·人计，全厂劳动定员20人，生活用水量为1.3m3/d，390m3/a； 绿化用水：本项目绿化面积8000m2，绿化用水量按2L/m2﹒d计，年绿化次数按100d计，则绿化用水量16m3/d，1600m3/a。 道路洒水抑尘用水：陕西省《行业用水定额》（DB61/T943-2014），道路洒水按2.5L/m2﹒d计，本项目道路面积约为2000m2，年洒水次数按200d计，则道路洒水用水量5m3/d，1000m3/a。 根据确定的工艺流程和洗煤方法，选煤厂生产用水循环利用，生产水量平衡表见表13。 表13 生产水量平衡表 进入系统的水量（m3/d） 产品损失或带出系统的水量（m3/d） 原煤带入 864（含水10.8%） 产品带走 精煤带走 851.02 矸石带走 157.76 中煤带走 133.9 补充水量 527 煤泥带走 184.86 蒸发损耗水 103.46 小计 1391 系统循环水量 16097.8 浓缩机溢流 15616.6 精煤压滤机滤液 245.86 煤泥压滤机滤液 235.34 小计 16097.8 合计 17488.8 合计 17488.8 （2）排水 全厂排水系统分为生产废水排水系统、生活污水排水系统和雨水收集系统，其中，生产废水主要为煤泥水，经煤泥水处理系统处理后循环使用，不外排；生活污水产生量按用水量的80%计，为1.04m3/d，312m3/a，经沉淀池处理后用于煤场及道路洒水抑尘。 本项目用、排水量见表14。 表14 本项目水量计算 序 号 名称 规模 用水量（m3/d） 用水量（m3/a） 损耗量（m3/d） 损耗量（m3/a） 排水量（m3/d） 排水量（m3/a） 1 生活洗浴 20人 1.3 390 0.26 78 1.04 312 2 洗煤系统补水 / 527 158100 527 158100 0 0 4 煤场及道路洒水 2000m2 5 1000 5 1000 0 0 4 绿化 8000m2 16 1600 16 1600 0 0 5 合计 / 549.3 161090 548.26 160778 1.04 312 图1 项目生产、生活水平衡图（单位：m3/d） 2、供电 由榆林市榆阳区大河塔镇供电所供应，厂内设低压配电室。按照《煤炭洗选工程设计规范》的规定，本项目设计为二级用电负荷。 3、供暖 项目冬季生产区采暖使用电锅炉，生活区使用空调和电暖器。 项目厂房面积为1800m2，办公生活区3200m2，使用电锅炉功率为50kw，锅炉耗电量与锅炉的功率、工作状态是否连续、设定供水、回水温度差有关。锅炉额定工况为出水90℃回水60℃，流量2t/h,额定工况连续工作情况下每小时耗电为50度，主厂房设定出水50℃回水35℃，每小时耗电量为25度，项目年生产300d，供暖期为60d，每天14h，则锅炉年耗电量为2.1万度。 十三、劳动定员及工作制度 本项目总定员20人，年工作时间为300天，每天工作时间14h。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 接到环评委托现场踏勘时，发现项目场地属于永安煤炉有限公司的煤炉场地，项目场地已平整，但没有硬化，项目场地现有的环境问题不属于本项目建设单位产生的污染问题，场址现状存在的主要环境问题如下： 项目场地未进行硬化、防渗处理，存在扬尘污染。 项目场地内建设有彩钢房，存在生活垃圾乱堆放的问题。 经过跟建设单位以及相关部门的沟通，环评要求采取以下治理措施解决上述存在的环 境问题： 要求项目场地地面进行硬化、防渗处理。清理现场清理生活垃圾。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性) 1、地理位置 榆林市榆阳区位于陕西省北部，西北与内蒙古自治区乌审旗接壤，西南与横山区毗邻，东北与神木市相连，东南与佳县地接，南与米脂县互邻。南北最长距离124km，东西最宽距离128km，总面积7053km2。 大河塔镇地处榆阳区东部，距市区62公里，东邻神木高家堡、乔岔滩，西邻金鸡滩、麻黄梁，北邻神木大保当，南邻安崖，地形呈西北东南走向，长约40公里，宽约6公里，北部属风沙草滩区，南部属丘陵沟壑区。 本项目位于榆阳区大河塔镇西尧则村，项目中心地理坐标为N38°36′22.40″，E109°57′44.62″。具体地理位置见附图1。 2、地质地貌 榆林市榆阳区在大地构造单元上属鄂尔多斯台向斜陕北台凹东冀地区，地质活动相对隐定，地震较少。下新纪末期，榆阳区境内无定河、峁沟等河雏形水系形成，地面起伏加大。上更新世初期，气候湿润、多雨，榆溪河等宽谷河上游形成河谷式静水盆地、凹地，其它各大河流堆积了砂粘土。上更新世晚期，气候温暖干旱，湖泊消失，榆溪河上游断流在低洼地形成季节性积水洼地、封闭式湖盆、沼泽。全新世初期，气候干旱，风沙盛行，榆林西北部一些河流干枯，形成许多堵塞的湖盆凹地，部分滩地形成。全新世晚期，北部开始风沙堆积，逐渐形成黄土风沙草滩区。榆阳区地势总体东北高，中南部低，大致以明长城为界，形成两大类型地貌布局：长城以北为风沙草滩区，区内地势较平坦，沙丘、草滩、海子（小湖泊）交错分布，地下水储量丰富，易开采，明长城以南为丘陵沟壑区。区内梁峁起伏，沟壑纵横，为水土保持重点治理区。有山梁、峁3000多个，其中较大的梁有10多处；有较大常流水沟34条，较大沟壑2000多条，中南部河川区红石峡以南的榆溪河、无定河沿岸至镇川八塌湾的狭长地带，地势较平坦。 3、地质、地震 评价区大地构造属鄂尔多斯盆地次级构造单元-陕北斜坡中部，地质构造简单。岩层近于水平，地层稳定，褶皱构造不发育。地形开阔，多为半固定沙丘，沙丘呈波状起伏。主要为第四系风积、冲洪积、湖积的沙土、一般粘性土等，下伏为侏罗系砂岩。 本区地壳活动相对较弱，据记载公元1621年、1448年，曾在府谷、榆林、横山发生过5级地震，此后再未发生过4级以上地震，小震也很少。根据《陕西省工程抗震沿防烈度区划图》，本项目所处地区抗震设防烈度为6度。 4、气候气象 榆阳区地处鄂尔多斯台地东部，属于典型的大陆性边缘季风气候，四季冷暖分明，干湿各异。年平均降水量365.7毫米，年平均气温8.3℃。冬季处在强大的西伯利亚冷气团控制之下，气候寒冷干燥少雨雪。春季因极地大陆性气团消退，东南暖湿气流逐渐北进，大地回暖快，降水渐增，易出现寒潮、霜冻和大风沙尘天气，春旱频繁发生。冬春多行西北风，最大风力可达10级。夏季西南暖湿气流明显加强，是一年中降水最集中的季节，多阵性降水，雨量集中并常伴有大风、沙尘暴、冰雹天气；雨量分布不均，有不同程度的伏旱和雹灾出现。秋季因暖湿气团和干冷气团交替出现，同时因太阳高度角变小，辐射减弱，低空温度迅速下降，大气层结构稳定，易形成秋高气爽的天气。 5、资源状况 榆阳区煤炭资源储量485亿吨，探明含煤面积约5676km2，占辖区总面积的77%，是世界七大煤田榆神府煤田重要组成部分，具有煤层厚、储量大、品质好、易开采的特点；岩盐资源预计储量1.8万亿吨，是榆米绥特大型盐田重要组成部分，为氯化钠含量高达95%的罕见精品盐矿；天然气探明储量820亿m3，是陕甘宁大气田重要组成部分，含气面积大、纯净度高、开发前景广阔。石油、高岭土、泥炭等矿藏亦有相当规模储量。榆阳区水资源总量9.1亿m3，人均占有量超过榆林市平均水平。 6、水文特征 榆阳区水资源来自地表和地下水两个方面，境内地面年径流多年平均值为4.535亿m3，地下水调节储量为7.43亿m3，二者的重复量为2.83亿m3，全区拥有水资源量9.135亿m3。拥有中型以上水库27座，总蓄水能力为18812万m3，年调水量4500万m3。地表径流入区境内的主要河流有榆溪河、无定河、海流兔河、秃尾河，其中榆溪河年径流量3.343亿m3，无定河年径流量7.513亿m3。全区中型以上水库27座，总蓄水能力为1.9亿m3，年调水量4500万m3。全区水资源分布受地质、地貌、水文地质、补给源和人类活动影响，各区域水资源贮量差异悬殊。西北部风沙滩地区水资源丰富，水资源总量占全区的72%，地下水可开采量为1.4亿m3，水质好、埋藏浅，便于开发利用；东南部黄土丘陵沟壑区水资源贫乏，地表径流和地下水均少，又不易开发利用；中南部河谷川边区水资源较为丰富，占全区3.9%的面积拥有全区7%以上的水资源量，地下水可开采量可为0.22亿m3。 项目周边最近的地表水为项目东17km处的秃尾河，源于神木县瑶镇西北的公泊海子，起初称为公泊沟，与圪丑沟汇流后称为秃尾河，其下游为神木与榆林、佳县的界河，在佳县武家峁附近注入黄河。全长140.0公里，流域面积3294.0平方公里。 7、生态环境 区境内地表植被，受地形、气候、水文、海拔高度等各种因素的影响，各地貌单元差异很大，植被群落分布较为复杂。全区共有草本植物60多种，木本植物40多种，栽培作物79种，属灌丛草原植被区。本项目所在区域生态系统结构简单，基本由3种灌木密集成丛，这些灌木丛零星分布，丛间有少量草本植物，部分区域分布有少量乔木。灌木以柠条、沙柳、沙蒿为主，草本植物以大针茅、百里香、芨芨草、白羊草、苜蓿、沙打旺等为主，乔木类以杨、槐、榆等为主。 目前该区的野生动物组成比较简单，种类较少。根据现场调查及资料记载，目前该区的野生动物（指脊椎动物中的兽类、鸟类、爬行类）约有70多种，隶属于22目39科，其中兽类4目9科，鸟类15目26科，爬行类2目2科，两栖类1目2科。此外，还有种类和数量众多的昆虫。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 项目环境空气及地下水环境质量现状引用西安京诚检测技术有限公司于2017年5月6日至5月12日对《榆林市炳源工贸有限公司120万吨/年洗选煤项目》的监测数据和陕西正为环境检测有限公司于2017年5月5日进行监测的《榆林金石煤业有限公司120万吨/年洗选煤项目环境质量现状监测》中西尧则村水井数据。监测点距本项目东侧1.7km处，区域为毛乌素沙漠边缘，环境质量状况良好，地形空旷，扩散条件良好，有利于污染物快速扩散，且评价区从2016年10月至今无新增较大污染源。因此，本次环评引用的监测数据可以反映拟建项目周围环境现状，且引用数据符合3年时效性要求，监测数据有效且可行的。 声环境质量现状由陕西盛中建环境科技有限公司于2018年09月12至09月13日进行实地监测。具体监测内容如下，项目环境质量监测布点，见附图四。 1、环境空气质量现状 （1）监测项目及监测点位 根据功能区分布同时兼顾主导风向和均匀分布原则，环境空气质量现状监测数点共布设西尧则村1#、西尧则村2#、炳源洗煤厂厂区3个监测点，监测点具体位置，见表15。 表15 环境空气质量现状监测点一览表 编号 监测点位 方位 距离（m） 监测项目 1 西尧则村1# NE 1987 SO2、NO2、TSP、PM10 2 西尧则村2# SE 1284 3 炳源洗煤厂厂区 E 1620 （2）监测时间及频率 监测时间：连续监测7天。 监测频次：SO2、NO2、TSP、PM1024小时平均浓度每天采样不少于20小时；SO2、NO21小时平均浓度每小时至少45分钟采样时间，每日监测4次，时间为2:00、8:00、14:00、20:00。 （3）分析方法 采样及分析方法按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）规定及《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T194-2005）进行。 （4）评价方法 评价方法采用单项标准指数法，评价模式如下： 式中：Pi—i污染物标准指数； Ci—i污染物实测浓度mg/m3； Coi—i污染物评价标准值mg/m3； （5）评价结果与分析 评价区环境空气质量现状监测结果见表16。 表16 污染物监测统计结果一览表 监测项目 监测点位 浓度范围 (μg/m3) 指数范围 最大超标 倍数 标准值 (μg/Nm3) 评价结果 SO21小时平均浓度 西尧则村1# 23~42 0.046~0.084 0 500 ＜1 西尧则村2# 28~49 0.056~0.098 0 ＜1 炳源洗煤厂场区 29~45 0.058~0.090 0 ＜1 NO21小时平均浓度 西尧则村1# 24~48 0.120~0.240 0 200 ＜1 西尧则村2# 29~59 0.145~0.295 0 ＜1 炳源洗煤厂场区 30~55 0.150~0.275 0 ＜1 SO224小时平均浓度 西尧则村1# 26~35 0.173~0.233 0 150 ＜1 西尧则村2# 30~42 0.200~0.280 0 ＜1 炳源洗煤厂场区 30~40 0.200~0.267 0 ＜1 NO224小时平均浓度 西尧则村1# 32~42 0.400~0.525 0 80 ＜1 西尧则村2# 36~49 0.450~0.613 0 ＜1 炳源洗煤厂场区 36~44 0.450~0.550 0 ＜1 TSP 24小时平均浓度 西尧则村1# 213~288 0.710~0.960 0 300 ＜1 西尧则村2# 239~297 0.796~0.990 0 ＜1 炳源洗煤厂场区 230~293 0.757~0.976 0 ＜1 PM1024小时平均浓度 西尧则村1# 111~143 0.740~0.953 0 150 ＜1 西尧则村2# 115~149 0.767~0.993 0 ＜1 炳源洗煤厂场区 113~141 0.753~0.940 0 ＜1 由监测结果可知，各监测点SO2、NO21小时平均浓度，SO2、NO2、TSP、PM1024小时平均浓度的最大标准指数均小于1，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，评价区环境空气质量良好。 2、地下水环境质量现状 （1）监测布点 本次评价设3个地下水现状监测点位，具体点位设置情况，见表17。 表17 地下水现状监测布点一览表 编号 监测点位 方位 距离（m） 监测项目 1 西尧则村水井1# SE 2600 pH、总硬度、溶解性总固体、氟化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮、氰化物 2 西尧则村水井2# NE 2800 3 西尧则村水井3# E 1200 （2）监测时间及频次 2017年5月5日监测两次，5月6日和5月7日各监测1次。 （3）评价方法 采用单因子污染指数法，计算公式为： Pi＝Ci/Cis 式中：Pi――监测点某因子的污染指数； Ci――监测点某因子的实测浓度，mg/L； Cis――某因子的环境质量标准值，mg/L。 PH值评价采用如下模式： 当实测pH值≤7.0时，SPHi＝（7.0-pHi）/（7.0-pHsmin） 当实测pH值＞7.0时，SPHi＝（pHi-7.0）/（pHsmax-7.0） 式中：SPHi――监测点pH值的污染指数； pHi――监测点pH值的实测浓度； pHsmin――pH值的环境质量标准值下限； pHsmax――pH值的环境质量标准值上限。 （4）监测结果及评价结论 根据评价方法及评价标准，对现状监测结果进行评价，并对评价结果进行分析。监测及评价结果，见表18。 表18 地下水现状评价结果统计 监测地点 监测项目 监测结果 执行标准及限值 GB/T14848-2017 结论 05.06 05.07 西尧则村 水井1# pH 7.52 7.64 6.5~8.5 符合 总硬度(mg/L) 148 148 450 符合 溶解性总固体(mg/L) 190 260 1000 符合 硝酸盐氮(mg/L) 4.08 3.96 20.0 符合 亚硝酸盐氮(mg/L) 0.014 0.016 1.00 符合 氨氮(mg/L) 0.03 0.02 0.50 符合 氟化物(mg/L) 0.17 0.18 1.0 符合 氰化物(mg/L) 0.004ND 0.004ND 0.05 符合 西尧则村 水井2# pH 8.11 8.03 6.5~8.5 符合 总硬度(mg/L) 145 144 450 符合 溶解性总固体(mg/L) 198 214 1000 符合 硝酸盐氮(mg/L) 4.08 3.96 20.0 符合 亚硝酸盐氮(mg/L) 0.001ND 0.001ND 1.00 符合 氨氮(mg/L) 0.02ND 0.02ND 0.50 符合 氟化物(mg/L) 0.13 0.14 1.0 符合 氰化物(mg/L) 0.004ND 0.004ND 0.05 符合 西尧则村 水井3# 监测项目 第一次 第二次 执行标准及限值 GB/T14848-2017 结论 pH 7.82 7.86 6.5~8.5 符合 总硬度(mg/L) 339 341 450 符合 溶解性总固体(mg/L) 698 693 1000 符合 硝酸盐氮(mg/L) 1.46 1.51 20.0 符合 亚硝酸盐氮(mg/L) 0.003ND 0.003ND 1.00 符合 氨氮(mg/L) 0.036 0.032 0.50 符合 氟化物(mg/L) 0.56 0.54 1.0 符合 氰化物(mg/L) 0.004ND 0.004ND 0.05 符合 由监测结果可知，区域地下水水质均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准，区域地下水水质良好。 （3）声环境质量现状 ①监测布点 在项目东、西、南、北场界分别布设1个噪声监测点，共4个监测点。 ②监测因子 等效连续A声级（Leq）。 ③监测时间及频率 2018年09月12日、13日进行监测2天，分昼间（06：00-22：00）和夜间（22：00-06：00）两个时段进行，昼夜各监测一次。 ④监测方法 按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中有关规定进行。 ⑤监测结果及分析评价 厂界声环境监测及评价结果见表19。 表19 声环境现状监测与评价结果 单位：dB（A） 监测时间 监测点 东场界 南场界 西场界 北场界 2018.09.12 昼间 53.4 56.6 50.3 51.3 夜间 43.4 46.6 41.7 42.9 2018.09.13 昼间 54.2 55.6 51.7 52.4 夜间 44.6 45.8 42.5 43.8 评价标准 昼间 60 60 60 60 夜间 50 50 50 50 昼间 达标 达标 达标 达标 夜间 达标 达标 达标 达标 由表19分析可知，评价区满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，声环境质量现状良好。 （4）生态环境质量现状 项目租赁榆林市永安炉煤有限公司厂区土地，项目建成后，提高绿化率，弥补项目场地建设所带来的部分损失，对生态改善起到了促进作用。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 项目位于榆阳区大河塔镇西尧则村。项目中心地理坐标为N38°36′22.40″，E109°57′44.26″。项目南、北、西侧均为工厂，东侧为进场道路。距离项目最近的敏感点为西侧916m处的永安村散户。项目所在区域不属于重点文物保护区、自然保护区、风景名胜区、水源保护区，根据项目工程特点、评价区域环境特征，确定本项目环境保护目标及保护级别，见表20。 表20 环境保护目标及保护级别 环境 要素 保护目标 相对厂址 保护级别 方位 距离（m） 环境空气 西尧则村 SE 2100 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 永安村 W 916 声环境 厂界 -- -- 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 地下水 评价范围内地下水 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 生态 厂址范围及周边 不会对周围生态环境产生明显影响

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 根据榆林市环境保护局榆阳分局对项目环境影响评价执行标准的批复，本次评价执行如下标准： 1、环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； 2、地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准； 3、地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准； 4、声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准； 5、土壤环境执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、施工期施工场执行DB/1078-2017《施工厂界扬尘排放值》表1中浓度限值，煤炭工业大气污染物无组织排放执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表4、表5的规定限值；其他废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准； 2、项目所产生的污废水经处理设施处理后，综合利用，禁止外排，污废水实现零排放； 3、建筑施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中有关规定；运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准； 4、固废排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的有关限值；危险废物排放执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及2013年修改单中有关要求；生活垃圾排放执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中有关要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 结合工艺特征和排污特点，本项目主要大气污染物为颗粒物，生活污水综合利用不外排，故无总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 施工期工艺流程简述： 建筑物施工期间的基础工程、主体工程、设备安装等建设工序，主要产生噪声、扬尘、固体废物、少量污水和废气等污染物，如下图所示 图2 本项目施工期工艺流程及产污环节 2、运营期的主要生产工艺流程 本项目对块煤进行洗选，运营期的主要生产工艺如图3所示。 图3 项目生产工艺流程图 本项目确定的选煤方法为50-0.5mm跳汰排矸，本工程的工艺流程主要为原煤准备、选煤和煤泥水处理三部分。 （1）原煤准备系统 项目所用原煤由货运汽车运至原煤储棚。原煤储棚与厂区道路全部作水泥地面硬化处理。场地内设两个地下受煤坑，受煤坑内设给煤机将原煤送至准备车间。在准备车间输送机机头设有除铁器，拣除原煤中铁器进入原煤准备车间的原煤首先进行预先筛分，筛孔的尺寸为50mm。筛上50mm以上的煤块进入到破碎机破碎到50mm以下，与筛下的＜50mm原煤混合进入主厂房的原煤缓冲仓。由密闭输送机运至主厂房进行跳汰分选。 （2）主洗、选煤系统 项目洗选工序由跳汰机进行原煤洗选。其洗选原理为将粒径小于50mm原煤在垂直运动的水流作用下，按密度分层达到分选的目的，密度小的矿粒位于上层，密度大的矿粒位于下层。其物料运动过程分为三步，在上升水流作用下，床层被冲起并逐渐松散，这时床层中的矿粒在水流的动力学作用下，首先被冲起的是密度小的细矿粒，其次是密度小的粗矿粒和密度大的细矿粒，最后是密度大的粗矿粒；在上升水流末期，床层得到充分地松散，矿粒开始陆续沉降和分层，密度大的粗矿粒沉得快，位于下层，其次是密度小的粗矿粒和密度大的细矿粒，密度小的细矿粒沉得最慢，位于上层；水流下降时，随着矿粒的沉降，床层逐渐紧密，粗矿粒沉到筛面上并失去活动性，但细矿粒在下降水流的吸入作用下，仍能通过粗矿粒的间隙向下钻隙运动。水流上升下降一个完整的变化形成一个洗选工作周期。 备煤工序原煤首先运至跳汰机前缓冲仓内，通过给煤机将原煤送入跳汰机中，进行原煤的分选作业，备煤工序原煤首先运至跳汰机前缓冲仓内，通过给煤机将原煤送入跳汰机中，进行原煤的分选作业，分选后的精煤由弧形筛筛分脱水，跳汰机分选出精煤、中煤、矸石三种产品。筛下物进高频筛筛选出粒径50～25mm即为洗中块精煤产品，经离心脱水后输送至精煤仓；矸石、中煤由斗式提升机从跳汰机底部提升脱水后，直接进入矸石、中煤储间。离心废液与高频筛筛下物组成粒径＜25mm煤粉液经管道收集在煤泥桶，由泵打入浮选入料缓冲罐。 50-0.5mm级原煤进入跳汰机进行分选，跳汰洗煤机利用精煤、中煤、矸石的比重差异，以鼓入空气的水为介质将原煤进行重力洗选，分选出精煤、中煤、矸石三种产品。中煤、矸石在洗煤机底部排出，分别经脱水斗式提升机脱水后作为最终块中煤和矸石产品。精煤经分级筛、脱水筛、回收筛脱水后作为最终的精煤产品。 （3）煤泥水处理 精煤分级筛、脱水筛、回收筛筛下水进入浓缩池，经浓缩机固、液分离后，溢流直接进入循环水池，经泵加压后作为跳汰机用水；底流通过底流泵打入压滤机，压滤机分离出煤泥和水，煤泥压成煤泥饼，水打入循环水池循环使用，不外排。 项目产污环节见图4。 图4 运营期产污环节示意图 可选性分析： 根据建设单位提供资料，项目入选原煤可选性分析如下： （1）由原煤筛分试验综合资料可知，原煤的主导粒级为0～50mm，其相应产率为75.47%，＞200mm粒级产率最低； （2）随着粒级的减小，灰分变化不大，＞50mm粒级的灰分比较高，50～25mm粒级灰分最高，其它粒级的灰分比较接近，说明煤硬度较大，不易碎，灰分低的煤相对容易破碎，在细粒级中富集较多； （3）＞50mm粒级破碎后，主导粒级为50～25mm粒级的产率最大，0.5～0mm粒级的产率最低。 综合原煤沉浮试验结果见表21。 根据原煤综合浮沉试验结果可知，+2.00密度级沉物含量为11.98%，灰分为81.89%，灰分较高，说明矸石较纯，且+2.00密度级物料的热值较少。 由于+2.00密度级物料含量不高，洗选过程中不会对精煤产率产生较大影响，对经济效益有积极作用。该煤种-1.4密度级含量为65.42%，灰分为5.52%，表明在实际分选过程中，主洗作业要获得灰分≤9.00%的精煤是可以实现的，同时由于精煤含量较高，该煤种洗选后经济效益可观。 综上所述，入洗原煤的可选性属易选。 表21 综合原煤沉浮试验结果表 密度级 数量 灰分 浮物累计 沉物累计 邻近密度物 占本级 占全样 数量 灰分 数量 灰分 密度 数量 % % % % % % % δ % -1.30 5.41 3.75 2.4 5.41 2.40 99.99 18.20 1.30 80.47 1.30-1.40 65.42 45.30 5.52 70.83 5.28 94.58 19.10 1.40 84.67 1.40-1.50 9.11 6.31 12.11 79.94 6.06 29.16 49.58 1.50 12.86 1.50-1.60 2.21 1.53 21.91 82.15 6.49 20.05 66.60 1.60 3.99 1.60-1.70 1.3 0.90 38.41 83.45 6.98 17.84 72.14 1.70 15.85 1.70-1.80 1.88 1.30 48.66 85.33 7.90 16.54 74.79 1.80 16.05 1.80-2.00 2.68 1.86 61.36 88.01 9.53 14.66 78.14 +2.00 11.98 8.30 81.89 99.99 18.20 11.98 81.89 总计 100 69.245 18.2 煤 泥 2.09 1.481 25.35 总 计 100 70.726 18.35 主要污染工序 施工期主要污染源分析 （1）废气 施工期在厂房和附属设施等建设过程中，因建筑材料如水泥、石灰、沙子等装卸过程中会有部分抛洒，经施工机械、运输车辆碾压卷带、形成部分细小颗粒进入大气中形成扬尘，污染环境空气；道路施工及运送物料时产生的道路扬尘及汽车尾气。 （2）废水 施工期的废水主要来自施工废水、少量机修废水和生活污水，主要污染因子为SS、COD、BOD5、NH3-N和石油类；施工人员产生的生活污水主要污染物为COD、BOD5、NH3-N等。 （3）噪声 施工期噪声对环境的影响主要表现为交通噪声和设备噪声。 （4）固废 施工期固体废弃物主要来自施工期的建筑垃圾和生活垃圾，建筑垃圾包括基础开挖及土建工程产生的渣土、泥土等，以无机成分为主。 （5）生态 工程施工期生态影响主要表现为植被破坏和水土流失影响。施工建设必然要占压、破坏施工作业带内土地上的植被，对生态环境产生一定影响。 二、运营期主要污染源分析 1、废气 项目产生废气主要为厂区内筛分、破碎车间产生的粉尘，各类物料储存、转载等过程产生的无组织粉尘，道路扬尘及厨房产生的油烟废气等。 （1）物料储存、转载等过程无组织粉尘 项目原煤、精煤、矸石、中煤、煤泥等各类物料储存、转载等过程产生的粉尘无组织排放。 为降低无组织粉尘对周围环境的影响，项目拟采取以下措施：储煤棚、精煤仓、矸石棚、煤泥棚密闭设置，采用洒水抑尘装置定期洒水；物料皮带机设置密闭廊道，物料输送设备的机头溜槽上加设盖罩，进料端加胶皮挡帘，并在输送廊道内布置喷淋设施抑制粉尘产生。项目输送廊道密闭设置，故物料密闭输送过程中的产尘量可忽略，主要考虑物料储存的粉尘。类比同类型规模的储煤项目，在采取以上措施后，项目物料储存外逸环境中的粉尘量约为1.0t/a。 （2）原煤破碎、筛分环节产生的粉尘 本项目破碎、筛分原料量为240万t/a，参照《逸散性工业粉尘控制技术》煤加工过程二级破碎和筛选，原料筛分、粉碎粉尘排放因子为0.08kg/t，因此破碎和筛分工序共产生煤粉尘量为192t/a，产生浓度为3809.52mg/m3，风机总风量为12000m3/h。在筛分和破碎产尘点上方设集尘罩，集气效率90%，收集粉尘经布袋除尘器（除尘效率为99%）进行净化处理后由15m高排气筒排放，处理后收集的粉尘量为171.07t/a，粉尘排放量为1.73t/a，排放速率0.41kg/h，排放浓度为34.32mg/m3。 破碎筛分工序10%的煤粉尘散溢在产生点周围空气中，以无组织形式排放，产生量为19.2t/a，无组织排放的粉尘要求在破碎筛分车间设置弥散型喷雾洒水装置进行抑尘，抑尘效率为85%，另外粉尘经厂房封闭可去除70%的粉尘，总的抑尘效率为95.5%，煤粉尘量为0.864t/a，排放速率为0.20kg/h。 原煤准备车间废气污染源情况见表22。 表22 原煤准备车间废气污染源强 污染源 源型 排放 参数 (m) 引风量(m3/h) 污染物产生情况 污染物治理措施及效果 污染物排放情况 类别 烟(粉)尘 类别 烟(粉)尘 原煤筛分破碎 收集后为点源 H：15m Φ：0.5m 12000 浓度 3809.52mg/m3 集尘罩，布袋除尘器，集尘效率90%、除尘效率99% 浓度 34.32mg/m3 产生量 45.71kg/h、192t/a 排放量 0.41kg/h、1.73t/a 无组织 / / 产生量 4.57kg/h、19.2t/a 洒水、密闭厂房，抑尘效率95.5% 排放量 0.20kg/h、0.864t/a （3）道路运输扬尘 拟建项目原煤的运入与产品、固废等的运出全部为汽车运输，本项目各物料在运输过程中会产生道路扬尘。本工程原料运入量、产品和固废运出量共约480万t/a，每天运输总量为16000t左右，需要载重为20t的汽车800辆·次/d。由于项目汽车运输量很大，载重车辆频繁的进出厂区引起道路扬尘量增加。本项目厂区道路起尘扬尘的计算公式如下： 式中：Qp——道路扬尘量（kg/a）； Qp'——每辆汽车行驶扬尘量（kg/km.辆）； V——车辆速度（40km/h）； W——车辆载重（20t/辆）； P——道路灰尘覆盖量，路面状况以每平方米路面灰尘覆盖率表示，Kg/m2（以0.12kg/m2计） L——运距（0.8km）； Q——运输量（480万t/a）。 经估算，预计运输产尘量16.92t/a。环评建议采取的措施为：加强对车辆的管理，限定转运车辆在厂内的行驶速度，车辆运输过程加苫盖。同时进场道路须全部硬化，对车辆行驶的路面实施洒水抑尘。项目设专人对厂区道路路面洒水控尘，并在厂区入口处设置洗车装置，对进出车辆的轮胎及底盘进行冲洗。采取以上措施后，控尘效率约为90%，厂区道路扬尘无组织排放量为1.692t/a。 （4）食堂油烟 洗煤厂职工住宿区设简易的厨房，用餐按中、晚餐，用餐人数20人计，年工作300d，其食用油用量平均按0.05kg/人·天计，年消耗食用油0.30t/a。油的挥发量按总耗油量的2%计，本项目油烟产生量6kg/a。项目设1个基准灶头，总风量为4000m3/h，按日高峰2小时计，则油烟产生浓度为2.50mg/m3，环评要求项目设置油烟效率不低于60%的抽油烟机，则油烟的排放浓度为1.0mg/m3，油烟排放量2.4kg/a。 2、废水 洗选阶段产生的洗煤废水及生活污水。 （1）洗煤废水 洗煤厂每日入选原煤约8000t，根据查阅相关资料，洗煤系统每天用水量（包括循环水与新鲜水）为17488.8m3/d，主要污染物为悬浮物、COD，浮选产生的煤泥与浮选压滤废水一起排入浓缩池。浓缩池加入絮凝剂，通过有机高分子的吸附、架桥等作用，使絮体生长变大，提高泥水分离效果。在浓缩机和絮凝剂作用下，浓缩产生煤泥。由链条刮泥机将煤泥渣和底泥推入排泥管，再进入泥斗，经煤泥泵打入煤泥脱水机预脱水，再送入煤泥压滤机压滤后，由皮带输送机送至煤泥棚待售。浓缩池上清液流至循环水池，作为洗煤补水循环使用。生产废水排入浓缩池，经浓缩池浓缩后，全部回用于洗煤工序。 （2）生活污水 项目劳动定员20人，厂区设置防渗旱厕，生活用水量为1.3m3/d，生活污水主要是食堂废水和职工盥洗废水，产生量约1.04m3/d，其主要污染物为COD、SS和动植物油。 3、噪声 筛分机、破碎机、跳汰机、鼓风机、压滤机等设备运行时产生的噪声及进出厂区车辆产生的噪声。 本项目主要噪声源位置源强见表23。 表23 项目噪声污染源强 单位：dB（A） 噪声源 位置 声源名称 数量 (台) 治理前（车间内混响声场）声 压级dB(A) 排放规律 备注 准备车间 破碎机 1 93~95 连续 室内 分级筛 1 连续 主厂房 振动筛 1 75~80 连续 室内 跳汰机 1 连续 各类水泵 2 连续 高压风机 1 连续 室外 浓缩机 1 连续 室内 压滤机 2 连续 原料装卸、运输过程 — 65-75 间断 室外 4、固体废物 洗选阶段产生的工业固体煤矸石、煤泥、废机油、布袋除尘器收集的煤尘及生活垃圾。 （1）矸石 原煤洗选矸石产量约为30万t/a。 （2）压滤煤泥 煤泥的矿物组成主要成分为SiO2、Al2O3、C、F2O3等。本项目煤泥经压滤机压滤后，煤泥滤饼产生量为20万t/a。 （3）废机油 项目生产设备需要定期维护，会产生一定量的废机油，约0.08t/a，暂存于临时危废暂存库内，最终交由有资质的单位进行处置。 （4）布袋除尘器收集的煤尘 项目生产过程中破碎和筛分工序产生的粉尘一部分会被布袋除尘器收集，约171.07t/a，定期清理掺入产品煤外售。 （5）生活垃圾 项目劳动定员20人，按每人每天产生生活垃圾0.5kg计，则年产生生活垃圾为3.0t/a。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类别 内容 | 污染源 | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 物料储存、转载等过程无组织粉尘 | 煤尘 | 1.0t/a | 1.0t/a |
|  | 原煤筛分破碎 | 无组织煤尘 | 19.2t/a | 0.864t/a |
|  |  | 有组织煤尘 | 3809.52mg/m3，192t/a | 34.32mg/m3,1.73t/a |
|  | 道路运输过程 | 粉尘 | 16.92t/a | 1.692t/a |
|  | 食堂 | 油烟 | 6kg/a，2.50mg/m3 | 2.4kg/a，1.0mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 生活污水（312m3/a） | COD | 300mg/L，0.0936t/a | 食堂废与生活污水经沉淀池处理后用于厂区洒水抑尘 |
|  |  | SS | 150mg/L，0.0468t/a |  |
|  |  | NH3-N | 25mg/L，0.0078t/a |  |
|  |  | 动植物油 | 50mg/L，0.0156t/a |  |
|  | 煤泥水 | SS | 1座Φ22m浓缩池，2台压滤机，1座320m3循环水池，煤泥水一级闭路循环不外排 |
|  | 事故水池 | SS | 利用700m3事故水池一座，用于产生设备发生故障时的洗选废水临时排放，设备正常运行后作为洗选用水回用，不外排 |
|  | 初期雨水 | SS | 利用初期雨水池，有效容积400m3，初期雨水分批处理后，回用生产，不外排 |
| 固体 废弃 物 | 洗选过程 | 煤矸石 | 30万t/a | 厂区对应的暂存场所暂存后，矸石外售至榆林市榆阳区马家峁空心砖厂，煤泥外售至榆阳区大河塔开发砖厂 |
|  | 压滤过程 | 煤泥 | 20万t/a |  |
|  | 设备维护 | 废机油 | 0.08t/a | 废机油暂存于临时危废暂存库内（40m2），产生量为0.08t/a，最终交由有资质的单位进行处置 |
|  | 布袋除尘器 | 煤尘 | 171.07t/a | 定期清理掺入产品煤外售 |
|  | 办公生活区 | 生活垃圾 | 3.5t/a | 收集后送往环卫部门指定的垃圾填埋场进行处置 |
| 噪 声 | 分级筛、破碎机、跳汰机、鼓风机、空压机、离心机以及各种泵类等 | 振动噪声机械噪声 | 75dB（A）-100dB（A） | 通过隔声、减振、消声等措施后，生产线外噪声可降至68dB（A）左右 |
|  | 原料装卸、运输过程 | 车辆噪声 | 70dB（A）~80dB（A） | 通过合理安排工作时间，优化厂区布局，尽量减少对周围敏感目标的影响 |
| 主要生态影响： 工程施工期生态影响主要表现为水土流失和植被破坏，为防止施工期对生态的破坏，土石方开挖阶段最好避开雨季，进厂道路和厂内施工主干道路面进行硬化，同时加强周围绿化种植，采取以上措施后，对区域生态环境影响较小。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 施工期环境影响主要为洗煤厂房土建施工、设备安装、建筑材料运输等活动过程中。主要的环境影响因素为：扬尘、施工废水、施工人员生活污水、机械噪声及固体废弃物等。 1、施工废气影响分析 项目完成部分生产区、生活办公区的建设，原料、产品储棚的建设、地面硬化会产生扬尘。 扬尘的数量与物料颗粒粒度、物料的含水量以及环境风速的大小有关，颗粒越细，含水量越小，风速越大，则进入空气的粉尘越多。施工中所用的石灰、水泥等材料颗粒很细，因而在运输和使用的过程中就很容易引起扬尘。 为降低扬尘对施工场地附近的环境空气质量造成的影响，项目拟通过划定施工作业区、设置围墙、棚式贮存物料、场地洒水、硬化道路、车辆减速慢行等措施。具体如下： （1）施工土方扬尘控制措施： ①施工现场堆放使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料应入库贮存装卸，搬运时轻拿轻放，避免包装破裂产生扬尘； ②对现场存放的土方洒水，保持其表面潮湿，以避免扬尘； ③施工内部工地裸露地面应覆盖防尘布或防尘网、定时水雾喷洒降低施工场地扬尘、配置文明施工等措施防止扬尘造成影响； ④土方工程作业时，遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网； ⑤施工过程中产生的弃料及其他建筑垃圾，应及时清运；完善排水设施，防止进出车辆泥土粘带； ⑥施工现场不设置混凝土搅拌站，全部使用预拌商品混凝土。 （2）道路运输扬尘控制措施 ①物料运输应使用帆布覆盖，防止运输过程中的飞扬和和洒落； ②运输车辆不得超载，被运物料不得含水太多，造成沿途泥浆滴漏，从而影响道路整洁，建筑固废必须及时清运并按照指定的运输线路行驶，送往指定的倾倒地点； ③驶离建筑工地的车辆必须经过清洗，以避免工地泥浆带入城镇道路环境； ④妥善合理地安排工地建筑材料及其它物料的运输时间，控制车辆行驶速度； ⑤施工现场道路要做到坚实路面，经常清扫路面，定时适当洒水，保持路面湿润。 通过采取上述措施后，项目施工期产生废气对环境影响较小。 2、水环境影响分析 施工期的废污水主要来自施工车辆冲洗废水和生活污水，主要污染因子为SS、COD、NH3-N、BOD和石油类等；施工人员产生的生活污水的主要污染物为COD、BOD和SS等。施工废水经沉淀池处理后全部回用，不外排。 施工人员生活废水经沉淀后用于洒水抑尘，施工期设置卫生旱厕，不产生污水，每天清理。 采取措施后，项目施工期产生污废水对环境影响较小。 3、声环境影响分析 项目完成部分生产区、生活办公区的建设，原料、产品储棚的建设、地面硬化以及环保设施的安装都会产生一定噪声。 施工期作业噪声主要影响范围主要是施工现场，随着施工的结束，施工噪声对周围声环境的影响也将停止。噪声的污染程度与所使用施工设备的种类有关，可以通过加强管理、控制作业时间、减少鸣笛，降低车辆阻塞等方法减轻其影响。各类施工机械以及运输车辆产生的噪声水平为90~105dB（A），噪声随施工结束而消失，且项目区500m内无敏感点，因此，施工机械和车辆噪声对周围声环境影响较小。 4、固体废弃物影响分析 施工期固体废弃物主要来自施工期的建筑垃圾与生活垃圾，建筑垃圾包括基础开挖及土建工程产生的砖瓦、渣土等，以无机成分为主。 建筑垃圾尽量回用，不能回用的及时送往城建部门指定的建筑垃圾处理场处置。 施工人员产生的生活垃圾量较少。要求该部分垃圾不得随意丢弃在施工场地，在施工现场分类收集后定期清运至垃圾填埋场作卫生填埋。 项目施工期产生固废均可进行合理处置，对环境影响较小。 5、生态环境影响分析 项目区域地貌为风沙草滩区，在施工期间，土方的开挖、填筑，机械碾压等施工活动，破坏了项目区的原有地貌和植被、扰动了表土结构，土壤抗蚀能力降低。同时建筑或弃土临时堆放时、施工结束前后一段时间内及地表绿化工作尚未完成时，都将造成土壤裸露。遇雨时尤其是暴雨时，将会造成水土流失。 针对本项目的实际情况，要求采取以下水土流失保持措施： （1）绿化措施：建议根据项目所在地土质条件，气候生长条件、选择合适的灌木种或草种，在场地空地、厂区道路两侧周围一定范围设置绿化带，形成绿色植物的隔离带，这样既可以起到水土保持和防止土壤侵蚀的作用也可以吸附尘埃、净化空气。 （2）排水导流系统：及时做好排水导流工作，减轻水流对裸露地表的冲刷，应设置拦砂坝，排水沟应分段设置沉淀池，以减轻场地最终出口沉沙池的负荷，在施工中应实施排水工程，以预防地面径流直接冲刷施工浮土。 （3）施工时间选择：在建设施工期间，有大面积的裸露地表，容易形成水土流失面。项目应合理安排施工，尽量将土石方开挖期避开雨季和暴雨季节，并尽量缩短挖方时间。 建设项目在规定的施工区建设，施工作业范围相对较小，施工期较短，其施工期间对周围生态环境的影响相对轻微，而且均属于短期影响，建设项目采取上述措施进行恢复和补偿后，施工期对项目区的生态环境影响是可以接受的。 运营期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目的废气主要是原料煤、产品在生产加工过程中，原煤经过筛分破碎、物料输送转载跌落产生的粉尘，原煤、产品汽车运输时产生的扬尘等。 （1）物料储存、转载等过程无组织粉尘 项目原煤、精煤、矸石、中煤、煤泥等各类物料储存、转载等过程产生的粉尘无组织排放。 为降低无组织粉尘对周围环境的影响，项目拟采取以下措施：储煤棚、精煤仓、矸石棚、煤泥棚密闭设置，采用洒水抑尘装置定期洒水；物料皮带机设置密闭廊道，物料输送设备的机头溜槽上加设盖罩，进料端加胶皮挡帘，并在输送廊道内布置喷淋设施抑制粉尘产生。项目输送廊道密闭设置，故物料密闭输送过程中的产尘量可忽略，主要考虑物料储存的粉尘。在采取以上措施后，项目物料储存外逸环境中的粉尘量约为1.0t/a。 （2）破碎筛分过程产生的有组织粉尘及无组织粉尘预测 根据工程分析，破碎筛分工序煤粉尘产生量为192t/a，产生浓度为3809.52mg/m3，风机总风量为12000m3/h。在筛分和破碎两个产尘点筛分和破碎两个产尘点上方分别设集尘罩，集气效率90%，收集粉尘经布袋除尘器（除尘效率为99%）进行净化处理后由15m高排气筒排放，处理后收集的粉尘量为171.07t/a，粉尘排放量为1.73t/a，排放速率0.41kg/h，排放浓度为34.32mg/m3。满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4中颗粒物浓度限值小于80mg/m3。 破碎筛分工序10%的煤粉尘散溢在产生点周围空气中，以无组织形式排放，产生量为19.2t/a，无组织排放的粉尘要求在破碎筛分车间设置弥散型喷雾洒水装置进行抑尘，抑尘效率为85%，另外粉尘经厂房封闭可去除70%的粉尘，总的抑尘效率为95.5%，煤粉尘量为0.864t/a，排放速率为0.20kg/h。粉尘主要分散在产尘点周围20m范围内，采用以上措施后无组织排放的煤粉尘周界外浓度最高点可满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中无组织排放限值低于1.0mg/m3的要求。 有组织排放参数选取及估算结果分析，本项目大气环境预测因子为煤（粉）尘，本次预测污染源参数的选取见表24。 表24 有组织废气排放源强统计一览表 项目 点源名称 排气筒 排放口 温度 年排放 小时数 排放 工况 排放因子源强 高度 内径 粉尘 符号 Name H D T Hr Cond Q粉尘 单位 / m m K h / kg/h 数据 筛分破碎 15 0.25 283 4200 连续 0.41 利用估算模式的计算结果见表25。 表25 筛分破碎煤(粉)尘废气影响估算结果表 序号 距源中心下风向距离（m） TSP 预测浓度（mg/m3） 占标率（%） 1 100 0.001398 0.16 2 200 0.003623 0.40 3 300 0.003838 0.43 4 400 0.0037 0.41 5 500 0.00345 0.38 6 600 0.00322 0.36 7 700 0.004085 0.45 8 800 0.004907 0.55 9 900 0.005501 0.61 10 1000 0.005888 0.65 11 1100 0.00599 0.67 12 1165 0.006006 0.67 13 1200 0.006002 0.67 14 1300 0.005949 0.66 15 1400 0.005851 0.65 16 1500 0.005721 0.64 17 1600 0.005571 0.62 18 1700 0.005408 0.60 19 1800 0.005239 0.58 20 1900 0.0052369 0.58 21 2000 0.005273 0.59 经预测，项目运营后，原煤筛分破碎产生的煤（粉）尘最大地面浓度为0.006006mg/m3，最大占标率为0.67%，其位于污染源下风向1165m处，其浓度能满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中无组织排放限值低于1.0mg/m3的要求。 ②无组织排放参数选取及估算结果分析 本项目大气环境预测因子为煤（粉）尘，本次预测污染源参数的选取见表26。 表26 无组织粉尘排放源强表 污染源 排放速率（kg/h） 排放量（t/a） 有效源高（m） 面积（m2） 筛分破碎车间 0.20 0.864 11 40×15 利用估算模式的计算结果见表27。 表27 估算模式预测结果表 序号 距源中心下风向距离（m） 筛分破碎车间 预测浓度（mg/m3） 占标率（%） 1 10 0.01734 1.93 2 64 0.07728 8.59 3 100 0.06462 7.18 4 200 0.04178 4.64 5 300 0.02356 2.62 6 400 0.01507 1.67 7 500 0.01056 1.17 8 600 0.007896 0.88 9 700 0.00619 0.69 10 800 0.005024 0.56 11 900 0.004185 0.46 根据预测结果可见，颗粒物的下风向最大落地浓度为0.07728mg/m3，占标率为8.59%，最大浓度出现在下风向64m处，其浓度能满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中无组织排放限值低于1.0mg/m3的要求。 （3）道路运输扬尘影响分析 经工程分析计算，运输期间的扬尘污染与汽车行驶速度、道路表面粉状物料含量密切相关，表28给出了汽车行驶在由散状物料的道路上时的起尘强度估算结果，表29给出了汽车行驶时扬尘污染扩散结果。 表28 汽车在有散状物料的道路上行驶的起尘量 路面粉状物料量（kg/m2） 0.1 0.15 0.2 0.25 汽车行驶道路起尘强度（mg/s·m） 0.34 0.45 0.55 0.65 注：汽车行驶速度按40km/h估算。 表29 汽车行驶时道路扬尘扩散浓度计算结果 单位：mg/m3 距离（m） 道路表面物料量（kg/m2） 0.1 0.15 0.2 0.25 2 0.0928 0.1228 0.1501 0.1774 5 0.0191 0.1180 0.1442 0.1704 10 0.0836 0.1106 0.1352 0.1598 15 0.0787 0.1041 0.1273 0.1504 20 0.0743 0.0984 0.1202 0.1421 25 0.0704 0.0932 0.1139 0.1346 30 0.0669 0.0886 0.1082 0.1279 由表29可以看出，汽车行驶时产生的扬尘污染对道路两侧2~30m范围内的影响较大。为减小对周边大气环境的影响，项目运输采取以下措施： ①厂区至公路连接线全部水泥硬化，平时注意道路的维护； ②加强物料的运输及装卸管理。为减少运输扬尘，不得使用拖拉机和农用汽车运输，物料运输车辆采用加盖篷布货运汽车运输； ③汽车在厂区内行驶速度应小于10km/h；运输物料的汽车不应超载（或物料装得过满）； ④物料存放在相应的储存场所，厂区内主要运输道路两侧适当的位置建议设置喷水管道系统，以方便随时对道路的洒水，清扫路面，最大限度减少物料运输产生的交通扬尘。 ⑤在厂区入口处设置洗车装置，对进出车辆的轮胎及底盘进行冲洗。 运输车辆遮盖苫布，进场道路定期洒水。结合上述措施能够有效控制粉尘的污染，项目产生的粉尘对周围环境影响较小。 （4）食堂油烟 本项目油烟产生量6kg/a。油烟产生浓度为2.50mg/m3，环评要求项目设置油烟效率不低于60%的抽油烟机，油烟的排放浓度为1.0mg/m3，油烟排放量2.4kg/a。可以满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中2mg/m3标准限值，项目食堂油烟对周围环境影响较小。 2、地表水环境影响分析 （1）洗煤工段的煤泥水 洗煤厂生产过程产生的煤泥水采用洗水闭路循环、煤泥厂内全部回收的工艺流程，在设计上达到洗煤水不外排的要求。项目设置的高效浓缩机对煤泥水进行处理。生产过程中产生的煤泥水全部浓缩机进行处理。浓缩机溢流作为循环水重复使用；浓缩机底流由过滤机回收细粒煤泥，设备处理能力大于实际的量，可以确保这个煤泥回收的关键环节正常工作。滤液与浓缩机溢流一起作为循环水重复使用。当工作浓缩机需要检修或发生故障时，事故水池可容纳其内全部煤泥水，这样可以保证在任何情况下煤泥水不外排，从而避免煤泥水对周围环境的污染。 煤泥水闭路循环可行性分析： ① 煤泥水处理设备能力分析 本工程主要煤泥水处理设备为浓缩机和压滤机等。 a、浓缩机 根据《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359-2005）要求，处理浮选尾煤时，高效浓缩机表面负荷介于1.6～2.4m3/m2·h之间，设计选用1台高效浓缩机，直径为22m，其面积为379.94m2，单位处理能力取2.0m3/h·m2，则浓缩机处理煤泥水能力为：Q=2.0m3/m2·h×379.94m2=759.88m3/h。根据洗煤系统数质量平衡，浓缩机入料量为546.13m3/h，煤泥水系统不均衡系数取1.25，则浓缩机入料量为682.66m3/h，浓缩机的负荷率为89.83%，浓缩机的处理能力大于煤泥水最大入料量，可以满足正常生产时煤泥水的要求。 评价要求事故水池与浮选机之间管道连接良好，并在管道上设有阀门进行调节，正常工况下，该阀门处于关闭状态。环评要求设置700m3的事故水池，当工作浓缩机发生故障时，关闭其对应的阀门，打开事故水池，通过泵将煤泥水输送至事故水池进行处理。 b、压滤机 根据《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359-2016）要求，采用快开式隔膜压滤机处理时，压滤机处理能力为0.03～0. 06t/m2•h。本工程处理能力取值0.045 t/m2•h，设计选用2台尾煤压滤机，其面积为1500m2，处理尾煤量为67.5t/h。根据洗煤系统数质量流程，压滤机入料量为46.99t/h，取系统不均衡系数1.2，则压滤机入料量为56.38t/h，可见本项目所选压滤机可以满足煤泥水处理要求。 A完备的回收系统分析 根据《煤炭洗选工程设计规范》（GB50395-2005）要求，事故煤泥水处理宜选用备用浓缩机，当选用备用浓缩机时，其型号应与正常工作浓缩机型号相同，互为备用。本项目选用备用浓缩池与正常工作浓缩机的型号相同，可以保证在事故状况下煤泥水不外排。 B煤泥回收分析 本工程对煤泥水的处理采用浓缩串压滤回收工艺，经类比，浓缩机溢流水中悬浮物浓度为10-15g/L，压滤机滤液浓度低于30g/L。 浓缩机溢流及压滤机滤液均由泵打入循环水池重复利用，悬浮物浓度远小于50g/L的标准要求。 表30 本项目与选煤行业洗水闭路循环五项指标比照结果一览表 序号 选煤行业洗水闭路循环一级标准指标 本项目指标 评价结果 1 煤泥全部在厂房内机械回收，取消煤泥沉淀池 煤泥采用浓缩机和压滤机回收，煤泥压滤在室内完成，不设沉淀池 符合 2 洗水实现动态平衡，不向厂区外排水，水重复利用率在90%以上，单位补充水量小于0.15m3/t（入选原煤） 洗水复用率为92.05%，每吨煤补水量为0.066m3/t 符合 3 设有缓冲水池或浓缩机（也可用煤泥沉淀池代替，贮存缓冲水或事故排放水），并有完备的回水系统。设备的冷却水自成闭路，少量进入补水系统 设1台Φ22m的浓缩机，并有完备的回收系统 符合 4 洗水浓度SS＜50g/L 浓缩机溢流的煤泥水浓度小于50g/L 符合 5 年入选原料煤量达到核定能力的70%以上 入洗原料煤量可达到核定能力的100% 符合 综上所述，本项目产生的洗煤废水可实现闭路循环，达到《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359-2005）洗煤水闭路循环一级标准，可保证煤泥水不会外排。当设备检修及备用浓缩机发生事故出现事故排水时，必须立即停产，防止项目煤泥水外排，从而避免对周边环境的影响。 C 煤泥水闭路循环可靠性分析 煤泥水闭路循环工艺简介：在洗煤厂生产过程中产生的洗选尾矿进入浓缩机（含絮凝剂添加系统），浓缩机底流由泵打到压滤机进行过滤，回收的煤泥送煤泥棚。浓缩机的溢流和压滤机清液进入循环水池，用泵返还回洗煤系统作为循环水复用。扫地水、滴漏水等自流至各车间集水池，经泵转至煤泥水回收系统处理后进入系统循环使用。其工艺流程见图5。 图5 煤泥水闭路循环系统处理工艺流程图 （2）初期雨水 项目厂区排水采用雨污分流制排水系统，根据厂区地势高低，拟在厂区东南侧建设有一座400m3初期雨水池，雨水经沉淀处理后回用于项目洗煤用水，厂内雨水排放采用场地与道路路面散流以及部分地段设排水明沟相结合的方式，使场内雨水收集至初期雨水池。项目所在地水资源相对短缺，因此建设单位必须树立节水意识，充分利用自然降水合理开发利用，设置足够容积的集水池，收集厂区雨水沉淀后用于洗煤，降低初期雨水直接外排对水环境的影响。 一般降水地表不会产生径流，只有在强降水条件下可形成径流。本项目集水池容量采用榆林市暴雨强度公式计算确定，公式如下： q——暴雨强度，l/s·ha P——重现值，年 t——降雨历时，min 雨水设计流量：Q=ΨqF P 取值1年，t取值30min，Ψ取值0.9，F为1.5hm2（有效收集雨水面积） 经计算，一次(以15min计)强降水厂区收集水为124.43m3。 经计算所得，初期雨水量为124.43m3。考虑到只收集初期雨水会导致剩余雨水经地面冲刷形成径流后影响地表水，因此评价要求不仅收集初期雨水，还应将单次降雨全部收集后回用，单次暴雨历时按45min，合计单次降雨量为373.29m3。 本次评价要求在厂内地势处设400m3的雨水收集池，可满足储存要求。厂区内，除建筑面积和绿化面积外，全部做硬化处理。雨水通过厂区内的雨水管网收集汇集至雨水收集池。在降雨时间小于45min时，可以将收集的雨水先进沉淀池处理，以便提高水质，然后再打入循环水池回用；如果降雨时间超过45min时则可立即启动水泵将收集的雨水打入循环水池回用。雨水经收集沉淀后可作为洗煤系统补充水，从而避免无组织煤泥水的外排。 为满足雨水池使用功能要求，评价要求建设的雨水池应满足以下要求。 1、雨水池设置在厂区地址低洼处，进行防渗处理，场地与道路路面散流以及部分地段设排水明沟相结合的方式，确保厂区内雨水全部进水雨水池内，禁止初期雨水直接外排。 2、项目生产优先使用收集雨水，禁止雨水长时间存留厂区，引起其他污染、安全事件。 3、设置雨水切换装置，雨水收集池达到设计水位时，切换至自然排水系统，排入场外雨水沟，避免雨水收集饱和后，雨水池外溢，导致少量初期雨水排入周围地表水体。 全厂区雨水量为373.29m3。新建雨水池400m3大于雨水量，可确保项目雨水全部进入雨水池，不排入地表水体。 （3）事故状况下的水环境影响分析 项目废水事故排放对环境的影响来自煤泥水系统的事故排放。 煤泥水系统事故一般有以下三种情况，一是煤泥水处理设备出现故障；二是设备检修及长时间停电；三是管理不善，清水量加大，造成系统内水量增大。 ①煤泥水处理设备故障 浓缩机故障：当浓缩机发生故障时，启动事故浓缩机，均发生故障时应立即停止生产,保证煤泥水不外排。 压滤机故障：如果压滤机出现故障，可将压滤机入料阀门关闭，使循环水浓度略有上升，洗煤厂可正常工作，立即维修压滤机，既不影响生产，也不外排煤泥水。 ②设备检修及停电事故：当设备检修及停电事故时，系统内循环水可进入事故浓缩机和循环水池，不会发生煤泥水外排。 ③管理不善增大补加清水量：由于管理不善而増大补加清水量，可造成系统内水增大，引起煤泥水外排，解决问题的办法是加强管理，时刻注意循环水量的变化，坚决杜绝煤泥水外排。 项目在平面布置时将厂区东北侧土地标高降低，西南侧标高提升，在上述事故状态下，煤泥水经自然落差流入事故水池和初期雨水池。项目洗煤工序用水量为17468.8m3/d。经计算，一次（0.5h）的事故水量为623m3。考虑一定的富余系数，项目设置700m3的事故水池即可满足煤泥水不外排，对周围的水环境影响较小。 （4）生活废水处理 项目设有防渗旱厕，旱厕定期清掏，外运做农肥。生活污水主要为职工日常生活盥洗废水，本项目工作人员20人，生活污水包括包括盥洗水和食堂污水，用水量为1.3m3/d，产生量为1.04m3/d，其主要污染物有SS、BOD5、COD等，项目产生的生活污水经厂区沉淀池处理后用于厂区洒水抑尘。 3、地下水环境影响分析 （1）评价等级 ①建设项目分类 本项目根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表分析结果为：煤炭洗选、配煤属于Ⅲ类项目。 ②环境敏感程度的划分 根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）表1地下水敏感程度分级表，厂区评价范围内地下水敏感程度为不敏感。 ③地下水环境影响评价等级 按照《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）规定的地下水环境影响评价工作分级划分原则，对地下水评价进行等级划分，评价等级划分见表31，则本项目地下水评价等级为三级。 表31 地下水评价工作等级划分表 项目类别 环境敏感程度 I类项目 II类项目 III类项目 敏感 一级 一级 二级 较敏感 一级 二级 三级 不敏感 二级 三级 三级 （2）评价范围 本项目地下水评价等级为三级。根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）调查评价范围确定，采用查表法确定，三级评价评价范围≤6km2。 本项目地下水评价范围为：本项目属于III类项目，根据项目排水情况及可能对地下水的影响范围及该区地下水的补给、径流、排泄条件，确定洗煤厂区地下水上游500m、两侧1000m、下游1500m所圈定的范围作为地下水评价范围。 （3）地下水环境现状调查 项目评价区属于大陆性边缘季风气候，四季冷暖分明，煤炭、气田、岩盐等资源储量丰富，项目地下水主要为黄土层潜水和基岩风化带潜水，地下水主要授受大气降水补给，其次为地表水补给。含水层岩性以粉细砂、细砂及中粗砂，富水性微弱，受古地形的制约，地下水沿西北向东南沟谷径流排泄。由于地势较为陡峭，水利坡度大，流速较快，不易形成富集带，总体由西北向东南沟谷方向径流，沿地下孔隙、裂隙通道向东北侧排泄或自然蒸发。 地下水化学特征主要受地理环境及补给、径流、排泄条件的控制。区内浅层潜水一般为水的物理性质较好的中性淡水，矿化度低，水质良好。而基岩承压水随深度增加，沉积时代变老，地下水运动速度变慢，交替不畅，水化学类型由简单到复杂，即由重碳酸盐逐渐向硫酸盐和氯化盐转化，矿化度逐渐升高的规律。 评价区域内未发现与建设项目产生或排放同种特征因子的地下水污染源 （4）地下水环境影响分析 从工程分析可知，项目煤泥水闭路循环，生活污水经处理后作为厂区洒水降尘，厂区废水综合利用不外排，对外环境影响小。在事故情况下废水将暂时排入事故水池中，待设备正常运行后，处理回用于洗煤工艺，事故废水得到有效处置，不外排，对地下水影响较小。 但从客观上分析，本项目生产过程中难免存在着设备的无组织泄露以及其它方式的无组织排放，这些废水可能通过渗漏作用对厂址区域地下水产生污染。根据类比调查，无组织泄露潜在区通常主要集中在收集池、管网接口处。一般厂区事故排放分为短期大量排放及长期少量排放两类。短期大量排放（如突发性事故引起的管线破裂或管线阻塞而造成逸流），一般能及时发现，并可通过一定方法加以控制，因此，一般短期排放不会造成地下水污染；而长期较少量排放（如循环水池无组织泄漏等），一般较难发现，长期泄露可对地下水产生一定影响。如果建设期施工质量差或建成投产后管理不善，都有可能产生废水的无组织泄露，造成地下水的污染，特别是同一地点的连续泄露，造成的水环境污染会更严重。因此在本装置设计、施工和运行时，必须严格控制厂区废水的无组织泄露，杜绝厂区存在长期事故性排放点源的存在。工程设计时，应严把设计和施工质量关，杜绝因材质、制管、防腐涂层、焊接缺陷及运行失误而造成循环水池和管线泄露，加强污水产生、输送、收集等设施的防渗措施，在生产运行过程中，必须强化监控手段，定期检查，保护地下水环境质量。 ①源头控制措施 选择先进、成熟、可靠的工艺技术，并对产生的废物进行合理的回用和治理，尽可能从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄露的环境风险事故降到最低程度。 ②防渗措施 对照《环境影响评价技术导则 地下水环境中》（HJ 610-2016）中地下水污染防渗分区参照表，项目地下水分区防渗图见附图6，本项目采取以下防渗措施： 表32 拟建项目污染物划分及防渗等级一览表 分区 厂内分区 防渗等级 重点防渗区 浓缩池、循环水池 等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s或参照GB18598执行 一般防渗区 主厂房、初期雨水池、原煤棚、精煤仓、矸石棚和煤泥棚等 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s 简单防渗区 厂区地面等 一般地面硬化 A.重点防治区防渗措施：重点防治区为浓缩池区域，根据拟建工程地下水污染特点，采取相应的防渗措施。 a.浓缩池重点防治区防渗建议采用钢筋混凝土结构，结构厚度不小于250mm，混凝土内应掺加水泥基渗透结晶型防水剂或在池体表面涂刷防水涂料，渗透系数应≤10-7cm/s。 b.管道防渗漏生产过程均采用密闭输水管道进行输送，项目污水管道均采用HDPE防渗轻质管道；管道外设管沟防护，管沟采用人工防渗材料进行防渗，保证防渗材料渗透系数应≤10-7cm/s。 B.一般防治区防渗措施：一般防治区包括主厂房、初期雨水池、原煤棚、精煤仓、矸石和煤泥棚等。该防渗区地面应采用抗渗混凝土结构，混凝土强度等级不低于C25，厚度不小于100mm，渗透系数应≤10-7cm/s。 为确保防渗措施的防渗效果，工程施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施的环保设施的管理，避免废水跑冒滴漏。 C.简单防渗区：除重点防渗区、一般防渗区和绿化区域以外的区域只需做一般地面硬化即可。 ③地下水监测管理 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中三级评价建设项目地下水环境监测与管理，跟踪监测点一般不少于1个，应至少在建设项目地下游布置1个。结合厂区周围敏感点分布情况，在项目厂区选取1口井作为跟踪监测点。 综上所述，正常工况下，企业在加强管理，强化防渗措施的前提下，污染物渗入地下的量极少，对区域地下水环境噪声影响的可能性较小，污染物渗入地下的量极其轻微，不会对评价区地下水产生明显影响。 4、声环境影响分析 （1）噪声源强 本项目主要噪声源位置、声压级以及治理措施见表33。 表33 项目噪声污染源强及治理措施表 单位：dB（A） 噪声源 位置 声源名称 治理前声 压级dB(A) 治理措施 治理后声 压级dB(A) 准备车间 破碎机 93~95 置于室内，基础做减振处 理 ＜65 分级筛 主厂房 振动筛 75~80 置于室内，基础做减振处 理 ＜75 跳汰机 各类水泵 高压风机 除尘器防爆风机为高压风机，进出风口设置消声器、风机基础减震基础，风机连同电机外罩采用可拆卸式隔声箱 ＜70 浓缩机 置于室内，基础做减振处 理 ＜65 压滤机 原料装卸、运输过程 65-75 加强管理、减速、限鸣 （2）预测模式 噪声预测按照《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）进行，预测设备噪声到厂界排放值，并判断是否达标。本预测采用点声源衰减模式如下： ①首先对单个车间内设备噪声值进行叠加，噪声叠加公式： 式中：Leqz——预测点处的等效声级，dB(A)； Leqi——第i个点声源对预测点的等效声级，dB(A)。 ②然后以单个车间作为整体对室内噪声进行影响预测，采用室内声场扩散衰减模式（室外的风机噪声也引用该衰减模式），具体如下： 式中：LP—预测点的噪声级，dB； Lw——声源声功率级，dB； Q——室内空间指向因子（完全自由空间Q＝1，半自由空间Q＝2， 1/4自由空间Q＝4，1/8自由空间Q＝8） r——预测点离声源距离(m)； R——室内房间常数(由房间材料决定)； c——空气中的声速(m/s)； LTL——隔墙的传声损失，dB。 ③室外设备噪声影响预测采用室外声场扩散衰减模式，具体如下： 式中：LA(r)——预测点的噪声值，dB； LA(r0)——参照点的噪声值，dB； r、r0——预测点、参照点到噪声源处的距离，m； A——户外传播引起的衰减值，dB； Adiv——几何发散衰减，Adiv=20lg（r/r0），dB； Aatm——空气吸收引起的衰减，Aatm=a（r-r0）/1000，dB； Abar——屏障引起的衰减， dB； Agr——地面效应衰减，dB； Amisc——其他多方面原因引起的衰减，dB（0.025dB/m）。 ④噪声叠加公式： 式中：LP——某点噪声总叠加值，dB（A）； LPi——第i个声源的噪声值，dB（A）； n——声源个数。 （3）预测结果及评价 根据项目的机械设备声级、所在位置，利用噪声预测模式和方法，对厂界噪声进行预测计算，得到项目建成后各预测点的昼夜噪声级。 项目主要噪声源及其所在车间的有关参数见表34。 表34 主要设备距厂界距离 单位：m 设备 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 破碎机、筛分机 132 64 58 78 振动筛、跳汰机 118 68 58 85 各类水泵 134 71 45 76 风机 120 74 57 82 浓缩机、压滤机 120 82 54 79 噪声影响预测结果见表35。 表35 厂界噪声影响预测结果表 单位：dB(A) 厂界 背景值 贡献值 预测值 标准值 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 东厂界 53.4 43.4 40.52 57.56 45.91 60 50 达标 达标 南厂界 56.6 46.6 43.82 59.85 48.38 60 50 达标 达标 西厂界 50.3 41.7 38.9 55.98 44.14 60 50 达标 达标 北厂界 51.3 42.9 46.6 56.87 45.38 60 50 达标 达标 经预测，由于声源设备大都安装在车间厂房内，且项目厂区面积较大，采取基础减振、消声、隔声等措施，对厂界的预测值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 （4）噪声污染防治措施 ①设备选型时，尽量采用低噪声设备； ②从设备降噪考虑，设计将高噪声设备如破碎机、泵类、振动筛、鼓引风机等设备置于室内，利用建筑物隔声； ③在破碎、筛分机高噪声车间采取隔声、消声、设备基础减震。在厂界四周、高噪声车间周围、场区道路两侧种植灌木、乔木和林带绿化，起到阻止噪声传播的作用。在场地内空地布置花坛、种植草坪美化环境； ④加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象； ⑤项目运输车辆沿线经过村庄时，对村庄居民生活会造成一定影响，对于运输过程产生的噪声，采取严格管理措施，运输时间尽量避开居民休息时间（22:00-06:00和12:00-2:00），路过村庄时应降低车速（20km/h以下）、严禁鸣笛等措施来降低运输噪声对环境产生的影响。 5、固体废物影响分析 洗煤厂生产固体废物产生源主要有选煤过程中产生的矸石、煤泥、废机油、布袋除尘器收集的煤尘及少量生活垃圾。其中矸石外售至榆林市榆阳区马家峁空心砖厂，煤泥外销于榆阳区大河塔开发砖厂。废机油暂存于临时危废暂存库内，最终交由有资质的单位进行处置，布袋除尘收集的煤尘定期清理掺入产品煤外售。生活垃圾集中收集后，运往环卫部门指定的垃圾堆场进行处置。固体废物的环境影响如下： （1）矸石的环境影响分析 ①自燃倾向分析 煤矸石自燃的内因是矸石中有硫元素以硫铁矿和有机硫的形式存在，而外因则是有氧的存在。 氧是煤矸石自燃不可缺少的条件，只有供给氧才能产生自燃，供氧量的多少，直接影响燃烧程度的大小，如果始终保持在缺氧状态下，就不会发生氧化自燃。 水也是加速矸石自燃的一个重要条件，由于水的存在，硫铁矿才能产生硫酸溶液，并产生大量的热，从而促进自燃。另外，矸石处理场其它可燃物如煤、木头等是使燃烧扩大、蔓延的必要条件。 结合当地煤矿生产情况，该区域矸石自燃的可能性较小。加之评价提出矸石送榆林市榆阳区马家峁空心砖厂，厂区存放量较少，矸石发生自燃的可能性较低。 ②淋溶水对环境的影响 煤矸石中除含有大量的碳、硅、铝、铁、钙等微量元素外，还含有各种痕量的重金属元素，它们经过长期风化淋溶，有的可能转移到水系污染水体，有的可能随自然挥发污染大气。类比榆树湾煤矿矸石浸出液结果，该矿与项目供煤矿井距离较近，地质条件、成煤年代、赋存条件、矸石岩性类似。榆树湾煤矿矸石浸出液试验结果见表36： 表36 煤矸石浸出液分析结果一览表 单位mg/l 项目 类别 PH Hg Cd Cr6- As Pb Zn Cu 试验结果 6.89 0.00012 0.001 0.009 0.002 0.023 0.0095 0.059 GB/T14848-2017中Ⅲ类 6.5-8.5 ≤0.001 ≤0.005 ≤0.05 ≤0.01 ≤0.01 ≤1.0 ≤1.0 GB5085.3-2007 / ≤0.1 ≤1 ≤5 ≤5 ≤5 ≤100 ≤100 由煤矸石浸出毒性鉴别可知，所有检测项目均小于《危险废物鉴别标准——浸出毒性鉴别》(GB5085.3-2007)表1标准值，属于一般工业固体废物；根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)中关于“固体废物类别判定”的规定，项目矸石为第Ⅰ类一般工业固体废物，不属于危险固废。 浸出液分析表明，浸出液中有毒有害元素浓度均小于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值，本项目矸石浸出液不会对环境产生较大的危害。在矸石浸出的实验中，矸石浸泡液的水质情况是矸石自然浸出的极限状态，而从当地气象资料来看，本区年平均降雨量为354mm，多年平均蒸发量为1882.6mm，蒸发量远大于降雨量，这决定了矸石的自然浸出量很小，不会出现矸石长期处于浸泡状态的情况，加之评价规定的污染防治措施的实施，由此可确定矸石浸出水对水环境的影响很小。 （2）煤泥环境影响分析 本项目产生的煤泥外售于榆林市榆阳区大河塔开发砖厂综合利用。 （3）矸石、煤泥综合利用可行性分析 ①矸石综合利用 项目产生的矸石经全封闭皮带栈桥运至矸石储间进行暂存，外售至榆林市榆阳区马家峁空心砖厂等煤炭销售企业，进而分销综合利用。 煤矸石是我国排放量最大的工业废渣之一，我国早在50年代就开始了煤矸石综合利用的研究，并取得了一定的经验和效果。近年来，煤矸石建筑材料发展相当迅速，开拓了多种利用途径，发展了较成熟和较先进的技术。国外对煤矸石的利用更加重视，很早就开展了煤矸石的应用研究，取得了一系列研究成果，利用率领先于我国。煤矸石按不同的性质可选择不同的利用途径，目前国内煤矸石分类标准和综合利用途径见表37。 表37 煤矸石分类标准和综合利用途径 分类方法 分类名称 分类标准 性能用途 煤矸石 按岩石成分分类 高岭石泥岩 高岭石>60％ 多孔烧结砖、建筑陶瓷、硅铝合金、筑路材料 伊利石泥岩 伊利石>50% 砂质泥岩 工程碎石、混凝土骨料 砂岩 石灰岩 胶凝材料、工程碎石、改良土壤、石灰 按发热量分类 一类 <2090kJ/kg（C<4%） 建材碎石、混凝土骨料、水泥混合料、复垦回填 二类 <2615kJ/kg（C<4～6%） 三类 2090～6270 kJ/kg（C<6～20%） 水泥、砖、建材制品用料 四类 6270～12550 kJ/kg（C>20%） 用作燃料，煤矸石发电 按含硫量分类 一类 <0.5% 用作燃料，应除尘、脱硫，燃渣应再处理，防止二次污染 二类 0.5～3％ 三类 3～6％ 四类 >6％ 可回收提取硫铁矿 按铝硅比分类 >0.5 可作高级陶瓷、高岭土及分子筛原料 本项目产生的矸石经全封闭皮带栈桥运至矸石储棚进行暂存，外售至榆林市榆阳区马家峁空心砖厂，进而分销综合利用。根据实际情况，综合利用于煤矿塌陷区的填充物、筑路基材、制砖、填沟造田等方面。 ②煤泥综合利用 煤泥是煤炭洗选过程中产生的副产品，由于其粒度细、水分高、粘度大，加之价值低、运输不便，给其综合利用带来较大难度，如果长期堆存，不仅占用大量土地，而且严重污染环境。煤泥烘干后可作为以下几个方面：原料加工煤泥型煤，供工业锅炉或居民生活使用；作为电厂铸造行业的燃料，提高燃料利用率，降低生产成本提高经济效益；作为砖厂添加剂，提高砖的硬度和抗压强度；作为水泥厂添加料，改善水泥性能；含有某些特定成份的煤泥可用作化工原料。 本项目产生的煤泥经全封闭皮带栈桥运至煤泥储棚进行暂存，外售至榆阳区大河塔开发砖厂，进而分销综合利用。根据实际情况，综合利用于制砖等。 榆阳区大河塔开发砖厂位于榆阳区大河塔乡西尧则村河掌小组，生产规模为年产1000万块空心砖；榆林市榆阳区马家峁空心砖厂位于榆阳区芹河镇马家峁村，生产规模为年产2000万块空心砖。本项目距榆阳区大河塔开发砖厂约2km，距马家峁空心砖厂约为46公里，项目产生的煤泥及煤矸石可得到及时有效的处理。 （3）废机油环境影响分析 废机油一是指机油在使用中混入水分、灰尘、其他杂油和机件磨损产生的金属粉末等杂质，导致颜色变黑，粘度增大，二是指机油逐渐变质。生成了有机酸、胶质和沥青状物质。本项目产生的废机油量很少，约0.08t/a，废机油暂存于临时危废暂存库内（40m2），临时危废暂存库须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求进行设计、建设和管理，地面进行基础防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-12cm/s），再在上层用水泥混凝土进行夯实。废机油储存过程中要远离火种、热源，应与氧化剂分开存放，切忌混储，并配备相应品种和数量的消防器材。最终交给有资质的单位处置。 本项目废机油产生量相对较少，在严格执行上述措施要求后能够得到妥善处置，对环境影响较小。 （4）布袋除尘器收集的煤尘环境影响分析 项目运营时布袋除尘器会将一部分破碎筛分工序中产生的煤尘收集起来，约171.07t/a，定期清理掺入产品煤外售。 （5）生活垃圾环境影响分析 本项目生活垃圾收集后，运至环卫部门指定的垃圾填埋场进行处置，对环境的影响较小。 各污染物的产生量及处置方式见38。 表38 本项目固体废物产生情况及处置方式 固废名称 产生量（t/a） 主要成分 处置方式 排放量 （t/a） 类别 矸石 30万 SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO、MgO 先暂存于矸石储储棚和煤泥储棚，后煤泥外售于榆阳区大河塔开发砖厂，矸石外售于榆林市榆阳区马家峁空心砖厂 0 一般固体废物 煤泥 20万 SiO2、Al2O3、S、C、F2O3 0 一般固体废物 生活垃圾 3.0 有机物、玻璃、纸类、金属类 收集后运往环卫部门指定的垃圾堆场进行处置 0 生活垃圾 废机油 0.08t/a 基础油、添加剂、水分、杂质 收集后交给有资质单位处置 0 危险废物 布袋除尘器收集的煤尘 171.07t/a SiO2、Al2O3、S、C、F2O3 定期清理掺入产品煤外售 0 一般固体废物 项目产生的固体废物均得以合理处置和综合利用。厂区贮存措施按照环评要求进行防扬尘、防流失防护后，对外环境影响较小。 6、生态环境影响分析 项目建设期结束后，临时生态影响随着施工期的结束而消失，由于永久占地和长期生产所造成的生态影响在运营期开始显现出来。 项目区域气候干燥，植被稀疏，植被类型以天然植被为主，覆盖度较低，野生动物较少，无大型野生动物出没，生态环境脆弱。 人为活动对于区域生态环境影响较大，但在相应的生态恢复和补偿措施严格落实的情况下，不新增其它影响。 环评要求在厂区空地及周围种植高低相结合的乔灌木，形成隔离林带，防止污染扩散；生产区要结合各种生产设施的特点进行绿化，如在综合办公楼前、宿舍楼栽植观赏性较强的树木、花、绿篱并辅以绿地；道路的绿化以种植行道树为主，选择适应当地的树种乔木如杨树、旱柳、榆树、槐树等，灌木如沙柳、沙棘、柠条等进行栽种，形成道路两侧对的绿化带。 四、环境管理 1、环境管理内容及要求 项目的污染物排放水平与厂区环境管理水平密切相关，因此在采取环境保护工程措施的同时，必须加强环境管理。 （1）贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，将环境指标纳入生产计划指标，建立企业内部的环境保护机构、制定与其相适应的管理规章制度及细则、及时验收生产； （2）项目建设期，搞好环保设施的“三同时”及施工现场的环境保护工作；在项目建成后的运营期搞好环境管理，各项污染物必须达标排放，对各部门的环保工作进行监督与考核；编制突发环境应急预案； （3）建立环保宣传栏，加强环保知识普及，提高环保意识； （4）建立设备维护、维修制度，定期检查各设备运行情况，杜绝环境污染事件发生。 2、环境监测 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》，以及项目运营期环境污染特点，主要是对建设项目建成生产后的污染源的监测。各环保设施运行情况应进行定期监测。监测计划如下： （1）在所有环保设备经过试运转，并经检验合格后，方可正式运行。 （2）运行期的环保问题由建设单位负责。 （3）企业必须保证所有环保设备的正常运行，并保证各类污染物达到国家的排放标准和当地环保部门的管理要求。 （4）对全部设施正常运转的情况下，最大的污染物排放量废气、噪声设备向当地环保机构进行申报登记，领取排污许可证，并进行年审。 生产期污染源与环境监测见表39和表40。 表39 污染源监测计划表 污染源名称 监测项目 监测点位置 监测点数 监测频率 原煤准备车间 煤尘 除尘器进出口 2个 半年1次 厂区无组织粉尘 TSP 厂界外上10处1个、下风向10m处3个 4个 半年1次 厂界噪声 Leq(A) 工业场地场界四周 4个 每季度1次，每次1天（昼、夜各1次） 表40 环境监测计划表 监测类别 监测项目 监测点位置 监测点数 监测频率 环境空气 PM10、SO2、NO2 上风向，下风向500m处 2个 每年2次 地下水 pH值、COD、氨氮、石油类、总硬度、氟化物、硫酸盐 项目区跟踪监测井 1个 每年1次 3、环保投资 本项目总投资5000万元，其中环保投资219.6万元，占总投资的4.39%，项目环保投资见表41。 表41 环保投资一览表 类别 污染源 防治措施 数量 投资 （万元） 废气 原煤储棚 全封闭储煤棚一座，彩钢棚，占地面积3072m2(64m×48m×10m)，棚底做硬化防渗处置 1座 计入主体投资 全场设弥散型喷雾降尘及通风装置 一套 40 精煤仓 全封闭储仓1座，占地面积2688m2(56m×48m×3m)，其中块精、沫煤分区放置，仓底做硬化防渗处置 1座 计入主体投资 矸石储棚 全封闭储棚一座，占地面积80m2(8m×10m)，棚底做硬化防渗处理，暂存棚中的矸石、中煤分区堆放 1座 煤泥储棚 全封闭储棚一座，占地面积32m2(8m×4m)，棚底做硬化防渗处理 1座 原煤输送、转载 全封闭的皮带走廊，受煤坑和转折跌落点处设水喷雾除尘装置 输送廊道 10.5 原煤破碎、筛分 布袋除尘器+15m排气筒，除尘效率99% 1套 10 道路、运输扬尘 道路进行硬化，在车辆进、出口设喷水设施，并对厂区周围道路进行洒水抑尘， 约1000m 12 食堂 抽油烟机+烟道 1套 0.5 废水 生活污水 防渗旱厕、沉淀池 1个 3 煤泥水 浓缩池1个 Φ22m 20 循环水池 320m3 初期雨水 初期雨水池 400m3 4 事故废水 事故水池 700m3 16 地下水 对厂区地面、浓缩池、集水池等涉水构筑物硬化、进行防渗处理、跟踪监测井 / 19 噪声 破碎机、筛分机、分级筛、跳汰机、浓缩机、压滤机、水泵等 选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振等 60 固废 矸石、煤泥 先暂存于矸石储储棚和煤泥储棚，后煤泥外售于榆阳区大河塔开发砖厂，矸石外售于榆林市榆阳区马家峁空心砖厂 / 生活垃圾 垃圾桶收集，送当地环卫部门统一处置 0.1 废机油 收集于废机油桶中，交给有资质单位处置 0.5 布袋除尘器收集的煤尘 定期清理掺入产品煤外售 / 生态 绿化 厂内空地及厂区四周种植绿化带 8000m2 24 合计 219.6 4、环保设施每年运行成本估算 表42 项目环保设施每年运行成本估算一览表 项目 污染源 内容 费用 （万元） 环保设施每年运行维护费用 废气 产品及固废 储存 喷淋洒水费用 1.5 破碎、筛分 布袋除尘器运行电费、洒水费用 2 水污染 生产区 旱厕清掏费用 0.2 固废 生活区 生活垃圾处理费 1.0 总计 4.7 5、竣工环境保护验收清单 表43 建设项目环境保护“三同时”验收一览表 类别 污染源 防治措施 数量 验收标准 废气 原煤输送、转载 全封闭的皮带走廊，受煤坑和转折跌落点处设水喷雾除尘装置 输送廊道 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006） 原煤破碎、筛分 布袋除尘器+15m排气筒，除尘效率99% 1套 道路、运输扬尘 道路进行硬化，在车辆进、出口设喷水设施，并对厂区周围道路进行洒水抑尘， 约1000m 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96） 食堂 抽油烟机+烟道 1套 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 废水 生活污水 防渗旱厕、沉淀池 1个 综合利用，不外排 煤泥水 浓缩池1个 Φ22m 循环水池 320m3 初期雨水 初期雨水池 400m3 事故废水 事故水池 700m3 噪声 破碎机、筛分机、分级筛、跳汰机、浓缩机、压滤机、水泵等 选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振等 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 固废 矸石、煤泥 先暂存于矸石储储棚和煤泥储棚，后煤泥外售于榆阳区大河塔开发砖厂，矸石外售于榆林市榆阳区马家峁空心砖厂 处置率100%，不造成二次污染 生活垃圾 垃圾桶收集，送当地环卫部门统一处置 废机油 收集于废机油桶中，交给有资质单位处置 布袋除尘器收集的煤尘 定期清理掺入产品煤外售 绿化 厂内空地及厂区四周种植绿化带 8000m2 / 6、建设项目污染物排放清单 项目污染物排放清单见下表：

表44                                                  污染物排放清单

| 类别 | 污染源 | 主要污染物 | 环保措施 | 排污口 信息 | 执行标准 | 社会公开信息内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染因子 | 排放浓度 | 排放量 | 治理工艺 | 治理 效率 | 数量 |  |  |  |
| 废气 | 破碎、筛分（有组织） | 煤粉尘 | 34.32mg/m3 | 1.73t/a | 封闭车间，设布袋除尘器+15m排气筒 | 99% | 1套 | 15m排气筒，设明显标志 | 80mg/m3 | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4中颗粒物浓度限值； 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中无组织排放限值要求。 | 废气治理措施及其运行情况；例行监测达标情况 |
|  | 破碎、筛分（无组织） | 煤粉尘 | / | 0.864t/a | 设置喷雾洒水装置 | 95.5% | 1套 | / | 1.0mg/m3 |  |  |
|  | 原煤及产品储存 | 煤粉尘 | / | 1.0t/a | 全封闭式储存，在产品煤装车过程中采用喷雾洒水抑尘；全封闭皮带走廊，受煤坑和转折跌落点处设水喷雾除尘，抑尘效率90% | 90% | 1套 | / | 1.0mg/m3 |  |  |
|  | 道路运输过程 | 扬尘 | / | 1.692t/a | 道路进行硬化，在车辆进、出口设洗车设施，并对厂区周围道路进行洒水抑尘，抑尘效率90% | 90% | 1套 | / | / |  |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 1.0mg/m3 | 2.4kg/a | 设置油烟净化效率不低于60%的抽油烟机处理后经烟道排放 | ＞60% | 1套 | / | 2mg/m3 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中标准限值 |  |
| 废水 | 生活污水 | COD | / | / | 食堂废与生活污水经沉淀池处理后用于厂区洒水抑尘 | 100% | 1座 | / | / | 不外排 | 煤泥水闭路循环和其他废水综合利用情况 |
|  |  | SS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 动植物油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 煤泥水 | SS | / | / | 1个Φ22m浓缩池，2台压滤机，循环水池，煤泥水闭路循环不外排 | 100% | 一套 | / | / |  |  |
|  | 初期雨水 | SS | / | / | 利用初期雨水池，有效容积400m3，初期雨水分批处理后，回用生产，不外排 | 100% | 一座 | / | / |  |  |
| 噪声 | 生产设备及车辆 | 噪声 | / | / | 置于室内，基础做减振处 理，除尘器进出风口设置消声器、风机基础减震基础，风机连同电机外罩采用可拆卸式隔声箱；加强车辆管理，限速、限鸣 | / | / | / | 昼间60dB(A)、 夜间50dB(A) | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准 | 噪声治理措施及例行监测达标情况 |
| 固废 | 生活区 | 生活垃圾 | / | 3t/a | 集中收集，由环卫部门送生活垃圾填埋场 | 100% | / | / | / | GB16889-2008《生活垃圾填埋场污染物控制标准》 | 固体废物处置情况 |
|  | 各生产设备 | 废机油 | / | 0.08t/a | 废机油暂存于临时危废暂存间内，最终交由有资质的单位进行处置。 | 100% | 一座 | / | / | 固废排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的有关限值；危险废物排放执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及2013年修改单中有关要求 |  |
|  | 布袋除尘器 | 除尘灰 | / | 171.07t/a | 定期清理掺入产品煤外售 | 100% | / | / | / |  |  |
|  | 跳汰机 | 煤矸石 | / | 30万t/a | 暂存于厂内矸石棚中，外售至榆林市榆阳区马家峁空心砖厂 | 100% | 一座 | / | / |  |  |
|  | 浓缩机 压滤机 | 煤泥 | / | 20万t/a | 暂存于厂内煤泥储棚中，外售至榆阳区大河塔开发砖厂 | 100% | 一座 |  |  |  |  |

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 原煤、精煤、中煤、矸石、煤泥储存 | 煤（粉）尘 | 全封闭储存，设喷雾洒水装置 | 能够满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）的限值要求 |
|  | 原煤筛分破碎 | 煤（粉）尘 | 设集尘罩和布袋除尘器，排气筒高度15m，集尘效率90%，除尘效率99% |  |
|  | 原煤输送转载跌落点 | 煤（粉）尘 | 全封闭皮带走廊，受煤坑和转折跌落点处设水喷雾除尘，综合抑尘效率95.5% |  |
|  | 道路运输 | 粉尘 | 道路进行硬化，在车辆进、出口设洗车设施，并对厂区周围道路进行洒水抑尘，抑尘效率90% | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96） |
|  | 食堂 | 油烟 | 设置油烟净化效率不低于60%的抽油烟机处理后经烟道排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、 NH3-N、动植物油 | 设卫生防渗旱厕，生活污水经沉淀池处理后用于厂区洒水抑尘，不外排 | 污废水禁止外排，煤泥水闭路循环，生活污水沉淀后用于厂区洒水抑尘，对周围水环境影响较小 |
|  | 煤泥水 | SS | 1个Φ22m浓缩池，2台压滤机，循环水池，煤泥水闭路循环不外排 |  |
|  | 事故水 | SS | 设700m3事故水池一座，用于产生设备发生故障时的洗选废水临时排放，设备正常运行后作为洗选用水回用，不外排 |  |
|  | 初期雨水 | SS | 设400m3初期雨水池，平时应保持池中无水，避免初期雨水携带煤尘外排 |  |
| 固 体 废 物 | 洗选煤生产过程 | 矸石 | 先暂存于矸石储储棚和煤泥储棚，后煤泥外售于榆阳区大河塔开发砖厂，矸石外售于榆林市榆阳区马家峁空心砖厂 | 处置率100%，不造成二次污染 |
|  |  | 煤泥 |  |  |
|  | 办公生活区 | 生活垃圾 | 送当地环卫部门指定地点统一处理 |  |
|  | 进出车辆检修 | 废机油 | 集中收集暂存于废机油桶中，交给有资质单位处置 |  |
|  | 破碎筛分 | 除尘灰 | 定期清理掺入产品煤外售 |  |
| 噪 声 | 设备及各种泵类噪声 | 振动噪声 | 采取隔声、减振、消声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
|  | 原料、成品运输及装卸过程 | 车辆噪声 | 合理安排时间，优化厂区布局，尽量减少对周围的影响 |  |
| 其他 | 厂区进行绿化、防渗、硬化处理，在厂区运输道路两旁植树绿化 |
| 生态保护措施及预期效果： 针对本项目建成后所造成的生态环境问题，评价提出以下治理措施。搞好绿化工作在厂区四周及道路两侧和其它区域相交地带，达到吸声降噪、净化空气和美化厂容的目的。道路绿化选择灌木荫浓叶和抗性强的树种，在树冠空隙选择低矮的灌木草坪。确定专职绿化人员，负责对绿化植物管理、修整等 |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 （1）项目概述 榆林市西贝尔能源综合利用有限公司新建年产240万吨洗选煤项目位于榆林市榆阳区大河塔镇西尧则村。项目中心地理坐标为N38°36′,22.40″，E109°57′44.62″，项目南、北、西侧均为工厂，东侧为进场道路。距离项目最近的敏感点为西侧916m处的永安村散户。总投资5000万元，其中环保投资219.6万元，占总投资4.39%。 项目采用跳汰洗选工艺、煤泥水采用浓缩+压滤工艺处理。建设内容为跳汰选煤生产线、原煤准备车间、产品及固废堆场及相应环保措施等。 2、项目可行性分析 （1）项目与产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011版）（2013修正）》中规定：120万吨/年及以上的高效选煤厂建设属于鼓励类项目。2018年9月，榆林市榆阳区发展改革局以榆区政发改审发﹝2018﹞186号文对本项目进行了备案。因此，本项目符合国家和地方产业政策。 （2）平面布置合理性分析 厂区主要分为办公生活区及生产区，办公生活区布置在厂区南侧，生产区布置在厂区北侧，生产区从南至北依次为原煤棚、破碎筛分间、主厂房，精煤仓布置在主厂房北侧，矸石棚布置在主厂房西侧，循环水池布置在主厂房南侧，浓缩池布置在循环水池的西侧，保证循环水的正常供应，地磅房设在原煤和产品煤进、出厂的道路旁。厂区排水管网将厂区内地面水、雨水等汇集到东北侧初期雨水池。厂区跟踪监测井位于初期雨水池东侧。整个厂区布置顺畅，符合厂区总体规划布局要求，功能分区明确，厂区布局紧凑，人流、物流顺畅，使厂区用地得到最大化合理利用。 3、环境质量现状 （1）大气环境质量 评价区SO2、NO21小时平均浓度和24小时平均浓度，PM1024小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》中的二级标准要求。 （2）地下水环境质量 评价区地下水水质符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，区域地下水质量现状较好。 （3）声环境质量 评价区满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，声环境质量现状良好。 4、环境影响分析及防治措施结论 （1）施工期环境影响分析及措施 ①施工扬尘 施工现场堆放使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料应入库贮存装卸，搬运时轻拿轻放，避免包装破裂产生扬尘； 对现场存放的土方洒水，保持其表面潮湿，以避免扬尘； 施工内部工地裸露地面应覆盖防尘布或防尘网、定时水雾喷洒降低施工场地扬尘、配置文明施工等措施防止扬尘造成影响； 土方工程作业时，遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网； 施工过程中产生的弃料及其他建筑垃圾，应及时清运；完善排水设施，防止进出车辆泥土粘带； 施工现场不设置混凝土搅拌站，全部使用预拌商品混凝土。 ② 施工噪声 闲置不用的设备应立即关闭，对位置相对固定的机械设备，能在棚内操作的尽量进入棚内操作，不能入棚的可适当建立临时声屏障。 安排工人轮流进行机械操作，减少接触高噪声的时间，对在声源附近工作时间较长的工人，发放防声耳塞、头盔等，对工人进行自身保护。 ③施工废水 在施工工地周围开挖排水明沟，将收集的施工废水汇集到泥浆沉淀池（沉淀池容积大于日排放施工废水量）。经沉淀处理后的废水其上清液可用于次日工程养护和机具清洗，使废水得到回用，减少施工废水排放。这样既节约了水资源，又减轻了地表水环境的污染。 ④生态环境影响 项目占地分为永久占地和临时占地，对施工中挖出的土方应及时回填，主体工程完成后尽快完成清场、植被恢复、绿化等配套工程，减少水土流失，尽可能减少项目建设期对生态环境的影响。 （2）运营期环境影响分析及防治措施 ①大气环境影响分析 原煤、产品及固废储存均采用全封闭式储棚，并设全场洒水及通风设施；输送廊道采用封闭式廊道，并在装载点设喷雾降尘系统；原煤破碎筛分采用集气罩+袋式除尘器进行净化处理，经15m高排气筒排放。经上述处理后，生产废气排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中大气污染物排放限值。 ②水环境影响分析 本项目设1个Φ22m浓缩池，2台压滤机，1座循环水池，煤泥水闭路循环不外排；初期雨水经400m3初期雨水池收集后，用于洗煤补充水；事故水经700m3事故水池收集后，在设备正常运行后用于洗选用水回用；厂区设防渗旱厕，食堂废水经油水分离器处理后与生活污水经厂区沉淀池处理后用于厂区洒水抑尘。因此，本项目污废水禁止外排，不会对周边环境造成影响。 ③声环境 由预测结果可以看出，由于声源设备大都安装在车间厂房内，采取基础减振、厂房隔声等措施，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。 同时为了降低运输车辆噪声影响，要求车辆在经过居民点时应降低车速（20km/h以下）、严禁鸣笛，夜间（22.00---06.00）不运输，减轻环境影响。 ④固体废物 本项目煤矸石外售于榆林市榆阳区马家峁空心砖厂，煤泥外售于榆阳区大河塔开发砖厂；废机油暂存于临时危废暂存库内，最终交由有资质的单位进行处置；布袋除尘收集的煤尘定期清理掺入产品煤外售；生活垃圾收集后，送至环卫部门指定地点进行处置。本项目固废均可得到合理处理。 4、总结论 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策的地方产业政策，选址合理，在采取相应的污染物防治措施、风险防范措施后，各项污染物均可实现达标排放。因此从满足环境质量目标要求分析，该项目建设可行。 二、要求及建议 1、要求企业必须执行“三同时”，确保环保设施与项目同时设计、同时施工、同时投产，确保工艺正常运行； 2、设立企业环保科，配备环保专职人员，制定环保管理制度和环境监测计划，健全环保责任制，落实到人。 3、加强环保设施的日常管理和维护保养，确保其长期稳定运行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告应附以下附件、附图: 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目周边关系 附图3 项目平面布置图 附图4 项目生产工艺流程及排污节点图 附图5 环境现状监测布点图 二、如果本报告不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

国环评证乙字

第2537号

园区管网

疏干水

16

16

22.3

16097.8

864

16624.8

868.04

224.8

73.82

184.34

40

527

矸石中煤棚

回用