工作原理

将交流380V的电源通过变压器降压至交流36V两相，分别接至两根轨道上，轨道平车上的车轮将道轨上的交流36V电源引入车载电器箱，经过整流模块将交流36V整流至直流36V，再通过直流控制系统控制直流电机，使平车启动、停止、前进、后退、调速等.

选型参考

对轨道的铺设有较高的要求，需绝缘处理轨道，适用于载重量在50t及50t以下的场合，并且适用于使用频率较高、中长距离运输的场合，运行距离在70米以上时要增加变压器数量来弥补轨道压降。 该系列平车运行距离不宜太长，一般在20m以下，适用于使用频率较高、整车高度较低的场合，机构简单，成本较低，是车间过跨较常见的轨道平车，在运行距离较短、运行速度较慢的场合可以使用拖链来减少电缆的磨损。

优势

此系列电动平车不用电缆，安全可靠，不妨碍交叉运输，易实现遥控和自动化，给厂区运输布置以很大的方便。

技术参数表

| 平车型号 | KPDZ-30T | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 额定载重量(t) | 30 |  |
| 台面尺寸(mm) | 4500*2200*600 | 车架部分全部为钢板焊接而成，梁式结构 |
| 轮距(mm) | 3200 |  |
| 轨内侧距(mm) | 1435 |  |
| 车轮直径(mm) | Ф400 | 轴承为洛阳轴承厂 |
| 车轮数量 | 4 |  |
| 离地间隙(mm) | 50 |  |
| 运行速度(m/min) | 0-20 | 减速机采用硬齿面减速机 |
| 变压器功率（KVA） | 10 |  |
| 变压器数量（个） | 1 |  |
| 续航里程（Km） | 3.5 |  |
| 运行长度 | 80 |  |
| 最大轮压（KN） | 110.4 |  |
| 参考重量 | 6.8 |  |
| 交货期(天) | 30 |  |
| 荐用道轨型号 | P38 |  |
| 非标定制：1、载重量、台面尺寸 2、平车部件均可由客户指定 |

电动平车技术服务与售后服务承诺

1、凡由新乡市百分百机电有限公司生产销售的电动平车所出现的质量问题，本公司均按规定实行“三包”服务，并由售后服务部承担此项工作。

2、在接到客户关于电动平车质量的信息（来电、信函或口头通知）后，售后服务人员一定会急用户所急；在2小时内作出答复，省外48小时内派人赶到现场；紧急问题24小时赶到现场。并且开通24小时服务电话：0373-7720456。

3、在及时解决好售出电动平车的质量问题的同时，售后服务人员有义务无偿地向用户提供技术咨询、技术培训以及解答其它产品相关联的问题。

4、在质保期期间（安装、调试、验收合格签字盖章后一年内），我公司提供的电动平车如出现因质量问题而发生损坏，或不能进行正常工作时，我方免费为需方修理或更换。如果在质保期外，我公司承诺只收成本费。

5、牢固树立用户就是上帝，一切为用户着想的思想，高效、认真、善始善终处理好有关质量问题，讲究信誉，处处维护百分百机电有限公司的形象。

多张企业资质实物图展示