成都市青羊区信访局信息化视频接访系统

询

价

文

件

文件编号：QYCG2014-XJ-005

政府集中采购机构：青羊区政府采购服务中心

中国.成都.青羊

二O一四年十月

第一部分    邀请函

按照《中华人民共和国政府采购法》的规定，成都市青羊区政府采购服务中心受成都市青羊区信访局的委托对信息化视频接访系统设备进行政府集中采购，采用询价采购的方式进行，现邀请合格供应商参加。

一、项目编号：QYCG2014-XJ-005

二、项目名称：成都市青羊区信访局信息化视频接访系统询价采购项目（

三、项目内容：信息化视频接访系统

（详细见第二部分参数及商务要求  ）

四、合格供应商：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

五、文件发售时间：2014年 10月9日-2014年10月13日

六、文件发售地点：成都市青羊区政府采购服务中心综合部（成都市江汉路222号14号楼1楼）。

七、文件购买需提供：营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证（加盖公章的复印件），单位介绍信（收原件）。

八、文件售价：现金人民币100元（售后不退不得转让）。

八、询价文件递交时间：2014 年10月17日9：30-10：00，投标文件递交截止时间2014年 10月 17日10时00分，投标文件须在截止时间前现场送达，逾期送达或不符合规定的投标文件恕不接受。

十、投标文件递交地点：成都市青羊区政府采购中心会议室（江汉路222号6号楼三楼）。

十一、询价组织机构：成都市青羊区政府采购服务中心

联系人：  岳先生

联系电话：8626785   传真：86266785

十二、采购人：成都市青羊区信访局

联系人：叶女士  联系电话：86265715

第二部分  供应商须知

A   供应商

一、合格的供应商

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

二、询价费用

无论询价结果如何，供应商自行承担所有与参加询价有关的全部费用。

B  发售的询价文件

一、 询价文件的构成

1、公告（邀请函）

2、供应商须知

3、货物清单及技术要求

4、附件

C   递交的投标文件

一、递交投标文件的组成

1、目录

2、承诺书（见附件1）

3、报价表（见附件2）

4、法定代表人授权委托书（见附件3）

5、技术偏离表、商务偏离表（见附件4、附件5）

6、所投设备生产厂商针对本项目授权书原件

7、营业执照副本（复印件加盖公章）

8、组织机构代码证（复印件加盖公章）

9、售后服务承诺（见附件6）

10、其他需要说明的事项（见附件7）

供应商必须按询价文件的要求将所有文件资料装订成册，并进行密封。

二、报价

1、所有报价一律以人民币币种报价。不接受任何非人民币币种的报价。

2、供应商要按报价表（见附件2）的内容填写设备单价、总价及其他事项。

3、算术错误将按以下方法更正：如果总价与数量乘单价的积不一致，以单价为准；若文字大写表示的数据与数字表示不一致，则以文字大写表示的数据为准。

4、供应商应对询价文件的货物清单和要求作出实质性的完全响应。

三、投标文件的递交

1、递交的投标文件一式3份，其中正本1份，副本2份。投标文件必须用中文书写，注明“正本”、“副本”字样。

2、递交的投标文件应由供应商法定代表人或经法定代表人正式授权的供应商代表签字或加盖公章。投标文件应密封封装，并在正面标明项目名称、供应商名称。在密封件封口处应贴封条，并加盖骑缝章。

3、密封信封上注明“于2014年 10月 17日上午10时00分前不准启封”的字样。

4、供应商应按照上述规定进行密封和标记，将递交的投标文件按照规定现场递交，同时出具保证金交纳证明（以青羊区机关事务管理局财务科开具收据为准）。

四、投标保证金

1、在文件递交截止时间前，供应商应向本次采购组织机构递交人民币伍仟元整作为谈判保证金。

2、投标保证金应以转帐支票方式提交（转帐支票需在询价截止日期前下帐，供应商持银行下帐回单在青羊区机关事务管理局财务科开具收据）开标时以青羊区机关事务管理局财务科开具收据为准。

询价保证金汇入的银行及帐号：

单位名称：青羊区政府采购服务中心

开户银行：农行新华支行

帐    号：900301040011366

3、未按规定提交投标保证金的投标文件，将被视为无效文件。

4、未成交供应商的投标保证金，在与成交供应商签订合同后5个工作日内无息退还。

5、成交供应商的投标保证金，在合同履行后5日后无息退还。

D   询价

五、询价原则和方式

1、询价活动遵循公平、公正、科学、择优的原则进行。

2、供应商按询价邀请函规定的时间和地点签到、递交文件。

3、按照政府采购法的要求，在四川省政府采购网上发布采购信息，成立询价评审小组和监督小组。

E   授予合同

1、成交供应商收到成交通知书后，次日到青羊区政府采购服务中心签订政府采购合同。

2、成交供应商必须按照询价文件中的承诺认真履行合同。

| 一、参数要求 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 性能参数及要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1、数字会议视像跟踪讨论系统 |
| 1 | 无线话筒 | 频道组数：双频道。 面板显示：LCD液晶显示可同时显示RF/AF信号强度，SQ设置，发射机的电池容量和工作频率。 震荡模式 ：PLL相位锁定频率合成。 射频稳定度：±0.005%（-5～50℃）。 载波频段 ：UHF749.850MHz～815.850MHz。 频带宽度：25MHz。频率间隔：250KHz。 可切换频率数：120组频率组。 接收方式：UHF频段天线双接收。 灵敏度：在偏移度等于40KHz，输入6dBμV时，S/N80dB。最大偏移度：±68KHz综合S/N比：±105dB（1KHz-A）。 综合失真度：＜0.5%@1KHz 综合频率响应：100Hz～18KHz±3dB具低频衰减滤频电路。输出插座：XLR平衡式插座独立输出及Φ6.3不平衡式插座混合输出。 音量输出调整：输出电平可随意调整。 静音控制模式：独立“音码及杂讯锁定”双重静音控制。 灵敏度调整：可通过调节SQ，可调节接收机灵敏度。 无阻接收距离：无障碍阻隔接收距离约80米DC 电源供应：0.5A 12-15V。话筒使用2节AA碱性电池或可安装充电镍氢电池，带有免拆卸充电功能。 | 1 | 套 |  |
| 2 | CLEARONE CHAT 160 会议全向麦克风 | 包含HDConference音频技术： 全双工允许用户收听和发言，在同一时间 分布式回声消除识别和消除了音频，更容易理解的回声 降噪标识灯，风扇，投影仪等噪音，并消除它 第一话筒优先，智能改变麦克风的水平，取决于谁在讲话 自动增益和电平控制调整麦克风和扬声器电平自动 自适应建模连续样品作任何更改的室内声学 USB供电（2.0兼容） 3个完整的360 °拾音麦克风 轻松管理1至6人参加的电话优势 | 2 | 套 |  |
| 3 | 美源 MST-NX3-720会议摄像机 | 720P高清USB视频会议摄像头/3x变焦视频会议摄像机 | 2 | 台 |  |
| 4 | 多功能数字会议系统 | 统具备多种发言模式，自动摄像发言跟踪功能，远程会议模式，控制功能和申请发言模式,发言人数限制。 数字化顶级(Control)旋钮控制，所有的设置和功能都集中在一键之上。 主机自带适合Windows平台操作软件，能在PC机上或系统主机上实现功能的设置。 系统主机最多可接115台发言单元，全部采用DSP处理，便于扩展和控制，最大限度减少高频衰减，语音更清晰。全部单元内置喇叭设计，有耳机接口和音量调节。单元间“手拉手T”字形连接线电缆串接模式，采用统一8芯航空插头，稳固、安装简便。发言单元数量可根据需要随意调节，主席单元不受限制本身具备有多种发言方式的讨论功能，可随意安排串联在线路中的任何位置。主机提供电源盒功率放大供各单元使用，可通过主机独立调节每个单元音量，内置数字音频处理，对系统输出的音频信号进行高、低音调节，可安装在19英寸标准机柜上安全稳定。 系统本身有摄像发言自动跟踪的功能，集成6进2出的视频矩阵，兼容派尔高、索尼协议，配备RS-232接口与中控等集控设窗信息交换。通过中控界面对会议系统进行统一管理，全面代替管理软件，可进行各种会议模式的选择和配置、发言人数的设定等。 工作电源：AC220-240V 50HZ 功耗：200W 单元连接：115台 输出阻抗：500Ω 最大输出电平1Vpp | 1 | 台 |  |
| 5 | 桌面座式主席话筒单元 | 主席单元话筒，全部采用的DSP处理技术，便于扩展和控制，最大限度减少高频衰减，产品的电路设计采用的合金音频变压器，声音清晰、悦耳、语音更清晰。主席单元可随意安排串联在线路中的任何位置。单元间自带1.5米8芯“T”字形连接电缆线，稳固、方便安装。抗RF射频干扰设计，符合现代的会场环境要求。采用专业高品质心型超指向性电容咪芯会议话筒，带LED指示灯螺帽旋钮式接头连接，可自由插拔，连接稳固，耐用可靠。带液晶显示屏，显示地址码等会议信息。 1、显示屏：显示即时系统状态 2、MIC/ON本单元MIC开关按键 3、PRIORITY主席优先按键，该按键启动则主席单元处于 优先或主席强制状态（根据主机的设置） 4、扬声器音量调节 5、扬声器 麦克风膜片：电容式 灵敏度：≥-46dB±2dB 动态范围：≥92dB±2dB 信噪比：≥86dB 总谐波失真：≤0.05% 最大功率：3W 连接方式：T型8芯 频率响应：80HZ---16KHZ | 1 | 台 |  |
| 6 | 桌面座式列席话筒单元 | 列席单元话筒，全部采用的DSP处理技术，便于扩展和控制，最大限度减少高频衰减，产品的电路设计采用的合金音频变压器，声音清晰、悦耳、语音更清晰。主席单元可随意安排串联在线路中的任何位置。单元间自带1.5米8芯“T”字形连接电缆线，稳固、方便安装。抗RF射频干扰设计，符合现代的会场环境要求。采用专业高品质心型超指向性电容咪芯会议话筒，带LED指示灯螺帽旋钮式接头连接，可自由插拔，连接稳固，耐用可靠。带液晶显示屏，显示地址码等会议信息。 1、显示屏：显示即时系统状态 2、MIC/ON本单元MIC开关按键 3、扬声器音量调节 4、扬声器 麦克风膜片：电容式 灵敏度：≥-46dB±2dB 动态范围：≥92dB±2dB 信噪比：≥86dB 总谐波失真：≤0.05% 最大功率：3W 连接方式：T型8芯 频率响应：80HZ---16KHZ | 18 | 台 |  |
| 7 | 会议系统延长线（可选择长度） | 1.规格:专用8芯屏蔽线。 2.敷设环境：管内敷设。 3.会议系统延长线，主机至单元音间连接线。 | 1 | 批 |  |
| 8 | 专业会议音箱 | 两分频全频音箱，内置无源分频网络，可以在一个小型系统组合中提供一定带宽的频率响应和高效音频输出。系统具有覆盖90×60度的声音覆盖范围。小巧的体积、出色的声压级配合坚固耐用的箱体，满足各种复杂环境的严格需求。M8螺纹悬挂点分别位于侧边、顶部和底部，可以进行灵活而简单的水平或垂直安装。箱体设计有间距装配点，便于使用支架。 系统类型 1 x 10" + 1 x 1.4" 频率响应（±3dB） 63Hz-20kHz 覆盖角度 90°×60° 额定功率 250W 最大声压级 122 dB SPL peak 系统灵敏度 94 dB SPL 标称阻抗 8 ohms 尺寸（长） 515mm x 320mm x 282mm | 4 | 只 |  |
| 9 | 专业功率放大器 | TD类专业功放；具有超强的驱动能力；专门设计的短路保护电路可保证扬声器长时间稳定工作；具有DC(直流)保护、热保护、消波限制器、VHF(甚高频)保护、交流保护、AFS限制器等六种保护电路，保护功放始终能高效、稳定的工作。Channel number 通道数量 2 output power 输出功率 8Ω 380W x 2 output power 输出功率 4Ω 550W x 2 output power 输出功率 8Ω（桥接） 1100W x 1 Frequency response 频率范围 20Hz-20kHz S/N 信噪比 ＞98dB Damping Factor 阻尼系数 500 Dimensions(W xH x D)(mm） 尺寸(W xH x D)(mm) 483 X 89 X 392 N/W | 2 | 台 |  |
| 10 | 调音台 | 内置GEQ，DFX界面拥有6路麦克风/高电平4路立体声声道2个群组的调音台 带插入点,幻象电源和压缩器的6组麦克风/线性输入声道 带4段均衡器的4组立体声声道 立体声USB接口可连接PC或MAC计算机 各单声道具中频频率可调三段式均衡器和低频切除功能 3组辅助输出,其中1组带推杆前/后开关 32/40位数字立体声多重效果处理器,可提供100种音乐效果,节拍延迟以及踏板开关控制 立体声9段式图形均衡器,可指定至主要混音或辅助输出1 2个具主要混音左声道和右声道路径指定开关的副群组 2路带效果至监听器控制的立体声辅助倒送 各输入和输出独奏控制 主要混音输出具XLR插座 内置带通用插座的开关电源,100-240VAC,50/60Hz | 1 | 台 |  |
| 11 | 图示均衡器 | 31段立体声图形均衡器 用于现场表演和录音棚应用地专业31段立体声图示均衡器 各声道可调的低通和高通滤波器可消除多余的低频信号 超低噪音音频操作功放可提供出色的声音性能 带自动旁通功能的继电器控制硬体旁通开关 重低音输出上具备用户可自行定义的低通滤波器 回授侦测电路可精确指出影响的频率 平衡式XLR和1/4"TRS输入和输出 | 1 | 台 |  |
| 12 | 压限器 | • 立体/双单声道操作电路,带压缩器以及压限器功能 • 限压器硬拐点/软拐点操作系统 • 带多个释放时间以及+15Bu最大限度的扩展/噪声门 • 压限器提供输入所有的最大峰值控制,独立于其它控制 • 独立边侧插口带可选择的低频控制 • 两声道上系统旁通,可对比处理信号与未处理信号 • 8段LED指示,可显示30dB的增益衰减 • 平衡XLR和1/4”TRS输出输入 | 1 | 台 |  |
| 13 | ■PS 电源时序器 | 控制器可以逆顺序切断每一个插座上的电源.可以用作音响系统,电脑,电视播放系统与其他电源系统,都需要按顺序地打开的设备. 每一输出电源:30A,8路通道开关状态可由面板显示 通过面板开关，可时序关启通道，实现时序功能，8路/220V | 1 | 台 |  |
| 14 | ■液晶屏升降器（19寸寸不带显示屏） | 齿条升降，升降平稳，低噪音。 铝合金拉丝面板，双电机 颜色：黑色，银色 面板尺寸：540X140X4mm 升降口尺寸：480X80mm 箱体尺寸：520X126X600mm | 7 | 台 |  |
| 15 | LED显示器 | 超薄造型金属拉丝外观无汞WLED背光，低功耗设计 • 产品类型LED显示器 • 产品定位大众实用 • 屏幕尺寸19英寸 • 屏幕比例16:10（宽屏） • 最佳分辨率1440x900 • 面板类型TN • 背光类型LED背光 • 动态对比度2000万:1 • 黑白响应时间5ms • 点距0.2835mm • 亮度250cd/㎡ • 可视面积408.24×255.15mm • 可视角度170/160° • 显示颜色16.7M • 扫描频率水平：30-60KHz 垂直：50-75Hz | 7 | 台 |  |
| 16 | ■24U豪华型网络机柜 | 24U豪华型网络机柜1200*600*600 产品通过严格的脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗后、再进行防静电喷塑，喷塑厚度为80-100μm，符合欧洲ROHS环保标准； 表尊配备了带有可方便拆卸的透风孔弧形前门和后门，通风面积大于60%，方便通风散热，提高网络设备运行的稳定性，良好的兼容性，能适应普通小型的服务器，完美通风设计，全方位操作，多方位察看； 国际流行的透明钢化玻璃前门， 前后为圆形/条形通风孔的上下框; 可同时安装脚轮和支脚; 结构坚固，最大静载达800KG(带支脚）; 可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整; 可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求 ; 可方便拆卸的左右侧门和前后门;可避免机房入口太小而造成机柜不能入内； 立柱采用镀锌材料，防止安装设备时刮花生锈。 | 1 | 台 |  |
| 2、46寸3x3超窄边液晶拼接大屏显示系统 |
| 1 | 46英寸显示单元（内置拼接器） | 1）TFT LCD-DID面板，内置拼接器，支持7x24x365天开机，单屏外观尺寸：1023.98mm*578.57mm*120.7mm，LCD单元采用DID超窄边面板，LED光源； 2）拼接边缝≤5.7mm； 3) 物理分辨率为1920×1080； 4) 屏幕比例 16：9；超宽视角≥178度； 5) 亮度≥450 cd/㎡； 6) 对比度≥3500:1； 7) 响应时间≤8ms； 8) 视频制式: NTSC；PAL；SECAM； 9) 显示色彩8-bit，16.7M； 10) 使用寿命≥60000小时； 11) 水平扫描频率（kHz）:31.5-91.1； 12) 垂直扫描频率（Hz）: 50-85； 13) 3D动态自适应降噪； *14) 可输入模拟/数字RGB、复合视频/高清视频、高清数字等信号，接口支持类型：1路HDMI，1路DVI, 1路VGA，2路VIDEO，(1路环入1路环出)，1路Ypbpr信号，1路USB, 1路DEBUG ISP（须提供省级及以上信号接口证明检测报告复印件加盖鲜章） 15) 显示单元提供1路RS232（RJ45）入，2路RS232(RJ45)出串口控制，使控制信号可并联传输，有效防止因屏数量多而造成控制信号的衰减，并可通过远程控制， 16) 大屏应有散热处理，并且有完善的通风、防尘技术，保证整机的使用寿命。智能化温控，可根据实际温度调整风扇转速，有效保障散热效率和控制现场噪音。 | 9 | 台 | 同一品牌，非厂家需提供生产厂家的授权书及售后服务函原件（盖章） |
| 2 | 大屏幕应用管理系统软件 | 1)大屏控制软件提供中文操作、控制和维护界面。 2)大屏控制软件要支持冗余热备份信号的切换控制，需提供软件验证，并提供国家权威机构认可证书复印件并盖公章, 矩阵通道名称可自定义，需提供软件验证； 3)大屏控制软件提供模式和预案的管理。操作员可对各种信号窗口的显示方式和布局保存成模式，或者根据时序定制为预案，并可通过快捷键对模式和预案进行快速调用，实现自动化控制管理功能。 4)大屏控制软件可直接进行显示单元的防灼伤和消灼伤等操作，可对各种信号源通道的亮色、行场等参数进行手动或自动调整，需提供软件验证。 5)大屏控制软件具有完整的二次开发接口，提供对其他系统的控制接口，且系统建设方必须保证免费提供控制软件系统的升级和更新，投标方需要针对二次开发方面详细说明。 *6）大屏控制管理软件要求与显示单元、多屏拼接处理器为同一品牌并提供大屏控制软件软件著作权证书,须提供相关有效证明文件并盖生产厂商鲜章,未提供视为不响应. | 1 | 套 |  |
| 3 | 显示单元支架 | 由主架、附架及连接配件组成，全部钢材构架，主架起支撑、稳固作用，附架起安装、固定、维护作用。维护方便 | 9 | 套 |  |
| 4 | 多屏拼接处理器 | 1)纯硬件结构，无系统，无CPU,不会出现蓝屏死机现象； 2)板卡式热插拔结构，可任意扩容，最大可扩容到256路信号输入、72路信号输出； 3)输入可支持DVI-D、HDMI、RGBHV、HD-SDI、CVBS、YpbPR、IP网络流媒体信号，分辨率可到1920*1200@60Hz/1080p60；输出支持DVI-I输出； 4)处理控制软件提供中文操作、控制和维护界面。 5)可实现画面在大屏幕拼接墙上跨屏、漫游、分割、缩放、画中画等显示； 控制软件客户端能对处理器所有接入信号源进行实时预览，并具备 “克隆屏”功能，将大屏幕上所有内容同步克隆到预览窗口，每路输出能同步监控128路信号; 6)可对信号输入卡进行详细设置，包含信号源输入属性、字符叠加、4K分辨率转换、信号源输入模式转换、更改信号源名称、切割图像大小设置等，须提供软件图片证明； 7)窗口可直接使用鼠标左键进行人性化设置：窗口位置及图像切割调整，窗口置顶、置底、全屏、单元内最大化、还原、关闭所有窗口等； 8)可自定义添加24BIT高清底图，也可自定义不同底图显示在不同的区域； 9)能读写输入卡的EDID，并能对EDID进行修改保存； 10)根据上述要求提供软件部分操作显示截图或演示图片证明及其他有效证明文件。须提供相关有效证明文件并盖生产厂商鲜章,未提供视为不响应. 1 | 1 | 套 |  |
| 5 | 防雷接地处理 | 系统防雷接地、等电位联接、均压环处理 | 1 | 套 |  |
| 6 | 大屏拼接装饰墙 | 轻钢龙骨+木工板+铝塑板贴面(厚度10CM) | 平方 | 20 |  |
| 7 | 管理工作站 | CPU ≥INTEL酷睿I3-4150 内存 ≥4G DDR3 硬盘 ≥500G硬盘或以上 显卡★ 显存≥1G，带原生VGA+DVI+HDMI接口（不接受转接或扩展接口） 网卡 集成千兆网卡 声卡 集成声卡 光驱 DVD 接口 前2后4个USB,其中2个前置USB3.0接口分离设置，互不干涉，后置4个USB2.0 鼠标 同品牌USB抗菌光电鼠标 键盘 同品牌104键防水键盘，键盘底部含排水孔位，防水等级不低于国际标准IPX7级，需提供权威机构出具的键盘防水检测报告 电源 电源具备宽网防雷功能，防雷性符合T17626.5-2008国家标准，宽网性符合在电压范围165V/50Hz-265V/50Hz之间工作正常，需提供权威部门检测报告 还原功能 集成硬盘还原及网络同传功能（不用还原卡） 机箱 M-ATX立式机箱、顶部隐藏式提手设计、顶置开关和资产管理铭牌预留位，前面板USB接口分离式设计。后面板带机箱锁孔及防盗束线夹（可以防止鼠标、键盘及摄像头等丢失）， 显示器 同主机品牌≥19寸液晶显示器 操作系统带windows7正版64位操作系统、带光盘及正版标签 随机软件 厂家预装正版杀毒软件，终身免费升级； | 2 | 套 |  |
| 8 | 工作站操作控制台 | 定制（管理工作站用) | 2 | 套 |  |
| 9 | 连接线缆 | 网线、电源线、转换头、音视频信号线等相关线材及附件 | 1 | 批 |  |
| 10 | 安装施工辅材 | 会议室强、弱电屏蔽镀锌管材,开关、插座、接插件等所有施工辅材 | 1 | 批 |  |
| 11 | 其他费用 | 运输费、安装调试费、强、弱电布线、联络费、保险费、技术服务、培训费 | 1 | 项 |  |
| 12 | 税金： |  | 1 | 项 |  |
| 13 | 项目合计： |  |  |  |  |

商务要求说明：

1.投标产品属于国家强制认证产品的，须提供相关认证证书。

2.采购产品为政府强制采购节能产品的，非节能清单内产品不得参与投标。

3.投标人需提供数字会议系统、音响产品品牌厂家的授权书及售后服务函原件。

4.数字会议系统、音响产品需提产品检测报告并盖公章。

5.系统建设方设有本地化服务机构和备件库，配有专职维修人员，备有充足备品备件。提供主要产品生命周期内易损件、备品备件等重要零配件价格清单（名称、规格、数量和单价等）。投标人应承诺提供3年内备品备件的供货保证，并说明提供备品备件时所能给予的优惠条件。

中标人负责免费将采购人现有的会议室相关设备免费迁移并安装到采购人指定位置。

中标人需负责与成都市信访局的视频接访系统对接以及全区街道部门的视频接访系统的网络调试、维护。

质量保证金要求:中标人在与采购人签订合同前，支付中标金额的10%作为本项目系统保证金，在系统安装，测试，竣工并验收合格后5日内无息返还。

技术培训

技术培训要求

系统建设方应提供详细的培训教材和技术资料，负责对使用方的使用人员进行技术培训，以便使工作人员在培训后能熟练地掌握维护管理软件及硬件维护工作，并能及时排除大部分的设备障碍，完成自主开发的应用软件的接入。

培训方式和内容

系统建设方提供现场培训与到厂方培训相结合的培训方式，对使用方使用人员进行日常操作及维护培训。培训内容应涉及硬件、控制软件和应用软件等，包括设备的调整和运行操作，接口软件的开发，正常的维护和维修等内容。

售后服务及质保

系统建设方应在成都市设有本地化服务机构和备件库，配有专职维修人员，备有充足备品备件。设备因系统设计、设备制造等技术和质量问题而产生故障影响正常运转，系统建设方应在接到用户维修请求12小时内，带足维修配件赶到现场进行维修，且必须在48小时内使大屏系统恢复正常工作。

自系统终验之日起，系统建设方须提供至少一年的免费保修，终身技术支持服务。。

系统建设方应提供完整的售后服务计划及措施（应包含公司简介、已做项目简介、维修人员情况、应急维修时间安排、系统建设方重大活动的技术保障、定期巡检保养、维修服务费用标准、主要零配件价格及其它服务承诺等内容）。

中标人为代理商的，售后服务与质保由代理商和设备生产厂家共同签定。

最高限价

本项目最高限价为人民币374065元。供应商的报价高于最高限价的，则其报价文件按无效投标文件处理。

### 报价要求

供应商报价应包含设备费、施工、布线安装辅料和配件费、税费、运输、安装调试费、人员培训费等所有费用，是所有设备在采购人使用现场安装调试完毕经验收合格后交付采购人正常使用的固定不变价格。

第四部分  询价评定标准

一、评定办法

本次公开询价采购采用按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则进行评定。评审组对供应商提供的招标文件，进行资格及符合性审查；对通过资格及符合性审查的供应商中，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

资格及符合性审查表

|  | 投标邀请函第四条之规定 | 供应商的法定代表人授权书 | 供应商资格文件是否齐全 | 投标文件是否合格签署 | 是否实质响应询价文件 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第四部分 附件

附件1  承诺书

# 致：成都市青羊区政府采购服务中心

根据贵方为           项目询价政府采购公告（询价编号：QYCG2014-XJ-005签字代表           （全名、职务）经正式授权并代表         （供应商名称、地址）提交下述文件1份：

（1）询价报价文件

（2）资格证明文件

（3）已交纳询价保证金，金额为                      。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附询价报价表中的设备总价为人民币：         万元（即：大写金额                        ）。

2、我方将按询价文件的规定履行合同义务。

3、我方已详细审查全部询价文件，包括修改文件及参考资料和相关附件。如有不明及误解之处后果由我方自负。

4、所递交的询价文件自询价结果之日起有效期为30天，所有证书和文件都在有效期内。

5、如果我方在规定的询价有效期内撤回询价文件或成交后未执行询价文件的规定，我方所交纳的询价保证金将自愿被你方没收。

6、我方同意提供按照你方可能要求的与其询价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的供应商为询价成交供应商。

7、如果我方有幸成为成交供应商，询价保证金将自动转为履约保证金；我方承诺不发生转包或分包行为，若有该情况发生，政府集中采购机构有权无条件终止合同，履约保证金将被自愿没收。

供应商代表姓名、职务（印刷体）：

供应商名称：                    （公章）

授权代表签字：

日期：      年   月   日

附件2   报价表

| 项目名称： | 成都市青羊区信访局信息化视频接访系统询价采购项目 |
| --- | --- |
| 询价编号： | QYCG2014-XJ-005 |
| 供应商名称 |  |
| 序号 | 货品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总 价 |
| 询价总价 | 大写（人民币）： |

●该价格包含所有的费用和税收。

# （法定代表人或其正式授权人签字并公章）

年        月      日

附件3 	法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我          （法定代表人姓名）系注册于        （供应商地址）的            （供应商名称）的法定代表人，现代表公司授权下面签字的                （被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加    （项目名称）             的询价活动。代理人在本次询价活动中所签署的一切文件和处理的一切有关事务及（签订合同），我公司均予承认。

代理人无转委托权

本授权书于    年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人：

（签字或盖公章）

代理人（被授权人）：

（签字）

附法人和法定委托代理人的身份证复印件

附件4    技术偏离表

项目名称：成都市青羊区信访局信息化视频接访系统询价采购项目

项目编号：QYCG2014-XJ-005

| 序号 | 询价文件规定技术参数 | 报价文件中的技术参数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商应注明是无偏离或负偏离

供应商名称（盖章）：

法定代表人或代理人签字（盖章）：

### 附件5  商务偏离表格式

项目名称：成都市青羊区信访局信息化视频接访系统询价采购项目

项目编号：QYCG2014-XJ-005

| 序号 | 询价采购文件的商务条款 | 报价文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商应注明是无偏离或负偏离

供应商名称：							(加盖公章)

法定代表人或代理人：						（签字）

日期：二〇一四年  月  日

附件6  售后服务承诺

文字表述（格式自定）

附件7 其他需要说明的事项

文字表述（格式自定）

# Text boxes

评

审

内

容

供

应

商