| P1/3 | 真空泵数据表 |  |
| --- | --- | --- |
| 真空泵（P-7442AB） | 设备位号：P-7442 |
| 执行标准： HG；制造厂； |
| 安装地点： 室外，防爆2区,（因布置在钢结构楼板上，底座下要设防震垫） |
| 操作： 1台 备用：1 台 |
| 泵制造厂： |
| 型式： 液环泵 |
| 型号：(两台真空泵、一个真空缓冲罐、一台冷却器布置在一个底座上) |
| 设计数据 |
|  | 操作数据 | 液环介质数据 |  |
| 1 | 进口流量 250（Nor） m3/h | PRO，菲残油 |  |
| 2 | 进口压力 -90（g） kpa | 温度 60/120 ℃ |  |
| 3 | 进口温度 50/120 ℃ | 蒸汽压 0.1/2.1 kpa |  |
| 4 | 出口压力 120（g） kpa | 密度 1082/1034 kg/m3 |  |
|  |  | 粘度 2.6/1.4 mpa s |  |
|  |  | 结晶点 30 ℃ | 易结晶 |
|  |  | 比热 1.87/2.12 kj/kg℃ |  |
|  |  | 循环液量 制造厂确定 |  |
| 连续运转 |
| 电加热保温 |
| 连接法兰:HG/T20592 B系列，PN2.5，RF、配成对法兰 |
| 密封型式； 单端面 |

| P2/3 | 真空泵数据表 |  |
| --- | --- | --- |
| 真空缓冲罐（B-7442） | 设备位号：P-7442 |
| 执行标准： HG；制造厂； |
| 安装地点： 室外，防爆2区 |
| 操作： 1台 备用： 台 |
| 泵制造厂： |
| 型式： 卧式 |
| 型号： |
| 设计数据 |
| 1 | 介质 PRO，菲残油 |  |  |
| 2 | 温度 60/120 ℃ |  |  |
| 3 | 蒸汽压 0.1/2.1 kpa |  |  |
| 4 | 密度 1082/1034 kg/m3 |  |  |
| 5 | 粘度 2.6/1.4 mpa s |  |  |
| 6 | 结晶点 30 ℃ |  |  |
| 7 | 比热 1.87/2.12 kj/kg℃ |  |  |
| 连续运转 |
| 电加热保温 |
| 防爆等级； dⅡbT4 |
| 带电信号输出的液位计 |
| 带压力表和温度表 |
| 连接法兰:HG/T205927，B系列，PN2.5，RF、配成对法兰 |

| P3/3 | 真空泵数据表 |  |
| --- | --- | --- |
| 冷却器（E-7442） | 设备位号：P-7442 |
| 执行标准： HG/T；制造厂； |
| 安装地点： 室外，防爆2区 |
| 操作： 1台 备用： 台 |
| 泵制造厂： |
| 型式： 列管卧式 |
| 型号： |
| 设计数据 |
| 1 | 介质 PRO，菲残油 | 冷却水 |  |
|  | 温度 60/120 ℃ | 33/45 |  |
|  | 蒸汽压 0.1/2.1 kpa |  |  |
|  | 密度 1082/1034 kg/m3 |  |  |
|  | 粘度 2.6/1.4 mpa s |  |  |
|  | 结晶点 30 ℃ |  |  |
|  | 比热 1.87/2.12 kj/kg℃ |  |  |
|  | 规格：制造厂确定 |  |  |
| 连续运转 |
| 连接法兰:HG/T20592，B系列，PN2.5，RF、配成对法兰 |