# 产品简介

荣耀 NOTE 8是采用华为自主研发的海思（HiSilicon）八核处理器、支持LTE、3G和Wi-Fi高速无线上网的6.6英寸手机。

荣耀 NOTE 8采用轻感航空铝材金属机身设计，流畅时尚；最薄处厚度仅约2.8mm，轻薄便携。

荣耀 NOTE 8采用2560*1440分辨率的Super AMOLED显示屏，1300万像素OIS光学防抖后置摄像头支持高清视频录制，同时配有800万像素的前置摄像头；支持高速网络连接、高质量语音通话，支持VoLTE（EDI-AL10国内默认支持，EDI-L02不支持）/SVLTE（仅限EDI-AL10）；支持双卡双待，可自由切换任一卡位支持4G网络；支持1080p全高清解码，Office办公，GPS定位导航等，是您生活娱乐的智能帮手。

荣耀 NOTE 8基于Google Android 6.0(Marshmallow)系统，搭载华为自有最新EMUI 4.1系统，享有华为独有的云服务。

荣耀 NOTE 8主机外观如下图所示：

荣耀 NOTE 8主机外观图片仅供参考，请以实物为准。

荣耀 NOTE 8有多个型号，型号之间主要的功能差异如‎下表所示：

| 型号 | 制式与频段 | 主要配置 |
| --- | --- | --- |
| EDI-AL10 | 主卡： GSM：850/900/1800/1900MHz UMTS：Band1/2/5/8 TD-SCDMA：Band 34/39 CDMA：800MHz(BC0) LTE-TDD：Band 38/39/40/41(100MHz) LTE-FDD：Band 1/3/7 副卡： GSM：850/900/1800/1900MHz WLAN：2.4GHz /5GHz | 八核(4*A72@2.5GHz + 4*A53@1.8GHz)处理器， 配置1：4GB内存 + 128GB存储 配置2：4GB内存 + 64GB存储 配置3：4GB内存 + 32GB存储 |
| EDI-L02 | 主卡： GSM：850/900/1800/1900MHz UMTS：Band1/2/5/19(6)/8 TD-SCDMA: B34/39 LTE-TDD：Band 38/39/40/41(100MHz) LTE-FDD：Band 1/3/7/8/19/20/26/28 副卡： GSM：850/900/1800/1900MHz WLAN：2.4GHz /5GHz | 八核 (4*A72@2.5GHz + 4*A53@1.8GHz)处理器， 配置：4GB内存 + 64GB存储 |

# 特性简介

超薄极致美学外观

- 航空铝材金属机身设计，轻便易携

- 超窄边框，轻至约219g，最厚处仅7.18 mm，最薄处厚度仅约2.8mm

便携平板手机

- 内置听筒

- 支持2G/3G/4G语音、短信、彩信

- 支持双卡双待，两张卡可自由切换指定其一支持4G网络

- 手机、平板、媒体播放器三合一

2K级别高清影音娱乐

- 2560 × 1440 Super AMOLED屏幕，1600万色彩生动显示，105%高色域，70000:1高对比度

- 800万前置+1300万OIS光学防抖后置镜头，完美的前后摄像体验

- 1080p全高清视频播放，DTS音效，影院级视听享受

- Mali-T880 MP4 GPU，流畅游戏体验

至强八核处理器，至快4G+ LTE/DC-HSDPA+网络

- 强大HiSilicon八核处理器 (4*A72@2.5GHz + 4*A53@1.8GHz)，极速畅享

- 最高300Mbps LTE（支持带内连续CA，依赖运营商网络）/42Mbps DC-HSDPA+，高速冲浪

# 硬件配置

| 屏幕 | 6.6英寸，2560 × 1440 Super AMOLED屏 |
| --- | --- |
|  | 电容十点触控 |
|  | 分辨率：WQHD（2560 × 1440像素），443PPI（每英寸像素点） 可视角度：上80°/下80°/左80°/右80° 色彩：1600万色 对比度：70000:1 亮度：350nits(Typ) |
| 外观 | 尺寸（长×宽×高）：178.8mm×90.9mm×7.18mm 重量：约219g |
| 芯片处理器 | 应用处理器CPU：华为海思麒麟八核处理器(4*A72@2.5GHz + 4*A53@1.8GHz) GPU：Mali-T880 MP4 900MHz |
| 无线接入 | LTE（最高下行300 Mbit/s (支持带内连续CA，依赖运营商网络支持） DC-HSDPA+（最高下行42 Mbit/s / 上行5.76Mbit/s） Wi-Fi：IEEE 802.11a/b/g/n/ac，2.4＆5GHz 蓝牙：BT 4.2，兼容BT 3.0 ，BT 2.1+EDR |
| 存储 | 机身：128GB（高配）/ 64GB（标配）/ 32GB（低配） 内存：4GB LPDDR4 |
|  | 扩展：microSD |
| 摄像头 | 前置：800万像素 后置：1300万像素，OIS光学防抖，自动对焦，双色温LED闪光灯 |
| 按键/接口 | 电源开关键+音量调节键 3.5mm立体声耳机接口 microSD：最高支持到128GB USB Type-C接口，支持与PC数据同步、充电等功能 Nano-SIM卡接口（其一与microSD共卡槽） |
| 音频配置 | 内置降噪三麦克、听筒和扬声器 DTS音效技术 音频格式：MP3/FLAC/APE/WAV/OGG/MIDI/3GP/AAC等主流格式 |
| 感应器 | 环境光检测，接近传感器，陀螺仪，重力加速度，指南针，霍尔感应器，气压计 |
| 电池 | 材料：锂聚合物 容量：3.8V，4500mAh 待机时间：400小时 视频播放时间：约10小时 Wi-Fi 连接/网页浏览时间：约9.5小时 电源适配器充电时间：约2.5小时（9V2A快充），约3.5小时（5V2A普通充电） |
| 操作系统 | Android 6.0(Marshmallow)+ Emotion UI 4.1 |
| 功能应用 | 视频：1080p@30fps(MPEG-4/H.264等) 谷歌应用(部分国家不可用)：Play，Search，Mail，YouTube等 Office办公：WPS，Email 华为云服务：应用市场，Cloud+(备份/云存储/设备找回等) GPS/A-GPS/Glonass/北斗 定位&地图导航 其它：软件升级，华为及Android Widgets，热门应用（新浪微博、爱奇艺、掌阅、今日头条、美团、携程等） |
| 标准配件 | 9V 2A旅行充电器 USB Type-C充电数据线 保护壳 |
| 可选配件 | 皮套 耳机 |
| 整机 | 整机功耗<10W（输入：100V～240V AC，50Hz/60Hz；输出：9V DC/2.0A或5V DC/2.0A） 工作环境温度：0℃～+35℃（32℉～95℉） 存储环境温度：-10℃～+45℃（14℉～113℉） 环境湿度：5%～95%，非凝结 |

无线规格 GSM，GPRS/EDGE 频段：Quad-GSM：850/900/1800/1900MHz UMTS 标准：3GPP FDD Release 9 可定制频段组合 EDI-AL10：UMTS 850/900/1900/2100MHz EDI-L02：UMTS 850(B5)/800(B19(B6))/900/1900/2100MHz 工作频段 800MHz（B19）：830MHz～845MHz/ 875MHz～890MHz（上行/下行） 800MHz（B6）：830MHz～840MHz/ 875MHz～885MHz（上行/下行） 850MHz（B5）：824MHz～849MHz/ 869MHz～894MHz（上行/下行） 900MHz（B8）：880MHz～915MHz/ 925MHz～960MHz（上行/下行） 1900MHz（B2）：1850MHz～1910MHz/ 1930MHz～1990MHz（上行/下行） 2100MHz（B1）：1920MHz～1980MHz/ 2110MHz～2170MHz（上行/下行）

HSPA/HSDPA+/DC-HSDPA+ 标准：3GPP FDD Release 9 数据业务 下行：最大速率42Mbit/s 上行：最大速率5.76Mbit/s

TD-SCDMA 可定制频段组合 EDI-AL10/ EDI-L02：Band 34/39

FDD-LTE 标准：3GPP FDD Release 9 可定制频段组合 EDI-AL10：Band 1/3/7 EDI-L02：Band 1/3/7/8/19/20/26/28 工作频段 Band 1：1920MHz～1980MHz/ 2110MHz～2170MHz（上行/下行） Band 3：1710MHz～1785MHz/ 1805MHz～1880MHz（上行/下行） Band 7：2500MHz～2570MHz/ 2620MHz～2690MHz（上行/下行） Band 8：880MHz～915MHz/ 925MHz～960MHz（上行/下行） Band19：830MHz～845MHz/ 875MHz～890MHz（上行/下行） Band 20：832MHz～862MHz/ 791MHz～821MHz（上行/下行） Band 26：814MHz～849MHz/ 859MHz～894MHz（上行/下行） Band 28：703MHz～748MHz/ 758MHz～803MHz（上行/下行） 数据业务 下行：最大速率300Mbit/s（带内连续CA，依赖运营商网络支持） 上行：最大速率50Mbit/s

TD-LTE 标准:3GPP Release 9 可定制频段组合 EDI-AL10/EDI-L02：Band 38/39/40/41 工作频段 Band 38：2570MHz~2620MHz Band 39：1880MHz~1920MHz Band 40：2300MHz~2400MHz Band 41：2555MHz~2655MHz 数据业务 下行：最大速率220Mbit/s（带内连续CA，依赖运营商网络支持） 上行：最大速率10Mbit/s（上下行子帧配置2，特殊子帧配置7）

Wi-Fi 标准：IEEE 802.11a/b/g/n/ac 工作频段：2.4＆5GHz 加密方式：支持WPA/WPA2/WEP

蓝牙 标准：BT 4.2，兼容BT 4.0，BT 3.0，BT 2.1+EDR 协议：A2DP，AVRCP，HFP，OPP，HID，PAN，MAP，PBAP

# 软件规格

操作系统 Android 6.0(Marshmallow)

桌面微件（Widget） 天气 电子邮件 联系人 时钟/闹钟 日历 设置快捷方式

界面语言 默认支持语言 简体中文、香港繁体、台湾繁体、美式英语、英式英语、拉美西语、巴西葡语、欧洲西语、欧洲葡语、法语、德语、荷兰语、俄语、意大利语、瑞典语、挪威语、丹麦语、捷克语、匈牙利语、斯洛伐克语、波兰语、罗马尼亚语、希腊语、塞尔维亚语、波斯尼亚语、马其顿语、保加利亚语、芬兰语、爱沙尼亚语、拉脱维亚语、立陶宛语、斯洛文尼亚语、克罗地亚语、乌克兰语、土耳其语、加泰罗尼亚语、加利西亚语、巴斯克语、日语、韩语、越南语、印尼语、阿拉伯语、泰语、马来西亚语、印地语、缅甸语、希伯来语、格鲁吉亚语、阿塞拜疆语、乌兹别克语、高棉语、僧伽罗语、乌尔都语。 可定制语言 斯瓦西里语、菲律宾语、朝鲜语、白俄语、鞑靼语、阿尔巴尼亚语、亚美尼亚语、维吾尔语、哈萨克语、吉尔吉斯语、冰岛语、老挝语。

输入法 Android输入法 Google拼音输入法 华为输入法 SIM/STK参数 SIM卡工具箱遵循标准： 3GPP TS 11.14 3GPP TS 11.11 3GPP TS 21.14 3GPP TS 31.102 3GPP TS 31.111

多媒体 视频 视频格式：MP4/3GP/3G2/ASF/AVI/MKV/WEBM 解码 - H.264 BP，MP，HP@ L4.2，1080p30，20Mbps Max - MPEG4 SP，ASP @L5，D1@30，8Mbps Max - H.263 P0，L10–70，D1@30，8Mbps Max - VP8，1080p30，40Mbps Max - H.265，1080p30，20Mbps Max 编码 - H.264 BP，MP，HP@L4.2，40 Mbps Max 支持流媒体视频播放 音乐/音频 音频格式：MP3/FLAC/APE/WAV/OGG/MIDI/3GP/AAC等 支持录音功能 录音编解码格式：AMR-NB和AAC 支持媒体播放器 支持音乐库和音乐播放器 支持背景播放 图片 图片格式：JPEG/GIF/BMP/WBMP/PNG 数码相框：支持相片管理和浏览 摄像编码格式：视频格式H.264，音频格式AMR-NB和AAC 拍照编码格式：JPEG

浏览器 多标签网页浏览器 默认Android，HTML 5 支持Google Bookmarks书签同步功能 Web协议：HTML 5.0、CSS 2.1、XHTML 1.1、XML 1.0和Java Script 支持Video Tag

电子邮件 协议：SMTP、POP3、IMAP4 支持通过Exchange server同步Calendar和Contacts Android Email客户应用程序

联系人 支持快速查询 支持SIM卡电话簿导入功能

文件管理 支持本地和SD卡存储内容的管理 支持用户对文件及目录的剪切、复制、粘贴和删除操作

属性设置 支持本地语言、输入法 日期和时间、日期格式 快捷键、墙纸、亮度 网络、保密 个性化提示音等的设置

第三方应用 支持第三方应用程序的安装和卸载 内置华为应用市场（仅限部分地域使用） 内置GMS（Google Mobile Service）（仅限Google指定地区） 内置Google Play（仅限Google指定地区） 国内版本：微博、百度搜索、地图导航、掌阅、今日头条、美团、WPS office、携程、爱奇艺等 上列第三方应用程序列表可定制

升级 本地升级： 通过microSD卡升级 在线升级： 支持采用华为OTA升级方案进行远程升级 支持采用Google FOTA升级方案进行远程升级（仅限Google指定地区）

HiSuite 支持联系人管理（新建、修改、删除、查找、导入、导出等） 支持联系人与Outlook/Outlook Express的双向同步 支持日程与Outlook的双向同步 支持应用程序管理 支持屏幕截图

# 缩略语

| 3GPP | 3rd Generation Partnership Project | 第三代移动通信标准化伙伴项目 |
| --- | --- | --- |
| A2DP | Advanced Audio Distribution Profile | 蓝牙音频传输模型协定 |
| AAC | Advanced Audio Coding | 高级音频编码 |
| AC | Alternating Current | 交流电 |
| AMR | Adaptive Multi-Rate | 自适应多速率 |
| AMR-NB | narrowband AMR | 窄带AMR编解码 |
| AMR-WB | wideband AMR | 宽带AMR编解码 |
| AP | Access Point | 接入点 |
| BMP | Bitmap | 位图 |
| CA | Carrier Aggregation | 载波聚合 |
| CMOS | Complementary Metal-Oxide-Semiconductor | 互补金属氧化物半导体 |
| CSS | Cascading Style Sheets | 层叠样式标签 |
| DC | Direct Current | 直流电 |
| eAAC | High-Efficiency Advanced Audio Coding | 高效高级音频编码 |
| EDGE | Enhanced Data rates for GSM Evolution | GSM演进增强数据速率 |
| FDD | Frequency Division Duplex | 频分双工 |
| TDD | Time Division Duplex | 时分双工 |
| VoLTE | Voice over LTE | 基于4G网络的网络通话 |
| SVLTE | Simultaneous Voice and LTE | 语音数据并发 |
| GPRS | General Packet Radio Service | 通用分组无线业务 |
| GPU | Graphic Processing Unit | 图形处理器 |
| GSM | Global System for Mobile Communications | 全球移动通信系统 |
| HD | High-Definition | 高清晰 |
| HSDPA | High-Speed Downlink Packet Access | 高速下行链路分组接入 |
| HSUPA | High-Speed Uplink Packet Access | 高速上行链路分组接入 |
| HSP | Headset Profile | 耳机模式配置文件 |
| HTML | Hypertext Markup Language | 超文本标记语言 |
| IEEE | Institute of Electrical and Electronics Engineers | 电气和电子工程师协会 |
| IMAP | Internet Message Access Protocol | 因特网信息接入协议 |
| MPEG | Moving Pictures Experts Group | 运动图像专家组 |
| PPI | Pixels Per Inch | 每英寸像素 |
| PCS | Physical Coding Sublayer | 物理编码子层 |
| POP | Post Office Protocol | 邮局协议 |
| RSS | Really Simple Syndication | 聚合内容 |
| SIM | Subscriber Identity Module | 用户标识模块 |
| SMS | Short Message Service | 短信服务 |
| SMTP | Simple Mail Transfer Protocol | 简单邮件传输协议 |
| STA | Station | 客户端 |
| STB | Set-Top Box | 机顶盒 |
| TFT | Thin-Film Transistor | 薄膜晶体管 |
| UMTS | Universal Mobile Telecommunications System | 通用移动通信系统 |
| USB | Universal Serial Bus | 通用串行总线 |
| USB OTG | USB On-The-Go | 移动USB |
| VC | Voice Codec | 音频编码 |
| Wi-Fi | Wireless Fidelity | 无线保真 |
| WPA | Wi-Fi Protected Access | Wi-Fi安全访问协议 |
| WPS | Wi-Fi Protected Setup | Wi-Fi保护设置 |
| XHTML | Extensible HyperText Markup Language | 扩展的超文本标记语言 |
| XML | Extensible Markup Language | 可扩展标记语言 |

版权所有 © 华为技术有限公司2016。保留一切权利。 非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。 商标声明 、 和 均为华为技术有限公司的商标。 Bluetooth®字标及其徽标均为Bluetooth SIG，Inc.的注册商标，华为技术有限公司对此标记的任何使用都受到许可证限制。 For Android™，Android是谷歌公司的商标。本商标经谷歌公司同意授权使用。 本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。 注意 您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。 由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

| 华为技术有限公司 |
| --- |
| 地址： | 深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编：518129 |
| 网址： | http://consumer.huawei.com |
| 客户服务邮箱： | mobile@huawei.com |

906073_04

# Text boxes

荣耀 NOTE 8产品概述