东儒一体式涂层测厚仪（DR210）功能介绍

DR210涂层测厚仪是一款一体式涡流测厚仪，它集成了便携式，一体式，手持式,智能数显等特点，快速、无损伤地进行非磁性金属表面涂层厚度的测量。

采用涡流测厚方法，可无损地测量非磁性金属基体（如：铝、铜、不锈钢）上非导电覆层的厚度（如:油漆、粉末、塑料、橡胶、珐琅、搪瓷、防腐层等）

本仪器能广泛地应用在制造、金属加工、化工、商检等检测领域。
 DR210涂层测厚仪仪器特点

A、精小一体化设计，携带方便

B、操作简单，测试速度快

C、两种测试方式：连续测试（CONT INUE）和单次（SINGLE）测量方式

D、四个统计功能：最大值（MAX）、最小值（MIN）、平均值（MEA）、测量次数

E、可存贮116个测量数据

F、可以连接电脑进行通信读出存贮数据进行保存或打印

G、两种校准方式：零点校准和二点校准

H、操作过程有蜂鸣声提示（单次测量方式）

I、自动识别铁基和非铁基底材

J、低电压指示

K、手动/自动关机功能
DR210涂层测厚仪技术参数

A、测量范围：0-1000/2500μm（超过1000μm要提前告知厂家）

B、使用环境：温度：0℃-50℃,湿度：20%RH—90%RH,无强磁场环境下使用

C、最薄基体：0.4mm

D、测量精度：±(1%-3%)H+1.5

E、分辨率：0.1μm /1μm

F、最小曲率凸5mm;凹25mm

G、最小基体10*10mm

H、电源：二节（5号）碱性电池

I、外形尺寸：102mm*62mm*27mm

J、重量：99g

DR210涂层测厚仪仪器标配：

仪器箱：一个          主机：一台      标准片：4片
基体：1块(铝基)       电池：2节      清洁布：1块

说明书：1份（内附保修卡）             合格证：1份

选配：U型主机，数据连接线、光盘软件

广州市东儒电子科技有限公司