低价批发RJW7100手提式防爆探照灯

供应HN5671A/B手提式防爆探照灯（又名RJW7100,BWJ8310,BAD305）,强光手电,探照灯,工作灯,固定照明壳体,贴牌加工,代开防爆灯模具

一、主要参数：

防爆标志：Exd IIC T6

电池电压：12V

电池容量：3300MAH

电池寿命：循环1000次

光源规格：A型 3W*3 LED

B型 3W*4 LED

防护等级：IP68

照明时间：

强  光：A型 6h     B型5h

工作光：A型10h     B型8

频  闪：A型20h     B型20

尺寸：Φ68*160(mm)

重量：0.8Kg

二、适用范围：

HN5671A/B手提式防爆探照灯（又名RJW7100,BWJ8310,BAD305）主要适用于部队、消防、电力、冶金、煤炭、石油、石化、加油站、油库等部门或单位作便携式现场照明。

三、产品特性：

1、隔爆型最高防爆等级，具有极佳的防爆、抗静电性能，可在各种易燃易爆场所安全稳定工作；

2、采用固态免维护LED光源，光效高，聚光好，平均使用寿命长达10万小时；

3、采用脉冲调光技术，具有工作光、强光、频闪3种功能，按动按钮可进行自由转换；

4、人性化的低电压警示功能设计，当电量不足时，灯具会自动闪烁提示进行充电；

5、HN5671A/B手提式防爆探照灯（又名RJW7100,BWJ8310,BAD305）采用高能无记忆电池，容量大，无污染，充放电性能优异，自放电率低；

6、外壳采用进口高硬度合金材料，具有极高的抗强力碰撞和冲击能力；密封性能高达IP68；

7、外形美观，体积小，重量轻，可手提、肩挎等形式方便携带。

四、注意事项：

1、快速触发一次为强光，再轻触一次为弱光，按住开关3秒为频闪；

2、当电池电量低于使用要求时，探照灯的亮度会急剧减弱，并闪烁报警，此时应停止使用并及时充电；

3、为了保障电池性能完全发挥，长期不使用时应每隔3个月作一次完全的充放电，并充满电存放；

4、防爆探照灯长时间连续放电时，表面会有一定的温升，属于正常现象；

5、由于本探照灯光束太强，请勿对人眼睛直射以免受伤；

6、为确保密封和防爆性能，禁止私自拆卸。

五、品质承诺

HN5671A/B手提式防爆探照灯（又名RJW7100,BWJ8310,BAD305）严格按照GB3836系列国家防爆灯具标准进行生产与质量控制，并完全达到设计要求，产品质保期为3年（电池保用1年），终生免费维修（酌情收取替换零件成本费）。

详细资料请来电或公司官方网站查阅

www.123hainiu.com  QQ：2775380976

0577-62686171  15658580593  吴先生