一、应急演练目的

1、为使锅炉操作人员正确处置生产运行过程可能出现的各种突发事故。强化锅炉岗位人员的安全防范意识，增强岗位人员的应急操作技能和事故处理能力。

2、员工正确掌握锅炉在运行中遇特殊情况可能出现超压、缺水、满水、爆管等事故的处理步骤，避免因处理不当引起锅炉爆炸事故。

3、有效地防止事故发生和在万一发生事故后能科学、合理、有序、有准备等进行事故处理，减少人、财、物损失。

二、演练对象

本方案演练的重点对象：锅炉岗位、领班、机修工。

三、应急指挥领导小组

组长：何宇宏

副组长：汪东北

成员：动力全科室人员

四、演练时间地点

演练时间：2016年4月16日；演练地点：设备动力科锅炉房

五、演练培训内容

模拟锅炉房天然气管道法兰连接处天然气泄漏，随时有爆炸起火安全风险的应急对策。

- 锅炉操作工在锅炉房正常锅炉设备点检时闻到有一股浓浓的异味（天然气加臭味道）判断天然气泄漏，而且很严重。

- 锅炉操作发现此异常后立即打开锅炉房内防暴强排通风机，降低锅炉房天然气浓度。

- 操作工立即关闭天然气总阀，并通知生产线，汇报领班科长。领班和科长立即赶赴现场，对现场进行戒严禁止无管人员靠近。

- 科长指挥领班组织维修人员对漏气管道进行查找和抢修，随即汇报厂长计划科现场故障情况预计抢修恢复时间。

- 经维修人员检查发现波纹管连处破了，导致天然气泄漏。对破损波纹管进行更换。修复后维修处进行漏气检测，同时对厂区内全部天然气管道阀门进行排查一边，检测确无泄漏恢复正常工作。

- 通知生产线正常开始生产，演练结束

六、演练结束，总结分析。

# Text boxes

编号：NFSQ(CA)-2015-（DL）-02

动力应急事故

演练方案

项目：锅炉燃气管道泄漏应急演练

方案制定：   何宇宏

日期： 2016年4月16日

农夫山泉杭州千岛湖饮用水有限公司