福田牌BJ5163GJB-FA型混凝土搅拌运输车

| 【整车技术参数】 |
| --- |
| 产品商标 | 福田牌 | 公告批次 | 292 |
| 产品名称 | 混凝土搅拌运输车 | 产品型号 | BJ5163GJB-FA |
| 总质量(Kg) | 15800 | 罐体容积(m3) | 4.00,3.88 |
| 额定载质量(Kg) | 8805,8505 | 外形尺寸(mm) | 7025,7225×2320×3700 |
| 整备质量(Kg) | 6800,7100 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) |  | 准拖挂车总质量(Kg) |  |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) |  |
| 接近角/离去角(°) | 25/20 | 前悬/后悬(mm) | 1290/2035 |
| 轴荷(Kg) | 5800/10000 | 最高车速(Km/h) | 85 |
| 备注 | 该车罐体搅动容量为4.00,3.88立方米,侧面及后下部防护装置的所用材料材质为Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸为100×50mm,离地高度为500mm,装有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.仅利用YC4S160-50,YC4S140-50两个发动机,油耗值分别为26.5,26.4,随底盘选装新前围及后视镜 |
| 【底盘技术参数】 |
| 底盘型号 | BJ3163DJPEA-FB | 底盘名称 | 自卸汽车底盘 |
| 商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 (mm) | 3400,3700,3900 |
| 轮胎规格 | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR |
| 钢板弹簧片数 | 10/12+9 | 前轮距(mm) | 1759,1797 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1728 |
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| ISF3.8s5154 YC4S160-50 WP4.1Q150E50 YC4S140-50 | 北京福田康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 3760 3767 4088 3767 | 115 118 110 103 |