恒压变频给水设备所用尺寸;

联系人：周工18817690987

联系QQ:1805500205

泵的介质、压力等使用环境;如果用于消防以外的场合。请及时与技术部门联系。加以确认;如果用于易燃。易爆场合。应使用防爆电机。并注明所要求防爆电机的有关技术要求;对于立式泵。如有防振要求时。可提出隔振器或隔振垫要求。并在合同中注明。上述附件价格另议;

泵材质说明;

2.注明泵的使用日期;

3.注明自动给水设备支付时间、支付地点及运输方式等。

自动给水设备直接供水型就是直接利用市政管网的压力。直接供水。一般适用于市政管网压力稍高的地区或水厂附近压力较高的范围内。缺点就是水量、水压不能保证。但是自动给水设备对于规模较小的管网这种供水方案的经济性能很好。不需要任何其他设备或措施。

恒压变频给水设备概述：周工18817690987

湖南岳阳恒压变频给水设备由气压罐、水泵及电控系统三部分组成，湖南岳阳恒压变频给水设备突出优点是，不需建造水塔，投资小、占地少，布置灵活，建成投产快。湖南岳阳恒压变频给水设备采用水气自动调节、自动运转、节能与自来水自动并网，停电后仍可供水，调试后不需看管。湖南岳阳恒压变频给水设备广泛用于企事业单位、住宅区及农村的生产、生活、办公供水。该湖南岳阳恒压变频给水设备适用于供水户在5000户以内，日供水量在3000m3以内场所，供水高度达100米以上。湖南岳阳恒压变频给水设备一般设在地面或
地下室。有自来水的单位，使用该湖南岳阳恒压变频给水设备可以调节高峰用水量，增加水压，能在高峰用水时，满足大面积用水和高楼层用水。没自来水的单位、工厂或农村，只需将湖南岳阳恒压变频给水设备接通水源电源，即可得到稳定的水量水压，满足用水需要。

周工18817690987

恒压变频给水设备的主要控制参数

恒压变频给水设备选用的主要控制参数为设备的流量、扬程、水泵功率等性能参数，同时还应考虑变频柜的规格、外形尺寸、控制方式、电源适应性、卫生要求等。

恒压变频给水设备的定义

恒压变频给水设备是在利用压力或流量传感器反馈恒定的情况下，由变频器控制电机不断改变水泵转速，从而不断改变水泵的流量来适应用户用水量需求的装置。

采用较多的有可控硅串级调速，液力耦合调速、电磁调速和变频调速等技术。

恒压变频给水设备的组成周工18817690987

1)、主工作泵：常用单级或多级卧式或立式清水离心泵。

2)、小泵和小气压罐：在小流量甚至零流量持续时间较长，为更节电时设置。

3)、变频控制柜：变频控制柜是变频调速给水设备的核心部分，一般由供货厂家按水泵功率配套供应。

4)、附件：主要包括连接管道，以及阀门、止回阀、安全阀(有小气压罐时)、压力表、压力继电器和底座等。一般组装式设备由厂家组装好供货。

恒压变频给水设备的分类周工18817690987

1)、按供水方式分：

(1)恒压变量供水系统：水泵的出口压力始终保持一个恒定值，设备的供水量可随用户用水量的需求而变化。

(2)变压变量供水系统：系统的控制压力检测点设在用户给水系统的末端，用此测定压力来控制水泵运行的转速，此时水泵的出口压力是变化的，用户的用水量也是变化的。

2)、恒压变频给水设备按控制方式分：

(1)微机控制型：控制核心由单片机组成。

(2)PC控制型：控制核心由可编程序控制器组成。

3)、按水泵台数分：

(1)单台式：控制一台水泵调速运行，另一台泵备用，两台交替使用。

(2)多台并联式：控制一台水泵变频调速运行，多台工频运行。

还可按结构形式和系统用途等方面分类。

恒压变频给水设备系统创新功能周工18817690987

1、供水视窗系统 采用最新的供水视窗软件，人机界面触摸式操作方式，将现场的各泵工作状态、实时压力、变频频率、多种故障显示、修改运行参数、系统参数全部在视窗相应的画面(页数)显示出来。文字、数字及图形有机的配合，即丰富了系统的内容，又增加了系统的完整性、以利于操作人员更简便、直观、正确的掌握系统运行状态，大大提高了系统的可靠性。视窗系统上留有多种接口，以备必要时的升级及相应的通信功能。

2、语音报警系统 设备可增设远程语音报警功能，当设备控制系统出现故障时，系统触发报警拨号系统拨打预先设置好的固定电话或者手机号码，语音通知管理人员设备有故障需要及时检修，以免影响正常用户用水。此控制功能需要占用一条电话线以便拨号。

3、远程控制系统 设备可具备远程监控接口，利用GPRS/MODEM实现设备的有线或无线远程控制，异地实时控制各泵工作状态、实时压力、变频频率等系统参数，并对故障进行报警记忆处理。

4、多段压力供水模式

设备可根据用户用水特点设置多段供水方式，一般设置一天六时段不同压力供水即可满足用户需要。时间设置可在人机界面上操作修改，操作简单方便。设置好后由程序自动控制运行，根据预先设置好的时间自动更改出口压力恒定值。该供水方式是在原有变频恒压基础上进行的分时段供水，系统可在不同时间段内设定不同的压力值，在用水高峰期时，管网水头损失较大，为保证最不利点正常供水，出水口可设定较高压力值;在一般用水量时，管网水头损失相对减少，出水口设定压力可适当降低;在小流量时，管网水头损失较小，出水口压力可以再适当降低;该供水方式可在原有变频供水的基础上进一步降低设备的后期运行费用。