华洋智能包装产业园年产40000万只智能包装箱新建项目及年产10000万

只智能包装箱扩建项目一期工程

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位:	河南华洋纸塑包装有限公司

编制单位:	河南华洋纸塑包装有限公司

2018年10月

建设单位法人代表:	          （签字）

编制单位法人代表:	          （签字）

项  目  负 责  人:

填 表 人：

建设单位：河南华洋纸塑包装有限公司（盖章）

电话：13683739208           传真:          /

邮编：453006                地址：新乡经济技术开发区经十路和纬七路

编制单位：河南华洋纸塑包装有限公司（盖章）

电话：13683739208           传真:          /

邮编：453006                地址：新乡经济技术开发区经十路和纬七路

表一

| 建设项目名称 | 华洋智能包装产业园年产40000万只智能包装箱新建项目及年产10000万只智能包装箱扩建项目一期工程 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 河南华洋纸塑包装有限公司 |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建√ 技改 迁建 |
| 建设地点 | 新乡市新乡工业产业集聚区（含经济技术开发区）新乡经济技术开发区经十路和纬七路 |
| 主要产品名称 | 水印纸箱和彩印纸箱 |
| 设计生产能力 | 年产50000万只智能包装箱（一期工程年产25000万只智能包装箱） |
| 实际生产能力 | 年产25000万只智能包装箱 |
| 建设项目环评时间 | 2016-06 2018-06 | 开工建设时间 | 2016-08 |
| 调试时间 | 2018-07-30~2018-10-30 | 验收现场监测时间 | 2018-09-10~2018-09-12 |
| 环评报告表 审批部门 | 新乡市环保局 新乡经济技术开发区管理委员会安全环保监管局 | 环评报告表 编制单位 | 新乡市环境保护科学设计研究院 河南安环环保科技有限公司 |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |
| 投资总概算 | 10000万 | 环保投资总概算 | 102万 | 比例 | 1.02% |
| 实际总概算 | 10000万 | 环保投资 | 102万 | 比例 | 1.02% |
| 验收监测依据 | （一）建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度 1）国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》； 2）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； 3）《河南省建设项目环境保护条例》。 （二）建设项目竣工环境保护验收技术规范； 1）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）； 2）《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办 【2015】113号）； 3）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）； 4）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单； 5）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单。 （三）建设项目环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定： 1）《河南华洋纸塑包装有限公司华洋智能包装产业园年产40000万只智能包装箱新建项目环境影响报告表》，新乡市环境保护科学设计研究院，2016-06； 2）《河南华洋纸塑包装有限公司华洋智能包装产业园年产40000万只智能包装箱新建项目环境影响报告表》的审批意见（新环表审[2016]74号），新乡市环保局，2016.7.21。 3）《河南华洋纸塑包装有限公司华洋智能包装产业园年产10000万只智能包装箱扩建项目环境影响报告表》，河南安环环保科技有限公司，2018-06； 4）《河南华洋纸塑包装有限公司华洋智能包装产业园年产10000万只智能包装箱扩建项目环境影响报告表》的审批意见（新经环表审[2018]18号），新乡经济技术开发区管理委员会安全环保监管局，2018.07.27。 （四）监测报告 1）河南松筠检测技术有限公司出具的本项目的检测报告，河南松筠检测字（ 2018 ）第I202号。 |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | （一）废气 表1： 废气执行标准 污染因素 标准名称及级(类)别 污染因子 标准限值 废气 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级 非甲烷总烃 最高允许排放速率：10kg/h； 豫环攻坚办[2017]162号 50mg/m3，处理效率不低于70%；无组织2.0mg/m3 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3限值 颗粒物 20 mg/m3 SO2 50 mg/m3 NOX 150 mg/m3 （二）废水 表2 废水执行标准要求 单位：mg/L 污染因素 标准名称及级(类)别 污染因子 标准限值 废水 小店污水处理厂一期收水标准 COD 350 mg/m3 SS 240 mg/m3 NH3-N 30 mg/m3 TP 3 mg/m3 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级 COD 150 mg/m3 SS 150 mg/m3 NH3-N 25mg/m3 磷酸盐（以P计） 1.0 mg/m3 （三）噪声 项目运营期厂界噪声均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准值见下表。 表3 噪声执行标准 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 3类 65 55 （四）固废 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）。 |

表二

工程建设内容： 本次验收包括：华洋智能包装产业园年产40000万只智能包装箱新建项目环境影响报告表和华洋智能包装产业园年产10000万只智能包装箱扩建项目两个项目，两个项目分两期打包验收，一期项目产能为年产25000万只智能包装箱，下面以年产50000万只只智能包装箱项目一期工程计。 （一）地理位置及周边环境 根据现场调查，项目厂址位于新乡经济技术开发区经十路与纬七路交叉口西。四周环境为：项目北侧为纬七路；东侧紧邻经十路，隔路为空地；南侧为纬六路，隔路为河南华瑞高新材料科技股份有限公司；西侧为神舟科技集团。 项目周围环境敏感点有：项目北侧约60米的贾堤社区。项目四周环境及敏感点分布示意图如下： 图1 项目周围环境示意图 与原环评相比，项目厂址及周边环境无变化，满足验收要求。 （二）工程建设情况 本次验收包括：华洋智能包装产业园年产40000万只智能包装箱新建项目环境影响报告表和华洋智能包装产业园年产10000万只智能包装箱扩建项目两个项目，两个项目分两期打包验收，一期项目产能为年产25000万只智能包装箱。主体工程、辅助工程、环保工程均在一期工程建设完成，工程组成及建设内容如下表所示。 表4 项目工程建设情况 序号 项目 组成 工程内容 原环评及批复的建设内容 一期建设内容 建设 一致性 1 主体 工程 1#车间 水印纸箱车间42840 m2 水印纸箱车间42840 m2 一致 2#车间 仓库40992 m2 彩印纸箱车间40992 m2 不一致 3#车间 彩印纸箱42581 m2 仓库42581 m2 不一致 2 辅助 工程 办公楼（5F） 6495 m2 6495 m2 一致 科研楼（5F） 6495 m2 6495 m2 一致 废料打包区 154 m2 154 m2 一致 门卫（1F） 30.26 m2 30.26 m2 一致 车棚（1F） 261.84 m2 261.84 m2 一致 3 环保工程 废水治理措施 生产废水与生活污水一起排入厂区污水处理站，经“酸析+混凝沉淀+芬顿氧化+水解酸化+A/O”处理措施处理后排入小店污水处理厂一期 生产废水与生活污水一起排入厂区污水处理站，经“酸析+混凝沉淀+芬顿氧化+水解酸化+A/O”处理措施处理后排入小店污水处理厂一期 一致 废气治理措施 水印车间：印刷机上设置集气罩，废气通入1#UV光氧化+活性炭吸附装置，后经15m排气筒排放；彩印车间：彩印纸箱车间在完全密闭车间内生产，车间上方设抽气口，使车间内形成负压，抽气口外接2# UV光氧化+活性炭吸附装置，后经15m排气筒排放。 水印车间：印刷机上设置集气罩，废气通入1#UV光氧化+活性炭吸附装置，后经15m排气筒排放；彩印车间：彩印纸箱车间在完全密闭车间内生产，车间上方设抽气口，使车间内形成负压，抽气口外接2#水喷淋+UV光氧化+活性炭吸附装置，后经15m排气筒排放。 一致 固废治理措施 废纸在一般临时储存场暂存后定期出售；污泥经板框压滤机脱水处理后送入垃圾填埋场处理；废油墨桶、废光油桶、废活性炭、废UV灯管、废印版在危废储存间暂存，后由有资质单位处理。 废纸在一般临时储存场暂存后定期出售；污泥经板框压滤机脱水处理后送入垃圾填埋场处理；废油墨桶、废光油桶、废活性炭、废UV灯管、废印版在危废储存间暂存，后由有资质单位处理。 一致 4 公用 工程 给水 利用园区供水管网 利用园区供水管网 一致 供电 国家电网供电 国家电网供电 一致 供气 6台2t/h的燃气锅炉 3台2t/h的燃气锅炉 不一致 由以上表格内容可知，本项目为年产50000万只只智能包装箱项目一期工程，由于一期工程产能为年产25000万只智能包装箱，燃气锅炉环评审批的6台，目前仅使用3台即能达到产能。其余工程建设内容与环境影响报告表及其审批部门审批决定建设内容与实际建设内容基本一致。 （三）主要生产设备变化情况 本项目主要生产设备及环评批复与实际建设情况如下表所示。 表5 主要生产设备一览表 序号 名称 型号（功率/容积） 数量（台/套） 一致性 环评批复 一期建设 1 瓦楞纸生产线 / 2 2 一致 2 瓦楞纸板输送系统 / 1 1 一致 3 胶印机 高宝KBA162 1 1 一致 高宝KBA164 1 1 一致 4 瓦楞纸五色柔版印刷机 GP1224 1 1 一致 5 利优比印刷机 RYOB1-924 1 1 一致 6 制版机 柯达1600 1 1 一致 7 高速印刷开槽机 K4-900-2000 1 1 一致 YKB2200X3600-2S 1 1 一致 YKB900X2000 1 1 一致 TOPRAAD-1228 1 1 一致 TOPRA GD1628 1 1 一致 8 全自动高速裱纸机 SAL1650 1 1 一致 JN1700 2 2 一致 WHL-1712 1 1 一致 / 1 1 一致 9 全自动高速模切机 SR1650SL 2 2 一致 PE1620SAL 2 2 一致 10 4色水性印刷模切机 K4-1200X2000 1 1 一致 11 印刷开槽模切机 / 1 0 不一致 12 柔印机 / 1 1 一致 13 手动钉箱机 DXD-130 3 3 一致 DXJ-2000 1 1 一致 FQD 2 2 一致 14 半自动钉箱机 AS-016A 4 4 一致 2800 2 2 一致 15 全自动粘箱机 QZJ-2200 1 1 一致 / 1 1 一致 AFG1226 1 1 一致 16 全自动碰线机 / 1 1 一致 SZY-2500 1 1 一致 17 全自动缠绳打包机 / 7 7 一致 CT-100 2 2 一致 18 打包机 KBM5130 1 1 一致 19 全自动废料打包机 YDJ1600 1 0 不一致 20 全自动缠膜机 TP1650F-CS 1 1 一致 JSK 1 1 一致 21 薄刀分纸机 2200*900 1 1 一致 22 圆压圆模切机 MQT2400 1 1 一致 23 高速全自动糊折盒机 ES-1200-AC 1 1 一致 24 ASL1650伺服型高速覆面机 SAL-1650 1 1 一致 25 过油机 FOUS-104W 1 1 一致 26 高精密双螺旋分切机 HSC-1700S 1 1 一致 27 全自动高速覆膜机 MTM-165D3 1 1 一致 28 捆扎机 YS-305 1 1 一致 29 制胶机 / 1 1 一致 30 纸板线 BHS 2 0 不一致 31 打包机 / 1 1 一致 32 印刷机 / 2 0 不一致 33 瓦楞线 / 2 0 不一致 34 碰线机 / 1 0 不一致 35 粘箱机 / 1 1 一致 36 三浦锅炉 LSS2.0-2.0-Q，燃气锅炉 6 3 不一致 由上表可知，本项目为年产50000万只智能包装箱项目一期工程，产量为年产25000万只智能包装箱。瓦楞纸生产线共4条生产线，一期工程仅上2条生产线，燃气锅炉共6台，一期仅使用3台。根据产能部分设备均有少量减少，待项目二期建设后设备安装到位。 （四）项目总投资与实际总投资 本项目包括华洋智能包装产业园年产40000万只智能包装箱新建项目和华洋智能包装产业园年产10000万只智能包装箱扩建项目，由于部分环保设施提标改造，本次项目环保设施以华洋智能包装产业园年产10000万只智能包装箱扩建项目为准。两个项目分两期打包验收，环保设施均在一期工程建设到位。 本项目环评批复的总投资为10000万元，环保投资为102万元，环保投资占总投资的1.02％。 本项目实际建设总投资为10000万元，环保投资为102万元，环保投资占总投资的1.02％。实际环保设施投资详见下表。 表6 项目环保投资及竣工验收一览表 序号 治理项目 污染物 环评批复的环保设施 实际建设的环保设施 1 废气 水印印刷废气 非甲烷总烃 印刷机上设置集气罩，废气通入1#UV光氧化+活性炭吸附装置，后经15m排气筒排放。 印刷机上设置集气罩，废气通入1#UV光氧化+活性炭吸附装置，后经15m排气筒排放。 彩印印刷、烘干废气 非甲烷总烃 彩印纸箱车间在完全密闭车间内生产，车间上方设抽气口，使车间内形成负压，抽气口外接2# UV光氧化+活性炭吸附装置，后经15m排气筒排放。 彩印纸箱车间在完全密闭车间内生产，车间上方设抽气口，使车间内形成负压，抽气口外接2# 水喷淋+UV光氧化+活性炭吸附装置，后经15m排气筒排放。 燃气锅炉 SO2、NOX、烟尘 共用一根不低于8米的排气筒有组织排放 共用一根不低于8米的排气筒有组织排放 2 废水 生产废水、生活污水 COD、SS、NH3-N、总磷 生产废水与生活污水一起排入厂区污水处理站，经“酸析+混凝沉淀+芬顿氧化+水解酸化+A/O”处理措施处理后排入小店污水处理厂一期 生产废水与生活污水一起排入厂区污水处理站，经“酸析+混凝沉淀+芬顿氧化+水解酸化+A/O”处理措施处理后排入小店污水处理厂一期 3 噪 声 印刷机、钉箱机等设备 噪声 减震、密闭隔音、距离衰减 减震、密闭隔音、距离衰减 4 固废 纸箱生产过程 废纸 现有一般固废储存间打包后，定期出售。 现有一般固废储存间打包后，定期出售。 污水处理站 污泥 经板框压滤机脱水处理后送入垃圾填埋场处理 经板框压滤机脱水处理后送入垃圾填埋场处理 印刷过程 废油墨桶、废光油桶 在现有危废储存间暂存，后由有资质单位处理 在现有危废储存间暂存，后由有资质单位处理 废气治理 废活性炭、废UV灯管 印刷过程 废印版 本次验收为一期工程，环保设施均在一期工程建设到位。主要生产工艺、环保设施与原环评相比没有产生变化，综合考虑，项目的实际建设情况符合验收条件。

原辅材料消耗及水平衡： 本项目包括华洋智能包装产业园年产40000万只智能包装箱新建项目和华洋智能包装产业园年产10000万只智能包装箱扩建项目一期工程，全厂原辅材料消耗如下。 （一）全厂主要原辅材料消耗与资（能）源消耗如下表格所示。 表7 主要原辅材料与资（能）源消耗一览表 序号 名称 环评批复用量(t/a) 一期用量 1 水性油墨 120t 60t 2 彩印油墨 11t 5.5t 3 水性光油 200t 100t 4 原纸 141700t 70850t 5 玉米淀粉胶 900t 450t 6 蒸汽 52800t 26400t 7 印版 若干 若干 （二）水平衡 本项目水平衡图见图2。 本项目废水包括生产废水和生活污水。生产废水主要为洗辊废水，企业已投资建设一座日处理50t/d的污水处理站，生活污水与生产废水一同排入污水处理站，经“酸析+混凝沉淀+芬顿氧化+水解酸化+A/O”水处理措施处理后一起排入小店污水处理厂一期工程。 图2 全厂水平衡图

主要工艺流程及产污环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） 项目工艺流程示意图见下图。 1、水印纸箱 图例： S：固废；N：噪声；G：废气；W：废水 图3水印纸箱生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 将外购的原纸使用蒸汽预热，预热后的原纸分为两部分制作。一部分通过瓦楞生产线来生产瓦楞纸，一部分用作里纸和表纸。预热后的原纸经压折后、粘合形成瓦楞纸，瓦楞纸与预热后的里纸、表纸用玉米淀粉胶粘合成纸板。根据需要，可生产出三层或五层纸板。生产出的纸板根据产品的尺寸在纸板生产线上分切成所需要的长度。分切好的纸板使用印刷机根据客户的设计，将需要的图案、文字印刷至表纸上。印刷时能够将边角料切出。印刷后的纸板经压痕、模切成规定尺寸，后利用碰线机将纸板需要折合的部分压痕碰制瓦楞纸板的印线，最后钉箱、粘箱后形成成品，打包后转移至成品库。 本项目在印刷过程中会产生有机废气；在分切等生产过程中会产生废纸；在分切、模切使用过程中会产生设备噪声等。印刷后，洗辊时会产生生产废水。 2、彩印纸箱 图例： S：固废；N：噪声；G：废气；W：废水 图4彩印纸箱生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 将外购的原纸使用蒸汽预热，预热后的原纸分成两部分制作。一部分通过瓦楞生产线来生产瓦楞纸，一部分用作里纸。瓦楞纸和里纸经压折后、粘合形成两层纸；表纸使用印刷机根据客户的设计，将需要的图案、文字印刷至表纸上，并上一层水性光油至表纸上，印刷好的表纸再进行红外线烘干，最后将两层纸和烘干好的表纸利用玉米淀粉胶粘合成纸板。裱好的纸板经压痕、模切后，包上热缩膜，即为成品，打包后转移至成品库。 本项目在印刷和烘干过程中会产生挥发性有机物；在分切等生产过程中会产生废纸；在油墨、光油使用过程中会产生废油墨桶和废光油桶；在印版使用过程中会产生废印版；在设备运行过程中会产生设备噪声。印刷后，洗辊时会产生生产废水。 主要污染工序： 项目分两期打包验收，一期项目产能为年产25000万只智能包装箱。环保治理措施均在一期工程建设完成。项目污染工序见下表。 表8 项目产污环节一览表 污染因素 产污环节 污染物种类 治理措施 废气 水印印刷废气 非甲烷总烃 印刷机上设置集气罩，废气通入1#UV光氧化+活性炭吸附装置，后经15m排气筒排放。 彩印印刷、烘干废气 非甲烷总烃 彩印纸箱车间在完全密闭车间内生产，车间上方设抽气口，使车间内形成负压，抽气口外接2#水喷淋+UV光氧化+活性炭吸附装置，后经15m排气筒排放。 燃气锅炉 SO2、NOX、烟尘 共用一根不低于8米的排气筒有组织排放 废水 生产废水、生活污水 COD、SS、NH3-N、总磷 生产废水与生活污水一起排入厂区污水处理站，经“酸析+混凝沉淀+芬顿氧化+水解酸化+A/O”处理措施处理后排入小店污水处理厂一期 噪声 高噪声设备 设备噪声 减振、厂房隔音、距离衰减 固废 纸箱生产过程 废纸 一般固废储存间打包后，定期出售。 污水处理站 污泥 经板框压滤机脱水处理后送入垃圾填埋场处理 印刷过程 废油墨桶、废光油桶 在危废储存间暂存，后由有资质单位处理 废气治理 废活性炭、废UV灯管 印刷过程 废印版

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） （一）废气 本项目所使用的胶粉主要由玉米淀粉、水、烧碱等制成，因此使用胶粉粘合时不会产生废气。因此本项目大气污染物主要为纸箱生产过程中产生的非甲烷总烃和锅炉燃烧产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。 （1）水印纸箱印刷过程中产生的非甲烷总烃 水印纸箱生产线位于1#车间，总产能包含2.1亿水印纸箱，一期工程为1.05亿只水印纸箱。每台印刷机上方均设置大型集气罩，废气通过管道经1#UV光氧化+活性炭吸附装置（处理效率在80%以上）进行吸附处理，后经15m排气筒有组织排放。能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准非甲烷总烃120mg/m3、10kg/h限值要求，同时满足河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件“关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知”（豫环攻坚办[2017]162号）中印刷工业-有机废气排放口中非甲烷总烃50mg/m³、处理效率不低于70%的标准要求。 （2）彩印纸箱生产过程中产生的非甲烷总烃 项目彩印纸箱生产线位于2#车间，总产能包含2.9亿只彩印纸箱，一期工程为1.45亿只彩印纸箱。彩印纸箱车间在完全密闭车间内生产，车间上方设抽气口，使车间内形成负压，抽气口外接2#水喷淋+UV光氧化+活性炭吸附装置（处理效率在80%以上）吸附，后经15m排气筒排放。能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准非甲烷总烃120mg/m3、10kg/h限值要求，同时满足河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件“关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知”（豫环攻坚办[2017]162号）中印刷工业-有机废气排放口中非甲烷总烃50mg/m³、处理效率不低于70%的标准要求。 （3）锅炉燃烧产生的燃料废气 企业一期建设3台2.0t/h的燃气锅炉为项目提供热源产生蒸汽，废气经一根8m高排气筒有组织排放排放。 本项目一期3台燃气锅炉共用一根排气筒，燃气锅炉废气经1根不低于8m高排气筒排放。锅炉运行污染物SO2、NOx、烟尘的排放可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3限值要求（重点地区特别排放限值）：颗粒物20mg/m3、SO250mg/m3、NOx150mg/m3的标准要求，不会对周围环境造成明显影响。 （二）废水 本项目废水包括生产废水和生活污水。生产废水主要为洗辊废水。 企业已投资建设一座日处理50t/d的污水处理站，生活污水与生产废水一同排入污水处理站，经“酸析+混凝沉淀+芬顿氧化+水解酸化+A/O”水处理措施处理后一起排入小店污水处理厂一期工程。全厂水平衡图如下： 图5 全厂水平衡图 废水处理工艺见下图。 图6 废水处理工艺流程图 鉴于彩印纸箱废水的特性，本设计方案在预处理工序选用“酸析+混凝沉淀+芬顿氧化”工艺，这样可以保证进入生化处理前废水污染负荷能够大幅度降低，减轻后续生物处理的负荷，生化系统采用“水解酸化+A/O+混凝沉淀”组合工艺，确保工程出水各项指标达到排放要求。生活污水与生产废水一同排入污水处理站，经“酸析+混凝沉淀+芬顿氧化+水解酸化+A/O”水处理措施处理后一起排入小店污水处理厂一期工程。 项目废水经污水处理站治理后，厂区污水排口能够达到小店污水处理厂一期工程收水水质要求，且能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级相关水质要求。 （三）噪声： 本项目主要为印刷机、钉箱机等设备产生，噪声源强在75-90dB（A）之间。经厂房隔音及距离衰减后，能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区昼间65dB（A）、夜间55 dB（A）的标准要求。 （四）固废 本项目产生的固体废物主要为生产过程中产生的废纸、使用油墨和光油过程中产生的废油墨桶和废光油桶、活性炭吸附装置使用过程中产生的废活性炭、废UV灯管印版使用过程中产生的废印版。 （1）生产过程中产生的废纸 项目生产过程中会产生一些废纸，这些废纸成分简单，属于一般工业固废，废纸集中收集在现有一般固废储存间经打包后外售。 （2）污水处理站污泥 污水处理站经混凝沉淀处理后会产生污泥。该污泥属于一般工业固废，经板框压滤机脱水处理后送入垃圾填埋场处理。 （3）废油墨桶、废光油桶 在使用油墨过程中会产生废油墨桶、废光油桶，经查阅《国家危险废物名录》，废油墨桶、废光油桶属于“HW12染料、涂料废物”“涂料、油墨、颜料及类似产品制造264-013-12”。处理方式为：危险废物暂存间暂存后，送入有资质单位处理。 （4）废活性炭 项目废气用活性炭吸附处理，经查阅《国家危险废物名录》，废活性炭属于“HW49其他废物”，处理方式为：危险废物暂存间暂存后，送入有资质单位处理。 （5）废印版 印版使用过程中会产生废印版。废印版属于危险废物。经查阅《国家危险废物名录》，废印版属于“HW12染料、涂料废物”“非特定行业900-255-12使用各种颜料进行着色过程中产生的染料和涂料废物，T”（T为毒性）。 （6）废UV灯管 废气治理过程中会产生废UV灯管，废UV灯管属于HW29 含汞废物，非特定行业，废物代码为900-023-29：生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源，定期交有资质单位处理。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 一、华洋智能包装产业园年产40000万只智能包装箱新建项目环境影响报告表主要结论与建议 （一）、废水 本项目无生产废水排放，外排废水主要为生活污水，项目定员80人，双班生产，厂区不设有食堂和宿舍，生活用水量按30L/人·d计算，其中80%作为废水排放，排放量为1.92t/d；类比确定废水：COD350mg/L、SS300mg/L、NH3-N25mg/L。生活废水经化粪池处理后，用于厂内绿化保湿，不外排。待小店污水处理厂二期建成后，废水排入小店污水处理厂二期工程。 （二）、废气 水印纸箱印刷过程中：水印纸箱印刷过程中非甲烷总烃的产生量为0.25t/a。印刷机上设置吸气口，废气通过管道经1#活性炭吸附装置，后经15m排气筒排放。排放的非甲烷总烃浓度值能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放标准要求。 彩印纸箱和热缩膜生产：彩印印刷和烘干和热缩膜过程中非甲烷总烃的产生量为1.68t/a。彩印纸箱印刷机上设集气罩、烘干机上设吸气口，废气通过管道经2#活性炭吸附装置，后经15m排气筒排放。排放的非甲烷总烃浓度值能够满足《大气污染物综合排放标准》的要求。 热缩膜吹膜废气：热缩膜在完全密闭车间内生产，车间上方设抽气口，使车间内形成负压，抽气口外接活性炭吸附装置，净化后气体打回车间内，使其形成内循环。 锅炉燃烧产生的燃料废气：本项目使用一台额定蒸发量10t/h的燃气锅炉提供热源产生蒸汽。经计算，锅炉运行污染物SO2、NOx、烟尘的排放可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3限值要求（重点地区特别排放限值）。 （三）、噪声 本项目主要为印刷机、钉箱机等设备产生，噪声源强为75-90dB（A），经采取设备减震、车间密闭隔声等措施后，预测厂界噪声值为43.6~49.3dB（A），能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区昼间65dB（A）、夜间55 dB（A）的标准要求。 （四）、固废 （1）生产过程中产生的废纸：项目生产过程中会产生一些废纸，约550t/a。这些废纸成分简单，厂区设置有打包间，废纸集中收集在打包间经打包后外售。 （2）废油墨桶、废光油桶：在使用油墨过程中会产生废油墨桶。产生量为1t/a，经收集后由油墨厂家回收。在使用水性光油的过程中会产生废光油桶，其产生量为0.5t/a，经收集后定期外售。均存放于厂房的储存间（不小于10m2）。 （3）废活性炭：项目废气用活性炭吸附处理，废活性炭的产生量为8.304t/a，废活性炭属于一般固废，不属于危险废物。处理方式为：在车间固定区域临时堆放，由原厂家回收。 （4）不合格热缩膜：在生产热缩膜过程中会产生不合格品，产生量约为18t/a，不合格品经收集后回用于生产，不外排。 （5）废印版：废印版产生量约为0.1t/a。废印版属于危险废物。厂区设置一间不小于10m2的危废储存间，根据要求进行贮存和管理，暂存后交由有危废处理资质的单位处理，危废储存间要做好硬化、防渗、防泄漏措施。 （五）、环保投资 项目设环保投资共计为52万元，环保投资占总投资的0.104%。 二、华洋智能包装产业园年产40000万只智能包装箱新建项目审批部门审批决定 新乡市环境保护局以新环监[2016]74号文对该项目进行了批复，原文如下： 河南华洋纸塑包装有限公司： 你公司上报的由新乡市环境保护科学设计研究院编制的《河南华洋纸塑包装有限公司华洋智能包装产业园年产40000万只智能包装箱新建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及新乡经济技术开发区环境保护局的审查意见收悉。该项目环评审批事项已在我局网站公示期满，根据《报告表》结论，经研究，批复如下： 一、我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护对策措施建设。 二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 （一）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染物，采取相应的防治措施。 （二）项目运行时，外排污染物应满足以下要求： 1．废水：生活废水经化粪池处理后，用于厂内绿化保湿，不外排。待小店污水处理厂二期建成后，废水排入小店污水处理厂二期工程。 2．废气：热缩膜在完全密闭车间内生产。彩印印刷、烘干和热缩膜过程产生的废气经活性炭吸附装置处理后，经15米高排气筒排放，非甲烷总烃浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放标准要求。燃气锅炉废气由8米高排气筒排放，SO2、NOx、烟尘的排放应满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3限值要求（重点地区特别排放限值）。 3.噪声：厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 4.固废：一般固体废物全部妥善处理或综合利用。一般固废临时贮存按《一般固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）进行控制；危险废物暂存场按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定进行建设，避免对环境造成二次污染。 四、项目完工后，需按规定程序向我局申请竣工环境保护验收。 五、本批复有限期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。 六、如今后国家或我省颁布严于本批复指标的新标准，届时你公司应按新标准执行。 经办人：李强 2016年7月21日 三、华洋智能包装产业园年产10000万只智能包装箱扩建项目扩建项目环境影响报告表主要结论与建议 （一）、废水 本项目废水包括生产废水和生活污水。生产废水主要为洗辊废水，产生量约10t/d。本项目不新增员工，现有项目生活污水排放量为1.92t/d，现企业拟改进水处理设施，投资新建一座污水处理站，生活污水与生产废水一同排入污水处理站，经“酸析+混凝沉淀+芬顿氧化+水解酸化+A/O”水处理措施处理后一起排入小店污水处理厂一期工程。经预测，经污水处理站治理后厂区排口能够达到小店污水处理厂一期收水水质要求，且能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级相关水质要求。 （二）、废气 水印纸箱印刷过程：水印纸箱生产线位于1#车间。现提标改造，将现有环评中的1#活性炭吸附装置改为1#UV光氧化+活性炭吸附装置，全厂水印纸箱印刷过程中非甲烷总烃的产生量为0.43t/a。每台印刷机上设置吸气口，废气经1#UV光氧化+活性炭吸附装置+15m排气筒排放。排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的限值要求，同时满足“关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知”中印刷工业-有机废气排放口中的标准要求。 彩印纸箱：项目彩印纸箱生产线位于2#车间。现提标改造，将现有环评中的2#活性炭吸附装置改为2#UV光氧化+活性炭吸附装置，全厂彩印印刷、烘干过程中产生的非甲烷总烃总量约为1.74t/a。彩印纸箱车间在完全密闭车间内生产，车间上方设抽气口，形成负压车间，抽气口外接改造后的2# UV光氧化+活性炭吸附装置+15m排气筒排放。排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的限值要求，同时满足“关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知”中印刷工业-有机废气排放口中的标准要求。 锅炉燃烧产生的燃料废气：企业拟淘汰现有的10t/h的燃气锅炉，改为6台2.0t/h的燃气锅炉为项目提供热源产生蒸汽，后共用一根8m排气筒排放。经计算，锅炉运行污染物SO2、NOx、烟尘的排放可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3限值要求（重点地区特别排放限值）。 （三）、噪声 本项目主要为印刷机、钉箱机等设备产生，噪声源强为75-90dB（A），经采取设备减震、车间密闭隔声等措施后，预测厂界噪声值为45.2~53.7dB（A），能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区昼间65dB（A）、夜间55dB（A）的标准要求。 （四）、固废 （1）生产过程中产生的废纸：项目生产过程中会产生一些废纸，为158.5t/a。废纸集中收集在一般固废储存间经打包后外售。 （2）废油墨桶、废光油桶：在使用油墨过程中会产生废油墨桶。产生量为1t/a；在使用水性光油的过程中会产生废光油桶，其产生量为0.1t/a。处理方式为：危险废物暂存间暂存后，送入有资质单位处理。 （3）污水处理站污泥：污水处理站经混凝沉淀处理后会产生污泥，污泥产生量为3t/a，该污泥属于一般工业固废，经脱水处理后送入垃圾填埋场处理。 （4）废活性炭：项目废气用活性炭吸附处理，全厂废活性炭的产生量为0.7t/a。废活性炭属于“HW49其他废物”，处理方式为：危险废物暂存间暂存后，送入有资质单位处理。 （5）废印版：废印版产生量约为0.1t/a。废印版属于危险废物。经查阅《国家危险废物名录》，废印版属于“HW12染料、涂料废物”。危险废物暂存间暂存后，送入有资质单位处理。 （6）废UV灯管：产生量约为10根/a，属于HW29 含汞废物，危险废物暂存间暂存后，定期交有资质单位处理。 危废储存间要做好硬化、防渗、防泄漏措施。 （五）、总量控制指标 本项目建议总量控制指标为： COD 0.1550t/a，NH3-N 0.0155t/a，TP 0.0012t/a；SO2 0.1340t/a，NOX 0.5012t/a。 建议全厂总量控制指标为： COD 0.1550t/a，NH3-N 0.0155t/a，TP 0.0012t/a；SO2 0.8038t/a，NOX 3.6340t/a。 本项目VOCS总量控制指标为0.048t/a（全厂VOCS总量控制指标为0.434t/a）。 （六）、环保投资 项目设环保投资共计为50万元，环保投资占总投资的1%。 四、华洋智能包装产业园年产10000万只智能包装箱扩建项目扩建项目审批部门审批决定 新乡市环境保护局以新经环表审[2018]18号文对该项目进行了批复，原文如下： 河南华洋纸塑包装有限公司： 你公司上报的由河南安环环保科技有限公司编制的《河南华洋纸塑包装有限公司华洋智能包装产业园年产10000万只智能包装箱扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在我区网站公示期满，根据《报告表》结论，经研究，批复如下： 一、我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护对策措施建设。 二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 三、你公司应全面落实《报告表》中提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 （一）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、噪声、固废等污染物，采取相应的防治措施。 （二）项目运行时，外排污染物应满足以下要求： 1．废气：水印纸箱印刷、彩印纸箱生产中产生的有机废气分别经“UV光催化氧化+活性炭吸附”装置处理后通过15米高排气筒有组织排放，非甲烷总烃排放浓度、排放速率应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级的标准要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中（印刷工业）的标准要求；天然气锅炉燃烧产生的燃料废气经1根不低于8米的排气筒排放，SO2、NOx、颗粒物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3限值要求（重点地区特别排放限值）。 2．废水：生活污水与生产废水一同排入厂区污水处理站，经“酸析+混凝沉淀+芬顿氧化+水解酸化+A/O”工艺处理后排放，COD、NH3-N、SS、TP等污染物应达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级要求，同时满足小店污水处理厂（一期）工程收水标准要求。 3.噪声：厂界噪声应能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 4.固废：一般固体废物全部处置或综合利用。一般固废临时贮存按照《一般固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）进行控制；危险废物暂存场按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定进行建设，避免对环境造成二次污染。 四、本批复仅对该项目的污染防治措施和相关污染物达标排放情况进行了审查。 五、项目建成后，需按规定程序和标准进行竣工环境保护验收。 六、本批复有限期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。 七、如今后国家或我省颁布严于本批复指标的新标准，届时你公司应按新标准执行。 经办人：刘琛 2018年7月27日

表五

验收监测质量保证及质量控制： （一）监测分析方法及检测仪器 表9 监测分析方法及使用仪器 检测类别 检测项目 检测标准（方法） 检测仪器 检出限 有组织 废气 废气流量 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》皮托管平行测速法 GB/T 16157-1996 自动烟尘气测试仪 TW-8051F / 颗粒物 《固定污染源排气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 HJ 836-2017 电子分析天平 ES-E120BⅡ 1.0mg/m3 二氧化硫 《固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法》 HJ 57-2017 自动烟尘气测试仪 TW-8051F 3mg/m3 氮氧化物 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》 HJ 693-2014 自动烟尘气测试仪 TW-8051F 1.34mg/m3 非甲烷总烃 《 固定污染源排气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ/T 38-2017 气相色谱仪 G5 0.07mg/m3 无组织 废气 非甲烷 总烃 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》（HJ 604-2017） 气相色谱仪 G5 0.07mg/m3 废水 化学 需氧量 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017 50mL酸式 滴定管 4mg/L 氨氮 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009 紫外可见分光光度计 T6新世纪 0.025mg/L 五日生化 需氧量 《水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法》 HJ 505-2009 电热恒温 培养箱 DHP-9162B 0.5mg/L 总磷 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB/T 11893-1989 紫外可见分光光度计 T6新世纪 0.01mg/L 色度 《水质 色度的测定》稀释倍数法GB/T 11903-1989 具塞比色管 / 悬浮物 《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989 电子分析天平ES-E120BⅡ 4mg/L 噪声 等效声级 《工业企业厂界环境噪声排放标准》声级计法 GB 12348-2008 多功能声级计 AWA6228 / （二）各环境要素分析过程中的质量保证和质量控制 （1）检测：所有项目按国家有关规定及我公司质控要求进行质量控制。 （2）检测分析方法采用国家颁布的标准（或推荐）分析方法，检测人员经过考核并持有合格证书。 （3）所有检测仪器经过计量部门检定合格并在有效期内。 （4）检测数据严格实行三级审核。

表六

验收监测内容： （一）废气 表10 废气监测内容一览表 检测类别 采样点位 检测项目 检测频次 有组织 废气 天然气锅炉出口 废气流量、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度 及排放速率 连续检测2周期， 3次/周期 水印车间 光氧催化+活性炭装置进、出口 废气流量、非甲烷总烃排放浓度及排放速率 彩印车间 水喷淋+UV光氧催化+活性炭装置进、出口 无组织 废气 上风向1#、下风向2#、 下风向3#、下风向4# 非甲烷总烃 连续检测3天， 4次/天 （二）废水 表11 废水监测内容一览表 检测类别 采样点位 检测项目 检测频次 废水 污水处理站进、出口 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、色度、五日生化需氧量、水量 连续检测2天， 4次/天 酸析工序进口、芬顿氧化出口 备注：检测期间同步测量各检测点地面风向、风速、气温、气压、天气状况等气象参数。 （三）噪声 列表给出厂界噪声监测点位名称、监测量、监测频次及监测周期，。 表12 验收监测内容一览表 检测类别 采样点位 检测项目 检测频次 噪声 厂界四周 等效声级 连续检测2天， 每天昼夜各1次 备注：检测期间同步测量各检测点地面风向、风速、气温、气压、天气状况等气象参数。

表七

验收监测期间生产工况记录： 河南松筠检测技术有限公司受河南华洋纸塑包装有限公司的委托，于2018年09月10日～09月12日对该公司所在地的废水、噪声进行了现场采样并检测，于2018年12月20日~12月21日对生产废水进行了补测。检测期间，运营负荷达到75%以上，各工段生产工况稳定，配套的环保设施均运行正常。符合验收监测期间对生产工况的要求。

验收监测结果： （一）废气 本项目废气监测主要为天然气锅炉出口、水印车间光氧催化+活性炭装置进出口和彩印车间水喷淋+UV光氧催化+活性炭装置进出口，监测项目包括：废气流量、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度及排放速率和非甲烷总烃排放浓度及排放速率。 表13 天然气锅炉出口浓度排放检测结果表 项目 设备 采样时间 采样 位置 频次 废气流量 (标m3/h) 颗粒物浓度(mg/m3) 颗粒物 排放速率（kg/h） 二氧化硫浓度(mg/m3) 二氧化硫排放速率（kg/h） 氮氧化物浓度 (mg/m3) 氮氧化物排放速率（kg/h） 天然气锅炉 2018.09.10 出口 第1次 3.87×103 9.0 0.0162 6 0.0116 28 0.0502 第2次 3.95×103 7.5 0.0142 10 0.0197 33 0.0631 第3次 3.87×103 6.2 0.0120 8 0.0155 24 0.0464 均值 3.89×103 7.5 0.0141 8 0.0156 28 0.0533 2018.09.11 第1次 3.91×103 7.6 0.0149 12 0.0235 36 0.0704 第2次 3.88×103 6.7 0.0124 11 0.0194 32 0.0581 第3次 3.83×103 7.3 0.0130 13 0.0230 24 0.0421 均值 3.87×103 7.2 0.0134 12 0.0219 30 0.0569 由上表可知，锅炉污染物SO2、NOx、烟尘的排放可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3限值要求（重点地区特别排放限值）：颗粒物20mg/m3、SO250mg/m3、NOx150mg/m3的标准要求。 表14 水印车间废气进出口浓度排放检测结果表 项目 设备 采样时间 周期 采样点位 频次 废气流量 (标m3/h) 非甲烷总烃浓度(mg/m3) 非甲烷总烃排放速率（kg/h） 水印车间 光氧催化+活性炭装置 2018.09.10 Ⅰ 进口 第1次 1.16×104 126 1.46 第2次 1.18×104 132 1.55 第3次 1.21×104 118 1.43 均值 1.18×104 125 1.48 出口 第1次 1.58×104 16.5 0.261 第2次 1.56×104 17.3 0.270 第3次 1.53×104 15.9 0.244 均值 1.56×104 16.6 0.258 2018.09.11 Ⅱ 进口 第1次 1.16×104 142 1.65 第2次 1.14×104 110 1.26 第3次 1.16×104 129 1.50 均值 1.16×104 127 1.47 出口 第1次 1.58×104 16.2 0.256 第2次 1.56×104 14.9 0.233 第3次 1.61×104 14.5 0.233 均值 1.58×104 15.2 0.241 由上表可知，水印车间非甲烷总烃排放浓度、排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准非甲烷总烃10kg/h限值要求，同时满足河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件“关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知”（豫环攻坚办[2017]162号）中印刷工业-有机废气排放口中非甲烷总烃50mg/m³、处理效率不低于70%的标准要求。 表15 彩印车间废气进出口浓度排放检测结果表 项目 设备 采样时间 周期 采样点位 频次 废气流量 (标m3/h) 非甲烷总烃浓度(mg/m3) 非甲烷总烃排放速率（kg/h） 彩印车间 水喷淋+UV光氧催化+活性炭装置 2018.09.10 Ⅰ 进口 第1次 7.56×103 145 1.10 第2次 7.27×103 129 0.937 第3次 7.84×103 131 1.03 均值 7.56×103 135 1.02 出口 第1次 9.42×103 16.3 0.153 第2次 9.52×103 18.1 0.172 第3次 9.41×103 18.7 0.176 均值 9.45×103 17.7 0.167 2018.09.11 Ⅱ 进口 第1次 7.52×103 128 0.963 第2次 7.15×103 145 1.04 第3次 7.33×103 133 0.975 均值 7.33×103 135 0.993 出口 第1次 9.53×103 17.6 0.168 第2次 9.31×103 15.2 0.142 第3次 9.75×103 14.9 0.145 均值 9.53×103 15.9 0.152 由上表可知，彩印车间非甲烷总烃排放浓度、排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准非甲烷总烃10kg/h限值要求，同时满足河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件“关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知”（豫环攻坚办[2017]162号）中印刷工业-有机废气排放口中非甲烷总烃50mg/m³、处理效率不低于70%的标准要求。 表16 无组织废气浓度排放检测结果表 采样时间 采样点位 非甲烷总烃（mg/m3） 采样时间 采样点位 非甲烷总烃（mg/m3） 采样时间 采样点位 非甲烷总烃（mg/m3） 检测浓度 厂周界最大浓度值 检测浓度 厂周界最大浓度值 检测浓度 厂周界最大浓度值 2018.09.10 （09:00-10:00） 上风向1# 0.52 1.02 2018.09.11 （09:00-10:00） 上风向1# 0.62 1.03 2018.09.12 （09:00-10:00） 上风向1# 0.56 1.24 下风向2# 0.98 下风向2# 0.88 下风向2# 0.99 下风向3# 0.86 下风向3# 0.96 下风向3# 1.15 下风向4# 1.02 下风向4# 1.03 下风向4# 1.24 2018.09.10 （11:00-12:00） 上风向1# 0.64 1.12 2018.09.11 （11:00-12:00） 上风向1# 0.64 1.13 2018.09.12 （11:00-12:00） 上风向1# 0.66 1.02 下风向2# 0.99 下风向2# 1.05 下风向2# 1.02 下风向3# 1.12 下风向3# 1.13 下风向3# 0.88 下风向4# 1.06 下风向4# 0.85 下风向4# 0.96 2018.09.10 （15:00-16:00） 上风向1# 0.58 1.14 2018.09.11 （15:00-16:00） 上风向1# 0.64 1.11 2018.09.12 （15:00-16:00） 上风向1# 0.73 1.15 下风向2# 0.95 下风向2# 1.05 下风向2# 1.02 下风向3# 1.14 下风向3# 0.86 下风向3# 1.15 下风向4# 1.03 下风向4# 1.11 下风向4# 0.94 2018.09.10 （17:00-18:00） 上风向1# 0.57 1.06 2018.09.11 （17:00-18:00） 上风向1# 0.59 1.24 2018.09.12 （17:00-18:00） 上风向1# 0.64 1.02 下风向2# 1.06 下风向2# 1.05 下风向2# 1.02 下风向3# 0.95 下风向3# 1.24 下风向3# 0.85 下风向4# 0.83 下风向4# 0.95 下风向4# 0.99 由上表可知，无组织非甲烷总烃排放浓度能够满足河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件“关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知”（豫环攻坚办[2017]162号）中非甲烷总烃无组织2.0mg/m3的标准要求。 （二）废水 本项目废水监测点主要为污水处理站进、出口，检测项目包括：化学需氧量、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量、色度、水量。 表17 废水污染物排放检测结果表 采样时间 采样地点 频次 化学需氧量（mg/L） 五日生化 需氧量（mg/L） 氨氮 （mg/L） 悬浮物 （mg/L） 总磷 （mg/L） 色度 （倍） 水量m3/d 2018.12.20 酸析工艺 进口 第一次 4.34×103 1.12×103 35.2 873 3.05 256 8.7 第二次 4.42×103 1.13×103 36.2 856 2.95 256 第三次 4.39×103 1.12 ×103 34.2 848 2.86 256 第四次 4.36×103 1.12×103 33.8 887 2.94 256 芬顿氧化 出口 第一次 523 133 22.2 389 1.50 128 8.5 第二次 535 137 24.1 394 1.38 128 第三次 529 139 23.5 402 1.65 128 第四次 541 142 22.9 408 1.58 128 2018.12.21 酸析工艺 进口 第一次 4.37×103 1.12 ×103 32.6 882 2.86 256 8.8 第二次 4.34×103 1.11 ×103 33.8 864 2.99 256 第三次 4.30×103 1.10 ×103 35.1 857 3.02 256 第四次 4.38×103 1.13 ×103 34.3 849 2.79 256 芬顿氧化 出口 第一次 511 131 23.8 394 1.66 128 8.6 第二次 526 135 21.6 399 1.48 128 第三次 532 136 24.5 402 1.53 128 第四次 527 135 22.7 415 1.50 128 表18 废水污染物排放检测结果表 采样时间 采样点位 检测频率 化学需氧量（mg/L） 五日生化需氧量（mg/L） 氨氮 （mg/L） 悬浮物 （mg/L） 总磷 （mg/L） 色度 （倍） 水量（m3/d） 2018.09.10 污水处理站进口 第一次 480 123 21.2 377 1.02 110 9.5 第二次 468 118 23.2 368 1.16 108 第三次 452 115 20.6 381 1.25 106 第四次 479 123 22.8 379 1.03 110 污水处理站出口 第一次 19 4.9 0.117 8 未检出 5 9.3 第二次 21 5.4 0.125 10 未检出 5 第三次 26 6.7 0.106 9 未检出 5 第四次 18 4.6 0.112 7 未检出 5 2018.09.11 污水处理站进口 第一次 466 119 22.9 384 1.22 110 9.6 第二次 480 120 24.1 376 1.35 112 第三次 476 126 23.6 391 1.08 110 第四次 459 118 20.1 368 1.14 110 污水处理站出口 第一次 23 5.9 0.136 12 未检出 5 9.1 第二次 18 4.6 0.128 9 未检出 5 第三次 16 4.1 0.105 13 未检出 5 第四次 20 5.1 0.116 10 未检出 5 由监测结果可知，验收监测期间，污水处理站出水水质能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级COD150mg/L、BOD530mg/L、SS150mg/L、NH3-N25mg/L、磷酸盐（以P计）1.0 mg/L、色度80 mg/L的要求。 （三）噪声 本项目各个厂界处的噪声检测结果如下： 表19 （噪声）检测结果表 采样点位 昼间 ［测量值dB（A）］ 夜间 ［测量值dB（A）］ 2018.09.10 2018.09.11 2018.09.10 2018.09.11 东厂界 57.9 55.4 43.6 44.9 南厂界 51.9 52.7 42.1 41.8 西厂界 57.1 56.8 44.3 45.5 北厂界 56.2 54.9 44.0 43.6 由监测结果可知，验收监测期间，项目各厂界处噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)、夜间55dB(A)的标准限值要求。 （三）污染物排放总量核算 生产期间锅炉出口SO2的实际排放浓度为6~13mg/L，NOX实际排放浓度为24~36mg/L，废气排放量为3.83×103~3.95×103m3/h，即实际年工作260天，则全年SO2平均排放量为0.0383t/a，NOX平均排放量为0.1211t/a,排放总量能够满足原审批SO20.8038t/a、NOX3.6340t/a要求。 生产期间厂区总排口处COD的实际排放浓度为18~26mg/L，NH3-N实际排放浓度为0.105~0.128mg/L，TP实际排放浓度为0 mg/L，废水排放量为9.1~9.3t/d，即实际年工作260天，则全年COD平均排放量为0.0526t/a，NH3-N平均排放量为0.0003t/a，TP平均排放量为0t/a排放总量能够满足原审批COD0.1550t/a、NH3-N0.0155t/a、TP0.0012 t/a要求。

表八

验收监测结论： （1）验收监测期间，生产负荷满足验收期间生产负荷≥75%的要求。 （2）与原环评相比，项目厂址及周边环境无变化，满足验收要求。 （3）验收监测期间，锅炉污染物排放能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3限值要求（重点地区特别排放限值）；水印车间、彩印车间非甲烷总烃排排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），同时满足 “关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知”（豫环攻坚办[2017]162号）的标准要求。 （4）验收监测污水处理站出水水质能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4的要求。 （4）验收监测期间，本项目东、南、西、北厂界昼间、夜间噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类的标准限值要求。 （5）生产过程中产生的废纸：项目生产过程中会产生一些废纸，集中收集在一般固废储存间经打包后外售；污水处理站污泥：污水处理站经混凝沉淀处理后会产生污泥，属于一般工业固废，经脱水处理后送入垃圾填埋场处理；使用油墨过程中会产生废油墨桶，使用水性光油的过程中会产生废光油桶。处理方式为：危险废物暂存间暂存后，送入有资质单位处理；项目废气用活性炭吸附处理，属于“HW49其他废物”，处理方式为：危险废物暂存间暂存后，送入有资质单位处理；废印版属于危险废物，废印版属于“HW12染料、涂料废物”，危险废物暂存间暂存后，送入有资质单位处理；废UV灯管属于HW29 含汞废物，危险废物暂存间暂存后，定期交有资质单位处理。 （6）环保手续与“三同时”执行情况 2016年6月编制了《河南华洋纸塑包装有限公司华洋智能包装产业园年产40000万只智能包装箱扩建项目环境影响报告表》并经新乡市环保局审批（新环表审[2016]74号），2018年6月编制了《河南华洋纸塑包装有限公司华洋智能包装产业园年产10000万只智能包装箱扩建项目环境影响报告表》并经新乡经济技术开发区管理委员会安全环保监管局审批（新经环表审[2018]18号），建设单位已按照环保管理部门的要求将环保设施安装到位。 （7）环境管理制度及执行情况 企业按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：河南华洋纸塑包装有限公司                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 华洋智能包装产业园年产40000万只智能包装箱新建项目及年产10000万只智能包装箱扩建项目一期工程 | 项目代码 | / | 建设地点 | 新乡经济技术开发区经十路和纬七路 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | C2231纸和纸板容器制造 | 建设性质 | □新建 √改扩建 □技术改造 | 项目厂区中心经度/纬度 | E 114.077868 N 35.292831 |
|  | 设计生产能力 | 年产50000万只智能包装箱（一期工程年产25000万只智能包装箱） | 实际生产能力 | 25000万只智能包装箱/年 | 环评单位 | 新乡市环境保护科学设计研究院、河南安环环保科技有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 新乡市环保局、新乡经济技术开发区管理委员会安全环保监管局 | 审批文号 | 新环表审[2016]74号、新经环表审[2018]18号 | 环评文件类型 | 一般项目环境影响报告表 |
|  | 开工日期 | / | 竣工日期 | 2018-07-20 | 排污许可证申领时间 | / |
|  | 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / | 本工程排污许可证编号 | / |
|  | 验收单位 | 河南华洋纸塑包装有限公司 | 环保设施监测单位 | 河南松筠检测技术有限公司 | 验收监测时工况 | 设计生产负荷的75%以上 |
|  | 投资总概算（万元） | 10000 | 环保投资总概算（万元） | 102 | 所占比例（%） | 1.02 |
|  | 实际总投资 | 10000 | 实际环保投资（万元） | 102 | 所占比例（%） | 1.02 |
|  | 废水治理（万元） | 23 | 废气治理（万元） | 44 | 噪声治理（万元） | 13 | 固体废物治理（万元） | 22 | 绿化及生态（万元） | / | 其他（万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 | / | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时 | 4160 |
| 运营单位 | 河南华洋纸塑包装有限公司 | 运营单位社会统一信用代码 （或组织机构代码） | 914107000689485001 | 验收时间 | / |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 | / | / | / | 0.2392 | 0 | 0.2392 | 0.3099 | / | 0.2392 | 0.3099 | / | 0.2392 |
|  | 化学需氧量 | / | 22 | 150 | 1.1141 | 1.0615 | 0.0526 | 0.1550 | / | 0.0526 | 0.1550 | / | 0.0526 |
|  | 氨氮 | / | 0.117 | 25 | 0.0530 | 0.0527 | 0.0003 | 0.0155 | / | 0.0003 | 0.0155 | / | 0.0003 |
|  | 石油类 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 废气 | / | 0 | / | 402.48 | 0 | 402.48 | 411.9024 | / | 402.48 | 411.9024 | / | 402.48 |
|  | 二氧化硫 | / | 0 | 50 | 0.0383 | 0 | 0.0383 | 0.8038 | / | 0.0383 | 0.8038 | / | 0.0383 |
|  | 烟尘 | / | 0 |  |  |  |  |  | / | 0 | 30 | / | 0 |
|  | 工业粉尘 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氮氧化物 | / | 0 | 150 | 0.1211 | 0 | 0.1211 | 3.6340 | / | 0.1211 | 3.6340 | / | 0.1211 |
|  | 工业固体废物 | / | / | / | 0.0164 | 0.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

# Text boxes

厂区污水处理站

小店污水处理厂一期工程

生活污水

生产废水

厂区污水处理站

生活污水

小店污水处理厂一期工程

生产废水