建设项目基本情况

| 项目名称 | 佛冈龙清电力器材有限公司锅炉改造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 佛冈龙清电力器材有限公司 |
| 法人代表 | 党智斌 | 联系人 | 张远山 |
| 通讯地址 | 佛冈县石角镇莲塘村佛冈龙清电力器材有限公司 |
| 联系电话 | 13824900537 | 传真 | / | 邮政编码 | 511600 |
| 建设地点 | 佛冈县石角镇莲塘村佛冈龙清电力器材有限公司现有厂区锅炉房 |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建□改扩建□ 技改√ | 行业类别及代码 | 热力生产和供应D4430 |
| 占地面积 (平方米) | 350 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 50 | 环保投资 (万元) | 20 | 环保投资占总投资比例 | 40% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 | 2016年12月 |
| 1、项目由来 佛冈龙清电力器材有限公司是一家从事预应力混凝土电杆生产的企业，该公司于2010年6月委托英德市德宝环境保护服务有限公司编制了《佛冈龙清电力器材有限公司6万根/年预应力混凝土电杆生产项目环境影响报告表》，根据报告表内容，该公司配置有1台4吨燃煤锅炉，项目于2010年7月14日通过了佛冈县环境保护局的审批（佛环审批［2010］21号），并于2011年通过佛冈县环境保护局的环保验收（佛环验[2011]5号）；以上相关文件详见附件。 根据清远市人民政府2014年12月12日印发的《清远市大气污染防治行动方案（2014-2017年）》中“表3-2清远市燃煤锅炉污染综合整治任务表”，佛冈龙清电力器材有限公司的4吨燃煤锅炉属于需要淘汰的锅炉。佛冈龙清电力器材有限公司为了降低燃煤锅炉废气对大气环境的不良影响，落实上述文件中整治任务，在天然气管网尚未覆盖到项目区域的情况下，决定将现有的1台4t/h燃煤锅炉通过更换燃烧器，改造成燃生物质成型颗粒（下文或简称为：生物质）蒸汽锅炉，锅炉主体不变，仅更换锅炉燃烧器。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类名录》等法律法规文件的要求，本项目属于《建设项目环境影响评价分类名录》中“U 城镇基础设施及房地产”类别中的142条：“热力生产和供应工程”，须编写建设项目环境影响报告表，现佛冈龙清电力器材有限公司委托惠州市环科环境科技有限公司承担该项目环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织有关技术人员进行现场踏勘、收集资料，依据国家有关法规文件和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响报告表。 2、建设地点 本项目位于佛冈县石角镇莲塘村佛冈龙清电力器材有限公司现有厂区锅炉房，项目中心位置地理坐标为：北纬23°51'44.77"，东经113°35'49.28"。地理位置图见附图一，周边敏感点分布见附图三，距离锅炉房最近敏感点为佛冈碧桂园温泉别墅区，距离约255m。 3、建设内容与规模 本改造项目由1台4t/h燃煤蒸汽锅炉通过更换燃烧器改造成1台4t/h燃生物质蒸汽锅炉，锅炉主体不变，仅仅更换锅炉燃烧器，改造后的生物质成型燃料锅炉符合《生物质成型燃料工业锅炉技术条件》（DB44T/1510-2014）的标准。本锅炉改造项目均在原有锅炉房内进行，没有新增厂区占地面积和建筑面积。锅炉改造后使用生物质作为燃料，年使用量约为2400吨。项目锅炉改造完成后，不再使用煤作为锅炉燃料。本改造项目不涉及公司生产原材料，生产规模、生产工艺的变化，不新增员工、项目用地以及建筑物，改造后的锅炉能满足生产需求。 4、能源消耗情况 （1）煤 原有项目使用煤作为锅炉燃料，本项目改造后，不再使用煤作为锅炉燃料。 （2）生物质燃料 本项目将使用外购成型生物质燃料取代煤作为锅炉燃料，锅炉以成型生物质为燃料。成型生物质是以草本植物或木本植物为主要原料，经过机械加工成型，具有规则形状的粒状、块状和棒状固体燃料产品。根据项目实际运营情况，项目原有燃煤锅炉每年燃煤量约为2000吨。根据生物质成分检测报告，本项目技改后使用的生物质燃料热量值为17.87MJ/kg；根据《综合能耗计算通则》（GB/T 2589—2008），本项目技改前所使用的燃煤其热量值为20.908MJ/kg；因此本项目技改生物质年使用量约为2400吨，最大储存量约为40t。本项目生物质成型燃料技术指标见表1，具体成分见表2。 表1 生物质成型燃料技术指标对比情况表 项 目 《工业锅炉用生物质成型燃料》（DB44/T1052-2012）标准指标要求 本项目指标 是否符合要求 成型状态 颗粒状、块状或者棒状 颗粒状、棒状 符合 灰分 ≤5% 1.19% 符合 挥发分 ≥70% 81.12% 符合 全硫 ≤0.1% 0.05% 符合 氮 ≤0.5% 0.25% 符合 氯 ≤0.8% 0.107% 符合 收到基发热量 一级，≥16.74MJ/kg 17.87MJ/kg 符合 根据上表可知，本项目使用的生物质成型燃料符合《工业锅炉用生物质成型燃料》（DB44/T1052-2012）有关标准要求。 表2 项目生物质成分表 项目 结果 空气干燥基水分（Mad）% 3.41 空气干燥基灰分（Aad）% 1.19 空气干燥基挥发分（Vad）% 78.35 空气干燥基全硫(St,ad) % 0.05 固定碳（Fcad）% 17.69 焦渣特征CRC(1-8) 3 收到基低位发热量（Qnet,ar）MJ/kg 17.87 Ad % 1.19 Mar % 4.3 Vd % 81.12 Vdaf % 82.09 Cad % 49.60 Cd % 51.35 Had % 5.48 Hd % 5.67 Nad % 0.20 Oad % 39.73 Od % 41.14 Qgr,ad MJ/kg 19.26 Qgr,d MJ/kg 19.94 Kad % 0.31 Kd % 0.32 CLad % 0.107 CLd % 0.111 Pad % 0.014 Pd % 0.014 表观密度 t/m3 0.85 破碎率 % 0.25 5、主要生产设备 本项目与原有项目比较，改造后的锅炉主体不变，仍为1台4t/h蒸汽锅炉，具体技术参数见下表。 表3 项目燃生物质锅炉技术参数 序号 指标 参数 序号 指标 参数 1 所用能源 外购成型生物质燃料 3 烟囱数量 1个 2 能源消耗量 2400t/a 4 高度 35m 6、劳动定员 原项目：锅炉年运行时间300天，每天12小时。。 本改造项目：本改造项目不新增员工，劳动时间不变。锅炉年运行时间300天，每天12小时。 7、用排水、用电情况 本项目用水主要为锅炉用水和锅炉除尘用水，锅炉用水量为30m3/d，锅炉除尘用水量为10m3/d.。锅炉用水以蒸汽形式损耗，锅炉除尘废水全部回用不外排。本技改项目不新增、减少用电量，原项目年耗电量为5万千瓦时。 8、与原项目的依托关系 本技改项目后，原项目燃煤堆放场用作生物质燃料堆放场，炉渣堆场不变；锅炉用水的用排水情况不变。 9、产业政策符合性分析 本项目将燃煤锅炉改造成为生物质锅炉，属《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)中鼓励类，新能源中“7、农林生物质资源收集、运输、储存技术开发与设备制造；农林生物质成型燃料加工设备、锅炉和炉具制造”，因此项目与《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)相符；对照《广东省产业结构调整指导目录》(2007年)，“风力发电及太阳能、地热能、海洋能、生物质能等可再生能源开发利用”属于鼓励类，本项目符合《广东省产业结构调整指导目录》(2007年)。 10、选址合理性 本项目位于佛冈龙清电力器材有限公司厂区原锅炉用地范围内。根据《佛冈县人民政府关于划定佛冈县城区高污染燃料禁燃区的通告》（佛府〔2015〕84号），佛冈县划定的禁燃区分别为振兴、城东片区和沿江片区，禁燃区均位于县城区域，本项目不在禁燃区范围内。综上所述，本锅炉改造项目选址具备合理性。 11、与广东省锅炉污染整治实施方案（2016-2018）的符合性 根据《关于生物质成型燃料有关问题的复函》（环办函[2009]797号），“采用农林废弃物（秸杆、稻壳、木屑、树枝等）为原料，通过专门设备在特定工艺条件下加工制成的棒状、块状或颗粒状等生物质成型燃料，可有效改善农林废弃物的燃烧性能，其硫、氮和灰份含量较低，在配套的专用燃烧设备上应用，可实现清洁、高效燃烧，产生的二氧化硫、氮氧化物和烟尘较少，不属于高污染燃料”。 根据《广东省锅炉污染整治实施方案》（2016-2018）要求“全省禁止新建10t/h以下燃用高污染燃料的锅炉”，“生物质成型燃料和生物质气化燃气可作为一种替代燃料，在配套的专用燃烧设备上应用，禁止直接燃用生物质”，“生物质成型燃料应通过专门设备在特定工艺条件下加工制成规则的棒状、块状或颗粒状燃料，且符合《工业锅炉用生物质成型燃料标准要求》（DB44/T 1052-2012）”。 本项目将1台4t/h燃煤锅炉改造为燃生物质成型颗粒的锅炉，以生物质成型颗粒为燃料，改造后锅炉符合《生物质成型燃料工业锅炉技术条件》(DB44/T1510-2014)标准，因此本项目建设符合该整治方案的要求。 12、与清远市大气污染防治符合性 根据《清远市大气污染防治行动方案》（2014-2017年），“全面推进锅炉整治，2015年底前，10蒸吨/小时以上的燃煤锅炉改燃清洁能源或实施烟气污染治理，确保污染物达标排放”。“加快推进在用锅炉烟气污染综合治理。2014年底前，清城区城市建成区淘汰26台10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，其他各县（市、区）淘汰16台10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，2017年底除必要保留的以外，城市建成区基本淘汰所有10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。”“2014年底前划定高污染燃料禁燃区，禁燃区面积应达到城市建成区面积的60%以上；2017年底前，城市建成区均要划定为高污染燃料禁燃区。逐步将禁燃区范围扩展到近郊。禁燃区内禁止燃烧原（散）煤、洗选煤、水煤浆、蜂窝煤、焦炭、木炭、煤矸石、煤泥、煤焦油、重油、渣油、可燃废物和直接燃用生物质等高污染燃料，禁止燃用污染物含量超标的柴油、煤油、人工煤气等燃料，禁止新、改、扩建燃用高污染燃料的锅炉、窑炉和导热油炉等燃烧设施，已建成的不符合要求的各类燃烧设施要在2015年底前拆除或改造使用清洁能源”。 本项目在用1台4t/h燃煤锅炉，改造后以生物质成型颗粒燃料代替燃煤，从而减少污染物排放，符合《清远市大气污染防治行动方案》（2014-2017年）的要求。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目所在地周边以工业区为主，另有村庄及商业。西面临近S252线，交通便利。周边主要污染来自工厂企业、居民和商业活动等“三废”排放，交通噪声、车辆尾气及道路扬尘等。 与本项目有关的原有污染情况 本项目是通过技术改造，以生物质成型颗粒代替煤作为锅炉燃料，与本项目有关的原有污染来自改造前的锅炉烟气、运行噪声及固废。 (1)烟气 改造前，项目使用煤为燃料，年耗煤量约800吨，锅炉烟气主要污染物为SO2、NOx和烟尘，采用水膜除尘及碱液脱硫处理后，SO2、NOx和烟尘的排放浓度达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准后经35m高烟囱排放。根据原环评报告及佛环验【2011】5号验收意见，锅炉废气污染物浓度经治理后可以达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。 表4 改造前锅炉废气主要污染物产生与排放情况 污染物 产生浓度（mg/m3） 产生量 （t/a） 治理措施 排放浓度（mg/m3） 排放量 （t/a） SO2 1046 22.4 水膜除尘及碱液脱硫 418 8.96 NOx 252 5.4 252 5.4 烟尘 2522 54 126 2.7 (2)噪声 改造前，项目噪声主要来源于锅炉房内鼓风机、引风机在使用过程中产生的噪声，噪声级在80～85dB(A)。根据佛环验【2011】5号验收意见，通过采取隔音、减振、消声等措施，厂界噪声可以达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）2类标准。 （3）固废 ①除尘灰：改造前，锅炉烟尘采用水膜除尘，除尘废水经沉淀处理后产生废渣，产生量约为1t/a。此部分废渣交由环卫部门统一清运处理； ②炉渣：改造前，锅炉以煤为燃料，燃烧后形成煤渣，产生量约180吨/年。煤渣收集后外售给水泥厂以实现综合利用。 总量控制指标 根据《佛冈龙清电力器材有限公司6万根/年预应力混凝土电杆生产项目环境影响报告表》，已审批的SO2排放总量为3.75t/a，尚未设置NOx排放总量。 |

建设项目所在地自然社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 清远市位于珠江三角洲与粤北山区的结合部，是广东通往内陆市场的重要的经济走廊。其东邻韶关，南接广州、佛山，西连肇庆和广西壮族自治区，北界湖南，素有“三省通衢、北江要塞”之称。清远市区距广州约50km，距新白云国际机场约30km，在珠三角1小时生活圈内；距香港、澳门200km，约两小时左右的车程。京珠高速、广清高速、清连高速、京广铁路、武广铁路客运专线以及大小北江贯穿全境，形成航空、航运、铁路、公路等多层次、立体式的交通网络，使清远不仅区位十分优越，而且交通十分便利。清远市现辖清城区、清新区、佛冈县、阳山县、连南瑶族自治县、连山壮族瑶族自治县，并代管英德市、连州市两个县级市，共2区2市4县。 佛冈县为清远市下辖县，本项目位于佛冈县石角镇莲塘村佛冈龙清电力器材有限公司厂区锅炉房内，地理坐标为：北纬23°51'44.77"，东经113°35'49.28"，项目附近有S252线、G106国道及京广高速，交通便利，详情见附图一。 2、地形、地貌 根据《广东省地质图》，本地区地质体为佛冈花岗岩体，在广东省出露诸岩体中是一个面积较大的岩体，时代属中生代燕山期侵入岩，岩石主要为细-粗粒花岗岩、黑云母花岗岩。岩石经长期风化作用，表面多有“风化壳”出现，岩石松散，风化厉害者形似粘土，硬度在二级(标准级别)左右。根据附近建筑、桥梁工程钻探揭露，在花岗岩风化壳之上有5~8米厚的第四系(Q4)砾石，沙砾、沙层覆盖，因此覆盖层松散，为透水层，蕴藏着一定数量的潜水。 佛冈县地形呈东南—西北狭长槽状地形分布，轴部为丘陵地形，海拔高程在100米左右，东北、西南为中、低山，北面最高为亚婆髻山，海拔高程为1218.6米，南部为羊角山山脉，海拔高程一般在600~700米。整个地形呈东北高、西南低之势，东北部属高丘陵地区，约占总面积的29%，有高岗、迳头两个镇，中部属中丘陵地区，约占总面积的41%，有水头、石角两个镇，南部为平原地区，约占总面积的30%，有汤塘、龙山两个镇。南、北部山脉是佛冈县与邻县行政分划界限，亦是潖江水系与其它水系的分水岭。 水文 佛冈的河流水系主要由潖江和烟岭两条较大的河流组成，潖江发源于佛冈县境内东天蜡烛，自东北—西南贯穿整个佛冈县，是单向非感潮河流，属北江的一级支流。境内流经水头、三八、石角、汤塘、龙山等镇，境外流经清新县江口镇流入北江。潖江的集雨面积为1386平方公里，比降1.74%，主河道长82公里。潖江在佛冈境内的流域面积为903.5平方公里，河段长69.3公里，河段平均坡降为1.98%。潖江年内水位变化过程与降雨量过程一致，属典型的雨源型河流。佛冈大庙峡水文站近十年最枯月平均水位为44.53米，平均流量为9.53立方米/秒，平均水深0.8米，平均河宽35米，平均流速0.34米/秒。 4、气象气候 本区属亚热带季风气候，气候温和、雨量充沛，冬天可见霜、不见雪，年平均气温20.8℃，极端高温为38.8℃，最低气温为-4.2℃，历年平均无霜期为326天。据佛冈县桂田村气象站年雨量特征统计结果：年降雨量最大2570毫米，年雨量最小1297毫米，多年平均年内分配(%)(注：即每月占年降雨量的比例)1～12月分别为：2.5、4.1、6.4、11.6、20.4、18.7、8.8、12.4、6.8、3.7、2.4、2.2。从上述比例可以看出，年降雨量的78.7%集中在4～9月，降雨量年内分配不均。 佛冈县属亚热带湿润气候，又属大陆性季风气候，呈以下八个基本特征： （1）大陆性气候显著：大陆度为48.9%，年降水量为79.1%，集中在春夏季。 （2）季风特征明显：1月盛行西南风。 （3）光能资源较少：太阳总辐射为108千卡/平方厘米·年，比华北、西北等总辐射少20～30%，仍能基本满足当地作物生长需要。 （4）热量资源丰富：佛冈县年平均气温20.8℃，极端高温为38.8℃，最低气温为-4.2℃，热量资源呈现界限温度持续时间长且积温数值大的特点，有利于作物栽培。 （5）降水量充沛：佛冈县年平均降水量达到2210毫米，是广东省三个多雨区之一。 （6）蒸发小于降水：佛冈县年平均蒸发量1690.7毫米，比年平均水量少500毫米，属湿润气候区。 （7）无霜期长：年平均无霜期为326天。 （8）气候灾害多：水灾、旱灾、低温阴雨、寒潮、风灾、冰雹、对国民经济建设造成一定影响。 5、土壤 佛冈土壤肥沃,气候温和,雨量充沛,盛产荔枝、石硖龙眼、青梅、柿子、蜜桔、芦笋、草菇、潖江鸡、乌鬃鹅等名优特产。近年又引种了台湾无核番石榴、台湾早生甜桃、日本次郎甜柿、台湾50青枣、日本茂木枇杷等优质水果，并获得成功。这些名优产品，深受消费者欢迎。 6、生态现状 据调查，佛冈境内植物种类繁多，共有179科572属1177种，其中组成天然森林的主要有马尾松、梨朔、锥木木荷、枫香、毛竹等。 佛冈境内野生动物种类也很多，鸟类有13目23科109种，哺乳类有7目14科34种，两栖类有2目3科11种，爬行类有3目8科26种。 佛冈县矿产资源中非金属矿产资源较为丰富，已发现有92个矿点，正在开采79个，金属矿产资源较少。已开采的矿点中，以霞石正长石、石英正长石和石英粉等陶瓷玻璃原料的开采前景较好。 据调查，项目所在地的评价区域内目前无珍稀动植物和古、大、珍、奇树种。 建设项目所在区域功能区分类及标准一览表如下。 表5 建设项目所属功能区区划分类表 序号 功能区类别 功能区分类及执行标准 1 水环境功能区 潖江，综合用水区，执行《地表水环境质量标准》(GB3838－2002)Ⅲ类标准； 2 环境空气质量功能区 二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095－2012)二级标准； 3 声环境功能区 2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准 4 是否基本农田保护区 否 5 是否风景保护区 否 6 是否管道天然气管网区 否 7 是否城市污水集水范围 否 8 是否饮用水源保护区 否 9 是否自然保护区 否 10 是否两控区× 是 *注：两控区是指酸雨控制区和二氧化硫污染控制区，根据国务院《关于酸雨控制区和二氧化硫污染控制区有关问题的批复》(国函(1998)5号)，清远市属于酸雨控制区。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1、行政区划 佛冈县现属清远市管辖，全县有6个镇，石角镇是佛冈县县城，位于佛冈县的中部，是全县经济、政治、科技、文化中心，集商业、服务业、来料加工为一体，经济在飞速发展中，佛冈县城规划面积17.8平方公里。全县户籍总人口32.4万人，其中县城(石角镇)人口11.6万人，总面积1293平方公里。 2、经济状况 2014年，佛冈县全年完成地区生产总值93.1亿元，同比增长12%，分别比全省、全市平均水平高4.2、4.1个百分点，增速位居全市前列；规模以上工业完成增加值38.9亿元，增长31.8%，比全市平均水平高17.6个百分点，增速居全市首位；地方一般公共预算收入9.1亿元，增长10%；固定资产投资33.2亿元，增长18.9%；社会消费品零售总额40.5亿元，增长8.5%；年末金融机构本外币存款余额107.2亿元，贷款余额58.3亿元，分别比年初增长11.5%、14.1%。城乡居民可支配收入14103元，增长10.6%。 围绕转变经济发展方式主线，促进产业集约集聚和升级发展。建滔、加多宝、达味特钢等企业累计投资3.9亿元开展了技术技改项目11个（含跨年项目3个），项目完成后预计新增经济效益19.2亿元、新增税收1.4亿元。全县认定高新技术企业9家，占全市的14%，3家企业6个产品申报认定为高新技术产品。能耗水平继续降低，万元GDP能耗实际下降11.7%，为完成“十二五”节能降耗目标任务打下坚实基础。 3、综合改革 以省级新农村建设试验区为依托，逐步开展农户信息系统数据采集，夯实农村信用体系改革基础；推进农村产权制度改革，试点开展农村土地承包经营权确权、登记、颁证工作，并试点推进农村产权流转服务中心工作，流转土地超过3000亩；深化“卓越村务管理模式”大田村试点工作，完善村民互动信息化管理体系；激活石角镇龙塘村经济联合社信用合作部、农民合作组织整体授信等试点建设，发挥了金融助力“三农”生产发展的积极作用。完善村级基层组织建设推进农村综合改革试点工作形成了涉农资金整合的“宝山经验”和土地流转的“上西模式”。同时，在全县推动农村公共服务下移，建成90个村（居）公共服务站并投入使用，村（居）公共服务站覆盖率达100%。 继续深入开展“两建”工作，形成“宽进严管”的市场准入体系。推动行政审批事项目录改革，进一步完善消费维权统一平台和部门联合执法机制，积极推进和规范原有信用体系建设。制定居民生活用水阶梯式计量水价实施办法，合理规范县城用水价格。将县人民医院、县妇幼保健院、县慢性病防治医院组建成立县人民医院集团，委托市人民医院进行经营管理。严格落实县级公立医院医疗服务价格调整方案，全面实施药品零差率销售。深入推进平价医疗服务，县人民医院和中医院各增加一间平价诊室；各镇卫生院设立公共卫生服务科室。 4、基础设施建设 完善基本公共服务投入机制，全面推进基本公共服务均等化综合改革试点。全年财政投入民生领域12.3亿元，占全县一般公共预算支出80%。全国义务教育发展基本均衡县已接受了国家教育督导检查组的认定；全县完全小学以上学校实现“校校通”、“班班通”，教育信息化建设工作获教育部充分肯定；高考各类上线人数均取得历史新高，重点本科上线人数同比增长56.5%。加强就业服务工作，城镇就业再就业、农村劳动力转移就业和培训均超额完成目标任务。社会保险基本实现了服务对象全覆盖，各项待遇按时足额发放。实现11项基本公共卫生服务项目全覆盖，建成县“120”急救指挥调度中心，完成19所行政村卫生站标准化建设，县中医院通过二级甲等中医医院复评。进一步完善公共文体服务体系建设，构建县、镇、村（小区）三级文化体育设施网络，成为全市唯一的宣传文化公共服务均等化试点县。社会主义新农村建设档案工作示范县创建任务基本完成。建成县、镇、村（小区）三级公共法律服务平台，在全市率先实现公共法律服务全覆盖。进一步推进防盲治盲工作，荣获“全国白内障无障碍县”称号。 国道106线县城北段路面技改工程顺利推进，京港澳高速汤塘出入口至县城段13公里文明示范路建设全面完成；省道354线、252线相关路段路面技改工程快速推进；青松东路建设有效推进，已完成悦生明珠路口至文明路地段的贯通平整工作，并安装了路灯，解决了当地群众和师生走路难问题。“数字佛冈，无线城市”建设进度明显，宽带普及提速程度进一步提高，启动首批38个公共场所免费无线网络接入点的布点工作。县生活垃圾卫生填埋场的建设加快推进，项目一区土建工程全部完成，并已安装设备；6个镇的垃圾压缩转运站基本建成，全县各自然村已建立起垃圾收集点，初步实现“户保洁、村收集、镇清运、县处理”四级农村垃圾收集处理一体化管理。 投入近2亿元，抓好重点水利工程建设：省级小型农田水利重点县建设如期推进，荷田涝区技改和汤塘镇黄花河水库、止贝冚水库等9宗灌区技改工程基本完成，小型农田水利示范镇（水头镇）工程建设顺利完成，潖江潖二水整治等3宗小河流治理工程顺利推进，全县共清理河道100多公里，河道行洪能力提高5倍以上；完善省基层三防能力建设示范县工作，实现三防预警延伸到村，基层三防能力全面增强，成功抵御“5·23”特大洪灾，河道清障工作和抗洪救灾经验得到了水利部和省、市的充分肯定。县内主要河流“一河两岸”治理正加速推进。2013年度2.5万亩高标准基本农田建设项目完成80%。完成全县749亩灾毁基本农田的复垦；完成县道2013年“5·15”洪灾重点水毁项目和上里大桥等20多座重点桥梁的修复重建。整合应急、三防、气象、公安等信息渠道资源，建立了全省最先进的县级预警信息发布中心（应急指挥中心），提高处突应急能力；进一步完善应急减灾组织体系，建立覆盖全县的农村气象预警信息发布网络，6个镇已成功创建为“气象防灾减灾标准化示范乡镇”。 5、农村发展 加快推动村庄规划编制，以村庄整治为重点，大力开展美丽乡村、名镇名村建设。第一批12条美丽乡村顺利通过市的验收，第二批15条美丽乡村基本建成；大田村、楼下村和湴江村等第二批名村示范村的建设项目已竣工验收。新建乡村公园74个，全县行政村乡村公园覆盖率达83.3%。新造林面积10787亩，全面完成市下达的造林任务。新农村试验区风情长廊重要节点建设项目基本完成，基础设施日趋完善，田野绿世界、美丽大田、上岳古村落成为佛冈旅游业生力军，县域旅游竞争力不断提升，荣获“省旅游创新发展十强县(市)” 借省级现代农业示范区建设之机，一手抓柑桔“黄龙病”防控，一手抓农业结构调整，打造特色突出、布局合理的农业产业新格局。清理“黄龙病”残次果园4万多亩，加快“三品”工程建设，现代农业示范基地不断增多，建成龙山镇湴镇村600亩香芋种植基地、龙山镇联心合作社1000亩香蕉、树茄综合种植基地、白沙塘村800亩蔬菜基地、石角镇800亩“英九”红茶种植等一批有规模、有特色的优质农业项目，山羊、肉牛、乌鬃鹅等养殖产业迅速上规模，推动了种养业标准化和规范化发展。全县注册农民专业合作社138家，经营主体的专业化程度进一步提高。 6、社会事业 十件民生实事按计划基本完成。按不低于省市的平均标准提高了我县城乡低保补差、农村五保人均供养、孤儿基本生活最低供养和残疾人津贴、护理补贴水平。完成15个学校食堂食品安全示范工程和4所农村学校的食宿改善工程建设。完成供销市场、汤塘新集镇市场和龙南市场升级技改。完善基层金融服务，POS机覆盖全县78个行政村。推动公共服务下移，网上办事大厅服务网络已延伸至全县6镇。加强弱势困难群体住房保障工作，新增建设55套公共租赁住房已进入施工阶段，完成50户申请家庭廉租房租赁补贴发放，1150户农村危房技改全面完成，57户因灾全倒户全部搬入新居。完成县城优质饮用水工程建设，保障县城居民饮水安全。投入3000多万元开展新一轮扶贫开发工作，14个省重点帮扶村已全部脱贫，扶贫开发工作顺利通过市的年度考核。水头潭洞新联村和石角生水塘村碧桂园扶贫项目已完成主体工程，其中新联村74户住户80%已搬入新居，生水塘村52户住户已分房正在装修。 评价区域内不存在需特殊保护的文物古迹。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 本项目位于佛冈县石角镇莲塘村佛冈龙清电力器材有限公司厂区锅炉房，本评价报告引用《佛冈县水治理工程项目》环评时委托广东中科检测技术有限公司于2015年12月7日-2015年12月13日在G2三联村（位于本项目西北侧约2450m）的监测数据对本项目所在区域的环境空气质量现状进行评价，监测点位置见附图五，引用的监测报告编号为STT检字(2014)第B1409220217号，引用的环境空气现状监测点位均处于本项目大气评价范围内，监测时间未超过三年，监测点位距本项目未超过2.5km，数据有效性符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）导则要求。具体监测结果如下： 表6 环境空气监测数据统计及分析结果 单位：μg/m3 监测项目 取值时间 项目 G2三联村 评价标准限值 SO2 1小时平均浓度 范围 28～92 500 超标率% 0 占标率% 5.6～18.4 24小时平均浓度 范围 52～66 150 超标率% 0 占标率% 35～44 NO2 1小时平均浓度 范围 18～82 200 超标率% 0 占标率% 9～41 24小时平均浓度 范围 62～71 80 超标率% 0 占标率% 78～89 PM10 24小时平均浓度范围 97～108 150 超标率% 0 占标率% 65～72 从监测结果可知，监测点的监测因子均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，说明项目区域环境空气质量较好。 2、水环境质量现状 本项目区域内主要水体为潖江，属于北江支流，本次对潖江水质现状评价引用《广东松峰机械有限公司摩托车、汽车零配件生产基地改建项目环境影响报告书》中地表水监测点位数据进行分析，具体数据及统计结果见表7、表8和表9： 表7 地表水引用监测断面情况 断面编号 说明 所属水系 W1 佛冈县污水处理厂排污口上游500m 潖江 W2 佛冈县污水处理厂排放口 潖江 W3 佛冈县污水处理厂排放口下游2000m 潖江 表8 潖江水质监测结果一览表（水温℃；pH：无量纲；其余为mg/L） 监测断面 监测时间 水温 pH DO COD BOD 悬浮物 氨氮 总磷 石油类 氟化物 W1 2015年2月4日 8.5 7.31 6.4 12.8 2.3 5 0.112 0.03 0.01 0.07 2015年2月5日 7.9 7.26 6.5 11.4 2.2 6 0.113 0.03 0.01 0.06 W2 2015年2月4日 8.6 7.58 6.1 13.2 2.4 6 0.154 0.03 0.01 0.07 2015年2月5日 7.7 7.64 6.0 13.1 2.5 6 0.153 0.03 0.01 0.06 W3 2015年2月4日 8.6 7.46 6.3 11.5 2.1 6 0.201 0.04 0.01 0.08 2015年2月5日 7.8 7.45 6.2 11.6 1.9 6 0.204 0.04 0.01 0.07 表9 潖江水质监测结果评价表（Si,j值） 监测断面 监测时间 pH DO COD BOD 悬浮物 氨氮 总磷 石油类 氟化物 W1 2015年2月4日 0.16 0.79 0.64 0.58 0.08 0.11 0.15 0.20 0.07 2015年2月5日 0.13 0.78 0.57 0.55 0.10 0.11 0.15 0.20 0.06 W2 2015年2月4日 0.29 0.84 0.66 0.60 0.10 0.15 0.15 0.20 0.07 2015年2月5日 0.32 0.85 0.66 0.63 0.10 0.15 0.15 0.20 0.06 W3 2015年2月4日 0.23 0.81 0.58 0.53 0.10 0.20 0.20 0.20 0.08 2015年2月5日 0.23 0.82 0.58 0.48 0.10 0.20 0.20 0.20 0.07 Ⅲ类标准 — 6～9 ≥5 ≤20 ≤4 ≤150 ≤1.0 ≤0.2 ≤0.05 ≤1.0 引用监测数据表明，潖江监测断面中pH、DO、CODCr、BOD5、悬浮物、氨氮、总磷、石油类、氟化物等均符合《地表水环境质量标准》（GB838-2002）Ⅲ类水质标准。总的来说，潖江水环境质量现状相对较好。 3、声环境质量现状 项目选址属于2类声环境功能区，项目东、南、西、北侧执行2类标准，根据东莞市华溯检测技术有限公司2016年11月10日-11日对本龙清公司四周的监测结果，龙清公司东、南、西、北侧边界处声环境质量现状符合国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，没有出现超标现象，说明项目所在地声环境质量良好。监测结果如下表： 表10 声环境现状监测结果 单位：dB(A) 序号 监测点位 11月10日 11月11日 昼间 夜间 昼间 夜间 1 项目边界东侧1# 58.6 48.0 58.1 47.3 2 项目边界南侧2# 58.5 47.1 58.9 47.8 3 项目边界西侧3# 57.7 47.6 57.8 48.9 4 项目边界北侧4# 57.0 48.3 57.4 48.1 标准值（2类） 60 50 60 50

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 1、大气环境 保护评价范围内大气环境质量达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 2、地表水环境 保护评价区潖江水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 3、声环境 保护评价范围内环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。 4、主要敏感点保护目标 项目建设用地周边主要环境敏感保护目标列于表11。 表11 主要环境保护目标一览表 序号 环境保护目标 与项目相对位置 规模 保护级别 1 佛冈碧桂园别墅区 NE，255m 约600人 环境空气：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 环境噪声：《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 2 龙聚塘村 NE，350m 约250人 3 莲塘村 SW, 400m 约400人 4 潖江 N，780m 小河 水环境：《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准 备注：以上距离为项目锅炉位置至敏感点的距离。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、项目所在区域的环境空气质量功能类别为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准； 2、项目所在地地表水为潖江水环境功能区划类别为Ⅲ类功能区，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准； 3、项目所在区域的声环境功能区划为2类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、锅炉废气排放标准：根据《广东省环境保护厅关于生物质成型燃料锅炉大气污染物排放控制要求的通知》（粤环（2014）98号），项目锅炉废气中SO2、NOx和烟尘执行广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2010)中燃气标准，即SO2≤50mg/m3、NOx≤200mg/m3、烟尘≤30mg/m3；重金属执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中汞及其化合物≤0.05 mg/m3；CO参照执行《关于印发广东省锅炉污染整治实施方案（2016-2018年）的通知》(粤环[2016]12号)要求的 CO≤200mg/m3；挥发性有机化合物VOCs排放执行《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44814-2010）中第Ⅱ时段总VOCs≤30mg/m3； 表12 大气污染物排放限值(摘录) 项 目 标准值 来源 SO2 50 (DB44/765-2010)中燃气标准 NOx 200 烟尘 30 烟气黑度(林格曼黑度，级) 1 VOCs 30 (DB44/814-2010 )中“总VOCs第II时段” 汞及其化合物 0.05 （GB13271-2014) 中燃煤标准 CO 200 《关于印发广东省锅炉污染整治实施方案（2016-2018）的通知》(粤环[2016]12号) 二噁英 不得检测出 2、本项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准； 3、本项目工业固废处理执行《一般工业固废贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013年修改单； |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《佛冈龙清电力器材有限公司6万根/年预应力混凝土电杆生产项目环境影响报告表》及其环评批复（佛环审批（2010）21号），原项目大气污染物总量控制指标为SO2：3.75t/a，NOx未设置总量。本锅炉改造后，总量控制指标为SO2：0.612t/a；NOx：2.448t/a；烟尘：0.012。建议SO2从原项目总量控制指标中解决，NOx和烟尘总量控制指标向佛冈县环保部门申请。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 工艺流程： 图1 锅炉运行及产污环节示意图 图2 烟气脱硫工艺流程图 工艺流程描述： 生物质成型颗粒经电动给料机送入锅炉燃烧，产生烟气，主要污染物为烟尘、SO2、NOx，先后经多管旋风除尘、布袋除尘后，烟尘可以实现达标排放，烟气中SO2经石灰水喷淋吸收后达到脱硫，实现达标排放。

主要污染工序： 一、施工期 本项目主要是进行设备的安装和调试，施工期主要环境影响表现在施工期安装器具产生的噪声及施工过程产生的管材、木料等固体废物，无废气和废水产生。 1. 施工期噪声污染源强 设备安装期间，主要以设备移动以及螺丝固定、电钻等过程产生的噪声，该过程噪声压级在60-70dB(A)之间。 2. 施工期固体废物 施工期设备安装将产生管材、木料等边角料，该部分产生量非常少。 二、营运期 1、大气污染源及污染源强分析 根据《关于生物质成型燃料锅炉污染物排放标准执行有关问题的复函》（粤环函[2016]1109号)和《关于生物质成型燃料锅炉大气污染物排放控制要求的通知》（清环函[2016]1138号)文件要求，参考《珠海市生物质成型燃料利用污染防治技术指引》（珠海市环保局2013年4月），生物质燃料在完全燃烧的情况下其主要污染物为SO2、NOx、烟尘以及重金属；在不完全燃烧的情况下，会产生CO、挥发性有机化合物等。 （1）生物质完全燃烧大气污染源及污染源强分析 本项目生物质使用量为2400吨/年，改造后锅炉每天运行12小时，运行天数为300天，生物质燃料在完全燃烧的情况下产生的主要污染物为SO2、NOX、烟尘以及重金属。锅炉烟气中污染物系数参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》第十分册中燃生物质层燃炉烟气中污染物系数，其中SO2为17S千克/吨-原料，烟尘(压块)为0.5千克/吨-原料，氮氧化物为1.02千克/吨-原料。项目产生的废气经“多管除尘器+布袋除尘器”处理后引至原有锅炉35m高排气筒排放，除尘效率约为99%。本项目采用碱液脱硫措施对燃料废气进行脱硫，脱硫效率为70%，根据生物质成分的检验报告，生物质的含硫率S为0.05%。项目污染源强计算如下： 表13 项目生物质颗粒燃烧情况下产排污情况一览表 污染物 排污系数(kg/t) 产生浓度(mg/m3) 产生量(t/a) 处理效率(%) 排放浓度(mg/m3) 排放量(t/a) 执行标准 （mg/m3） SO2 0.85 136.21 2.040 70 40.86 0.612 50 NOX 1.02 163.45 2.448 0 163.45 2.448 200 烟尘 0.5 80.12 1.200 99 0.80 0.012 30 烟气量 6240.28Nm3/t / 1497.7万Nm3/a / / 1497.7万Nm3/a / 关于重金属污染物排放，参考《珠海市生物质成型燃料利用污染防治技术指引》（珠海市环保局2013年4月），所有未经处理的生物质燃料都含有一定的重金属（其中，特别需要注意的是Cu， Pb， Cd， Hg）。它们存于灰中或挥发至烟气中，也可能吸附在烟尘表面排到大气层中或包裹在烟尘颗粒中。由此可见，本项目使用的生物质成型颗粒在燃烧过程中也会产生少量的重金属，并随烟气一起排放，本项目采用“多管除尘器+布袋除尘器”处理烟气以减少重金属的排放量，以达到相关排放标准要求（其中汞及其化合物≤0.05 mg/m3）。 （2）生物质不完全燃烧大气污染源及污染源强分析 生物质燃料在不完全燃烧的情况下，其主要污染物为CO、挥发性有机化合物。参考《生物质燃烧源大气污染物排放清单编制技术指南（征求意见稿）》CO的产排系数为6.22kg/吨-燃料，VOCs为1.13 kg/吨-燃料。不完全燃烧的情况主要是在锅炉启停、预热阶段，预计时间约为10～20分钟(本次计算取20分钟) ，因此，VOCs的产生系数为0.3767kg/吨-燃料，CO的产生系数为2.0733kg/吨-燃料。达到稳定运行状态后，生物质成型颗粒基本上处于完全燃烧状态。项目不完全燃烧污染物产生和排放情况见下表。 表14 项目生物质成型颗粒不完全燃烧情况下产排污情况一览表 污染物 排污系数(kg/t) 产生浓度(mg/m3) 产生量(t/a) 处理效率(%) 排放浓度(mg/m3) 排放量(t/a) 执行标准 （mg/m3） VOCs 0.3767 16.74 0.0251 0 16.74 0.0251 30 CO 2.0733 92.15 0.1382 0 92.15 0.1382 200 烟气量 / / 150万m3/a / / 150万m3/a / 注：本项目锅炉风机风量为15000m3/h。 关于多氯二苯并二噁英与多氯二苯并呋喃 参考《珠海市生物质成型燃料利用污染防治技术指引》（珠海市环保局2013年4月），多氯二苯并二噁英与多氯二苯并呋喃为一组高毒性化合物。它们在 180~500℃温度段全程合成。其中C、Cl、催化剂（Cu）和O是合成PCDD/F的必需条件。水洗秸秆可达到降低二噁英和呋喃的目的。所有含氯的生物质均可生成少量的PCDD/F。PCDD/F的生成主要取决于燃烧和排烟冷却发生的条件。总之，以天然木材为燃料的燃烧装置所排放的PCDD/F远低于危害健康水平。根据《广东省锅炉污染整治实施方案》（2016-2018）要求生物质成型燃料锅炉不得产生二噁英等有毒有害气体，因此本项目应严格控制使用的生物质成型颗粒燃料，避免二噁英等有毒有害气体的产生，在烟气排放检测中不得检测出二噁英等有毒有害气体。 2、水污染源及污染源强分析 锅炉烟气采用石灰水碱液吸收进行脱硫，脱硫废水中含有硫酸钙、亚硫酸钙等悬浮物，同时脱硫废水具有一定的碱性，仍具有吸收SO2的能力，因此经沉淀处理后循环使用于脱硫工序，但随着循环池中碱液量的减少和碱性的降低，须定时补充新的碱液以保证脱硫效果。由此可见，锅炉脱硫后，碱液可以循环使用，无废水外排。 3、噪声污染源及污染源强分析 本项目噪声主要来自锅炉运行期间产生噪声，其噪声强度约为70～90dB(A)。 4、固体废物污染源及污染源强分析 ①炉渣：生物质成型颗粒在锅炉内燃烧比较充分，但仍会产生少部分的炉渣，一般炉渣产生量约占燃料用量的1.15%，据此估算炉渣产生量约27.6t/a，属于一般固废。 ②除尘灰：本项目锅炉烟尘采用多管旋风除尘率+布袋除尘器处理，收集的粉尘约1.188t/a ，属于一般固废。 ③脱硫渣：采用石灰水碱液进行脱硫，生成亚硫酸钙和硫酸钙沉淀，产生量约15.17t/a（含水率80%），属于一般固废。 表15 固体废物产生与处置情况 序号 污染物 性质 产生量（t/a） 排放去向 1 炉渣 一般固废 27.6 外卖作为农田肥料 2 除尘灰 1.188 3 脱硫渣（含水率80%） 15.17 收集后外卖，作为制砖原料，实现综合利用。 5、项目改造前后锅炉污染物“三本帐”汇总 表16 项目改造前后锅炉废气污染物“三本帐”一览总表 单位：t/a 污染种类 污染物名称 原项目排放量 改造项目 “以新带老”削减量 改造后项目排放总量 排放增减量 产生量 削减量 排放量 大气污染物 锅炉燃料完全燃烧 SO2 8.96 2.040 1.428 0.612 8.96 0.612 -8.348 NOX 5.4 2.448 0 2.448 5.4 2.448 -2.952 烟尘 2.7 1.200 1.188 0.012 2.7 0.012 -2.688 锅炉燃料不完全燃烧 VOCs 0 0.0251 0 0.0251 0 0.0251 +0.0251 CO 0 0.1382 0 0.1382 0 0.1382 +0.1382

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 （单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 锅炉燃料废气 | SO2 | 136.21 mg/m3 | 2.040 t/a | 40.86mg/m3 | 0.612 t/a |
|  |  | NOX | 163.45 mg/m3 | 2.448 t/a | 163.45mg/m3 | 2.448 t/a |
|  |  | 烟尘 | 80.12 mg/m3 | 1.200 t/a | 0.80 mg/m3 | 0.012 t/a |
| 水 污 染 物 | —— | —— | —— | —— |
| 固 体 废 物 | 锅炉 | 炉渣 | 27.6 t/a | 0 |
|  | 除尘系统 | 除尘灰 | 1.188 t/a | 0 |
|  | 脱硫 | 脱硫渣（含水率80%） | 15.17 t/a | 0 |
| 噪 声 | 主要来源于锅炉运转产生的噪声，对噪声源进行防振隔音处理，噪声经厂房和围墙屏蔽衰减作用后，有明显降低，正常情况下厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，对环境影响不大。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目对生态环境的影响主要体现在污染物排放降低周围环境质量，从而直接或间接影响生态环境。 本项目“三废”排放量少，且能够及时处理，对生态环境的影响不大。做好厂区的绿化工作，可美化环境，减少噪声影响。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目主要是进行设备的安装和调试，施工期主要环境影响表现在施工期安装器具产生的噪声及施工过程产生的管材、木料等固体废物，无废气和废水产生。设备安装噪声压级在60-70dB(A)之间，且在昼间进行，厂界较容易达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）的标准，距离最近居民点为255米，对环境敏感点影响较小，对周边声环境影响不大；施工期设备安装将产生少量的管材、木料等边角料，该部分固废可以回收后外卖。由此可见本项目施工期环境影响非常小。 营运期环境影响分析： 1、废气影响分析 由于锅炉燃料燃烧过程中，燃料不完全燃烧的时间很短，每天10~20分钟，因此本环评只中对燃料完全燃烧情况下废气排放情况进行预测分析。 本项目锅炉改造完成后以生物质成型颗粒为燃料，燃烧后主要污染物为烟尘、SO2、NOx，锅炉烟气先后经多管除尘、布袋除尘及碱法脱硫后，经原35m高烟囱排放，经前述分析，烟尘、SO2、NOx排放浓度可以达到《锅炉大气污染物排放标准》(DB44 /765-2010)规定的燃气标准，锅炉烟囱高度均高于周边200m范围内的建筑物3m以上。 本次大气评价采用的估算软件为EIAPRO-2008版中估算模式SCREEN3模型进行估算，以评价锅炉烟气经达标排放后对环境影响的程度。 表17 锅炉烟气污染物排放参数情况 污染物名称 小时浓度限值(mg/Nm3) 排放量 (kg/h) 烟气量 (Nm3/h) 烟囱参数 H/m Ф/m 烟气出口温度/℃ 锅炉废气 SO2 0.50 0.17 16000 35 0.8 60 NOX 0.25 0.68 16000 35 0.8 60 烟尘 0.45 0.0033 16000 35 0.8 60 项目各大气污染物排放影响预测结果见表18。 表18 估算模式预测结果 距源中心下风向 距离D（m） 锅炉排气筒 二氧化硫 氮氧化物 烟尘(PM10) 浓度 (mg/m3) 占标率(%) 浓度(mg/m3) 占标率(%) 浓度(mg/m3) 占标率(%) 10 0 0 0 0 0 0 100 9.00E-05 0.018 0.00036 0.14392 1.70E-06 0.00038 200 0.001176 0.2352 0.004704 1.8816 2.28E-05 0.00507 300 0.001647 0.3294 0.006587 2.6348 3.20E-05 0.00711 307 0.00165 0.33 0.006599 2.6396 3.2E-05 0.00711 400 0.001461 0.2922 0.005845 2.338 2.84E-05 0.00631 500 0.001497 0.2994 0.005988 2.3952 2.91E-05 0.00647 600 0.00144 0.288 0.005758 2.3032 2.80E-05 0.00622 700 0.001484 0.2968 0.005937 2.3748 2.88E-05 0.0064 800 0.001437 0.2874 0.005746 2.2984 2.79E-05 0.0062 900 0.001346 0.2692 0.005383 2.1532 2.61E-05 0.0058 1000 0.00124 0.248 0.004958 1.9832 2.41E-05 0.00536 1100 0.001132 0.2264 0.004529 1.8116 2.20E-05 0.00489 1200 0.001062 0.2124 0.004249 1.6996 2.06E-05 0.00458 1300 0.00107 0.214 0.00428 1.712 2.08E-05 0.00462 1400 0.001066 0.2132 0.004264 1.7056 2.07E-05 0.0046 1500 0.001053 0.2106 0.004213 1.6852 2.04E-05 0.00453 1600 0.001034 0.2068 0.004137 1.6548 2.01E-05 0.00447 1700 0.001011 0.2022 0.004044 1.6176 1.96E-05 0.00436 1800 0.000985 0.19702 0.00394 1.576 1.91E-05 0.00424 1900 0.000957 0.19148 0.00383 1.532 1.86E-05 0.00413 2000 0.000929 0.18576 0.003715 1.486 1.80E-05 0.004 2100 0.0009 0.17998 0.0036 1.44 1.75E-05 0.00389 2200 0.000871 0.17422 0.003484 1.3936 1.69E-05 0.00376 2300 0.000843 0.16854 0.003371 1.3484 1.64E-05 0.00364 2400 0.000815 0.16298 0.00326 1.304 1.58E-05 0.00351 2500 0.000788 0.15758 0.003152 1.2608 1.53E-05 0.0034 下风向最大值 0.00165 0.33 0.006599 2.6396 3.2E-05 0.00711 最大值出现距离 307m 307m 307m 附近的敏感点有佛冈碧桂园别墅区、龙聚塘村及莲塘村，本别距离本项目255米、350米及400米，由预测结果可知，锅炉废气经治理后SO2、NOx、烟尘最大地面浓度出现在距离项目锅炉排气筒307米处，相对应的最大地面浓度占标率分别为0.33%、2.64%、0.007%，可见其对附近敏感点及当地大气环境影响程度较小。 2、废水影响分析 锅炉烟气采用石灰水碱液吸收进行脱硫，脱硫废水中含有硫酸钙、亚硫酸钙等悬浮物，同时脱硫废水具有一定的碱性，仍具有吸收SO2的能力，因此经沉淀处理后循环使用于脱硫工序，但随着循环池中碱液量的减少和碱性的降低，须定时补充新的碱液以保证脱硫效果。由此可见，锅炉脱硫后，碱液可以循环使用，无废水外排。 3、噪声影响分析 本项目运营过程中噪声来源于锅炉运行期间产生噪声，其噪声强度约为70～90dB(A)。正常条件下，对噪声源进行防震隔音处理，噪声经厂房和围墙屏蔽衰减作用后，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，对环境影响不大。 4、固体废弃物影响分析 本项目固废主要来锅炉中生物质燃烧产生的炉渣和除尘灰及脱硫渣，均属于一般固废。炉渣和除尘灰以草木灰为主，是含钾、钙、磷较丰富的一种有机肥料，还含有少量的硼、铝、锰等微量元素，草木灰是农村广泛使用的一种农家钾肥。因此本项目产生的炉渣和除尘灰可以作为农田肥料，交给附近农户综合利用；脱硫渣主要成份是硫酸钙和亚硫酸钙，可以作为制砖的材料，经收集后外卖，以实现综合利用，同时在项目内按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单规定的要求设置临时贮存设施。 项目产生的固体废弃物经上述过分类处理后，固体废弃物对环境影响不大。 5、环保投资估算 本项目总投资为50万元，其中环保投资为20万元，项目自试运行之日起三个月内应向审批该项目的环境保护行政主管部门申请环保设施竣工验收，验收合格后方可正式投产。验收监测项目的范围、时间和频率按监测规范进行。本项目“三同时”竣工环境保护验收内容详见下表： 表19 建设项目“三同时”竣工环境保护验收内容及环保投资一览表 序号 工程类别 验收内容 环保措施 验收要求 环保投资（万元） 1 废气治理设施 锅炉燃料废气 SO2 NOX 烟尘 CO VOCs 重金属 经“多管除尘+布袋除尘+碱液脱硫”处理达标后通过原有锅炉35米排气筒排放 SO2、NOX、烟尘达到广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2010)中燃气标准；重金属执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中汞及其化合物≤0.05 mg/m3；CO参照执行《关于印发广东省锅炉污染整治实施方案（2016-2018年）的通知》(粤环[2016]12号)要求的 CO≤200mg/m3；挥发性有机化合物VOCs排放执行《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44814-2010）中第Ⅱ时段总VOCs≤30mg/m3； 18 2 噪声治理设施 设备噪声 厂界噪声Leq（A） 车间墙体、厂界围墙等隔音 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准 1 3 固体废物治理设施 一般工业固废 炉渣和除尘灰 一般固废暂存点 统一交给周边农户作为农业肥料使用 1 脱硫渣 作为制砖的材料，经收集后外卖 合计 / / / / 20

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 锅炉 | 烟尘、SO2、 NOx、重金属、CO、VOCs | 经多管除尘+布袋除尘+碱法脱硫，经原35m高烟囱排放 | 烟尘、SO2、 NOx达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB44 /765-2010）燃气锅炉标准；重金属达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中汞及其化合物≤0.05mg/m3；CO参照执行《关于印发广东省锅炉污染整治实施方案（2016-2018年）的通知》(粤环[2016]12号)要求的CO≤200mg/m3；挥发性有机化合物VOCs排放执行《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44814-2010）中第Ⅱ时段总VOCs≤30mg/m3； |
| 水污 染物 | 无 | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 锅炉 | 炉渣 | 用作农肥 | 符合环保要求 |
|  | 除尘系统 | 除尘灰 |  |  |
|  | 脱硫 | 脱硫渣（含水率80%） | 收集后外卖，作为制砖原料，综合利用 |  |
| 噪 声 | 主要来源于锅炉运转产生的噪声，对噪声源进行防振隔音处理，噪声经厂房和围墙屏蔽衰减作用后，有明显降低，正常情况下厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，对环境影响不大。 |
| 生态保护措施及预期效果 加强“三废”治理，同时充分利用空地绿化、种植花草等，则既可美化环境，又可起到除尘降噪的作用。 |

结论与建议

一、评价结论 1、项目概况 为了落实清远市人民政府2014年12月12日印发的《清远市大气污染防治行动方案（2014-2017年）》中整治任务，在天然气管网尚未覆盖到项目区域的情况下，建设单位决定将现有的1台4t/h燃煤锅炉通过更换燃烧器，改造成燃生物质成型颗粒（下文或简称为：生物质）蒸汽锅炉，锅炉主体不变，仅更换锅炉燃烧器。改造后生物质成型燃料锅炉符合《生物质成型燃料工业锅炉技术条件》（DB44T/1510-2014）的标准。本锅炉改造项目均在原有锅炉房内进行，没有新增厂区占地面积和建筑面积。锅炉改造后使用生物质作为燃料，年使用量约为2400吨。项目锅炉改造完成后，不再使用煤作为锅炉燃料。本改造项目不涉及生产原材料，原有生产规模、生产工艺不变，不新增员工、项目用地以及建筑物，改造后的锅炉能满足生产需求。 本项目将燃煤锅炉改造成为生物质锅炉，属《产业结构调整指导目录》(2011年本)(2013年修正)鼓励类，属于《广东省产业结构调整指导目录》(2007年)允许类。 本项目不在《佛冈县人民政府关于划定佛冈县城区高污染燃料禁燃区的通告》（佛府〔2015〕84号）划定的禁燃区范围内，技改后以生物质成型颗粒为燃料，不属于高污染燃料，符合《清远市大气污染防治行动方案》（2014-2017年）的要求。 2、环境质量现状结论 (1) 从监测结果可知，各监测点的监测因子均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，说明项目区域环境空气质量较好。 (2) 从监测结果可见，潖江评价河段各监测断面所测指标均可符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准，说明该河段水环境质量良好。 (3) 项目所在区域声环境质量现状符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)）中2类标准限值。 3、环境影响分析结论 (1) 施工期对环境影响分析结论 本项目主要是进行设备的安装和调试，施工期主要环境影响表现在施工期安装器具产生的噪声及施工过程产生的管材、木料等固体废物，无废气和废水产生。设备安装噪声压级在60-70dB(A)之间，且在昼间进行，厂界较容易达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）的标准，对周边声环境影响不大；施工期设备安装将产生少量的管材、木料等边角料，该部分固废可以回收后外卖。由此可见本项目施工期环境影响非常小。 (2) 营运期对环境影响分析结论 ①废气：项目锅炉完全燃烧燃料废气经“多管除尘+布袋除尘+碱液脱硫”处理达标后通过原有35米排气筒排放，根据广东省环境保护厅关于生物质成型燃料锅炉大气污染物排放控制要求的通知（粤环（2014）98号），项目锅炉废气排放浓度执行广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》(DB44765-2010)中燃气标准，即SO2≤50mg/m3、NOx≤200mg/m3、烟尘≤30mg/m3；重金属执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中汞及其化合物≤0.05mg/m3，该锅炉废气经处理后可达标排放，根据广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》(DB44765-2010)的规定，本项目以生物质为燃料，锅炉排放标准按燃气锅炉标准执行，其烟囱的高度不得低于8m，本项目锅炉房和锅炉烟囱均沿用原项目锅炉房和锅炉烟囱，原有锅炉烟囱的高度为35m，锅炉烟囱高度均高于周边200m范围内的建筑物3米以上。由预测结果可知，锅炉废气经治理后SO2、NOx、烟尘最大地面浓度占标率分别为0.33%、2.64%、0.007%，可见本项目在燃料完全燃烧情况下排放的锅炉废气对周围环境影响不大。 另外，根据《关于生物质成型燃料锅炉污染物排放标准执行有关问题的复函》（粤环函[2016]1109号)和《关于生物质成型燃料锅炉大气污染物排放控制要求的通知》（清环函[2016]1138号)文件要求，参考《珠海市生物质成型燃料利用污染防治技术指引》（珠海市环保局2013年4月）的建议，项目技改后锅炉成型生物质在不完全燃烧的情况下，其主要污染物为CO和少量的挥发性有机化合物VOCs。锅炉不完全燃烧废气中CO符合《关于印发广东省锅炉污染整治实施方案（2016-2018年）的通知》(粤环[2016]12号)要求的CO≤200mg/m3；挥发性有机化合物VOCs排放达到《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44814-2010）中第Ⅱ时段总VOCs≤30mg/m3的标准要求。项目锅炉在生物质成型燃料不完全燃烧情况下，项目排放的CO和VOCs可达标排放；严格控制使用的生物质成型颗粒燃料，避免二噁英等有毒有害气体的产生，在烟气排放检测中不得检测出二噁英等有毒有害气体。因此，本项目在燃料不完全燃烧情况下排放的锅炉废气对周围环境影响不大。 ②废水：本项目锅炉烟气采用石灰水碱液吸收进行脱硫，脱硫废水沉淀后循环使用，并定时补充新的碱液以保证脱硫效果，不会有废水外排，也不会对外环境产生不良影响。 ③噪声：对噪声源进行防振、隔音、消声处理，正常情况厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，对周围环境影响不大。 ④固体废弃物：本项目固废主要来锅炉中生物质燃烧产生的炉渣和除尘灰及脱硫渣，均属于一般固废。炉渣和除尘灰可以作为农田肥料，交给附近农户综合利用；脱硫渣主要成份是硫酸钙和亚硫酸钙，可以作为制砖的材料，经收集后外卖。本项目产生的固体废物均可以得到妥善处置，对外环境影响很小。 4、产业政策符合性分析结论 本项目改造后锅炉属于使用燃成型生物质燃料锅炉，符合《生物质成型燃料工业锅炉技术条件》（DB44/T1510-2014）和《关于印发广东省锅炉污染整治实施方案（2016-2018年）的通知》(粤环[2016]12号)的有关要求；属于国家《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013年修正）》中的鼓励类、《广东省产业结构调整指导目录(2011年本)》中的允许类，符合国家和地方相关产业政策；由于本项目改造后锅炉属于生物质专用锅炉且锅炉使用燃料属于成型生物质燃料，本改造项目符合《环境保护部办公厅关于生物质成型燃料有关问题的复函》(环办函〔2009〕797号) 中采用农林废弃物原料，通过专门设备在特定工艺条件下加工制成的棒状、块状或颗粒状等生物质成型燃料的规定；本项目锅炉燃料燃烧产生的烟尘经过多管除尘器、布袋除尘器和碱液脱硫处理后达标排放，因此符合《关于界定生物质成型燃料类型有关意见的复函》(环办函[2014]1207号)中在使用专用锅炉并配套袋式除尘器的有关规定。综上所述，从产业政策分析，本项目的建设是可行的。 二、建议 (1) 严格按照《建设项目环境保护管理条例》进行审批和管理，认真执行“三同时”制度。 (2) 做好噪声设备的隔音防振措施，保证厂界噪声达标。 (3) 绿化厂区，一方面可以美化环境，另一方面也可以起到一定的降噪。 (4) 做好锅炉的除尘、脱硫装置维护，保证锅炉废气的达标排放。 三、综合结论 本项目位于佛冈县石角镇莲塘村佛冈龙清电力器材有限公司锅炉房内，本项目属于锅炉改造项目，由1台4t/h燃煤锅炉改造为4t/h燃生物质锅炉，项目建设符合国家及广东地方产业政策要求；项目选址不在禁燃区范围内，选址合理可行。建设单位在严格执行建设项目环境保护“三同时制度”，在各项污染防治措施和建议切实逐项予以落实、加强环境污染防治措施运行管理、保证各项污染物达标排放的前提下，本项目建设对周围的环境影响较小，符合国家、地方的环保标准。从环境影响角度考虑，本项目的建设是可行的。 注 释 一、本报告表应附以下附图及附件 附图一 项目所在地地理位置 附图二 项目四至及噪声监测图 附图三 项目周边敏感点位图 附图四 项目龙清公司总平面布置图 附图五 项目引用及现状监测资料点位图(大气、地表水) 附图六 项目锅炉房现状及周围现状图 附件1：项目委托书 附件2：项目营业执照及法人身份证 附件3：原项目环评批复 附件4：原项目验收意见和排污许可证 附件5：生物质供应方营业执照及成分分析 附件6：引用大气监测资料 附件7：引用地表水监测资料 附件8：项目噪声监测报告