建设项目环境影响报告表

项目名称: 年产10万平方米中空玻璃项目

建设单位(盖章): 大城县耀晶玻璃制品有限公司

编制日期   2018 年10月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，乡间道路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产10万平方米中空玻璃项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 大城县耀晶玻璃制品有限公司 |
| 法人代表 | 陈建峰 | 联系人 | 陈建峰 |
| 通讯地址 | 大城县平舒镇小童子村 |
| 联系电话 | 13172198111 | 传真 |  | 邮政编码 | 065900 |
| 建设地点 | 大城县平舒镇小童子村 |
| 立项审批部门 | 大城县发展改革局 | 批准文号 | 大发改工备字（2018）197号 |
| 建设性质 | 新建√改扩建□ 技改□ | 行业类别 及代码 | 日用玻璃制品制造C3054 |
| 占地面积 (平方米) | 3874.7 | 绿化面积 (平方米) | -- |
| 总投资 (万元) | 300 | 其中：环保投资(万元) | 10 | 总投资 (万元) | 3.33% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 |  |
| 工程内容及规模： 项目由来 大城县耀晶玻璃制品有限公司年产10万平方米中空玻璃项目位于大城县平舒镇小童子村，项目占地3874.7m2。大城县平舒镇村镇规划管理办公室出具证明，此项目符合当地规划。大城县发展改革局出具证明，证明该项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）中限制类、淘汰类，符合国家相关产业政策。 本项目也不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）限制和淘汰类之列。因此，项目建设符合国家和地方产业政策。 依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》中52类玻璃和玻璃制品中其他玻璃制造类。该项目应编制环境影响报告表。2018年10月，受建设单位委托，项目组成员进行了详细的现场踏勘和资料收集，根据《环境影响评价技术导则》的规定，编制完成了本项目的环境影响报告表。 2.项目概况 项目选址位于大城县平舒镇小童子村，中心坐标为北纬38°43′18.99″，东经116°36′36.32″，项目北侧和东侧为空地，西侧为玻璃厂，南侧为乡间道路。距离项目最近的环境敏感点为小童子村（230m），项目地理位置及周边关系见附图1、附图2。本项目劳动定员12人。年生产300天，每天一班，每班8小时。 3.建设内容 项目占地面积3874.7m2，总建筑面积2500m2。主要包括车间、库房、办公用房等。购置玻璃生产线等等设备27台（套）。项目建成后可达到年产10万平方米中空玻璃。 表1 项目建设内容一览表 项目 建设内容 规模 主体工程 生产车间 建筑面积为2000m2 辅助 工程 办公室、库房 仓库建筑面积为400m2，办公用房100m2 公用 工程 供电 用电由大城县平舒镇小童子村供电系统提供 供水 大城县平舒镇小童子村供水管网 排水 项目清洗玻璃废水循环使用无生产废水产生，生活污水泼洒抑尘 供热 冬季采用空调供暖 环保 工程 废气 涂胶、封胶、固化产生废气经过UV光氧催化氧化等离子一体机设备+15m排气筒。 噪声 低噪声设备，基础减震、隔声降噪 废水 项目清洗玻璃废水经多级沉淀后循环使用，防渗旱厕，生活污水泼洒厂区地面抑尘 固废 生活垃圾由环卫工人集中处理；产生的一般固体废弃物集中收集后外售；废胶桶交由生产厂家周转使用。 3.1生产规模及产品明细 本项目年产10万平方米中空玻璃。 3.2生产设备一览表 本项目主要生产设备见表2。 表2 主要生产设备一览表 序号 设备/器具名称 数量（台/套） 备注 1 磨边机 1 2 裁片机 1 3 玻璃生产线 1 4 辅助工具及设备 24 5 压滤机 1 合计 28 3.3原辅材料 本项目原辅材料消耗见表3。 表3 原辅材料消耗表 序号 名称 单位 消耗量 储存量 1 玻璃片 万m2/a 10.5 0.5 2 铝间隔条 t/a 0.2 0.2 3 弯角栓 个/a 7500 500 4 丁基橡胶 t/a 0.5 0.1 5 聚硫胶 t/a 0.5 0.1 6 干燥剂 t/a 0.2 0.1 7 电 kWh/a 25000 当地电网 8 新鲜水 m3/a 174 当地供水管网 注：聚硫橡胶是由二卤代烷与碱金属或碱土金属的多硫化物缩聚而得的合成橡胶。 3.4公用工程 （1）给排水：本项目新鲜水用水量为174m3/a，主要为清洗玻璃用水和职工生活用水。生活用水根据《河北省用水定额 第3部分 生活用水》(DB13/T1161.3-2016) 中规定的用水标准，用水量按40L/人·日计算，本项目劳动定员12人，则日用新水量为0.48m3/d（144m3/a）。清洗玻璃循环水量为5m3/d，日补充水量为0.1m3/d（30m3/a）.项目供水由大城县平舒镇小童子村供水管网提供，可满足本项目用水需要。 该项目清洗玻璃废水循环使用不外排，项目没有生产废水产生。污水主要为职工生活污水，按80%产生，即污水产生量为115.2m3/a。其中盥洗废水泼洒地面抑尘，建有防渗旱厕一座，定期清掏不外排。 图1 项目水平衡图 单位：m3/a （2）供电：建设项目用电由大城县平舒镇小童子村供电系统提供，年用电量2.5万kWh，可以满足本项目用电需求。 （3）供热及制冷：职工冬季取暖使用空调，夏天制冷使用空调。项目不涉及生产用热，不新建锅炉。 4.选址可行性 项目位于大城县平舒镇小童子村，占地面积为3874.7m2。厂区占地为大城县的建设用地，大城县平舒镇村镇规划管理办公室出具证明，此项目符合当地规划。建设项目周边无风景名胜区、文物保护单位、生态敏感区等。项目产生的污染均采取有效的治理措施，达标排放，对周围环境的影响较小。综上分析，从环境角度拟建项目选址可行。 5.产业政策 该项目未列入《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中鼓励类、限制类、淘汰类项目，属允许类，符合国家当前产业政策。 该项目不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》中的限制和淘汰类产业。 大城县发展改革局出具证明，证明该项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）中限值类、淘汰类。 综上，该项目符合国家、河北省的产业政策。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目为新建，不存在原有污染问题。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 大城县地处京津走廊，距天津70公里，距北京160公里，是河北省“三沿”县和国务院批准的对外开放县。大城县历史悠久，西汉置县，始称平舒，五代时改为大城。现辖10个乡镇，394个行政村，包括平舒镇、旺村镇、大尚屯镇、南赵扶镇、留各庄镇、权村镇、里坦镇、北位乡、大广安乡、臧屯乡，总面积904平方公里，2012年全县总人口达446577人。 项目选址位于大城县平舒镇小童子村，中心坐标为北纬38°43′18.99″，东经116°36′36.32″，项目北侧和东侧为空地，西侧为玻璃厂，南侧为乡间道路。距离项目最近的环境敏感点为小童子村（230m）。项目所在地地理位置优越，交通便利，项目选址可行。 项目地理位置见附图1、项目周边关系见附图2。 2、地形地貌 大城县城地处华北平原中部偏东，位于廊坊市南端。境内无山脉、丘陵，地势平缓，自西南向东北缓降，呈西高东低之势。全县地域总面积910平方公里。 大城县城地处子牙河下游，地表土层由灰黄色、棕黄色冲积和洪积砂土构成，地面平坦，地貌为平地夹有河床、洼地，地面高程由海拔10米缓降到3米(黄海高程)。由县境东北端杨家口村向西经郝庄、大童子村，至大阜村为一条+3.1至10米，+5米的海拔等高线。等高线以北，地面高度均在海拔5米以下，最低仅有3米，属文安洼东南边沿。等高线以南，大部地域在5米以上。子牙河由河间市流入县境，自西南向东北流经董家房子、九高庄、留各庄、十里弯、南赵扶、姚马渡，在东辛庄北流往静海县。由于人工堤防作用，河床呈顺直微曲型。河道与臧屯凸起东侧之断裂带走向一致，位置也很接近。子牙河河床已下切到接近侵蚀基准面，县境全河床的侵蚀、切割已经十分微弱。河谷略低于地平面，表明地壳运动处于相对稳定时期。黑龙港河西支从县东南部流过，与子牙河大体成平行流向，河床属顺直微曲型。 3、水文地质 （1）地表水 大城境内主要河流有子牙河、子牙新河、黑龙港河。 子牙河：子牙河中国海河水系五大河之一。在河北省南部。长706公里。上游有滹沱、滏阳两支。滹沱河发源于山西省五台山北侧，沿途在山西、河北境内接纳清水河和冶河，东流在献县与滏阳河汇合，称子牙河。滏阳河源于邯郸市和村附近。滏阳河上游是古大陆泽(湖泊)和古宁晋泊(湖泊)故地，地势低洼，汇有众多溪流。下游经大城至第六堡与大清河相汇。由于降水集中，又多暴雨，上游流经黄土地区，水土流失严重。根治海河后子牙河上游修建岗南、黄壁庄、朱庄等水库和山区一些农田水土保持工程，下游开挖子牙新河，引洪水直接流入渤海。 子牙河是海河水系西南支，由发源于太行山东坡的滏阳河和源于五台山北坡的滹沱河汇成，两河于献县臧子牙河家桥汇合后，始名子牙河。流经省份山西，河北，天津全长730余公里，流域面积7.87万平方公里。子牙河经西河闸至天津市十一堡汇南运河，至第六堡与大清河相汇，后至金钢桥和北运河合流。另一路由独流减河泄洪入海。全长474千米（至海口），流域面积4.6万平方千米（至献县）。中华人民共和国建立后，在献县以下辟子牙新河，经天津市北大港入渤海，以减轻水患。 子牙新河：子牙新河为复式河槽，用开挖新河主槽及北排河的土,填筑新河的左右两堤，各长144km。两堤间距平均为2500m,河道比降1/11900～1/15400。在靠右岸附近，开北排河一道，全长144km,并在新河主槽右侧修筑滩地埝，形成两河三堤的形式。两河平时排中小洪水、涝水和地下水；当遇大洪水时，由滩地行洪，可收洪、涝、碱综合治理的效果。在穿运河的布局上，采用平、立交相结合的办法。小洪水系用立交，上面是南运河渡槽，下面是新河涵洞，南运河仍可维持航运。大洪水则扒开南运河两堤，利用滩地行洪。 子牙河新开的直接入海河道。子牙河是中国海河水系中的最大支流。它的两大支流滹沱河和滏阳河的流域是历史上多次出现罕见集中暴雨的地区。由于河道泄洪能力上大下小（子牙河原泄洪能力仅800m3/s），历史上经常决口为患。为提高河道泄洪能力，1965～1967年增辟一条新河，上起河北省献县城北滹沱与滏阳河汇合处，流经献县、河间、大城、青县、黄骅等县，于天津市大港区马棚口注入渤海，称为子牙新河，对减轻天津市的洪水威胁和保障津浦铁路的安全，具有重大作用。 黑龙港河：海河流域子牙河支流。流经河北平原东部。上源老沙河源于河北省大名县北部，威县常庄以下名清凉江，于三岔河附近纳入江江河，文庙附近汇入老盐河后始称黑龙港河，至天津市静海县入贾口洼，经子牙河入海河。全长约370公里，流域面积约1.7万余平方公里，耕地约133万公顷，人口约700万。黑龙港河位于子牙河、滏阳河、卫运河、南运河之间，流域为封闭洼地。历史上受黄河、漳河泛滥影响，沙垄岗坡起伏，古河道碟形洼地交错分布。气候温和，蒸发强烈。年降水量约500毫米，集中于夏、秋季，春季干燥少雨。原有河道淤积严重，每遇洪水则泛滥，沥水又无出路，常滞蓄贾口洼；潜水位高，土壤碱化较重，曾是河北省旱涝灾害频繁、灾情最重地区，粮食产量低而不稳。黑龙港河是平原排水河道，自开挖了子牙新河、北排河、南大排水河后，将该河分成3段，沥水分别由上述3河入海。黑龙港流域自1965年开始治理，疏浚开挖了江江河、清凉江、索芦河、老盐河、南大排水河、滏东排河等9条骨干河道和多条 支流河道，总长近千公里，修桥建闸700余座，植树造林发展台条田，引水压碱进行综合治理，自然面貌和农业生产条件发生显著变化。 （2）地下水 大城县处于冀中凹陷与沧县凸起的过渡地带，境内地质由一凸、一斜、一凹三大部分构成。加之古地理、古气候与新旧构造的波动变迁，导致水文地质条件复杂。全县地下水分为浅层淡水区，浅、中层咸水区，深层淡水区，超深层淡水区。 地下水的主要补给来源是大气降水入渗，其补给量随年内季节性变化，在多年气象周期内，随降水丰枯而异，年际变化较大，多年平均一般占地下水总补给量的56％左右，其次是河渠坑塘引蓄入渗补给，地下水流向的总趋势自西北向东南，其方向与地面自然坡降相近，平均水力坡度为0.205‰地下水动态属降水(径流)补给——开采蒸发消耗型。近年来，由于地下水的大量开采，地下水位降低，导致地表水、地下水有利转化。补给量的增加，潜水蒸发量减少，在一定范围内使地下水保持相对稳定。 4、气候特征 大城县城为暖温带半湿润气候区，属大陆性季风气候，春季光照充足，升温较快，风转东南，干燥少雨；夏季日照量大，气温较高，多东南风，湿润多雨；秋季气温下降，天晴气朗，日差较大，时有早霜；冬季北风偏多，干燥寒冷，降水量小，间有雾霰。多年平均降水量597.9毫米，平均气温11.8℃，平均无霜期188天，全年日照时数2771.8小时，平均日照率62.5％。主导风向为东北一西南风。 5、自然资源 大城县自然资源丰富，后发优势明显。大城县境内煤炭储量190.1亿吨，煤质优良，是目前全国奇缺的“气肥煤”矿藏之一，具有极高的工业利用价值；煤层气储量2051.9亿立方米，并列入河北省“十一五”发展规划。全县未利用土地9万多亩，拥有各类劳动力资源24.9万人，可随时满足各类项目建设用地和务工需求。 6、土壤 大城县土壤共有2个土类，4个亚类，6个土属，34个土种。土壤以潮土和褐土为主，成土母质为洪积冲积物，虽经长期耕作已成耕作土壤，但耕层较浅，普遍缺磷。东南部低洼地带有粘土、黑土、红胶土，西部高地上和沿河两则有壤土、河壤土、两合土，在城关及县东北部分布有盐碱土。 7、动植物 大城县现有植被属次生和人工植被，野生植物以～年生和多年生草本植物为主；农作物主要有小麦、玉米、棉花、花生等，林木多为人工种植，主要树种有杨树、柳树等。大城县县域境内野生动物包括哺乳纲、鸟类、爬行纲、两栖纲、水产动物类、昆虫纲和节肢和环形类；家畜、家禽主要为牛、猪、羊、鸡、鸭、鹅等。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1.大气环境现状 评价区域环境空气中PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3等质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 2.地下水环境质量现状 评价区域深层地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。 3.声环境现状 评价区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目选址位于大城县平舒镇小童子村，中心坐标为北纬38°43′18.99″，东经116°36′36.32″，项目北侧和东侧为空地，西侧为玻璃厂，南侧为乡间道路。距离项目最近的环境敏感点为小童子村（230m）。主要环境保护目标见表4。 表4 环境保护目标及保护级别 环境要素 保护对象 方位 距离（m） 保护目标 保护级别 环境空气 小童子村 东 230 环境空气质量不受明显影响 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 大童子村 东 470 北李庄村 西北 310 菜园村 西南 680 声环境 厂界外1m 声环境质量不受影响 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准 地下水 厂址周围区域地下水 地下水质量不受影响 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）大气：区域常规因子大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，非甲烷总烃环境质量执行《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB 13/ 1577-2012）中二级标准；环境空气质量标准见表5。 表5 环境空气质量标准 类别 项目 标准值 标准来源 环境空气 SO2 年平均60 μg/m3 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 24小时平均150 μg/m3 1小时平均500 μg/m3 NO2 年平均40 μg/m3 24小时平均80 μg/m3 1小时平均200 μg/m3 PM10 24小时平均150 μg/m3 年平均70 μg/m3 PM2.5 24小时平均75 μg/m3 年平均35 μg/m3 CO 24小时平均4mg/m3 1小时平均10mg/m3 O3 日最大8小时平均160μg/m3 1小时平均200μg/m3 非甲烷总烃 1小时平均2.0 mg/m3 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB 13/ 1577-2012） 地表水环境执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中V类标准。 表6 地表水环境质量标准 单位：mg/L，pH除外 序号 因子 标准值 1 pH 6～9 2 溶解氧 ≥2 3 COD ≤40 4 BOD ≤10 5 氨氮 ≤2.0 6 高锰酸盐指数 ≤15 7 总氮 ≤2.0 地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准； 表7 地下水质量标准 污染物 单位 标准限值 标准来源 pH 无量纲 6.5～8.5 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 总硬度 mg/L ≤450 溶解性总固体 mg/L ≤1000 挥发性酚类 mg/L ≤0.002 好氧量 mg/L ≤3.0 硝酸盐 mg/L ≤20 亚硝酸盐 mg/L ≤1.0 氨氮 mg/L ≤0.5 氯化物 mg/L ≤250 硫酸盐 mg/L ≤250 硫化物 mg/L ≤0.02 （3）声环境：项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，即2类昼间≤60dB(A)；夜间≤50dB(A) 。声环境质量标准见表8。 表8 声环境质量标准 标准类别 类别 昼间 夜间 标准来源 声环境 2类 ≤60dB（A） ≤50dB（A） 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气：涂胶、封胶、固化产生废气非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业有机废气排放口排放标准要求；无组织排放非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中其他企业边界污染物浓度限值要求。 表9 运营期废气污染物排放标准 评价因子 标准值 执行标准 非甲烷总烃 最高允许排放浓度mg/m3 80 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1、表2中排放标准要求 企业边界浓度限值mg/m3 2.0 2、厂界噪声：厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间≤60dB(A)；夜间≤50dB(A) 。 3、一般固体废物贮存和处置参照《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB 18599-2001）及2013年修改单要求。生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016修定）“第三节生活垃圾污染环境的防治”之规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 国家主要污染物总量控制指标为四项：SO2、NOx、COD、氨氮。 项目不新建锅炉，无SO2、NOX排放。项目生活污水泼洒抑尘，厂区建有防渗旱厕，定期清掏不外排。本项目职工均为大城县当地人口，本区域生活污水排放量不增加，故不计入总量建议控制指标。 因此，本项目污染物总量控制指标建议为：SO2：0t/a，NOX ：0t/a，COD：0t/a，氨氮：0t/a。 表10 总量控制指标一览表 污染物 大气污染物 水污染物 SO2 NOX COD 氨氮 排放量 0t/a 0t/a 0t/a 0t/a |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 本项目生产工艺流程及排污节点见下图 图2 项目工艺流程及排污节点图 工艺流程简述： ①铝条下料 利用无齿锯将中空铝条切割至规定尺寸。 ②填充干燥剂、组框 外购的中空铝条由人工填充干燥剂，然后用塑料插角连接成框。 ③涂胶 隔离框由丁基胶涂胶机在两面涂胶，温度为100-130摄氏度，丁基胶涂胶机热量由电供给，出胶均匀，不漏胶、断胶，并均匀涂布在铝条上。 ④玻璃切割 切割机吸盘将玻璃原片吸到操作台上，切割机根据预先输入好的程序对玻璃原片进行切割、打磨都在水域中进行，加工至规定尺寸。 ⑤清洗 将切割后的玻璃片人工放在中空玻璃生产线上，由传动辊传至洗片区进行清洗。中空玻璃生产线洗片机上下侧均设有滚刷，玻璃通过洗片机时，经滚刷刷洗、冲淋洗净。玻璃清洗使用新鲜水，不添加任何辅助清洁剂，项目设多级沉淀，清洗水循环使用。 ⑥干燥 利用冷风机将清洗后的玻璃片吹干。 ⑦检测 人工检测玻璃片是否清洗干净，清洗干净的玻璃片经传动辊继续移送至隔离框安装区。 ⑧装隔离框、铝框定位、板压 人工将涂胶后的铝框与第一片玻璃对齐组合，由定位装置对铝框整体进行调节，保证玻璃和铝框之间的边距符合生产要求。同时，第二片玻璃以同样工艺由传动辊向前传动，在合片区通过板压实现两片玻璃初步粘结，随后进入封胶工序。 ⑨封胶 聚硫胶注入中空玻璃生产线胶槽，并由全自动涂胶机注入隔离框和玻璃之间的间隙，与丁基胶和隔离框充分粘结，实现中空玻璃的密封。在空气中迅速固化粘结，挥发性较低。 ⑩固化 涂密封胶后的中空玻璃传动至卸片台，静置自然固化，然后旋转卸下生产线，人工放置于玻璃架上。 生产排污节点分析情况见下表11。 表11 排污节点一览表 污染 类型 污染源 污染源名称 主要污染物 产生 规律 排放去向 废气 G1 涂胶工序 非甲烷总烃 间断 集气罩+UV光氧催化等离子一体机装置+15m排气筒 G2 封胶工序 非甲烷总烃 间歇 G3 固化工序 非甲烷总烃 间歇 废水 W1 清洗 COD、BOD5、氨氮、SS 间歇 沉淀池、循环水池 W 职工生活污水 COD、BOD5、氨氮 间歇 泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏 噪声 N 机械噪声 Leq 间歇 --- 固废 S2、S4 涂胶、封胶工序 废胶桶 间歇 交由生产胶厂家周转使用 S1 下料 废铝条 间断 外售 S3 切割 废玻璃 间断 S5 沉淀池 污泥 间断 环卫部门统一处理 S 职工生活 生活垃圾 间歇

主要污染工序： （1）废气：项目废气主要来自于涂胶、封胶、固化有机废气。 （2）废水：项目不产生工艺废水；废水主要为职工生活污水。 （3）固废：本项目产生的固废主要包括：废铝条、废玻璃：做废品外售；生活垃圾由环卫部门定期清运；沉淀池污泥由板框压滤机压滤后由环卫部门定期清运；废胶桶交由生产胶厂家周转使用。 （4）噪声：噪声污染主要来自生产设备，包括气泵、中空玻璃生产线等，设备噪声源强约为60-80dB(A) 。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 涂胶、封胶、固化 | 非甲烷总烃 | 18.75mg/m3，0.045t/a | 5.625mg/m3，0.0135t/a |
|  | 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 0.005t/a | 0.005t/a |
| 水 污 染 物 | 生产废水 | COD BOD5 氨氮 | 0 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 涂胶、封胶 | 废胶桶 | 0.01t/a | 交由生产胶厂家周转使用 |
|  | 下料 | 废铝条 | 0.1t/a | 外售 |
|  | 切割 | 废玻璃 | 0.5t/a |  |
|  | 沉淀池 | 污泥 | 2t/a | 交由环卫部门处理 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.8 t/a |  |
| 噪 声 | 主要噪声源为中空玻璃生产线设备、环保设备等设备运行产生噪声，噪声值在70－80dB(A)之间。 |
| 其 它 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目利用现有厂房，不新增占地，该项目的建设对区域生态环境影响较小。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目为新建，利用现有厂房进行建设，设备的安装调试会对声环境产生一定的暂时性影响，但影响是局部、短期的，并将随着施工的结束而消失。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）废气污染源 项目在涂胶、封胶、固化工序产生非甲烷总烃，本项目采用丁基胶作为第一道密封胶，采用聚硫胶作为第二道密封胶。根据《中空玻璃用丁基热熔封胶》（JC/T486-2001）可知，丁基密封胶固化损失量≤5%，其余胶参照执行；本项目丁基胶用量0.5t/a，聚硫胶用量0.5t/a。则非甲烷总烃产生量为0.05t/a；均以非甲烷总烃计，则项目非甲烷总烃的排放量约为0.05t/a。采用集气罩+UV光氧催化等离子一体化装置处理该废气，处理后的废气经1根15m排气筒排放。风机风量为1000m3/h。废气收集效率按照90%计算，UV光氧催化装置效率可达70%以上。因此，处理前非甲烷总烃产生浓度为18.75mg/m3，产速率为0.019kg/h；处理后非甲烷总烃排放浓度为5.625mg/m3，排放速率为0.0057kg/h，排放量为0.0135t/a。非甲烷总烃排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1中其他行业有机废气排放口排放标准要求。 未被收集的非甲烷总烃车间内无组织排放。非甲烷总烃排放量为0.005t/a，排放速率为0.002kg/h满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2企业边界(其他企业)大气污染物排放限值。 （2）大气环境防护距离 采用《大气环境影响评价技术导则》（HJ/T2.2-2008）推荐模式中的大气环境防护距离模式计算本项目无组织排放源污染物的大气环境防护距离。经计算，大气环境防护距离为0米 （3）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)，污染物排放源所在生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离。 ①计算方法与依据 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)，各类工业企业卫生防护距离按下式计算： 式中：Cm—标准浓度限值； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元面积S(m2)计算，r=(S/π)0.5； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，分别为A=700；B=0.021；C=1.85；D=0.84； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平。 ②卫生防护距离计算结果 根据工程无组织排放作为计算源强，结果见表12。 表12 卫生防护距离计算结果 污染源 污染物 Q(kg/h) Cm(mg/m3) S(m2) 5年平均风速m/s 卫生防护距离计算值(m) 车间 非甲烷总烃 0.002 2.0 35 2.86 0.979 根据卫生防护距离取值规定，卫生防护距离在100m以内时，级差为50 m；超过100 m，但小于或等于1000 m时，级差为100m；超过1000m以上，级差为200 m。计算的L值在两级之间时，取偏宽的一级。当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。根据此规定以及计算结果，确定本项目生产区与周围敏感点的卫生防护距离50m。而距离项目最近的环境敏感点为东侧小童子村（230m），满足卫生防护距离要求。 综上分析，本项目不会对大气环境及敏感目标造成不利造成影响。 2、水环境影响分析 本项目新鲜水用水量为174m3/a，主要为清洗玻璃用水和职工生活用水。生活用水根据《河北省用水定额 第3部分 生活用水》(DB13/T1161.3-2016) 中规定的用水标准，并结合实际用水情况，用水量按40L/人·日计算，本项目劳动定员12人，则日用新水量为0.48m3/d（144m3/a）。清洗玻璃循环水量为5m3/d，日补充水量为0.1m3/d（30m3/a）.项目供水由大城县平舒镇小童子村供水管网提供，可满足本项目用水需要。 该项目清洗玻璃废水经多级沉淀后循环使用不外排，项目没有生产废水产生。污水主要为职工生活污水，按80%产生，即污水产生量为115.2m3/a。其中盥洗废水泼洒地面抑尘，建有防渗旱厕一座，定期清掏不外排。对周边地下水环境影响较小，不会降低水体原有功能级别。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)附录A，本项目属于IV类项目，无需开展地下水评价工作。 综上，该项目的建设对周围水环境影响较小。 3、声环境影响分析 由工程分析可知，本项目主要噪声源是生产设备运行时产生的设备噪声，噪声源强在70～80dB(A)之间。为减轻噪声对声环境的影响，使厂界噪声达标，噪声治理主要采取以下几方面措施： ①设备系选型时优先选用振动小、噪声低的设备； ② 固定设备采用减震基础； ③所有设备均安装在密闭车间内。 上述措施为一般加工行业通用且成熟、有效的噪声控制措施。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 （1）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi— i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — i 声源在T 时段内的运行时间，s。 （2）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中： Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb — 预测点的背景值，dB(A) （3）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （4）预测结果 噪声源对各预测点的影响预测结果见表13。 表13 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点位 贡献值 标准值 东厂界 48.25 厂界：昼间:60 dB(A)、夜间:50dB(A)； 南厂界 56.78 北厂界 48.07 西厂界 50.82 由表13看出，本项目通过采用低噪声设备，对产噪设备进行隔声、减振等措施，设备置于车间内，厂房隔声。项目投产后设备运行噪声对厂界的噪声贡献值在48.07～56.78dB(A)之间，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。 综上，本项目的噪声贡献值对厂界声环境的影响较小，不会对周边声环境质量产生明显不利影响。 4、固体废物环境影响分析 项目产生各种固体废物，采取分类存放及处理原则进行管理，具体如下： 废玻璃年产生量为1 t/a，废铝条产生量为0.1 t/a做废品外售；职工生活垃圾产生量以每人每天0.5kg计，项目职工12人，则职工生活垃圾产生量为1.8t/a，由环卫部门统一收集处理。沉淀池污泥产生量为2t/a由板框压滤机压滤后由环卫部门定期清运；废胶桶交由生产胶厂家周转使用。 5、政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会2013年第21号令《产业结构调整指导目录(2011年本)2013年修订》，项目不在其规定的鼓励类、限制类和淘汰类生产项目内，且符合国家有关法律、法规和产业政策规定，为允许类生产项目。 该项目不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》中的限制和淘汰类产业。 大城县发展改革局出具证明，证明该项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）中限值类、淘汰类。 综上，该项目符合国家、河北省的产业政策。 6、项目选址可行性分析 项目位于大城县平舒镇小童子村，占地面积为3874.7m2。厂区占地为大城县的建设用地，大城县平舒镇村镇规划管理办公室出具证明，此项目符合当地规划。建设项目周边无风景名胜区、文物保护单位、生态敏感区等。项目产生的污染均采取有效的治理措施，达标排放，对周围环境的影响较小。综上分析，从环境角度拟建项目选址可行。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 涂胶、封胶、固化 | 非甲烷总烃 | 集气罩+光氧催化等离子一体设备 +15m排气筒 | 有机废气满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1中其他行业排放标准和表2其他行业无组织排放限值； |
| 水 污 染 物 | 生产废水 | COD BOD5 氨氮 SS | 沉淀池沉淀后水循环使用 | 不外排 |
|  | 生活污水 | COD BOD5 氨氮 | 旱厕 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 涂胶、封胶 | 废胶桶 | 交由生产胶厂家周转使用 | 全部合理处置 |
|  | 下料 | 废铝件 | 外售 |  |
|  | 切割 | 废玻璃 |  |  |
|  | 沉淀池 | 污泥 | 环卫部门统一收集处理 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 |  |  |
| 噪 声 | 选用低噪声设备，并经采取有效的基础减振、消声、隔声等措施，再经距离衰减后，该项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 结合厂区布置，充分利用厂房四周可利用的空地进行厂区绿化美化，进行一定的生态补偿。 |

# 结论与建议

一、结论 1.1工程分析结论 (1)建设项目概况 项目名称：年产10万平方米中空玻璃项目； 建设单位：大城县耀晶玻璃制品有限公司 ； 性质：新建； 项目投资：总投资：300万元，其中环保投资10万元，占总投资的3.33%； 劳动定员：项目劳动定员为12人。 工作制度：年生产300天，每天一班，每班8小时。 (2)项目选址 项目选址位于大城县平舒镇小童子村，中心坐标为北纬38°43′18.99″，东经116°36′36.32″，项目北侧和东侧为空地，西侧为玻璃厂，南侧为乡间道路。距离项目最近的环境敏感点为小童子村（230m），项目地理位置及周边关系见附图1、附图2。 (3)项目主要建设内容 项目占地面积3874.7m2，总建筑面积2500m2。主要包括车间、库房、办公用房等。购置玻璃生产线等等设备27台（套）。项目建成后可达到年产10万平方米中空玻璃。 (4)产业政策 该项目未列入《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中鼓励类、限制类、淘汰类项目，属允许类，符合国家当前产业政策。 该项目不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》中的限制和淘汰类产业。 大城县发展改革局出具证明，证明该项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）中限值类、淘汰类。 综上，该项目符合国家、河北省的产业政策。 (5)公用工程 1）给排水：本项目新鲜水用水量为174m3/a，主要为清洗玻璃用水和职工生活用水。生活用水根据《河北省用水定额 第3部分 生活用水》(DB13/T1161.3-2016) 中规定的用水标准，并结合实际用水情况，用水量按40L/人·日计算，本项目劳动定员12人，则日用新水量为0.48m3/d（144m3/a）。清洗玻璃循环水量为5m3/d，日补充水量为0.1m3/d（30m3/a）.项目供水由大城县平舒镇小童子村供水管网提供，可满足本项目用水需要。 该项目清洗玻璃废水经沉淀池沉淀后，循环使用不外排，项目没有生产废水产生。污水主要为职工生活污水，按80%产生，即污水产生量为115.2m3/a。其中盥洗废水泼洒地面抑尘，建有防渗旱厕一座，定期清掏不外排。 2）供电：建设项目用电由大城县平舒镇小童子村供电系统提供，年用电量2.5万kWh，可以满足本项目用电需求。 3）供热及制冷：职工冬季取暖使用空调，夏天制冷使用空调。项目不涉及生产用热，不新建锅炉。 1.2污染防治措施可行性结论 (1)废水 该项目没有生产废水产生。污水主要为职工生活污水，其中盥洗废水泼洒地面抑尘，建有防渗旱厕一座，定期清掏不外排。因此，对项目周围水环境造成影响较小。项目废水污染防治措施可行。 (2)废气 涂胶、封胶、固化废气经过集气罩+UV光氧催化等离子一体装置处理后经15m排气筒排放。非甲烷总烃排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1中其他行业有机废气排放口排放标准要求。 未被收集的非甲烷总烃车间内无组织排放。非甲烷总烃排放浓度均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2企业边界(其他企业)大气污染物排放限值。 综上，本项目对周围大气环境影响较小。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)中规定，本项目卫生防护距离确定为50m。而距离项目最近的环境敏感点为东侧的小童子村（230m），满足卫生防护距离要求。 (3)噪声 项目建成后，运营行期间主要噪声源是生产设备运行时产生的设备噪声，噪声源强在70～80dB(A)之间。通过采取有效的隔音降噪措施，厂界昼间噪声小于60dB(A），夜间噪声小于50dB(A）满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)表1中2类标准的要求。 因此，该工程噪声污染防治措施可行。 （4）固废 本项目固体废物主要为废玻璃年产生量为1 t/a，废铝条产生量为0.1 t/a做废品外售；职工生活垃圾产生量以每人每天0.5kg计，项目职工12人，则职工生活垃圾产生量为1.8t/a，由环卫部门统一收集处理。沉淀池污泥由板框压滤机压滤后由环卫部门定期清运。废胶桶交由生产胶厂家周转使用。项目所有固体废物均得到有效的处置，对周边环境影响较小。 1.3环境影响分析结论 (1)水环境 该项目没有生产废水产生。污水主要为职工生活污水，其中盥洗废水泼洒地面抑尘，建有防渗旱厕一座，定期清掏不外排。废水不排入地表水体，因此，对周边环境影响较小。 (2)大气环境 本项目污染物排放量小，对区域大气环境影响较小。 (3)声环境 本项目生产过程产生的机械噪声，昼夜间厂界噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。因此项目噪声对环境影响很小。 固废 本项目固体废物均得到有效的处置，因此不会对周边环境产生影响。 1.4污染物排放总量控制结论 建议以污染物实际排放量为总量控制指标，即SO2：0t/a；NOX：0t/a；COD：0t/a；氨氮：0t/a。 1.5厂址选择可行性结论 从项目所在地用地性质、城市规划、区域功能规划、环境污染程度等方面分析，该项目厂址的选择是可行的。 1.6项目建设的可行性结论 (1)根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第09号《产业结构调整指导目录(2011年本)2013年修订》，该项目不在淘汰和限制建设之列，属允许建设项目，项目建设符合国家产业政策。大城县发展改革局出具证明。 该项目不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》中的限制和淘汰类产业。 (2)项目所在地为建设用地，符合规划要求。 (3)该项目厂址所在区域环境空气为二类功能区，区域环境噪声为2类功能区域，符合环境功能区划方案。 (4)该项目采用先进的生产工艺和技术，设备自动化程度高，而且排污量少，对环境影响相对较轻，符合清洁生产要求。 (5)通过采取相应治理措施，该项目可实现污染物的达标排放。 (6)该项目污染物排放量较小，对周围环境影响较轻，能基本维持当地环境质量。 (7)该项目厂址选择合理。 综上所述，在严格落实各项环保措施的前提下，从环保角度分析，该项目可行。 二、建议 为保护环境，最大限度减少污染物排放量，针对项目特点，本环评提出以下要求和建议： ⑴认真落实环保措施“三同时”制度，确保生产中环保设施正常运行。 ⑵为了防止环境污染，严格执行排放标准，建议建设单位设兼职环保管理人员1名，负责全厂的环境保护管理工作。 三、建设项目环境保护“三同时”验收内容 根据《建设项目环境保护管理条例》有关规定，环境污染治理设施必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用，在工程完成后，应对环境保护设施进行单独验收，验收内容见下表。 表14 环保措施“三同时”验收一览表 类别 项目 主要设施/设备/措施 数量 处理效果 验收标准 废水 生活污水 防渗旱厕 1座 盥洗废水泼洒抑尘、厂区设防渗旱厕，定期清掏，不外排 清洗废水 沉淀池、循环水池 — 清洗废水循环使用，不外排 废气 涂胶、封胶、固化废气 集气罩+UV光氧催等离子一体机装置+15m排气筒 1套 非甲烷总烃最高允许排放浓度80mg/m3；企业边界浓度限值2.0mg/m3 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1、表2中排放标准要求 噪声 噪声设备 设备加装减震垫、厂房隔声、合理布局等措施 — 厂界噪声： 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 固废 废胶桶 交由生产胶厂家周转使用 -- 不外排，合理处置 废铝条、废玻璃 集中收集后外售 -- 沉淀池污泥 送环卫部门统一处理 职工日常生活垃圾 --

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

承  诺  书

我单位郑重承诺《大城县耀晶玻璃制品有限公司年产10万平方米中空玻璃项目环境影响报告表》中的内容真实有效，本单位自愿承担相应责任。本报告不涉及国家秘密、商业秘密以及个人隐私。

河北德源环保科技有限公司                   2018年10月13日

承诺书

大城县耀晶玻璃制品有限公司郑重承诺，我单位上报的《大城县耀晶玻璃制品有限公司年产10万平方米中空玻璃项目环境影响报告表》中的内容、附件等真实有效，我单位自愿承担相应责任。

大城县耀晶玻璃制品有限公司

2018年10月13日

委  托  书

河北德源环保科技有限公司 ：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》及相关环境保护管理的规定，现委托贵公司承担“大城县耀晶玻璃制品有限公司年产10万平方米中空玻璃项目  ”的环境影响评价报告表的工作。

请贵公司接收委托后按国家环境影响评价的相关工作程序，正式开展编制工作，具体事宜待双方签订书面合同时商定。

特此委托

委托单位：大城县耀晶玻璃制品有限公司（公章）

签发日期：   年      月    日

# Text boxes

1500

30

30

174

清洗用水

新鲜水

28.8

144

115.2

泼洒抑尘、排入防渗旱厕，定期清掏，不外排。

生活用水

干燥剂

铝间隔条

聚硫胶