产品目录

一、电能表

1、单相电子式预付费公用电能表………（ 图片1）……………………...1

三相电子式预付费公用电能表……图片2）………………………………2

2、 IC卡单相预付费电能表….（ 图片5,6,7）…………   3

IC卡三相预付费电能表…（ 图片8,9）.          4

3、单相导轨式电能表……（ 图片10）………              .5

三相导轨式电能表……（ 图片11）………              .6

4、电子式单相多费率电能表……（ 图片12）……………………………………7

电子式三相多费率电能表……（ 图片13）……………………………………8

5、三相有功无功电能表…（ 图片14）………………………..9

6、单相电子式载波表…（ 图片15）………..10

三相电子式载波表…（ 图片16）………..11

7、三相电子式多功能电能表………（ 图片17）…………………………………….12

8、多用户智能电能表（普通型）……（ 图片18）…………………………13…

多用户智能电能表（预付费型）……（ 图片19）…………………………14…

9、单相电子式载波预付费电能表……………………（ 图片20）………………………15

三相电子式载波预付费电能表……………………（ 图片21）………………………16

二、  水表

1、射频卡智能冷水表… （图片22）………………………………..17

射频卡智能热水表………（图片23）……………………………………18…

2、大口径智能水表………………（图片24）………………………………………………….19

三、热计量表

1、超声波热计量表……………（图片25）………………………………………………..20

2、机械式热计量表………………（图片26）………………………………………………21

产品介绍

一、电能表

单相电子式预付费公用电能表………（ 图片1）……………………...1

### DDSY9791单相电子式预付费公用电能表

产品简介

DDSY9791全电子式单相预付费电能表（下称电表）采用微电子技术计量电能，符合GB/T17215.321-2008和GB/T18460.3-2001标准的电表，采用全屏蔽、全密封结构，用先进的单片处理系统进行数据的采集、处理和保存，具有良好的抗电磁干扰、低自耗节电、高精度不需校表、防窃电、高过载、长寿命的特点。

技术标准

该产品各项性能指标符合GB/T17215.321-2008《1级和2级静止式交流有功电度表》以及IEC1036-2002标准中对电子式单相电能表的全部技术要求。
功能及特点

应用计算机管理，先购电后用电；在额定电流范围内能限制最大使用功率（由供电部门限定）；一表多卡；电卡能双向传递数据；能自动断电告警用户购电；电量为零时，自拉闸断电；并具有一定的防窃电软件设等。

技术参数

# 1.规格

| 型号 | 精确度 | 标定电流 | 显示方式 | 接口方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DDSY9791 | 1.2 | 5（20）A | LED LCD | 脉冲 |
|  | 1.2 | 10（40）A |  |  |
|  | 1.2 | 15（60）A |  |  |

2.基本误差

| 负 载 电 流 | 功率因素(COSφ) | 基本误差(％) |
| --- | --- | --- |
| 0.05Ib | 1.0 | 1级 2级 |
|  |  | ±1.5 | ±2.5 |
| 0.1Ib-Imax | 1.0 | ±1.0 | ±2.0 |
| 0.1Ib | 0.5(感性) 0.8(容性) | ±1.5 | ±2.5 |
| 0.2Ib-Imax | 0.5(感性) 0.8(容性) | ±1.0 | ±2.0 |

注：Ib为标定电流Imax为额定最大电流。

产品外形图：

三相电子式预付费公用电能表……图片2）………………………………2

三相电子式预付费公用电能表

产品简介

DTSY9791、DSSY9791型系列三相电子式预付费一表多卡电能表(下称电表)，符合GB/T17215.321-2008和GB/T18460.3-2001标准，用先进的单片机处理系统进行数据的采集、处理和保存。其用途是计量额定频率为50Hz或60Hz的三相交流有功电能。

符合标准

该产品符合国家标准GB/T17251.321-2008《1级和2级静止式交流有功电度表》和GB/T18460.3-2001标准中对电子式三相电能表的全部技术.

功能及特点

主要特点：应用计算机管理，先购电后用电；在额定电流范围内能限制最大使用功率(由供电部门限定)；一表多卡，电卡能双向传递数据；能自动断电告警用户购电；电量为零时，自动拉闸断电；并具有一定的防窃电软件设计等。

本电表适用于环境温度为-25℃～+55℃，相对湿度不超过85％。

技术参数

| 型 号 | 准确度等 级 | 参比电压Un | 额定 电流Ib | 接入 方式 | 仪表常数imp/kWh | 接线方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DTSY9791 DSSY9791 | 1、2级 | 3×220/380V 3×380V | 1.5(6)A | 互感式 | 1600 | 祥见图2 |
|  |  |  | 5(20)A | 直接式 | 400 | 祥见图1 |
|  |  |  | 10(40)A | 直接式 | 400 | 祥见图1 |
|  |  |  | 15(60)A | 直接式 | 400 | 祥见图1 |
|  |  |  | 20(80)A | 直接式 | 400 | 祥见图1 |

产品外形图：

2、 IC卡单相预付费电能表….（ 图片5,6,7）…………   3

DDSY9791型电子式单相预付费电能表

产品简介
   DDSY9791型电子式单相预付费电能表是我公司在性能优良的电子式单相电能表的基础上，研制开发的具有电能计量、负荷控制和用户住处管理等多种功能的新型IC卡式预付费电能表，该表是当前改革用电体制、实现电能商品化、解决收费难及调节电网负荷状态的理想产品。

符合标准

该产品的各项性能指示符合GB/T17215.321-2008《1级和2级静止式交流有功电度表》和GB/T18460.3-2001以及IEC1036-2002技术标准中对电子式单相预付费电能表的全部技术要求。
功能及特点 
有功电能计量，长期工作不须调校：
一表（户）一卡，多重加密，具有良好的防伪性；
剩余电量等于报警电量时，指示灯亮，提醒用户及时购电；
剩余电量为0时跳闸断电；
防窃电，自动记录非法用电信息；
超负荷自动断电，便于电力部门实施增容；
大容量磁保持继电器，低功耗、高可靠；
具有数据回写功能，便于电力部门管理；
电表内所有元件均选用长寿命、高可靠的电子元器件，因而具有寿命长、可靠性高的特点；
配套的IC卡售电管理系统具有完备的售电管理和用电监察等功能。

技术参数

| 额定电流(A) | 5(20),5(30),10(40),10(60),20(80),30(100), |
| --- | --- |
| 额定电压(V) | 220或240 |
| 额定频率(Hz) | 50或60 |
| 准确度等级 | 1级或2级 |

产品外形图

IC卡三相预付费电能表…（ 图片8,9）. ……………………… 4

DTSY9791型电子式三相预付费电能表

产品简介

DTSY9791型电子式三相预付费电能表具有电能计量、负荷控制和用户信息管理等多种功能的新型IC卡式预付费电能表，该表是当前改革用电体制、实现电能商品化、解决收费难及调节电网负荷状态的理想产品。本系列电子式三相电能表接入方式有两种：直接接入式或经互感器接入式。

符合标准

该产品各项性能指标符合GB/T17215.321-2008《1级和2级静止式交流有功电度表》和GB/T18460.3-2001标准中对电子式三相预付费电能表的全部技术要求
功能及特点 
计量三相有功电能，长期工作不须调校：
三相电源供电，一线（三相三线电能表三线中任一线或两线（三相四线电能
表四线中任两线）断电，计量准确度不受影响；
具有断相指示功能和电压指示功能； 
具有电能测试信号输出；
一表（户）一卡，具有良好的防伪性；
剩余电量等于报警电量时，指示灯点亮，提醒用户及时购电；
剩余电量为0时跳闸断电；
超负荷自动断电，便于电力部门实施增容；
具有数据回写功能，便于电力部门管理； 
负荷开关采用表外安装，表内采用继电器控制（触点容量为250VAC/5A）；或内置继电器断电控制
配套的IC卡售电管理系统具有完备的售电管理和用电监察等功能；

技术参数

| 额定电压(V) | 3×1.5(6),3×5(20),3×10(40),3×15(60),3×20(80),3×30(100) |
| --- | --- |
| 额定电流(A) | 三相三线3×100V或3×380V 三相四线3×220/380V或3×57.7/100V |
| 额定频率(Hz) | 50或60 |
| 准确度等级 | 1级或2级 |

产品外形图

3、单相导轨式电能表……（ 图片10）………              .5

DDS9791单相导轨式电能表

产品简介

DDS9791型导轨式电能表系我公司采用微电子技术与进口专用大规模集成电路，应用数字采样处理技术及SMT工艺等先进技术研制开发的新型单相全电子式电能表。可直接精确地测量额定频率为50Hz或60Hz的单相交流电网中有功电能，由步进式机械计数器显示总用电量；具有可靠性好、体积小、重量轻、外观美观、安装方便等特点。

符合标准

该表性能完全符合GB/T17215-2002国家标准和IEC62053-21（IEC61036）国际标准中1或2级单相电能表的相关技术要求。

功能及特点

1、35mm DIN标准导轨安装，符合DIN EN5002标准。

2、18mm宽度，符合DIN43880标准。

3、可选步进计数器5+1位（99999.9kwh）或LCD液晶5+2位（99999.9kwh）；6+1位（99999.9kwh）。

4、无源脉冲输出，符合DIN43864标准。

5、可特殊定制零线一进一出接线方式。

6、可特殊定制LCD显示9999999wh瓦时电能，适合计量极小功率累计电能消耗。

技术参数

型号	DDS9791

精度	1级

额定电压（V）	220、240（V）

额定电流（A）	5（25），5（30），5（32）A

起动电流	0．4%lb

绝缘性能	工频交流电压2KV历时1分钟，冲击电压6KV

DSS/DXS/DTS9791型三相导轨式电表

产品简介

DSS/DXS/DTS9791型三相电能表系我公司最新研制开发的新型三相全电子式电能表。可直接精确地测量额定频率为50Hz可60Hz的三相交流有功电能，由步进式机械计度器或LCD显示总用电量，具有可靠性好、体积小、重量轻、外形美观、安装灵活方便等特点。

符合标准

该表性能完全符合GB/T17215-2002国家标准和IEC62053-21（IEC61036）国家标准中1或2级三相电能表的相关技术要求。

功能及特点

1、可选35mm DIN导轨或板前安装。

2、可选5+1位步进式计数器或7位LCD显示。

3、可选步进计数器5+1位（99999.9kwh）或LCD液晶5+2位（99999.99kwh）；5+1位（99999.9kwh）；6+1位（999999.9kwh）。

4、无源脉冲输出，符合DIN43864标准。

5、LCD指示脉冲，断相，反向电流。

6、低频脉冲输出（可根据用户要求添加）。

主要技术参数

产品型号 准确度等级 规格 电能测试脉冲常数 显示方式 DSS9791-7三相三线有功电能表 1级 或 2级 3×100V 3×380V 3×1.5(6)A 脉冲常数以电能表面板标识为准 字轮计数器LED数码管LCD液晶 3×5(20)A 3×10(40)A DXS9791-3三相三线无功电能表 3×10(60)A 3×10(80)A 3×10(100)A DTS9791-7三相四线有功电能表 1级 或 2级 3×230/400V 3×220/380V 3×57.7/100V 3×1.5(6)A 3×5(20)A 3×10(40)A DXS9791-4三相四线无功电能表 3×10(60)A 3×10(80)A 3×10(100)A

4、电子式单相多费率电能表……（ 图片12）……………………………………7

电子式单相多费率电能表

产品简介

电子式单相多费率电能表由电子式单相电能表单元和费率单元组成，LCD显示，红外或RS485通信功能。该表具有测量精度高、稳定性好，过载能力强、可靠性高等显著优点。可为单相分时计费提供先进，可靠的计量工具。

符合标准

该表型符合国家标准GB/T15284-2008《复费率（分时）电度表》和GB/T17215.321-2002《1级和2级静止式交流有功电度表》、通讯规约符合DL645-1997《多功能表通讯规约》，产品符合电子式单相多费率表技术要求和通讯规约。
功能及特点 
四种费率（尖、峰、平、谷），十二个时段，时段最小时间间隔5分钟；
存贮包括本月在内的12个月的各费率电能数据；
功率（电能）方向自动识别，反向电量自动保存并同时累加在正向电量计数器中，
自动记录反向电量、反向起始时间和反向运行总时间；
具有反向脉冲检测和指示功能
电气隔离的RS485接口，并设计有防雷击电路；
有写数据时采用密码和编程开关两级保护，自动记录最后编程时间和次数；
采用硬件时钟电路，极低的消耗电流，后备电池采用进口绿色环保一次性锂电池；
可设置表号、局号、时段、费率、日期、时间、自动抄表、密码、循环显示项及起始电量；
具有后备电池欠压检测指示、电表硬件状态、电表通讯状态、时钟状态、电能
方向、校时状态及当前时段状态等电表运行状态标识位，并可通过RS485或手持电脑读取；
停电期间电表可在自动抄表日进行换月。

技术参数

| 额定电流(A) | 5(20)、5（30）、10（40）、15（60）、20（80）、30(100) |
| --- | --- |
| 额定电压(V) | 220或240 |
| 额定频率(Hz) | 50或60 |
| 准确度等级 | 1级或2级 |
| 时钟 | ≤0.5秒/每天（参比温度下）≤0.1秒/每天(后备锂电池工作时) |
| 电池 | 进口环保锂电池，电压：3.0或3.6V,容量≥1000mAh |

电子式三相多费率电能表……（ 图片13）……………………………………8

电子式三相多费率电能表

产品简介

三相多费率电能表由电子式三相电能表单元和费率单元组成，LCD显示，红外或RS485通信功能。该表具有测量精度高、稳定性好，过载能力强、可靠性高等显著优点。可为三相分时计费提供先进，可靠的计量工具。

符合标准

该表型符合国家标准GB/T15284-2002《复费率（分时）电度表》和GB/T17215.321-2008《1级和2级静止式交流有功电度表》、通讯规约符合DL645-1997《多功能表通讯规约》，产品符合电子式三相多费率表技术要求和通讯规约。
功能及特点 
四种费率（尖、峰、平、谷），十二个时段，时段最小时间间隔5分钟；
存贮包括本月在内的12个月的各费率电能数据；
功率（电能）方向自动识别，反向电量自动保存并同时累加在正向电量计数器中，
自动记录反向电量、反向起始时间和反向运行总时间；
具有反向脉冲检测和指示功能
电气隔离的RS485接口，并设计有防雷击电路；
有写数据时采用密码和编程开关两级保护，自动记录最后编程时间和次数；
采用硬件时钟电路，极低的消耗电流，后备电池采用进口绿色环保一次性锂电池；
可设置表号、局号、时段、费率、日期、时间、自动抄表、密码、循环显示项及起始电量；
具有后备电池欠压检测指示、电表硬件状态、电表通讯状态、时钟状态、电能
方向、校时状态及当前时段状态等电表运行状态标识位，并可通过RS485或手持电脑读取；
停电期间电表可在自动抄表日进行换月。

技术参数

| 额定电流(A) | 3×1.5(6),3×5(20),3×10(40),3×15(60),3×20(80),3×30(100) |
| --- | --- |
| 额定电压(V) | 220或240 |
| 额定频率(Hz) | 50或60 |
| 准确度等级 | 1级或2级 |
| 时钟 | ≤0.5秒/每天（参比温度下）≤0.1秒/每天(后备锂电池工作时) |
| 电池 | 进口环保锂电池，电压：3.0或3.6V,容量≥1000mAh |

5、三相有功无功电能表…（ 图片14、14-1）………………………..9

电子式有功无功组合电能表

产品简介

电子式有功无功组合电能表，（以下简称仪表）是一种室内三相电能表，是我公司为了适应我国电网改造，适应我国国情而设计开发的无功电能表。它具有较高的准确度和可行性。本仪表采用国际先进的超低功耗大规模集成电路技术及SMT先进工艺，关键元器件选用国际品牌、长寿命器件，提高了产品的可靠性，延长了使用寿命。静止式三相有/无功组合电能表，可替代两块普通三相电能表。采用计度器计量有功电能、无功电能，读数直观且使用方便。

符合标准

产品性能特点符合GB/T 17215-2002 《1级和2级静止式交流有功电能表》和17882-1999《2级和3级静止式交流无功电度表》的全部技术要求。

功能及特点

1、 双向功率测量及计数、防窃电、高精度、高可靠性、高过载、功耗低、重量轻；

2、 计量三相有功电能，长期工作不需调校；

3、 三相电源供电，一线（三相三线电能表三线中任一线）或两线（三相四线电能表四线中任两线）断电，计量准确度不受影响；

4、 宽工作温度范围；

5、 具有电能测试信号输出；

6、 双行计度器显示，分别显示有功和无功电量；

技术参数

| 额定电流（A） | 3×1.5(6), 3×5(20), 3×10(40), 3×15(60), 3×20(80), 3×30(100) |
| --- | --- |
| 额定电压（V） | DSS（X）9791三相三线3×100V或3×380V DTS（X）9791三相四线3×57.7/100V或3×220V/380V |
| 额定频率（Hz） | 50或60 |
| 准确度等级 | 1级或2级 |

6、单相电子式载波表…（ 图片15）………..10

单相电子式载波电能表

产品简介

单相电子式载波电能表（以下简称电能表)，是我公司采用当今国际先进微电子芯片研制、生产的新型智能电表。电能表使用PL3000系列微处理器为核心，具有载波通讯、继电器控制功能；电能计量采用ADE7755计量芯片；电能表具有集成度高，计量精度高，速度快，功耗小，载波通讯接口等特点。

符合标准

电能表性能指标符合GB/T 17215-2002 （IEC61036）的要求，载波性能指标符合电力行业标准DL/T 698-1999，电能表稳定可靠，计量精度高，字轮显示，安装方便等诸多特点，特别适用于居民用户和工业用户的电能计量及控制。

主要功能

计量功能

7755精确测量正负有功功率，以同一个方向积算电能，解决电流反接窃电问题

电能计量线性好、动态工作范围宽，在1000:1的动态范围内误差小于0.3%

断电后，所有存储数据不丢失，能保持10年以上

电力载波通讯功能

电能脉冲输出功能

有功电能量脉冲输出，用于校表、采集电能量

无源隔离型输出端口

波形：方波

脉冲宽度：80ms±20%

寿命：≥109个脉冲

脉冲常数：符合铭牌指示，单位为 imp/kWh

技术参数

参比电流 1.5(6)A,5(20)A,5(30)A,10(40)A,10(60)A

参比频率 50Hz

计度范围 00000.00－－99999.99kWh

载波通讯 扩频系列15位，中心频率120K，带宽15KHz

功耗 静态小于0.5W，载波发射时小于3W

MTBF 优于5*104小时

电源电压 220V±20％

继电器电流容量 >60A

功率脉冲输出参数 脉宽80ms±20%，5-24V DC电压由外部提供

极限工作温度 -40℃～+80℃

环境湿度 小于75%

存储和运输温度 -25℃～+75℃

三相电子式载波表…（ 图片16）………..11

产品简介

三相电子式载波电能表（以下简称电能表)，是我公司采用当今国际先进微电子芯片研制、生产的新型智能电表。电能表使用PL3000系列微处理器为核心，具有载波通讯、继电器控制功能；电能计量采用ADE7755计量芯片；电能表具有集成度高，计量精度高，速度快，功耗小，载波通讯接口等特点。

符合标准

电能表性能指标符合GB/T 17215-2002 （IEC61036）的要求，载波性能指标符合电力行业标准DL/T 698-1999，电能表稳定可靠，计量精度高，字轮显示，安装方便等诸多特点，特别适用于居民用户和工业用户的电能计量及控制。

主要功能

计量功能

7755精确测量正负有功功率，以同一个方向积算电能，解决电流反接窃电问题

电能计量线性好、动态工作范围宽，在1000:1的动态范围内误差小于0.3%

断电后，所有存储数据不丢失，能保持10年以上

电力载波通讯功能

电能脉冲输出功能

有功电能量脉冲输出，用于校表、采集电能量

无源隔离型输出端口

波形：方波

脉冲宽度：80ms±20%

寿命：≥109个脉冲

脉冲常数：符合铭牌指示，单位为 imp/kWh

技术参数

参比电流3×1.5(6),3×5(20),3×10(40),3×15(60),3×20(80),3×30(100)

参比频率 50Hz

计度范围 00000.00－－99999.99kWh

载波通讯 扩频系列15位，中心频率120K，带宽15KHz

功耗 静态小于0.5W，载波发射时小于3W

MTBF 优于5*104小时

电源电压 380V

继电器电流容量 >60A

功率脉冲输出参数 脉宽80ms±20%，5-24V DC电压由外部提供

极限工作温度 -40℃～+80℃

环境湿度 小于75%

存储和运输温度 -25℃～+75℃

7、三相电子式多功能电能表………（ 图片17）…………………………………….12

一. 产品简介

电子式三相三线全电子多功能电能表是采用大规模集成电路，应用数字采样处理技术及SMT工艺，根据工业用户实际用电状况所设计、制造的具有现代先进水平的仪表。

符合标准

该表性能指标符合GB/T 17215–2002《1级和2级静止式交流有功电能表》、GB/T 17883–1999《0.2S级和0.5S级静止式交流有功电度表》国家标准和DL/T 614–1997《多功能电能表》标准对多功能电能表的各项技术要求，其通信符合DL/T645–1997《多功能表通信规约》的要求。

该表能计量各个方向的有功、无功电量及需量，并具有485通讯、手动及红外停电唤醒等功能，它性能稳定、准确度高、操作方便。

二. 技术参数

规格型号与脉冲常数对照表

| 名称 | 类 别 | 参比电压Un | 额定电流In | 有功脉冲常数 | 无功脉冲常数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三相多功能电表 | 三相 三线 | 3×100V | 3× 1.5(6)A | 12800imp/kWh | 12800imp/ kvarh |

准确度等级  有功0.5级1级  无功2级

额定频率    50Hz

起动电流    有功 0.001In (0.5级)  0.002In(1级)    无功 0.003In (2级)

潜动        具有防潜动逻辑设计

外型尺寸    293mm´175mm´80mm

重量        约2.4kg

电气参数

| 正常工作电压 | 0.9Un～1.1Un |
| --- | --- |
| 极限工作电压 | 0.75Un～1.15Un |
| 电压线路功耗 | ≤ 2W和5VA |
| 电流线路功耗 | ＜1VA |
| 数据备份电池电压 | 3.6VDC |
| 停电抄表电池电压 | 6.0VDC |

费率工作参数

| 时钟准确度(日误差) | ≤ 0.5S |
| --- | --- |
| 电池容量 | ≥ 1000mAh |
| 停电后数据保存时间 | ≥ 10年(用新电池) |

气候条件

| 正常工作温度 | -20℃～+50℃ |
| --- | --- |
| 极限工作温度 | -30℃～+60℃ |
| 存贮和运输温度 | -40℃～+70℃ |
| 存储和工作湿度 | ≤ 85% |

技术参数

| 费率数 | 4 |
| --- | --- |
| 时段数 | 10 |
| 计度范围 | 0～999999.99 kWh , 0～999999.99 kvarh |
| 显 示 | 液晶 |
| 通讯波特率 | RS485接口：1200bps～9600 bps；红外接口：1200 bps |
| 通讯规约 | 《DL/T645-1997多功能电能表通信规约》或地方规约 *注 |

注：浙江规约、湖北规约、福建规约、威胜规约等用户定制地方规约。

8、多用户智能电能表（普通型）……（ 图片18）…………………………13…

多用户智能电能表（普通型）

产品简介

多用户智能电能表是适应现代用电管理要求，集中安装，体积小，过流能力强，分户计量用户用电信息。通过专用集成电路能将39户单相用电或13户三相用电精确检测，逐户循环显示，让用电计量管理更加严谨。通过计算机联网抄表和软件管理，减少了人力、物力，避免了错抄、漏抄和人情电的发生，防止了窃电行为，为用电管理的智能化、自动化、科学化提供了条件。

主要特点：

集中检测，集中管理，高亮数码管循环显示用电信息，抄表方便。

计量范围宽，精确计量正、负两个方向电能，防止窃电。

电路采用三相电源供电，保证电表主板正常计量。

能够显示每户用电功率，准确显示用电负荷。

电表内外全部采用双螺丝压线，使用安全可靠。

严格执行国标GB/T17215-2002标准，电表密封、防止灰尘及颗粒进入。

自身功耗低，整机功耗小于7VA。

具备红外抄表和计算机联网抄表功能。

可显示用户合计电量。

技术指标：

工作电压：AC150V～250V

标定电流：10（50）A

进线电流：3×200A

脉冲常数：3000imp/kW.h

精确度等级：2.0级

出线端子导线截面积：≤10 平方

使用温度：-30℃～60℃

外形尺寸：

15户以下：375mm×270mm×94mm

16户～27户：461mm×282mm×115mm

28户～39户：496mm×282mm×115mm

多用户智能电能表（预付费型）……（ 图片19）…………………………14…

多用户智能电能表（预付费型）

产品简介

本产品自主开发，通过进口飞利浦M1射频卡控制断电/上电，使之实现预付费功能。M1射频卡无触点，寿命长，加密性能好，工作稳定可靠，也可用红外抄表器随时到现场抄收用户的剩余电量，通过控制软件实现管理智能化，内部磁保持继电器过流能力强，在用户增加大功率用电器的情况下不用更换电表，本产品大大方便了物业管理，有效防止偷漏电行为，并解决了收费难的问题。

主要特点：

通过进口M1射频卡购电，使用寿命长。

卡内数据可保存10年，改写次数10万次以上，读卡不限次数。

可计量控制单相24户或三相8户的用电。

具有断电报警和闪烁提示断电功能。

具有红外抄表，抄收用户剩余电量功能。

采用加密控制逻辑和通讯逻辑电路，密码不可破译。

逐户循环显示剩余电量，提示用户及时购电。

每个用户可单独清零，方便有变动用户。

专用防潜动，看门狗电路，使工作更可靠。

技术指标：

工作电压：AC150V～250V

标定电流：10（50）A

进线电流：3×200A

脉冲常数：3000imp/kW.h

精度等级：2.0级

出线端子导线截面积：≤10 平方

使用温度：-30℃～60℃

外形尺寸：

15户以下：426mm×283mm×135mm

16户～24户：461mm×283mm×135mm

9、单相电子式载波预付费电能表……………………（ 图片20）………………………15

单相电子式载波预付费电能表

产品简介

单相电子式载波预付费电能表(以下简称CPU卡表)，CPU卡表可精确计量单相有功正反向电能，反向电能计入正向；可采用滑差式方式测量时时需量；液晶显示总电能、剩余电能、负荷上限等参数；高亮背光可在按键和插卡时触发点亮；具有RS485通讯接口（可选）、载波通讯接口、远红外通讯接口；表采用安全性、可靠性极高的智能CPU卡作为预付费数据介质；可实现超负荷报警断电、低剩余电量两级报警、剩余电量过零断电功能；具有继电器出线段检测功能，可有效保证继电器动作；表内可以实现充值、补遗、辨伪、数据返写等预付费功能。

符合标准

该产品性能指标符合国标GB/T18460.3-2001《IC卡预付费售电系统 第3部分：预付费电度表》要求。

功能特点

1、计量单相有功总电能，反向计入总电能；

2、支持CPU卡介质实现预付费功能。

3、 内嵌支持建设部、银行系统的ESAM模块，通过ESAMM模块对数据加密采用DES和3DES运算，并设置有多级密钥管理。保证预付费数据传输的高安全性。

4、高性能卡口保护处理，可以承受220V交流电压攻击、20KV静电攻击、36V直流电压攻击等，保证表计安全运行。

5、支持多种通讯接口，可直接接入集中抄表系统，实现抄表自动化。

6、具有两级剩余电量低报警和超负荷延时报警的人性化设计。

7、采用先进的PLC低压载波通讯技术，方便实现数据采集和上传

8、表计采用先进的超低功耗大规模集成电路技术及SMT工艺制造，关键元器件选用国际知名品牌的长寿命器件，提高了产品的可靠性和寿命

技术参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 基本规格 | 220V； 2.5（10）A 220V； 5（30）A 220V； 10（40）A 220V； 15（60）A 220V； 20（80）A |
| 极限工作电压 | 0.7Un～1.2Un |
| 通讯规约 | 本地通信；DL/T645-1997 |
| 精确度等级 | 有功1.0级、2.0级 |
| 额度频率 | 50Hz |
| 电压线路功耗 | ≤2W，5VA |
| 电流线路功耗 | ＜1VA |
| 停电数据保存 | ≥10年 |
| 正常工作温度 | -20℃～+55℃ |
| 极限工作温度 | -30℃～+70℃ |
| 存储和工作温度 | ≤85% |
| 显示 | 液晶，背光可选 |
| 通讯接口 | PLC通讯接口、RS485口（可选）、红外 |
| 预付费介质 | 接触式CPU卡 |
| 外形尺寸 安装尺寸 | 159mm×123mm×67mm （长、宽、高） 140mm×105mm |
| 重量 | 约1.5kg |

三相电子式载波预付费电能表……………………（ 图片21）………………………16

三相电子式载波预付费电能表

产品简介

三相四线电子式载波分时电能表(以下简称IC卡表)，是我公司采用当今国际先进微电子芯片研制、生产的新型智能电表。IC卡表使用公司自主开发的PL3000系列微处理器为核心，具有载波通讯、继电器控制功能；电能计量采用7752计量芯片；具有集成度高、安全性高，计量精度高，功耗小，通讯接口丰富等特点。

IC卡表采用智能型、安全可靠性高的CPU卡，使用国际认可的3DES加密算法；采用够电金额预付费、内置不同费率时段电价的方式，实现预付费功能。告警金额预置，具有告警、欠费断电功能。配合载波的实时抄表监测，方便对用户用电状况的稽查、服务。

符合标准

IC卡表性能指标符合GB/T 17215.321-2008 （IEC61036）的要求；IC卡性能符合GB/T 18460.3-2001标准要求；载波性能指标符合电力行业标准DL/T 698-1999，红外通信协议符合行业标准DL/T 645-1997。IC卡表安全可靠，计量精度高，具有LCD显示，安装方便等诸多特点，特别适用于居民用户和工业用户的电能计量及控制。

技术参数

| 项 目 | 主要技术参数及规格 |
| --- | --- |
| 误差 | 符合GB/T 17215.321-2008要求，1级或2级 |
| 参比频率 | 50Hz |
| 计度范围 | 000000.00――999999.99kWh |
| IC卡加密方式 | CPU卡，3DES加密 |
| 时钟误差 | 优于0.5秒/天（参比条件下） |
| 费率时段 | 最多3费率(峰、平、谷)，12时段 |
| 载波通讯 | 扩频系列15位，中心频率120K，带宽15KHz |
| 功耗 | 静态小于0.5W，载波发射时小于3W |
| MTBF | 优于5×104小时 |
| 电源电压 | 220V或380V±20％ |
| 外型尺寸 | 274×165×89mm |
| 继电器电流容量 | >40A |
| 功率脉冲输出参数 | 脉宽80 ms±20%，5-24V DC电压由外部提供 |
| 环境温度 | -20℃～50℃ |
| 环境湿度 | 小于75% |
| 存储和运输温度 | -25℃～75℃ |
| 三相四线CPU卡 | 3×1.5(6),3×5(20),3×10(40),3×15(60),3×20(80),3×30(100) |

二、  水表

1、射频卡智能冷水表… （图片22）………………………………..17

射频卡智能冷水表

产品简介

1、   该水表用于计量流经管道的冷水的总量，适用于单向水流，不可用于腐蚀性流体的计量

2、   提高供水部门的管理水平，达到节约自然资源和人力资源的目的。

3、   境强水务公司的赢利能力、免抄表，预付费、加快资金回笼和周转，控制费用流失，杜绝费用拖欠。

4、   表阀一体设计，结构合理，造型美观。

5、   执行机构（全钢齿减速机构和优质球阀≤40mA）超低功耗，保证水表使用寿命

6、   进口双干簧管发讯，采样计数准确、可靠，性价比高

7、   安全可靠，采用动态加密，实现“一表一卡，一卡多表，一表多卡”，保证供用水双方的安全结算.

符合标准

各项参数符合国标（GB/T778-1996）和城镇建设行业标准（CJ/T133-2001）的要求

功能特点：

1、使用射频卡，无任何外露电极, 防潮性能好，使用方便。

2、用户卡经过双密钥加密，一卡一密。

3、具有一卡一表，或一卡三表的功能。

4、具有剩余水量不足时，提示用户及时购水。

5、具有电池电压过低时，提示用户更换电池。

6、具有数据回读功能。当用户持卡到管理中心购水时，可以将该卡所对应水表中的累计用水量，电池状态，干扰次数等回读到管理中心。

7、始动流量小，精度高。

8、显示功能：对于本次购水量，剩余水量，累计用水量等参数可以在液晶屏上进行有效的显示，用户可以通过用户卡查看表中的剩余水量和累计用水量信息。

技术参数：

1、技术指标：

使用温度： 0℃-40℃

使用湿度：≤95%

工作电压： 3.0V-3.6V；静态工作电流： ≤3μA

液晶屏显示范围：00000.0-99999.9

工作年限：6年以上

- 最大误差：模块读数和机械读数最大误差为±0.15%

- 流量指标：

| 公称口径（m3） | 过载流量 (m3/h） | 常用流量 （m3/h） | 分界流量 （m3/h） | 最小流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 3.0 | 1.5 | 0.12 | 0.03 |
| 20 | 5.0 | 2.5 | 0.20 | 0.05 |
| 25 | 7.0 | 3.5 | 0.28 | 0.07 |

射频卡智能热水表………（图片23）……………………………………18…

射频卡智能热水表

产品简介

1、   该水表用于计量流经管道的冷水的总量，适用于单向水流，不可用于腐蚀性流体的计量

2、   提高供水部门的管理水平，达到节约自然资源和人力资源的目的。

3、   境强水务公司的赢利能力、免抄表，预付费、加快资金回笼和周转，控制费用流失，杜绝费用拖欠。

4、   表阀一体设计，结构合理，造型美观。

5、   执行机构（全钢齿减速机构和优质球阀≤40mA）超低功耗，保证水表使用寿命

6、   进口双干簧管发讯，采样计数准确、可靠，性价比高

7、   安全可靠，采用动态加密，实现“一表一卡，一卡多表，一表多卡”，保证供用水双方的安全结算.

符合标准

各项参数符合国标（JB/T88021998）和城镇建设行业标准（CJ/T133-2001）的要求

功能特点：

1、使用射频卡，无任何外露电极, 防潮性能好，使用方便。

2、用户卡经过双密钥加密，一卡一密。

3、具有一卡一表，或一卡三表的功能。

4、具有剩余水量不足时，提示用户及时购水。

5、具有电池电压过低时，提示用户更换电池。

6、具有数据回读功能。当用户持卡到管理中心购水时，可以将该卡所对应水表中的累计用水量，电池状态，干扰次数等回读到管理中心。

7、始动流量小，精度高。

8、显示功能：对于本次购水量，剩余水量，累计用水量等参数可以在液晶屏上进行有效的显示，用户可以通过用户卡查看表中的剩余水量和累计用水量信息。

技术参数：

1、技术指标：

使用温度： 0℃-95℃

使用湿度：≤95%

工作电压： 3.0V-3.6V；静态工作电流： ≤3μA

液晶屏显示范围：00000.0-99999.9

工作年限：6年以上

- 最大误差：模块读数和机械读数最大误差为±0.15%

- 流量指标：

| 公称口径（m3） | 过载流量 (m3/h） | 常用流量 （m3/h） | 分界流量 （m3/h） | 最小流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 3.0 | 1.5 | 0.12 | 0.03 |
| 20 | 5.0 | 2.5 | 0.20 | 0.05 |
| 25 | 7.0 | 3.5 | 0.28 | 0.07 |

2、大口径智能水表………………（图片24）………………………………………………….19

大口径智能水表

产品简介：

- 一表一卡，不可复制，预付收费，无需抄表，是水管部门实现科技智能化的最佳技术手段。

- 采用超大规模专用微处理集成电路、高可靠性设计和专业制造手段，具有防湿、防潮、抗干扰、抗攻击等优越特点。

- 防范措施完善：双采集信号、电源电池、输入卡座及水表体等遇到非法强磁干扰、强电流冲击、断路、短路、拆卸、拆电等都得到警示和有效保护。

- 可随时查看水表的累计总用水量，当前可用水量与购水量以及使用状况等情况。

- 用户购水卡可反复使用，寿命达10万次左右，防磁防水，易于保存，购水卡损坏或遗失，可及时到水管部门挂失补卡。

- 采用安全可靠、强劲微功耗电动阀门，消除了用户对电源使用寿命的担忧。

- 本IC卡水表采用符合国标最可靠、最常用的普通发讯水表进行高超点组合计量、一体化整机制造，安装与使用方法和普通型水表一样，可轻松在用户原水表位置、直接转换，方便易行，特别适用于老管道改造等。

符合标准：

冷水水表执行标准：GB/T778-1996
热水水表执行标准：JB/T88021998

技术参数：

口径：DN50-DN200
精度等级：B级
适用范围：大口径管路系统、居民区主管路计费、  农业灌溉绿化水井等。

三、热计量表

1、超声波热计量表……………（图片25）………………………………………………..20

超声波热计量表

产品特点

● 超声波时差法测量，提高计量准确度；

● 完全不受介质中杂质、化学物质和磁性材料影响；

● 测量机构无运动部件、永不磨损；

● 水平、垂直、倾斜任意安装；

● 极小的压力损失；

● 直通式声波通道，信号不受干扰

● 声波通道中无反射面，真正水流无阻挡；

● 积分仪外挂式结构，满足你所有安装要求。

技术参数

| 公称口径（mm） | DN | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作电源 |  |  | 3.6V/2.4Ah锂电池 |
| 静态电流 |  | μ A | ≤10 |
| 工作电流 |  | μ A | ≤40 |
| 电池使用寿命 |  | 年 | ≥8 |
| 精度等级 |  |  | 2级 |
| 压力损失 |  |  | ≤0.025MPa（常用流量） |
| 工作压力 |  |  | ≤1.6 MPa |
| 冷热适用范围 |  |  | 冷、热两用 |
| 防护等级 |  |  | IP65 |
| 允许温度范围 |  | ℃ | 4-95 |
| 允许温差范围 |  | ℃ | 3-70 |
| 最大流量 | Qmax | m3/h | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 12.0 | 20.0 |
| 常用流量 | Qn | m3/h | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 6.0 | 10.0 |
| 最小流量 | Qmin | m3/h | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.2 |
| 环境温度 |  | ℃ | -25~+25 |
| 环境等级 |  |  | A类 |
| 安装位置 |  |  | 进水、回水两用 |
| 外形尺寸 |  |
| 长度 | L | mm | 140 | 150 | 150 | 180 | 200 |
| 接管长度 | L1 | mm | 45 | 50 | 58 | 60 | 62 |
| 宽度 | W | mm |  |  | 110 |  |  |
| 高度 | H | mm |  |  | 102 | 180 | 200 |
| 连接螺纹 | M |  | G3/4″ | G1′ | G1′1/4 | G1′/2 | G2′ |
| 重量 |  | kg | 0.6 | 0.8 | 0.95 | 1.3 | 1.7 |

2、机械式热计量表………………（图片26）………………………………………………21

机械式热计量表

产品特点

● 流量计采用先进的线圈式传感器，不会被磁铁干扰，不会吸引水中的铁锈和杂质，保证长期使用计量精确；

● 采用螺旋导流多流束方式，推动叶轮的切向流束均匀，有效克服单流束叶轮一个方向受力导致单边的大量磨损；不需要加直管调整水流，可以水平、倾斜安装，提高了安装的灵活性；

● 内部的唯一磨损部位采用钨钢针尖和红宝石轴承，钨钢针尖只能用金刚石钻头才能加工出来，保证了产品长期运行计量的精确性；

● 铜件全部采用锻压工艺生产，杜绝了翻砂铸造工艺引起的沙眼泄露现象，每只热量表均经过2.0MPa的压力实验，杜绝泄露问题；

● 结构紧凑，一体化设计结构牢固抗破坏性好；

● 始动流量小：DN32-40实现常用流量和最小流量之比为50：1，DN50以上实现常用流量和最小流量之比为25：1；

● 直接脉冲输出，方便配接；

● 冷热两用，内部材料全部采用进口PPO;

● 预留积分仪安装接口。

主要技术参数

| 公称口径（mm） | DN | mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 精度等级 |  | 二级 |
| 压力损失 |  | ≤0.025MPa（常用流量） |
| 工作压力 |  | ≤1.6 MPa |
| 冷热适用范围 |  | 冷、热两用 |
| 防护等级 |  | IP54 |
| 允许温度范围 |  | ℃ | 4-95 |
| 最大流量 | Qmax | m3/h | 30 | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 | 500 | 800 |
| 常用流量 | Qn | m3/h | 15 | 25 | 40 | 60 | 100 | 150 | 250 | 400 |
| 最小流量 | Qmin | m3/h | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.4 | 4 | 6 | 10 | 16 |
| 长度 | L | mm | 280 | 275 | 220 | 240 | 240 | 290 | 340 | 360 |
| 接管长度 | L1 | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宽度 | W | mm | 160 | 160 | 200 | 215 | 215 | 280 | 330 | 400 |
| 高度 | H | mm | 160 | 160 | 200 | 215 | 215 | 280 | 330 | 400 |
| 连接螺纹 | M |  | 4-M16 | 8-M16 | 8-M16 | 8-M16 | 8-M16 | 8-M20 | 8-M20 | 8-M20 |
| 重量 |  | kg | 10.75 | 12.1 | 13.55 | 15.65 | 21.2 | 28.25 | 38.85 | 51.1 |