# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 润达科技产业园建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 承德天润达生物科技有限公司 |
| 法人代表 | 薛永强 | 联系人 | 郭淑文 |
| 通讯地址 | 河北省平泉市北五十家子镇北五十家子社区 |
| 联系电话 | 15076955876 | 传 真 | —— | 邮政编码 | 067506 |
| 建设地点 | 河北省平泉市北五十家子镇北五十家子社区 |
| 立项审批部门 | 平泉市行政审批局 | 批准文号 | 平审批投资备字 [2018]23号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | 水果和坚果加工（C1372）；中药饮片加工（C2730）；有机肥料及微生物肥料制造（C2625）；保健食品制造（C1491） |
| 占地面积 (平方米) | 22666.67 | 绿化面积 (平方米) | —— |
| 总投资 (万元) | 7500 | 其中：环保 投资(万元) | 50 | 环保投资占总投资比例 | 0.67% |
| 评价经费 (万元) | —— | 预期投产日期 | 2020年1月 |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 承德天润达生物科技有限公司位于冀蒙交界处，坐落在中国最大的杏仁交易地平泉。公司成立于2017年，营业务为农业科学研究和实验发展；非金属废料和碎屑加工处理；有机肥料及微生物肥料制造、销售；污水处理；食用菌收购、销售；本地中药材种植、收购、销售；助剂（活性炭）制造、销售；出口本企业生产的产品、进口本企业生产所需要的原辅材料；食品生产、销售。承德天润达生物科技有限公司决定在平泉市北五十家子社区新建润达科技产业园建设项目，年加工杏核3万吨、脱苦杏仁2000吨、中药材3000吨，酵素提取1000吨，杏仁苷2吨，有机肥2万吨。 根据《中华人民共和国环境保护法》及《建设项目环境保护管理条例》有关要求，该项目应进行环境影响评价，建设单位委托河北圣泓环保科技有限责任公司承担该项目的环境影响评价工作。项目占地34亩，主要建设生产车间、仓储库房30000m2，烘干机、脱苦设备等50台（套）。新上杏核、中药材、酵素、有机肥生产线4条。其中①杏仁及酵素生产对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》，项目类别属“三、食品制造业-16营养食品、保健食品、冷冻饮品、食用冰制造及其他食品制造-其他（手工制作和单纯分装除外）”，该工艺的环境影响评价类型为环境影响报告表；②药材加工对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》，项目类别属“十六、医药制造业-42中成药制造、中药饮片加工-其他”，该工艺的环境影响评价类型为环境影响报告表；③有机肥生产主要利用农林生物质废料，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》，该工艺类别属“三十、废弃资源综合利用业-86废旧资源（含生物质）加工、再生利用-其他”，该工艺的环境影响评价类型为环境影响报告表。 综上，本项目的环境影响评价类型为环境影响报告表。评价单位接收委托后，组织技术人员对项目进行了现场调查、资料收集与整理等工作，在此基础上完成项目环评报告的编制工作。 评价单位在对建设项目的选址、规模、性质等进行分析之后，确定项目评价范围内无自然保护区、水源保护地、风景名胜区及重要自然和文化遗产保护地等特殊敏感目标，项目选址所在地为工业用地，详见附件1，选址合理。通过环境影响分析可知，在采取相关污染防治措施的前提下，各类污染物符合达标排放要求，对区域环境质量影响较小。项目已在平泉市行政审批局备案，详见附件2，备案文号为“平审批投资备字[2018]23号”，项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》中规定的“限制类”及“淘汰类”项目，所用工艺和设备不涉及《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》中的淘汰落后类工艺装备，符合产业政策要求；项目建设符合国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范、相关规划要求，符合环境准入条件。 项目主要关注的环境问题为废气、废水、噪声等，通过对项目施工和运营过程产生的各种废气、污水、噪声、固体废物等进行源强核算、环境影响分析、各治理措施的可行性分析和达标预测分析可知，项目建设不会对项目所在区域环境功能造成显著影响，具有环境可行性。 二、工程概况 项目名称：润达科技产业园建设项目 建设单位：承德天润达生物科技有限公司 项目用地：项目总占地面积22666.67m2，建筑面积30000m2。 生产规模：年年加工杏核3万吨、脱苦杏仁2000吨、中药材3000吨，酵素提取1000吨，杏仁苷2吨，有机肥2万吨。 建设地点：项目选址于平泉市北五十家子镇北五十家子社区，厂区中心地理坐标为东经118°49'4.13"，北纬41°22'6.80"。详见附图1项目地理位置图。 四邻关系：项目北侧紧临乡间小路，隔路为黑里河；东侧紧临乡间小路，东侧484m为老哈河；南侧临近空地；西侧紧临承德亚欧果仁有限公司，西侧552m为省道S252平青乐线。详见附图四邻关系图。 厂区平面布置：厂区总体近似长方形，南北长约189m，东西宽约120m；北侧为厂区入口，北侧自西向东依次为有机肥车间、办公室、酵素车间，北侧自西向东依次为仓库、药材车间、杏核车间。详见平面布置图。现状如下图： 项目厂区所在地 工程建设内容：项目主要建设内容为主要建设杏核、药材加工、酵素、有机肥生产等主要生产车间、库房及办公区域等。项目组成见表1。 表1 项目组成一览表 序号 类别 建设内容 备注 1 主体工程 杏核车间 车间占地面积3240m2，2F，设置杏核加工生产线，安装破壳设备、振动筛、比重机、烘干机等生产设备 药材加工车间 车间占地面积3500m2，2F，设置药材加工生产线，安装清洗罐、切割机、烘干机等生产设备 酵素生产车间 车间占地面积3000m2，2F，设置酵素加工生产线，安装打瓜机、发酵罐等生产设备 有机肥生产车间 车间占地面积3260m2，2F，设置生物有机肥生产线，安装配料机、造粒机、冷却机、自动包装机、混料机、烘干机、筛选机、破碎机等生产设备 2 辅助工程 仓库 仓库占地面积3700m2，主要用于堆放原材料及成品 办公 建筑面积300m2，用于工作人员办公 3 公用工程 给水 厂区自备水井1口，为生产生活供水 排水 采用雨污分流方式，雨水采用自排水方式，通过厂内布置的排水管网排出厂外；生产废水及生活污水依托排放至承德亚欧果仁有限公司污水处理站 供电 由平泉市北五十家子镇电网供电 供暖 生产生活所需热量依托承德亚欧果仁有限公司余热锅炉 4 依托工程 污水处理 承德亚欧果仁有限公司污水处理站规模为240m3/d 采用“格栅+潜水搅拌调节+CAF涡凹气浮+两级水解酸化+一次斜管沉淀+四级生物接触氧化+二次斜管沉淀+一级水解酸化+四级生物接触氧化+三次斜管沉淀+多介质过滤+活性炭过滤+二氧化氯强氧化破氰”，出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标后用于杏树灌溉。 原环评废水产生量为133.5 m3/d，根据企业提供资料，目前该污水处理站日处理量为140 m3/d，剩余容量100 m3/d。 5 环保工程 废气 ①杏核生产线废气主要有原料清理过程及杏仁杏壳筛分过程产生的粉尘，企业拟采用“集气罩+单机布袋除尘器”处理； ②药材加工生产线废气主要是药材筛分过程产生的粉尘，企业拟采用“集气罩+单机布袋除尘器”处理； ③有机肥生产线废气包括秸秆粉碎过程、发酵后物料粉碎筛分过程产生的粉尘，企业拟采用“集气罩+单机布袋除尘器”处理；有机肥及酵素发酵过程产生的异味，企业拟采用“集气罩+活性炭吸附+15m高排气筒P排放” ④酵素生产线废气主要是发酵过程产生的异味，与有机肥发酵过程产生的异味协同处理。 废水 本项目废水包括生活污水及生产废水，生活污水经化粪池预处理后与生产废水经污水管网排放至承德亚欧果仁有限公司污水处理站 噪声 主要为生产设备及风机噪声，采取基础减振、厂房隔声等措施 固体废物 项目固体废物主要为南瓜子、酵素渣、杏壳、残次杏仁药材、砂石泥土等杂质、废活性炭、废包装物及生活垃圾。 南瓜子、杏壳及废活性炭集中收集后转移至承德亚欧果仁有限公司综合利用；酵素渣、残次杏仁药材集中收集后外售给养殖场；砂石泥土等杂质定期还田；废包装物和生活垃圾集中收集，定期由环卫部门清运处置 主要生产设备： 项目主要生产设备详见下表： 表2 生产设备清单 序号 名称 规格型号 单位 数量 杏核生产车间 1 清理设备 TXJ系列 台 1 2 分选机 WQQT4758 台 1 3 破壳设备 LJ-009000 台 1 4 比重机 HF-100型 台 5 皮带机 B=600MML=10M 台 1 6 包装机 SG2-5000三头自动称重包装机级 台 1 7 电瓶叉车 0.5T升高2m 台 1 8 离心机 / 台 1 9 搅拌罐 1m3 个 5 10 烘干机 ZQ750-40.17 台 1 酵素生产车间 1 打瓜机 / 台 1 2 发酵罐 10m3 台 1 3 烘干机 ZQ750-40.17 台 1 4 压滤机 / 台 1 药材加工车间 1 清洗机 SZ-5000型 台 1 2 切割机 SJ-400 台 2 3 烘烤房 / 间 1 4 分选机 WQQT4758 台 5 包装机 SG2-5000三头自动称重包装机级 台 1 6 | 手动托盘车 300Kg 台 12 7 电瓶叉车 0.5T升高2m 台 1 有机肥车间 1 粉碎机 1T/h SG-1 台 2 2 料仓 Ф4×3.5m 间 1 3 料仓 Ф3.2×3.5m 间 1 4 料仓 Ф1.2×2.5m 间 1 5 微机配料系统 6头 台 4 6 槽式翻抛机 / 台 3 7 槽式输送机 250×320L=75m 台 2 8 斗式提升机 21T/hL=2.5m 台 5 9 皮带输送机 B=800mL=50m 台 5 10 皮带输送机 B=800mL=75m 台 3 11 提料机 2T/4m 台 3 12 槽式输送机 320×450L=55m 台 3 13 连续拌合机 2T/h 台 2 14 转鼓造粒机 / 台 2 15 槽式输送机 350×450L=17m 台 5 16 回转式烘干机 ZQ750-40.17 台 17 回转式冷却机 ZQ500-40.17 台 1 18 包装机 SG2-5000三头自动称重包装机级 台 1 19 电瓶叉车 0.5T升高2m 台 1 原辅料及能源消耗： 本项目主要原辅材料及能源消耗量见表3。 表3 项目主要原辅材料及能源消耗表 序号 名称 用量 状态及包装 备注 1 杏核 3万t 固体，袋装 原料仓库暂存 南瓜 1200t 固体，散装 2 中草药材（山楂、桔梗等） 3500万t 固体，袋装 3 畜禽粪便 1万t 固体，散装 4 玉米、棉花秸秆 0.6万t 固体，散装 5 菌剂 1100t 固体，袋装 6 硫酸铵 1000t 固体，袋装 7 微量元素 200t 固体，袋装 8 氨基酸 1200t 固体，袋装 9 粘合剂 500t 固体，袋装 10 包装袋 100t / 11 活性炭 10t 固体，散装 / 12 酵素罐（10L） 10万个 固体，袋装 13 电 10万kW·h/a / 由平泉市北五十家子镇电网供电 14 新鲜水 2350 m3/a / 厂区自备水井 公用工程： 1、给排水：项目用水包括生产用水和员工生活用水。生产用水为有机肥发酵用水、酵素发酵用水、杏仁脱苦用水、造粒工序用水，药材清洗用水及清洗用水。总用水量82.27m3/d，24680m3/a，总排水量为64.13m3/d，19240 m3/a。 有机肥发酵、酵素发酵、造粒用水量占产品3%，则年用水量为630m3/a（根据物料湿度情况加水），发酵、造粒用水全部进入产品，不外排；杏仁脱苦过程中搅拌浸泡水量按照原料：水=1:2.5计，一批杏仁需换4次水，则用水量为20000m3/a；药材清洗水量按照原料：水=1:1计，为3000m3/a。此外，地面和设备需要清洗，清洗用水300 m3/a。 项目劳动定员为50人，厂区不设食宿，根据《河北省用水定额》（DB13/T 1161.3-2016）用水定额第3部分生活用水定额，同时结合项目实际情况核定项目用水量，工作人员用水量按50L/人·d计算，则用水量为2.5m3/d，750m3/a，排水量为2 m3/d，600m3/a。 生活污水经化粪池预处理后与生产废水经污水管网排放至承德亚欧果仁有限公司污水处理站。水量平衡表见下表，水平衡图如图1所示。 表4 水量平衡表 序号 用水项目 用水量（m3/a） 耗水量（m3/a） 排水量（m3/a） 1 有机肥发酵、酵素发酵、造粒 630 630 0 2 杏仁脱苦 20000 4000 16000 3 药材清洗 3000 600 2400 4 生活用水 750 150 600 5 清洗用水 300 60 240 总量 24680 5440 19240 图1 项目水平衡图 2、供电：项目电源引自平泉市北五十家子镇供电线路，项目年用电量10万度。 3、供热：项目生产生活所需热量依托承德亚欧果仁有限公司主厂区的余热锅炉。 劳动定员及生产班制：本项目劳动定员为50人，每班8小时工作制，年生产300天。 项目投资：项目总投资7500万元，环保投资50万元，占总投资比例0.67%。投资全部由企业自筹。 项目实施时间：2018年5月筹备开工建设，建设期20个月，于2020年1月底投产运行。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： （1）原有污染情况 本项目为新建项目，项目所在地为闲置空地，不存在原有环境问题。 （2）主要环境问题 项目所在区域周围为农村与工业混杂环境。周边存在部分工业企业；居民住宅均以平房为主，冬季取暖均以散烧煤和薪炭为主。因此，区域污染源主要为工业污染，主要污染物有工业废气、废水、固体废物等；居民生活面源污染，主要污染物有生活污水、生活垃圾以及冬季取暖期产生的烟气中的烟尘、二氧化硫及氮氧化物。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况： 1、地理位置 平泉市，地处河北省东北部，冀、辽、内蒙三省区的的交界处，燕山山脉末端瀑河上游，地理坐标为东经118º20′-119º13′，北纬40º40′-41º22′。县境东西相距最宽74公里，南北相距最长115公里，总面积3307.8平方公里。县区北依内蒙古自治区宁城县，东邻辽宁省凌源市，西接承德县，南与宽城县接壤。县城位于县境中部平泉镇，西南距北京293公里，距石家庄489公里，西距承德市市区90公里。 北五十家子镇位于河北省承德市平泉市最北部，是河北省的北大门，西、北与内蒙古宁城县接壤，东、南分别与平房乡和黄土梁子镇毗邻。2010年5月5日撤销蒙和乌苏蒙古族乡建镇。镇内交通便利，平双公路贯穿全境。 2、地形地貌 平泉市区域地形地貌概况是河北地质构造四个区中的内蒙古背斜区，西北高、东南低，地质构造及地层岩性比较复杂，长期间遭受内外应力的作用，形成了现代的地貌轮廓。绝大部分地区形成了侵蚀构造地形。在东部形成了构造剥蚀地形。县区地貌类型复杂，以中低山和丘陵为主。山脉多呈东西走向，地势北高南低，自西北向东倾斜，平均海拔500米左右。西北部光头山地势最高，海拔1756米；西南部永安乡八道河村地势最低，海拔335米，南部山脉岩性多为石灰岩、凝灰岩，北部花岗岩居多。在山间低洼的河谷中有堆积地形的出现。缺点是土壤含沙量偏大，土质疏松，保水保肥差，易引起风蚀水侵。 3、气候、气象 平泉属大陆性季风型气候。由于地貌复杂，高山丘陵交错起伏，川谷纵横，形成许多小气候区。总的特点是：寒冷期长，山谷风大，雨量集中，日照充足，昼夜温差大，四季分明，灾害性气候多。 春季（3～5月）：风大干旱，回暖较快。三月中旬后，日射增强，蒙古高压迅速北撤。虽仍有冷空气入侵，但降温强度减弱，气温回升较快。四月平均气温除五虎马梁以北不足7.5℃，其它地方均在7.9～9.0℃之间。此期，发源于太平洋上空暖湿季风尚未到来，降水虽比冬季增加，但其量甚微。全季降水在61～84毫米之间，占全年降水量的11～15%。此季，常处于蒙古和海上两个高压之间，西北和东南来的气流不断发生，南、北大风交替出现。平均风速3～5米/秒，风沙天气较多。 夏季（6～8月）：雨量充沛，高温高湿。全境受太平洋暖湿季风影响，经常出现大片降水区，雨量集中。季雨量一般320～480毫米。南部多于东北部，最多在450毫米以上，东北部最少时330毫米左右。全季以七月气温为最高，平均气温在22～23℃之间，极端最高气温，平泉镇为39.4℃，南部高达40℃，北部低于39℃。因高温时段持续时间短，昼夜温差大，故夏季并不酷热。 秋季（9～10月）：入秋后，日射减弱，太平洋高压南撤，西北季风增强，雨量骤减，气温速降。全季降水量在65～75毫米之间，约占全年雨量的13～15%。平均气温在14～16℃之间，风速2米/秒左右。 冬季（11～2月）：西北风呼啸，干冷。西北季风势力很强，寒流不断，由北、西两面入侵，干冷雪稀。一月平均气温在-14℃～9℃，极端最低气温，平泉镇为-31.4℃，北部低于-32℃。降水一般在13～23毫米之间，占全年总降水量的3～5%。 4、水文 平泉市水资源总量为3.56亿立方米，其中地表水资源总量为3.38亿立方米，地下水资源总量1.78亿立方米，人均占有水资源量为753.5立方米，仅为全国人均水资源量的1/3。平泉市境内河流分属滦河流域和辽河流域。滦河流域主要有老牛河、瀑河和青龙河；辽河流域主要有大凌河和老哈河，均为常年有水河流。五大河流均为自产径流，无客水流入，主要靠大气降水补给，降水季节性强，主要集中在夏秋季节，水资源匮乏，属资源性缺水和设施性缺水并存的贫水县。 区域内距项目最近地表水体为瀑河，瀑河其源有二：一是沙坨子乡石砬哈沟川里安杖子村同七家岱川的界山；二是瓦房店村同七家岱乡双河村、杨杖子村的界山南麓。两源在八家村南汇合，经过平泉镇、南五十家子蒙古族满族乡、小寺沟镇。党坝镇，从党坝镇的大石湖村八道河子庄出境，入宽城县。境内流长87公里，流域面积1342平方公里。海拔高度从源头山顶峰1080米，逐渐降至出境处的335米，坡降7.8‰。流水切割力很强，两岸支流冲刷沟发育。河水水位及径流量与降水量在时间上呈同步变化，全年约80%的径流量发生在降水集中的7至8月份。 地下水储存于第四系松散沉积层孔隙中，多为潜水。第四系覆盖层主要分布于河流流域地段，为冲积、洪积、坡积成因的砂砾、砾卵石河砂土层，不对称分布于河流两岸及山间河谷。瀑河沿岸砂砾、砂卵石层厚8～20米，上覆砂质粘土厚约3～5米。地下水来源于大气降水和河流渗透补给。 5、土壤 平泉市土壤主要为棕壤、褐土、草甸土3个土类，9个亚类，54个土属，100个土种。棕壤面积最大，有565万亩，占平泉市总面积的68.8%，垂直分布在南部海拔700m以上，北部800m以上的山地，植被较好，土壤肥力高；褐土面积218万亩，占平泉市总面积的26.5%，呈水平分布，多分布在棕壤以下的山地和河谷台阶地，植被破坏较早，土壤肥力及覆被率较低；草甸土面积较小，15.6万亩，占平泉市总面积1.9%，多分布在沿河两岸的低平地，土层深厚、湿润，地被物以草本为主。平泉市土壤有机质、氮、速效钾均属中等以上水平，速效磷中下等水平；土壤pH值7.5左右，土壤以中厚层为主，厚50cm以上的占44%，30-50cm占38%，小于30cm占18%。由于土壤类型齐全，酸碱度适宜，适合多种农作物、牧草、林木及经济林生长。 6、动植物 镇内动植物资源多样，拥有野兔、刺猬、沙鸡、杜鹃等各类飞禽走兽30余种，松、柏、杨等高大乔木40多种，荆、槐等矮小丛生灌木30余种，全镇森林覆盖率达50%。旅游资源得天独厚。“奚王避暑庄”、辽至元代遗址、平安寺等人文景观魅力凸显，“热河小八景”、石门化石山等地貌奇观鬼斧神工。

社会环境简况： 行政区划 平泉市共辖12镇7乡，1个城区街道办事处、11个社区、291个行政村、3375个居民组。12镇即平泉镇、黄土梁子镇、榆树林子镇、杨树岭镇、七沟镇、小寺沟镇、党坝镇、卧龙镇、南五十家子镇、北五十家子镇、桲椤树镇和柳溪镇；7乡即王土房乡、七家岱满族乡、平房满族蒙古族乡、茅兰沟满族蒙古族乡、台头山乡、松树台乡、道虎沟乡。2017年4月，经国务院批准，同意撤销平泉县，设立县级平泉市，以原平泉县的行政区域为平泉市的行政区域，平泉市由河北省直辖，承德市代管。 北五十家子镇全镇总面积116.2平方公里，辖9个行政村，100个居民组，13569口人，是汉、蒙、满、回等多个民族的聚居地。 经济发展 农业农村经济全面发展。两高一优农业和农业产业化经营稳步推进，平泉市初步形成了种子、食用菌、杏仁、林果业和畜禽养殖为主的五大特色产业。平泉市农田水利基本建设深入开展，农业生产条件不断改善。先后被列为全国商品粮、玉米制种、林木种子和肉牛生产基地县。 工业后劲大为增强。通过重点实施名牌战略和骨干带动战略，坚持不懈抓发展，上项目，努力培植工业体系，平泉市现已初步形成化工、食品、建材、矿业、玻璃制品、机械电子六大支柱产业和十大骨干企业。形成了以酒精、轮胎、玻璃制品、建材、电子等为主的一批优势产品。 平泉市铁路、公路在境内纵横贯通。铁路：锦州—承德、北京—丹东、承德—沈阳、包头—沈阳线，经县内65.5公里，三个车站货物吞吐能力在200吨以上，正在建设的“京沈客运专线”设立平泉北站，时速设计为350km/h，这一大动脉将极大促进了中国北方的经济发展。公路：承德—朝阳高速公路通车。境内有北京—沈阳（101线），平泉—双井两条国家级干线全长149.6公里。县级公路4条，全长98.3公里，乡级公路5206公里，就近港口，距天津溏沽港口330公里，秦皇岛港271公里，距首都机场293公里。 平泉市有6个国家银行、3个保险公司、2个城市信用社、47个农村信用社，从业人数911人，构成了覆盖平泉市的城乡金融服务网络。 电讯和邮政网络遍布平泉市各乡镇，国际、国内长途自动交换网、数字传真、图像传真等现代通讯工具已进入办公室和寻常百姓家。县内有110千伏变电站2座，25千伏变电站9座，总容时达6.1万千伏安，主要依托华北网供电。 境内矿产资源丰富。有萤石、沸石、方解石、膨润土、金、铁、铅、铜、钼等各类矿藏30余种，煤炭探明储量高达4000万吨。 交通 平泉市铁路、公路在境内纵横贯通。铁路：锦州—承德、北京—丹东、承德—沈阳、包头—沈阳线，经县内65.5km，三个车站货物吞吐能力在200吨以上，正在建设的“京沈客运专线”设立平泉北站，时速设计为350km/h，这一大动脉将极大促进了中国北方的经济发展。公路：承德—朝阳高速公路通车。境内有北京—沈阳（101线），平泉—双井两条国家级干线全长149.6km。县级公路4条，全长98.3km，乡级公路5206km，就近港口，距天津溏沽港口330km，秦皇岛港271km，距首都机场293km。 文化教育 平泉市共有各级各类学校104所，其中普通中学15所，职业中学1所，小学87所，特殊教育1所；各类学校在校生59833人，其中普通中学25494人，职业中学3889人，小学30320人，特殊教育130人；各类学校教职工4932人，其中专任教师3900人。

# 环境质量状况

| 区域环境质量现状及主要环境问题： 1、环境空气质量现状 项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本评价引用《2016年承德市环境状况公报》中平泉市环境空气常规现状监测统计资料，监测结果见表4。 表4 2016年平泉市环境空气质量监测结果表 污染物名称 环境空气质量综合指数 SO2 CO NO2 O3 PM10 PM2.5 年均值 6.57 29 2.1 32 195 94 45 标准（二级） / 60 4.0 40 160 70 35 | 注：1.CO的浓度单位是 mg/m3，PM2.5、PM10、NO2、SO2、O3的浓度单位是μg/m3；2.CO为24小时平均第95百分位数，O3为日最大8小时平均第90百分位数。 由上表可见，项目所在区域平泉市环境空气中，除了PM10年均值、PM2.5年均值和O3日最大8小时平均值均超标外，SO2年均值、NO2年均值和CO24小时平均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准值。 2、地表水环境质量现状 项目区域内主要河流为黑里河、老哈河，项目拟建地区域地表水环境质量良好。 3、地下水环境 项目选址地属于农村山区与工业混杂环境，项目拟建地区域地下水环境质量良好。 4、声环境质量现状 项目选址地属于农村山区与工业混杂环境，区域主要噪声来源为工业噪声、交通噪声、生活噪声，区域声环境质量一般。 5、生态环境 项目所在地主要为农村山区与工业混杂环境，区域主要植被为种植农作物、山地木本植物等，生态环境质量一般。 |
| --- | --- |
| 主要的环境保护目标： 项目评价范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境保护对象，依据本项目的环境污染特点，综合评价区域地形、地貌等自然环境，确定环境主要保护目标见下表： 表5 环境保护目标 环境要素 保护目标 功能 方向 距离 环境质量标准 大气环境 区域大气环境 —— —— —— 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 十家 居住 北 696 m 七家 居住 北 1004 m 红城 居住 北 1989 m 北河东 居住 东 1074 m 正河东 居住 东南 1870 m 北五十家子村 居住 南 1346 m 牛家窑 居住 西南 545 m 单家营子 居住 西 1166 m 地表水 | 黑里河 河流 北 30 m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准 老哈河 河流 东 484 m 地下水 区域地下水环境 —— —— —— 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准 声环境 区域声环境 —— —— —— 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类区标准。 生态环境 区域生态环境 —— —— —— —— 其他特殊保护环境敏感目标 无 |

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量 环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。NH3、H2S质量标准参照《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010），具体质量标准限值详见下表： 表6 环境空气质量标准 污染物 浓度限值 标准来源 年平均值 24小时平均值 1小时平均值 单位 SO2 60 150 500 μg/m3 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) （二级） NO2 40 80 200 CO / 4 10 mg/m3 O3 / 160 200 μg/m3 PM10 70 150 | / PM2.5 35 75 / TSP 200 300 / NH3 一次最高容许浓度0.2 mg/m3 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010） H2S 一次最高容许浓度0.01 mg/m3 注：日均值中O3为日最大8小时平均值，其余为24小时平均值。 2、水环境质量 地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14843-93）中的Ⅲ类标准。 3、声环境质量 评价范围内声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类区标准。具体质量标准限值详见下表： 表7 声环境质量标准 类 别 污染物名称 标准值 标准来源 声环境 等效连续A声级 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 1、大气污染物排放标准 施工期颗粒物的排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准和无组织排放监控浓度限值； 运营期有组织排放H2S、NH3、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2恶臭污染物排放标准值； 厂界颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组 |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 织排放监控浓度限值；厂界H2S、NH3、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界标准值二级标准。具体标准限值详见下表： 表8 大气污染物排放标准 类别 排放类型 污染因子 标准 标准来源 废气 有组织排放 （15m高排气筒） H2S 0.33 kg/h 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2恶臭污染物排放标准值 NH3 4.9 kg/h 臭气浓度 2000（无量纲） 企业边界无组织排放 颗粒物 1 mg/m³ 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 H2S 0.06 mg/m³ 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界标准值二级标准 NH3 1.58 mg/m³ 臭气浓度 20（无量纲） 2、噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准； 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准。具体标准限值详见下表： 表9 噪声排放标准 类别 排放类型 标准限值 标准来源 噪声 等效连续A声级 昼间≤70dB(A) 夜间≤55dB(A) 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准 3、固体废弃物控制标准 一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及环境保护部公告2013年第36号国家污染物控制标准修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据国家主要污染物总量控制指标要求，并结合该项目的排污状况，确定水污染物总量管理因子为COD、NH3-N；大气污染特征因子为H2S、NH3。废水排至承德亚欧果仁有限公司污水处理站处理，其总量纳入到污水处理厂总量中，管理总量COD：7.696 t/a、NH3-N：0.77 t/a、H2S：0.000576 t/a，NH3：0.0048 t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述： 1、施工期： 本项目施工期工艺流程及产污节点如下： 图2 施工期工艺流程图 工艺简介： 场地清理阶段：包括清运垃圾及弃土等； 土石方施工阶段：包括挖掘、打桩、砌筑基础等； 基础工程施工阶段：包括钢筋、混凝土工程，钢木工程，砌体工程、回填土； 主体工程施工阶段：包括建筑物主体施工及相应装修工程等； 扫尾工程阶段：包括回填土方和清理现场等。 2、运营期： 杏仁生产工艺简介： ①外购杏核原料，通过清理设备去除石头、砂砾等杂质。 ②由皮带输送至破壳设备，通过破壳设备将杏仁外壳碎裂，然后通过分选机把杏仁与杏壳分离。 ③通过比重机和人工挑选进一步除去碎仁和遗漏杏壳等杂质，部分杏仁合格后根据生产任务要求进行包装。 ④取部分杏仁进行脱苦处理，漂烫所需热源由承德亚欧果仁有限公司余热锅炉提供，脱苦后的杏仁烘干，根据生产任务要求进行包装。 具体工艺流程及产物环节如下： （排污节点：G废气； N 噪声；S固体废弃物） 图3 杏仁生产工艺流程和排污节点图 酵素生产工艺简介： 外购的南瓜先进行清洗，然后送入打瓜机，分离瓜肉和瓜子，南瓜子收集后转移给承德亚欧果仁有限公司综合利用，瓜肉送入发酵罐进行发酵，发酵后的原液经压滤机压滤后液体自动灌装机灌装至酵素罐里，滤渣收集后外售给养殖场。 （排污节点：G废气； N 噪声；S固体废弃物） 图3 酵素生产工艺流程和排污节点图 药材生产工艺简介： 药材原料验收入库后，先经清洗罐清洗干净（部分药材经过切割机切片或段），再通过烘烤车间进行烘干，完成后通过分选机进行筛选，再进入包装车间进行人工手选打包，最后入库准备销售。 具体工艺流程及产物环节如下： （排污节点：G废气； N 噪声；S固体废弃物） 图4 药材生产工艺流程和排污节点图 有机肥生产工艺简介： 首先将玉米、棉花秸秆粉碎，同畜禽粪便、微生物腐熟剂混合，采用“高温好氧快速堆肥发酵技术”由槽式自走式翻抛机进行翻堆，发酵槽60×4米，每日推进4米，15天发酵完成。 发酵腐熟好的物料经过筛分粉碎工序，添加微量元素、少量硫酸铵、氨基酸、粘合剂等物料进行搅拌，通过造粒、烘干、冷却、筛分生产出颗粒有机分，经检验合格后包装入库。 具体工艺流程及产物环节如下： （排污节点：G废气； N 噪声；S固体废弃物） 图5 有机肥生产工艺流程和排污节点图 表10 主要排污节点一览表 类别 序号 排污节点 污染物 所在生产 单元 产生 特征 去向 废气 G1 清理筛分 颗粒物 生产车间 间断 集气罩+单机布袋除尘器 G2 发酵 H2S、NH3、 臭气浓度 生产车间 间断 集气罩+活性炭吸附装置+15m排气筒P1、P2排放 废水 W1 清洗废水 SS 生产车间 间断 依托排放至承德亚欧果仁有限公司污水处理站 噪声 N 生产设备 等效连续A声级 生产车间 间断 声环境 固体废物 S1 生产 砂石泥土 等杂质 生产车间 间断 定期还田 S2 生产 杏壳 生产车间 间断 转移至承德亚欧果仁有限公司活性炭车间综合利用 S5 废气处理 废活性炭 生产车间 间断 S3 生产 残次杏仁药材 生产车间 间断 集中收集后外售给养殖场 S4 生产 废包装物 生产车间 间断 集中收集定期由环卫部门清运处置 S6 生产 南瓜子 生产车间 间断 转移至承德亚欧果仁有限公司南瓜子车间综合利用 S7 生产 酵素渣 生产车间 间断 集中收集后外售给养殖场

主要污染工序及源强核算： 一、施工期污染源及污染物 1、废气 项目施工期产生的废气包括施工扬尘和运输扬尘，其中施工扬尘主要为工程施工和建筑材料装卸、堆放等施工过程产生的扬尘，根据对多个建筑施工工地的扬尘情况进行的类比调查，施工场界周边无组织排放浓度一般可以达到4-6mg/m3；运输扬尘为建筑材料运输过程产生的扬尘，根据对多个建筑施工工地进行类比调查，运输扬尘浓度一般可以达到2-4mg/m3。 2、废水 项目施工期产生的废水包括施工废水和施工人员盥洗废水，其中施工废水主要来自施工过程中砂浆搅拌、混凝土养护、施工设备清洗等，施工废水和施工人员盥洗废水产生量较小。 3、噪声 项目施工期产生的噪声包括设备噪声和运输噪声，其中设备噪声主要来源于施工机械运转，源强一般在70-95dB（A）；运输噪声源于运输车辆，源强一般在70-85dB（A）。 4、固体废物 项目施工期产生的固体废物包括建筑垃圾和生活垃圾，建筑垃圾排放特征是时间短、而且是局部的，建筑垃圾产生量约为1t/a；施工人员30人，生活垃圾按0.5kg/d·人核算，施工人员生活垃圾产生量约为15 kg/d。 二、运营期污染源及污染物 1、废气 本项目废气主要包括杏核清理及杏仁杏壳筛分过程产生的粉尘，药材筛分过程产生的粉尘，秸秆粉碎过程、发酵后物料粉碎筛分过程产生的粉尘以及发酵过程产生的废气。 针对杏核清理及杏仁杏壳筛分过程产生的粉尘，药材筛分过程产生的粉尘，秸秆粉碎过程、发酵后物料粉碎筛分过程产生的粉尘，建设单位拟将破碎机、筛分机置于封闭生产车间内，在各产尘点位安装集尘罩收尘，收集的粉尘经分别经单机布袋除尘器处理，处理风量为3200m3/h，年工作2400h，颗粒物初始浓度为200mg/m3，产生速率为0.64kg/h，单机布袋除尘器集气率80%，净化效率≥99.5%，治理后废气与未收集的废气无组织排放，排放速率为0.13kg/h。 针对有机肥及酵素发酵过程产生的废气，建设单位拟于发酵设备上方设置集尘罩，并经活性炭吸附装置吸附处理，处理风量为5000m3/h，年工作2400h，H2S初始浓度0.12 mg/m3，产生速率为0.0006kg/h，NH3初始浓度1 mg/m3，产生速率为0.005kg/h，臭气浓度初始浓度20，产生速率为0.1。活性炭吸附装置集气率80%，净化效率50%，治理后废气有组织H2S排放浓度0.048 mg/m3，排放速率为0.00024kg/h，NH3排放浓度0.4mg/m3，排放速率为0.002kg/h，臭气浓度排放初始浓度8，排放速率为0.04。未收集废气无组织排放，H2S排放速率为0.00012kg/h，NH3排放速率为0.001kg/h，臭气浓度排放速率为0.02。 表11 本项目废气产生和排放情况 产生环节 产生情况 风机风量m3/h 排放情况 废气治理措施及净化效率 产生量t/a 产生速率kg/h 产生浓度mg/m3 排放量t/a 排放速率kg/h 排放浓度mg/m3 杏仁杏壳筛分过程 1.536 0.64 200 3200 0.31 0.13 无组织排放 集气罩+单机布袋除尘器 药材筛分过程 1.536 0.64 200 3200 0.31 0.13 无组织排放 集气罩+单机布袋除尘器 秸秆粉碎过程 1.536 0.64 200 3200 0.31 0.13 无组织排放 集气罩+单机布袋除尘器 发酵后物料粉碎筛分过程 1.536 0.64 200 3200 0.31 0.13 无组织排放 集气罩+单机布袋除尘器 发酵过程 H2S 0.00144 0.0006 0.12 5000 0.000576 0.00024 0.048 集气罩+活性炭吸附+15m高排气筒P排放 NH3 0.012 0.005 1 0.0048 0.002 0.4 臭气浓度 0.24 0.1 20 0.096 0.04 8 H2S 活性炭吸附装置集气率80%，未收集废气无组织排放 0.00012 无组织排放 NH3 0.001 臭气浓度 0.02 2、废水 项目用水包括生产用水和员工生活用水。生产用水为有机肥发酵用水、酵素发酵用水、杏仁脱苦用水、造粒工序用水，药材清洗用水及清洗用水。总用水量82.27m3/d，24680m3/a，总排水量为64.13m3/d，19240 m3/a。生活污水经化粪池预处理后与生产废水经污水管网排放至承德亚欧果仁有限公司污水处理站。 3、噪声 项目噪声主要为生产设备噪声，源强为70-95dB（A）；运输噪声源于运输车辆，源强一般在70-85dB（A）。 4、固体废物 本项目运营期固体废物主要为南瓜子、酵素渣、杏壳、残次杏仁药材、砂石泥土等杂质、废活性炭、废包装物及生活垃圾。 生活垃圾按0.5kg/d·人核算，项目运营时间为300d/a，员工为50人，则生活垃圾产生量为7.5t/a；南瓜子产生量10 t/a，酵素渣产生量190 t/a，杏壳产生量4500t/a，残次杏仁药材1000 t/a，砂石泥土等杂质100 t/a，废活性炭10 t/a，废包装物1 t/a。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 施工期 | 施工 | 无组织扬尘 | 4-6mg/m3 | 周界外浓度最高点 ≤1mg/m3 |
|  |  | 运输 |  | 2-4mg/m3 |  |
|  | 运营期 | 杏仁杏壳筛分过程 | 颗粒物 | 200 mg/m3 1.536t/a | 无组织排放0.13kg/h |
|  |  | 药材筛分过程 | 颗粒物 | 200 mg/m3 1.536t/a | 无组织排放0.13kg/h |
|  |  | 秸秆粉碎过程 | 颗粒物 | 200 mg/m3 1.536t/a | 无组织排放0.13kg/h |
|  |  | 发酵后物料粉碎筛分过程 | 颗粒物 | 200 mg/m3 1.536t/a | 无组织排放0.13kg/h |
|  |  | 发酵过程 | H2S | 0.12 mg/m3 0.00144 t/a | 有组织0.048 mg/m3，0.000576 t/a |
|  |  |  |  |  | 无组织0.00012 kg/h |
|  |  |  | NH3 | 1 mg/m3 0.012 t/a | 有组织0.4 mg/m3，0.0048 t/a |
|  |  |  |  |  | 无组织0.001 kg/h |
|  |  |  | 臭气浓度 | 20 0.24 | 有组织浓度8，排放量0.04 |
|  |  |  |  |  | 无组织排放速率0.02 |
| 水污 染物 | 施工期 | 施工人员 | 生活污水 | 少量 | 洒水降尘，不外排 |
|  |  | 施工 | 施工废水 | 少量 |  |
|  | 运营期 | 药材清洗 | 生产废水 | 水量64.13m3/d，19240 m3/a |
|  |  |  |  | SS 300mg/L 5.772t/a | SS 300mg/L 5.772t/a |
|  |  |  |  | COD 400mg/L 7.696t/a | COD 400mg/L 7.696t/a |
|  |  | 办公生活 | 生活污水 | BOD5 200mg/L 3.848t/a | BOD5 200mg/L 3.848t/a |
|  |  |  |  | NH3-N 40mg/L 0.77t/a | NH3-N 40mg/L 0.77t/a |
| 噪声 | 施工期 | 施工设备 | 噪声 | 70～95dB(A) | 昼间≤60 dB（A） 夜间≤50 dB（A） |
|  |  | 施工车辆 |  | 70～85dB(A) |  |
|  | 运营期 | 生产设备 | 噪声 | 70～95 dB（A） | 昼间≤60 dB（A） 夜间≤50 dB（A） |
| 固体 废物 | 施工期 | 施工 | 建筑垃圾 | 少量 | 回收利用 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 少量 | 定期清运至指定地点 |
|  | 运营期 | 办公生活区 | 生活垃圾 | 7.5t/a | 集中收集定期由环卫部门清运处置 |
|  |  | 生产车间 | 杏壳 | 4500t/a | 转移至承德亚欧果仁有限公司活性炭车间综合利用 |
|  |  |  | 废活性炭 | 10 t/a |  |
|  |  |  | 残次杏仁药材 | 1000 t/a | 集中收集后外售给养殖场 |
|  |  |  | 砂石泥土等杂质 | 100 t/a | 定期还田 |
|  |  |  | 废包装物 | 1 t/a | 集中收集定期由环卫部门清运处置 |
|  |  |  | 南瓜子 | 10 t/a | 转移至承德亚欧果仁有限公司南瓜子车间综合利用 |
|  |  |  | 酵素渣 | 190 t/a | 集中收集后外售给养殖场 |
| 主要生态影响： 由于项目建设期间对土地进行平整、开挖等施工，扰动地表土壤，破坏了原有地表土壤，改变了原有土地形态，随着工程的施工将形成多处不稳定的坡面，暴雨条件下表层土壤造成水土流失，是土壤蓄水量减少，降低了地表的水土保持功能，因此，在施工期内容易造成水土流失，对原生境存在一定影响。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 施工期产生的废气包括施工扬尘和运输扬尘。 （1）施工扬尘 施工扬尘主要为土地平整、工程施工、建筑材料装卸和堆放等施工过程产生的扬尘，建设单位拟采取的措施如下： ①施工场地平整工程中势必造成地表的扰动形成扬尘，在进行场地平整作业时及时洒水降尘； ②建筑原料、废弃物料装卸、堆存过程中，控制物料装卸高度及方式、粉状物料堆加盖防风抑尘网，降低扬尘产生量； ③分段施工、合理安排施工工期，尽量减少同一时间内的开挖土量，降低扬尘产生量； ④建施工单位加强监管，对现场作业人员进行环境保护方面的培训教育，严格按照《承德市人民政府办公室关于印发承德市建筑施工现场管理暂行办法的通知》承市政办字〔2010〕150号文件要求进行施工作业。 （2）运输扬尘 运输扬尘为建筑材料运输过程产生的扬尘，建设单位拟采取的措施如下： ①施工场地内的运输道路均应做硬化处理，并对运输道路及时进行清扫； ②建筑原料、建筑垃圾运输过程中，运输车辆应减速慢行，运输道路洒水降尘、控制车速，降低扬尘产生量。 本项目施工期较短、工程较小，在采取以上措施后，施工期扬尘可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值的要求，对区域大气环境影响较小。 2、水环境影响分析 施工过程中产生的少量废水，主要来自混凝土养护和砂浆拌和工序，以及雨后地表径流形成的泥浆水。因此，施工期间可在施工现场临时修建简易沉淀池，沉淀池需远离河道，可将施工场地混凝土养护和砂浆拌和工序废水引流至沉淀池沉淀处理后，用于施工场地降尘，这样即可达到降尘的效果又可保证废水不外排。 项目施工人员均来自于当地，项目施工期间生活污水产生量很小，主要为施工人员的盥洗水，这部分生活污水可用作洒水降尘，不外排。因此，项目施工期间对区域水环境影响较小。 3、声环境影响分析 在施工过程中，噪声主要来自施工机械和运输车辆辐射的噪声，源强一般在70-95dB（A）。另外，由于工程需消耗一定量的建筑材料，在运输过程中，将使通向工地的道路车流量增加，产生的交通噪声给运输路线沿途的声环境产生一定的影响。 施工期噪声影响虽然是暂时的，但是施工过程中采用的施工机械一般都具有噪声高、无规则等特点，如不加以控制，将会对区域环境产生影响。因此，为减少噪声影响，本评价提出以下措施： ①施工期间选用产生噪声值较低的施工设备，从源头消减噪声； ②施工现场不得安装混凝土搅拌机，全部使用预拌混凝土，运输车辆要通过减速慢行以降低交通噪声； ③施工期间建筑材料和建筑垃圾的运输路线优化选择，尽量避开居民区，且路过居民区禁止鸣笛； ④施工期间严格控制施工时间，晚22：00至次日早6：00禁止施工； ⑤加强施工期管理，施工单位设专人负责施工机械的保养和维护，保养和维护要有切实可行的规章制度，要定期对现场工作人员进行培训，每个工人都要严格按照规范使用各类机械，避免因故障产生突发噪声。 以上措施均在建筑施工单位的工程实际中广泛采用，应用实践表明以上措施切实可行，采用后能较好地减轻建筑施工噪声对周围环境的影响，项目施工期产生的噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。 4、固体废弃物环境影响分析 施工期间固体废弃物主要为施工建设过程中产生的建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾，临时堆存地点需远离河道。建筑垃圾产生量较小。施工过程产生的建筑垃圾部分回收利用，不能回收利用的都直接运至指定的建筑垃圾场处理。施工过程中施工人员生活垃圾产生量较小，采取集中收集，定期交由当地环卫部门处置，对周边环境影响较小。

营运期环境影响分析： 1．运营期大气环境影响分析 本项目废气主要包括杏核清理及杏仁杏壳筛分过程产生的粉尘，药材筛分过程产生的粉尘，秸秆粉碎过程、发酵后物料粉碎筛分过程产生的粉尘以及发酵过程产生的废气。 （1）有组织排放废气 针对发酵过程产生的废气，建设单位采用槽式翻抛机自动推进物料，废气产生量较少，于发酵设备上方设置集尘罩，并经活性炭吸附装置吸附处理，处理风量为5000m3/h，治理后废气经15m高排气筒P排放，活性炭吸附装置集气率80%，净化效率50%，治理后废气有组织H2S排放速率为0.00024kg/h，NH3排放速率为0.002kg/h，臭气浓度排放速率为0.04。 项目运营期有组织废气点源参数见下表（臭气浓度无质量标准，暂不预测）。 表12 点源排放参数调查清单 采用的估算数据内容 数据参数 选择源 生产车间排气筒 H2S NH3 源强排放速率（kg/h） 0.00024 0.002 排气筒高度（m） 15 排气筒内径（m） 0.4 排放速度（m3/h） 5000 预测点距地面高度（m） 0 废气排放温度（K） 273.15 排气筒出口处环境温度（K） 273.15 输入城市/乡村选项（U=城市、R=乡村） R 排气筒底部的地形高度（m） 0 最小、最大计算点距离（m） [10,2500] 计算评价等级时，不考虑建筑物下洗、复杂地形，仅考虑平坦地形。选择气象数据时，选择全部的稳定度和风速组合1。 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)所推荐采用的估算模式SCREEN3对本项目生产车间废气点源排放情况进行预测。 表13 点源估算模式计算结果表 污染物 生产车间 H2S NH3 距源中心下风向距离D（m） 下风向预测浓度C1（mg/m3） 浓度占标率P1（%） 下风向预测浓度C1（mg/m3） 浓度占标率P1（%） 10 2.61E-19 0 2.17E-18 0 100 6.58E-06 0.07 5.49E-05 0.03 200 7.97E-06 0.08 6.64E-05 0.03 400 8.17E-06 0.08 6.80E-05 0.03 600 9.41E-06 0.09 7.84E-05 0.04 800 9.51E-06 0.1 7.93E-05 0.04 1000 8.53E-06 0.09 7.11E-05 0.04 1200 8.53E-06 0.09 7.11E-05 0.04 …… 2500 5.51E-06 0.06 4.59E-05 0.02 下风向最大值 9.70E-06（701m） 0.1 8.08E-05（701m） 0.04 表14 大气环境敏感点污染物预测结果 敏感点 距离（m） 生产车间 H2S NH3 牛家窑 545 9.70E-06 8.08E-05 十家 696 9.53E-06 7.94E-05 七家 1004 8.51E-06 7.09E-05 北河东 1074 8.55E-06 7.13E-05 单家营子 1166 8.56E-06 7.13E-05 北五十家子村 1346 8.33E-06 6.94E-05 正河东 1870 7.02E-06 5.85E-05 红城 1989 6.71E-06 5.59E-05 运营期发酵过程有组织排放H2S、NH3、臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2恶臭污染物排放标准值。估算模式已经考虑了最不利的气象条件，由以上估算结果可知，本项目实施后各大气污染源最大落地浓度占标率较低，满足《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）标准要求。各环境空气敏感区的预测值不存在超标情况，对周边环境空气敏感点的环境空气质量不会造成明显影响。 （2）无组织排放废气 杏核清理及杏仁杏壳筛分过程产生的粉尘，药材筛分过程产生的粉尘，秸秆粉碎过程、发酵后物料粉碎筛分过程产生的粉尘，分别经单机布袋除尘器处理，单机布袋除尘器集气率80%，净化效率≥99.5%，治理后废气与未收集的废气无组织排放，排放速率为0.13kg/h。发酵过程产生的废气由集尘罩收集，并经活性炭吸附装置吸附处理，装置集气率80%，未收集废气无组织排放，H2S排放速率为0.00012kg/h，NH3排放速率为0.001kg/h，臭气浓度排放速率为0.02。 无组织面源排放参数调查清单见下表（臭气浓度无质量标准，暂不预测）。 表15 面源排放参数调查清单 污染源 污染物名称 源强kg/h 初始排放高度m 面源长度m 面源宽度m 厂界外1m处排放浓度mg/m³ 杏核破碎车间 颗粒物 0.13 10 81 40 0.00374 药材加工车间 颗粒物 0.13 10 87.5 40 0.00958 有机肥、酵素生产车间 颗粒物 0.13 10 156.5 40 0.0003011 H2S 0.00012 2.78E-7 NH3 0.001 2.316E-6 厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；厂界H2S、NH3、臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界标准值二级标准。 ①大气环境防护距离 本次大气环境影响评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)所推荐采用的估算模式SCREEN3，该估算模式SCREEN3嵌入了多种预设的气象组合条件，包括一些最不利的气象条件，所以经估算模式可计算出某一污染源对环境空气质量的最大影响程度和影响范围。通过对场界排放浓度的估算可知：本项目无组织颗粒物、H2S、NH3厂界排放浓度达标，不存在超标点，故本项目不需设置大气防护距离。 ②卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）的有关规定，评价分别对颗粒物、H2S、NH3的无组织排放卫生防护距离进行计算，确定项目无组织排放源的卫生防护距离。采用该方法推荐的计算公式进行计算。 卫生防护距离计算结果列表如下： 表16 卫生防护距离计算结果 污染源 类型 污染物 A B C D 卫生防护距离(m) 杏核破碎车间 面源 颗粒物 470 0.021 1.85 0.84 3.6012 药材加工车间 面源 颗粒物 470 0.021 1.85 0.84 5.4907 有机肥生产车间 面源 颗粒物 470 0.021 1.85 0.84 8.4344 H2S 0.4385 NH3 0.1546 根据上述计算结果及“工业建设单位卫生防护距离标准制定方法”中有关规定，“卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时级差为100m；超过1000m时级差为200m”，据此，杏核破碎车间的卫生防护距离为50m，药材加工车间的卫生防护距离为50m，有机肥及酵素生产车间颗粒物、H2S、NH3的卫生防护距离均为50m，卫生防护距离在同一级别，项目卫生防护距离级别应该提高一级为100m。 综上，最终确定项目杏核破碎车间的卫生防护距离为50m，药材加工车间的卫生防护距离为50m，有机肥生产车间的卫生防护距离为100m，本项目距离最近的保护目标 ，卫生防护距离内无常驻居民，满足卫生防护距离要求。卫生防护距离包络图见下图。 图6 卫生防护距离的包络线图 2．地表水环境影响分析 项目用水包括生产用水和员工生活用水。生产用水为有机肥发酵用水、酵素发酵用水、杏仁脱苦用水、造粒工序用水，药材清洗用水及清洗用水。总用水量82.27m3/d，24680m3/a，总排水量为64.13m3/d，19240 m3/a。 生活污水经化粪池预处理后与药材清洗废水经污水管网排放至承德亚欧果仁有限公司污水处理站。承德亚欧果仁有限公司污水处理站属于承德亚欧果仁有限公司年产3800吨杏仁产品建设项目的附属设施，该项目已取得平泉县环境保护局审批意见及验收意见，详见附件。 承德亚欧果仁有限公司污水处理站规模为240m3/d，采用“格栅+潜水搅拌调节+CAF涡凹气浮+两级水解酸化+一次斜管沉淀+四级生物接触氧化+二次斜管沉淀+一级水解酸化+四级生物接触氧化+三次斜管沉淀+多介质过滤+活性炭过滤+二氧化氯强氧化破氰”，出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标后用于杏树灌溉。原环评废水产生量为133.5 m3/d，根据企业提供资料，目前该污水处理站日处理量为140 m3/d，剩余容量100 m3/d。可以满足本项目排水量64.13m3/d依托排放的需求。 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A--地下水环境影响评价行业分类表，本项目杏仁及酵素生产属于N轻工-107其他食品制造-除手工制作和单纯分装外的，地下水环境影响评价行业类别为IV类；药材加工属于M医药-92中成药制造、中药饮片加工-其他，地下水环境影响评价行业类别为IV类；有机肥生产属于U城镇基础设施及房地产-155废旧资源（含生物质）加工、再生利用-其他，地下水环境影响评价行业类别为IV类。 按该导则要求，IV类项目可不开展地下水环境影响评价。项目运营期间生活污水及生产废水合理处置，针对化粪池及配套污水管网采取防腐防渗处理，渗透系数≤10-7cm/s，该项目的建设不会对区域地下水水环境产生明显影响。 3．声环境影响分析 项目生产过程产生的噪声为设备机械噪声，噪声源强范围为70~85dB(A)，生产设备在车间内封闭运行，采用厂房封闭、设备基础减震等措施，车间外噪声可降低至60dB(A)以下，项目采用8小时白班工作制，夜间不生产，噪声的排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2级标准要求。项目周边200m内无村落等主要环境保护目标，项目噪声对区域声环境质量无明显影响。 4．固体废弃物影响分析 项目固体废物主要为南瓜子、酵素渣、杏壳、残次杏仁药材、砂石泥土等杂质、废活性炭、废包装物及生活垃圾。由于本项目活性炭吸附的主要是生物质发酵过程产生的废气，主要成分为NH3和H2S，不属于化工行业生产过程中产生的废活性炭，故本项目产生的废活性炭收集后转移至承德亚欧果仁有限公司活性炭车间综合利用；南瓜子收集后转移至承德亚欧果仁有限公司南瓜子车间综合利用；酵素渣、残次杏仁药材集中收集后外售给养殖场；砂石泥土等杂质定期还田；废包装物和生活垃圾集中收集，定期由环卫部门清运处置。采取上述措施后，项目各类固体废物妥善处置，对区域环境影响较小。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工、运输 | 扬尘 | 施工时设置不低于2.5m的防尘围档，场地洒水滞尘，及时清扫路面；运输车辆减速慢行，易起尘物料运输及堆存放进行苫盖等。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控限值要求 |
|  | 运营期 | 杏仁杏壳筛分过程 | 颗粒物 | 将破碎机、筛分机置于封闭生产车间内，在各产尘点位安装集尘罩收尘，收集的粉尘经分别经单机布袋除尘器处理 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控限值要求 |
|  |  | 药材筛分过程 | 颗粒物 |  |  |
|  |  | 秸秆粉碎过程 | 颗粒物 |  |  |
|  |  | 发酵后物料粉碎筛分过程 | 颗粒物 |  |  |
|  |  | 发酵过程 | H2S、NH3、臭气浓度 | 于发酵设备上方设置集尘罩，并经活性炭吸附装置吸附处理，治理后废气经15m高排气筒P排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）相应限值要求 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工人员 | 生活污水 | 临时沉淀池沉淀后用于降尘 | 不外排 |
|  |  | 施工 | 施工废水 |  |  |
|  | 运营期 | 生产 | 材清洗废水 | 生活污水经化粪池预处理后与生产废水排放至承德亚欧果仁有限公司污水处理站处理 | 不外排 |
|  |  | 办公生活 | 生活污水 |  |  |
| 噪 声 | 施工期 | 施工设备 | 噪声 | 选用低噪声设备，施工现场不得安装混凝土搅拌机，晚22点至次日早6点禁止施工，运输车辆减速慢行等。 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 昼间≤70dB（A） 夜间≤55dB（A） |
|  |  | 车辆 | 噪声 | 运输车辆减速慢行等 |  |
|  | 运营期 | 生产设备 | 机械噪声 | 设备基础减震，车间封闭 | 昼间≦60dB（A） 昼间≦50dB（A） |
| 固 体 废 弃 物 | 施工期 | 施工 | 建筑垃圾 | 部分回收利用，其余直接运至指定的建筑垃圾场处理 | 妥善处置 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 统一收集后定期交由当地环卫部门处置 |  |
|  | 运营期 | 生产车间 生产车间 | 杏壳 | 集中收集后转移至承德亚欧果仁有限公司活性炭车间综合利用 | 妥善处置 |
|  |  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  |  | 南瓜子 | 集中收集后转移至承德亚欧果仁有限公司南瓜子车间综合利用 |  |
|  |  |  | 残次杏仁药材 | 集中收集后外售给养殖场 |  |
|  |  |  | 酵素渣 |  |  |
|  |  |  | 砂石泥土等杂质 | 定期还田 |  |
|  |  |  | 废包装物 | 集中收集，定期由环卫部门清运处置 |  |
|  |  | 办公区 | 生活垃圾 |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 该项目的建设改变原有地貌，造成一定的水土流失，地表植被遭到了一定破坏。项目建设对区域生态环境影响较小。通过加强绿化，植被覆盖水平较项目建设前有所提高，土壤水土保持功能得到一定强化。 |
| 环保措施可行性论证 （1）技术可行性论证 针对杏核清理及杏仁杏壳筛分过程产生的粉尘，药材筛分过程产生的粉尘，秸秆粉碎过程、发酵后物料粉碎筛分过程产生的粉尘，建设单位在各产尘点位安装集尘罩收尘，收集的粉尘经分别经单机布袋除尘器处理；针对发酵过程产生的废气，建设单位于发酵设备上方设置集尘罩，并经活性炭吸附装置吸附处理。 布袋除尘器结构组成由：除尘器出灰斗、进排风道、过滤室（中、下箱体）、清洁室、滤袋及（袋笼骨）、手动进风阀，气动蝶阀、脉冲清灰机构等。除尘过程：含尘气体由进气口进入中部箱体，从滤袋外进入布袋内，粉尘被阻挡在滤袋外的表面，净化的空气进入袋内，再由布袋上部进入上箱体，最后排出。布袋除尘器的工作机理是含尘烟气通过过滤材料，尘粒被过滤下来，过滤材料捕集粗粒粉尘主要靠惯性碰撞作用，捕集细粒粉尘主要靠扩散和筛分作用。滤料的粉尘层也有一定的过滤作用。布袋除尘器除尘效果的优劣与多种因素有关，但主要取决于滤料。布袋除尘器的滤料就是合成纤维、天然纤维或玻璃纤维织成的布或毡。根据需要再把布或毡缝成圆筒或扁平形滤袋。根据烟气性质，选择出适合于应用条件的滤料。通常，在烟气温度低于120℃，要求滤料具有耐酸性和耐久性的情况下，常选用涤纶绒布和涤纶针刺毡；在处理高温烟气(<250℃)时，主要选用石墨化玻璃丝布；在某些特殊情况下，选用炭素纤维滤料等。袋式除尘器具有很高的净化效率，即使捕集细微的粉尘效率也可达99％以上，而且其效率比高，且易运行，环保措施稳定性和有效性得到保障。 活性炭吸附装置常用于工业生产上的有害气体的吸附，以及废水的深度处理上。废气进入活性炭吸附装置后，由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学健力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物质及气味从而被吸附，废气经活性炭吸附后，进入设备排气系统，最终由15m高排气筒排放。 本项目废水主要为药材清洗废水及生活污水。生活污水经化粪池预处理后与生产废水排放至承德亚欧果仁有限公司污水处理站。承德亚欧果仁有限公司污水处理站属于承德亚欧果仁有限公司年产3800吨杏仁产品建设项目的附属设施，该项目已取得平泉县环境保护局审批意见及验收意见。原环评废水产生量为133.5 m3/d，根据企业提供资料，目前该污水处理站日处理量为140 m3/d，剩余容量100 m3/d。可以满足本项目排水量64.13m3/d依托排放的需求。 本项目产生的噪声主要为生产设备噪声，采取基础减振、厂房封闭隔声和距离衰减等降噪措施。 项目固体废物主要为南瓜子、酵素渣、杏壳、残次杏仁药材、砂石泥土等杂质、废活性炭、废包装物及生活垃圾。本项目产生的废活性炭、杏壳收集后转移至承德亚欧果仁有限公司活性炭车间综合利用；南瓜子收集后转移至承德亚欧果仁有限公司南瓜子车间综合利用；酵素渣、残次杏仁药材集中收集后外售给养殖场；砂石泥土等杂质定期还田；废包装物和生活垃圾集中收集，定期由环卫部门清运处置。 项目采用的废气、污水、噪声、固体废物防治措施简单易行，通过类比同类型工程，项目污染防治措施效果显著，技术、经济可行。 （2）经济可行性论证 项目环保设施建设费用为50万元，占项目总投资的0.67%，环保设施投资处于企业可接受范围，环保措施在经济上可行。 （3）长期稳定运行和达标排放可靠性论证 经技术可行性论证，项目所采用的各项环保设施、措施可行，在此基础上执行建设单位环境管理与监测计划后，项目采取的各环保措施可保持长期稳定运行并满足达标排放要求。 |

# 结论与建议

一、结论 1、工程概况 承德天润达生物科技有限公司润达科技产业园建设项目选址于于平泉市北五十家子镇北五十家子社区，厂区中心地理坐标为东经118°49'4.13"，北纬41°22'6.80"。项目总占地面积22666.67m2，建筑面积30000m2。年加工杏核3万吨、脱苦杏仁2000吨、中药材3000吨，酵素提取1000吨，杏仁苷2吨，有机肥2万吨。 2、环境质量现状结论 （1）大气环境 根据《2016年承德市环境状况公报》，项目所在区域平泉市环境空气中，除了PM10年均值、PM2.5年均值和O3日最大8小时平均值均超标外，SO2年均值、NO2年均值和CO24小时平均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准值。 （2）地表水环境 项目区域内主要河流为黑里河、老哈河，项目拟建地区域地表水环境质量良好。 （3）地下水环境 项目选址地属于农村山区与工业混杂环境，项目拟建地区域地下水环境质量良好。 （4）声环境 项目选址地属于农村山区与工业混杂环境，区域主要噪声来源为工业噪声、交通噪声、生活噪声，区域声环境质量一般。 （5）生态环境 项目所在地主要为农村山区与工业混杂环境，区域主要植被为种植农作物、山地木本植物等，生态环境质量一般。 3、环境影响分析结论 （1）施工期环境影响评价结论 项目施工期主要污染物是扬尘、废水、噪声、固体废物。建设单位采取洒水降尘、控制物料装卸高度、车辆减速慢行及加强监管等措施后，扬尘的影响可得到有效控制；施工废水用于场地降尘；噪声源采取选用产生噪声值较低的施工设备、控制施工时间及施工机械定期保养和维护等降噪措施，厂界噪声达标；固体废弃物分类收集、去向合理，不会产生二次污染。 （2）营运期环境影响评价结论 ①大气环境影响评价结论 杏核清理及杏仁杏壳筛分过程产生的粉尘，药材筛分过程产生的粉尘，秸秆粉碎过程、发酵后物料粉碎筛分过程产生的粉尘，建设单位拟将破碎机、筛分机置于封闭生产车间内，在各产尘点位安装集尘罩收尘，收集的粉尘经分别经单机布袋除尘器处理。发酵过程产生的废气，建设单位拟于发酵设备上方设置集尘罩，并经活性炭吸附装置吸附处理。 运营期厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；厂界H2S、NH3、臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界标准值二级标准。有组织排放H2S、NH3、臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2恶臭污染物排放标准值。 根据估算结果，本项目实施后各大气污染源最大落地浓度占标率较低，满足《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）标准要求。各环境空气敏感区的预测值不存在超标情况，对周边环境空气敏感点的环境空气质量不会造成明显影响。本项目不需设置大气防护距离，需设置卫生防护距离：杏核破碎车间的卫生防护距离为50m，药材加工车间的卫生防护距离为50m，有机肥及酵素生产车间的卫生防护距离为100m。本项目距离最近的保护目标牛家窑545m，卫生防护距离内无常驻居民，满足卫生防护距离要求。 ②地表水环境影响评价结论 本项目废水主要为药材清洗废水及生活污水。生活污水经化粪池预处理后与药材清洗废水经污水管网排放至承德亚欧果仁有限公司污水处理站。 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A--地下水环境影响评价行业分类表，本项目杏仁及酵素加工属于N轻工-107其他食品制造-除手工制作和单纯分装外的，地下水环境影响评价行业类别为IV类；药材加工属于M医药-92中成药制造、中药饮片加工-其他，地下水环境影响评价行业类别为IV类；有机肥生产属于U城镇基础设施及房地产-155废旧资源（含生物质）加工、再生利用-其他，地下水环境影响评价行业类别为IV类。按该导则要求，IV类项目可不开展地下水环境影响评价。为防止污染地下水环境，针对化粪池及配套污水管网采取防腐防渗处理，渗透系数≤10-7cm/s。 ③声环境影响分析 项目生产过程产生的噪声为设备机械噪声，采用厂房封闭、设备基础减震等措施，车间外噪声可降低至60dB(A)以下，项目采用8小时白班工作制，夜间不生产，噪声的排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2级标准要求。项目周边200m内无村落等主要环境保护目标，项目噪声对区域声环境质量无明显影响。 ⑤固体废弃物环境影响分析 项目固体废物主要为南瓜子、酵素渣、杏壳、残次杏仁药材、砂石泥土等杂质、废活性炭、废包装物及生活垃圾。杏壳、废活性炭集中收集后转移至承德亚欧果仁有限公司活性炭车间综合利用；南瓜子收集后转移至承德亚欧果仁有限公司南瓜子车间综合利用；酵素渣、残次杏仁药材集中收集后外售给养殖场；砂石泥土等杂质定期还田；废包装物和生活垃圾集中收集，定期由环卫部门清运处置。采取上述措施后，项目各类固体废物均妥善处理，对区域环境质量影响较小。 4、环境管理与监测计划 为了贯彻执行有关环境保护法规，及时了解项目及其周围环境质量变化情况，掌握环境保护措施实施的效果，保证该区域良好的环境质量，在项目区需要进行相应的环境管理。项目区应该有专门的人员或者机构负责环境管理和监督，并负责有关措施的落实，在施工期和运行期对项目区域生活污水、废气、固体废物等的处理、排放及环保设施运行状况进行监督，严格注意相关的排污情况，以便能够在出现紧急情况的时候采取应急措施。 （1）环境管理组织机构 设立控环境管理机构和环保专员，负责项目全周期(包括施工期和运行期)的环境保护工作。 （2）环境管理台账要求 将环保设施的运行情况、环保设施日常检查、排污口监测数据、环境事件等建立环境管理台账。 （3）环保设施及措施运行及维护费用保障计划 本项目环保设施建设费用为50万元，占项目投资比例0.67%，环保设施投资处于企业可接受范围。项目运营期，主要环保设施为废气处理设施，主要运行费用为电费、人工定期检修维护费等，运行费用较小，处于企业可接受范围内。 （4）环境监测计划 ①监测要求 监测工作中涉及监测点位布设、监测时段、采样方法、化验室分析、质量控制、数据统计等按照《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》、《环境影响评价技术导则》、《环境监测技术规范》和相应的环境标准要求进行。 ②监测因子及频率 表17 污染源监测计划 环境要素 监测位置 监测项目 频次 废气 发酵废气排气筒P H2S、NH3、臭气浓度 半年一次 厂界四周 颗粒物、H2S、NH3、臭气浓度 每季度一次 废水 厂区污水总排口 pH、COD、BOD5、SS、NH3-N 每季度一次 噪声 厂界四周外1m处 Leq（A） 每季度一次 5、总量控制指标结论 根据国家主要污染物总量控制指标要求，并结合该项目的排污状况，生活污水和生产废水排至承德亚欧果仁有限公司污水处理站处理，其总量纳入到污水处理厂总量中，确定水污染物总量管理因子为COD、NH3-N；大气污染特征因子为H2S、NH3。则总量控制指标分别为COD：7.696 t/a、NH3-N：0.77 t/a，H2S：0.000576 t/a，NH3：0.0048 t/a。 6、综合结论 项目的选址合理，符合国家及地方相关的产业政策要求；通过各项污染防治措施，污染物满足达标排放要求，区域环境质量受项目建设影响很小。从环境影响的角度分析在落实好各项环保措施、环境管理和监测计划的前提下，项目建设是可行的。 二、建议 1、在工程建设过程中，应切实落实好各项环保措施的实施，加强各项污染治理措施的监督和管理，严格执行“三同时”制度，确保环保设施正常运行，使各类污染物达标排放； 2、对生产设备和环保治理设备每年应定期检修维护，加强生产设备和环保治理设施的日常管理维修，确保生产设施和环保治理设施正常运行，污染物做到达标排放，杜绝生产事故和超标排放的污染事故发生。 3、加强生产人员的安全生产和环境保护教育，严格执行考核合格者上岗制度。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 土地性质证明 附件2 立项审批文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目区域地形图 附图3 项目四邻关系图 附图4 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

项目施工场地环境管理要求

| 项目 | 设备设施名称及防治措施 | 治理效果 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 噪 声 | 选用低噪声设备，施工现场不得安装混凝土搅拌机，晚22：00至次日早6：00禁止施工，中午12:00至14:00不得进行产生噪声的施工活动，运输车辆减速慢行 | 昼间≤70dB(A) 夜间≤55dB(A) | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
| 施 工 期 废 水 | 修建临时沉淀池，沉淀池需远离河道 | 回用 不外排 | 不外排 |
| 施 工 期 扬 尘 | 施工场地洒水滞尘，施工场地和道路地面硬化，施工场地设置不低于2.5m围挡，2m以上工程立面要采用规定的围网封闭，并保持完好、整洁物料运输、堆放要进行遮盖等 | 周界外浓度最高点≤1mg/m³ | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值 |
| 施 工 期 生 态 | 施工场地进行地面硬化；松散物料和建筑垃圾进行遮盖，临时堆存地点需远离河道 | 不造成明显的水土流失 | -- |

# 环保设施“三同时”验收清单

| 项目 | 污染防治设施名称 | 数量 | 功 能 | 验收标准 | 投资 估算 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 环 境 | 集气罩+单机布袋除尘器 | 4套 | 废气处理 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控限值要求 | 30 |
|  | 集气罩+活性炭吸附+15m高排气筒P排放 | 1套 | 废气处理 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）相应限值要求 |  |
| 水 环 境 | 化粪池及配套污水管网 | —— | 一般防渗 | 渗透系数k≤1×10-7cm/s | 12 |
| 噪 声 | 生产车间封闭，设备基础减振等措施 | —— | 降噪 | 《工业企业厂界环境噪声标准排放》（GB12348-2008）2类标准 | 6 |
| 固 体 废 弃 物 | 垃圾箱 | 根据实际需要配置 | 收集一般固废 | 妥善处理 | 2 |
| 合计 | —— | 50 |

# Text boxes

场地清理

土石方

基础工程

主体工程

扫尾工程

场地清理

土石方

基础工程

主体工程

扫尾工程

固废

固废

噪 声

扬 尘

50m

100m