# 01.建设项目基本情况

| 项目名称 | 佛冈县佛创石英砂有限公司年产60000吨石英砂建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 佛冈县佛创石英砂有限公司 |
| 法人代表 | 郑少滨 | 联系人 | 罗会元 |
| 通讯地址 | 佛冈县汤塘镇三门管理区下围队 |
| 联系电话 | 13828572831 | 传真 | / | 邮政编码 |  |
| 建设地点 | 佛冈县汤塘镇三门管理区下围队原三门再生纸厂房 |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | C3099其他非金属矿物制品制造 |
| 占地面积 (平方米) | 20310 | 绿化面积 （平方米） | 10000 |
| 总投资 (万元) | 300 | 环保投资 (万元) | 40 | 环保投资占总投资比例 | 13% |
| 评价经费 （万元） | / | 预投产日期 | 2018年3月 |
| 1.1项目背景及任务由来 1.1.1项目背景 石英砂是一种非金属矿物质，是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物，其主要矿物成分为SiO2，它是一种重要的工业矿物原料，广泛应用于玻璃、铸造、陶瓷、耐火材料、建筑、化工、磨料等工业。近几年来，随着建筑行业的发展，石英砂的利用范围随之增大，其广泛应用于房屋装修，建材建筑等，其在石材市场发展前景好，具有广阔的市场空间。 在此背景下，佛冈县佛创石英砂有限公司拟投资300万无在清远市佛冈县汤塘镇三门管理区下围队建设佛冈县佛创石英砂有限公司年产60000万吨石英砂建设项目（以下简称“本项目”）。 1.1.2任务由来 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关环保法律、法规，建项目需进行环境影响评价。结合本项目建设情况，检索《国民经济行业分类》（GBT4754-2017）及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年本）相关规定，项目属于“十九、非金属矿物制品业”类别中的“56-石墨及其他非金属矿物制品－其他”，应编制环境影响报告表。判定依据详见下表1.1-1。 1.1-1 本项目环境影响评价类别判定表 本次新建 项目内容 国民经济行业 类别及代码 建设项目环境影响评价 分类管理名录 本次新建项目 环评类别判定 年产60000吨石英砂建设（新建）项目 C3099其他非金属 矿物制品制造 十九、非金属矿物制品业56-石墨及其他非金属矿物制品 环境影响 报告表 受建设单位委托，四川省国环环境工程咨询有限公司承担了本建项目的环境影响评价工作。接受委托后，环评单位在现场踏勘、资料分析和环境监测的基础上，按照国家和地方的有关法律法规和政策、环境影响评价技术规范和标准，编制了《佛冈县佛创石英砂有限公司年产60000吨石英砂建设项目环境影响报告表》。对本建项目在施工期、运营期的产污环节、环保措施、环境影响、产业政策等情况进行详细评价分析，从环境保护角度评价本建项目建设的可行性。现呈报有审批权的环境保护管理部门组织评审，经审批后，可作为本项目建设时环保工程设计、管理、验收及环境保护行政部门监督的依据。 1.1.3评价目的 （1）调查建设项目厂址及周围地区环境质量现状，掌握评价区域的环境特征。 （2）分析论证建设项目“三废”排放情况，为环境影响预测提供基础数据，并为今后的环境管理工作提供科学依据。 （3）采用适当的预测模式，预测和评价项目建成后对项目区域的环境影响程度和范围，为环保治理设施的设计提供回馈建议。 （4）对建设项目的环境影响做出评价和结论；提出符合环境特征、具有可操作性的对策、建议、环境管理模式及环境监测方案，为相关环保主管部门提供决策依据。 1.1.4评价关注的主要环境问题 （1）内环境：原三门再生纸厂生产设备已拆除，其原有废水、废气、固废、噪声污染也随着消失，本项目利用其现有的厂房、办公室及污水处理站进行建设，运行期排放的各类生产废气对环境空气的影响，噪声对周围声环境的影响，生活污水对水环境的影响，各类固废对环境的影响；上述主要环境问题对评价范围内敏感点的影响。 （2）外环境：项目所在区域环境功能区划及已经存在的突出环境问题（如环境容量超负荷、用地违背规划、生态敏感目标受到威胁等问题）。 |
| 1.2工程内容及规模 1.2.1项目产品方案 本项目主要生产石英砂，产品方案详见下表。 表1.2-1 项目产品方案 序号 产品名称 规格 合计（吨） 1 石英砂 40-70# 60000 2 石英砂 70-100# 1.2.2建设内容及规模 本项目总投资300万元，其中环保投资40万元，占总投资的13%。本项目占地面积 20310m2，建筑面积5000m2，项目的建设内容及规模详见下表。 表1.2-2 项目建设内容及规模 类别 项目名称 建设内容及规模 备 注 主体 工程 厂房 一栋一层建筑(钢结构)，建筑面积3500m2，设原料区、水洗区、脱水区、烘干区、包装区、成品区 利用原有 辅助 工程 办公楼 一栋二层(砼结构)，建筑面积230m2 利用原有 公用 工程 给水工程 市政供水 排水工程 满足生产及生活要求 供电工程 市政供电 环保 工程 生产废水处理设施 中和沉淀池+反渗透 利用原有改造 生活污水处理设施 一体化生活污水处理设施 新建 废气处理设施 脉冲除尘器 噪声处理设施 合理布局，减振、隔声措施 固废处理设施 配建工业固废仓库一座，分类收集贮存 原有 1.2.3总图布置 从本项目总平面布置来分析，厂区主入口设在东南侧，紧邻106国道，生产车间利用三门再生纸厂厂房，位于项目南侧，生产车间东侧为办公室；车间北侧为停车场，方便物料装卸运输，项目边侧为废水处理设施。总平面布置功能分区合理，满足工艺流程要求。 1.2.4主要原材料及能源消耗 1.2.4.1项目原材料消耗情况 表1.2-3 主要原材料消耗一览表 序号 原辅材料名称 用量（t/a） 备注 1 石英砂 60000 2 草酸晶体（95%） 13 3 生石灰 7.7 4 碱式氯化铝（PAC） 0.05 表1.2-4 主要能源以及资源消耗一览表 能源名称 年耗量 来源 用途 用电 20万kWh/a 市政电网 生产及生活 用水 111818m3/a 市政给水管网 生产及生活 天然气 96t/a 外购 生产 1.2.4.2主要原辅料理化性质 石英矿的化学成分分析详见表1.2-5 表1.2-5 石英矿成分分析 成分名称 含量（%） 成分名称 含量（%） 灼减Loss 0.38 氧化镁MgO 0.01 氧化钙CaO 0.03 氧化钾K2O 0.14 三氧化二铝Al2O3 0.41 氧化钠NaO <0.01 二氧化硅SiO2 98.96 氧化钛TiO2 <0.01 氧化铁Fe2O3 0.022 石英砂：是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物，其主要矿物成分是SiO2 ，石英砂的颜色为乳白色、或无色半透明状，硬度7，性脆无解理，贝壳状断口，油脂光泽，密度为2.65，堆积密度(1-20目为1.6)，20-200目为1.5，其化学、热学和机械性能具有明显的异向性，不溶于酸，微溶于KOH溶液，熔点1750℃。 草酸：又名乙二酸，为白色粉末，味酸，无臭，溶于水乙醇、沸乙醇、乙醚、甘油；不溶于苯、氯仿和石油醚，相对密度1.9，熔点101~102℃（187℃无水），低毒。本项目草酸用于酸洗反应罐酸洗除矿石表面杂质，杂技成份主要为氧化铁Fe2O3、氧化镁MgO、氧化铝Al2O3等。 生石灰：化学式CaO，是常见的无机化合物外形为白色（或灰色、棕白），无定形，在空气中吸收水和二氧化碳，氧化钙与水作用生成氢氧化钙，并放出热量。溶于酸水，不溶于醇。本项目生石灰用于中和未反应完的草酸。 碱式氯化铝：分子式Al2(OH)nCl6-n，是一种无机高分子的高价聚合电解质混凝剂，可视为介于三氯化铝和氢氧化铝之间的一种中间水解产物，产品为黑色。碱式氯化铝能除菌、除臭、脱色、除氟、铝、铬、酚、除油、除浊、除重金属盐、除放射性污染物质，在净化各种污水中，具有广泛的用途。本项目碱式氯化铝用于中和沉淀池，絮凝净化废水 1.2.5项目主要设备 本项目主要设备清单，详见下表1.2-5。 表1.2-5 项目主要设备清单 序号 名 称 规模型号 数 量 备注 一、酸洗车间主要设备 1 酸洗罐 35－40吨 5个 2 热水炉 最高温度80℃ 1台 电加热 3 螺旋机 1台 脱酸洗砂 4 中和搅拌机 2台 5 旋转下料机 1台 6 给料机 250型 2台 7 输送带 23米 8 耐酸泵 1台 9 热水压力泵 1台 10 循环酸桶 3个 11 石英砂料仓 1个 二、烘干筛分车间 1 烘炉 1台 燃料为天燃气 2 直线筛 2台 3 自动包装机 6台 4 除铁机 6台 5 输送带 20米 6 提升机 1台 7 料仓1 2个 用于滤水 8 料仓2 1个 筛分料仓 9 布袋除尘器 1台 脉冲式 10 空压机 1台 1.2.6公用工程 1.2.6.1 给排水设计 标准规范：《室外给水设计规范》GB500B-2006；《室外排水设计规范》GB50014-2006；《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003； 设计范围：本项目设计包括厂区生产、生活及消防的给水、排水系统设计。 给水：项目生产用水及生活用水均由市政给水管网供给。 排水：本项目采用雨污分流制，雨水经道路和建筑物四周引水系统，将屋面和地面的雨水经暗渠接入厂区雨水排放总管道；项目生产废水经有效处理后30%经排污管网排入潖江，70%经反渗透处理后回用于生产，生活污水经一体化生活污水处理设施处理达标后经排污管网排入潖江。 1.2.6.2供配电设计 配电系统：本项目的日常供电采用市政供电系统，设置独立变电站，315KVA节能变压器。 电气照明：正常照明的光源以节能型荧光灯为主，荧光灯功率因数不小于0.9。 1.2.6.3垃圾收集 本项目生产区、办公区均设置垃圾收集点，由环卫部门定期清运处理。 1.2.6.4供热 本项目烘炉使用天燃气进行加热，不设其他供热设施。 1.2.6.6厂区绿化 厂区绿化系统全面规划，逐步完善，厂区绿化分为生产区绿化、生活办公区绿化。生产区绿化应选择抗粉尘的树种，绿化层次上应做到乔灌木相互结合，多植常绿树。噪音、粉尘漂浮多的建构物应加大绿化密度，有利于防尘、减振，同时配以绿篱、草皮、花木，使厂区四季常青，花木繁茂，形成良好的文明生产环境。 1.2.7劳动定员及工作制度 本项目劳动定员及工作制度，详见下表1.2-6。 表1.2-6 项目工作制度及劳动定员一览表 劳动定员 工作制度 年工作时间 备注 10人 8小时/天 2400小时 均不包食宿 1.3项目地理位置及周边环境状况 1.3.1项目地理位置 本项目选址于佛冈县汤塘镇三门管理区下围队，中心坐标E:113.519990，N:23.790500。建设地点水、电、道路、通信等基础设施配套齐全，建设条件良好。地理位置详见附图1。 1.3.2周边环境状况 本项目选址区东面为106国道，南面为山地，西面为山地，北面为潖江。本项目选址四至及敏感点分布详见附图2，周边环境现状详见附图3。 1.4与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 1.4.1区域污染源调查 本项目为新建，原有污染情况主要是原来征地三通一平及新建厂房时产生的水土流失因原来征地三通一平及建设厂房早已结束，故原有污染源也随之消失。 1.4.2区域主要环境问题 本项目区域为已建成工业片区，所在区域环境功能区划基本满足现有项目要求，未有明显的水土流失和地质灾害状况发生；到目前为止，本区域尚不存在突出环境问题（如环境容量超负荷、用地违背规划、生态敏感目标受到威胁等问题）。 |

# 02.编制依据及环境功能区划

2.1国家法律及文件 （01）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）； （02）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年修订）； （03）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.1.1）； （04）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订）； （05）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997.3.1）； （06）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2013年修订）》； （07）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年修订） （08）《中华人民共和国循环经济促进法》（2009.1.1）； （10）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日）； （09）《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）； （11）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年本）； （12）《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环保部2016年7月15日）； 2.2地方法规及文件 （01）《广东省建设项目环境保护管理条例》（2012年修正）； （02）《广东省环境保护规划纲要》（2006~2020年）； （03）《广东省大气污染防治行动方案(2014~2017年)》 （04）《关于印发广东省主体功能区规划的配套环保政策的通知》（粤环[2014]7号 （05）《关于实施差别化环保准入促进区域协调发展的指导意见》（粤环[2014]27号） （06）《清远市大气污染防治行动方案》（2014-2017年）； （07）《清远市主体功能区规划》（2010-2020）； （08）《佛冈县环境保护规划》（2004年）； （09）《佛冈县土地利用总体规划》（2010-2020）。 2.3 产业政策文件 （01）《产业结构调整指导目录》（工信部2013年修订）； （02）《部分工业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（工产业[2010]第122号》 （03）《广东省产业结构调整指导目录》（2007 本）； （04）《广东省主体功能区产业发展指导目录 》（2014 年本）； （05）《广东省企业投资项目实行清单管理的意见（试行）》粤府〔2015〕26号； （06）《清远市主体功能区产业发展指导目录》（2013年10月31日实施）； 2.4相关的技术标准规范 （01）《环境影响评价技术导则-总纲》(HJ 2.1-2016)； （02）《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ 2.2-2008)； （03）《环境影响评价技术导则-地面水环境》(HJ/T2.3-93)； （04）《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ 2.4-2009)； （05）《声环境功能区划技术规范》（GBT/15190-2014）; （06）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）； 2.5劳动保护和职业安全卫生标准规范 （01）《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》（劳动部1996第3号令） （02）《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002 （03）《建筑设计防火规范》GB50016-2014 （04）《中华人民共和国安全生产法》第70号主席令（2002.6.29） （05）《建筑物防雷设计规范》GB50057-94（2000年版） （06）《建材工业劳动保护工作暂行条例》（86）建材生字第82号 （07）《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》HG50058-92 （08）各专业有关设计规范 （09）当地有关规范文件 2.6建设单位提供的资料 （01）环评委托书、承诺书； （02）项目工程设计资料； （03）环评资料调查表。 （04）与项目有关的其他相关文件。 2.7环境功能区划 项目区域环境功能属性，详包一览表2.7-1 表2.7-1 建设项目环境功能属性一览表 编号 项 目 内 容 1 水环境能区 根据《广东省地表水环境功能区划》（粤环[2011]14号）潖江（佛冈县城湖滨至北江与浰江交汇处）属于Ⅲ类区域，执行《地表水环境质量标准》（GB383－2002）中的Ⅲ类标准。 2 环境空气功能区 项目所在地属二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 3 环境噪声功能区 项目所在地属2类区域，南西北面执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，东面位于106国道侧边界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准 4 基本农田保护区 否 5 风景名胜保护区 否 6 水库库区 否 7 是否城镇污水处理厂 集水范围 否 8 是否属煤气管道范围 否 9 是否现场搅拌混凝土 否 10 是否环境敏感区 否 11 土地利用规划 工业用地

# 03.建设项目所在地自然环境社会环境简况

3.1自然环境简况 3.1.1地理位置 项目拟选址于佛冈县汤塘镇三门管理区下围队，地理位置优越，交通便利。 佛冈县位于广东省中部，珠江三角洲北缘，清远市西南角，北江一级支流潖江的中上游，东经113º18'—113º47'，北纬23º40—24º07'。东北与新丰县交界，东南与从化市接壤，西南与清远市毗邻，西北与英德市相连。县境东西长50.92公里，南北宽25.57公里。全县地域面积1302平方公里，行政上隶属清远市管辖。佛冈县境内有106国道和京珠高速2条高等级公路贯穿全县。其中国道106线佛冈段（一级公路）贯穿全县6个镇，县城距广州90公里，距花都新白云国际机场52公里。铁路运输方便，县城至京广铁路英德火车站40.8公里。县内公路四通八达，村村通公路。 汤塘镇位于佛冈南部，因驻地北有温泉水塘而得名。京港澳高速公路在佛冈县设有三个出口，其中最近广州的出口离汤塘镇中心只有1.5公里。汤塘已融入了“广州一小时经济生活圈”。 3.1.2地质地貌 佛冈全县地势自东北向西南倾斜，境内低山、丘陵、谷地、平原交错，大多在海拔300米以下。全县地形呈东南—西北狭长槽状地形展布，局部为丘陵地形，海拔高程在100米左右；东北、西南为中、低山，北面最高为亚婆髻，海拔高程为1218.6米；南部为羊角山山脉，海拔高程一般在600—700米。整个地形呈东北高、西南低之势，东北部属高丘陵区，约占总面积的29%，有高岗、迳头两个镇；中部属中丘地区，约占总面积的41％，有水头、、石角两个镇。南、北部山脉是佛冈县与邻县的行政分划界线，亦是潖江水系与其它水系的分水岭。 本区域的地质主要以印支期及燕山期中期岩浆活动形成的紫红、灰色花岗岩为主，地面表层为砂质、砾质粘性土（花岗岩残积土、全风化花岗岩）、基岩为强风化花岗岩，弱风化花岗岩、微风化花岗岩组成。区域内无明显断层及不良构造，处于稳定地带，土质为花岗岩风化而成的坚硬黄土，适合于工程建筑物的基础建设。扩建项目建设区域为燕山期侵入体，岩性为中粗粒花岗岩，灰白色，中粗粒斑状结构，块状构造，未发现大的结构面组成的不稳定岩体，地质条件较好。 汤塘镇内低山、丘陵、谷地交错，气候温和，雨量充沛，北高南低，土壤肥沃，土层深厚，一年四季可种作物，以种水稻、甘薯、花生为主；矿产资源主要有铁矿和瓷土。 3.1.3水文状况 佛冈的河流水系主要由潖江和烟岭两条较大的河流组成。潖江发源于佛冈县境内通天蜡烛，自东北—西南贯穿整个佛冈县，是单向无潮汐河流，潖江是佛冈最大最长的河流，属北江一级支流。境内流经水头、石角、汤塘、龙山等镇，境外经清新区江口镇注入北江。潖江集雨面积1386平方公里，主河道长82公里，河段平均坡降为1.74‰。潖江在佛冈境内的流域面积为903.5平方公里，河段长69.3公里，河段平均坡降为1.98‰。潖江多年平均径流为1491mm，多年平均径流总量约17.81亿立方米。（不包括潖江二水的过境客水，约相当于年平均流量56.5m3/s），丰水年（P10%）的年径流量为23.87亿立方米，枯水年（P90%）的年径流量11.89亿立方米。潖江流域中，一级支流潖二水，集雨面积328平方公里，由从化鳌头、龙潭流入佛冈县龙山镇汇入潖江河。潖江流域面积占全县总面积的68%，其中耕地面积16.29万亩，占全县耕地面积的83.8%。 潖江在县城区域内主要支流有龙南河、龙溪河，在汤溏镇区域内有黄花河、四九河主要支流。潖江年内水位变化过程雨降雨过程一致，是典型的雨源型河流。根据《广东省地表水环境功能区划粤环》〔2011〕14号，潖江河（佛冈县城湖滨至北江与浰江交汇处）属Ш类区域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ш类标准。 3.1.4气候气象 佛冈地处低纬度区，属亚热带季风区，季风影响明显，属南亚热带湿润气候，高温多雨，阳光充足，年平均日照17小时。年平均气温22.6℃，实测最高气温38.9℃，最低气温-3℃，最大风力7级，最大风速17m/s。汛期锋面、低槽、热带气旋活动频繁，其中前汛期（4～6月）降雨主要由锋面、低槽天气形成；后汛期（7～9月）降雨主要是因南海热带气旋侵袭及其环流影响所形成。本区域暴雨以每年的4～6月发生最多，7～8月次之，历年特大洪水基本上都发生在4～7月。 汤塘镇境内以低山丘陵为主，地势东高西低，属于亚热带海洋性气候。气候温和，雨量充沛，冬天可见霜，不见雪。年平均气温20.6℃，极端最高气温为38.8℃，最低气温为-4.2℃，历年平均无霜期为266天，年平均降雨量2200毫米。 根据调查，评价区域范围内为工业建成区，人类活动频繁，未发现有受国家和地方保护的珍稀动植物。

3.2社会环境简况 3.2.1社会历史文化 佛冈县是清远市所辖的八个县、(市区）之一，地处广东省中部，珠江三角洲边缘，与广州从化、韶关新丰、清远英德和清远市清城区毗邻。2012年末，佛冈县辖高岗、迳头、水头、石角、汤塘、龙山6个镇，共6个乡级政区；设立78个村民委员会、12个居民委员会，共90个村（居）居民委员会；佛冈县户籍人口32.07万人，比上年减少0.74万人，下降2.3‰。 佛冈历代是兵家必争之地，两汉时分属南海郡中宿县、桂阳郡浈阳县；南北朝时，佛冈南部属浮护县、北部属浈阳县。隋唐时，属清远英德；清嘉庆十八年（1813年）设佛冈厅，民国初期改县，解放后曾先后归属韶关、广州、佛山管辖。佛冈县人杰地灵，名胜古迹众多，人文景观丰富。佛冈拥有风光绮丽的黄花湖旅游风景区、独领风骚的观音山自然保护区，雄伟挺拔的独凰山、奇险的黄花石寨，新兴的石联旅游度假区，以及大庙峡人文历史风景区。佛冈还有多处的史前文化遗址，且留存西周的古窑，春秋时期的青铜剑、唐宋的古道等。 汤塘镇位于佛冈县南部，面积230.3平方千米。2008年末户籍总人口70286人，其中非农业人口2689人。辖2个社区、19个行政村。镇政府驻106国道新塘路段。1951年属清远县第七区，1958年划入佛冈县，称汤塘乡。1958年更名漖江公社，1961年更名汤塘公社，1983年设区，1988年建镇。位于县境南部，距县城19公里，南距广州100公里。 3.2.2经济概况 经济概况：2015年，全县实现地方生产总值104.6亿元，同比增长10.3%，其中第一产业完成增加值10.5亿元，增长10.3%；第二产业完成增加值49.3亿元，增长10.4%；第三产业完成增加值45亿元，增长10.3%。全年规模以上工业企业增加值为40.78亿元，增长4.9%。完成固定资产投资38.92亿元，增长17.2%，其中工业完成13.79亿元，增长91%。地方一般公共预算收入9.8亿元，增长5.6%，其中税收收入5.9亿元，增长7.2%，增速均高于全市平均水平。全县实现社会消费品零售总额37.19亿元，增长9.6%。年末金融机构本外币存款余额112.6亿元，贷款余额65.9亿元，分别增长5%、13.1%。城乡居民可支配收入15 432元，增长9.4%。全县35个重点建设工程，总投资243.4亿元，其中市重点建设工程14个，已开工建设工程11个，完成投资12.44亿元，占年度投资计划的121%。南玻、顺意佳、加多宝、恒业等工程顺利投试产。招商引商工作取得新进展，引进雅迪、沃龙、骏鸿、科力、涞嵄等优质工程，全年合同投资13.5亿元，新旧工程实际完成投入18.26亿元，合同外资总额897万美元，实际利用外资1316万美元。 产业规划：2012年初，通过综合评选，汤塘镇、汤塘村被定为佛冈县第一批名镇名村试点，并委托广东省城乡规划设计研究院负责编制汤塘镇村建设规划。确立了“工业兴镇、旅游旺镇”的发展战略，充分打造“清远绿色经济强镇、粤北宜居山水名镇、南粤温泉之乡”。规划充分考虑汤塘镇、汤塘村周边温泉、古村、河流、湖泊等优越的旅游资源，把汤塘镇定位为：国际温泉宜居名镇，汤塘村定位为：时尚风情民俗名村。汤塘镇将在周边构建“一廊、三圈、五节点”为空间结构的名镇名村核心片。农业产业结构得到不断优化，有金鲜美米业、双凤凉果、广生元等一批省、市重点农业龙头企业。砂糖桔、竹山粉葛、四九荔枝、龙眼、马蹄等特色农业规模不断扩大，各具特色的“农家乐”不断涌现；城镇建设扩容提质不断加快。 3.2.3环保卫生设施建设情况 （1）汤塘镇污水处理厂 佛冈县水务局拟于汤塘镇区西部、潖江水电站引水河道以南，建设汤塘镇污水处理厂及配套管网工程，污水处理厂总占地面积约28536.5 m2，一期工程占地面积约8294.5m2，污水处理厂设计总规模2.0万m3/d，一期建设规模为1.0万m3/d，配套污水管网工程污水管，总长为4.6km，管径为DN400~DN600。一期工程预计投产日期为2017年12月。 （2）佛冈县生活垃圾卫生填埋场概况 佛冈县城随着扩容提质步伐的加快，县城人口不断增多，原先位于县城近郊的垃圾填埋场已不能满足日常所需及城市定位，为此佛冈规划建设新的生活垃圾卫生填埋场，2013年12月13日，位于汤塘镇升平村下刀排的县生活垃圾卫生填埋场正式动工建设，一期工程工程于2014年底建成并投入运行。 佛冈县生活垃圾卫生填埋场选址位于汤塘镇升平村下刀排村（京港澳高速以西），总投资为7303万元，占地389.03亩，垃圾填埋区位于场区的中部和西部，其中，一期工程位于场区的中间，呈不规则五边形，面积3.01万m2；填埋区二期工程位于场区西部，呈不规则长条形，面积4.96万m2；三期工程在一期、二期面积的基础上向周边延伸，继续在上方进行填埋，面积11.86万m2。填埋场设计总库容为292.57万m3，总有效库容为248.68万m3，可填埋垃圾量为298.41万吨；填埋场的服务年限约为22年，即服务期从2015年至2036年。佛冈县生活垃圾卫生填埋场由垃圾填埋区、渗滤液调节池、渗滤液处理站、雨水沉淀池、办公管理区、进场道路区、垃圾进场检查区（地磅房）等七个部分组成。 根据调查：佛冈县六大乡镇的生活垃圾都将规划为佛冈县生活垃圾卫生填埋场的接纳范围。

# 04.环境质量状况

4.1环境质量现状及主要环境保护目标 4.1.1水环境质量现状 根据《广东省地表水环境功能区划粤环》（〔2011〕14号），本项目评价区域地表水体为潖江河下游（佛冈县城湖滨段至北江与浰江交汇处），属于Ш类区域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ш类标准的要求。本次环评引用《佛冈县汤塘镇海业石英砂加工14000吨石英砂项目》中的监测数据，该监测数据监测时间为2017年9月2日，该监测河段未新增其他排污口，故该监测数据可反映本项目所在区域地表水质量现状，引用此数据可行。监测结果见下表。 表4.1-1 项目地表水监测断面监测结果 （单位mg/L,pH除外) 监测项目 pH值 CODCr BOD5 氨氮 DO 石油类 挥发酚 LAS 总磷 铅 粪肠 杆菌 监 测 点 位 W1项目断面 6.78 17.6 3.6 0.665 5.5 0.03 ND ND 0.09 ND 6300 W2项目断面上游500m 6.95 16.5 3.3 0.420 5.6 0.02 ND ND 0.05 ND 4900 W3项目断面下游1000m 6.70 18.5 3.8 0.821 5.3 0.04 ND ND 0.12 ND 8000 标准 6-9 20 4 1.0 5 0.05 0.005 0.2 0.2 0.05 10000 注：用ND表示检验数值低于方法最低检出限 监测数据表明，各监测断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ш类标准的要求。说明项目评价区域内的地表水质量良好。 4.1.2大气环境质量现状 项目所在地环境空气质量属于二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本次评价引用《佛冈县汤塘镇海业石英砂加工14000吨石英砂项目》中的监测数据，该项目监测点“刀排”与本项目距离约300米，本次评价引用的数据符合《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ 2.2-2008)对数据有效性的要求，该监测数据监测时间为2017年9月2日~8日，监测结果见下表。 表4.1-2 项目附近环境空气质量现状监测结果 监测点位 污染物 监测值浓度范围（mg/m3） （GB3095-2012）的二级标准（mg/m3） G1（空地） SO2小时值 0.014~0.045 0.50（小时浓度） NO2小时值 0.017~0.056 0.20（小时浓度） SO2日均值 0.030~0.036 0.15（日均浓度） NO2日均值 0.043~0.052 0.080（日均浓度） PM10日均值 0.051~0.060 0.15（日均浓度） G2（刀排） SO2小时值 0.012~0.040 0.50（小时浓度） NO2小时值 0.016~0.048 0.20（小时浓度） SO2日均值 0.027~0.032 0.15（日均浓度） NO2日均值 0.030~0.040 0.080（日均浓度） PM10日均值 0.041~0.051 0.15（日均浓度） 监测结果表明：项目评价区域内的SO2、NO2和PM10均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准的要求，说明项目评价区域内的环境空气质量良好。 4.1.3声环境质量现状 项目所在区域声环境功能区划属于2类区域，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。东面位于106国道侧边界，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准。根据深圳市高迪科技有限公司于2017年9月2日至9月3日对项目附近声环境进行的现状监测，监测结果详见下表，： 表4.1-3 项目边界声环境监测结果（单位：dB(A)） 序号 监测点位置 2017-9-2 2017-9-3 标准值 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1 N1项目东面边界外1m 53.2 44.3 52.6 43.8 70 55 2 N2项目南面边界外1m 55.1 46.2 54.8 45.2 60 50 3 N3项目西面边界外1m 54.3 45.7 53.7 44.3 60 50 4 N4项目北面边界外1m 53.1 43.4 520 52.0 60 50 监测结果表明，本项目南、西、北各边界昼夜噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准的要求，东面边界昼夜噪声检测值符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）4a类标准的要求，表明项目所在地声环境质量良好。 4.1.4生态环境现状 本项目片区已规划为工业用地，本项目周边区域山丘植被较好，有多种生物共存，未有明显的水土流失和地质灾害状况发生。 根据调查，评价区域范围内为工商混杂区，人类活动频繁，未发现有受国家和地方保护的珍稀动植物。 4.1.5主要环境保护目标 （1）项目的主要污染控制目标 ①环境空气质量：项目区域内的大气环境质量符合（GB3095-2012）的二级标准，确保周围区域的大气环境在项目建成后不受明显影响。 ②地表水环境：项目附近水体在运营期间不受明显影响，确保潖江河（佛冈县城湖滨段至北江与浰江交汇处河段）水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准要求。 ③声环境：项目南西北各边界声环境质量符合（GB3096-2008）中的2类标准要求，东面边界昼夜噪声检测值符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）4a类标准的要求。控制各种噪声源，要求项目南西北各边界厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求，东面边界厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准的要求。 （2）环境敏感点及环境保护目标 表4.1-4 主要环境保护目标 序号 环境敏感点 方位 距离 规模 环境保护目标 1 上刀排村 N 145m 174人 （GB3095-2012）中的二级标准 （GB3096-2008）中的2类标准 2 下刀排村 ＷN 250m 210人 （GB3095-2012）中的二级标准 3 升平村 N 826m 200人 4 三门村 ＷN 1000m 150人 5 潖江河 N 25m / （GB3838-2002）中的Ⅲ类标准 生态环境 根据调查，评价区域范围内尚无涉及自然保护区、饮用水源保护区、严格控制区、风景名胜区、森林公园、以及其他需要特别保护的受国家和地方保护的历史文物、文化遗址、重要政治文化设施等环境敏感区域。

# 05.评价适用标准

5.1环境质量标准 5.1.1《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）III类标准 表5.1-1 《地表水环境质量标准 》(GB3838-2002) 摘录 指标名称 PH 溶解氧 CODcr BOD5 石油类 氨氮 总磷 LAS III类标准数值 6-9 ≥5 ≤20 ≤4 ≤0.05 ≤1.0 ≤0.2 ≤0.2 （单位：mg/L，pH除外） 注: PH无量纲。 5.1.2《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准 表5.1-2 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准摘录 项目 SO2 NO2 PM10 二级标准限值 1小时平均 24小时平均 1小时平均 24小时平均 日平均 0.50 0.15 0.20 0.08 0.15 5.1.3 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准和4a类标准 本项目所在区域南西北面为2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）。东面执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准限值（昼间70dB(A)、夜间55dB(A)）。 5.2污染物排放标准 5.2.1水污染物排放标准 本项目营运期废水执行广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准。具体指标详见表5.2-1。 表5.2-1 广东《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 摘录 污染物 pH CODCr BOD5 SS 氨氮 （DB44/26-2001）一级标准（第二时段） 6~9 90 20 60 10 5.2.2大气污染物排放标准 装卸粉尘、筛分粉尘执行广东省《大气污染物排放标准》（DB44/27-2001）第二时段二级标准，详见下表。 表5.2-2 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）摘录 项 目 最高允许排放浓度（mg/m3） 无组织排放监控浓度限值 监测点 浓度（mg/m3） 颗粒物 120 周界外浓度最高点 1.0 5.2.3噪声排放标准 项目营运期南西北面厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)），东面执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准限值（昼间70dB(A)、夜间55dB(A)） 5.2.4固体废物 固体废物管理应遵循《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、《国家危险废物名录》的有关规定。一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单的有关规定。 5.3总量控制指标 根据《“十三五”节能减排综合工作方案》，“十三五”期间国家对化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物5种主要污染物实行节能减排总量控制计划。 本项目废水污染物总量控制指标建议值为：CODcr 2.77t/a，氨氮0.0011t/a。 营运期无二氧化硫、氮氧化物、总挥发性有机化合物的产排，因此，本项目无大气污染物总量控制指标值。 建设单位须向佛冈县环境保护提出上述总量申请，并按核定的总量进行排污。

# 06.建设项目工程分析

6.1施工期工程分析 项目租用原三门再生纸厂现有厂房进行建设，只需要进行简单的设备安装，无土建施工活动，故本评价不进行施工期环境影响分析。 6.2营运期工程分析 6.2.1营运期工艺流程及产污环节 6.2.1.1生产工艺流程 图6.2-1 生产工艺流程图 6.2.1.2生产工艺说明 外购经筛选目二氧化硅达到99.50%以上，目数为40-100目的石英砂，通过输送带送至酸洗灌（酸洗罐的技术参数详见表6.2-1），将草酸溶液（通过电加热至80℃的草酸溶液）加入酸洗罐中，密封反应8小时后放出反应罐中的草酸溶液至循环酸桶中，循环使用，循环使用3次后排入废水处理设施处理后回用。酸洗后的石英砂在螺旋机上进行水洗脱酸，脱酸后的石英砂经过机械脱水后经烘干机（燃料为天然气）烘干，烘干后的石英砂经输送带送至经振动筛分机筛分成不同规格的石英砂（分别为40-70目和70-100目），再将筛分后石英砂由输送带送至除铁机以去除铁质，最后将不同规格的石英砂进行包装。 说明：草酸与石英砂表面的杂质（杂质的主要成份为氧化铁Fe2O3、氧化镁MgO、氧化铝Al2O3）发生反应，从而达到去除石英砂表面的杂质及色度，以符合石英砂产品的品质要求。 烘干机燃料为天然气，天然气完全燃烧后主要产生二氧化碳和水，在此不作为废气分析。 表6.2-1 酸洗罐的技术参数 工艺名称 温度控制范围 时间（h） 压力（MPa） 酸洗 60~80℃ 8 0.15 6.2.2运营期污染源强分析 6.2.2.1营运期水污染源 项目营运期产生水污染主要为生产废水和生活污水。 生产废水 清洗废水：本项目在酸洗反应完后，对石英砂进行水洗脱酸。根据建设单位提供的资料，每吨石英砂需要2吨水清洗，则清洗用水量为120000t/a，排污系数按85%计算，则产生清洗废水量约102000t/a。 草酸酸洗废水：本项目酸洗后，酸洗罐中的草酸溶液放至循环酸桶循环使用，循环使用3次后排入废水处理设施进行处理。根据建设单位提供资料，每吨石英砂需要0.2kg草酸晶体，1kg的草酸晶体需兑水20kg用于配置酸洗罐的浸泡酸液，经计算本项目配酸所需要的水量为260吨，所需要的草酸溶液为273t/a，排污系数按85%计算，即产生的酸洗废水量约232t/a。 项目生产废水产生量为102232t/a，其水质情况为pH值3~4：SS 300mg/L，CODcr250mg/L，生产废水经中和沉淀处理达到《广东省水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准后，30%即30669.6t/a处理达标后的废水经厂区排污管网排入潖江，70%即71562.4t/a处理后的废水经反渗透处理后回用于生产。 表6.2-2 项目生产废水产排情况 废水（t/a） 名称 产生浓度 产生量(t/a) 排放浓度 排放量(t/a) 产生量 排放量 102232 30669.6 pH 3~4 － 6~9 － SS 300mg/L 9.20 60mg/L 1.84 CODcr 120mg/L 3.68 90mg/L 2.76 （2）生活污水 营运期项目劳动定员10人，均不在厂内食宿。根据《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014），用水量按40L/人·d，则生活用水量为0.4t/d，120t/a；排污系数按90％计算，则生活污水产生量为0.36t/d，108t/a。根据类比，生活污水水质情况为：CODcr250mg/L，BOD5150mg/L，NH3-N25mg/L，SS150mg/L。本项目生活污水经一体化生活污水处理设施处理后排入潖江河。 表6.2-3 营运期生活污水污染物产排情况 废水量 名称 产生浓度(mg/L) 产生量(t/a) 浓度(mg/L) 排放浓度(t/a) 108m3/a CODcr 250 0.027 90 0.0097 BOD5 150 0.016 20 0.0022 SS 150 0.016 60 0.0065 NH3-N 25 0.0027 10 0.0011 6.2.2.2营运期大气污染源分析 （1）装卸粉尘 运输进厂的石矿进厂时需要卸料、集堆，统一运至原料仓库，此过程中装卸料将会产生一定量的粉尘。 本项目采用山西环保科研所、武汉水运工程学院提出的自卸汽车卸料起尘量的经验公式估算，经验公式为： 式中：Q—自卸汽车卸料起尘量，g/次； u—平均风速，3m/s； M—汽车卸料量，t。 本项目原料年运输量为6万吨，装载车辆为10t自卸车，按每次满载，每年6万吨矿石装载量共需6000辆次。根据以上计算装卸过程产生的粉尘量为3.88g/次，23.28kg/a。 （2）筛分粉尘 本项目筛分采用震动筛分机进行筛分，根据类比同类工程，本项目振动筛分产尘率按0.5kg/t计算，根据建设单位提供资料，本项目石英矿年用量为6万吨，振动筛分产生的粉尘约30t/a。 项目拟在筛分车间安装一套脉冲袋式除尘器，产生的粉尘通过车间密封并加装集气罩（95%收集率）风量为100000m3/h，收集后，再经过脉冲袋式除尘器进行除尘，除尘效率不低于99%（本评价取99%），则筛分车间产生的粉尘经脉冲袋式除尘器处理后排放的粉尘量为0.28t/a。 无组织粉尘：筛分车间振动筛周围未能被集气罩收集的粉尘约占5%（约1.5t/a），粉尘在车间内形成无组织源进行面源扩散。 表6.2-3 筛分粉尘产排情况一览表 污染物 产生量(t/a) 有组织 无组织 产生量(t/a) 排放量(t/a) 排放浓度(mg/m3) 排放量(t/a) 速率(kgh) 筛分粉尘 30 28.5 0.28 118.75 1.5 0.62 （3）草酸酸雾 草酸在100℃时开始升华，125℃时迅速升华，本项目在酸洗反应过程中，由于酸洗反应罐为密闭状态，反应8小时后酸洗反应罐内的草酸全部回收在酸液回收罐内，且酸洗过程中最高温度为80℃，所以草酸酸雾产生量较少，对环境影响较小，因此不做定量分析。 6.2.2.3营运期噪声污染源 本项目营运期噪声主要来自螺旋机、振动筛、除铁机等设备运行产生的噪声，声源源强在75~90dB（A）之间，根据同类型项目类比调查分析，本项目噪声源及相关情况详见表6.2-4。 表6.2-4 项目设备噪声一览表（单位：dB(A)） 序号 噪声源 噪声源强 备注 1 螺旋机 85-90 间歇 2 振动筛 80~90 间歇 3 除铁机 75~80 间歇 4 烘干机 80~90 间歇 6.2.2.4营运期固体废物 （1）生活垃圾 营运期项目劳动定员10人，员工生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，年工作时间为300天，则产生量为5kg/d，1.5t/a。 （2）一般工业固废 1）污泥 草酸酸洗废水进行中和沉淀处理，处理后污泥经压滤机压泥，类比同类工程，中和沉淀池的污泥产生量约40t/a，经压滤机压泥后含水率为50%，则污泥干重为20t/a，污泥先堆存于污泥暂存场所，集中收集后外运作施工填筑材料。 2）脉冲袋式除尘器收集的粉尘 本项目筛分车间内脉冲袋式除尘器收集的粉尘约28.22t/a，收集后可外售建材企业再利用。 危险废物 项目营运期设备维修保养产生废机油，产生量约0.01t/a，属危险废物，危废类别为HW08，集中收集后拟交有资质危废公司处理。

# 07.项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 处理后排放浓度 及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 装卸粉尘 | 粉尘 | 23.28kg/a | 23.28kg/a |
|  | 筛分粉尘 | 粉尘 | 30t/a | 1.78t/a |
|  | 草酸酸雾 | 酸雾 | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 生产废水 | SS | 300mg/L，9.2t/a | 60mg/L，1.84t/a |
|  |  | CODcr | 120mg/L，3.68t/a | 90mg/L，2.76t/a |
|  | 生活污水 | CODcr | 250mg/L，0.027t/a | 250mg/L，0.0097t/a |
|  |  | BOD5 | 150mg/L，0.016t/a | 150mg/L，0.0022t/a |
|  |  | SS | 150mg/L，0.016t/a | 150mg/L，0.0065t/a |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L，0.0027t/a | 25mg/L，0.0011t/a |
| 固 体 废 物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 1.5t/a | 0 t/a |
|  | 一般工业 固体废物 | 中和沉淀池 | 污泥 | 20t/a | 0 t/a |
|  |  | 筛分车间 | 收集粉尘 | 28.22t/a | 0 t/a |
|  | 危废 | 设备维修保养 | 废机油 | 0.01t/a | 0 t/a |
| 噪 声 | 螺旋机、脱水机、烘干机、除铁机和筛分机等生产设施运行产生的噪声，噪声值在75-90dB（A）之间。通过适当的隔声、吸声等降噪措施，使得噪声的排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 |
| 主要生态影响： （1）施工期 本项目租用现有，无施工期土建施工活动，因此，本项目不存在施工期对区域生态环境的影响。 （2）运营期 本项目区域为已建成工业区，运营期所排放的污染物量少，而且不存在对土壤、植被等造成危害的重金属等污染物，因此，项目正常营运对区域生态环境基本没有影响。 |

# 08.环境影响分析

8.1施工期环境影响简要分析 项目租用原三门再生纸厂现有厂房进行建设，无土建施工活动，故本评价不进行施工期的环境影响评价。 8.2营运期环境影响分析 8.2.1营运期水环境影响分析 本项目营运期的废水主要有生产废水和生活污水。 （1）生产废水 项目生产废水主要污染物为H+、CODcr、SS，经中和沉淀处理达到《广东省水污染物排放限值》DB44/26-2001第二时段一级排放标准后，其中30%即30669.6t/a处理达标后的废水经厂区排污管网排入潖江，70%即71562.4t/a处理后的废水经反渗透处理后回用于生产。 因此，营运期生产废水对环境影响较小。 生活污水 根据工程分析可知，本项目生活污水排放量为108m3/a，产量较少，水质较简单，废水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等，本项目生活污水经一体化生活污水处理设施处理达到《广东省水污染物排放限值》DB44/26-2001第二时段一级排放标准后，排入潖江河，对周围水环境不会产生明显不良影响。 8.2.2营运期大气环境影响分析 8.2.2.1装卸粉尘 项目运输进厂的石英矿进厂时需要卸料、集堆，统一运至原料堆放区，此过程中装卸料将会产生一定量的粉尘，粉尘产生量23.28kg/a。项目装卸料过程产生粉尘量少，厂区面积大，通过洒水降尘，对周围环境空气影响不大。 8.2.2.3筛分粉尘 项目筛分工序会产粉尘，建设单位拟在筛分车间装吸风罩收集筛分粉尘后经脉冲除尘器处理，处理后粉尘有组织排放浓度为118.75mg/m3，无组织排放速率为0.62kg/h，可达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段的排放要求，对周围环境空气影响不大。 8.2.2.3 草酸酸雾 草酸在100℃时开始升华，125℃时迅速升华，本项目在酸洗反应过程中，由于酸洗反应罐为密闭状态，反应8小时后酸洗反应罐内的草酸全部回收在酸液回收罐内，且酸洗过程中最高温度为80℃，所以草酸酸雾产生量较少，对环境影响较小。 8.2.3营运期声环境影响分析 8.2.3.1主要噪声设备 本项目营运期主要噪声源于螺旋机、脱水机、烘干机和筛分机等生产设施运行产生的噪声，项目主要采取底座减震、绿化隔音等措施减少设备噪音对周边环境的影响。类比同类项目，主要噪声源汇总如表8.2-1所示。 表8.2-1项目营运期主要噪声源 序号 噪声源 噪声源强 备注 1 螺旋机 85-90 间歇 2 振动筛 80~90 间歇 3 除铁机 75~80 间歇 4 烘干机 80~90 间歇 8.2.3.2预测模式 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ/T2.4-2009）中的模式对该项目场界的声环境进行预测，其中厂界及敏感点背景值选取实际监测值。 ①声级的计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 预测点的预测等效声级(Leq)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb— 预测点的背景值，dB(A)。 ②户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 根据声源声功率级或靠近声源某一参考位置处的已知声级（如实测得到的）、户外声传播衰减，计算距离声源较远处的预测点的声级。在已知距离无指向性点声源参考点r0处的倍频带（用63Hz到8KHz的8个标称倍频带中心频率）声压级和计算出参考点(r0)和预测点(r)处之间的户外声传播衰减后，预测点8个倍频带声压级可分别用下式计算。 预测点的A声级LA(r)可按下列公式计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级（LA(r)）。 式中： LPi ( r)— 预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi —第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 在只考虑几何发散衰减时，可用下列公式计算： ③点声源的几何发散衰减 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： 上式中第二项表示了点声源的几何发散衰减： 8.2.3.3预测结果 根据以上模式，对相关监测点噪声预测值见表8.2-2。 表8.2-2 项目营运期噪声影响预测结果 测点 编号 位置 昼间噪声dB(A) 夜间噪声dB(A) 背景值 预测值 标准值 背景值 预测值 标准值 1# 东边界1 m 53.2 54.6 70 44.3 44.6 55 2# 东边界1 m 52.6 52.9 43.8 44.1 3# 南边界1 m 55.1 55.4 60 46.2 46.6 50 4# 南边界1 m 54.8 55.0 45.2 45.8 5# 西边界1 m 54.3 54.7 45.7 46.1 6# 西边界1 m 53.7 54.1 44.3 44.7 7# 北边界1 m 53.1 53.5 43.4 43.9 8# 北边界1 m 52.0 52.4 43.2 43.7 从表8.2-2可以看出：本项目运营期间，采取必要的噪声防治措施及车间屏蔽后，南、西、北面厂界噪声叠加值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求，东面厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准的要求，厂界噪声能够实现达标排放，因此，本项目运营期间噪声对周围环境敏感点的影响在可接受范围。 8.2.4营运期固体废物影响分析 本项目营运期固体废物主要有生活垃圾、一般工业固废和危险废物。 8.2.4.1生活垃圾 本项目员工生活、办公过程生产的生活垃圾量为1.5t/a，厂房及办公室均设有生活垃圾桶，由垃圾桶收集后再运至厂区生活垃圾中转站。最终由环卫部门及时清运至佛冈县生活垃圾填埋场处理，按上述措施，厂区生活垃圾不会引起周边环境影响。 8.2.4.2一般工业固废 （1）污泥 草酸酸洗废水进行中和沉淀处理，处理后污泥经压滤机压泥后，污泥干重为20/a，这部分污泥先堆存于污泥暂存场所，集中收集后外运作施工填筑材料。 （2）脉冲袋式除尘器收集的粉尘 本项目筛分车间内脉冲袋式除尘器收集的粉尘约28.22t/a，收集后可外售建材企业再利用。 按上述措施，厂区一般工业固废不会引起周边环境影响。 8.2.4.3危险废物 项目营运期设备维修保养产生废机油，产生量约0.01t/a，属危险废物，危废类别为HW08，集中收集后拟交有资质危废公司处理。 8.2.4.4固体废物影响小结分析 固体废物对环境的危害主要表现在以下五个方面： （1）侵占土地：固体废物需要占地堆放，堆积量越大，占地越多，影响周围自然景观和人们的正常生活与工作。 （2）污染土壤：废弃物堆放或者没有适当的防渗措施，其中的有害成分很容易经过风化、雨雪淋溶、地表径流的侵蚀、产生高温和有毒液体渗入土壤，破坏微生物与周围环境构成系统的平衡，导致草木不生。 （3）污染水体：固体废物随雨水和地表径流流入河流湖泊，或者随风漂迁落入水体使地表水体受到污染，随沥渗水进入土壤则污染地下水，直接排入河流或海洋则造成更大的水体污染。 （4）污染大气：以细粒状存在的废渣和垃圾在大风吹动下随风飘逸扩散到很远的地方；运输过程产生的有害气体和尘埃等。 （5）影响环境卫生：生活垃圾及种种固体废物清运不及时，便会产生堆存，严重影响人们居住环境的卫生状况，对人们的健康构成威胁。 本技改项目固体废物及处理情况，详见表8.2-3。 表8.2-3 固体废弃物产生及处理措施 序号 固废名称 产生工序 产生量 处置措施 固废属性 1 生活垃圾 员工办公生活 4.5/a 交环卫部门处理 生活垃圾 2 污泥 中和沉淀 20t/a 外运作施工填筑材料 一般工业固废 3 收集粉尘 筛分 28.22t/a 外售建材企业再利用 4 废机油 设备维修保养 0.01t/a 交有资质危废公司处理 危险废物 综上分析，采取上述处理处置措施后，既防止了固体废物的二次污染，又做到了资源的尽可能利用。这样可使本项目固体废物对环境的有害影响降到最低程度。

# 09.环境风险分析

9.1环境风险评价要素 9.1.1环境风险评价目的 在工程项目建设和生产运行过程中，由于自然或人为因素所造成的事故引起 的环境污染、人身伤害或财产损失，属于风险事故。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77 号）和《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管 理的通知》（环发[2012]98 号）的相关要求，应对可能产生重大环境污染事故隐患进行环境风险。因此，环境风险评价的目的是找出环境风险事故隐患，提供切合实际的防范 措施和应急预案和环境安全对策，使区域环境系统达到最大的安全度，使公众的健康和设备财产受到的危害降到最低水平。 9.1.2评价等级及范围 根据导则的规定，按照评价项目物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，环境敏感程度因素，将环境风险评价工作划分为一、二级。评价工作级别，按表9.1-2划分。 表9.1-2 评价工作等级（一、二级） 剧毒危险性物质 一般毒性危险物质 可燃、易燃危险性物质 爆炸危险性物质 重大危险源 一 二 一 一 非重大危险源 二 二 二 二 环境敏感地区 一 一 一 一 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），本项目环境风险评价等级为二级，风险评价范围为以生产车间为中心，半径为3km的范围内。 9.1.3评价重点及保护目标 本项目环境风险评价的重点为草酸酸洗罐的泄露、废气的事故性排放、污（废）水的泄漏对周围环境和人群安全健康的影响预测和防护，其中重点关注事故对厂界外环境的影响。主要保护目标为3km半径范围内居民区及主要水体。 9.2环境风险识别 9.2.1 物质风险识别 9.2.1.1物质危险性标准 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A对有毒有害物质的定义见表9.2-1。 表9.2-1 物质危险性标准 项目 LD50（大鼠经口） mg/kg LD50（大鼠经皮） mg/kg LC50（小鼠吸入，4h） mg/kg 有毒物质 1 <5 <1 <0.01 2 5<LD50<25 10<LD50<50 0.1<LC50<0.5 3 25<LD50<200 50<LD50<400 0.5<LC50<2 易燃物质 1 可燃气体—在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20˚C或20˚C以下的物质 2 易燃液体—闪点低于21˚C、沸点高于20˚C的物质 3 可燃液体—闪点低于55˚C，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质 爆炸性物质 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 9.2.1.2主要危险化学品特性 本项目环境风险物质为草酸具有腐蚀性，主要危险化学品特性见表9.2-2，主要原辅材料理化性质及用途表9.2-3。 表9.2-2 主要危险化学品特性 名称 理化性质 燃烧/爆炸性 毒理特性 草酸 又名乙二酸，为白色粉末，味酸，无臭，溶于水、乙醇、沸乙醇、乙醚、甘油，不溶于苯、氯仿和石油醚，相对密度1.9，熔点101～102℃(187℃，无水)，草酸在100℃开始升华，125℃时迅速升华，157℃时大量升华，并开始分解。 / 草酸有毒。对皮肤、粘膜有刺激及腐蚀作用，极易经表皮、粘膜吸收引起中毒。空气中最高容许浓度为1m g/m3。。 9.2.1.3重大危险源辨识 《重大危险源辨识》（GB18218-2009）、《建设项目环境风险评价技术导则》作为辨识依据；重大危险源是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元（包括场所和设施）。 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），本项目重大危险源判别如下： 表10.2-4 项目重大危险源辨识 序号 原辅材料 年用量 最大储存量 临界量 ∑q/Q 储存方式 运输方式 1 草酸 13t 5.0t 500t 0.002t 桶装 汽车运输 由重大危险源辨识结果表明，Σqi/Qi=0.002，远小于1，上述原辅材料的储存量未超过相应规定的临界量，不构成重大危险源。 9.2.2贮运系统风险识别 9.2.2.1运输风险 根据生产实际需要量，本项目主要危险化学品皆通过公路运输。近几年来，运输危险品的车辆由于车祸发生危险品泄漏、燃烧、爆炸的事件累见不鲜，其造成的影响主要是车毁人亡，污染环境，尤其是污染水体。造成这些事故主要是运输途中司机大意、车况不好和天气、交通等原因。本项目主要危险化学品由有资质的专业单位供货和运输，其安全防范措施相对完全，但主要环境风险仍是运输过程的事故泄漏。 9.2.2.2储存风险 本项目主要危险化学品原料为罐装，储存于化学品仓库中，主要环境风险仍是储存、搬运过程的事故泄漏。 9.2.3生产设施风险识别 参照同类型企业的类比情况，找出建设项目风险的重点与薄弱环节，评价其事故及其危险性。通过类比分析，确定本项目存在的环境风险因素有： （1）废气治理设施出现故障引起事故性排放； （2）草酸酸冼罐破裂；污（废）水处理池破裂等引起污（废）水的事故性排放。 9.3事故风险源项分析 9.3.1事故风险类型 参照同类型企业的类比情况，找出建设项目风险的重点与薄弱环节，评价其事故及其危险性。该项目生产单元主要包括：化学品仓库、酸洗工序。 通过类比，确定本项目存在的环境风险因素有： （1）废气的事故性排放； （2）污（废）水的事故性排放； （3）火灾引起的次生环境污染。 9.3.2事故风险原因 9.3.2.1可能发生泄漏的原因 （1）酸洗水泄漏； （2）各个管道接口不严，跑、冒、滴、漏现象的发生。 9.3.2.2可能发生爆炸事故的原因 （1）防雷电设施或接地损坏、失效，可能遭受雷击，产生火灾、爆炸； （2）草酸溶液管理不善，可能发生泄漏事故。 9.4环境风险影响分析 9.4.1泄漏后果分析 由于存放设施泄漏或操作失误等原因都可造成环境风险物质泄漏事故，造成项目周围的大气环境污染。若采取必要措施（地面进行 “三防”处理、涉及风险物质区域设置围挡设施等）就可将污染控制在局部区域，不致形成大面积的区域性污染。 9.5环境风险防范措施 9.5.1工程设计的安全防范措施 （1）针对本项目特点，只有设计合理，才能从根本上消除事故重大隐患。严格注意施工质量和设备安排，调试的质量，严格竣工验收审查。 （2）在工艺设计中应注意对特别危险及毒害严重的作业选用自动化和机械化操作或遥感操作，并注意屏蔽。对选用的设备应符合有关《生产设备安全卫生设计总则》的要求，并注意考虑职业危害治理和配套安全设施。 （3）在总图设计中应注意合理进行功能分区，并有一定的防护带和绿化带，严格符合安全规范的要求。 （4）厂区应根据生产工艺和项目特点配备相应的消防设施和应急救援设施，设置消防通道、消防水池。 9.5.2储存危险化学品防范措施 （1）化学物品管理人员应进行培训，熟悉储存物品的分类、性质、保管业务知识和安全知识，掌握设备维护保养方法，并经考核合格后持证上岗；严格岗位操作规程，加强操作人员的岗位培训和职业素质教育，提高安全意识，实施规范核查。 （2）根据各化学物品的特性配备化学品仓，并分类进行隔离或隔开放置；化学品仓库应为阴凉、通风仓间，远离火种、热源，防止阳光直射；每日对原材料包装状况进行检查，防止泄漏事故的发生。 （3）在化学品仓库放置原辅料前，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏；化学品仓库温度、湿度应严格控制、经常检查，发现变化及时调整。 （4）化学品仓库的照明、通风设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材；必须有防火、防爆技术措施。禁止使用易产生火花和机械设备工具。 （5）装卸和使用原辅料货品时，操作人员应根据危险性，穿戴相应的防护用品；分装和搬运作业要注意个人保护，搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏，不可将包装容器倒置；使用原辅料的过程中，泄漏或渗漏的包装容器应迅速移至安全区域。 （6）配备必要的救灾防毒器具、消防器及防护用具；配置沙土箱和适当的空容器、工具，以便发生泄漏时收集溢出的物料。 9.5.3生产过程防范措施 （1）生产区严禁烟火，避免原辅材料高温加热，并防止其接触火源。加强设备运营管理，防止溶液跑、冒、滴、漏的发生。 （2）原辅料临时放置点必须配备有专业知识的技术人员管理，管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品；在生产场所临时放置点放置原辅料前，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏；生产场所临时放置点温度、湿度应严格控制、经常检查，发现变化及时调整。 （3）生产场所临时放置点的照明、通风设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。临时罐储必须有防火、防爆技术措施。禁止使用易产生火花和机械设备工具。 （4）使用危险化学品时，操作人员应根据危险性，穿戴相应的防护用品。分装和搬运作业要注意个人保护，搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏，不可将包装容器倒置；使用危险化学品的过程中，泄漏或渗漏的包装容器应迅速移至安全区域。 9.5.4污（废）水事故防范措施 9.5.4.1污水站及排污管网事故防范措施 本项目产生的污水量少，但是当发生污水事故时，会造成生产的正常运行或污水泄露对厂内地下水会造成一定的影响。故项目污水处理设施应进行严格的控制管理，以防止污水事故性泄漏。 9.5.4.2消防废水收集及处理应急措施 （1）项目采用雨污分流系统，并在厂区雨水管网集中汇入市政雨水管网的节点上安装可靠的隔断措施，可在灭火时将此隔断措施关闭，防止消防废水直接进入纳污水体。 （2）一旦发生火灾爆炸等事故并产生消防废水，应立即开启阀门将消防废水引入消防废水池。 9.5.5废气事故防范措施 发生废气事故排放时，会对厂内员工及周围居民造成一定的影响。故项目生产气处理设施应进行严格的控制管理，以防止废气事故性排放。 （1）设专职环保人员进行管理及保养废气处理系统，使之能长期有效地处于正常的运行之中；重要工段的风机等设备均设置备用，以降低事故发生的机率。 （2）定期监测处理后废气，当废气中指标因子不符合标准时，应暂停产生该类废气的工序，查找原因，及时进行检查整改，尽可能杜绝发生废气事故排放。 9.5.6危险废物的风险防范措施 （1）须将危险废物装入容器内，禁止将不兼容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；无法装入常用容器的危除废物可用防漏胶袋等盛装。 （2）装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间；盛装危险废物的容器必须粘贴符合危险废物控制标准的标签。 （3）危险废物贮存设施的设计需符合以下原则： ①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料制造，建筑材料必须与危险废物兼容。 ②必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。 ③用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无缝隙。 ④不兼容的危险废物必须开存放，并设有隔离间隔断。 9.5.7日常管理环境防范措施 （1）企业领导应该提高对突发性事故的警觉和认识，做到警钟常鸣。建议企业建立安全与环保科，并由企业领导直接领导，全权负责检查和监督全厂的安全生产和环保设施的正常运转情况。对安全和环保应建立严格的防范措施，制定严格的管理规章制度，列出潜在危险的过程、设备等清单，严格执行设备检验和报废制度。 （2）加强技术培训，提高职工安全意识，职工安全生产的经验不足，一定程度上会增加事故发生的概率，因此企业对生产操作工人必须进行上岗前专业技术培训，严格管理，提高职工安全环保意识。 （3）提高事故应急处理的能力，企业对具有高危害设备设置保险措施，对危险车间可设置消防装置等必备设施，并辅以适当的通讯工具，定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，提高事故应变能力。 9.5.8环境应急预案 （1）依据（环境保护部文件--环发[2015]4号）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的规定，企业应编制《突发环境事件应急预案》并报环保部门审查备案。 （2）应急计划区，列出本项目危险源清单、性质及危害性，明确保护目标； （3）应急组织包括公司指挥部、所在地区的专业救援队伍等，写明通讯通知联系方式、救援电话等，使组织应急系统畅通，提高事故发生时的快速反应能力； （4）配备现场应急设施及材料，落实到位，并通过日常培训、考核、演练等方式，使每个人掌握使用方法； （5）应急防护、减缓措施。如本项目设施故障，可通过备用装置及时替换，以确保工艺需求； （6）清除泄漏方法和器材。在发生泄漏时，应首先关闭上、下游阀门，紧急切断物料来源；或用泵快速转移物料、用密封胶堵漏；利用防爆工具，排除一切引火源。 （7）另外应急预案还包括撤离组织计划、医疗救护与公众健康、应急状态终止和恢复措施、人员培训和演练、公众教育和信息、记录和报告制度等。 9.6环境风险分析小结 本项目运营期存在发生风险事故的可能，但概率很低，且由于其不属于重大危险源，发生环境风险事故的后果较小,在可以接受的范围内。 通过加强防范措施及配备相应的突发环境事件应急预案，可以最大程度的减少风险事故的发生，意外风险事故发生时造成的对环境和人身安全的伤害。 建设单位应采用严格的国际通用的安全防范体系，有一套完整的管理规程、作业规章和应急计划，可最大限度地降低环境风险，一旦意外事件发生，也能最大限度地减少环境污染危害和人们生命财产的损失。环境风险主要是人为事件，完全可以通过政府各有关职能部门加强监督指导，企业内部制定严格的管理条例和岗位责任制，加强职工的安全生产教育，提高风险意识，从而最大限度地减少可能发生的环境风险。 综上所述，在认真落实工程拟采取的措施及评价所提出的设施和对策后，本项目环境风险是可以接受的。

# 10.环保措施可行性分析

10.1施工期环保措施分析 项目租用原三门再生纸厂现有厂房进行建设，只需简单的设备安装便可进行生产，无土建施工活动，故本评价不作施工期环境影响分析。 10.2运营期环保措施可行性分析 10.2.1运营期污水处理措施 本项目运营期产生的废水主要有生产废水和生活污水。 （1）生产废水 项目营运期使用草酸溶液对石英砂进行酸洗，废水产生量约102232t/a，项目产生的生产废水经处理达标后，30%经排污管网排放至附近地表水潖江河下游（佛冈县城湖滨段至北江与浰江交汇处），70%经深度处理后回用于生产。 生产废水处理工艺流程： 图9.2-1 生产废水处理工艺流程图 生产废水处理工艺简介： 项目生产废水水质简单，主要污染物为H+、SS、CODcr，生产废水集中收集后投加生石灰、PAM进行中和沉淀处理，处理后废水可稳定达到《广东省水污染物排放限值》DB44/26-2001一级排放标准，处理后废水30%经排污管排至潖江河下游，70%经反渗透处理后回用于生产。沉淀池产生的污泥抽至压滤机压泥，产生的污泥外运作施工填筑材料，压滤机产生的滤液回流至调节池重新处理。 反渗透工作原理：对透过的物质具有选择性的薄膜称为半透膜，一般将只能透过溶剂而不能透过溶质的薄膜称之为理想半透膜。当把相同体积的稀溶液(例如淡水)和浓溶液(例如盐水)分别置于半透膜的两侧时，稀溶液中的溶剂将自然穿过半透膜而自发地向浓溶液一侧流动，这一现象称为渗透。当渗透达到平衡时，浓溶液侧的液面会比稀溶液的液面高出一定高度，即形成一个压差，此压差即为渗透压。渗透压的大小取决于溶液的固有性质，即与浓溶液的种类、浓度和温度有关而与半透膜的性质无关。若在浓溶液一侧施加一个大于渗透压的压力时，溶剂的流动方向将与原来的渗透方向相反，开始从浓溶液向稀溶液一侧流动，这一过程称为反渗透。 反渗透是渗透的一种反向迁移运动，是一种在压力驱动下，借助于半透膜的选择截留作用将溶液中的溶质与溶剂分开的分离方法。 （2）生活污水 项目生活污水产生量108t/a。项目生活污水产生量少，水质简单，经一体化生活污水处理设施处理后排入潖江，不会对周围水环境造成明显不良影响。 10.2.2运营期废气防治措施 10.2.2.1装卸粉尘废气防治措施 项目运输进厂的石英矿进厂时需要卸料、集堆，统一运至原料堆放区，此过程中装卸料将会产生一定量的粉尘，粉尘产生量23.28kg/a。项目装卸料过程产生粉尘量少，厂区面积大，通过洒水降尘，对周围环境空气影响不大。 10.2.2.2筛分粉尘 项目筛分工序会产生粉尘，建设单位拟在筛分车间装吸风罩收集筛分粉尘后经脉冲除尘器处理，处理后粉尘有组织排放浓度为118.75mg/m3，无组织排放速率为0.62kg/h，可达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段的排放要求，对周围环境空气影响不大。 经脉冲除尘器工作原理：脉冲布袋除尘器由灰斗、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成，上、中、下箱体为分室结构。工作时，含尘气体由进风道进入灰斗，粗尘粒直接落入灰斗底部，细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体，粉尘积附在滤袋外表面，过滤后的气体进入上箱体至净气集合管-排风道，经排风机排至大气。清灰过程是先切断该室的净气出口风道，使该室的布袋处于无气流通过的状态(分室停风清灰)。然后开启脉冲阀用压缩空气进行脉冲喷吹清灰，切断阀关闭时间足以保证在喷吹后从滤袋上剥离的粉尘沉降至灰斗，避免了粉尘在脱离滤袋表面后又随气流附集到相邻滤袋表面的现象，使滤袋清灰彻底，并由可编程序控制仪对排气阀、脉冲阀及卸灰阀等进行全自动控制。 10.2.2.3 草酸酸雾 草酸在100℃时开始升华，125℃时迅速升华，本项目在酸洗反应过程中，由于酸洗反应罐为密闭状态，反应8小时后酸洗反应罐内的草酸全部回收在酸液回收罐内，且酸洗过程中最高温度为80℃，所以草酸酸雾产生量较少，对环境影响较小。 10.2.3运营期噪声防治措施 评价建议：采取的如下相关噪声治理措施。 （1）从噪声源入手，在采购设备选择低噪声设备； （2）用隔声法降低噪声：采用适当的隔声设备如隔墙、隔振垫、隔声屏障等，能降低噪声级20~50分贝； （3）加强噪声设备的维护管理，避免因不正常运行所导致的噪声增大； （4）在强噪声设备处加装消声器，并在厂房的墙面、房顶布设吸音棉等。 通过采取上述各项减振、隔声、吸声、消声等综合治理措施，从技术角度上讲，完全可以满足噪声防治的需要，使南、西、北面厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，东面厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准 。 10.2.4固体废物防治措施 10.2.4.1生活垃圾处理措施 本项目生活垃圾产生量约1.5t/a，厂房及办公室均设有生活垃圾桶，由垃圾桶收集后再运至生活垃圾收集站，最终有环卫部门运至佛冈县生活垃圾填埋场处理，对垃圾堆放点进行定期的清洁消毒。 佛冈县生活垃圾卫生填埋场选址位于汤塘镇升平村下刀排村（京港澳高速以西），总投资为 7303万元，占地389.03亩，垃圾填埋区位于场区的中部和西部，其中，一期工程位于场区的中间，呈不规则五边形，面积3.01万m2；填埋区二期工程位于场区西部，呈不规则长条形，面积4.96万m2；三期工程在一期、二期面积的基础上向周边延伸，继续在上方进行填埋，面积11.86万m2。填埋场设计总库容为292.57万m3，总有效库容为248.68万m3，可填埋垃圾量为298.41万吨；填埋场的服务年限约为22年，即服务期从2015年至2036年。故本项目生活垃圾分类收集后交环卫部门统一送佛冈县生活垃级填埋场处理是可行的。 10.2.4.2一般工业固废防治措施 （1）污泥 草酸酸洗废水进行中和沉淀处理，处理后污泥经压滤机压泥后，污泥干重为20t/a，污泥先堆存于污泥暂存场所，集中收集后外运作施工填筑材料。 （2）脉冲袋式除尘器收集的石粉 本项目筛分车间内脉冲袋式除尘器收集的粉尘约28.22t/a，收集后可外售建材企业再利用。 10.2.4.3危险废物处理措施 本项目机械设备在日常运作及维修过程中更换的废机油；产生量0.01t/a，属于危险废物，经分类收集后，拟交有危险废物资质的公司处理处置。 根据国家的固废法及地方的管理规定，危险废物必须严格控制，产生废弃物的单位应当采取措施防止或减少废弃物对环境的影响，处理处置工业废物及危险废物必须作到： （1）必须按国家有关规定申报登记。 （2）建立健全污染防治责任制度，采取防治措施，即建设单位除自设回收系统外，外运处理的废弃物必须交由有资质的专业工业废弃物处理部门处理，转移危险废弃物的必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单，并向危险废物移出地和接受地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告。 严格按环发[1998]89号文关于颁布《国家危险废物名录》的通知、粤环[97]177号文关于《广东省危险废物经营许可证管理暂行规定》和《广东省危险废物转移报告联单管理暂行规定》中的有关要求实施。加强对危险废物的管理，对危险废物的产生、利用、收集、运输、贮存、处置等环节建立追踪性的帐目和手续，并纳入环保部门的监督管理。 危险废物临时贮存场必须符合国家规定标准，配套防雨水、防火、防渗漏、防风等设施。临时贮存场应有专人管理，并制定完善的管理制度，对危险废物的产生量、来源及去向等应作详细的档案记录。 综上所述，本项目固体废物处理措施从技术角度上讲，完全可以满足固体废物防治的需要，因此，拟采取的固体废物防治措施在技术和经济上均具有可行性。 10.3运营期环保投资经济可行性分析 10.3.1环保投资估算 本项目总投资300万元，环保投资40万元，环保投资占总投资的比例为13%。需投入的环保设施及投资如表10.3-1所示。 表10.3-1 本项目环保投资一览表 序号 污染源 环保项目名称 数量 投资 （万元） 备注 1 雨污分流 三级化粪池+污（废）水处理站+排污管网 1套 1.0 利用现有 设施改造 2 雨水收集管网+排水管网 1项 / 3 生产废水 中和沉淀+反渗透 1项 28 新建 生活污水 一体化生活污水处理设施 1项 2 新建 4 废气处理 集气罩+脉冲除尘器 1项 7.0 新建 5 5 噪声处理 隔音+消音+减震降噪措施 1项 1.0 新建 6 固废处理 生活垃圾收集桶 1项 1.0 利用现有 设施改造 7 一般工业固废临时存仓 1项 8 危险废物临时存仓 1项 合计 40 10.3.2环保投资经济可行性分析 本项目总投资300万元，环保投资40万元，环保投资占总投资的比例为13%，环保投资具有经济可行性。 10.3.3环境经济损益分析 本项目总投资300万元，环保投资40万元，环保投资占总投资的比例为13%，环保投资具有经济可行性。环保工程的建设会给企业带来环境效益和社会效益，具体表现在： 本项目生活污水经有效处理后外排；生产废水经有效处理后70%回用于生产，30%外排，对水环境影响较小。 废气收集处理设施的投资，既保证了职工健康不受危害，又使废气达标排放，减少了对周围大气环境的影响。 固体废物分类收集分类处理，既避免了固体废物对环境的不利影响，又可产生一定的经济效益。 对隔声降噪措施的投资，既保证了职工的身心健康，又可以减少对周围声环境的影响，避免企业与周围群众产生不必要的纠纷。 总之，该项目环保工程的投资是十分必要的，环保治理设施的建设能使企业污染物排放达到国家环保法律、法规规定的排放标准，减轻项目的建设、运营对周围环境的影响，具有明显的的环境效益和社会效益，从环境保护及经济角度分析是合理的。 10.4排污口规范化要求 10.4.1排污口规范化依据 (1)《排污口规范化整治要求》（国家环保部试行） (2)《排污口规范化整治技术》国家环境保护总局，环发[1999]24号。 (3)《环境保护图形标志—排放口（源）》 (4)《广东省污染源排污口规范化设置导则》（粤环[2008]42号）。 依据上述要求，企业所有排污口（包括水、渣、气、声），必须按照“便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检测”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图。同时对环保治理设施安装在线监控装置。排污口的规范化要符合环境监察部门的有关要求。 10.4.2排污口规范化内容 （1）废水排放口 企业排水管网应严格执行清污分流、雨污分开的要求，严禁混排。在废（污）水排放口附近按照《环境保护图形标志—排放口(源)》(GB15562.1-1995)的要求设置明显的环保标志牌，废（污）水排放口设置便于日常采样、监管的采样口，废（污）水排污口原则上只设一个（建设、改建项目视实际情况确定），排污口位置根据实际地形位置和污染物的种类情况确定。 （2）废气排放口 废气污染源排放口应按规范设置永久性采样孔，搭建便于采样、测量和监测的平台或其它设施；在排气筒附近醒目处按照《环境保护图形标志—排放口(源)》(GB15562.1-1995)要求设置环保标志牌； 废气排放口（排气筒）必须符合规定的高度和按《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，废气采样口设置直径不小于75mm。如无法满足要求的，其采样口与环境监测部门共同确认。 （3）固定噪声排放源 主要固定噪声源附近按照《环境保护图形标志—排放口(源)》(GB15562.1-1995)的要求设置环境保护图形标志牌。 （4）固体废弃物贮存 本项目固体废物应分类收集，分别处理。依据循环经济的理念，尽可能综合利用，不能回用的部分委托有资质的单位处理。固体废物在项目内暂存期间要根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求设置专门的储存设施或堆放场所，存放场地需采取防扬散、防渗漏、防流失措施，并根据《环境保护图形标志—固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)的要求，按照一般固废、严控废物、危险废物、生活垃圾等设置专用的堆放场地并设置标志牌；对固体废物的产生、处理全过程进行跟踪管理，建立台帐，便于查询。 10.4.3排污口规范化要求 （1）设置标志牌要求 1）环境保护标志牌由省环保厅统一定点厂家制作，并由环境监察部门核定企业的排污编号。排放一般污染物排放口（源），设置提示性标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告性标志牌。 2）标志牌设置位置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2米。排污口附近1米范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。 3）规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的须报环境监察部门同意并办理变更手续。 （2）排污口的管理 建设单位应在各排污口设立较明显的排污标志牌，并注明主要排放污染物的名称。 建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。 建设单位应将有关排污口的情况如：排污口的性质、编号、排污口的位置；主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放去向；污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案，以便进行验收和排放口的规范化管理。 本项目各排污口(源)环境保护图形标志见表10.6-1，标准化排污口置示见表10.6-2。 表10.6-1 各排污口(源)标志牌设置示意图 名称 废水排放口 废气排放口 噪声排放源 一般固体废物 提示图形 符号 功能 表示污水 向水体排放 表示废气 向大气环境排放 表示噪声 向外环境排放 表示一般固体废物 贮存、处置场 表10.6-2 项目排污口设置一览表 编号 排放源 污染物名称 排放标准 排放去向 排放口形式 1#筛分粉尘排放口 筛分工序 颗粒物 颗粒物≤120mg/m3， 大气 标志牌 排气筒 2#废水排放口 生产、生活 pH、CODcr、SS Ph:6~9、CODcr≤90mg/L，SS≤60mg/L 地表水 标志牌 流量槽 10.5环保设施“三同时”验收 10.5.1 本扩建项目“三同时”环境保护验收依据 （一）建设项目环境保护相关法律、法规、规章、标准和规范性文件； （二）建设项目竣工环境保护验收技术规范； （三）建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定。 10.5.2 建设项目竣工环境保护验收的责任主体 建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 环境保护设施是指防治环境污染和生态破坏以及开展环境监测所需的装置、设备和工程设施等。 验收报告分为验收监测（调查）报告、验收意见和其他需要说明的事项等三项内容 10.5.3建设单位自主开展环境保护验收的程序和内容 一、建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告。 二、需要对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试的，建设单位应当确保调试期间污染物排放符合国家和地方有关污染物排放标准和排污许可等相关管理规定。 三、验收监测（调查）报告编制完成后，建设单位应当根据验收监测（调查）报告结论，逐一检查是否存在本办法第八条所列验收不合格的情形，提出验收意见。存在问题的，建设单位应当进行整改，整改完成后方可提出验收意见。 四、建设项目环境保护设施存在下列情形之一的，建设单位不得提出验收合格的意见： （一）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的； （二）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的； （三）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的； （四）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的； （五）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的； （六）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的； （七）建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的； （八）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的； （九）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。 本项目环保“三同时”竣工验收内容 如表10.5-3所示。

表10.5-3 建设项目“三同时”验收内容一览表 类别 污染源 监控指标 环保措施 验收执行标准 监测 点位 验收 方式 废气 处理 装卸粉尘 颗粒物 洒水降尘 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织监控浓度限值。 有组织排放：排气筒； 无组织排放：厂界。 监测 筛分粉尘 颗粒物 集气罩+引风机+脉冲除尘器+15m排气筒。 符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。 酸洗工序 草酸酸雾 / 符合环保要求 废水 处理 酸洗工序 H+、CODCr.、SS 70%中和沉淀+反渗透+回用 符合环保要求 / / 30%中和沉淀+排污口 符合广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级排放标准 排污口 监测 员工生活 CODCr.、BOD5、NH3-N、SS 一体化生活污水处理设施 噪声 处理 生产设备 设备噪声 隔声、消声、减震降噪措施 西、南、北面厂界噪声符合（GB12348-2008）2类标准；东面厂界噪声符合（GB12348-2008）4类标准。 厂界外1米 监测 固废 处理 一般工业 固体废物 污泥 集中收集后外运作施工填筑材料 固体废物管理应遵循《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》的有关规定。一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单的有关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）的有关规定。 / 检查 台帐 收集粉尘 收集后可外售建材企业再利用 危险废物 废机油 委托有危废资质单位处理 / 员工生活 生活垃圾 送佛冈县垃圾填埋场处理 / 环境应急措施 建设200m3事故应急池一座,应急预案、灭火器材、防泄漏措施、应急管理措施及规章制度等。 应急现场 检查 排污口规范化 清污分流，设罝两个排气筒及标准化采样口，污染物标至牌等。 排污口现场 检查 环境管理措施 设立环保管理负责人1名，环保设施操作人员2人，实行环保管理制度及台帐制度。 管理现场 检查 绿 化 措 施 在厂区道路及厂区周围种植花草、绿地、高大乔木等，绿化面积达30％以上。 厂区现场 检查 验 收 产 能 验收项目运行工况稳定，运行负荷达75%以上。 厂区现场 检查

# 10.建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 装卸粉尘 | 颗粒物 | 洒水降尘 | 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织监控浓度限值。 |
|  | 筛分粉尘 | 颗粒物 | 集气罩+引风机+脉冲除尘器+15m排气筒。 | 符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。 |
|  | 酸洗工序 | 草酸酸雾 | / | 符合环保要求 |
| 水 污 染 物 | 酸洗工序 | H+.、CODCr.、SS | 30%中和沉淀+排污口 | 符合广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 |
|  |  |  | 70%中和沉淀+反渗透+回用 | 符合环保要求 |
|  | 生活污水 | CODCr.、BOD5、NH3-N、SS、 LAS、动植物油 | 一体化生活污水处理设施 | 符合广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 |
| 固 体 废 物 | 一般工业固体废物 | 污泥 | 集中收集后外运作施工填筑材料 | 固体废物管理遵循《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》的有关规定。一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单的有关规定。 |
|  |  | 收集粉尘 | 收集后可外售建材企业再利用 |  |
|  | 危险废物 | 废机油 | 委托有危废资质单位处理 |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 分类收集,送佛冈县垃圾填埋场处理 |  |
| 噪 声 | 选用低噪声设备，在设备底部安装减震垫，并加强对设备的维护和保养；合理布局车间，高噪声设备安排一个车间，车间安装隔声效果较好的门窗；同时加强管理，合理安排作业时间。噪声再通过墙体隔声、距离衰减后西、南、北面厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准；东面厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准。 |
| 生态保护措施及预期效果： 1、合理厂区内的生产布局，防治内环境的污染。 2、按上述措施对各种污染物进行有效的治理，可降低其对周围生态环境的影响，并搞好周围的绿化、美化，以减少对附近区域生态环境的影响。 3、实施清洁生产，从源头到污染物的排放全过程控制，实现节能、降耗、减污、增效的目标。 4、加强生态绿化建设，树木和草坪不仅对粉尘有吸附作用，而且对噪声也有一定的吸收和阻隔作用，在厂区内空地和厂界附近种植树木花草，既可美化环境，又可吸尘降噪，一举多得。因此建议本建设项目应对厂区内的绿化和植被建设作专题设计，按有关规定，实现厂区绿化面积占全厂面积的30%以上的要求，多植被、营建防护林带。 |

# 11.产业政策、选址合理性

12.1 产业政策符合性分析 12.1.1与国家及地方产业政策相符性分析 本项目主要从事石英砂加工，项目属于《国民经济行业分类与代码（GB/T 4754-2017）》分类中的“C3099其他非金属矿物制品制造”。根据《产业结构调整指导目录（2013年修订）》本项目不属于“鼓励类、限制类及淘汰类”。因此，本项目应属于“允许类”，故符合国家产业政策要求。 12.1.2与《广东省产业结构调整指导目录（2007年本）》相符性分析 根据项目有关情况对照《广东省产业结构调整指导目录（2007年本）》（粤发改产业【2008】334号）相关产业政策内容，本项目不属于“鼓励类、限制类及淘汰类”。因此，本项目属于“允许类”，故符合广东省产业政策要求。 12.1.3与《清远市产业发展指导目录》(2013年10月31日)》相符性分析 根据项目有关情况对照《清远市产业发展指导目录》（清远市人民政府办公室2013年10月31日）相关产业政策内容，本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类。由此，本项目属于清远市产业政策允许类项目，符合清远市产业政策要求。 12.2选址合理性分析 12.2.1 与主体功能区划相符性分析 根据《广东省主体功能区规划》将全省范围内国土空间划分为优化开发、重点开发、生态发展和禁止开发四类区域，将清远的经济开发区、清城区、英德市、佛冈县、清新县划入重点开发区域。将连州市、连山壮族瑶族自治县、连南瑶族自治县、阳山县划入生态发展区域，另外将36个国家级、省级、市县级自然保护区、森林公园、地质公园划入禁止开发区域。 根据《清远市主体功能区规划实施纲要2010-2020》在衔接全省主体功能区规划中关于清远市功能定位的基础之上，以镇、乡、街道为基本划分单元，从整体上更加细致地谋划全市的国土空间开发格局，将全市国土空间进一步划分为优化提升区、重点拓展区、村镇发展区、生态发展区、禁止开发区等五类主体功能区；其中，南部地区清城区、清新区以及佛冈县列为重点发展区，“三连一阳”地区列为生态发展区，在发展上各有侧重。在此基础上,再根据地区差别和空间组合条件，进一步细化为城市功能提升区、城镇与工业集聚发展区、都市农业与村镇发展区、生态调节区、城镇与生态型工业聚集区、生态农业与村镇发展区、生态保育区和禁止开发区等8个具体功能区及9个片区；明确这五类主体功能区的地域范围、功能定位、发展方向、目标及开发指引，并提出区域政策和绩效考核等方面的保障措施。提出了通过“南优、中拓、北育”“对接大广佛、融入珠三角、广清同城化”的区域一体化发展战略。 本项目拟选址佛冈县汤塘镇三门管理区下围队，属于《清远市主体功能区规划实施纲要2010-2020》“重点开发区域“中的”城镇与工业集聚发展区”。 12.2.2与土地规划相符性分析 根据国土资源部、国家发展改革委制定的《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，该项目不在《禁止目录》和《限制目录》之列。本项目用地为工业用地。因此，本项目用地符合《佛冈县汤塘镇土地利用总体规划》（2010-2030）的相关要求。 12.2.3与环境功能区划相符性分析 （1）现状监测的结果表明：该地区的地表水符合相应的环境功能要求；环境空气质量较好，能满足环境空气二级标准；声环境状况良好。 （2）根据地表水现状监测结果，该区域的地表水潖江河（Ш类水体）各监测因子均符合地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ш类标准的要求。说明该段水体环境质量现状良好，水环境容量可满足本项目建设排放污水的需要。 （3）根据环境噪声现状监测的结果，该区域的声环境状况良好，可满足本项目建设需要。本项目在采取有效的隔音、减震措施后，不会对周围声环境带来明显不良影响。 12.2.4与环境敏感区相符性分析 本项目选址用地不涉及自然保护区、饮用水水源保护区、严格控制区、风景名胜区、森林公园及其他需要特别保护的环境敏感区域，无环境制约因素；符合该区域内建设项目环境管理的有关规定，符合佛冈县环境保护规划的要求。 12.2.6与周边项目的相容性分析 本项目选址位于佛冈县汤塘镇三门管理区下围队，该片区已建成的企业有佛冈县粮食储蓄公司、达明五金制品厂、明华石粉厂等项目，因此本项目选址与周边企业具有相容性。 综上所述，本项目符合国家及地方产业政要求；符合广东省和清远市主体功能区规划；符合佛冈县土地利用规划和汤塘镇总体规划要求；符合佛冈县环境保护规划及环境功能区划中的要求；符合该区域内建设项目环境管理的有关规定；因此，本项目具有环境可行性及选址合理性。

# 12.结论与建议

13.1项目概况 本项目拟选址于佛冈县汤塘镇三门管理区下围队，中心坐标为北纬23.790500，东经113.519990。项目占地面积20310m2，建筑面积5000m2；总投资300万元，环保投资40万，占总投资额的13%。拟招员工10人，主要从事石英砂加工，预计年生产石英砂6万吨。 13.2环境质量现状评价结论 13.2.1环境空气质量现状评价结论 监测结果表明，本项目评价区域内的空气环境污染物SO2、NO2、TSP、PM10均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，说明建设项目评价区域内的空气环境质量良好。 13.2.2水环境质量现状评价结论 根据本项目纳污水体潖江（佛冈县城湖滨至北江与浰江交汇处河段）的环境质量现状监测结果，该河段各监测因子均符合地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ш类标准的要求。说明该段水体环境质量现状良好，水环境容量可满足本项目建设排放污水的需要。 13.2.3声环境质量现状评价结论 根据本项目所在地声环境现状监测结果，项目南、西、北面各边界昼夜噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求，东面边界昼夜噪声监测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准的要求，说明本项目所在地声环境质量良好。 综上所述，项目所在区域环境质量满足相应环境功能区划要求。 13.3施工期环境影响评价结论 项目租用现有厂房进行建设，只需简单的设备安装便可投产，无土建施工活动，因此不存在施工期对环境的影响。 13.4营运期环境影响评价结论 13.4.1 水环境影响评价结论 项目产生的生活污水经一体化生活污水处理设施处理达到《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级排放标准后经排污口排放至潖江下游 ，生产废水经中和沉淀处理达到《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级排放标准后30%经排污口排放至潖江下游 ，70%经反渗透处理后回用于生产。项目产生的生活污水、生产废水经上述措施处理后对附近地表水影响较小。 13.4.2大气环境影响评价结论 13.4.2.1装卸粉尘环境影响评价结论 项目装卸粉尘产生量少，通过加强洒水降尘，可大大减少无组织粉尘对周围环境的影响。 13.4.2.2筛分粉尘环境影响评价结论 项目筛分车间产生的筛分粉尘通过加装集气罩收集后经脉冲除尘器处理后达标排放，满足排放标准的要求，在工艺技术上是可行的；对周围大气环境影响较小；同时应安排员工做好安全防护，配带好口罩，确保劳动安全卫生，加强车间通风，使生产车间符合《工业企业设计卫生标准》要求，这样对车间内操作员工的身体健康不会构成危害。 13.4.2.3草酸酸雾环境影响评价结论 草酸在100℃时开始升华，125℃时迅速升华，本项目在酸洗反应过程中，由于酸洗反应罐为密闭状态，反应8小时后酸洗反应罐内的草酸全部回收在酸液回收罐内，且酸洗过程中最高温度为80℃，所以草酸酸雾产生量较少，对环境影响较小。 13.4.3营运期声环境影响评价结论 本项目主要噪声源主要来自于各类中脱水机、烘干机及机械生产加工设备产生的噪音，评价要求采取底座减震、厂房隔音，设备消音等措施，减少设备噪音对周边环境的影响。再经距离衰减后，南、西、北面厂界噪声均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准要求，东面厂界噪声均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 4类标准要求，对周围声环境影响甚微。 13.4.4固体废物影响评价结论 本项目产生的一般工业固体废物主要为污泥和收集粉尘等。污泥经集中收集后外运作施工填筑材料，收集粉尘收集后可外售建材企业再利用。 项目产生的生活垃圾集中堆放，定期交环卫部门清运、处理。 项目营运期产生的危险废物，集中收集后交有资质危废公司处理。 综上所述，本项目运营期产生的生产固废及生活垃圾均可回收利用，且利用率可达100％，因此，处理措施合理可行，不会对周围环境造成明显的影响。 13.4.5生态环境影响评价结论 本项目租用现有厂房进行建设，无土建施工活动，故不涉汲生态破坏等影响；项目营运期产生的生产废水经有效处理后70%回用，另外30%外排，生活污水产生量少，水质简单，经处理达标后外排，不会造成生态的破坏，生产的废气和噪声均符合相关环保要求。因此，本项目不会对周边生态环境产生明显的影响。 13.5总量控制指标评价结论 根据《“十三五”节能减排综合工作方案》，“十三五”期间国家对化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物5种主要污染物实行节能减排总量控制计划。 本项目废水污染物总量控制指标建议值为：CODcr 2.77t/a，氨氮0.0011t/a。 营运期无二氧化硫、氮氧化物、总挥发性有机化合物的产排，因此，本项目无大气污染物总量控制指标值。 建设单位须向佛冈县环境保护提出上述总量申请，并按核定的总量进行排污。 13.6产业政策、选址及环境可行性评价结论 本项目符合国家及地方产业政要求；符合广东省和清远市主体功能区规划；符合佛冈县土地利用规划和汤塘镇总体规划要求；符合佛冈县环境保护规划及环境功能区划中的要求；符合该区域内建设项目环境管理的有关规定；因此，本项目具有环境可行性及选址合理性。 13.7评价要求与建议 13.7.1评价要求 （1）建设单位需筹集足够的环保专项资金，并做到专款专用；确保污染防治措施与主体工程“同时设计、同时施工、同时投产使用”及各项污染物必须达标排放。 （2）本项目建成后企业必须依进行环保验收；并向环保监察部门办理排污许可证、排污口编号和标志牌。 （3）本项目运行后企业需成立清洁生产领导小组，持续开展清洁生产，以进一步实现“节能、降耗、减污、增效”的目标。如：将生活污水处理达标后可回用于厂区绿化、洒水降尘、冲洗厕所等；采用更环保的原辅材料，工艺设备等。 （4）依据（环境保护部文件--环发[2015]4号）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的规定，企业应编制《突发环境事件应急预案》并报环保部门审查备案。 13.7.2评价建议 （1）建议将本项目环保治理措施委托有环保工程专项资质的单位进行设计和施工，以确保项目环保治理措施的合理性、可行性。 （2）本项目运行后，建议定期委托第三方环境监测机构对环保设施的排放口（废水、废气：包括有组织及无组织排放）及厂界噪声进行监测，以判定是否稳定达标排放。 （3）加强环境管理和宣传教育，提高员工环保意识；建立健全环境保护岗位责任制和环保工作台帐制度，设立环保专职人员负责经常性的监督管理工作。 （4）今后若企业的生产工艺发生变化或生产规模扩大、生产技术更新改造，都必须重新进行环境影响评价，并征得环保部门审批同意后方可实施。 13.8评价总结论 佛冈县佛创石英砂有限公司建设项目选址佛冈县汤塘镇三门管理区下围队，选址符合国家、广东省产业政策的要求，符合广东省主体功能区规划、清远市主体功能区规划、佛冈县环境保护规划中的要求，项目选址具有规划合理合法性和环境可行性。 本项目有关生产废水、生活污水、固体废物和生产设备噪声等污染防治对策和措施切实可行，能够保证达标排放；环境应急措施规范，可以有效防止突发环境事故的发生；达标排放的各类污染物对周边水、大气、声、土壤环境所构成的影响处于可接受范围；污染物的排放满足环境容量的限制要求，不会改变所在地区的环境功能属性。 本评价报告认为，建设单位按现有报建规模，对本报告表所提出的各项污染防治措施和建议逐项予以落实、并加强生产和污染治理设施的运行管理、在确保各污染物达标排放的前提下，逐步实施“清洁生产、总量减排”；本项目在总体上对周围环境质量的影响可以得到有效控制，对周围环境的影响可以控制在允许的范围以内。 综上所述，从环境保护角度分析，本建项目的选址和建设是可行的。 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目四至及敏感点分布图 附图3 项目周边环境现状图 附图4 同类型企业设备图 附图5 项目总平面图 附件： 附件1 环评承诺书 附件2 环评委托书 附件3 营业执照 附件4 土地使用证 附件5 租地协议 附件6 场所证明 附件7 引用的大气、地表水质量现状监测报告 附件8 建设项目环评审批基础信息表 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选择1-2项目进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

外购石英砂

40-100目

酸洗灌

螺旋机清洗

脱水

振动筛分机

烘干机烘干

成品罐

除铁

废水处理池

废水

废水

石英砂

包装

循环酸桶

循环使用

回用

生产废水

调节池

滤液

生石灰、PAM

反应絮凝池

污泥外运

压滤机

污泥

沉淀池

回用于生产

反渗透

70%

清水池

30%

达标排放