特性说明：
1.  高压风机又叫旋涡气泵，气环式真空泵、气环式压缩机、侧流鼓风机，是一种吹气或吸气两用的通用气源。它主要用于:切纸机、燃烧降气机、卷烟滤嘴成型机、电镀槽液搅拌、雾化干燥机、水处理曝气、养鱼增养、丝纲印刷机、照相制版机、注塑机自动上料烘干机、液体灌装机、粉末灌装机、电焊设备、电影机械、纸线输送、干洗衣服的清洁、空气除尘、干瓶、气体传送、送料、收集等方面。

2.特點：

2.1高壓、大風量、低噪音、輕量化。
  2.2 採用鋁合金材質，大幅降低重量，達到輕量化的目的。
  2.3.馬達為I.E.C設計(1HP以上)，全閉外扇型鋁框馬達，特殊軸心設計，可適合長時間使用。
  2.4.特殊葉片設計，壓力高，風量大，噪音低，壽命長。
  2.5.特殊風量調節風門，風量控制穩定性高，操作容易(CX.TB.HTB適用)。
  2.6.樣式種類齊全，庫存多，交貨迅速。
  2. 7.应用再生理论所设计的环形鼓风机,单段风叶径小,风量增速

| 型式 | 相数 | 频率 (Hz) | 输出功率 (KW) | 输出电压 (V) | 满载电流 (A) | 最大静压 (吐出) mm H2O | 最大风量 (吐出) m³/min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RB-200AS | 1φ | 50/60 | 0.18 | 110/220 | 2.4/1.2 | 500/700 | 0.6/0.8 |
| RB-400AS | 1φ | 50/60 | 0.37 | 110/220 | 5/2.5 | 1,000/1,200 | 1.3/1.5 |
| RB-750AS | 1φ | 50/60 | 0.74 | 110/220 | 14/7 | 1,600/1,800 | 2.4/2.6 |
| RB-022S | 1φ | 50/60 | 1.5 | 110/220 | 30/15 | 2,000/2,500 | 3.2/4.5 |
| RB-033S | 1φ | 50/60 | 2.2 | 110/220 | 44/22 | 2,500/2,800 | 5/6.2 |
| RB-200A | 3φ | 50/60 | 0.18 | 220 | 1.2 | 500/700 | 0.6/0.8 |
| RB-400A | 3φ | 50/60 | 0.37 | 220 | 1.8 | 1,000/1,200 | 1.3/1.5 |
| RB-750A | 3φ | 50/60 | 0.74 | 220 | 3 | 1,600/1,800 | 2.4/2.6 |
| RB-022 | 3φ | 50/60 | 1.5 | 220 | 5.4 | 2,000/2,500 | 3.2/4.5 |
| RB-033 | 3φ | 50/60 | 2.2 | 220 | 8 | 2,500/2,800 | 5/6.2 |
| RB-055 | 3φ | 50/60 | 3.7 | 220 | 13 | 2,800/3,500 | 7/8.3 |
| RB-077 | 3φ | 50/60 | 5.5 | 220 | 19 | 2,600/3,100 | 12/13 |
| RB-110 | 3φ | 50/60 | 7.5 | 220 | 24 | 2,600/3,100 | 12/13 |
| RB-1515 | 3φ | 50/60 | 11 | 220 | 36 | 2,500/3,000 | 20/24 |
| RB-1520 | 3φ | 50/60 | 15 | 220 | 47 | 3,000/3,500 | 25/28 |
| RB-023 | 3φ | 60 | 2.2 | 220 | 8 | 2,500 | 4.5 |
| RB-035 | 3φ | 60 | 3.7 | 220 | 13 | 3,000 | 6.2 |
| RB-057 | 3φ | 60 | 5.5 | 220 | 19 | 3,500 | 8.3 |
| RB-115 | 3φ | 50/60 | 11 | 220 | 36 | 2,700/3,200 | 13/15 |
| RB-055-3 | 3φ | 50 | 3.7 | 220 | 13 | 2,000 | 6.6 |
| RB-057-3 | 3φ | 60 | 5.5 | 220 | 19 | 2,500 | 8.3 |
| RB-077-3 | 3φ | 50/60 | 5.5 | 220 | 19 | 2,600/3,100 | 12/13 |
| RB-110-3 | 3φ | 50/60 | 7.5 | 220 | 24 | 2,600/3,100 | 12/13 |
| RB-5500 | 3φ | 50/60 | 7.5 | 220 | 24 | 2,000/2,300 | 12/15 |
| HRB-303 | 3φ | 50/60 | 2.2 | 220 | 8 | 2,700/3,400 | 2.3/2.9 |

旋涡风机的工作原理

叶轮上有数十片叶片组成，它类似庞大的气轮机叶轮，当旋涡气泵的叶轮旋转时，叶轮叶片中间的空气受到离心力的作用，朝着叶轮的边缘运动，在那里空气进入泵体的环形空腔，然后又返回叶轮，重新从叶片的起点以同样的方式又进行循环运动，由于空气被均匀的加速，叶轮旋转时所产生的循环气流使空气以螺旋线的形式窜出，所以空气以极高的能量离开泵体，以供使用。（它所产生的压力是同转速直径离心风机的12-17倍）。

旋涡风机的特点
　　1、具有吹吸双功能，一机两用，可以用吸风，也可以用吹风；比如高瑞旋涡气泵，还可以同时使用吸风和吹风，相当于气环真空泵一样的功能； 　　2、少油或无油运转，输出的空气是干净的； 　　
    3、相对于离心风机和中压风机来说，其压力高很多，往往是离心风机的十几倍以上，其输出压力高达70KPA；
　　4、如果泵体是整体压铸，并且使用了防震安装脚座，那么它对安装基础的要求也是很低的，甚至可以不用固定脚座即可正常运转，非常的方便，也非常的节省安装费用和安装周期；
　　5、相对到其它类型的风机，其运转的噪音较低，功率越大越明显，5.5KW以上就会显示出来；
　　6、免维护使用；它的损耗件仅仅是两个轴承，在质保期之内，基本上不需要维护；
　　7、旋涡风机的机械磨损非常微小，因为除了轴承之外，没其它的机械接触部分，所以，使用寿命当然也是非常的长，只要是处于正常的使用条件下，3～5年是完全没有问题的。高瑞旋涡气泵甚至提出了有的一年包换，终生保修的超值服务；
　　8、安装简易，使用方便！

旋涡风机的选型方式
　　由于旋涡风机的使用非常的广泛，因为它的选型也相对复杂。一般来说，需要按以下两个步骤进行：
 　　1、需要确定现场是使用高压风机的什么功能，是吸还是吹，找准高压风机对应的压力-流量曲线；如果看错曲线，有时候会造成选出来的产品不能使用；
　　2、根据计算出来的压力和流量，在曲线图上找到同时满足压力和流量对应的工作点以上的工作曲线；然后根据工作曲线选择高压风机型号； 　　只要是不同的工作现场，其对压力和流量的需求就不一样，所以，要想得到相对准确的数据，就需要进行相关的计算。这个需要由专业的设计人员进行或找专业的公司咨询。

旋涡风机安装需要注意的事项
　　1、必需使用平垫圈和弹簧垫圈来加紧螺丝；
　　2、最好能使用橡胶缓冲胶来承受旋涡风机的重量，特别是大功率的旋涡风机，必不可少；
 　 3、对于某些对噪音有要求的场合，可以加装消音器来降低噪音（一般情况下，大约在5dB左右），消音器安装在进风管道或出风管道的末端； 　　  4、对于某些对噪音要求很高的场合，可以根据机器本身的条件，加上一层消音绵，即可满足现场的噪音要求，具体可咨询旋涡风机的厂家或专业的噪音治理公司；
　　5、在使用消音绵消音时，注意旋涡风机与箱体的距离，注意旋涡风机的通风与散热，注意使用橡胶缓冲胶来承受旋涡风机的重量，具体需要咨询旋涡风机的厂家，比如高瑞高压风机，佛尔盛高压风机；
 　 6、旋涡风机的进出风口管道连接，应使用软管连接，以隔离震动。

旋涡风机的使用注意事项
　　不管是哪个品牌的高压风机，都需要进行两个方面的保护：一是压力，二是粉尘。
    对于压力，经常使用的是释压阀，它是一个卸荷阀，当高压风机的使用压力超过释压阀设定的压力之后，释压阀就会自动打开，把多余的压力释放掉，从而保护高压风机。
　　对于粉尘，经常使用的是过滤器。它根据不同的使用现场，往往使用不同的过滤精度的过滤滤芯，不同的滤芯有不同的维护方法和使用寿命，在订货时就需要问清楚。 　　在一些特殊的场合，还需要进行特殊的保护：比如说在密封环境中使用时，要注意通风散热；当环境温度（进气温度比较高时），更要注意通风散热，或者选择允许进风温度较高的旋涡风机（比如有一款高瑞旋涡气泵，允许进风温度可达130°，环境温度可达180度）； 　　对于某些品牌高压风机，可能还会有自己的使用建议，在购买之前，最好进行比较详细的了解。

旋涡风机常见故障及排除方法
　　（一）风机不转动 　　
1、未接通电源——接通电源 　　
2、电机不工作——检查电机接线或更换电机 　　
3、风机头损坏——修复风机或更换 　　
4、风机中有异物卡死——清除异物
　　（二）噪音增大 　　
1、轴承干润滑——加轴承油脂 　　
2、轴承损坏——更换轴承 　　
3、叶轮磨损——更换叶轮或泵头 　　
4、坚固件松动或脱落——拧紧紧固件 　　
5、风机内有异物——清除异物或更换泵头 　
 　（三）震动增大 　　
1、轴承损坏——更换轴承 　　
2、叶轮不平衡——清除叶轮中异物或校动静平衡 　　
3、主轴变形——更换主轴或泵头 　　
4、工作状态进入湍震区——调整工作状态，避开湍震区 　　
5、进出气口进滤网堵塞——清洗过滤网 　
 　（四）温度升高 　　
1、进气口温度过高——降低进气口温度 　　
2、轴承干润滑——加轴承油脂 　　
3、风机效率降低——清除叶道尘埃或更换泵头 　　
4、工作状态改变——调整工作状态 　　
5、环境温度增高——增加环境通风散热
　（五）压力减小 　　
1、泵头转速降低——电源电压偏低或电机故障 　　
2、管网阻力增加——降低管网阻力 　　
3、工作状态改变——调整工作状态 　　
4、电机转向反向——电机重新接线
　　（六）流量减小 　　
1、进出口气过滤网堵塞——清洗过滤网 　　
2、泵头转速降低——电源电压偏低或电机故障 　　
3、管网阻力增加——降低管网阻力 　　
4、工作状态增加——调整工作状态 　　
5、电机转向反向——电机重新接线

旋涡风机主要应用行业
　　旋涡风机广泛用于切纸机、燃烧降氧机、卷烟滤嘴成型机、电镀槽液搅拌、雾化干燥机、水处理曝气、水产养殖、丝网印刷机、照相制版机、注塑机、自动上料烘干机、液体灌装机、粉末灌装机、电焊设备、电影机械、纸张运送、干洗衣服、清洁用途、空气除尘、干瓶、气体传送、送料、收集、环保水处理、中央集尘环境保护、水产养殖、丝网印刷、电镀、除尘、食品、包装、灌装、玻璃制品、气流输送等行业。