产品名称： EPSON M-U110机芯 （税控收款机）税控收款机M-U110II
 产品型号： M-U110 
 主要规格： 57.5 ± 0.5 mm 4.4 line / sec 24V 
 适应领域： 适用于ECR和CAT应用的高性能打印机 
 详细技术参数： 串行撞击式点阵打印机M-U110 系列
  适合ECR和CAT应用的高性能打印机
  快速打印
 双向和逻辑搜索控制能实现30列打印时每秒5.6行(58毫米)，或是42列打印时4.4行/秒（76毫米）的高速打印输出。
 可靠性
 卓越的高可靠性：爱普生标准的MCBF为900万行。
 安装了黑标检测器
 M-U110II标配了可变电阻的黑标检测器，实现最佳的黑标检测能力。
 可使用多种纸卷
 M-U110系列支持多种尺寸的纸卷。
 M-U110II能够处理两种纸卷宽度：58毫米和76毫米。
 M-U111S非常适合使用流行的穿孔纸卷进行打印。
  打印多份拷贝
 M-U110II能够打印一份原件和一份清晰的复件

產品規格 M-U110 系列
產品型號 M-U110 M-U112
列印方式 序列點陣式
字型 7 × 9
欄位容量 42 欄(紙寬76mm) / 24 欄(紙寬58mm) 30 欄
字元大小 1.24(寬) × 3.1(高) mm
行距 約 4.2mm
字元間距 約1.6 mm
點數 210點(420位移數) / 行(紙寬76mm)、150點(300位移數) / 行(紙寬58mm) 150點(300位移數) / 行
列印速度 3.3行 / 秒(紙寬76mm)、4.2行 / 秒(紙寬58mm) 4.2行 / 秒
印字頭 電壓 24V ± 2.4V DC
峰值電流 約8.6A (24V DC)
馬達 電壓 24V ± 2.4V DC
平均電流 約0.35A (5V DC)
紙張 種類 滾筒紙紙卷 / 印證紙張 滾筒紙紙卷
尺寸 滾筒紙紙卷：76.2 ± 0.7mm (寬) × 直徑83 mm /57.5 ± 0.5mm (寬) × 直徑83 mm印證紙張：130mm或更大 x 60mm或更大 76.2 ± 0.7mm (寬) × 直徑83 mm
總厚度 滾筒紙紙卷：0.06至0.2mm印證紙張：0.85至0.25mm 0.06至0.2mm
列印張數 1份原稿2份副本
色帶種類 ERC-39 (P) ERC-42 (P)
操作溫度 0 到 50°C
MCBF 5.0 × 106 行
印表機壽命 8.0 × 106 行
外型尺寸 127 (W)× 96 (D) × 53 (H) mm 108 (W)× 96 (D) × 53 (H) mm
重量(不含選購配備) 約430公克 約400公克

| M-U110 系列 |
| --- |
| 產品型號 | M-U110 | M-U112 |
| 列印方式 | 序列點陣式 |
| 字型 | 7 × 9 |
| 欄位容量 | 42 欄(紙寬76mm) / 24 欄(紙寬58mm) | 30 欄 |
| 字元大小 | 1.24(寬) × 3.1(高) mm |
| 行距 | 約 4.2mm |
| 字元間距 | 約1.6 mm |
| 點數 | 210點(420位移數) / 行(紙寬76mm)、 150點(300位移數) / 行(紙寬58mm) | 150點(300位移數) / 行 |
| 列印速度 | 3.3行 / 秒(紙寬76mm)、 4.2行 / 秒(紙寬58mm) | 4.2行 / 秒 |
| 印字頭 | 電壓 | 24V ± 2.4V DC |
|  | 峰值電流 | 約8.6A (24V DC) |
| 馬達 | 電壓 | 24V ± 2.4V DC |
|  | 平均電流 | 約0.35A (5V DC) |
| 紙張 | 種類 | 滾筒紙紙卷 / 印證紙張 | 滾筒紙紙卷 |
|  | 尺寸 | 滾筒紙紙卷： 76.2 ± 0.7mm (寬) × 直徑83 mm / 57.5 ± 0.5mm (寬) × 直徑83 mm 印證紙張： 130mm或更大 x 60mm或更大 | 76.2 ± 0.7mm (寬) × 直徑83 mm |
|  | 總厚度 | 滾筒紙紙卷： 0.06至0.2mm 印證紙張： 0.85至0.25mm | 0.06至0.2mm |
| 列印張數 | 1份原稿2份副本 |
| 色帶種類 | ERC-39 (P) | ERC-42 (P) |
| 操作溫度 | 0 到 50°C |
| MCBF | 5.0 × 106 行 |
| 印表機壽命 | 8.0 × 106 行 |
| 外型尺寸 | 127 (W)× 96 (D) × 53 (H) mm | 108 (W)× 96 (D) × 53 (H) mm |
| 重量(不含選購配備) | 約430公克 | 約400公克 |

| 產品型號 | M-U111S | M-U110A |
| --- | --- | --- |
| 列印方式 | 序列點陣式 |
| 字型 | 7 × 9 |
| 欄位容量 | 40 欄(紙寬89mm) / 28 欄(紙寬76mm) | 42 欄(紙寬76mm) / 24 欄(紙寬58mm) |
| 字元大小 | 1.24(寬)×3.1(高) mm(紙寬89mm)、 1.5(寬)×3.1(高) mm(紙寬76mm) | 1.24(寬) × 3.1(高) mm |
| 行距 | 約 4.2mm |
| 字元間距 | 約1.6 mm(紙寬89mm)、 約2.0 mm(紙寬76mm) | 約1.6 mm |
| 點數 | 200點(400位移數) / 行(紙寬89mm)、 140點(280位移數) / 行(紙寬76mm) | 210點(420位移數) / 行(紙寬76mm)、 150點(300位移數) / 行(紙寬58mm) |
| 列印速度 | 3.4行 / 秒(紙寬89mm)、 4.4行 / 秒(紙寬76mm) | 3.3行 / 秒(紙寬76mm)、 4.2行 / 秒(紙寬58mm) |
| 印字頭 | 電壓 | 24V ± 2.4V DC |
|  | 峰值電流 | 約9A (24V DC) | 約8.6A (24V DC) |
| 馬達 | 電壓 | 24V ± 2.4V DC |
|  | 平均電流 | 約0.35A (5V DC) |
| 紙張 | 種類 | 帶動式紙捲 | 滾筒紙紙卷 |
|  | 尺寸 | 89.0±0.5mm×127~254mm(二孔之間) 76.2±0.7mm×127~254mm(二孔之間) | 76.2 ± 0.7mm (寬) × 直徑83 mm 57.5 ± 0.5mm (寬) × 直徑83 mm |
|  | 總厚度 | 0.25至0.35mm | 0.06至0.14mm |
| 列印張數 | 1份原稿3份副本 | 1份原稿2份副本 |
| 色帶種類 | ERC-39 (P) |
| 操作溫度 | 0 到 50°C |
| MCBF | 5.0 × 106 行 |
| 印表機壽命 | 8.0 × 106 行 |
| 外型尺寸 | 127 (W)× 96 (D) × 61 (H) mm | 128.6(W)×98.8(D)×77.3(H)(紙寬76mm) 127.6(W)×98.8(D)×77.3(H)(紙寬58mm) |
| 重量(不含選購配備) | 約460公克 | 約700公克 |

产品名称：EPSON　M-U110机芯　 
　　产品型号：M-U110　 
　　主要规格：57.5±0.5mm　4.4　line／sec　24V　 
　　适应领域：适用于ECR和CAT应用的高性能打印机　　 
　　详细技术参数：串行撞击式点阵打印机M-U110　系列 
　　 
　　适合ECR和CAT应用的高性能打印机 
　　 
　　快速打印 
　　双向和逻辑搜索控制能实现30列打印时每秒5.6行（58毫米），或是42列打印时4.4      行／秒（76毫米）的高速打印输出。 
　　 
　　可靠性 
　　卓越的高可靠性：爱普生标准的MCBF为900万行。 
　　 
　　安装了黑标检测器 
　　M-U110II标配了可变电阻的黑标检测器，实现最佳的黑标检测能力。 
　　 
　　可使用多种纸卷 
　　M-U110系列支持多种尺寸的纸卷。 
　　M-U110II能够处理两种纸卷宽度：58毫米和76毫米。 
　　M-U111S非常适合使用流行的穿孔纸卷进行打印。 
　　 
　　打印多份拷贝 
　　M-U110II能够打印一份原件和一份清晰的复件