电热鼓风干燥箱，采用电加热的方式，使工作室内升温，并运用鼓风电机强制循环，使箱体均匀度提高。通过控温仪表的控制，达到工作室内的温度恒定。因此，该产品具有较好的温度性能，对物品进行加热、干燥、灭菌；它适用于企业、科研单位、大专院校等有关部门使用。

产品特点：

外壳用优质冷轧钢板制作，表面经静电喷涂工艺处理,内胆采用冷轧板经防腐处理，加工成型；

箱门中间装有三层玻璃观察，箱门口镶嵌耐高温胶条，密封性好，防止热量流失；

电器控制系统采用元器件组装，品质优良，性能可靠；

数字显示工作室的温度，观察容易，读取方便；

不锈钢内胆控温仪有定时，独立超温保护和AT自整功能。

干燥箱特点：

1、箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外采用优质钢板，造型美观、新颖。

2、采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠。

3、热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成，提高工作室内温度均匀。

4、采用新型的合成硅密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换。

5、可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小。

6、独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。（选配）

7、可配打印机或RS485接口，用于接打印机或计算机，能记录温度参数的变化状况。（选配）

干燥箱使用条件：

1、环境温度：5℃～40℃，相对湿度不大于85%；

2、周围无强烈震动源及强电磁场存在；

3、应放置在平稳、水平，无严重粉尘，无阳光直射，无腐蚀性气体存在的室内；

4、产品周围应留有足够空间间隙，不宜放在火灾报警器的正下方；

5、产品供电电源电压见相关的技术指标；

6、合理放置，调整隔板位置及数量，放入工作室物品，必须保持上下四周一定空隙，重量以隔板不被压弯变形为宜。

干燥箱结构：

电热鼓风干燥箱由箱体、控温系统、电加热鼓风系统组成。

1、箱体由优质钢板冲制而成，表面喷塑处理，内胆用优质涂锌板或镜面不锈钢板（用户可以选择）组成，采用充实超细玻璃棉作隔热层，箱体采用大面积双层钢化玻璃观察窗。

2、控温系统主要器件是控温仪，它是一个又单片机及外围电路组成的、双排LED四位显示的微电脑智能控制器，用PID调节方式控制加热系统，采用Pt100铂电阻为感温元件。控温仪还具有定时控制、控温误差修正、偏差报警保护等功能。

3、电加热鼓风系统由电阻丝加热管、风机、风道组成。利用风机的运转，强迫工作室内冷热空气的交换循环，提高工作室内温度场的均匀性。

4、该产品具有控温精度高、过冲小、波动度小及偏差超温报警保护等优点，另可根据用户的需要选增加一个独立的超温报警保护系统，更可提高产品的安全性能。

应用领域：采用先进的激光、数控加工设备生产的产品：供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌用。

干燥箱根据干燥物质的不同，分为电热鼓风干燥箱和真空干燥箱两大类，现今已被广泛应用于化工，电子通讯，塑料，电缆，电镀，五金，汽车，光电，橡胶制品，模具，喷涂，印刷，医疗，航天及高等院校等行业。庞大的市场需求，使得干燥箱的品种多样化，产品的构造质量也不尽相同，为使人们更清晰地了解干燥箱，以一双慧眼去辨别干燥箱的质量。

干燥箱广泛应用于各个行业；如：电子元器件干燥，工农业，医疗卫生，塑料机械，大专院校和科研部门的生产车间或实验室等。

干燥箱分类：1、相机干燥箱2、电镀专用鼓风干燥箱3、真空干燥箱4、 电热鼓风干燥箱5、鼓风干燥箱6、精密干燥箱7、电热恒温干燥箱8、恒温干燥箱9、电热恒温鼓风干燥箱10、电子干燥箱。

电子干燥箱适用于工矿企业、医学院校、科研单位在真空条件下对物品进行干燥、加热处理等试验。电子干燥箱一般分为镀锌钢板和不锈钢内胆的，指针的和数显的，自然对流和鼓风循环的，常规烘箱和真空类型的。

箱体结构:

试验箱设计完美，箱体采用数控机床加工成型，箱门采用上开式，操作容易。

试验箱内胆采用SUS304不锈钢板，外壳为A3板喷塑处理，更显光洁、美观。

电路系统侧采用门式开启，方便维护和检修。

箱门闭合松紧能调节，整体成型的硅橡胶门封圈，真空干燥箱确保箱内高真空度。

控制系统:

温度控制器采用触摸按键、数显LED显示、PID智能控制仪表； Pt100铂电阻测温传感器；

高温鼓风干燥箱适用于工矿企业、化验室、科研单位等做干燥、烘焙熔腊、灭菌的专用检测仪器。

产品特点

1.采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧，易清洁，箱内搁板间距可自由自由装卸，便于箱内的清洗工作。

2.采用最新P.I.D模糊逻辑处理控制器，快速到达设定值且运转更加精确稳定

3.设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证试验安全进行，不发生意外(选配)

4.具有打印机或RS485接口，可连接打印机和计算机，能远程监控温度参数的变化状况（选配）

5.箱体左侧有一直径为25mm测试孔，便于实验操作与测量温度

真空干燥箱简介

真空干燥箱专为干燥热敏性，易分解和易氧化物质而设计，能够向内部冲入惰性气体，特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。 真空干燥箱为较古老的干燥装置，箱内被加热板分成若干层。加热板中通入热水或低压蒸汽作为加热介质，将铺有待干燥药品的料盘放在加热板上，关闭箱门，箱内用真空泵抽成真空。加热板在加热介质的循环流动中将药品加热到指定温度，水分即开始蒸发并随抽真空逐渐抽走。此设备易于控制，可冷凝回收被蒸发的溶媒，干燥过程中药品不易被污染，可以用在药品干燥、包材灭菌及热处理上。

在上世纪80年代原料药行业多用此设备为主要干燥器，但由于不易对料盘进行在线清洗和在线灭菌，干燥速度慢，工人劳动强度大，而且为实现药品均一性，干燥后还要经混粉装置混合，现原料药大生产上已很少应用，多用于中、小试生产或包材热处理寿力空压机配件。

真空干燥箱用途

真空干燥箱广泛应用于生物化学，化工制药、医疗卫生、农业科研、环境保护等研究应用领域，作粉末干燥、烘培以及各类玻璃容器的消毒和灭菌用。特别适合于对干燥热敏性、易分解、易氧化物质和复杂成分物品进行快速高效的干燥处理。

真空干燥箱体结构

1、智能型程序液晶温度控制器

2、惰性气体进气阀

3、进口真空表

4、下箱体柜

电热真空干燥箱外壳由钢板冲压折制、焊接成型，外壳表面采用高强度的静电喷塑涂装处理，漆膜光滑牢固。工作室采用碳钢板或不锈钢板折制焊接而成，工作室与外壳之间填充保温棉。工作室的内部放有试品搁板，用来放置各种试验物品，工作室外壁的四周装有云母加热器。门封条采用硅橡胶条密封，箱门上设有可供观察用的视镜。电热真空干燥箱的抽空与充气均由电磁阀控制，电器箱在箱体的左侧或下部，电器箱的前面板上装有真空表、温控仪表及控制开关等,电器箱内装有电器元件。

真空干燥箱工作原理

电热真空干燥箱可使工作室内保持一定的真空度并采用智能型数字温度调节仪进行温度的设定、显示与控制。该温度调节仪采用计算机技术对工作室内的温度信号进行采集、处理，可使工作室内的温度自动保持恒温。该温控系统属P.I.D智能控温，性能可靠、使用方便。 智能型温度调节仪均有超温保护功能。在设备工作过程中如果工作室内的温度超过设定温度值时，超温保护电路动作，切断加热回路。

我公司产品实行“整机保修一年，产品终身维护、软件免费升级、免费安装调试、免费运货、免费培训操作人员”的服务承诺。

干燥箱产品特点：

1.采用具有控温保护、带有定时功能的数字显示微电脑控制器，控温精确可靠。

2.箱体内均采用镜面不锈钢或拉丝板材料氩弧焊制作而成，箱体外采用优质钢板材料，造型美观、新颖。

3.热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成。工作室温度均匀。

4.独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。

干燥箱根据干燥物质的不同，分为电热鼓风干燥箱和真空干燥箱两大类，现今已被广泛应用于化工，电子通讯，塑料，电缆，电镀，五金，汽车，光电，橡胶制品，模具，喷涂，印刷，医疗，航天及高等院校等行业。庞大的市场需求，使得干燥箱的品种多样化，产品的构造质量也不尽相同，为使人们更清晰地了解干燥箱，以一双慧眼去辨别干燥箱的质量。

首先，从结构上分析，一般的干燥箱外壳都是采用冷轧钢板制造，但是从厚度上将，差别却很大。由于真空干燥箱里面的真空环境，为防止大气压压坏箱体，其外壳厚度要较鼓风干燥箱大些许，一般是选择钢板越厚质量越好，使用寿命也越长。 为便于观察，在干燥箱的箱门都设有玻璃窗，一般有钢化玻璃和镶嵌门上的普通玻璃， 由外及里，干燥箱的内胆有两种选择，一是镀锌板，二是镜面不锈钢。镀锌板在长期使用过程中容易生锈，不利于保养；镜面不锈钢外观整洁，易于保养，使用寿命长，说起温度，不得不谈到保温与密封。目前国内干燥箱的保温材质主要是以纤维棉为主，少数采用聚氨酯，两种材质的不同特点。从保温效果来讲，聚氨酯的耐温与绝热效果要好于纤维棉，干燥箱的密封一般都是采用抗老化的硅橡胶，密封效果很好。

干燥箱适用于工矿业企业实验室、医药卫生、科研单位作干燥、烘焙、熔蜡、灭菌、固化使用。一般分为镀锌钢板和不锈钢内胆的，指针的和数显的，自然对流和鼓风循环的，常规烘箱和真空类型的。本公司生产的干燥箱系列有：鼓风干燥箱、真空干燥箱、恒温干燥箱、电热恒温干燥箱、烘箱、高温鼓风干燥箱、高温烘箱等实验室常用烘烤箱。

最近推出新一代远红外精密多用途鼓风烘箱，本箱应用范围广，是吸收引进国产化，替代进口的可靠性理想干燥设备，专用于电子、变压器、电镀、标牌、电力电容器、化工，也适用于其它产品的干燥烘焙行业。具有独特设计的水平垂直送风相结合的强鼓风循环系统，从而达到温度的均匀性。

结构：

干燥箱由角钢，溥钢板、不锈钢板制成，外壳与工作室之间填充硅酸铝纤维保温，远红外加热器两组分别装置在工作室的左部和右部，右部加热一个开关单独控制电源通断采用智能又数显控温仪，具有PID调节功能。

使用与注意：

1、本型烘箱应在室内工作，并安装平稳。

2、电源输入应装置专用的前级通断开关，并接妥良好地线。

3、必须检查电源、电压、电源接线无误后，方可通电使用。

4、在新购使用或搁置较久再用时，应先用低温烘烤80-100℃二小时后再开始升高温度，以利潮气外泄，增强绝缘性能和延长　瓷件寿命。

5、仪表控温的热敏元件探头应从左侧线路的测温孔中插入工作室内，不得从箱顶气阀中心孔插入，以免影响使用。

6、本干燥箱初次使用时，应请勤加以观察，避免过热烘坏工件，造成损失。

7、使用如感到热惯稍大时，可关闭一组加热器以降低发热功率，防止惯性过大造成超温。

8、取入烘烤物件：请勿撞击伸入工作室的控温器部份，防止损坏控温器导致失灵。

9、本箱切忌烘烤易爆，易燃及挥发性的物品，以防爆炸。

10、如遇故障，请专业电工检修。

11、出厂时，工作室的搁板二块，说明书及合格证各一份。

本箱应用范围广，是吸收引进国产化，替代进口的可靠性理想干燥设备，专用于电子、变压器、电镀、标牌、电力电容器、化工，也适用于其它产品的干燥烘焙行业。具有独特设计的水平垂直送风相结合的强鼓风循环系统，从而达到温度的均匀性。

电热干燥箱结构： 　　
    干燥箱由角钢，溥钢板、不锈钢板制成，外壳与工作室之间填充硅酸铝纤维保温，远红外加热器两组分别装置在工作室的左部和右部，右部加热一个开关单独控制电源通断采用智能又数显控温仪，具有P、I、D调节功能。841型远红外快速节能干燥箱（以下简称干燥箱）采用国家经委重点推广的远红外加热新技术，远红外元件被加热后能幅射2—15微米以上远红外线，当它被加热物体吸收时可直接转变为热能，从而获得快速干燥之效果、达到缩短生产周期，节约能源、提高产品质量等目的。使用方便、效果显著、它广泛取代101型或202型等传统电热干燥箱。近几年，已被逐步推广，是一种理想的干燥设备。适用于电子、医疗卫生、大专院校和科研部门的车间或实验室。