产品名称：内燃叉车LG25D(T)III

产品特点

•流畅新颖的造型，具有汽车设计元素配重，个性坚韧、动感十足

•合理的油路布局和管路设计，降低了油压损耗，防止油温过高

•高强度整体式发动机机罩和一体冲压成型的安全架在操作中更安全

•采用逆向人机工程设计，将操纵装置低位右置放置，大大减轻操纵者的疲劳强度

•双悬浮结构减少了发动机的过大震动，使操作更加舒适

•整体式转向器，指向性更灵敏，操作更流畅,品质更稳定

•大角度的方向盘调整，可满足不同人的驾驭需求  技术参数

| 型号 |  | LG25D(T)III |
| --- | --- | --- |
| 动力形式 |  | 柴油 |
| 额定载荷 | kg | 2500 |
| 载荷中心距 | mm | 500 |
| 最大起升高度 | mm | 3000 |
| 自由起升高度 | mm | 110 |
| 货叉尺寸 | mm | 1070×120×40 |
| 门架倾角 | deg | 前6后12 |
| 前悬距 | mm | 448 |
| 后悬距 | mm | 500 |
| 外形尺寸 | 总长 | mm | 3670 |
|  | 总宽 | mm | 1165 |
|  | 门架不起升高度 | mm | 2135 |
|  | 安全架高度 | mm | 2130 |
| 挡货架（货叉架）高度 | mm | 974 |
| 最小转弯半径 | mm | 2300 |
| 最小直角堆垛通道宽度 | mm | 3950 |
| 最大行驶速度（满载/空载） | Km/h | 18.5/20 |
| 最大起升速度（空载/满载） | mm/s | 510/480 |
| 最大爬坡度 | % | 20 |
| 自重 | kg | 3500 |
| 轮胎 | 前轮 |  | 7.00-12-12PR |
|  | 后轮 |  | 6.00-9-10PR |
| 轮距 | 前轮 | mm | 970 |
|  | 后轮 | mm | 980 |
| 轴距 | mm | 1650 |
| 最小离地间隙 | 门架 | mm | 135 |
|  | 车架 | mm | 160 |
| 型号 |  | 全柴QC490GP | 新柴C490BPG |
| 额定功率 | kw | 39 | 36.8 |
| 额定扭矩 | N·m/r | 157/1980 | 156/1800-2000 |
| 缸数 |  | 4 | 4 |
| 排量 | L | 2.67 | 2.54 |
| 燃油箱容量 | ltr | 50 | 50 |